P o w i a t  W r o c ł a w s k i

Ul. Kościuszki 131

50-440 Wrocław

Znak sprawy:   SP.DT.3421.P1N-25/2010

(3) 04.05.2010r

(4) 04.05.2010r.

Wszyscy Wykonawcy którzy   pobrali SIWZ

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie p.n.:

Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1972D na odcinku Księginice - Domasław

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171 poz. 1058 z Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706, Nr 223 poz. 1778), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie, że termin realizacji w/w zamówienia to 15.08.2010r. W SIWZ termin ten dotyczy realizacji 7 zadań natomiast przedmiotowa inwestycja nie została podzielona na zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis:

- Informacja dla Wykonawców

pkt. 1. Informacje ogólne

ppkt. 1.2. Termin wykonania prac: od dnia podpisania umowy do 15 sierpnia 2010r.

Pytanie 2:

Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego planu orientacyjnego, sytuacyjnego przedstawiającego odcinek miedzy miejscowościami Księginice a Domasławiem o długości 1,20m na którym to ma zostać wykonany remont drogi.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza mapkę przedstawiającą odcinek planowanego remontu drogi.

Pytanie 3:

Proszę o określenie rodzaju kruszyw (granity, sjenity, bazalty) jakie należy zastosować do produkcji mieszanki mineralno – bitumicznej? Proszę również o podanie ich uziarnienia na poszczególne warstwy konstrukcyjne.

Odpowiedź:

Na warstwę wyrównawczą, wiążącą i ścieralną należy użyć asfalt drogowy  D35/50.

Na podbudowę należy zastosować kruszywo o uziarnieniu 31,5-63mm, na pobocza – kruszywo o uziarnieniu 0-31,5mm.

Grubość warstwy podbudowy z kruszywa wynosi 30cm. Na stronie internetowej znajduje się specyfikacja techniczna dotycząca wykonania warstwy przeciw spękaniowej pod warstwy bitumiczne.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Danuta Nowakiewicz

tel. 71 72 21 738