Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru prac związanych z wykonaniem

„Rewitalizacji historycznej alei w Sadowicach Wrocławskich” – polegającej na  przeprowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych (w tym wycinek) drzew liściastych i iglastych oraz nasadzeniu nowego drzewostanu wzdłuż alei w Sadowicach Wrocławskich (droga powiatowa nr 2017D – na odcinku od Sadowic do drogi powiatowej nr 2018D, dł. ok. 1,6 km) na terenie gminy Kąty Wrocławskie".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest elementem dokumentacji przetargowej przy zlecaniu 
i realizacji prac w zakresie „Rewitalizacji historycznej alei w Sadowicach Wrocławskich”.

1.3. Zakres prac objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z zamówieniem.

Zamówienie obejmuje 4 etapy.

ETAP 1

Zabiegi chemiczne (opryski) koron drzew iglastych z gatunku Świerk kłujący (łać. Picea pungens) w ilości 
13 sztuk przeciwko szkodnikom, tj.: pędziorek sosnowiec i świerkowiec większy, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2017D – Aleja w Sadowicach, gmina Kąty Wrocławskie.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie prawidłowego oprysku drzew środkami ochrony roślin, przeciwko szkodnikom tj.: pędziorek sosnowiec i świerkowiec większy,

- zabiegi wykonywać w sezonie odpowiednim dla oprysków optymalnie od połowy kwietnia do końca maja max. do 30 września dla pędziorka sosnowca i od połowy lipca 2-3 krotnie co 14 dni dla świerkowca większego,

- zastosowanie odpowiedniej technologii oprysku środkami ochrony roślin, oraz odpowiedniego sprzętu,

- zabezpieczenie stanowiska prowadzonych prac.

Wykonanie oprysków na podstawie zaleceń zawartych w opracowaniu pn. "Ekspertyza stanu zdrowotnego drzew liściastych i iglastych rosnących wzdłuż alei w Sadowicach Wrocławskich (droga powiatowa nr 2017D – na odcinku od Sadowic do drogi powiatowej nr 2018D, dł. ok. 2 km) ze szczególnym uwzględnieniem czynników powodujących zamieranie drzew iglastych''.

Dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy w/w opracowanie może zostać udostępnione w formie elektronicznej, koszt druku i przekazania ponosi Wykonawca.

Przy kalkulowaniu ceny za opryski drzew w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić:

- zabezpieczenie przejezdności wraz z regulacją ruchu (Wykonawca opracuje na własny koszt projekt uproszczonej organizacji ruchu na czas trwania prac, uzgodni i zatwierdzi ją z właściwym organem),

- opryski drzew przy użyciu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego na wysokościach.

ETAP 2

Usunięcie 11 sztuk drzew z gatunku Świerk kłujący (łać. Picea pungens) oraz 2 sztuk drzew z gatunku Lipa krymska (łać. Tilia euchlora) wraz z karczowaniem pni, oraz karczowanie pni już ściętych drzew w ilości 
6 sztuk, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2017D – Aleja w Sadowicach Wrocławskich, gmina Kąty Wrocławskie, w stopniu pozwalającym na dokonanie nowych nasadzeń, przy lipach min. 0,7 m, przy świerkach min.0,5 m.

Zakres prac obejmuje:

- wycinkę drzew zgodnie z posiadanymi zezwoleniami Zamawiającego wraz z wywozem dłużycy, konarów i gałęzi,

- wykonanie karczowania pni wyciętych drzew oraz istniejących pni po ściętych drzewach,

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu pasa drogowego po wycince,

- zagospodarowanie odpadów.

Przy kalkulowaniu ceny wycinki jednego drzewa o określonej pierśnicy w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić:

- wycinkę drzew przy użyciu właściwego sprzętu specjalistycznego,

- zabezpieczenie przejezdności wraz z regulacją ruchu (Wykonawca opracuje na własny koszt projekt uproszczonej organizacji ruchu na czas trwania prac, uzgodni i zatwierdzi ją z właściwym organem),

- ewentualne wyłączenia, zabezpieczenia przed uszkodzeniem linii napowietrznych (w tym stosowne uzgodnienia),

- powiadomienie o utrudnieniach właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzenia prac,

- zabezpieczenie przed zniszczeniem ogrodzeń, budynków itp., a w przypadku ewentualnych zniszczeń szkodę pokrywa Wykonawca,

- uprzątnięcie terenu i wywóz pozostałości po wycince,

- zagospodarowanie odpadów.

Ustala się, że materiał z wycinki drzew Wykonawca odkupi za cenę 67 zł (brutto) za 1 m3 pozyskanego drewna. Cena za drewno ustalona została na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego 
Nr 131/2010 z dnia 28 września 2010 roku.

Ustala się obmiar pozyskanego drewna dla 1 szt. wyciętego drzewa:

- dla obwodu pnia 20÷100 cm, w ilości 0,5 m3

- dla obwodu pnia 101÷200 cm, w ilości 1,0 m3,

- dla obwodu pnia 201÷300 cm, w ilości 1,6 m3,

- dla obwodu powyżej 300 cm, w ilości 2,0 m3.

ETAP 3

Wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych 114 sztuk drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2017D – Aleja w Sadowicach, gmina Kąty Wrocławskie.

Zakres prac obejmuje:

- cięcia sanitarno-pielęgnacyjne: usunięcie gałęzi obumarłych, nadłamanych stanowiących zagrożenie,

- podkrzesanie koron: podcięcie koron drzew z wyznaczeniem skrajni drogowej do wysokości 4,5 m w celu poprawienia widoczności i umożliwienia swobodnego poruszania się pojazdów,

- wywóz ściętych konarów i gałęzi oraz uporządkowanie terenu, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla ludzi, mienia i ruchu drogowego,

- zagospodarowanie odpadów,

- wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych i ich zakres, należy ustalić w oparciu 
o dokumentację Zamawiającego dołączoną do zamówienia z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa oraz warunków estetycznych,

- zabiegi należy wykonywać przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu (np. sprzęt alpiinistyczny, podnośnik – wysięgnik), bez narażania drzew na ewentualne uszkodzenie.

Przy kalkulowaniu ceny przy wykonywaniu cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić:

- przycinkę przy użyciu właściwego sprzętu specjalistycznego, aby dokonać cięć sanitarnych koron drzew i pionowej skrajni drogowej,

- zabezpieczenie przejezdności wraz z regulacją ruchu (Wykonawca opracuje na własny koszt projekt uproszczonej organizacji ruchu na czas trwania prac, uzgodni i zatwierdzi ją z właściwym organem),

- ewentualne wyłączenia, zabezpieczenia przed uszkodzeniem linii napowietrznych (w tym stosowne uzgodnienia),

- powiadomienie o utrudnieniach właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzenia prac,

- zabezpieczenie przed zniszczeniem ogrodzeń, budynków itp., a w przypadku ewentualnych zniszczeń szkodę pokrywa Wykonawca,

- uprzątnięcie terenu i wywóz pozostałości po wycince,

- zagospodarowanie odpadów.

ETAP 4

Wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, odpowiednio: 5 sztuk drzew z gatunku Lipa krymska (łać. Tilia euchlora), 175 sztuk drzew z gatunku Świerk kłujący (łać. Picea pungens) w ciągu pasa drogi powiatowej nr 2017D – Aleja w Sadowicach, gmina Kąty Wrocławskie, oraz 1425 sztuk sadzonek krzewów 
z gatunku Dzika róża, posadzonych na  granicy pomiędzy działką drogową i działkami przyległymi wraz 
z geodezyjnym wskazaniem granic działki nr 151 pasa drogowego drogi powiatowej nr 2017D (przy każdej działce przylegającej na długości planowanych nasadzeń krzewów) oraz naniesieniem wykonanych nasadzeń i istniejącego drzewostanu na mapie powykonawczej.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie w terenie prac geodezyjnych mających na celu wskazanie granic działki drogowej nr 151, (przy każdej działce przylegającej na długości planowanych nasadzeń krzewów) wraz z trwałym zastabilizowaniem punktów granicznych,

- zakup i transport sadzonek, ziemi urodzajnej, kory drzewnej, palików drewnianych i taśmy parcianej do stabilizacji drzew,

- przygotowanie mieszanki do zaprawiania dołów (odpowiednie nawozy),

- wykopanie dołów około 20% głębszych od bryły korzeniowej rośliny, szerokością zaś odpowiadające bryle korzeniowej,

- rozplantowanie wykopanej ziemi, a w przypadku braku możliwości rozplantowania wywiezienie wykopanej ziemi poza teren inwestycji,

- zaprawienie dołów odpowiednią ziemią lub czarnoziemem i dobranym nawozem,

- sadzenie drzew wraz ze ściółkowaniem (w celu stabilizacji umocowanie palików w dole przed ustawieniem drzewka)

- podlewanie, wyściółkowanie z agrowłókniny i z kory drzewnej,

- opracowanie mapy powykonawczej wraz z naniesieniem wykonanych nasadzeń i istniejącego drzewostanu,

- pielęgnację po posadzeniu prowadzoną w okresie 36 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego zamówienia wraz z gwarancją na wymianę zamierających sadzonek.

Przy kalkulowaniu ceny dokonania ww. prac w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić również zabezpieczenie przejezdności wraz z regulacją ruchu (Wykonawca opracuje na własny koszt projekt uproszczonej organizacji ruchu na czas trwania prac, uzgodni i zatwierdzi ją z właściwym organem).

2. MATERIAŁY

2.1 Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winne być dopuszczone do 
obrotu i stosowania.

2.1. ETAP 1

Do stosowania mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które przy prawidłowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska, 
a w szczególności środki ochrony roślin, które nie zawierają substancji aktywnych stwarzających takie zagrożenie i posiadają zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu.

2.2. ETAP 2

Nie występują.

2.3. ETAP 3

Środki do pielęgnacji ran.

2.4. ETAP 4

2.4.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna dostarczona na teren prowadzonych prac, powinna być zmagazynowana 
w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, tak aby nie była wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych niż 4 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych (korzenie, śmieci, zasolenia itp.).

Ziemia stosowana do zaprawy dołów musi być mieszanką mineralno-organiczną (torfy).

2.4.2. Ziemia kompostowa

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.

2.4.3. Agrowłóknina

Agrowłóknina używana jest pod krzewy w celu ustabilizowania podłoża, a także aby w późniejszym czasie ograniczyć przerastanie chwastami, jak również w celu zatrzymania większej wilgoci w glebie.

Agrowłóknina powinna być przytwierdzona do podłoża za pomocą uformowanych wcześniej rowków i przysypana ziemią urodzajną. Dodatkowo w celu jeszcze lepszej stabilizacji agrowłókniny do podłoża 
w miejscu, gdzie tkanina jest zagłębiona należy ją przytwierdzić do ziemi za pomącą szpilek – wbijając je 
w podłoże i dopiero wówczas przysypać agrowłókninę ziemią urodzajną.

2.4.4. Kora

Materiały wykończeniowe powierzchni terenu występują w otoczeniu nasadzeń drzew i krzewów. Wykończenie powierzchni terenu powinno zostać wykonane po zakończeniu sadzenia roślin.

Do wykończenia powierzchni należy użyć kory pozyskanej z drzew iglastych. Kora, powinna być przekompostowana i sterylna, tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów, oraz zanieczyszczeń chemicznych i odpadów.

Kora przekompostowana powinna być wyłożona warstwą 5 cm po posadzeniu i uformowaniu misek przy drzewach oraz po założeniu agrowłókniny i posadzeniu drzew bądź krzewów. Do wykończenia powierzchni należy użyć kory przekompostowanej rozdrobnionej. Wielkość poszczególnych frakcji kory powinna nie przekraczać 5 cm długości oraz 1 cm średnicy.

Odczyn stosowanej kory powinien być obojętny.

W pielęgnacji krzewów okrywowych pod okapem starych drzew zaleca się użycie kory w pielęgnacji jesiennej.

2.5. Materiał roślinny sadzeniowy – drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023, PN-R-67022 oraz PN-R-67020, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.

Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.

Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.

W koncepcji rewitalizacji zaproponowano nasadzenia następujących gatunków drzew i krzewów:

| L.p. | Gatunek (nazwa polska i łacińska) | Rozstawa [m] | Ilość szt. | Wielkość | Wymagania jakościowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Świerk kłujący Picea pungens | 11 | 175 | 150 – 200 cm | pojedyncze drzewa (soliter), z bryłą korzeniową (B) | - |
| 2 | Lipa krymska Tilia euchlora | 30 | 5 | 350 – 400 cm | 14 – 16 cm obw. Pnia, forma pienna (Pa), pojedyncze drzewa (soliter), z bryłą korzeniową (B) | - |
| 3 | Róża dzika Rosa canina | 1 | 1425 | 15 – 20 cm | Sadzonki wielopędowe, min. 3 pędy szkieletowe, ukształtowane nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową, z gołym korzeniem (G) | Można zastosować również inne rodzime gatunki róż |

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być dostarczone na miejsce inwestycji w opakowaniu z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu – N,P,K). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Do nawożenia wszystkich roślin należy używać nawozów o przedłużonym działaniu.

2.7. Materiały dodatkowe zgodnie z kosztorysem ofertowym

Konieczne do umocowania drzew sadzonych:

- paliki drewniane (3 szt. na drzewo),

- taśma parciana/sznur konopny do mocowania drzew,

- gwoździe.

Konieczne do wyłożenia mat ogrodniczych (agrowłókniny):

- szpilki.

3. SPRZĘT

3.1. ETAP 1

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca przystępując do wykonania przedmiotu zamówienia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu;

- opryskiwacz wózkowy,

- opryskiwacz plecakowy,

- środków transportu do 5t,

- sprzęt umożliwiający dostęp do korony drzewa przy opryskach /podnośnik, wysięgnik/.

3.2. ETAP 2 i 3

Do wykonania niniejszych prac należy stosować urządzenia odpowiednie do wycinki drzew i karczowania pni, tj.:

- piły mechaniczne, ręczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,

- ciągniki z osprzętem do prowadzenia prac związanych z wycinką drzew i krzewów,

- sprzęt umożliwiający dostęp do korony drzewa przy pracach wycinki i przycinki /podnośnik, wysięgnik bądź z użyciem sprzętu alpinistycznego/.

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu i środków transportowych, który nie powoduje ujemnego wpływu na jakość wykonywanej pracy.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania przedmiotowych zadań winien być w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy. Sprzęt ma być zgody z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

3.3. ETAP 4

Wykonawca przystępujący do wykonania nasadzeń drzew i krzewów powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- łopaty, grabie, taczki, sekatory i noże do nacinania agrowłókniny,

- sprzęt do podlewania roślin (np. beczkowozy, węże, wiadra),

- samochody do przewozu materiału roślinnego, ziemi urodzajnej, nawozów, kory przekompostowanej, urobku i zanieczyszczeń

- sprzęt do wykopania dołów pod nasadzenia.

4. TRANSPORT

4.1. ETAP 1

Transport materiałów do wykonania oprysków może odbywać się w sposób dowolny pod warunkiem, że nie spowoduje uszkodzenia ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

4.2. ETAP 2 i 3

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac, przy ruchu po drogach publicznych będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Pocięte kloce, gałęzie oraz pnie, należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

4.3. ETAP 4

Transport materiałów do wykonania nasadzeń może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.

W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą.

5. WYKONANIE PRAC

5.1. ETAP 1 – Wymagania dotyczące środków ochrony roślin i sprzętu

Do stosowania mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które przy prawidłowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska, a w szczególności środki ochrony roślin, które nie zawierają substancji aktywnych stwarzających takie zagrożenie i posiadają zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu.

Środki ochrony roślin należy stosować sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie 
z przeznaczeniem zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

Stosowane przez Wykonawcę opryskiwacze powinny spełniać warunki techniczne określone 
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2001 r. w sprawie wymagań technicznych dla opryskiwaczy (Dz. U. Nr 121, poz. 1303).

Prace prowadzone w pasie drogowym muszą być zgodne z projektem uproszczonej organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawcę prac, na czas trwania prac. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac w taki sposób aby nie stwarzać zagrożenia na drodze.

5.2. ETAP 2 i 3

Prace związane z usunięciem drzew obejmują, wycięcie i wykarczowanie pni w stopniu pozwalającym na wykonanie nowych nasadzeń przy lipach min. 0,7 m, przy świerkach min.0,5 m., wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren prowadzonych prac, zasypanie dołów.

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego.

Prace polegające na wykonaniu cięć pielęgnacyjno – technicznych, tj. cięcia sanitarno-pielęgnacyjne i podkrzesanie koron, należy prowadzić  zgodnie z zaleceniami ustalonymi w kosztorysie ofertowym.

Cięcia nie mogą spowodować zniszczenia korony drzewa, należy unikać niepotrzebnych zranień drzewa, a rany po cięciach należy zabezpieczyć przez zasmarowanie preparatami o właściwościach grzybobójczych.

Ponadto z uwagi na historyczny charakter alei prace muszą być prowadzone przez osobę mająca doświadczenie w pracach pielęgnacyjnych w starym drzewostanie.

Wszystkie prace dokonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i projektem uproszczonej organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawcę prac, na czas trwania prac. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac w taki sposób aby nie stwarzać zagrożenia na drodze.

Teren powinien być dokładnie oczyszczony z pozostałości po wycince, nie przewiduje się możliwości spalenia pozostałości po wycince na miejscu prowadzonych prac.

Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z późn.zm.), ma obowiązek gospodarowania powstałymi podczas realizacji zadania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach.

Przed przystąpieniem do prac wycinki czy cięć w koronach należy dokonać oględzin drzew, pod kątem stwierdzenia czy drzewo nie zostało zasiedlone.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) w przypadku stwierdzenia gniazd ptasich w koronach drzew wycinkę i zabiegi pielęgnacyjne można przeprowadzać poza okresem lęgowym jedynie w okresie od dnia 16 października do końca lutego, zgodnie z umową do 5 grudnia 2011r.

Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, samochodów, urządzeń oraz uszkodzeń samych drzew przez swobodne zrzucanie gałęzi. Należy w tym wypadku zastosować technikę cięcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gałęzi za pomocą lin.

Roślinność istniejąca w bezpośrednim sąsiedztwie prac, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem (np. deskami amortyzującymi ewentualne uderzenia, wiązanymi do drzewa). Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych prac, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie organy.

5.3. ETAP 4

5.3.1. Wymagania w zakresie prac geodezyjnych

- wykonanie w terenie przez uprawnionego geodetę z zakresu II prac geodezyjnych mających na celu wskazanie granic działki drogowej nr 151 pasa drogowego drogi powiatowej nr 2017D (przy każdej działce przylegającej na długości planowanych nasadzeń krzewów tj. ok. 1,6 km), wraz z trwałym zastabilizowaniem punktów granicznych na gruncie,

- opracowanie przez uprawnionego geodetę z zakresu I mapy powykonawczej wraz z naniesieniem wykonanych nasadzeń i istniejącego drzewostanu,

- dostarczenie do Zamawiającego protokołu ze wskazania granic.

5.3.2. Agrowłóknina

Przy wykonywaniu prac nasadzeniowych należy zastosować agrowłókninę P 50 w kolorze czarnym. Poszczególne pasy włókniny należy starannie rozkładać na powierzchni ziemi na tzw. zakładkę. Włókninę należy przymocować do podłoża szpilkami z drutu ocynkowanego rozmieszczonymi po obwodzie 
w odstępach co 40cm. Następnie tak przygotowaną włókninę należy przykryć 5 cm warstwą kory.

5.3.3. Drzewa i krzewy

5.3.3.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew

- pora sadzenia powinna być dostosowana do formy - jesień lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z Koncepcją rewitalizacji historycznej alei świerkowo – lipowej w Sadowicach Wrocławskich sporządzoną przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Dendrologii Stosowanej przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu – wraz z mapami,

- doły pod drzewa powinny być około 20% głębsze od bryły korzeniowej rośliny, szerokością zaś odpowiadające bryle korzeniowej,

- podczas wykopywania dołów nie wolno mieszać gleby urodzajnej z podglebiem, należy usypywać je na osobne kupki,

- doły pod drzewa powinny być wykonane przed przywiezieniem materiału roślinnego,

- ściany dołu wykapanego pod drzewo nie mogą być gładkie, jeżeli dół wykonany by za pomocą koparki, jego ściany należy dodatkowo spulchnić szpadlem lub kilofem (by ułatwić młodym korzeniom roślin przerastanie gruntu rodzimego),

- pień sadzonego drzewa należy zabezpieczyć warstwą tkaniny jutowej,

- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości na jakiej rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia, lub całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój rośliny,

- należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej, korzenie takie należy bezwzględnie usuwać,

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

- po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy równomiernie zasypać sypką ziemią,

- na spód należy nasypać warstwę urodzajną, a na wierzch warstwę podglebia. Po zasypaniu połowy dołu należy ziemię delikatnie przydeptać,

- należy uformować misę (zagłębienie wielkości 5 – 10cm) wokół pnia drzewa o średnicy 50 – 70cm,

- po posadzeniu drzewa należy je obficie podlać – dwukrotnie,

- drzewa należy umocować za pomocą palików drewnianych (3 szt. na drzewo) i taśmy parcianej/sznur konopny,

- ziemię pod drzewem ściółkujemy 5 cm warstwą przekompostowanej kory, pozostawiając jednak wokół pnia wolna od ściółki przestrzeń o średnicy ok. 10 cm.

5.3.3.2. Wymagania dotyczące sadzenia krzewów

- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z Koncepcją rewitalizacji historycznej alei świerkowo – lipowej w Sadowicach Wrocławskich sporządzoną przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Dendrologii Stosowanej przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu – wraz z mapami,

- krzewy powinny być usytuowane na granicy pomiędzy działką drogową i działkami przyległymi 
w pozycjach i ilości wskazanej na mapie oraz rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami tak aby uzyskać określony efekt,

- krzewy sadzimy w uprzednio przygotowaną glebę wartwę gleby do głębokości 30 cm, przykrytą warstwą agrowłókniny,

- sadzenie należy przeprowadzić niewielkimi partiami, na głębokości podobnej do tej na jakiej krzewy rosły w szkółce/w pojemnikach,

- krzewy należy sadzić jednorzędowo, wzdłuż nadciągniętego sznura nacinając warstwę agrowłókiny na krzyż następnie wykopując dołek około 20% głębszych od korzenia rośliny,

- należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej rozstawy 1 m, wg ww. koncepcji  rewitalizacji,

- po posadzeniu krzewy należy obficie podlać (minimum 5 l wody/roślinę),

- teren wokół roślin należy ściółkować 5 cm warstwą kory.

5.3.3.3. Pielęgnacja po posadzeniu

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu 36 miesięcy po odbiorze ostatecznym bez wad) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawożeniu,

- usuwaniu odrostów korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią,

- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,

- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,

- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne ki formujące).

Prace pielęgnacyjne należy przeprowadzać w następujących terminach:

- drzewa iglaste - w okresie wiosennym, nie później niż do dnia 30.04. każdego roku;

- drzewa liściaste - w okresie jesiennym, nie później niż do dnia 31.10. każdego roku.

5.3.3.4. Zabezpieczenie drzew istniejących

Pnie drzew na czas trwania prac należy zabezpieczyć deskami, amortyzującymi ewentualne uderzenia, wiązanymi do drzewa.

Nie dopuszcza się:

- składowania materiałów w obrębie systemu korzeniowego,

- wbijania jakichkolwiek elementów (drutów, żerdzi, haków itp.) w pnie.

6. ODBIÓR PRAC

Odbiór nastąpi po wykonaniu całości wykonanych prac, zgodnie z kosztorysem ofertowym po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę.

Zamawiający dopuszcza możliwość odbiorów częściowych oddzielnie dla każdego etapu prac zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

Zasady i warunki odbiorów określone będą w umowie.

7. OBMIAR PRAC

7.1. ETAP 1

Jednostką obmiarową jest ilość sztuk drzew poddanych opryskom przeciwko szkodnikom.

7.2. ETAP 2

Jednostką obmiarową jest ilość usuniętych drzew /szt./

Obmiar ilości usuniętych drzew powinien być dokonany w terenie, w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Dodatkowe prace wykonane bez pisemnego upoważnienia Zamawiającego nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

Drewno pochodzące z wycinki drzew nie jest drewnem pełnowartościowym, tylko opałowym.

Zmiana ilości odzyskanego drewna (np. ze wzgledu na fakt, iż po wycieciu okaże się, że pień ściętego drzewa jest wewnątrz wypróchniały lub pusty), musi byc potwierdzona przez Kierownika Obwodu Drogowego w Mirosławicach w protokole obmiaru ilości pozyskanego drewna. Drobne konary, gałezie i liście pozostałe po wycince drzew Wykonawca wywiezie na własny plac składowy i zagospodaruje we własnym zakresie.

7.3. ETAP 3

Jednostką obmiarową prac związanych z cięciem sanitarnym i podkrzesaniem jest 1 szt. drzewa. Obmiar powinien być dokonany w terenie, w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Dodatkowe prace wykonane bez pisemnego upoważnienia Zamawiającego nie mogą stanowić podstawy do roszczeń 
o dodatkową zapłatę.

7.4. ETAP 4

Jednostką obmiarową jest ilość sztuk nasadzonych drzew i krzewów.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

- prace przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków,

- dostarczenie materiału roślinnego,

- pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie,

- wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

8. WARUNKI PŁATNOŚCI

Podstawą do rozliczenia będzie kosztorys ofertowy i protokół odbioru ostatecznego prac. Warunki płatności określone będą w umowie.

Rozliczenie za drewno opałowe w ETAPIE 2 nastąpi na podstawie faktury VAT, którą Zamawiający wystawi Wykonawcy.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 133, poz. 849 
z późn. zm.),

- Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2001 r. w sprawie wymagań technicznych dla opryskiwaczy (Dz. U. Nr 121, poz. 1303),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 
z późn.zm.).

| 1. | PN-G-98011 | Torf rolniczy |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-R-67022 | Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste |
| 3. | PN-R-67023 | Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste |
| 4. | PN-R-67020 | Materiał szkółkarski. Krzewy róż |
| 5. | BN-73/0522-01 | Kompost fekaliowo-torfowy |