Wrocław, dnia 21 grudnia 2011 r.

SP-OŚ.6341.0205.2011.AK

## INFORMACJA - OBWIESZCZENIE

# STAROSTY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Starosta Powiatu Wrocławskiego informuje, 
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wygaśnięcie w niżej wymienionym zakresie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego Nr 130/2010 z dnia 24.03.2010 r. znak sprawy: SP/OŚ/96/AR/6224-0007/2010 stanowiącej pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych koniecznych do realizacji w związku z projektowaną przebudową ul. Kwiatowej i Kasztanowej w Pasikurowicach, gm. Długołęka tj.:

- ust. I pkt 1 ppkt.2.lit. b, ostanie dwa myślniki – tj: :

„- odcinek o długości L3 = 3,0 m – od studni D1 do wylotu Wyl-1 - o średnicy 500 mm i spadku

3,3 o/oo

- odcinek o długości L4 = 4,5 m – od studni D1 do wylotu Wyl-1a - o średnicy 500 mm i spadku

2,3 o/oo

wraz z wykonaniem 2 wylotów do rowu przydrożnego (działka nr 189 obręb Pasikurowice):

| Lp. | Numer | Średnica [mm] | Rzędna [m npm] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | wylotu | dna rowu |
| 1. | Wyl-1 | 500 | 130,43 | 130,15 |
| 2. | Wyl-1a | 500 | 130,38 | 130,14 |

- ust. I pkt 1 ppkt.2.lit. c – tj.:

likwidację istniejącego przepustu pod ul. Wrocławską (droga powiatowa nr  1971D) i wykonanie

nowego przepustu P01 o parametrach:

| - światło | - 1,49 x 1,24 m |
| --- | --- |
| - długość w dnie | - 14,22 m |
| - rzędna dna wlotu | - 130,13 m npm |
| - rzędna dna wylotu | - 130,01 m npm |
| z umocnieniem wlotu i wylotu – zgodnie z projektem” |

- ust. I pkt 1 ppkt.2.lit. d – tj.:

przebudowę odcinka rowu przydrożnego ul. Wrocławskiej (droga powiatowa nr 1971D) 
     o długości 16,05 m do parametrów:

| - szerokość w dnie | - 0,51 – 1,19 m |
| --- | --- |
| - nachylenie skarp | - 1 : 1 |
| - spadek | - 0,19 % |
| z umocnieniem na całej długości kostką kamienną wtopioną w beton - zgodnie z projektem oraz z dowiązaniem do górnego odcinka rowu przydrożnego poprzez wykonanie progu betonowego.” |

- ust. I pkt 2 ppkt.2 – tj.:

przebudowę koryta rowu poniżej przepustu P01 na długości L = 87,11 m tj. do przepustu P03 
      do parametrów:

| - szerokość w dnie | - 1,0 m |
| --- | --- |
| - nachylenie skarp | - 1 : 1,5 |
| - głębokość | - 1,06 – 1,30 |
| - spadek | - 0,2 % |
| umocniony na całej długości materacami gabionowymi na podsypce piaskowej - zgodnie z projektem |

- ust. I pkt 7, wiersz 4 w tabeli ppkt.2.lit. b – tj.,

wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej i przykanalików wpustów ulicznych:

| Lp. | Numer | Średnica | Rzędna | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | wylotu | dna rowu |  |
|  |  | [mm] | m npm | m npm |  |
| 4. | Wyl-2c | 200 | 131,05 | 130,01 | - wyloty wyposażone w kratę - rów w obrębie wylotu umocniony kostką kamienną wtopioną w beton” |

Uzasadnienie:

Decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego Nr 130/201 z dnia 24.03.2010 r. znak sprawy: SP/OŚ/96/AR/6224-0007/2010 Gmina Długołęka uzyskała pozwolenie na wykonanie urządzeń wodnych przewidzianych do realizacji w związku z przebudową ulicy Kwiatowej i części ul. Kasztanowej w Pasikurowicach, gm Długołęka.

Wobec opracowywania zamiennej dokumentacji projektowej przebudowy przepustu pod drogą powiatową nr 1971D wraz z zarurowaniem odcinka rowu melioracyjnego –dz. nr 174 obręb Pasikurowice, Gmina Długołęka, poprzez pełnomocnika poinformowała, że zrzeka się części uprawnień ustalonych w ww. decyzji i wystąpiła z wnioskiem o wydanie urządzeń wodnoprawnych wg nowego projektu (odrębne postępowania).

Zgodnie z art. 135 pkt 2 Prawo wodne (tekst jednolity – Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu.

Z dokumentami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, pok. 230, piętro II w ciągu 14 dni od podania  niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Informację podano do publicznej wiadomości poprzez:

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Długołęka

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń  sołectwa Pasikurowice

- umieszczenie na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl

Sprawę prowadzi: Anna Krzywiecka - tel. 071 72-21-850,  pokój 230