Wrocław, 12 kwietnia 2012 r.

SP-OŚ.6341.47.2012.AK

## INFORMACJA

# STAROSTY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) Starosta Powiatu Wrocławskiego informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

- stwierdzenia, na wniosek Gminy Czernica, wygaśnięcia w całości decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego Nr 302/2007 z dnia 01.10.2007 r. znak sprawy: SP/OŚ/2062/AR/6223-67/2007 oraz decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego Nr 386/2008 z dnia 25.09.2008 r. znak sprawy: SP/OŚ/1314/AR/6223-62/2008 dot. mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków (pola irygacyjne) w Dobrzykowicach,

- oraz zmiany ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 11/2003 z dnia 05.02.2003 r. znak SP/OŚ/6223-63/2002/2003 udzielającej Gminie Czernica pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków komunalnych oczyszczonych w części mechanicznej i biologicznej (pola irygacyjne) w obrębie Dobrzykowice, gm. Czernica, w ten sposób, że ust. II ww. decyzji otrzyma brzmienie:

Wydaje się Gminie Czernica pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód  w zakresie wprowadzania ścieków komunalnych z terenu gminy Czernica oczyszczonych w oczyszczalni składającej się:

części mechanicznej (zlokalizowanej na działce nr 197/1 obręb Kamieniec Wrocławski), w skład której wchodzą:

- komora krat o rozstawie prętów 20 mm i szerokości 2 x 1,0 m

- dwukomorowy piaskownik poziomy o szerokości komory 1,0 m i długości 16,0 m

- 4 osadniki poziome 5-lejowe o pojemności czynnej 225 m3

części biologicznej (zlokalizowanej na działkach numer: część 276, 282/2, 283, część 284, 288, 289, 291 i 297 obręb Dobrzykowice), w skład której wchodzą:

- 12 kwater pól irygowanych (kwatery nr 1 - 10, 10a i 11) o łącznej powierzchni 52 ha     zalewanych średnio 7 razy w roku dawką  200 mm ścieków tj. 14038 m3/ha ·rok.

urządzeń gospodarki osadowej

- 2 laguny osadowe o objętości użytkowej 13 440 m3 konstrukcji ziemnej (zlokalizowane w obrębie kwatery nr 4)

w ilości określonej:

na dopływie do części mechanicznej oczyszczalni:

Qśr d = 2 000 m3/d

Qmax h = 270 m3/h

Qśr a = 730 000 m3/rok

oraz na odpływie do odbiornika ścieków:

Qśrd = 1080 m3/d

Qmax h = 145 m3/h

Qśr a = 394 200 m3/rok

- rowami nr 8 i 7 do rowu nr 2 (pot. Mrówka),

- rowem nr 4 do rowu melioracyjnego W-14.2 (rów nr 3), stanowiącego dopływ pot. Mrówka i dalej do rzeki Widawy w km 22+270.

Skład ścieków, określony w rowie nr 2 (pot. Mrówka) poniżej ujścia rowu nr 3 (rów W 14.2),  nie może przekroczyć niżej podanych wartości:

BZT5                           -     25 mg O2/dm3

ChZTCr                       -   125 mg O2/dm3

zawiesiny ogólne   -    35 mg/dm3

azotu ogólnego       - min. 35%

fosforu ogólnego    - min. 40%.

Z dokumentami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. T.Kościuszki 131, pok. 230, piętro II.

Informację podano do publicznej wiadomości poprzez:

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czernica

- umieszczenie na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl

Sprawę prowadzi: Anna Krzywiecka - tel. 071 72-21-850,  pokój 230