Załącznik nr 7 do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272..........2013

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1535D w miejscowości Dobrzykowice, Nadolice Małe i Nadolice Wielkie oraz drogi powiatowej 
nr 1930D w Chrząstawie Małej i Chrząstawie Wielkiej”.
CPV 71.32.00.00-7

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy drogi powiatowej nr 1535D wraz  z budową chodników w miejscowościach Dobrzykowice, Nadolice Małe i Wielkie oraz drogi 1930D  wraz  z budową chodników w miejscowościach Chrząstawa Mała i Chrząstawa Wielka.

W ramach zlecenia należy opracować:

Projekt przebudowy drogi 1535D w miejscowościach Dobrzykowie, Nadolice Małe i Nadolice Wielkie w zakresie wzmocnienia i miejscowych poszerzeń jezdni do 6,5 m wraz z projektem chodnika oraz projekt przebudowy drogi 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka i Mała w zakresie wzmocnienia i miejscowych poszerzeń jezdni 
do 6,0 m wraz z chodnikiem. Wzmocnienie jezdni należy zaprojektować przy założeniu wykorzystania istniejących nawierzchni jako podbudowy.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w czterech etapach dla których uzyskane będzie jedno pozwolenie na budowę. Każdy etap ma być zaprojektowany w sposób umożliwiający realizację chodników w miejscowościach niezależnie od wykonywania poszerzeń jezdni dróg powiatowych.

- Założenia do projektowania

  - Etapowanie i zakresy objęte pracami projektowymi

    - Nadolice Małe – Nadolice Wielkie – etap 1

Parametry techniczne nowoprojektowanej drogi:

- przewidywana długość drogi 		- ok. 3250 m w tym:

* Nadolice Małe 			- 930 m,

* Nadolice Wielkie  			- 1820 m,

* pomiędzy miejscowościami 	- 500 m,

- klasa drogi				- zbiorcza klasy Z,

- kategoria ruchu                                      	- KR3,

- obciążenie nawierzchni		             - 100 kN/oś,

- szerokość jezdni			             - 6,50 m,

- w terenie zabudowanym 		             - przekrój uliczny lub półuliczny,

- w terenie niezabudowanym                    	- przekrój drogowy (szlakowy),

- szerokość pasa ruchu			- 3,25 m,

- szerokość poboczy grunt. ulepszonych	- 1,50 m,

- szerokość ciągu pieszego               		- od 1,5m do 2,0 m,

- ciągi piesze dwustronne (Nadolice Małe) o długości 		- ok. 220 m x 2,

- ciągi piesze dwustronne (Nadolice Wielkie) o długości 	- ok. 400 m x 2,

- ciąg pieszy jednostronny o długości (Nadolice Małe)   		- ok. 710m,

- ciąg pieszy jednostronny o długości (Nadolice Wielkie) 	- ok. 1400m,

- ciąg pieszy poza terenem zabudowanym pomiędzy miejscowościami o długości ok. 500 m,

- chodniki przy granicy posesji,

- przebudowa skrzyżowania z drogą nr 1925D, 1924D oraz drogą 1930D,

- przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,

- kanalizacja deszczowa na terenie zabudowanym ( Nadolice Małe i Wielkie) z ewentualnym wykorzystaniem   istniejącej kanalizacji deszczowej ( nie ogólnospławnej) w miejscowości Nadolice Wielkie,

- kanalizacja deszczowa jednostronna poza terenem zabudowanym jeżeli nie będzie można zrealizować odwodnienia drogi po zaprojektowaniu chodnika,

- modernizacja lub odtworzenie rowów drogowych,

- budowa lub przebudowa zjazdów na posesje i pola – jeden zjazd na jedną posesję,

- budowa zatok autobusowych lub przebudowa istniejących,

- przebudowa sieci urządzeń podziemnych – usunięcie kolizji z sieciami wodno- kanalizacyjną, elektryczną,

telekomunikacyjną w zakresie niezbędnym, wynikającym z rozwiązań projektowych.

    - Dobrzykowice – etap 2

Parametry techniczne nowoprojektowanej drogi:

- przewidywana długość drogi 		- ok. 700 m,

- klasa drogi				- zbiorcza klasy Z,

- kategoria ruchu                                      	- KR3,

- obciążenie nawierzchni		             - 100 kN/oś,

- szerokość jezdni			             - 6,50 m,

- w terenie zabudowanym 		             - przekrój uliczny lub półuliczny,

- szerokość pasa ruchu			- od 2,75 m do 3,25 m,

- szerokość poboczy grunt. ulepszonych	- 1,50 m,

- szerokość ciągu pieszego               		- od 1,5m do 2,0 m,

- ciągi piesze dwustronne o długości            	- ok. 640 m x 2,

- chodniki przy granicy posesji,

- przebudowa skrzyżowania z drogą 1922D – budowa pasa do lewoskrętu od strony miasta Wrocławia,

- przebudowa skrzyżowania z drogą nr 1923D i 1924D,

- przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,

- modernizacja lub odtworzenie rowów drogowych jeśli będzie to wynikało z zaproponowanych rozwiązań

projektowych,

- budowa lub przebudowa zjazdów na posesje i pola – jeden zjazd na jedną posesję,

- budowa zatok autobusowych,

- przebudowa sieci urządzeń podziemnych – usunięcie kolizji z sieciami wodno- kanalizacyjną, elektryczną,

telekomunikacyjną w zakresie niezbędnym, wynikającym z rozwiązań projektowych,

- budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej 1535D przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1922D i drogą gminną.

    - Chrząstawa Mała – etap 3

Parametry techniczne nowoprojektowanej drogi:

- przewidywana długość drogi 		- ok. 1700 m,

- klasa drogi				- zbiorcza klasy L,

- kategoria ruchu 				- KR3,

- obciążenie nawierzchni 			- 100 kN/oś,

- szerokość jezdni 				- 6,0 m,

- w terenie zabudowanym 			- przekrój uliczny (dwustronne krawężniki),

- szerokość pasa ruchu			- 3,0 m,

- szerokość poboczy grunt. ulepszonych	- 1,50 m,

- szerokość ciągu pieszego               		- od 1,5m do 2,0 m,

- ciąg pieszy jednostronny o długości           	- ok. 1650 m,

- chodniki przy granicy posesji,

- przebudowa skrzyżowania z drogą 1929D,

- modernizacja lub odtworzenie rowów drogowych jeśli będzie to wynikało z zaproponowanych rozwiązań

projektowych (na odcinkach gdzie będzie to możliwe terenowo),

- budowa lub przebudowa zjazdów na posesje i pola – jeden zjazd na jedną posesję,

- przebudowa sieci urządzeń podziemnych – usunięcie kolizji z sieciami wodno- kanalizacyjną, elektryczną,

telekomunikacyjną w zakresie niezbędnym, wynikającym z rozwiązań projektowych.

    - Chrząstawa Wielka – etap 4

Parametry techniczne nowoprojektowanej drogi:

- przewidywana długość drogi 		- ok. 2350 m,

- klasa drogi				- zbiorcza klasy L,

- kategoria ruchu 				- KR3,

- obciążenie nawierzchni 		           	- 100 kN/oś,

- szerokość jezdni 				- 6,0 m,

- w terenie zabudowanym 			- przekrój uliczny (dwustronne krawężniki)

- szerokość pasa ruchu			- 3,0 m

- szerokość poboczy grunt. ulepszonych	- 1,50 m

- szerokość ciągu pieszego 			- od 1,5m do 2,0 m

- ciąg pieszy jednostronny o długości 		- ok. 2350 m

- chodniki przy granicy posesji,

- modernizacja lub odtworzenie rowów drogowych jeśli będzie to wynikało z zaproponowanych rozwiązań

projektowych (na odcinkach gdzie będzie to możliwe terenowo),

- budowa lub przebudowa zjazdów na posesje i pola – jeden zjazd na jedną posesję,

- przebudowa sieci urządzeń podziemnych – usunięcie kolizji z sieciami wodno- kanalizacyjną, elektryczną,

telekomunikacyjną w zakresie niezbędnym, wynikającym z rozwiązań projektowych,

- likwidacja zapadnięć nawierzchni w obrębach stawów.

1.2 Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni jezdni.

Na projektowanych odcinkach dróg 1535D i 1930D  przewiduje się wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi do uzyskania wymaganej nośności 100 kN/oś i uzyskania kategorii ruchu KR3.

Realizacja tych zamierzeń winna być wykonana przy założeniu nie wymieniania istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni, chyba że pomiary nośności istniejącej konstrukcji na odcinkach dróg podlegających zamówieniu wykażą nie osiągnięcie wskaźników zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz.430) i innymi obowiązującymi normami technicznymi.

Wykonawca we własnym zakresie wykona ww. pomiary nośności istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz badania geologiczno - inżynierskie na odcinkach dróg podlegających zamówieniu.

Badania geologiczne należy wykonywać min. co 150m na głębokość min. 2,5m.

Wyniki pomiarów i badań należy przedłożyć Zamawiającemu.

1.3. Wymagania dotyczące odwodnienia

- odwodnienie pasa drogowego przy pomocy spadków poprzecznych i podłużnych do projektowanych rowów oraz kanalizacji deszczowej na niezbędnych odcinkach,

- należy zaprojektować przepusty w ciągu rowów (wzdłuż drogi i w ciągu przejść poprzecznych pod drogą),

- wykonać obliczenia hydrauliczne dla separatorów,

- uwzględnić w projekcie niezbędne zabezpieczenie skarp i dna rowów,

- zaprojektować niezbędne odwodnienie wgłębne

  - dla przepustów i odcinków skanalizowanych należy wykonać operaty wodnoprawne i uzyskać niezbędne pozwolenia wodnoprawne,

1.4 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

Dokumentację projektową należy sporządzić na mapach do celów projektowych w skali 1:500 w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję. Wykonawca we własnym zakresie zapewni aktualną mapę do celów projektowych.

  - Wymagania dotyczące docelowej organizacji ruchu - oznakowanie pionowe i poziome

Należy wykorzystać istniejące oznakowanie pionowe z ewentualnym uzupełnieniem 
o nowe znaki drogowe, drogowskazy, tablice wynikające z przebudowy. Nowe oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” Załącznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe i wykonanie tego oznakowania winno być m.in. zgodne z wymogami zawartymi w załączniku do Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003.

1.6  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiający wymaga, aby konstrukcja nawierzchni miała zapewnioną trwałość międzyremontową 10 lat.

2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Teren inwestycji jest objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W przypadku sytuacji, iż odcinek drogi nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego należy uzyskać decyzję o realizacji inwestycji celu publicznego.

Od Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający oczekuje przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i uzyskania tej decyzji.

Dla dróg powiatowych 1535D i 1930D należy wystąpić o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Zapisy zawarte w otrzymanej decyzji administracyjnej muszą być uwzględnione w dokumentacji projektowej.

3. Sporządzenie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany z kompletem

niezbędnych materiałów do uzyskania tej decyzji

- projektowana przebudowa dróg powiatowych 1535D i 1930D realizowana będzie w istniejących liniach

rozgraniczających dróg powiatowych

- należy uzyskać konieczne zgody właścicieli terenów na czasowe zajęcie nieruchomości w związku z

koniecznością przebudowy infrastruktury technicznej nie wchodzącej w skład linii rozgraniczającej drogi (tzw.   zajęcie czasowe)

- uzgodnienia branżowe, opinie i decyzje niezbędne do uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany

4. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

5. Dokumentacja przetargowa

      - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

      - Kosztorysy ofertowe (scalone) w programie Excel

      - Wersja elektroniczna Projektów Budowlanych i Wykonawczych, STWiORB i kosztorysów ofertowych (scalonych) w pdf.

6. Projekt budowlano - wykonawczy winien zawierać:

I. Część opisową:

- opis techniczny,

- wyniki obliczeń konstrukcyjnych

II. Część rysunkową

- orientacja w skali 1:25000

- projekt zagospodarowania terenu – branża drogowa w skali 1:500 na mapach zasadniczych,

- profil podłużny w skali 1:500/100 dla poszczególnych odcinków dróg,

- przekroje normalne – charakterystyczne w skali 1:50 lub 1:25,

- przekroje poprzeczne w skali 1:100;

• dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni i do wykonania obliczeń przedmiarowych dotyczących nawierzchni przekroje należy wykonać:

- minimum co 20 m na łukach poziomych i pionowych,

- minimum co 30 m na pozostałych odcinkach;

• dla zaprojektowania i wykonania obliczeń pozostałych elementów pasa drogowego przekroje należy wykonać minimum co 100 m i w miejscach charakterystycznych;

- projekt zagospodarowania terenu – kanalizacja deszczowa i usunięcie kolizji z sieciami wodno- kanalizacyjną, elektryczną, telekomunikacyjną w skali 1:500 na mapach zasadniczych

- profil podłużny kanalizacji deszczowej w skali 1:500/100 dla poszczególnych odcinków dróg,

- szczegóły rozwiązań związanych z budową kanalizacji deszczowej ( wpusty, studnie, separatory i inne

urządzenia odwodnieniowe)

- projekt zagospodarowania – rowy odwadniające drogę z niweletą i elementami umocnień,

- inne szczegóły rozwiązań,

- projekt przebudowy przepustów

• inwentaryzację stanu istniejącego

• plan sytuacyjny obiektu w skali 1:500

• przekroje poprzeczne i podłużne

• szczegóły rozwiązań

7. Skład dokumentacji:

  - Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu z kompletem uzgodnień i decyzją o pozwoleniu na budowę i informacją bioz– 4 egz. dla każdego z etapów,

  - Projekt budowlany dróg i zieleni – 4 egz. dla każdego z etapów,

  - Projekt budowlany odwodnienia i przepustów – 4 egz. dla każdego z etapów,

  - Projekt budowlany sygnalizacji świetlnej – 4 egz. (etap II – Dobrzykowice),

  - Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany – 2egz., zbiorczy dla wszystkich etapów,

  - Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, zbiorczo dla wszystkich etapów,

  - Projekt wykonawczy dróg i zieleni - 3 egz. dla każdego z etapów,

  - Projekt wykonawczy odwodnienia i przepustów - 3 egz. dla każdego z etapów,

  - Projekt wykonawczy usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu - 3 egz. dla każdego z etapów,

  - Projekt wykonawczy sygnalizacji świetlnej – 3 egz. (etap II – Dobrzykowice),

  - Projekt organizacji ruchu docelowego – 3 egz. dla każdego z etapów,

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. dla każdego z etapów,

  - Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robót – 3 egz. dla każdego z etapów,

  - Zbiorcze Zestawienie Kosztów – 3 egz. dla każdego z etapów,

  - Kosztorysy ofertowe w programie Excel i w formacie pdf. - 3 egz. dla każdego z etapów,

  - Wersja elektroniczna wszystkich opracowań - zbiorcza dla wszystkich etapów –  1 egz.

  - Operat wodno-prawny wraz z pozwoleniami wodno-prawnymi – 3 egz., zbiorczy dla wszystkich etapów,

  - Dokumentacja geologiczno-inżynierska – 3 egz. dla każdego z etapów,

  - Mapa do celów projektowych w skali 1:500 - dla każdego z etapów,

  - Mapa do celów opiniodawczych – dla każdego z etapów,

  - Mapa ewidencji gruntów i uproszczony wypis z rejestru gruntów wraz z sąsiadującymi działkami - dla każdego z etapów,

  - Komplet oryginałów decyzji, uzgodnień należy umieścić w osobnej teczce ze spisem treści (kopie decyzji, uzgodnień, itp. załączone do projektów winny posiadać klauzulę zgodności z oryginałem podpisaną przez Wykonawcę).

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w czterech etapach dla których uzyskane będzie jedno pozwolenie na budowę. Każdy etap ma być zaprojektowany w sposób umożliwiający realizację chodników w miejscowościach niezależnie od wykonywania poszerzeń jezdni dróg powiatowych.

Termin sporządzenia PBiW i uzyskania pozwolenia na budowę – 7 miesięcy od daty podpisania umowy

8. Wymagania dodatkowe dla Wykonawcy

1) Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram realizacji zamówienia i szczegółowy harmonogram konsultacji. Aktualizacja Harmonogram realizacji zamówienia i szczegółowy harmonogram konsultacji powinna odbywać się wg następującej procedury:

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Harmonogram realizacji zamówienia i szczegółowy harmonogram konsultacji w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy.

W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi:

- poszczególne elementy opracowań projektowych

- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych,

- terminy i czas wykonania poszczególnych elementów opracowań projektowych,

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane

- terminy konsultacji.

- Wykonawca wykona prace w sposób należyty, zgodnie ze szczegółowo określonym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz ze złożoną ofertą, będącymi integralną częścią umowy oraz 
w oparciu o wymagania określone w obowiązujących ustawach i przepisach, w tym art. 29-31 ustawy - PZP oraz Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

- Dokumentacja projektowa zawierać będzie opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i sprawdzenia wymagane przez przepisy, z terminem ważności minimum 6 miesięcy ponad termin realizacji umowy oraz będzie zgodna z aktualnymi przepisami obowiązującymi na dzień wydania dokumentacji.

- Na etapie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia 
z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie Zamawiającego, a które będą zajęte na czas budowy (zajęcie czasowe).

- W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia konsultacji społecznych dla planowanego przedsięwzięcia.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco z Zamawiającym danych do projektowania i kosztorysowania, w tym uzgodnień branżowych oraz przedstawienia do zaopiniowania Zamawiającemu wszelkich założeń projektowych przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień. Potwierdzeniem ww. czynności będzie notatka sporządzona przez Wykonawcę opatrzona datą i podpisami stron.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego w zakresie proponowanych rozwiązań w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Jednakże, jeśli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność zmiany wcześniej zaakceptowanych rozwiązań, o których mowa w ust. 5 i 6 Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

- Strony ustalają, że pierwsze spotkanie odbędzie się z inicjatywy Wykonawcy w ciągu 2 tygodnie od daty podpisania umowy, na którym Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zamówienia i szczegółowy harmonogram konsultacji.

- Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia (przedmiot odbioru) zostanie zaopatrzona 
w następujące załączniki: wykaz opracowań; pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej; pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; pisemne oświadczenie Projektantów i Sprawdzających o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej; ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, która zostanie przekazana w terminie określonym jako termin realizacji umowy.

- Strony ustalają, że na co najmniej 20 dni przed złożeniem wniosków o wydanie  decyzji pozwolenia na budowę, Wykonawca wykona i zgłosi Zamawiającemu do oceny projekty budowlane.

- W terminie do 10 dni Zamawiający oświadczy, czy dokumentację przyjmuje lub zgłasza uwagi do dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zaleceń Zamawiającego i usunięcia ewentualnych wad dokumentacji, nie później niż w terminie do 10 dni od daty ich zgłoszenia.

- Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 10. Wykonawca dołączy w formie papierowej i elektronicznej 2 komplety dokumentacji wraz z kompletem aktualnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, pozwoleń, niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

- Wykonawca, w terminie umownym realizacji zamówienia określonym w § 4 wykona i zgłosi do odbioru projekty wykonawcze oraz pozostałe elementy zamówienia, celem przedłożenia do oceny Wydziału Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu i uzyska pozytywną ocenę.

- Do zgłoszeń, o których mowa w ust. 12 Wykonawca dołączy w formie papierowej i elektronicznej 2 komplety dokumentacji wykonawczej i przetargowej wraz z kompletem aktualnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji drogowej.

- Odbiór prac objętych umową w ilości określonej w Specyfikacji Technicznej następować będzie przez podpisanie protokołów odbioru po uzyskaniu opinii Zamawiającego i spełnieniu zapisów ust. 2 oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Wykonawca wraz z dokumentacją przekaże Zamawiającemu na nośniku elektronicznym całość  dokumentacji.

- Dokumentacje projektowe należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach z wykazem zawartości teczki.

- Kosztorysy robót scalonych (ofertowe) należy przekazać w programie kompatybilnym z programem Excel. Kosztorysy inwestorskie należy przekazać w formie pliku z rozszerzeniem KST w formacie kompatybilnym z  NORMA lub ATH.

- W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca podejmie się jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Organizacja ruchu docelowego w wersji elektronicznej winna być skalibrowana w formach do wyboru:

- grafika wektorowa – DXF, SKAPE,

- grafika rastrowa – pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

- Miejscem przekazania prac jest siedziba Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie trwania postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
na wykonanie robót budowlanych w oparciu o przekazane dokumentacje projektowe, do udzielania odpowiedzi na zapytania Zamawiającego lub skierowane do Zamawiającego zapytania wykonawców ubiegających się o udzielenia zamówienia, w terminie 3 dni od dnia przekazania treści zapytania lub w innym niezbędnym terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia niniejszej umowy. Na pełnienie nadzoru autorskiego zostanie zawarta oddzielna umowa.

9. Wymogi dla wersji elektronicznej:

- każdy tom opracowania powinien być zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF – nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania;

- pliki muszą być wgrane do katalogu o nazwie określającej lokalizację opracowania, w tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie “SPIS.TXT”, zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych;

- pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru (wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 50 MB), jakość skanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych.