OPIS TECHNICZNY

Wrocław,  20.05.2014r.

Opracował: Filip Datko

podinspektor w WDiT

1.  INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1480D w miejscowości Borowa 
na odcinku o długości 75mb. Zakres prac obejmuje wykonanie chodnika, 2 zjazdów na posesje, zjazdu publicznego na drogę gminną oraz poszerzenie i remont istniejącej nawierzchni bitumicznej. Całość prac zlokalizowana jest w pasie drogi powiatowej (dz. nr 33, obręb Borowa).

2.1.  ZAKRES ROBÓT

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wymianę przepustów pod zjazdami,

- przebudowę 2 zjazdów indywidualnych i 1 zjazdu publicznego,

- odtworzenie rowu drogowego,

- wykonanie chodnika przy krawędzi jezdni,

- wykonanie poszerzenia jezdni,

- ułożenie nowych warstw bitumicznych.

3.  STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1480D przebiega przez miejscowość Borowa w gminie Długołęka. Bitumiczna nawierzchnia jezdni jest silnie skoleinowana - prawdopodobnie brak jest nośności warstw podbudowy. Ponadto występują ubytki nawierzchni oraz połamane krawędzie. Obustronne pobocza gruntowe oraz zanikające rowy drogowe wymagają prac remontowych. Szerokość nawierzchni kształtuje się na poziomie 5,0 – 5,5m.

4. STAN PROJEKTOWY

Omawiany odcinek drogi powiatowej nr 1480D zostanie przebudowany i uzyska przekrój półuliczny. W ramach prac wykonany zostanie ciąg pieszy o szerokości 1,5m zlokalizowany przy krawędzi jezdni, przebudowane zostaną też wjazdy na posesje prywatne oraz zjazd na drogę gminną – ul. Jarzębinową. Poszerzeniu do szerokości 6,0m ulegnie nawierzchnia jezdni, lokalnie wykonana zostanie wymiana konstrukcji jezdni oraz wzmocnienie podłoża tak aby zapewnić odpowiednią nośność drogi.

4.1.  PARAMETRY TECHNICZNE

- standard techniczny: klasa Z

- kategoria ruchu:  KR-2

- długość remontowanego odcinka: 75mb

- szerokość jezdni istniejąca: ok. 5,5 m

- szerokość jezdni po przebudowie: 6,0 m

- spadek poprzeczny nawierzchni: 2%

- szerokość chodnika: 1,5m

- spadek poprzeczny chodnika 2% ( w kierunku jezdni)

4.2.  ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Oś remontowanej drogi przyjęto w osi istniejącej drogi. Niweleta ulega podniesieniu (o ok. 4cm) 
w wyniku ułożenia nowych warstw bitumicznych. Przewiduje się nawiązanie wysokościowe wszystkich istniejących zjazdów w obrębie przebudowy. Chodnik zlokalizowany przy krawędzi jezdni. Zjazdy prywatne o szerokości nie większej niż 5,0m.

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

4.3.  WARSTWY KONSTRUKCYJNE

JEZDNIA (w istniejącym śladzie):

- podbudowa – istniejąca konstrukcja drogi po sfrezowaniu 4cm warstw bitumicznych)

- w. profilująca z MMA, średnia gr. po zagęszczeniu 4cm,

- w. ścieralna z MMA, gr. po zagęszczeniu 4cm.

JEZDNIA ( na poszerzeniach):

- w. piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, gr. 25cm,

- w. podbudowy – kruszywo 0/63mm, gr. 20cm,

- w. profilująca z MMA, gr. po zagęszczeniu 8cm,

- w. ścieralna z MMA, gr. po zagęszczeniu 4cm

CHODNIK:

- w. dolna podbudowy – kruszywo 0/63mm gr. 15cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm,,

- kostka betonowa szara, gr. 8cm;

ZJAZDY INDYWIDUALNE:

- w odsączająca – piasek/pospółka gr. 10cm,

- w. dolna podbudowy – kruszywo 0/63mm gr. 20cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 3cm,

- kostka betonowa szara, gr. 8cm;

ZJAZD PUBLICZNY:

- w odsączająca – piasek/pospółka gr. 10cm,

- w. podbudowy – kruszywo 0/63mm gr. 20cm,

- w. profilująca z MMA, gr. po zagęszczeniu 4cm,

- w. ścieralna z MMA, gr. po zagęszczeniu 4cm

4.4.  ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez normowe spadki poprzeczne nawierzchni jezdni (2%) oraz chodnika (2% w kierunku jezdni). Wody opadowe po stronie chodnika będą odprowadzane za pomocą przykrytych korytek ściekowych do odtworzonego rowu drogowego. Po stronie przeciwnej, spływ wody powierzchniowy.

4.5 ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca ma obowiązek przygotować projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia.

4.6.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace budowlane  nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Prace drogowe w tym ułożenie dodatkowych warstw bitumicznych – warstwy profilującej i ścieralnej ma na celu wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni oraz zapewnienie komfortowego przejazdu przedmiotową drogą.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

5.0  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE

D-03.01.01		PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI

D-04.01.01		KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

D-04.03.01		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.04	PODBUDOWA TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-04.05.00	PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTÓW LUB KRUSZYW  STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.05.01	PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA  STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D-05.03.05a		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA

D-05.03.05b		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA

D-05.03.11		FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO

D-06.02.01		PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

D-06.04.01		ROWY

D-08.01.01		KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D-08.02.02		CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

D-08.03.01		BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D-08.04.01		WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM