Przebudowa drogi powiatowa nr 1925D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jeszkowice gmina Czernica

| Lp. | Podstawa | Opis | Jednostka obmiaru | Obmiar | Cena jednostkowa NETTO | Wartość NETTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.5 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0105-04 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) | szt. | 5 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0109-02 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości | ha | 0.005 |  |  |
| 4 d.1 | kalkulacja własna Uproszczona | Usunięcie podstawy betonowej nieczynnego słupa energetycznego | szt | 2 |  |  |
| 5 d.1 | kalkulacja własna Uproszczona | Usunięcie słupków hektometrowych, betonowych | szt | 6 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 19-01 0118-17 | Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km | m3 | 3 |  |  |
| 7 d.1 | KNR 19-01 0118-20 | Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 18 | m3 | 3 |  |  |
|  |  | RAZEM DZIAŁ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE : |  |
| 2 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 8 d.2 | kalkulacja własna Uproszczona | rozbiórka zjazdu nr 3 wraz z przepustem | szt | 1 |  |  |
| 9 d.2 | kalkulacja własna Uproszczona | rozbiórka zjazdu nr 4 wraz z przepustem | szt | 1 |  |  |
| 10 d.2 | kalkulacja własna Uproszczona | rozbiórka zjazdu nr 8 wraz z przepustem | szt | 1 |  |  |
| 11 d.2 | kalkulacja własna Uproszczona | rozbiórka zjazdu nr 9 wraz z przepustem | szt | 1 |  |  |
| 12 d.2 | KNR 2-31 0805-05 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ANALOGIA) | m2 | 53.76 |  |  |
| 13 d.2 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm | m2 | 16 |  |  |
| 14 d.2 | KNR 2-31 0805-05 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 3.25 |  |  |
|  |  | RAZEM DZIAŁ ROBOTY ROZBIÓRKOWE: |  |
| 3 |  | PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI |  |  |  |  |
| 15 d.3 | KNR 2-01 0206-01 0214-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległoć 10 km ( miejsce wywozu po stronie wykonawcy) | m3 | 108.88 |  |  |
| 16 d.3 | KNR 2-31 0605-01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa | m3 | 2.025 |  |  |
| 17 d.3 | KNR 2-31 0605-06 ANALOGIA | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 30 cm | m | 27 |  |  |
| 18 d.3 | KNNR 6 0605-03 ANALOGIA | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm | szt | 8 |  |  |
| 19 d.3 | KNR 2-01 0320-0201 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 2.700 |  |  |
|  |  | RAZEM DZIAŁ PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI: |  |
| 4 |  | CHODNIK + ZJAZDY |  |  |  |  |
| 20 d.4 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gruboci po zagęszczeniu 20 cm ZJAZD | m2 | 311.1 |  |  |
| 21 d.4 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony - ZJAZD | m2 | 311.1 |  |  |
| 22 d.4 | KNR 2-01 0206-01 0214-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km ( miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) | m3 | 130.41 |  |  |
| 23 d.4 | KNNR 1 0407-02 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III - NASYPY POD CHODNIK | m3 | 65.6 |  |  |
| 24 d.4 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - CHODNIK PRZY KRAWĘDZI JEZDNI | m2 | 321 |  |  |
| 25 d.4 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego –warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (ANALOGIA) – CHODNIK WZDŁUŻ POSESJI Krotność= 0.25 | m2 | 336 |  |  |
| 26 d.4 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOLOR SZARY - CHODNIK | m2 | 660 |  |  |
| 27 d.4 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 440 |  |  |
| 28 d.4 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki/obrzeża betonowa z oporem | m3 | 26 |  |  |
| 29 d.4 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod obrzeża betonowa zwykła | m3 | 14.2 |  |  |
| 30 d.4 | KNR 2-31 0407-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 784.1 |  |  |
| 31 d.4 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła ( ANALOGIA) przykanaliki z korytek betonowych | m3 | 1.24 |  |  |
| 32 d.4 | KNR 2-31 0606-03 | ścieki z prefabrykatów betonowych o szerokości 40 cm (ANALOGIA) przykanaliki z korytek betonowych | m | 69 |  |  |
|  |  | RAZEM DZIAŁ CHODNIK + ZJAZDY: |  |
| 5 |  | PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH WYNIESIONE |  |  |  |  |
| 33 d.5 | kalkulacja własna Uproszczona | Wykonanie przejścia dla pieszych wyniesionego z oznakowaniem poziomym | szt | 1 |  |  |
|  |  | RAZEM DZIAŁ PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH WYNIESIONE: |  |
| 6 |  | OZNAKOWNIE PIONOWE |  |  |  |  |
| 34 d.6 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 ZNAKI TYPU A | szt. | 2 |  |  |
| 35 d.6 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 ZNAKI TYPU B | szt. | 2 |  |  |
| 36 d.6 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 ZNAKI TYPU D | szt. | 2 |  |  |
| 37 d.6 | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 TABLICZKI TYPU T | szt. | 2 |  |  |
| 38 d.6 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 4 |  |  |
| 39 d.6 | KNNR 6 0702-08 | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów (ANALOGIA) przestawienie znaków | szt. | 6 |  |  |
| 40 d.6 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ( ANALOGIA) przestawienie znaków | szt. | 6 |  |  |
|  |  | RAZEM DZIAŁ OZNAKOWANIE PIONOWE: |  |
| 7 |  | UTWARDZENIE DROGI GRUNTOWEJ |  |  |  |  |
| 41 d.7 | KNR 2-01 0206-01 0214-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km ( miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) | m3 | 8.0 |  |  |
| 42 d.7 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (ANALOGIA ) | m2 | 7.9 |  |  |
|  |  | RAZEM DZIAŁ UTWARDZENIE DROGI GRUNTOWEJ: |  |
| 8 |  | ODWODNIENIE |  |  |  |  |
| 43 d.8 | KNR-W 2-01 0203-05 0210-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - PROFILOWANIE POBOCZY | m3 | 560 |  |  |
| 44 d.8 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 51.5 |  |  |
| 45 d.8 | KNR 2-01 0506-05 | Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. IV - NOWE ROWY DO WYKONANIA | m2 | 45 |  |  |
| 46 d.8 | KNP 01 1239-02.02 | Ręczny siew trawy na skarpach o nachyleniu do 1:2 na powierzchni ponad 250 m2 | m2 | 1130 |  |  |
| 47 d.8 | KNR 2-31 1403-04 | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu | m | 125.5 |  |  |
| 48 d.8 | KNR 2-01 0517-04 | Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi PŁYTY AŻUROWE z wypełnieniem kruszywem | m3 | 188.25 |  |  |
| 49 d.8 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 5 |  |  |
| 50 d.8 | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 5 |  |  |
| 51 d.8 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 5 |  |  |
|  |  | RAZEM DZIAŁ ODWODNIENIE: |  |
| 9 |  | JEZDNIA+POSZERZENIE |  |  |  |  |
| 52 d.9 | KNR AT-03 0102-02 ANALOGIA | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km ( 145x0,7) +(145 x 0,5 x 2) = 246,5 | m2 | 246,5 |  |  |
| 53 d.9 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 45.7 |  |  |
| 54 d.9 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 101.5 |  |  |
| 55 d.9 | KNR 2-31 1407-03 | Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki) | m3 | 15.2 |  |  |
| 56 d.9 | KNR 2-31 0118-01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem | m2 | 101.5 |  |  |
| 57 d.9 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 101.5 |  |  |
| 58 d.9 | KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 | 101.5 |  |  |
| 59 d.9 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Krotność = 2 | m2 | 224.8 |  |  |
| 60 d.9 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | 203 |  |  |
| 61 d.9 | KNR 2-31 0110-01 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 174 |  |  |
| 62 d.9 | KNR 2-31 0110-02 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym – za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 4 | m2 | 174 |  |  |
| 63 d.9 | KNR AT-03 0203-01 | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne- Na połączeniu istniejącej nawierzchni i poszerzenia ( 145x1,2)= 174 | m2 | 174 |  |  |
|  |  | RAZEM DZIAŁ JEZDNIA +POSZERZENIE |  |
| 10 |  | UTWARDZENIE POBOCZA |  |  |  |  |
| 64 d.10 | KNR 2-01 0206-01 0214-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km ( miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) | m3 | 41.5 |  |  |
| 65 d.10 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 207.65 |  |  |
|  |  | RAZEM DZIAŁ UTWARDZENIE POBOCZA |  |
|  |  | Wartość kosztorysowa netto : |  |
|  |  | Podatek VAT …………………..% |  |
|  |  | Wartość kosztorysowa brutto : |  |

Nr Zamówienia Publicznego SP.ZP.272.65.2014

Ogółem kosztorys ofertowy wynosi :

NETTO……………………………………zł

Należny podatek VAT ………………%  tj………………………….. zł

BRUTTO………………………………....zł

Ogółem brutto słownie ………………………………………………………………………………………….