Przebudowa drogi powiatowa nr 2000D polegająca na budowie chodnika

w miejscowości Milin gmina Mietków

| Lp. | Podstawa | Opis robót | Jednostka obmiaru | Obmiar | Cena jednostkowa NETTO | Wartość NETTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.4 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0109-02 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości | ha | 0.005 |  |  |
|  |  | Razem: DZIAŁ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |
| 2 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 3 d.2 | kalkulacja własna | rozbiórka zjazdu nr 10 | szt | 1 |  |  |
| 4 d.2 | kalkulacja własna | rozbiórka zjazdu nr 11 | szt | 1 |  |  |
| 5 d.2 | kalkulacja własna | rozbiórka zjazdu nr 14 ROZEBRANIE ŚCIANEK CZOŁOWYCH szt 2 | szt | 1 |  |  |
| 6 d.2 | kalkulacja własna | rozbiórka zjazdu nr 16 | szt | 1 |  |  |
| 7 d.2 | kalkulacja własna | rozbiórka zjazdu nr 17 | szt | 1 |  |  |
| 8 d.2 | kalkulacja własna | rozbiórka starych rur przy działce nr 246/1 i 247/1 | szt | 1 |  |  |
| 9 d.2 | KNR 2-31 0805-05 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej o wysokoœci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ANALOGIA) zjazd nr 13 | m2 | 10 |  |  |
|  |  | Razem: DZIAŁ ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |
| 3 |  | PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI |  |  |  |  |
| 10 d.3 | KNR 2-31 0605-01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa | m3 | 2.138 |  |  |
| 11 d.3 | KNR 2-31 0605-06 ANALOGIA | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm | m | 28.5 |  |  |
| 12 d.3 | KNNR 6 0605-03 ANALOGIA | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm | szt | 12 |  |  |
|  |  | Razem: DZIAŁ PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI |  |
| 4 |  | CHODNIK + ZJAZDY |  |  |  |  |
| 13 d.4 | KNR 2-01 0206-01 0214-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km ( miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)- pod zjazdy | m3 | 150 |  |  |
| 14 d.4 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm ZJAZD + nawierzchnia z kruszywa na zjazdach | m2 | 380 |  |  |
| 15 d.4 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony lub grafitowy - ZJAZD | m2 | 70 |  |  |
| 16 d.4 | KNR 2-01 0206-01 0214-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km ( miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) | m3 | 50 |  |  |
| 17 d.4 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - CHODNIK | m2 | 510 |  |  |
| 18 d.4 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOLOR SZARY - CHODNIK | m2 | 510 |  |  |
| 19 d.4 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 450 |  |  |
| 20 d.4 | KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-01 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę | m3 | 27 |  |  |
| 21 d.4 | KNR 2-31 0407-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 340 |  |  |
| 22 d.4 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | m3 | 6 |  |  |
| 23 d.4 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła ( ANALOGIA) przykanaliki z korytek betonowych | m3 | 5.7 |  |  |
| 24 d.4 | KNR 2-31 0606-03 | cieki z prefabrykatów betonowych o szerokoci 40 cm (ANALOGIA) przykanaliki z korytek betonowych | m | 95 |  |  |
|  |  | Razem: DZIAŁ CHODNIK + ZJAZDY |  |
| 5 |  | ODWODNIENIE |  |  |  |  |
| 25 d.5 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - ODTWORZENIE I POGŁĘBIENIE ROWÓW | m3 | 150 |  |  |
| 26 d.5 | KNP 01 1239-02.02 | Ręczny siew trawy na skarpach o nachyleniu do 1:2 na powierzchni ponad 250 m2 | m2 | 338 |  |  |
| 27 d.5 | KNR 2-01 0520-01 | Umocnienie skarp kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi | m2 | 410 |  |  |
|  |  | Razem: DZIAŁ ODWODNIENIE |  |
|  |  | Wartość kosztorysowa netto : |  |
|  |  | Podatek VAT …………………..% |  |
|  |  | Wartość kosztorysowa brutto : |  |

Nr Zamówienia Publicznego: SP.ZP.272.66.2014

Ogółem kosztorys ofertowy wynosi :

NETTO……………………………………zł

Należny podatek VAT ………………%  tj………………………….. zł

BRUTTO………………………………....zł

Ogółem brutto słownie ………………………………………………………………………………………….