OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowa nr 1925D polegająca na budowie chodnika  w miejscowości Jeszkowice

gmina Czernica

Opracował: Marta Parusel
Wydział Dróg i Transportu 
II piętro, p. 247, ( (71) 72-21-714

OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1925D w miejscowości Jeszkowice gmina Czernica ulica Główna na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 455 (ul.Jelczańska) do skrzyżowania z ul.Szkolną. Orientacyjna długość odcinka 515mb.

Zakres opracowania:

- wykonanie robót przygotowawczych

- wykonanie nowych ciągów pieszych

- wykonanie nowych i przebudowa istniejących zjazdów na posesje

- wykonanie poszerzenia jezdni na łukach

- utwardzenie drogi gruntowej na szerokości pasa drogowego

- wykonanie utwardzenia pobocza z kruszywa łamanego

- wykonanie wzmocnienia skarp rowów

- wykonanie rowów przydrożnych

- wykonanie profilowania pobocza

- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz oznakowania poziomego i pionowego

- wykonanie robót rozbiórkowych

Zamierzenie to ma na celu polepszenie stanu technicznego oraz walorów funkcjonalnych i użytkowych ul.Głównej, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu przez wprowadzenie ograniczenia prędkości poruszania się pojazdów i wykonanie poszerzenia drogi oraz budowę ciągów pieszych.

3. STAN ISTNIEJĄCY

Droga powiatowa nr 1925D na odcinku jw. położona jest w miejscowości Jeszkowice, gmina Czernica. Ulica Główna jest  centralną ulicą miejscowości. Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem droga biegnie w terenie zabudowanym , posiada nawierzchnię bitumiczną w dobrym stanie technicznym. Droga nie posiada ciągów pieszych. Ruch pieszych na tym odcinku drogi odbywa się wzdłuż nieregularnego pobocza jezdni. Bitumiczna nawierzchnia jezdni nie jest ograniczona krawężnikami. Szerokość jezdni wynosi od 5,0 do 5,5m, a na łukach 4,5-4,8 m, brak poszerzeń jezdni na łukach, brak prawidłowego odwodnienia, pobocza gruntowe. Zjazdy o nie normatywnych wymiarach częściowo gruntowe. W pasie drogowym zlokalizowane są linie telekomunikacyjne, linie energetyczne, wodociąg i kanalizacja.

4. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE I PROJEKTOWE

Zakres prac przewidzianych do wykonania zakłada budowę chodników o szerokości 1,5 m (miejscami występują przewężenia) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 455 do ulicy Szkolnej, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych o różnej szerokości, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym na szer. 0,5m., wykonanie utwardzenia drogi gruntowej na szerokości pasa drogowego kruszywem łamanym, profilowanie poboczy, wykonanie rowów, wzmocnienie skarp rowów płytami ażurowymi, wykonanie przykanalików z korytem ulicznych,  budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych. Włazy i pokrywy infrastruktury podziemnej zostaną wyregulowane wysokościowo.

5. KONSTRUKCJE

Chodnik zlokalizowany przy krawędzi jezdni

Warstwa ścieralna – kostka betonowa , kolor szary – 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 3 cm

Podbudowa kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- warstwa górna –

gr 15 cm

Chodnik zlokalizowany w odległości 0,5 m od  krawędzi jezdni

Warstwa ścieralna – kostka betonowa , kolor szary – 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 3 cm

Podbudowa kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- warstwa górna –

gr 15 cm

Chodnik zlokalizowany przy posesjach

Warstwa ścieralna – kostka betonowa , kolor szary – 8 cm

Podbudowa piasek średni lub drobnoziarnisty – 5 cm

Zjazdy

Warstwa ścieralna – kostka betonowa . kolor czerwony – 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 3 cm

Podbudowa kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- warstwa górna –

gr 20 cm

Poszerzenie jezdni

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej – gr .4 cm

Warstwa  wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej – gr.8 cm

Podbudowa kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm- warstwa górna –

gr 20 cm

Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa – gr15cm

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem miedzy warstwami .

Utwardzenie drogi gruntowej

Kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm – gr 20 cm

Utwardzenie poboczy gruntowych

Kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- gr 15 cm

Przejście wyniesione dla pieszych

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej – gr .4 cm

Warstwa  podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej – gr.6 cm

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem miedzy warstwami .

6. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez normowe spadki poprzeczne nawierzchni jezdni (2%) oraz chodnika ( 2%). Wody opadowe odbierane są przez istniejące rowy oraz pobocze gruntowe.

7. TECHNOLOGIA ROBÓT

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich wytyczenie i trwałego oznaczenia w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych .

Należy zdemontować i usunąć następujące urządzenia i elementy zlokalizowane w pasie drogi:

- usunąć 6 słupków hektometrowych stojących przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką

- usunąć ścianę czołową przepustu zlokalizowaną przy działce nr 437( gruz )

- usunąć gruz i ziemię zlokalizowaną przy działce nr 445/1 i przy działce nr 437

- usunąć podstawy betonowe słupów energetyczny zlokalizowanego przy działce nr 433/2 i przy działce nr 430.

Wszystkie pozyskane w ten sposób materiały należy wywieź w miejsce składowania tego typu odpadów.

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe będą polegać na rozbiórce zjazdów do posesji wraz z przepustami, rozbiórce nawierzchni drogowych brukowych, asfaltowych i betonowych. ( zgodnie z opracowaniem graficznym i opisem poniżej)

Wszystkie pozyskane w ten sposób materiały oprócz pełnowartościowej nie uszkodzonej kostki kamiennej i betonowej należy wywieź w miejsce składowania tego typu odpadów.

Materiały pełnowartościowe przekazać na Obwód Drogowy w Sulimowie.

Zieleń

Usunąć pnie drzew , które pozostały po wycince zlokalizowane przy działce nr 430

Wyciąć i wykarczować krzewy rosnące przy działce nr 443, przy działce nr 433/1, przy działce nr 430 oraz przy działce nr 431.Obsiać wykonane rowy i pobocza trawą.

Oznakowanie poziome

Wykonać oznakowanie poziome wyniesionego przejścia dla pieszych w technologii grubowarstwowej masami chemoutwardzalnymi w układzie struktury nieregularnej – grubość powłoki 3  mm.

Przejście wyniesione dla pieszych

Należy wykonać przejście z masy mineralno-asfaltowej układanej w dwóch warstwach zgodnie z załączonym szkicem. Na długości 6,5 m, szerokości całej jezdni i wysokości 0,1 m, nadając spadki poprzeczne 2 % w kierunku pobocza. Istniejącą nawierzchnię w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego progu przed wykonaniem przejścia podfrezować na głębokość 2 cm. Na wykonanym progu wykonać oznakowanie poziome .

Oznakowanie pionowe

- przestawienie tablicy informacyjnej przy wlocie z drogi wojewódzkiej poza chodnik

- przestawienie znaków szt. 3  przy  działce nr 431, nr 436. nr 437

- zamontowanie nowych znaków zgodnie z projektem organizacji ruchu

Pobocze

Wykonać profilowanie poboczy gruntowych szczególnie na odcinkach gdzie chodnik przebiega przy posesjach, nadając im odpowiednie spadki a następnie wykonać utwardzenie pobocza kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm- gr 15 cm. na całej długości z wyjątkiem odcinków gdzie występuje ściek kamienny i gdzie chodnik przylega bezpośrednio do jezdni- działka nr 430. Nadać odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne.

Utwardzenie drogi  gruntowej

Utwardzenie wykonać na szerokości pasa drogowego. Wykorytować obecną nawierzchnię na głębokość 20 cm,  a następnie uzupełnić kruszywem i zagęścić mechanicznie. Po bokach ograniczyć drogę krawężnikiem.

Chodnik

Należy przyjąć usunięcie warstwy gruntu o szerokości i grubości zgodnej z układem konstrukcyjnym pod nawierzchnią chodnika.

Podbudowa pod chodnik powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości i powinna odpowiadać grubości projektowej. Warstwa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wykonanie nawierzchni z kostki należy rozpocząć od ustawienia krawężników i obrzeży. Nie przewiduje się spoinowania krawężników i obrzeży.  Krawężniki i obrzeża należy układać na ławie betonowej C12/15. Chodnik należy wykonać z kostki betonowej układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3. Po ułożeniu kostki betonowej, szczeliny między kostkami wypełnić należy podsypką cementowo-piaskową , a następnie zamieść wykonaną nawierzchnię przy użyciu szczotek ręcznych i przystąpić do zagęszczenia nawierzchni. Do zagęszczenia ułożonej nawierzchni z kostki betonowej stosować zagęszczarki płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. W miejscach zaniżonego pobocza wykonać nasypy pod chodnik z piasku .

- Chodnik zlokalizowany przy krawędzi jezdni

Chodnik o szerokości 1,5m, a wzdłuż  części działki nr430  ze względu na wąski pas drogowy  zmienna szerokość od 1 do1,5m. Chodnik zamknięty od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30cm wystającym (światło 10cm) z drugiej strony obrzeżem betonowym gr8cm . Wykonać przykanaliki z korytek ulicznych mające na celu odprowadzenie wody opadowej z jedni na pobocze.  Niweleta dostosowana do terenu pochylenie poprzeczne w kierunku pobocza 2%.  Na odcinku gdzie występuje ściek kamienny odsunąć się od jezdni na szerokość ścieku.

- Chodnik zlokalizowany w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni

Chodnik o szerokości 1,5m na wyznaczonych odcinkach należy wykonać w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni ( patrz opracowanie graficzne). Na wlocie od drogi wojewódzkiej przechodząc z chodnikiem położonym przy krawędzi jezdni pod posesję ominąć hydrant, pozostawiając go od strony ogrodzenia. Chodnik zamknięty od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30cm wystającym (światło 10cm) z drugiej strony obrzeżem betonowymi gr8cm . Wykonać przykanaliki z korytek ulicznych mające na celu odprowadzenie wody opadowej z jedni na pobocze.  Niweleta dostosowana do terenu pochylenie poprzeczne w kierunku pobocza 2%.

- Chodnik zlokalizowany przy posesjach

Chodnik o szerokości 1,5m na wyznaczonych odcinkach należy wykonać bezpośrednio przy granicy posesji z pasem drogowym( patrz opracowanie graficzne). Na wysokości działki nr 437 należy odsunąć się omijając studnię kanalizacyjną przechodząc do krawędzi jezdni,  na działce nr 433/2 należy ominąć słup ogłoszeniowy i skrzynkę energetyczną , na działce 433/3 należy ominąć słup energetyczny przechodząc do krawędzi jezdni .Chodnik zamknięty z obu stron obrzeżami betonowymi gr8cm zatopionymi.  Niweleta dostosowana do terenu (nie niżej niż poziom jezdni)  pochylenie poprzeczne w kierunku do jezdni 2%.

Pozostałe elementy znajdujące się na trasie chodnika typu hydranty, studzienki należy wbudować w chodnik dostosowując ich wysokość.

Zjazdy prywatne i publiczne

Pracę wykonywane na zjazdach wykonać zgodnie z poniższym opisem i opracowaniem graficznym . Zjazdy wykonać na całej szerokości pasa drogowego. Nawierzchnia zjazdów odcięta od strony jezdni krawężnikiem betonowym „na płask”( światło 2 cm) na bokach krawężnikami a od strony posesji obrzeżem betonowym gr 8 cm.

Skosy nawierzchni zjazdów 1:1.

Zjazd nr 1 – brawa wjazdowa - rozebrać istniejącą nawierzchnię o wymiarach 4,7 x 4,8m  i wykonać nowy zjazd o wymiarach 5 x 4,8m

Zjazd nr 2 – furtka – rozebrać istniejącą nawierzchnię o wymiarach 1,2x 2,7m -  wykonać nowy o szerokości 1,2 i długości 1,5 m o konstrukcji chodnika

Zjazd nr 3 – brama wjazdowa + furtka - całkowicie rozebrać wraz z przepustem zjazd o wymiarach 11 x 4,4m  – wykonać nowy zjazdu wraz z przepustem o średnicy fi 30 cm o wymiarach 6,5 x 4,4 m

Zjazd nr 4– brawa wjazdowa - całkowicie rozebrać wraz z przepustem zjazd o wymiarach 5,0 x 4,0m  – wykonać nowy zjazdu wraz z przepustem o średnicy fi 30 cm o wymiarach 5,0 x 4,0 m

Zjazd nr 5 – brama wjazdowa + furtka - wykonanie nowego zjazdu na szerokości 5 m i długości 4,3m,

Zjazd nr 6 - brawa wjazdowa -wykonanie nowego zjazdu na szerokości 4 m i długości 4,5m,

Zjazd nr 7 - brawa wjazdowa -wykonanie nowego zjazdu na szerokości 5 m i długości 4,5m,

Zjazd nr 8 – brama wjazdowa + furtka - całkowita rozbiórka zjazdu wraz z przepustem o wymiarach 12 x 5m - wykonanie nowego zjazdu z przepustem o średnicy fi 30 cm na szerokości 6 m i długości 5m,

Zjazd nr 9 – furtka - rozbiórka istniejącego zjazdu wraz z przepustem o wymiarach 1,5 x 4,7m- wykonać nowy zjazdu wraz z przepustem o średnicy fi 30 cm o wymiarach 1,5 x 4,7m i konstrukcji chodnika .

Zjazd nr 10 – brama wjazdowa + furtka - rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach 6,5 x 4,8 m i wykonanie nowego zjazdu na szerokości 6,5m i długości 4,8.m

Zjazd nr 11- wjazd publiczny na parking - odcięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej na szerokości 0,5 m od krawędzi jezdni, rozbiórka pozostałej nawierzchni asfaltowej o powierzchni 14 m2 – wykonanie nowego zjazdu na szerokości 14,0m i długości 4,4.m

Zjazd nr 12- brama wjazdowa + furtka - wykonanie nowego zjazdu na szerokości 5,5m i długości 5,7m

Zjazd nr 13 - furtka  -  wykonać nowy o szerokości 1,2 m i szerokości 2,5m  o konstrukcji chodnika

Zjazd nr 14 - brama wjazdowa - wykonanie nowego zjazdu na szerokości 3,5m i długości 5,8m

Zjazd nr 15- brama wjazdowa + furtka - wykonanie nowego zjazdu na szerokości 5m i długości 5 m

Odwodnienie i studnie

Na wskazanych odcinkach ( patrz opracowanie graficzne) wykonać umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi i oczyszczenie rowów z namułu.

Wzdłuż działek nr 444, nr 443, nr 442,nr 435(patrz opracowanie graficzne) wykonać rowy drogowe.

Na pozostałych odcinkach wykonać profilowanie pobocza mające na celu odprowadzenie wody z chodnika i jezdni do środkowej części pasa drogowego.

Wykonać przykanaliki z korytek ulicznych w chodniku zlokalizowanym przy krawędzi jezdni średnio w odległości co 10 m oraz w 3 miejscach przy przejścia chodnika zlokalizowanego przy posesji do krawędzi jezdni. Dokładna lokalizacja zostanie ustalona w czasie prowadzenia robót.

Należy wyregulować pionowo :

- studzienki  kanalizacyjne,

- studzienki dla zaworów wodociągowych,

- studzienki telekomunikacyjną

Poszerzenie jezdni

Wykonać jednostronne poszerzenie drogi z masy bitumiczno-asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego, na odcinku od słupa oświetleniowego przy działce 271/10 do słupa oświetleniowego przy działce nr 213/4 ( poszerzenie po stronie przeciwnej niż lokalizacja słupów). Maksymalna szerokość poszerzenia 0,7 m .Poszerzenie wykonać zaczynając od szerokości 0 do 0,7m na wysokości zjazdu do działki 435 następnie szerokością 0,7m aż do początku działki nr 213/4, a następnie schodząc aż do 0 do końca poszerzenia.. Należy wykonać frezowanie warstwy ścieralnej istniejącej nawierzchni przylegającej do poszerzenia na szerokości 0,7 m, głębokości 4 cm i długości zgodnej z  poszerzenia, Należy wykonać frezowanie warstwy wiążącej istniejącej nawierzchni przylegającej do poszerzenia na szerokości 0,5 m, głębokości 8 cm i długości zgodnej z  poszerzeniem. Warstwy bitumiczne odtworzyć schodkowo w powiązaniu z poszerzeniem. Zastosować siatkę wzmacniającą do nawierzchni drogowych między warstwami konstrukcyjnymi na styku istniejącej nawierzchni z poszerzeniem.

8. OŚWIETLENIE ULICZNE

Zakładany zakres prac nie obejmuje zmian w zakresie oświetlenia ulicznego.

9. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca ma obowiązek przygotować projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia.

10.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej 1925D. Przebudowywana droga nie wprowadza negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ jest zlokalizowana w użytkowym pasie drogi. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i normami obowiązującymi w tym zakresie.

11. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-02.00.00		ROBOTY ZIEMNE

D-04.01.01		KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

D-04.03.01		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.04	PODBUDOWA TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-04.05.01	PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA  STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D-04.07.01	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

D-05.03.05a		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA

ŚCIERALNA

D-05.03.05b		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA

I WYRÓWNAWCZA

D-05.03.11		FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO

D-06.01.01		UMOCNIENIA POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW

D-06.02.01		PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

D-06.04.01		ROWY

D-07.01.01		OZNAKOWANIE POZIOME

D-07.02.01		OZNAKOWANIE PIONOWE

D-08.01.01		KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D-08.02.02		CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

D-08.03.01		BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D-08.04.01		WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

D-08.07.01a		PROGI ZWALNIAJĄCE NA JEZDNIACH

D-09.01.01		ZIELEŃ DROGOWA