OPIS TECHNICZNY

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1999D

ul. Ogrodowa w miejscowości Mietków, gm. Mietków

Wrocław,  18.09.2014r.

Opracował: Marta Parusel

Inspektor w WDiT

LOKALIZACJĄ INWESTYCJI

Miejscowość Mietków ul. Ogrodowa

Gmina Mietków

1.  INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2.  PRZEDMIOT

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1999D w miejscowości Mietków (ul. Ogrodowa) Gmina Mietków na odcinku o długości 600mb. Zakres prac obejmuje wykonanie chodnika,  zjazdów indywidualnych na posesje oraz zjazdu publicznego. Całość prac zlokalizowana jest w pasie drogi powiatowej nr 1999D (dz. nr 70- AM i 118- AM1, obręb Mietków).

3.  ZAKRES ROBÓT

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- przebudowę zjazdów indywidualnych i 1 zjazdu publicznego,

- wykonanie chodnika przebiegającego w środku istniejącego pobocza

4.  STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1480D przebiega przez miejscowość Mietków w gminie Mietków. Ulica Ogrodowa jest jedną z głównych ulic miejscowości. Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem droga biegnie w terenie zabudowanym. Bitumiczna nawierzchnia jezdni jest w stanie dobry. Występują obustronne pobocza gruntowe. Ruch pieszych odbywa się poboczem gruntowym lub jezdnią. Zjazdy o nie normatywnych wymiarach większości gruntowe. Szerokość nawierzchni kształtuje się na poziomie 5,7 – 6,2 m. W pasie drogowym zlokalizowane są linie telekomunikacyjne, linie energetyczne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociąg.

5. PARAMETRY TECHNICZNE

- standard techniczny drogi: klasa L

- długość budowanego chodnika: 600mb

- szerokość chodnika: 1,5m

- spadek poprzeczny chodnika 2% ( w kierunku jezdni)

6. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE I PROJEKTOWE

W ramach projektowanej inwestycji wykonany zostanie chodnik przy ulicy Ogrodowej o szerokości 1,5 m zlokalizowany w środku pobocza gruntowego, ograniczony z obu stron obrzeżami betonowymi wykonany z kostki brukowej betonowej o gr 8cm. Zjazdy prywatne o zmiennej szerokości - nie większej niż 5,0m od strony najazdów zakończone zostaną krawężnikiem ułożonym „na płasko”, a po bokach obrzeżami betonowymi, wykonane z kostki brukowej betonowej o gr 8cm. Zjazd publiczny o szerokości 8,5 m ograniczony ze wszystkich stron krawężnikami, wykonany z kostki brukowej betonowej o wymiarach 16x16x16 cm na podbudowie z tłucznia i piasku stabilizowanego cementem. Zjazdy należy wysokościowo dopasować do istniejącej nawierzchni, uzyskując spadek w stronę jezdni. W ramach prowadzonych prac przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym, należy przesunąć  hydranty i wyregulować poziomo studnie telekomunikacyjne.

7.  WARSTWY KONSTRUKCYJNE

CHODNIK:

- kostka betonowa szara, gr. 8cm;

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm,,

- w. dolna podbudowy – kruszywo 0/63mm gr. 10cm,

ZJAZDY INDYWIDUALNE:

- kostka betonowa szara, gr. 8cm;

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 3cm,

- w. dolna podbudowy – kruszywo 0/63mm gr. 20cm,

- w odsączająca – piasek/pospółka gr. 10cm,

ZJAZD PUBLICZNY:

- kostka betonowa szara, gr. 16cm;

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 3cm,

- w. dolna podbudowy – kruszywo 0/63mm gr. 20cm,

- piasek stabilizowany cementem - gr. 20cm,

8.  ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez normowe spadki poprzeczne nawierzchni jezdni (2%) oraz chodnika (2% w kierunku jezdni).

9. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca ma obowiązek przygotować projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia.

10. POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace budowlane  nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

11. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE

D-08.04.01		WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-02.00.00		ROBOTY ZIEMNE

D-04.01.01		KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

D-04.04.04	PODBUDOWA TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-04.05.01	PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA  STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D-06.02.01		PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

D-08.01.01		KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D-08.02.02		CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

D-08.03.01		BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE