OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowa nr 1916D  ul. Mleczna

Miejscowość Kiełczów Gmina Długołęka

Opracował: Marta Parusel
Wydział Dróg i Transportu 
II piętro, p. 247, ( (71) 72-21-714

OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowa nr 1916D  ul. Mleczna

Miejscowość Kiełczów Gmina Długołęka na odcinku od ul.Wrocławskiej do skrzyżowania z ul.Akacjowej. Orientacyjna długość odcinka 145mb.

Zakres opracowania:

- wykonanie robót przygotowawczych

- wykonanie robót rozbiórkowych

- wykonanie przebudowa istniejących zjazdów na posesje

- wykonanie warstwy profilującej nawierzchni, o średniej grubości 4cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni o grubości 4cm,

- wykonanie utwardzenia pobocza z kruszywa łamanego

- wykonanie wzmocnienia dna i skarp rowów

- wykonanie robót rozbiórkowych

3. STAN ISTNIEJĄCY

Droga powiatowa nr 1916D na odcinku jw. położona jest w miejscowości Kiełczów, gmina Długołęka. Ulica Mleczna jest boczną, niewielką ulicą miejscowości. Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem droga biegnie w terenie zabudowanym, posiada nawierzchnię nieutwardzoną w złym stanie. Droga nie posiada ciągów pieszych. Ruch pieszych na tym odcinku drogi odbywa się jezdnią. Szerokość drogi wynosi od 5,0 do 7,0 m, w rejonie skrzyżowania, brak prawidłowego odwodnienia, pobocza gruntowe. Zjazdy o nie normatywnych wymiarach częściowo gruntowe.

4. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE I PROJEKTOWE

Zakres prac prowadzonych na drodze powiatowej 1916D zakłada wykonanie prac geodezyjnych, rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, wywiezienie gruzu leżącego przy posesji nr 12 na poboczu , wykorytowanie, wykonanie podbudowy, ułożenie warstwy wiążącej podbudowy 4 cm i ścieralnej 4 cm z masy mineralno-asfaltowej. Gruntowe pobocza zostaną utwardzone na grubości 15cm na szerokości od granicy pasa do nowej nawierzchni. Szerokość drogi 4,0 m z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania do 6,0m wyokrąglenia skrzyżowań łukami o promieniu 5m, przekrój jednoskośny pochylenie jezdni w stronę rowu, wzmocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi i betonowymi, oczyszczenie rowu z namułu. Budowa ścianek czołowych przepustów oraz ścieku korytkowego. Włazy i pokrywy infrastruktury podziemnej zostaną wyregulowane wysokościowo.

Oś remontowanej drogi przyjęto w osi istniejącej drogi. Niweleta ulega podniesieniu w wyniku ułożenia dodatkowych warstw bitumicznych. Przewiduje się podniesienie najazdów  istniejących zjazdów prywatnych. Należy dowiązać się wysokościowo do wyremontowanej drogi gminnej w ul.Akacjowej. W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemny

5.  PARAMETRY TECHNICZNE

- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu:  KR-2

- długość remontowanych odcinków : 145 mb

- szerokość jezdni: 4,0 -6,0 m

- szerokość poboczy utwardzonych: 0,5- 1,0 m

- spadek poprzeczny nawierzchni: 2%

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

6. KONSTRUKCJE

Zjazdy dojścia do furtek

Warstwa ścieralna – kostka betonowa . kolor czerwony – 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 3 cm

Podbudowa kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- warstwa górna –

gr 20 cm

Utwardzenie poboczy gruntowych

Kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- gr 15 cm

Droga

- warstwa ścieralna z MMA, gr. po zagęszczeniu 4cm.

- warstwa wiążąca z MMA, średnia gr. po zagęszczeniu 4cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczana mechanicznie – 20cm

- stabilizacja cementem – 15 cm

7. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez normowe spadki poprzeczne nawierzchni jezdni (2%) przy spadku jednostronnym  w kierunku rowu. Wody opadowe odbierane są przez istniejące rowy oraz pobocze gruntowe.

8. TECHNOLOGIA ROBÓT

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich wytyczenie i trwałego oznaczenia w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych .

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe będą polegać na rozbiórce nawierzchni z kostki kamiennej oraz nawierzchni betonowej. Kostkę kamienną należy dostarczyć na Obwód Drogowy w Sulimowie, a pozostałe odpady wywieź w miejsce składowania tego typu odpadów.

Zieleń

Wyciąć i wykarczować krzewy rosnące na rowie.  Obsiać wykonane rowy i pobocze trawą.

Pobocze

Wykonać utwardzenie pobocza kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm- gr 15 cm. na całej długości. Nadać odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne.

Zjazdy prywatne i publiczne

Pracę wykonywane na zjazdach wykonać zgodnie z poniższym opisem i opracowaniem graficznym . Zjazdy wykonać na całej szerokości pasa drogowego. Nawierzchnia zjazdów odcięta od strony jezdni krawężnikiem betonowym „na płask”( światło 2 cm) na bokach krawężnikami a od strony posesji obrzeżem betonowym gr 8 cm.

Zjazd nr 1 – brawa wjazdowa - wykonać zjazd o wymiarach 6 x 1,5 m

Zjazd nr 2 – brawa wjazdowa + furtka – rozebrać istniejącą nawierzchnię wykonać nowy zjazd  o wymiarach 5,2 x 1,5 m

Zjazd nr 3 – brama wjazdowa + furtka – wykonać ścianki czołowe i zjazd o wymiarach 4,0 x 2,5 m

Zjazd nr 4– brawa wjazdowa + furtka – wykonać zjazd o wymiarach 5,5 x 0,8 m

Zjazd nr 5 – brawa wjazdowa + furtka – wykonać zjazd o wymiarach 3,5 x 0,8 m

Zjazd nr 6 - brawa wjazdowa +furtka - wykonać ścianki czołowe i zjazd o wymiarach 5,7 x 4,5 m

Zjazd nr 7 - furta – wykonać dojście do posesji o wymiarach 1,6 x 0,8 m

Zjazd nr 8 – brama wjazdowa  – wykonać zjazd o wymiarach 4,8 x 0,8 m

Zjazd nr 9 – furtka  – wykonać dojście do posesji o wymiarach 1,3 x 0,8 m

Odwodnienie i studnie

Na wskazanych odcinkach ( patrz opracowanie graficzne) wykonać umocnienie dna płytami 50x 50 i skarp rowów płytami ażurowymi obustronnie na wysokość 1m i oczyszczenie rowów z namułu.

W rejonie skrzyżowania przy krawędzi jezdni wykonać korytka ściekowe z odprowadzeniem do rowu oraz murki oporowe na skrzyżowaniu i 2 zjazdach .

9. OŚWIETLENIE ULICZNE

Zakładany zakres prac nie obejmuje zmian w zakresie oświetlenia ulicznego.

10. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca ma obowiązek przygotować projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia.

11.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej 1916D. Przebudowywana droga nie wprowadza negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ jest zlokalizowana w użytkowym pasie drogi. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i normami obowiązującymi w tym zakresie.

12. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-02.00.00		ROBOTY ZIEMNE

D-04.01.01		KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

D-04.03.01		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.04	PODBUDOWA TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-04.05.01	PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA  STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D-04.07.01	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

D-05.03.05a		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA

ŚCIERALNA

D-05.03.05b		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA

I WYRÓWNAWCZA

D-06.01.01		UMOCNIENIA POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW

D-06.02.01		PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

D-06.04.01		ROWY

D-08.01.01		KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D-08.03.01		BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D-08.04.01		WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

D-09.01.01		ZIELEŃ DROGOWA