Załącznik Nr 1 do wniosku

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro.

Numer sprawy: SP-DT.272.76.2014

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D, miejscowość Szczodre, ul. Trzebnicka gmina Długołęka.

CPV 71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej łącznej kwoty 30 000 EURO udzielone zostanie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 
poz. 907 z późn. zm.) oraz § 29 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.

POWIAT WROCŁAWSKI

zwraca się do Wykonawców z zapytaniem ofertowym.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Wrocławski

reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego

50 –  440 Wrocław  ul. Kościuszki 131,

NIP:897-16-47-961, REGON: 931934816

tel. 071/7221700, fax. 071/7221706

e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl

Godziny urzędowania – możliwość skutecznego porozumiewania się od 7:45 do 15:45 od poniedziałku do piątku.

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1341D w miejscowości Szczodre, ul. Trzebnicka, na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską do posesji przy ulicy Trzebnickiej 85 zgodnie z załącznikiem graficznym.

Zamówienie obejmuje:

-  opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską do posesji przy ulicy Trzebnickiej 85,

- uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym,

- sporządzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru i kosztorysu na roboty budowlane

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, realizowanymi na podstawie dokumentacji projektowej.

Charakterystyczne parametry określające zakres robót projektowych.

Zakres robót:

- parametry techniczne nowoprojektowanego chodnika

- przewidywana długość - ok. 800 m

- szerokość ciągu pieszego – 1,5m do 2,0m z możliwością lokalnych przewężeń

- chodnik zlokalizowany zależnie od ukształtowania pasa drogowego przy granicy  posesji lub przy krawędzi jezdni

- zapewnienie odwodnienia drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej ( w miejscach gdzie będzie ona niezbędna) po stronie projektowanego chodnika w pasie drogowym poza jezdnią oraz likwidacja istniejącej niedrożnej kanalizacji deszczowej; uwzględnienie odwodnienia terenów komunikacji gminnej, które z ukształtowania terenu są odwadniane do pasa drogowego drogi powiatowej,

- zaprojektowanie miejsc postojowych w obrębie posesji przy ulicy Trzebnickiej 68A

- budowa zjazdów na posesje po stronie budowanego chodnika – jeden zjazd na jedną posesję o średniej szerokości 5m. Zjazdy na posesje należy ukształtować wysokościowo w taki sposób, aby po opadach deszczu nie tworzyły się zastoiska wody opadowej, ew. przewidzieć odwodnienie liniowe zjazdów, utwardzenie zjazdów od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego zakończone krawężnikiem

- zaprojektowania poszerzenia jezdni do 6,5m z warstwami konstrukcyjnymi głównie po stronie projektowanego chodnika (chyba że ze szczegółowych przepisów dla dróg należy przyjąć inne rozwiązania)

- zaprojektowanie rozwiązań usunięcia kolizji z projektowanym chodnikiem i poszerzeniem jezdni ( np. słupy teletechnicze)

- inwentaryzacja zieleni w pasie drogowym, uzyskanie decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przedsięwzięciem budowlanym

- wprowadzenie nowych efektywnych środków poprawy bezpieczeństwa ruchu - elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowanie poziome i pionowe zarówno jezdni jak i chodników,

Szczegółowe wymagania oraz zakres prac zostały ujęte w programie funkcjonalno – użytkowym, stanowiącym załącznik do niniejszego wniosku.

- Termin realizacji zamówienia:

Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę lub braku sprzeciwu do przystąpienia do budowy – do ośmiu miesięcy od dnia podpisania umowy

Nadzór autorski - w terminie od daty podpisania umowy na czas trwania robót budowlanych do 30.12.2016r.

    - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

- Określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z  art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawartego w formularzu ofertowym.

- Niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż nie podlega wykluczeniu  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek  z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj.

- co najmniej 1 projektantem branży drogowej z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej 5 – letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień,

- co najmniej 1 projektantem branży instalacyjnej z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych lub odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej 3 – letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień

– druk stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty określone w Dz. IV niniejszego zapytania pt. „Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu”, metodą warunku granicznego -  spełnia lub  nie spełnia.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób 
i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia 
są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe 
do samodzielnego obrotu i dalszego udzielania ich bez zaangażowania tego podmiotu 
w wykonanie zamówienia (np. wiedza, doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia (uczestnictwo polegające na podwykonawstwie lub uczestnictwo o innym charakterze, sposobie i zasadach).

IV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

- Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w DZ. III ust. 1 Zapytania ofertowego Wykonawca ubiegający  się o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy 
o spełnianiu warunków – zawarte w formularzu ofertowym.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składa następujące dokumenty:

  - oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zawarte w formularzu ofertowym.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEiIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  – druk stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ:

- w przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394 ze zm.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków konsorcjum – wspólników spółki cywilnej

- Oferta wspólna:

- W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
W przypadku wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, podmioty te są obowiązane przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę, jako Wykonawców.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku złożenia oferty wspólnej, w „Formularzu oferty” pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje.

- Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a nie wynika to bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty, to do oferty musi być załączone pełnomocnictwo. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez pełnomocnika. Wszelka korespondencja prowadzona będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Wszelkie pełnomocnictwa uprawniające do reprezentacji winny być złożone w formie oryginału 
i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone notarialnie lub przez osoby udzielające pełnomocnictwa. Treść pełnomocnictwa powinna zawierać jego zakres oraz określać jego przedmiot.

- Zasady składania oświadczeń i dokumentów przez Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 lit. b  niniejszej Specyfikacji, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) 	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) 	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

– wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

- Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania:

Stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokumentem niezbędnym o przeprowadzenia niniejszego postępowania i wymaganym przez Zamawiającego jest oświadczenie (informacja) Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331) lub załączenie do oferty wykazu/listy podmiotów będących w stosunku do Wykonawcy podmiotami dominującymi lub zależnymi - druk stanowiący załącznik nr 2do SIWZ..

V. PODWYKONAWCY

- Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia poprzez powierzenie części zamówienia podwykonawcom.

- Na podstawie art. 36b ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom lub podanie  przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się 
na zasadach określonych w art.26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1.

- W przypadku niewskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonana przez Wykonawcę osobiście.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zobowiązany będzie 
do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi zawartej umowy 
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

## VI.  OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający dopuszcza składanie elektronicznych kopii dokumentów.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności składa aktualny odpis z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw 
do wykluczenia w oparciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność        z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta Wykonawcy winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub  pieczątkę nagłówkową firmy.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w oryginale, o ile nie wynika             z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Oferta winna być przygotowana na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie pola i pozycje winny być wypełnione, 
a szczególności musi zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi 
na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone własnoręcznym podpisem osoby podpisującej ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia:  21.11.2014r. do godz. 1300

w Biurze Obsługi Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

ul. Kościuszki 131

50-440 Wrocław

lub drogą elektroniczną na adres: wdit@powiatwroclawski.pl

## VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia jest:

- Beata Kaczka - Folaron, tel. 071/72 21 737,

- Dorota Lepczyńska, tel. 071/ 72 21 738,

fax 071/72 21 740

e-mail: wdit@powiatwroclawski.pl

  - ZASADY I TRYB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

- Cena ofertowa za opracowanie dokumentacji projektowej  - 95 pkt

- Koszt nadzoru autorskiego – 5 pkt

- Sposób obliczania punktacji:

- Cena ofertowa za opracowanie dokumentacji projektowej – A(x)

- przyjmuje się ,że najwyższą ilość punktów tj. 95 punktów, otrzyma najniższa wśród cen zawartych w ofertach za wykonanie dokumentacji projektowej.

- ceny w  pozostałych  ofertach  punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

| gdzie: |  |
| --- | --- |
|  | A(x) | – | ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny za wykonanie dokumentacji projektowej |
|  | Cmin | – | cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach za wykonanie dokumentacji projektowej |
|  | C(x) | – | cena zawarta w ofercie „x” |

- Koszt nadzoru autorskiego – B(x)

a) Przyjmuje się, że najwyższą ilość, tj.: 5 punktów, otrzyma najniższa wśród cen zawartych w ofertach na sprawowanie nadzoru autorskiego.

b)  Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

| gdzie: |  |
| --- | --- |
|  | B(x) | – | ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny za sprawowanie nadzoru autorskiego, |
|  | CMIN | – | najniższa cena wśród cen za nadzór autorski zawartych w ofertach, |
|  | C(x) | – | cena za nadzór autorski zawarta w ofercie „x”. |

- Ocena oferty:

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów za sumę wszystkich kryteriów wg wzoru (tj. najwyższą wartość wskaźnika W):

W(x) = A(x) + B(x)

| gdzie: |  |
| --- | --- |
|  | W(x) | – | wskaźnik oceny oferty, |
|  | A(x) | – | ilość punktów przyznana ofercie „x” za wykonanie dokumentacji projektowej, |
|  | B(x) | – | ilość punktów przyznana ofercie „x” za sprawowanie nadzór autorski. |

- Wszystkie oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru.

- Najwyższa ilość punktów zdecyduje o wyborze Wykonawcy.

- W przypadku, gdy kwoty przedstawione w ofertach, przesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe będą wyższe od kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą. 
W przypadku, gdy Wykonawca, który zaproponował cenę wyższą, niż w budżecie, nie zgodzi się na negocjacje, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z innymi Wykonawcami, których oferty nie podlegały odrzuceniu.

## X.  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania wraz z uzasadnieniem. Przekazuje wybranemu Wykonawcy informację o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej z podaniem terminu podpisania umowy. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

XI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

- Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte 
w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających  z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych 
w ofercie.

- Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawca będą prowadzone w złotych.

- Wynagrodzenie  za wykonane prace będzie wynagrodzeniem: dla prac projektowych – ryczałtowym, dla nadzoru autorskiego – wg ilości nadzorów/pobytów.

- Płatność za wykonanie całości przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego  
w terminie do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Pozostałe istotne dla stron postanowienia umowy zawarto w projektach umów, które stanowią załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.

XII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Po wyborze oferty Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz ewentualnych negocjacjach, Zamawiający poinformuje go o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia (realizacji umowy) uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca sporządzi po podpisaniu umowy wykaz telefonów kontaktowych i numerów faksów oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

XIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

    - Formularz oferty – załącznik nr 1

    - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 2

    - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – załącznik nr 3

    - Umowy (projekty) – załączniki nr 4

    - Program funkcjonalno - użytkowy – załącznik nr 5

…....……………………...………….

(podpis  Kierownika komórki organizacyjnej)

AKCEPTUJĘ:  ……………………………………………….

(podpis Starosty Powiatu Wrocławskiego)

..................................  						Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

( data)

FORMULARZ  OFERTY

POWIAT WROCŁAWSKI

ul. Kościuszki 131

50-440 WROCŁAW

Numer sprawy: SP-DT.272.76.2014

- Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................................

- Siedziba Wykonawcy.................................................................................................................................

Nr telefonu .......................................................

Nr faksu. ……………………………………..

e-mail:...............................................................

Na podstawie uzyskanego zapytania ofertowego podejmuję się wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością i składam ofertę w prowadzonym postępowaniu  na zadanie polegające na wykonaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D, miejscowość Szczodre, ul. Trzebnicka gmina Długołęka.”.

CENA OFERTOWA przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym

- WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (część A )

  - Kalkulacja ofertowa:

| Lp. | Opis | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu z kompletem uzgodnień uwzględniającym wszystkie niezbędne branże ( z uwzględnieniem wytycznych funkcjonalnych oraz założeń programu funkcjonalno-użytkowego) zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgłoszeniem budowy i informacją bioz– 4 egz. |  |  |
| 2 | Projekt budowlany chodnika i zieleni – 4 egz. |  |  |
| 3 | Projekt budowlany odwodnienia – 4 egz. |  |  |
| 4 | Projekt wykonawczy chodnika i zieleni - 3 egz. |  |  |
| 5 | Projekt wykonawczy odwodnienia - 3 egz. |  |  |
| 6 | Projekt wykonawczy usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu - 3 egz. |  |  |
| 7 | Projekt organizacji ruchu docelowego – 3 egz. |  |  |
| 8 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. |  |  |
| 9 | Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robót – 3 egz. |  |  |
| 10 | Zbiorcze Zestawienie Kosztów – 3 egz. |  |  |
| 11 | Kosztorysy ofertowe w programie Excel i w formacie pdf. - 3 egz. |  |  |
| 12 | Wersja elektroniczna wszystkich opracowań – 1 egz. |  |  |
| 13 | Komplet oryginałów decyzji, uzgodnień należy umieścić w osobnej teczce ze spisem treści (kopie decyzji, uzgodnień, itp. załączone do projektów winny posiadać klauzulę zgodności z oryginałem podpisaną przez Wykonawcę) |  |  |
| Ogółem wartość zamówienia [netto/brutto] |  |  |

  - Wykonanie dokumentacji projektowej

Netto:		.............................. zł

Podatek VAT:	.............................. zł

Brutto:		.............................. zł

(słownie brutto ......................................................................................................................)

- SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO (część B)

  - Kalkulacja ofertowa:

| Wyszczególnienie | Liczba pobytów | Cena jedn. za 1 pobyt netto / brutto (zł) | Wartość za 5 pobytów netto/brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie lub w siedzibie Zamawiającego wraz z kosztami dojazdu | 5 | …………./………. | ……..…../………... |

  - Sprawowanie nadzoru autorskiego

Netto:		.............................. zł

Podatek VAT:	.............................. zł

Brutto:		.............................. zł

(słownie brutto ......................................................................................................................)

Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

    - Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę lub braku sprzeciwu do przystąpienia do budowy – do ośmiu miesięcy od dnia podpisania umowy

    - Nadzór autorski - w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30.12.2016 r.

Jednocześnie:

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, w tym  z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

- Oświadczamy, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1ustawy Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

- Do niniejszego formularza oferty załączam ponadto wymagane w zapytaniu ofertowym następujące dokumenty :

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEiIDG),

- Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych (oryginał pełnomocnictwa),

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia,

- …………………………………………………

- Dodatkowe informacje:

…………………………………………………………………………………………………………………

........................................                                                                              .......................................

pieczątka Wykonawcy                                                                               czytelny podpis Wykonawcy

# Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

Nr sprawy: SP-DT.272.76.2014

INFORMACJA WYKONAWCY

na podst. art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907ze zm.)

Nazwa Wykonawcy: 	...............................................................................................

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D, miejscowość Szczodre, ul. Trzebnicka gmina Długołęka.

Informuję/my, że: (

- nie przynależę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331)

- przynależę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331) i załączam/y do oferty wykaz/listę podmiotów będących w stosunku do mnie/nas podmiotami dominującymi lub zależnymi.

( niepotrzebne skreślić

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami) - świadom(i) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.  
z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

| ..................., dnia............. | .......................................... podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

# Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego

Nr sprawy: SP-DT.272.76.2014

……………………………………..

pieczęć wykonawcy/pełnomocnika

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D, miejscowość Szczodre, ul. Trzebnicka gmina Długołęka.

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

/warunek udziału w postępowaniu/

| L.p. | Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia | Branża | Uprawnienia | Doświadczenie | Informacja o podstawie dysponowania wymienioną osobą przez Wykonawcę** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | ……………………… projektant |  | Uprawnienia bud. bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* Nr ………………........ w specjalności ……………………… w zakresie ……………………… Data uzyskania uprawnień: ……………………… |  | dysponuje - Wykonawca winien podać podstawę dysponowania* …………………....... (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub będzie dysponował - Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego* |
| 2. | ……………………… projektant |  | Uprawnienia bud. bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* Nr ………………........ w specjalności ……………………… w zakresie ……………………… Data uzyskania uprawnień: ……………………… |  | dysponuje - Wykonawca winien podać podstawę dysponowania* …………………....... (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub będzie dysponował - Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego* |

* - niepotrzebne skreślić

W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji zadania korzystał będzie z kadry innych podmiotów winien przedstawić oryginał pisemnego zobowiązania tychże podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Oświadczam, że w/w osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

| ..................., dnia............. | .......................................... podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

# Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego

Nr sprawy: SP-DT.272.76.2014

#### UMOWA (PROJEKT)

#### O WYKONANIE  PRAC  PROJEKTOWYCH

NR ……………………………

zawarta w dniu ..............2014r.  we Wrocławiu pomiędzy:

Powiatem Wrocławskim z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, posiadającym 
NIP 897-16-47-961; REGON 931934816, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, 
w imieniu którego działają:

1.	 ………………………………………………

2.   ……………………………………………....

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Powiatu Wrocławskiego	- …………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………….

………………………........

…………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w imieniu którego działają:

1.	 ………………………………………………

2.   ……………………………………………....

§ 1

Przedmiot umowy

Do zamówienia objętego niniejszą umowa zostaje zawarta w rezultacie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 oraz § 29 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.

§ 2

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu drogi powiatowej 
nr 1341D, miejscowość Szczodre, ul. Trzebnicka, gmina Długołęka

zgodnie z:

- opisem przedmiotu zamówienia (zawartym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym)

- ofertą cenową Wykonawcy

- Zakres przedmiotu zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, będącym załącznikiem do niniejszej umowy.

§ 3

Prawa autorskie

- Dokumentacja projektowa, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną na rzecz Zamawiającego dokumentacją przekazuje autorskie prawa majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością projektantów – autorów dokumentacji.

- Projektantów podpisanych na składowych częściach dokumentacji projektowej uznaje się za autorów 
tej dokumentacji: zachowują oni prawa do niej zastrzeżone na mocy ustawy o prawach autorskich 
i prawach pokrewnych.

- Na podstawie niniejszej umowy, Zamawiającemu wolno będzie:

  - sporządzać kopie rysunków, opisów, specyfikacji i innych dokumentów, włącznie z kopiami odtwarzalnymi lub innymi nośnikami informacji – do celów informacji i posługiwania się nimi 
w czasie przeprowadzania postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, w tym na umieszczaniu dokumentacji na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego, w czasie wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego, budowy i podczas eksploatacji inwestycji, do innego niż wyżej wymienione wykorzystania niezbędnego i związanego z wykonaniem robót budowlanych,

  - przekazać dokumentację innej jednostce finansującej inwestycję.

- Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo ograniczone.

§ 4

Termin wykonania

Ustala się końcowy termin realizacji umowy (wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę lub braku sprzeciwu do przystąpienia do budowy – osiem miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do ……………..2014r.

§ 5

Prawa i obowiązki stron

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji.

§ 6

- Wykonawca wykona prace w sposób należyty, zgodnie ze szczegółowo określonym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w opisie przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną ofertą, będącymi integralną częścią umowy oraz w oparciu o wymagania określone w obowiązujących ustawach i przepisach, w tym art. 29-31 ustawy - PZP oraz Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

- Dokumentacja projektowa zawierać będzie opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i sprawdzenia wymagane przez przepisy, z terminem ważności minimum 6 miesięcy ponad termin realizacji umowy oraz będzie zgodna z aktualnymi przepisami obowiązującymi na dzień wydania dokumentacji.

- Na etapie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia 
z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie Zamawiającego, a które będą zajęte na czas budowy (zajęcie czasowe).

- W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia konsultacji społecznych dla planowanego przedsięwzięcia.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco z Zamawiającym danych do projektowania i kosztorysowania, w tym uzgodnień branżowych oraz przedstawienia do zaopiniowania Zamawiającemu wszelkich założeń projektowych przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień. Potwierdzeniem ww. czynności będzie notatka sporządzona przez Wykonawcę opatrzona datą i podpisami stron.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego w zakresie proponowanych rozwiązań w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wymaganym przez organ wydający decyzję środowiskową (jeżeli będzie wymagany) Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu w celu akceptacji oraz złożyć do odpowiedniego organu o wydanie decyzji. W trakcie procedury wydawania decyzji środowiskowej Wykonawca ma obowiązek dokonania wszelkich czynności oraz składania wszelkich uzupełnień, wyjaśnień itp., o które wystąpi organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

- Jednakże, jeśli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność zmiany wcześniej zaakceptowanych rozwiązań, o których mowa w ust. 5 i 6 Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

- Strony ustalają, że pierwsze spotkanie odbędzie się z inicjatywy Wykonawcy w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy, na którym Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zamówienia 
i szczegółowy harmonogram konsultacji.

- Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia (przedmiot odbioru) zostanie zaopatrzona 
w następujące załączniki: wykaz opracowań; pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej; pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć; pisemne oświadczenie Projektantów i Sprawdzających o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej; ostateczną decyzję o pozwoleniu 
na budowę lub braku sprzeciwu do przystąpienia do budowy, która zostaną przekazane w terminie określonym jako termin realizacji umowy.

- Strony ustalają, że na co najmniej 20 dni przed złożeniem wniosków o wydanie decyzji pozwolenia 
na budowę lub zgłoszenia przystąpienia do budowy, Wykonawca wykona i zgłosi Zamawiającemu do oceny projekty budowlane.

- W terminie do 10 dni Zamawiający oświadczy, czy dokumentację przyjmuje lub zgłasza uwagi 
do dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zaleceń Zamawiającego i usunięcia ewentualnych wad dokumentacji, nie później niż w terminie do 10 dni od daty ich zgłoszenia.

- Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 10. Wykonawca dołączy w formie papierowej i elektronicznej 
2 komplety dokumentacji wraz z kompletem aktualnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, pozwoleń, niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu do  przystąpienia do budowy.

- Wykonawca, w terminie umownym realizacji zamówienia określonym w § 4 wykona i zgłosi do odbioru projekty wykonawcze oraz pozostałe elementy zamówienia, celem przedłożenia do oceny Wydziału Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu i uzyska pozytywną ocenę.

- Do zgłoszeń, o których mowa w ust. 13 Wykonawca dołączy w formie papierowej i elektronicznej 
2 komplety dokumentacji wykonawczej i przetargowej wraz z kompletem aktualnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji drogowej.

- Odbiór prac objętych umową w ilości określonej w opisie przedmiotu zamówienia następować będzie przez podpisanie protokołów odbioru po uzyskaniu opinii Zamawiającego i spełnieniu zapisów ust. 2 oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu do przystąpienia do budowy.

- Wykonawca wraz z dokumentacją przekaże Zamawiającemu na nośniku elektronicznym całość  dokumentacji.

- Dokumentacje projektowe należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach z wykazem zawartości teczki.

- Kosztorysy robót scalonych (ofertowe) należy przekazać w programie kompatybilnym z programem Excel. Kosztorysy inwestorskie należy przekazać w formie pliku z rozszerzeniem KST w formacie kompatybilnym z  NORMA lub ATH.

- W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca podejmie się jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Organizacja ruchu docelowego w wersji elektronicznej winna być skalibrowana w formach do wyboru:

- grafika wektorowa – DXF, SKAPE,

- grafika rastrowa – pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

- Miejscem przekazania prac jest siedziba Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie trwania postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
na wykonanie robót budowlanych w oparciu o przekazane dokumentacje projektowe, do udzielania odpowiedzi na zapytania Zamawiającego lub skierowane do Zamawiającego zapytania wykonawców ubiegających się o udzielenia zamówienia, w terminie 3 dni od dnia przekazania treści zapytania 
lub w innym niezbędnym terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia niniejszej umowy. Na pełnienie nadzoru autorskiego zostanie zawarta oddzielna umowa.

§ 7

Osoby odpowiedzialne za realizację

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, Zamawiający wyznacza: ...........................................

- Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza: ...........................................

- Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

§ 8

Wynagrodzenie i płatności

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci kwotę ryczałtową, zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości brutto: ……………….. zł  (słownie: ……………………………… złotych), w tym kwota netto: ……………… zł + podatek VAT …………% tj. ………………. zł.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją w terenie oraz wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy po odbiorze dokumentacji protokołami odbioru oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu do przystąpienia do budowy. Do podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego upoważniona jest ……………………………………

- Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Wykonawca jest */ nie jest* płatnikiem VAT. *) – niepotrzebne skreślić

- Przy zmianie rzeczywistego zakresu wykonanego projektu w stosunku do zakresu wynikającego 
z umowy o wielkości do 20% cena nie ulegnie zmianie.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość 
lub użyteczność dokumentacji, ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wady dokumentacji i rozwiązania projektowe niezgodne 
z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym z przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi normami i normatywami technicznymi.

- Okres gwarancji wynosi 4 lata od daty podpisania protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- W przypadku stwierdzenia wad i nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest 
do nieodpłatnego usunięcia wad (m.in.: dokonywania uzupełnień, poprawek błędów, naprawiania zaniechań, zaniedbań i nieścisłości) w dokumentacji niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym 
niż 10 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżenia. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się przedłużenie tego terminu na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. W przypadku uchybienia ww. terminowi Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo żądania 
od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanych obiektach parametrów zgodnych z normami lub przepisami techniczno-budowlanymi.

- Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację przysługuje prawo:

- żądania bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego bez względu 
na wysokość związanych z tym kosztów,

- żądania obniżenia wynagrodzenia,

- odstąpienia od umowy, jeżeli stwierdzono wady, uniemożliwiające realizację inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej lub wady prawne.

§ 10

Podwykonawstwo

- Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac wymienionych w ust. 2.

- Podwykonawca/-y, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, wykona/-ją następujące prace: .............................................................................................................

- Zlecenie części prac Podwykonawcy/-om nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego 
do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy/-om.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy/-om, jak za działania 
lub zaniechania własne.

- Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania umowy zawartej przez siebie z podwykonawcą.

§ 11

Kary umowne

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji określonego w § 4, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za opóźnienie w wys. 0,3 % łącznej wartości umowy brutto określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do umownego terminu realizacji określonego w § 4 niniejszej umowy.

- W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do obowiązku przedstawienia harmonogramu realizacji zamówienia i szczegółowego harmonogramu konsultacji w sposób i w terminie określonym w § 6 ust. 8 niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar w wysokości 0,5 % łącznej wartości umowy brutto określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do umownego terminu realizacji określonego w § 4 niniejszej umowy.

- W przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu umowy określonym w harmonogramie przedstawionym przez Wykonawcę przekraczającym 30 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za opóźnienie w wys. 0,3 % łącznej wartości umowy brutto określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do umownego terminu realizacji określonego 
w § 4 niniejszej umowy.

- W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do obowiązku konsultowania w terminach określonych 
w harmonogramie konsultacji, o którym mowa w § 6 ust. 9 niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i nałożenie na Wykonawcę kar 
w wysokości 20% łącznej wartości umowy brutto określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron umowy 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 20 % łącznej wartości umowy brutto określonej w § 8 ust. 1  niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia od części umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron umowy 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 20 % wynagrodzenia przypadającego 
na część umowy, która nie zostanie zrealizowana w wyniku odstąpienia.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę  umowną w wys. 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1  niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od daty wyznaczonej na usunięcie wad.

- W przypadku niezrealizowania obowiązku umownego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1  niniejszej umowy za każdy przypadek niezrealizowania niniejszego obowiązku.

- W przypadku, gdy  szkoda spowodowana  niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana strona może, niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania za zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnej Zamawiającemu kary z przysługującego 
mu wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 12

Zmiany postanowień umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony umowy, pod rygorem nieważności.

§ 13

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy Strony zgodnie poddają Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 16

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                     		                              WYKONAWCA:

# Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego (c.d.)

Nr sprawy: SP-DT.272.76.2014

#### UMOWA (PROJEKT)

#### O SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO

NR ...........................

zawarta w dniu ..............2014r.  we Wrocławiu pomiędzy:

Powiatem Wrocławskim z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, posiadającym 
NIP 897-16-47-961; REGON 931934816, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, 
w imieniu którego działają:

1.	 ………………………………………………

2.   ……………………………………………....

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Powiatu Wrocławskiego	- …………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………….

………………………........

…………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w imieniu którego działają:

1.	 ………………………………………………

2.   ……………………………………………....

§ 1

- Niniejsza umowa stanowi konsekwencję realizacji umowy na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D, miejscowość Szczodre, ul. Trzebnicka gmina Długołęka.

- W oparciu o art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 roku, Nr 243 poz. 1623 ze zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski nad realizacją budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D, miejscowość Szczodre, ul. Trzebnicka gmina Długołęka w zakresie określonym prawem autorskim i niniejszą umową, przez autorów opracowania wykonanego na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 2

- Wartość zadania realizowanego zgodnie z niniejszą umową określa się na kwotę:

Netto: 		……………….. zł

Podatek VAT:	……………….. zł

Brutto: 		……………….. zł

(słownie brutto złotych: …………………………………….)

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia maksymalnego do 5 nadzorów ustalonych w przetargu. Wynagrodzenie ostateczne ustala się na podstawie ilości faktycznych pobytów 
i wg ceny jednostkowej przyjętej w wysokości: …………….. zł brutto, za 1 udokumentowany pobyt osoby/osób pełniącej/-ych nadzór na budowie lub w siedzibie Zamawiającego.

- Cena jednostkowa, o które mowa w ust. 2 jest stała i obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie, nie dłużej niż do upływu 4 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Koszt nadzoru sprawowanego przez osoby uprawnione stosownie do § 5 umowy, w tym koszt wynagrodzenia za ich prawa autorskie stosownie do § 3 umowy , ponosi w całości Wykonawca.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Faktura wystawiona zostanie na podstawie potwierdzonych, przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, pobytów osób uprawnionych stosownie do § 5 umowy, do sprawowania nadzoru i złożonych wraz z fakturą wypełnionych i podpisanych Kart Nadzoru Autorskiego.

- Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Wykonawca jest */ nie jest* płatnikiem VAT. *) – niepotrzebne skreślić

§ 3

  - Dokumentacja projektowa powstała w wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego, jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  - W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną na rzecz Zamawiającego wytworzoną dokumentacją przekazuje autorskie prawa majątkowe, a Zamawiający 
je przyjmuje. Osoby uprawnione przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru autorskiego stosownie do § 5, przekazują swoje autorskie prawa majątkowe na rzecz  Wykonawcy, a ten przekazuje je Zamawiającemu, zaś Zamawiający je przyjmuje. Wynagrodzenie za przekazane prawa autorskie jest zawarte 
w wynagrodzeniu stosownie do § 2 umowy. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością projektantów – autorów dokumentacji.

  - Projektantów podpisanych na składowych częściach dokumentacji projektowej uznaje się za autorów 
tej dokumentacji: zachowują oni prawa do niej zastrzeżone na mocy ustawy o prawach autorskich 
i prawach pokrewnych.

  - Na podstawie niniejszej umowy, Zamawiającemu wolno będzie:

a) sporządzać kopie rysunków, opisów, specyfikacji i innych dokumentów, włącznie z kopiami odtwarzalnymi lub innymi nośnikami informacji – do celów informacji i posługiwania się nimi budowy 
i podczas eksploatacji inwestycji, do innego niż wyżej wymienione wykorzystania niezbędnego 
i związanego z wykonaniem robót budowlanych, w tym na umieszczaniu dokumentacji na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego.

b) przekazać dokumentację innej jednostce finansującej inwestycję.

  - Wykonawca, w tym osoby uprawnione przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru autorskiego stosownie 
do § 5 oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo ograniczone.

§ 4

- Ustala się końcowy termin realizacji umowy od daty podpisania umowy do 30.12.2016r.

- Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia podpisania umowy przez okres realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowych włącznie z procedurami odbiorowymi.

- Dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania nadzoru autorskiego i zmiany wydatkowania 
w poszczególnych latach w przypadku zmiany terminu wykonywania robót budowlanych oraz w przypadku wydłużenia procedur odbiorowych i związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, lecz nie dłużej niż do upływu 4 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

§ 5

- Wykonawca wykona prace w sposób należyty, zgodnie ze złożoną ofertą, będącą integralną częścią umowy oraz w oparciu o wymagania określone w obowiązujących przepisach oraz Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, w zakresie obejmującym w szczególności:

  - stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem,

  - wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu, zawartych w nim rozwiązań i ewentualnie uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej,

  - uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych 
i technologicznych, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

  - czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu wymagającego uzyskania nowego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

  - udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,

  - uczestniczenie, na wezwanie Zamawiającego, w odbiorach częściowych i końcowym,

  - poświadczanie zgodności wykonanych robót z projektem i dokonywanie innych wpisów w Dzienniku Budowy, do których uprawniony jest podmiot pełniący nadzór autorski,

  - ocena dokumentacji powykonawczej, co do zmian wprowadzonych w trakcie budowy 
oraz kwalifikacja ich istotności,

  - udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

- Wykonawca zapewni udział projektanta stosownej branży do dokonywania kwalifikacji w zakresie odstępstw - każdych – od zatwierdzonego projektu budowlanego stosownie do art. 36a ustawy Prawo budowlane. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca  dokumentować będzie przez:

    - zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

    - rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją, jaki element dokumentacji zastępują,

    - wpisy do Dziennika Budowy,

    - protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony niniejszej umowy i załączane do Dziennika Budowy.

      - Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski wg zapotrzebowania, w siedzibie Zamawiającego 
lub na budowie wyłącznie na pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiającego  reprezentowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub uprawnionego przedstawiciela, na 2 dni przed oczekiwanym pobytem.

      - Wykonawca  sprawujący nadzór autorski może uzgadniać z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 
lub uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego telefonicznie lub faksem przewidywany termin pobytu na budowie.

      - Każdy pobyt Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do Dziennika Budowy.

      - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić osobom uprawnionym do sprawowania nadzoru autorskiego wymienionym w § 5 ust. 1 niniejszej umowy wszelkie warunki i środki, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków Wykonawcy w związku z realizacją nadzorów autorskich.

§ 6

1. Wykonawcę w ramach nadzoru autorskiego reprezentować będą w branżach:

a) ……………………	- ………………………….,

b) ……………………	- ………………………….,

Koordynatorem ze strony Wykonawcy będzie Kierownik zespołu nadzoru autorskiego  - ……………………….., tel. …, fax ……….

- Zmiana osoby uprawnionej przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru autorskiego stosownie do umowy możliwa jest po zaakceptowaniu nowej osoby przez Zamawiającego.

- Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem nadzorów autorskich w imieniu Zamawiającego będzie osoba wskazana przez Zamawiającego w terminie rozpoczęcia realizacji zadania objętego niniejszą umową.

§ 7

- Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac wymienionych w ust. 2.

- Podwykonawca/-y, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, wykona/-ją następujące prace: .............................................................................................................

- Zlecenie części prac Podwykonawcy/-om nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego 
do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy/-om.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy/-om, jak za działania 
lub zaniechania własne.

- Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania umowy zawartej przez siebie z podwykonawcą.

§ 8

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w przystąpieniu do realizacji usług nadzoru autorskiego w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 pkt 3,  za każdy dzień opóźnienia powyżej terminu określonego w wezwaniu, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy

- w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego odpowiednio 
w § 2 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad w dokumentacji powstałej w wyniku wykonywania nadzoru autorskiego, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad;

- za niewykonanie umowy w zakresie wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowych zgodnie 
z § 4 ust. 3 niniejszej umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto wymienionego 
w § 2 pkt. 1,

- karę umowną w wysokości 20% łącznej wartości umowy brutto określonej w § 2  pkt 1 niniejszej umowy, ponosi Strona winna odstąpienia od umowy.

- W przypadku, gdy  szkoda spowodowana  niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana strona może, niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania za zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnej Zamawiającemu kary z przysługującego mu wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez osoby uprawnione do sprawowania nadzoru autorskiego wymienione w § 5 jak za siebie.

§ 9

- Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy, w terminie jej obowiązywania określonym 
w § 4 umowy  jeżeli:

- Wykonawca wykonuje nadzór autorski nienależycie, niezgodnie z umową, dokumentacją projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami osób reprezentujących Zamawiającego,

- Wykonawca na minimum 3-krotne wezwanie Zamawiającego nie stawił się na terenie placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego w celu sprawowania nadzoru autorskiego,

- Wykonawca nie dokonuje zaleconych koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, a okres ten wynosi od zgłoszenia minimum 14 dni,

- wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy (upadłość, likwidacja itp.).

- Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 4 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o powyższych okolicznościach.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony umowy, pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy Strony zgodnie poddają Sądowi właściwemu ze względu 
na siedzibę Zamawiającego.

§ 14

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

§ 15

Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy wynikające z ustawy z dnia 4 lutego  1994r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) obciążają Wykonawcę.

# ZAMAWIAJĄCY 		WYKONAWCA

# Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego

Nr sprawy: SP-DT.272……….2014

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D, miejscowość Szczodre, ul. Trzebnicka gmina Długołęka.

Adres obiektu:		droga powiatowa nr 1341D w miejscowości Szczodre ul. Trzebnicka

nr działek: 		nr 213/1 w obrębie ewidencyjnym Szczodre gmina Długołęka w 				jednostce ewidencyjnej Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu.

Kody i nazwy usług według CPV:

71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Nazwa inwestora:

Powiat Wrocławski

ul. T. Kościuszki 131

50-440 Wrocław

Zawartość programu funkcjonalno- użytkowego:

I. Część opisowa.

II. Część informacyjna.

CZĘŚĆ OPISOWA.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1341D w miejscowości Szczodre, ul. Trzebnicka, na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską do posesji przy ulicy Trzebnickiej 85 zgodnie z załącznikiem graficznym.

Zamówienie obejmuje:

-  opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską do posesji przy ulicy Trzebnickiej 85,

- uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym,

- sporządzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru i kosztorysu na roboty budowlane.

  - Charakterystyczne parametry określające zakres robót projektowych.

Zakres robót:

- parametry techniczne nowoprojektowanego chodnika

- przewidywana długość - ok. 800 m

- szerokość ciągu pieszego – 1,5m do 2,0m z możliwością lokalnych przewężeń

- chodnik zlokalizowany zależnie od ukształtowania pasa drogowego przy granicy

posesji lub przy krawędzi jezdni

- zapewnienie odwodnienia drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej ( w miejscach gdzie będzie ona niezbędna) po stronie projektowanego chodnika w pasie drogowym poza jezdnią oraz likwidacja istniejącej niedrożnej kanalizacji deszczowej; uwzględnienie odwodnienia terenów komunikacji gminnej, które z ukształtowania terenu są odwadniane do pasa drogowego drogi powiatowej,

- zaprojektowanie miejsc postojowych w obrębie posesji przy ulicy Trzebnickiej 68A

- budowa zjazdów na posesje po stronie budowanego chodnika – jeden zjazd na jedną posesję o średniej szerokości 5m. Zjazdy na posesje należy ukształtować wysokościowo w taki sposób, aby po opadach deszczu nie tworzyły się zastoiska wody opadowej, ew. przewidzieć odwodnienie liniowe zjazdów, utwardzenie zjazdów od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego zakończone krawężnikiem

- zaprojektowania poszerzenia jezdni do 6,5m z warstwami konstrukcyjnymi głównie po stronie projektowanego chodnika (chyba że ze szczegółowych przepisów dla dróg należy przyjąć inne rozwiązania)

- zaprojektowanie rozwiązań usunięcia kolizji z projektowanym chodnikiem i poszerzeniem jezdni ( np. słupy teletechnicze)

- inwentaryzacja zieleni w pasie drogowym, uzyskanie decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przedsięwzięciem budowlanym

- wprowadzenie nowych efektywnych środków poprawy bezpieczeństwa ruchu - elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowanie poziome i pionowe zarówno jezdni jak i chodników,

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego nie załączono decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projektant uzyska wszelkie wymagane decyzje na własny koszt.

Przyjęte rozwiązania i układy muszą zostać przedstawione do zaakceptowania Zamawiającemu.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Realizacja powyższego zadania poprawi bezpieczeństwo pieszych poruszających się na danym odcinku, a także poprawi estetykę miejsc przestrzeni publicznej.

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Dokumentację projektową należy opracować w wersji analogowej oraz w wersji elektronicznej, w zakresie:

- projektu budowlanego oraz wykonawczego,

- projektu szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.

Zamawiający oczekuje, że Projektant opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie. Projektant opracuje projekt planowanego zamierzenia budowlanego, w sposób umożliwiający jego realizację w terenie. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane rozwiązania projektowe zawarte w projekcie, w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami terenowymi i gruntowymi.

Wyłoniony oferent wyraża zgodę na publikację dokumentacji na stronach internetowych w procedurach przetargowych na wybór wykonawcy robót.

  - W odniesieniu do granic własności.

Projektowany chodnik, kanalizacja deszczowa w całości mają być zlokalizowane w istniejących linia rozgraniczających pasa drogowego drogi powiatowej.

  - W odniesieniu do architektury.

Na terenie objętym planowanym zadaniem przewiduje się wycinkę drzew i krzewów jeżeli zachodzi taka potrzeba oraz wyburzenie obiektu małej architektury (kiosk).

  - W odniesieniu do konstrukcji.

Zakładana nawierzchnia chodnika

- kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego – 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 4cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie – 10cm,

Chodniki według potrzeb w krawężnikach betonowych 15x30 lub obrzeżach 6x20cm ustawionych na ławie z oporem z betonu C 12/15.

Zakładana nawierzchnia zjazdów na posesję

- kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego – 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 4cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie – 15cm,

Obramowanie zjazdów krawężnikami betonowymi 15x30 ustawionymi na ławie z oporem z betonu C 12/15.

Zakładana nawierzchnia poszerzenia jezdni

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowych konstrukcję nawierzchni chodnika, zjazdów i poszerzenia należy dostosować do tych warunków.

  - W odniesieniu do odwodnienia

- odwodnienie chodnika i jezdni przy pomocy spadków poprzecznych i podłużnych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi do kanalizacji deszczowej

- wykonać analizę odwodnienia biorąc pod uwagę układ wysokościowy posesji zlokalizowanych przy projektowanym chodniku oraz spływ wody z terenów sąsiednich (np. dróg gminnych)

- przeanalizowanie zakresu udrożnienia rowów melioracyjnych do których będzie odprowadzana woda opadowa z projektowanej kanalizacji deszczowej

- przeanalizowanie stanu technicznego istniejących przepustów poprzecznych pod drogą powiatową wykorzystywanych do odprowadzenia wód opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej

  - W odniesieniu do docelowej organizacji ruchu

Należy wprowadzić efektywne środki poprawy bezpieczeństwa ruchu - elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowanie poziome i pionowe zarówno jezdni jak i chodników, z  wykorzystaniem istniejącego oznakowania pionowego z ewentualnym uzupełnieniem o nowe znaki drogowe, drogowskazy, tablice wynikające z omawianego przedsięwzięcia.

Oznakowanie poziome należy zaprojektować jako grubowarstwowe i wykonanie tego oznakowania

winno być m.in. zgodne z wymogami zawartymi w załączniku do Dziennika Ustaw Nr 220, poz.

2181 z dnia 23 grudnia 2003.

  - W odniesieniu do nadzoru autorskiego

Ze względu na konieczność rozwiązywania różnych problemów natury technicznej, ustalania ewentualnych (nieprzewidzianych) zmian projektowych lub wprowadzania rozwiązań alternatywnych zachodzi konieczność zlecania nadzorów nad realizacją projektu (nadzór autorski). Zakres prac i czynności objętych nadzorem autorskim – zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane. Nadzór autorski obejmować będzie wszystkie branże objęte dokumentacją projektową. Przewidywana (maksymalna ilość nadzorów autorskich, tzn. pobytów na budowie: 5. Każdorazowy nadzór autorski nastąpi wyłącznie na pisemne wezwanie Zamawiającego w danym dniu, niezależnie od czasu jego trwania i od liczby obecnych przedstawicieli Wykonawcy. Sprawujący nadzór autorski zobowiązany będzie do zajęcia stanowiska, łącznie z naniesieniem zmian i uzyskania akceptacji autora projektu proponowanych zmian. Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia podpisania umowy przez okres wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej włącznie z procedurami odbiorowymi i związanymi z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

  - W odniesieniu do dokumentacji

  - Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu z kompletem uzgodnień uwzględniającym wszystkie niezbędne branże ( z uwzględnieniem wytycznych funkcjonalnych oraz założeń programu funkcjonalno-użytkowego) zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgłoszeniem budowy i informacją bioz– 4 egz.

  - Projekt budowlany chodnika i zieleni – 4 egz.

  - Projekt budowlany odwodnienia – 4 egz.,

  - Projekt wykonawczy chodnika i zieleni - 3 egz.,

  - Projekt wykonawczy odwodnienia - 3 egz.,

  - Projekt wykonawczy usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu - 3 egz.,

  - Projekt organizacji ruchu docelowego – 3 egz.

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.

  - Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robót – 3 egz.,

  - Zbiorcze Zestawienie Kosztów – 3 egz.,

  - Kosztorysy ofertowe w programie Excel i w formacie pdf. - 3 egz.,

  - Wersja elektroniczna wszystkich opracowań –  1 egz.

  - Komplet oryginałów decyzji, uzgodnień należy umieścić w osobnej teczce ze spisem treści (kopie decyzji, uzgodnień, itp. załączone do projektów winny posiadać klauzulę zgodności z oryginałem podpisaną przez Wykonawcę).

Zamawiający nie posiada map do celów projektowych i opiniodawczych, dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, map ewidencji gruntów oraz uproszczonego wypisu z rejestru gruntów.

Należy uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia branżowe, opinie i decyzje, które pozwolą zrealizować zamierzenie w terenie  i są zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

- Informacje ogólne.

Zamawiający zobowiązuje Projektanta do pozyskania dokumentów technicznych, badań geologicznych oraz uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych stanowiących podstawę projektowania, a w szczególności:

    - aktualnych map do celów projektowych w skali 1:500

    - uzyskania w imieniu zamawiającego niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji pozwalających na realizację przedsięwzięcia

Należy przedstawić do zaakceptowania przez Zamawiającego Plan Zagospodarowania Terenu uwzględniającego projektowany chodnik.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia budowlanego.

  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2005 nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2008 nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. nr 130, poz. 1389) w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do projektowania i prowadzenia robót budowlanych

Mapa orientacyjna.