OPIS TECHNICZNY

1.  INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje remont dróg powiatowych na terenie Gminy Siechnice:

- zadanie I, droga 1937D relacji Święta Katarzyna  - Zacharzyce, odcinek o długości 700 mb;

- zadanie II, droga 1938D relacji Święta Katarzyna  - Smardzów, odcinek o długości 900mb.

Odcinki przeznaczone do remontu zaznaczono na mapie lokalizacyjnej stanowiącej zał. nr 1.

3.  STAN ISTNIEJĄCY

Drogi powiatowe nr 1937D i 1938DD położone są w gminie Siechnice. Bitumiczna nawierzchnia jezdni na obu ww. odcinkach posiada spękania siatkowe, wykruszenia i zapadnięcia. Obustronne pobocza gruntowe wymagają prac utrzymaniowych. Występują obustronne rowy drogowe, szerokość nawierzchni kształtuje się na poziomie ok. 6,1m dla drogi 1938D i 5,6m dla drogi 1937D.

4.  ZAKRES ROBÓT

Zadanie I, droga 1937D:

- roboty pomiarowe,

- oczyszczenie oraz skropienie istniejących warstw bitumicznych,

- wykonanie warstwy profilującej nawierzchni, o średniej grubości 2,5cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm,

- wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem o szerokości 1,0m,

- wykonanie nawierzchni tłuczniowej na zjazdach indywidualnych,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach publicznych,

- odmulenie rowów oraz przepustów pod zjazdami.

Zadanie II, droga 1938D:

- roboty pomiarowe,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią głębokość 7cm,

- oczyszczenie oraz skropienie podbudowy,

- wzmocnienie podbudowy geosiatką,

- wykonanie warstwy wiążącej o grubości 7cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm,

- wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem o szerokości 0,75m,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach na pola oraz wymianę rur przepustowych .

Szczegółowy zakres prac dla poszczególnych zadań określają kosztorysy ofertowe.

5.  PARAMETRY TECHNICZNE

Droga powiatowa 1937D:

- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu: KR3

- długość remontowanego odcinka: 700mb

- szerokość jezdni: ok. 5,6m

- szerokość poboczy utwardzonych: 1,0 m

- spadek poprzeczny nawierzchni: 2%

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

Droga powiatowa 1938D:

- standard techniczny: klasa Z

- kategoria ruchu: KR3

- długość remontowanego odcinka: 900mb

- szerokość jezdni: ok. 6,1m

- szerokość poboczy utwardzonych: 0,75 m

- spadek poprzeczny nawierzchni: 2%

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

6.  ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Osie remontowanych dróg przyjęto w osiach dróg istniejących. Niweleta ulega podniesieniu w wyniku ułożenia dodatkowych warstw bitumicznych. Przewiduje się nawiązanie wysokościowe z istniejącymi zjazdami prywatnym, publicznymi oraz skrzyżowaniami. W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji 
z uzbrojeniem podziemnym.

7.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejących pasach dróg powiatowych. Prace budowlane  nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowych pasach dróg. Ułożenie dodatkowych warstw bitumicznych oraz geosiatki ma na celu wzmocnienie istniejących konstrukcji jezdni oraz zapewnienie komfortowego przejazdu ww. odcinkami dróg powiatowych.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

8.  ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca ma obowiązek przygotować projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót 
i przedłożyć go do zatwierdzenia. Wykonawca może wykorzystać gotowe schematy organizacji ruchu, 
a następnie wprowadzić go w terenie

9.  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.04 	PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA

D-05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA

D-05.03.11	FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO

D-05.03.26a	ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPĘKANIAMI ODBITYMI

D-06.02.01	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

D-06.04.01	ROWY

Sulimów, 18.05.2015r.

Opracował:  Filip Datko
Wydział Dróg i Transportu