Załącznik nr       do IWZ

Nr ZP.            .2015

PROGRAM

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Obiekt :     Dom Dziecka im. Św. Mikołaja w kątach

Wrocławskich

Adres:     ul. 1 Maja 43 ,  55-080 Kąty Wrocławskie

Temat:       PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

na roboty budowlane polegające na remoncie dachu wraz z wymianą dachówki, łat i położeniem folii wstępnego krycie na budynku nr 4 i  budynku nr 1 – oficyna na terenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Kody CPV:

45.00.00.00-7     Roboty budowlane

45.26.10.00-4     Wykonanie pokryć dachowych

71.32.00.00-7     Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Inwestor :   Powiat Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu

ul. Kościuszki 131, 50-440  Wrocław

Autor : Szczepan Grygierczyk

Spis zawartości opracowania

1.   Część opisowa

2.   Część informacyjna

Czerwiec  2015 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dachu wraz z wymiana dachówki karpiówki na budynku nr 4 oraz budynku nr 1 – oficyna w Domu Dziecka w kątach Wrocławskich, przy ul. 1 Maja 43, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

1. Charakterystyka i parametry określające wielkość budynku

A. Budynek nr 4

- Powierzchnia zabudowy                      -       195,60  m2

- Powierzchnia użytkowa budynku         -       484,40  m2

- Kubatura budynku                                -    2 171,00  m3

- Wysokość                                             -    do 12 m

- Ilość kondygnacji                                  -    3 w tym 2 nadziemne

- Powierzchnia dachu                             -    271 m2

Budynek jest podpiwniczony ogrzewany z kotłowni lokalnej na terenie Domu Dziecka.

Konstrukcja budynku mieszana: ściany z cegieł o różnych grubościach, stropy drewniane, dwie kondygnacje nadziemne,  dach dwuspadowy, kryty dachówka ceramiczną karpiówką o konstrukcji drewnianej.

B. Budynek nr 1 – oficyna

- Powierzchnia zabudowy                      -       120,50  m2

- Powierzchnia użytkowa budynku         -       181,40  m2

- Kubatura budynku                                -       973,00  m3

- Wysokość                                             -    do 12 m

- Ilość kondygnacji                                  -    2 nadziemne

- Powierzchnia dachu                             -    194 m2

Budynek jest niepodpiwniczony ogrzewany z kotłowni lokalnej na terenie Domu Dziecka.

Konstrukcja budynku mieszana: ściany z cegieł o różnych grubościach, stropy drewniane, dwie kondygnacje nadziemne, dach dwuspadowy, kryty dachówka ceramiczną karpiówką o konstrukcji drewnianej.

Budynki znajdują się w strefie konserwatorskiej i są objęte ochroną konserwatora zabytków

2. Zakres robót budowlanych,  obejmuje przede wszystkim

- Przygotowanie terenu pod roboty budowlane;

- Rozbiórka istniejącej dachówki i łat;

- Rozbiórka instalacji odgromowej;

- Położenie membrany wysokoprzepuszczalnej wstępnego krycia;

- Wykonanie nowych łat (4x5) i kontrłat (2,5x5)  na istniejącej konstrukcji dachu;

- Pokrycie dachu dachówka ceramiczną karpiówką w kolorze czerwonym;

- Obróbki blacharskie, opierzenia;

- Wykonanie nowej instalacji odgromowej z pomiarami;

- Montaż okien wyłazowych na dachu szt. 3;

- Włączenie rur spustowych ok. 72 mb do istniejącej kanalizacji deszczowej

- Wymiana rynien ok. 80 mb i rur spustowych ok. 72 mb;

- Gąsiory z klamrami ok. 60 mb;

- Naprawa kominów cegłą klinkierową

3.  Aktualne uwarunkowania wykonania zamówienia

Budynek nr 4 i oficyna budynku nr 1 wchodzą w skład obiektów Domu Dziecka  im. Św. Mikołaja przy ul. 1 Maja 43, w Kątach Wrocławskich na działce nr 96/2 – obręb Kąty Wrocławskie,

W budynkach istnieje instalacja wod-kan, elektryczna, c.o. telefoniczna, źródłem ogrzewania jest kotłownia gazowa zlokalizowana w budynku nr 2 na terenie Domu Dziecka.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Zamierzeniem Zamawiającego jest poprawa stanu technicznego budynków z uwagi na zły stan pokrycia ceramicznego dachów. Powyższy stan powoduje stałe  przecieki i zalewanie pomieszczeń mieszkalnych, oraz spadające dachówki zagrażają bezpieczeństwu podopiecznym i pracownikom Domu Dziecka.

II. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiający wymaga, aby zastosowane przez Wykonawcę technologie i rozwiązania techniczne zapewniały trwałość elementów konstrukcyjnych wykonanych robót nie mniejszą niż 50 lat , urządzenia wyposarzenia technicznego obiektu zapewniały sprawne funkcjonowanie na okres ca najmniej 15 lat. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.

2.   Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania dokumentacji

- Opracowanie inwentaryzacji budynków w zakresie niezbędnym do wykonania projektu budowlanego na wykonanie remontu dachów budynków;

- Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie remontu dachu;

- Uzyskania niezbędnych uzgodnień, decyzji innych dokumentów technicznych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia;

- Wykonanie przedmiarów robót budowlane i kosztorysu;

- Ponadto należy wykonać:

-  Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót

Dokumentacja powinna zostać sporządzona w 4 egz. + wersja elektroniczna CD,

3.   Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, po uzyskaniu wszystkich potrzebnych zgód i uzgodnień.

4.  Wymagania ogólne Zamawiającego dla robót budowlanych

- Przygotowanie terenu pod roboty budowlane;

- Rozbiórka istniejącej dachówki i łat pow. 465 m2;

- Rozbiórka instalacji odgromowej;

- Położenie membrany wysokoprzepuszczalnej wstępnego krycia 465 m2;

- Wykonanie nowych łat (4x5) i kontrłat (2,5x5)  na istniejącej konstrukcji dachu;

- Pokrycie dachu dachówka ceramiczną „karpiówką” w kolorze czerwonym 465 m2;

- Obróbki blacharskie, opierzenia ok. 14 m2;

- Wykonanie nowej instalacji odgromowej do pionowych zwodów z pomiarami;

- Montaż okien wyłazowych na dachu szt. 2;

- Wymiana rynien ok. 80 mb i rur spustowych ok. 72 mb;

- Włączenie rur spustowych do istniejącej kanalizacji deszczowej

- Gąsiory z klamrami ok. 60 mb;

- Naprawa – przemurowanie kominów cegłą klinkierową 3 szt.;

- Montaż listew kominowych, taśm uszczelniających, listew wentylacyjnych.

Uwaga: w wycenie robót należy uwzględnić demontaż oraz ponowny montaż wszystkich elementów zewnętrznych, oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac ( w tym: wywóz gruzu z rozbiórek, utylizacja, wywóz innych nieczystości) .

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zabezpieczyć cały teren wokół budynku przed osobami nieupoważnionymi.

Zastosowane wyroby budowlane musza spełniać wymogi ustawy z dnia 16  kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881).

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.   Zamawiający przekaże wykonawcy :

- Opinię Wojewódzkiego Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków .

Podstawa prawna:

- Ustawa z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013, poz. 907)

-  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 , poz. 1409 ).

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 09.2004 r. w sprawie szczegółowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z zm. ).

-  Obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki budowlanej.

Załącznik:

- Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu   -   1 : 500