OPIS TECHNICZNY

Wrocław,  08.07.2015r.

Opracowała: Magdalena Pawlak

WDiT

1.  INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1942D na odcinku około 600m w miejscowości Zębice, gm. Siechnice zgodnie z rysunkiem lokalizacji inwestycji.

Prace obejmują regulację istniejących krawężników po regulacji istniejących zjazdów wraz z chodnikiem na dł. ok 2 m po obu stronach zjazdu,  wykonanie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej w zakresie wykonania frezowania istniejącej nawierzchni o grubości do 4cm, oraz na odcinku 200 m wymianę podbudowy na szerokości 6 m, a następnie ułożenie  warstwy profilującej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm. Należy również wykonać ściek uliczny z kostki betonowej w dwóch rzędach na ławie fundamentowej z betonu.

Ponadto, należy dokonać  regulacji 16 szt. wpustów ulicznych, studni kanalizacji deszczowej.

2.1.  ZAKRES ROBÓT

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- regulacja krawężników

- frezowanie istniejącej nawierzchni

-wymianę podbudowy na odcinku 200m

- wykonanie ścieku ulicznego z kostki betonowej  w dwóch rzędach na ławie betonowej

- oczyszczenie oraz skropienie podłoża po sfrezowaniu,

- wykonanie warstwy profilującej nawierzchni o grubości 4cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni o grubości 4cm,

- przełożenie chodników i zjazdów

- regulacja wpustów, studni kanalizacji deszczowej

3.  STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1942D położony jest na terenie gminy Siechnice.

Bitumiczna nawierzchnia jezdni posiada liczne spękania siatkowe i wykruszenia. Występują ubytki nawierzchni. Na odcinku 200 m nawierzchnia nie ma nośności. Średnia szerokość nawierzchni kształtuje się na poziomie 5,6 m.

4. STAN PROJEKTOWY

Zakres prac prowadzonych na drodze powiatowej 1942D zakłada wykonanie prac geodezyjnych, frezowania istniejącej nawierzchni, oraz na odcinku 200 m wymianę podbudowy na szerokości 6 m ułożenie warstwy profilującej gr 4cm oraz ścieralnej o grubości 4cm z masy mineralno-asfaltowej. Przełożenie chodników i zjazdów z kostki w celu dostosowania ich do nowopowstałej nawierzchni. Ponadto zakres prac obejmuje regulację wpustów ulicznych, studni kanalizacji deszczowej.

4.1.  PARAMETRY TECHNICZNE

- standard techniczny: klasa Z

- kategoria ruchu:  KR-2

- długość remontowanego odcinka: 600mb

- szerokość jezdni istniejąca: ok. 5,6 m

- spadek poprzeczny nawierzchni: 2%

- szerokość chodników z kostki : 1,5-2,0 m

- spadek poprzeczny chodników: 2%

4.2.  ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Oś remontowanej drogi przyjęto w osi istniejącej drogi. Nie zakłada się podniesienia istniejącej niwelety drogi lub nieznacznie. Przewiduje się regulację istniejących wpustów ulicznych oraz studni. Łącznie zakłada się wykonanie warstwy ścieralnej na powierzchni ok. 3480 m2 oraz przełożenia chodników z kostki  na powierzchni 210m2

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

4.3.  WARSTWY KONSTRUKCYJNE

JEZDNIA:

- podbudowa – istniejąca konstrukcja drogi,

- w. profilująca z MMA, gr. po zagęszczeniu 5cm.

- w. ścieralna z MMA, gr. po zagęszczeniu 4cm.

WYMIANA PODBUDOWY

- warstwa odcinająca z piasku 10 cm

- warstwa wzmacniająca z pisaku stabilizowanego  15 cm

- podbudowa – z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego 25cm

- w. profilująca z MMA, gr. po zagęszczeniu 5cm.

- w. ścieralna z MMA, gr. po zagęszczeniu 4cm.

4.4.  ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez normowe spadki poprzeczne nawierzchni jezdni (2%) do istniejących wpustów, studni kanalizacji deszczowej.

4.5 ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca ma obowiązek przygotować na własny koszt projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia - można wykorzystać gotowe schematy organizacji ruchu. A następnie wprowadzić go w terenie.

4.6.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace budowlane  nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Prace drogowe w tym ułożenie dodatkowych warstw bitumicznych – warstwy profilującej i ścieralnej ma na celu wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni oraz zapewnienie komfortowego przejazdu przedmiotową drogą a wykonanie chodników poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

5.0  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D- 01.01.00		ROBOTY POMIAROWE

D- 01.03.00		ROBOTY ROZBIÓRKWE

D-02.01.00        	ROBOTY ZIEMNE

D- 05.03.11	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ZIMNO

D- 08.00.00	ELEMENTY ULIC I DRÓG

D-04.00.00	PODBUDOWY

D-04.04.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

D-04.03.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.08.00 	WYRÓWNANIE PODBUDOWY

D-05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE

D-05.03.05a		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA

D-05.03.05b		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I

WYRÓWNAWCZA

D-10.00.00 		INNE ROBOTY