OPIS TECHNICZNY

Zadanie 3 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1977D na odcinku ok. 0,300 km w miejscowości Solna gm. Kobierzyce

Wrocław,  08.07.2015r.

Opracowała: Marta Parusel

WDiT

1.  INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1977D na odcinku około 300 mb w miejscowości Solna zgodnie z rysunkiem lokalizacji inwestycji. Prace obejmują wykonanie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej w zakresie wykonania  frezowania nawierzchni o grubości do 4cm, a następnie remontu cząstkowego nawierzchni jezdni. Następnie ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm ze wcześniejszym oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni. Należy również wykonać pobocza utwardzone z tłucznia kamiennego 0/31,5mm oraz wyregulować wysokościowo studzienki i wpusty uliczne – 5 szt., a także wysokościowo dopasować istniejące zjazdy do ułożonej nawierzchni.

2.1.  ZAKRES ROBÓT

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- frezowanie części  istniejącej nawierzchni o grubości 4cm

- wykonanie utwardzenia pobocza z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm

- oczyszczenie oraz skropienie podłoża po frezowaniu,

- remont cząstkowy nawierzchni

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni o grubości 4cm,

- wysokościowe dopasowanie istniejących zjazdów do ułożonej nawierzchni

- wykonanie regulacji wysokościowej studzienek i wpustów ulicznych

3.  STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1341D położony jest na terenie Gminy Kobierzyce.

Bitumiczna nawierzchnia jezdni posiada liczne spękania siatkowe i wykruszenia. Występują ubytki nawierzchni. Pobocze gruntowe wymaga wzmocnienia. Średnia szerokość nawierzchni kształtuje się na poziomie 5,3m.

4. STAN PROJEKTOWY

Zakres prac prowadzonych na drodze powiatowej 1341D zakłada wykonanie prac geodezyjnych, frezowania istniejącej nawierzchni, wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni, ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 4cm z masy mineralno-asfaltowej. Gruntowe pobocze zostanie utwardzone na szerokości 0,7m i miąższości 15cm. Wpusty uliczne wyregulowane wysokościowo, wysokościowo dopasowane istniejące zjazdy do ułożonej nawierzchni,

4.1.  PARAMETRY TECHNICZNE

- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu:  KR-2

- długość remontowanego odcinka: 300mb

- szerokość jezdni istniejąca: 5,40 m

- spadek poprzeczny nawierzchni: 2%

- szerokość pobocza utwardzonego: 0,7 m

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

4.2.  ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Oś remontowanej drogi przyjęto w osi istniejącej drogi. Zakłada się podniesienie istniejącej niwelety drogi o grubość nałożonych warstw nawierzchni. Łącznie zakłada się wykonanie remontu cząstkowego w ilości 81 ton, warstwy ścieralnej na powierzchni ok. 1620 m2, frezowanie nawierzchni 1620 m2 oraz utwardzonych poboczy 260m3, regulacja 5 szt, wpustów ulicznych-studzienek.

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

4.3.  WARSTWY KONSTRUKCYJNE

JEZDNIA:

- podbudowa – istniejąca konstrukcja drogi,

- remont cząstkowy nawierzchni  masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku do 6cm

- warstwa  ścieralna z MMA, grubość po zagęszczeniu 4cm.

4.4.  ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez normowe spadki poprzeczne nawierzchni jezdni (2%)do istniejących wpustów ulicznych oraz pobocze 6%.

4.5 ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca ma obowiązek przygotować na własny koszt projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia można wykorzystać gotowe schematy organizacji ruchu. A następnie wprowadzić go w terenie.

4.6.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace budowlane  nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Prace drogowe w tym remont cząstkowy i ułożenie warstwy ścieralnej ma na celu wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni oraz zapewnienie komfortowego przejazdu przedmiotową drogą.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

5.0  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-04.03.01		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.04	PODBUDOWA TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-05.03.05a		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA

D-05.03.05a		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA

ŚCIERALNA

D-05.03.11		FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO