OPIS TECHNICZNY

Wrocław,  08.07.2015r.

Opracowała: Magdalena Pawlak

WDiT

1.  INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1967D na odcinku około 800m w podziale na dwa etapy (Etap I -300m) oraz (Etap II - 500 m) w miejscowości Jordanów Śląski, gm. Jordanów Śląski zgodnie z rysunkiem lokalizacji inwestycji.

Prace dla Etapu I (300m) obejmują rozebranie istniejących chodników krawężników oraz obrzeży po obu stronach drogi,  wykonanie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej w zakresie wykonania frezowania istniejącej nawierzchni o grubości do 4cm, a następnie ułożenie  warstwy profilującej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm. Należy również wykonać ściek uliczny z kostki betonowej w dwóch rzędach na ławie fundamentowej z betonu oraz ustawienie krawężników i obrzeży na ławie betonowej na podsypce cementowo - piaskowej, a także wykonanie chodników  i zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie (chodnik gr 10 cm), (zjazd gr. 15 cm).

Prace dla Etapu II (500m) obejmują regulację istniejących krawężników kamiennych,  wykonanie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej w zakresie wykonania frezowania istniejącej nawierzchni o grubości do 5cm, a następnie ułożenie  warstwy profilującej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm. Należy również wykonać ziemne chodniki o średniej szerokości 1,0 o gr. 15 cm.

Ponadto, należy dokonać  regulacji 20 szt. wpustów ulicznych, studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej i teletechnicznych oraz oczyszczenie kanalizacji deszczowej - obejmujących etap I i II.

2.1.  ZAKRES ROBÓT

Etap I -300m

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- rozebranie chodników obrzeży betonowych oraz  krawężników kamiennych

- frezowanie istniejącej nawierzchni

- wykonanie ścieku ulicznego z kostki betonowej  w dwóch rzędach na ławie betonowej

- oczyszczenie oraz skropienie podłoża po sfrezowaniu,

- wykonanie warstwy profilującej nawierzchni o grubości 4cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni o grubości 4cm,

- wykonanie chodników i zjazdów na podbudowie z kruszywa łamanego odpowiednio10 i 15 cm

- regulacja wpustów, studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej i teletechnicznych oraz oczyszczenie kanalizacji deszczowej

Etap II -500m

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- regulacja  krawężników kamiennych

- frezowanie istniejącej nawierzchni

- oczyszczenie oraz skropienie podłoża po sfrezowaniu,

- wykonanie warstwy profilującej nawierzchni o grubości 4cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni o grubości 4cm,

- wykonanie chodników ziemnych z frezowiny na podbudowie z tłucznia kamiennego

- regulacja wpustów, studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej i teletechnicznych oraz oczyszenie kanalizacji deszczowej

3.  STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1967D położony jest na terenie gminy Jordanów Śląski.

Bitumiczna nawierzchnia jezdni posiada liczne spękania siatkowe i wykruszenia. Występują ubytki nawierzchni. Średnia szerokość nawierzchni kształtuje się na poziomie 7,0 m.

4. STAN PROJEKTOWY

Zakres prac prowadzonych na drodze powiatowej 1967D zakłada wykonanie prac geodezyjnych , frezowania istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy profilującej gr 4cm oraz ścieralnej o grubości 4cm z masy mineralno-asfaltowej. rozebranie istniejących oraz wykonanie chodników i zjazdów z kostki na  odcinku 300 m oraz ziemnych chodników na odcinku 500 m. Ponadto zakres prac obejmuje regulację wpustów ulicznych, studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz teletechnicznych.

4.1.  PARAMETRY TECHNICZNE

- standard techniczny: klasa Z

- kategoria ruchu:  KR-2

- długość remontowanego odcinka: 800mb

- szerokość jezdni istniejąca: ok. 7,0 m

- spadek poprzeczny nawierzchni: 2%

- szerokość chodników z kostki : 1,5 m

- szerokość chodników ziemnych : 1,0 m

- spadek poprzeczny chodników: 2%

4.2.  ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Oś remontowanej drogi przyjęto w osi istniejącej drogi. Nie zakłada się podniesienia istniejącej niwelety drogi. Przewiduje się regulację istniejących wpustów ulicznych oraz studni oraz oczyszczenie kanalizacji deszczowej. Łącznie zakłada się wykonanie warstwy ścieralnej na powierzchni ok. 5600 m2 oraz chodników z kostki  na powierzchni 900m2, a także chodników ziemnych na powierzchni 500 m2 .

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

4.3.  WARSTWY KONSTRUKCYJNE

JEZDNIA:

- podbudowa – istniejąca konstrukcja drogi,

- w. profilująca z MMA, gr. po zagęszczeniu 4cm.

- w. ścieralna z MMA, gr. po zagęszczeniu 4cm.

CHODNIK:

- podbudowa - z kruszywa łamanego  0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm

- nawierzchnia - kostka betonowa szara 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej.

ZIEMNE CHODNIK:

- podbudowa - z kruszywa łamanego  0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm

- nawierzchnia - frezowina zagaszona mechanicznie.

ZJAZDY:

- podbudowa - z kruszywa łamanego  0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm

- nawierzchnia - kostka betonowa szara 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej.

4.4.  ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez normowe spadki poprzeczne nawierzchni jezdni (2%) do istniejących wpustów, studni kanalizacji deszczowej.

4.5 ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca ma obowiązek przygotować na własny koszt projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia - można wykorzystać gotowe schematy organizacji ruchu. A następnie wprowadzić go w terenie.

4.6.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace budowlane  nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Prace drogowe w tym ułożenie dodatkowych warstw bitumicznych – warstwy profilującej i ścieralnej ma na celu wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni oraz zapewnienie komfortowego przejazdu przedmiotową drogą a wykonanie chodników poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

5.0  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D- 01.01.00		ROBOTY POMIAROWE

D- 01.03.00		ROBOTY ROZBIÓRKWE

D-02.01.00        	ROBOTY ZIEMNE

D- 05.03.11	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ZIMNO

D- 08.00.00	ELEMENTY ULIC I DRÓG

D-04.04.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

D-04.03.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.08.00 	WYRÓWNANIE PODBUDOWY

D-05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE

D-05.03.05a		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA

D-05.03.05b		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I

WYRÓWNAWCZA

D-10.00.00 		INNE ROBOTY