OPIS TECHNICZNY

Wrocław,  07.07.2015r.

Opracowała: Magdalena Pawlak

WDiT

1.  INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1950D na odcinku około 3700m w miejscowościach Królikowice - Nowiny - Krzyżowice, gm. Kobierzyce wraz z wykonaniem poboczy zgodnie z rysunkiem lokalizacji inwestycji. Prace obejmują wykonanie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej w zakresie wykonania frezowania istniejącej nawierzchni o grubości do 4cm, a następnie ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm. Należy również wykonać obustronne pobocza.

2.1.  ZAKRES ROBÓT

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- frezowanie istniejącej nawierzchni

- wykonanie utwardzenia pobocza tłucznia kamiennego 0-31,5 lub frezowiny

- oczyszczenie oraz skropienie podłoża po sfrezowaniu,

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni o grubości 4cm,

- wysokościowe dopasowanie istniejących zjazdów ziemnych po ułożeniu nawierzchni

- remonty cząstkowe masą mineralno - asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku 6 cm.

3.  STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1950D położony jest na terenie gminy Kobierzyce.

Bitumiczna nawierzchnia jezdni posiada spękania siatkowe i wykruszenia. Występują ubytki nawierzchni. Pobocze gruntowe wymaga wzmocnienia. Średnia szerokość nawierzchni kształtuje się na poziomie 5,6m.

4. STAN PROJEKTOWY

Zakres prac prowadzonych na drodze powiatowej 1950D zakłada wykonanie prac geodezyjnych, frezowania istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 4cm z masy mineralno-asfaltowej. Gruntowe pobocze zostanie utwardzone na szerokości 0,7m i miąższości 15cm.

4.1.  PARAMETRY TECHNICZNE

- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu:  KR-2

- długość remontowanego odcinka: 3700mb

- szerokość jezdni istniejąca: ok. 5,6 m

- spadek poprzeczny nawierzchni: 2%

- szerokość pobocza utwardzonego: 0,7 m

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

4.2.  ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Oś remontowanej drogi przyjęto w osi istniejącej drogi. Nie zakłada się podniesienia istniejącej niwelety drogi. Łącznie zakłada się wykonanie warstwy ścieralnej na powierzchni ok. 20 720 m2 oraz utwardzonych poboczy na powierzchni około 777m2.

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

4.3.  WARSTWY KONSTRUKCYJNE

JEZDNIA:

- podbudowa – istniejąca konstrukcja drogi,

- w. ścieralna z MMA, gr. po zagęszczeniu 4cm.

4.4.  ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez normowe spadki poprzeczne nawierzchni jezdni (2%) do istniejących wpustów oraz pobocze 6%.

4.5 ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca ma obowiązek przygotować na własny koszt projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia - można wykorzystać gotowe schematy organizacji ruchu. A następnie wprowadzić go w terenie.

4.6.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace budowlane  nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Prace drogowe w tym ułożenie dodatkowej warstwy bitumicznej - ścieralnej ma na celu wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni oraz zapewnienie komfortowego przejazdu przedmiotową drogą.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

5.0  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE

D 05.03.11.02		WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

D-04.01.01		KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

D-04.03.01		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.04	PODBUDOWA TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-05.03.05a		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA