Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Numer sprawy: SP.ZP.272.24.2015.I.GN

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /OPZ/

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Sulistrowiczki, JE Sobótka - obszar wiejski, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 520 ze zm.) wraz z utworzeniem inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych 
o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500), o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 oraz ust. 1b ustawy.

# Przedmiot zamówienia w ujęciu ogólnym

# Przedmiot zamówienia w ujęciu ogólnym obejmuje usługi dotyczące:

# dostosowania bazy danych ewidencji gruntów i budynków obrębu Sulistrowiczki, JE Sobótka - obszar wiejski, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie do wymagań zintegrowanego systemu informacji 
o nieruchomościach (ZSIN), w tym wykonanie modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków (EGiB);

# utworzenia dla obrębu Sulistrowiczki, JE Sobótka - obszar wiejski, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 3 oraz art. 4 ust. 1b ustawy - Prawo geodezyjne 
i  kartograficzne.

# Kontekst formalno-prawny przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w szczególności w:

- ustawach:

- ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.);

- ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.);

- ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.);

- ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 ze zm.);

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 409 ze zm.);

- ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 909);

- ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 591 ze zm.);

- ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.);

- ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.);

- ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.);

- ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.);

- ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.);

- ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76 poz. 489 ze zm.);

- rozporządzeniach wykonawczych:

- rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45 poz. 453);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454 ze zm.);

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 542) oraz rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. poz. 1551);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 84, poz. 911);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz. 2663);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości (Dz. U. Nr 86 poz. 736);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 201 poz. 1333);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. Nr 263 poz. 1571 ze zm.);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. Nr 279, poz. 1642) oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. poz.1031);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. poz. 125);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. poz. 199);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 219 ze zm.);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 352);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526 ze zm.);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. 1246);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 249);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 383)
– rozporządzenie uchylone na podstawie art. 14 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183);

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. poz. 914);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. poz. 917).

# Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

      - Wyniki opracowania należy przedstawić w obowiązującym, państwowym systemie odniesień przestrzennych tj. w geodezyjnym układzie wysokościowym PL-KRON86-NH (Kronsztadt 86) i PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) oraz w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, o których mowa odpowiednio w § 6 i § 7 oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

      - Na obszarze objętym niniejszym zamówieniem oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie znajdują się punkty osnowy geodezyjnej, których usytuowanie przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego OPZ.

      - Transformacji współrzędnych płaskich prostokątnych, dotyczących istniejących zbiorów danych PZGiK, do układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w § 47 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

      - Zamawiający przekaże nieodpłatnie Wykonawcy komplet danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach uzgodnionych 
z Wykonawcą lub zapewni Wykonawcy przy pomocy usług sieciowych nieodpłatny dostęp do danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 
W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w cyfrowych zbiorach danych, których kopie zostały udostępnione Wykonawcy, Zamawiający udostępni Wykonawcy ponownie kopie tych zbiorów danych lub pliki różnicowe zawierające informacje o nowych lub zmienionych obiektach, w uzgodnionym terminie i formatach plików.

      - W przypadku, gdy do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne będą materiały 
z wojewódzkiej lub centralnej części PZGiK, Zamawiający pozyska te materiały 
na podstawie art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne lub na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 
a następnie przekaże je nieodpłatnie Wykonawcy.

      - Ze względu na postanowienia ust. 4 i 5, w cenie ofertowej Wykonawcy nie mogą być uwzględniane żadne inne podatki i opłaty niż podatek VAT.

      - Na zasadach określonych w ust. 4 i 5 Zamawiający może udostępnić Wykonawcy do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia, następujące dane dotyczące obszaru objętego zamówieniem:

- cyfrowe zbiory danych w formacie GML, SWDE, część geometryczna dodatkowo w formacie KCD, DXF z istniejącej bazy danych ewidencji gruntów i budynków;

- cyfrowe archiwalne zbiory danych zawierające arkusze mapy ewidencyjnej w postaci rastrowej, w formacie rastrowym TIF z georeferencją;

- cyfrowe zbiory danych w formacie GML, DXF lub KCD wydane z istniejącej źródłowej bazy danych obiektów mapy zasadniczej zawierającej zarówno obiekty przestrzenne zgodne z instrukcją K-1, jak i obiekty zgodne ze schematem aplikacyjnym BDOT500 i GESUT;

- cyfrowe zbiory danych mapy zasadniczej w formacie rastrowym TIF z georeferencją;

- cyfrowe zbiory danych w formacie GML i XLS wydane z bazy danych SOG zawierające dane i opisy topograficzne punktów osnowy;

- cyfrową, barwną ortofotomapę z 2012 i 2014 roku o rozdz. 0.1 m w formacie rastrowym TIF z georeferencją oraz usługę sieciową WMS;

- cyfrowe zbiory danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w formacie GML i KCD, określające granice:

- zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,

- jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych;

- cyfrowe zbiory danych adresowych w formacie GML i KCD;

- operaty techniczne PZGiK zawierające informacje źródłowe do analizy baz danych EGiB, GESUT oraz BDOT500 wraz z dostępnym danymi zapisanymi w wersji cyfrowej.

      - Wykonawca wykorzysta, przy dostosowaniu baz danych EGiB oraz tworzeniu inicjalnej bazy danych GESUT i BDOT500, dane i materiały przekazane przez Zamawiającego oraz udostępnione przez portal systemu PZGiK, zgodnie z zasadami określonymi w § 6 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK).

      - Podstawowe informacje charakteryzujące sposób prowadzenia zasobu oraz system teleinformatyczny PZGiK zostały zawarte w Rozdz. III Załącznika nr 2 i 3 do OPZ.

      - Wykonawca ma obowiązek wykonania i przekazania Zamawiającemu:

        - projektu operatu opisowo-kartograficznego, o którym mowa w Rozdz. IV ust. 1 pkt. 8 Załącznika nr 2 do OPZ (Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków), w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy,

        - dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów, w terminie o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy,

z uwzględnieniem wyników prac geodezyjnych z wszystkich operatów technicznych, które zostaną przyjęte do PZGiK na 5 dni roboczych przed przekazaniem Zamawiającemu w/w projektu operatu lub dokumentacji.

      - Całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu w postaci dwóch operatów technicznych dotyczących:

- modernizacji ewidencji gruntów i budynków;

- utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT i bazy danych BDOT500.

# Dostosowanie bazy danych EGiB do potrzeb ZSIN

      - W celu dostosowania bazy danych EGiB obrębu Sulistrowiczki, JE Sobótka - obszar wiejski, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie do potrzeb ZSIN Wykonawca, zgłosi pracę geodezyjną, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a następnie:

- utworzy pustą roboczą bazę danych zgodną z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków za pomocą dowolnego oprogramowania oraz dokona konwersji i importu przekazanych przez Zamawiającego danych EGiB do tej bazy danych zachowując identyfikatory IIP importowanych obiektów jeżeli istnieją;

- dokona uzupełnienia istniejących danych EGiB o wartości brakujących atrybutów, które w schemacie aplikacyjnym UML danych EGiB, zawartym 
w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, 
nie są oznaczone licznością (0…*) lub stereotypem voidable;

- dokona weryfikacji i doprowadzi do zgodności dane ewidencyjne dotyczące podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB z danymi:

- PESEL - w odniesieniu do osób fizycznych,

- REGON – w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, 
w tym uzupełni te zbiory danych o numery identyfikacyjne PESEL 
oraz numery identyfikacyjne REGON;

- dokona aktualizacji roboczej bazy danych EGiB wynikami modernizacji opisanej w Rozdz. V;

- dokona eksportu danych EGiB z roboczej bazy danych w formacie GML, zgodnym ze schematem aplikacyjnym GML zawartym w załączniku nr 4a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, zachowując stany historyczne i identyfikatory IIP obiektów jeżeli istnieją, do bazy danych EGiB prowadzonej przez Zamawiającego.

      - Zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy osób fizycznych ujawnionych 
w EGiB, w odniesieniu do których zgromadzone w tej ewidencji dane nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji tych osób w rejestrze PESEL. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi wykaz tych osób zawierający pełny zestaw ich danych ewidencyjnych.

      - Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy w celu uzyskania dostępu 
do danych rejestru PESEL w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia weryfikacji 
i uzupełnienia ewidencyjnych danych osobowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

# Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

- W ramach realizacji zadania dotyczącego modernizacji EGiB do zadań Wykonawcy należeć będzie:

- zgłoszenie pracy geodezyjnej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- zgromadzenie w niezbędnym zakresie, wynikającym z projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego OPZ, w tym, w drodze geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, informacji umożliwiających uzupełnienie bazy danych EGiB, zgodnie z modelem pojęciowym danych EGiB, w zakresie:

- punktów granicznych,

- jednostek ewidencyjnych,

- obrębów ewidencyjnych,

- działek ewidencyjnych,

- konturów użytków gruntowych,

- konturów klasyfikacyjnych,

- klasoużytków,

- budynków,

- nieruchomości lokalowych,

- podmiotów ewidencyjnych.

- opracowanie przez Wykonawcę projektu operatu opisowo-kartograficznego, 
o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- udział w czynnościach związanych z wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, o których mowa w art. 24a ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami (Wp) – rzeka Potok Sulistrowicki.

- Zakres prac geodezyjnych, które wykonywane będą w ramach modernizacji EGiB, określa niniejszy OPZ oraz Załącznik nr 2 do OPZ.

- Zbiór punktów granicznych wraz z kompletem atrybutów zgodnie ze specyfikacją modelu pojęciowego danych ewidencji gruntów i budynków, o którym mowa w Załączniku nr 1a rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Wykonawca utworzy na podstawie:

- materiałów zasobu zgromadzonych w PZGiK,

- geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych w ramach niniejszego zamówienia.

- Materiały zasobu wykorzystuje się do utworzenia zbiorów danych, w tym zbioru punktów granicznych zgodnie ze specyfikacją modelu pojęciowego danych ewidencji gruntów i budynków, jeżeli po analizie materiałów zostały zakwalifikowane jako przydatne do realizacji zamówienia i zawierają wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych zgodnie z obowiązującymi standardami.

- W przypadku, gdy materiały zasobu zawierają wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, obliczenia współrzędnych punktów granicznych na podstawie wyników takich pomiarów dokonuje się po uprzednim dostosowaniu wykorzystanej do pomiaru osnowy do osnowy geodezyjnej spełniającej obowiązujące standardy techniczne, w drodze ponownego wyrównania lub transformacji współrzędnych punktów tej osnowy.

- Materiały zasobu zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
w układach lokalnych mogą być wykorzystane do obliczenia współrzędnych punktów granicznych po uprzednim dostosowaniu tych układów lokalnych do układu PL-2000, w drodze matematycznej transformacji współrzędnych punktów granicznych 
w oparciu o odpowiednią liczbę punktów łącznych.

- W przypadku działek ewidencyjnych stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Zamawiający dopuszcza możliwość transformacji (przeliczenia) współrzędnych punktów granicznych, z uwzględnieniem ust. 4-6, bez zmiany pola powierzchni tych działek w EGiB.

- W drodze geodezyjnych pomiarów kartometrycznych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dopuszcza się pomiar kartometryczny punktów granicznych na ortofotomapie utworzonej ze zdjęć lotniczych o terenowej wielkości piksela nie większej niż 0.10 m, jeżeli punkty te należą do granic działek ewidencyjnych:

- wchodzących w skład nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

- z przeważającymi gruntami leśnymi (Ls, Lz);

- nieobjętych zwartą zabudową oraz działek zabudowanych, na których budynki usytuowane są w odległości większej niż 1,5 m od granicy działki, a jednocześnie przebieg tych granic zostanie ustalony z zainteresowanymi.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

W przypadku działek opartych o współrzędne punktów granicznych pozyskanych za pomocą geodezyjnych pomiarów kartometrycznych, wartość pola powierzchni działek pozostaje w EGiB bez zmian.

9. W przypadku braku możliwości pozyskania danych niezbędnych do obliczenia współrzędnych punktów granicznych na zasadach określonych w ust. 4 - 8, dane 
te pozyskuje się w drodze geodezyjnych pomiarów terenowych, wykonanych zgodnie 
z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Dane określające granice działek ewidencyjnych pokrywające się z linią brzegu ustaloną w drodze decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy Prawo wodne, przyjmuje się na podstawie dokumentacji geodezyjnej sporządzonej w związku z opracowaniem projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, o którym mowa w art. 15 ust. 3 tej ustawy.

- Dla każdego punktu granicznego uwidacznianego w bazie danych EGiB Wykonawca określi atrybuty zgodnie z modelem pojęciowym danych EGiB, zawartym w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Wykonawca nada nowe numery wszystkim punktom granicznym pozyskanym w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych (numeracja zostanie uzgodniona w trakcie opracowania, w trybie roboczym).

- Projekt rozgraniczenia gruntów, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5 zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie z przepisami art. 15 ust. 3 ustawy Prawo wodne, na podstawie wykonanych przez niego geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych.

- Projekt rozgraniczenia, o którym mowa w ust. 12, zostanie przedstawiony na mapie w skali nie mniejszej niż 1: 5000 zawierającej:

- granicę stałego porostu traw;

- krawędzie brzegów, przymulisk, odsypisk i wysp;

- proponowaną linię brzegu.

- W przypadku, gdy postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia linii brzegu nie zostanie zakończone przed terminem, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, w opracowanym przez Wykonawcę projekcie operatu opisowo-kartograficznego przyjmuje się jako dane określające przebieg granic działek ewidencyjnych - granice cieków naturalnych oraz sąsiadujących z nimi gruntów.

Informacje dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii brzegu, Wykonawca zamieszcza w bazie danych EGiB w klasie EGB_DzialkaEwidencyjna w atrybucie „dodatkoweInformacje”.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi wykaz działek, na których nastąpiła zmiana użytków gruntowych w stosunku do ujawnionego stanu EGiB (wykaz rozbieżności użytków gruntowych), ze szczególnym uwzględnieniem:

- lasów nieujawnionych dotychczas w EGiB;

- gruntów oznaczonych w EGiB jako las, a w trakcie modernizacji EGiB zaliczonych do użytków rolnych;

- gruntów zmeliorowanych.

- W projekcie operatu opisowo-kartograficznego Wykonawca ujawni dotychczasowe dane użytków gruntowych i klas bonitacyjnych, ujawnione w EGiB.

- Podstawowym źródłem danych określających kontury użytków gruntowych jest mapa ewidencyjna oraz operaty jednostkowe, zgromadzone w PZGiK, zawierające informacje o tych konturach.

- Kontury użytków gruntowych określone na mapie ewidencyjnej oraz w operatach jednostkowych PZGiK podlegają weryfikacji za pomocą ortofotomapy oraz w drodze wywiadu terenowego.

- Wyniki weryfikacji (porównania) treści mapy ewidencyjnej w zakresie konturów użytków gruntowych, uzupełnionej danymi wynikającymi z operatów jednostkowych, z treścią ortofotomapy, a także ze stanem faktycznym w terenie stwierdzonym w trakcie wywiadu terenowego, Wykonawca dokumentuje na wydruku mapy ewidencyjnej oraz poprzez sporządzenie wykazu rozbieżności użytków gruntowych, o którym mowa w ust. 15.

- Na mapie ewidencyjnej zawierającej wyniki weryfikacji użytków gruntowych 
nie zamieszcza się informacji o zmianach:

- gruntów ornych na trwałe łąki lub trwałe pastwiska;

- trwałych łąk lub trwałych pastwisk na grunty orne;

- trwałych łąk na trwałe pastwiska i odwrotnie.

- Dane niezbędne do numerycznego opisu konturów użytków gruntowych Wykonawca pozyska w drodze:

- geodezyjnych pomiarów kartometrycznych wykonanych na ortofotomapie 
z uwzględnieniem obrazu mapy ewidencyjnej w postaci rastrowej oraz obrazu granic działek ewidencyjnych, których dane zostaną pozyskane na zasadach określonych w ust. 4 – 13;

- geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych, w przypadku gdy dane niezbędne do numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych Wykonawca pozyskuje 
w drodze takich pomiarów;

- geodezyjnych pomiarów terenowych.

- Geodezyjne pomiary sytuacyjne konturów użytków gruntowych mogą być wykonane w drodze geodezyjnych pomiarów kartometrycznych na udostępnionej ortofotomapie o rozdz. 0.1 m.

- Dane niezbędne do numerycznego opisu konturów klasyfikacyjnych Wykonawca  pozyska w drodze geodezyjnego pomiaru kartometrycznego wykonanego na rastrze mapy ewidencyjnej zweryfikowanej w zakresie konturów klasyfikacyjnych z treścią mapy klasyfikacji. Kontury klasyfikacyjne zamyka się w granicach konturów gruntów rolnych lub gruntów leśnych.

- Dla poszczególnych konturów klasyfikacyjnych, oprócz geometrii oraz atrybutów OZU i OZK Wykonawca określi na podstawie mapy klasyfikacji również atrybut określający oznaczenie typu gleby, zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- Pole powierzchni działek ewidencyjnych Wykonawca określi na podstawie współrzędnych punktów granicznych ustalonych zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 4 - 9.

- Przy wykonywaniu obliczeń pól powierzchni działek ewidencyjnych oraz włączaniu wyników tych obliczeń do operatu opisowo–kartograficznego, Wykonawca stosować będzie zasady określone w:

- § 68 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- § 62 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- Pola powierzchni klasoużytków w działkach Wykonawca określi na podstawie danych geometrycznych działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych 
oraz konturów klasyfikacyjnych i wyrówna wyniki tych obliczeń do pól powierzchni działek ewidencyjnych.

- Atrybut ważność od zdefiniowany w katalogu obiektów, który jest zawarty 
w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Wykonawca ustali wyłącznie w odniesieniu do działek ewidencyjnych, które zostaną ujawnione w bazie EGiB po raz pierwszy w ramach procesu modernizacji.

- Atrybut ważność do zdefiniowany w katalogu obiektów, który jest zawarty 
w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Wykonawca ustali wyłącznie w odniesieniu do działek ewidencyjnych, których cykl istnienia zakończy się w trakcie wykonywania modernizacji. W odniesieniu do pozostałych działek ewidencyjnych atrybut ważność od przyjmuje wartość specjalną unknown, zaś atrybut ważność do przyjmuje wartość specjalną inapplicable.

- Atrybut numer KW Wykonawca ustali w drodze porównania zbioru danych EGiB z danymi księgi wieczystej.

- Atrybut inne dokumenty określające prawa Wykonawca określi dla działek, 
dla których nie jest możliwe ustalenie nr KW, a dla których takie dokumenty są zgromadzone przez Zamawiającego.

- Rezultaty czynności, o których mowa w ust. 30 i 31, Wykonawca udokumentuje 
w postaci raportu zawierającego:

- identyfikatory działek ewidencyjnych oraz numery KW;

- identyfikatory działek, dla których Wykonawca nie ustalił numeru KW;

- identyfikatory działek, dla których Wykonawca ustalił inne dokumenty określające prawa.

- Wartości atrybutu numer rejestru zabytków Wykonawca pozyska z rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pomocniczo Wykonawca może wykorzystać do ustalenia tego atrybutu informację z gminnej ewidencji zabytków udostępnioną przez Zamawiającego.

- Rezultaty czynności, o których mowa w ust. 33, Wykonawca udokumentuje 
w postaci raportu zawierającego:

- numery rejestru zabytków;

- przedmiot ochrony;

- miejsce położenia;

- nr KW;

- identyfikatory działek ewidencyjnych.

- Wartości atrybutu identyfikator rejonu statystycznego Wykonawca określi na podstawie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju oraz zweryfikuje te ustalenia z zasobami informacyjnymi urzędów statystycznych.

- Źródłem danych geometrycznych o budynkach ujawnianych w EGiB są dane materiałów zasobu zgromadzonych w PZGiK, jeżeli po analizie zostały zakwalifikowane jako przydatne do realizacji zamówienia i zawierają wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych zgodnie z obowiązującymi standardami, oraz wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych przez Wykonawcę.

- Wykonawca sporządzi wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków, zgodnie z szablonem zawartym w Załączniku nr 4 do OPZ, na podstawie dokumentacji budowy, wywiadów w jednostkach gromadzących dane o budynkach, informacji uzyskanych od osób zainteresowanych oraz bezpośrednich oględzin.

- Wykonawca pozyska i zaktualizuje dane ewidencyjne dotyczące lokali na podstawie:

        - danych operatu ewidencyjnego;

        - wywiadu w jednostkach gromadzących dane o budynkach: Urząd Miasta i Gminy w Sobótce, urząd statystyczny, konserwator zabytków i innych.

- Szczegółowy zakres danych ewidencyjnych dotyczących lokalu określa § 70 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Wykonawca przeprowadzi harmonizację danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) z danymi ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA).

- Wykaz dokumentów i zbiorów danych podlegających przekazaniu przez Wykonawcę w ramach części zamówienia dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków:

- Sprawozdanie techniczne;

- Spis dokumentów operatu technicznego;

- Szkice polowe i dzienniki pomiarowe;

- Protokoły: wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych;

- Dowody doręczeń zawiadomień dotyczących ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych;

- Dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym:

- jeżeli zostaną dokonane czynności związane ze wznowieniem lub przeniesieniem punktów osnowy - opisy topograficzne wznowionych lub przeniesionych punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej w wersji analogowej (wydruk 2 szt./znak) i w wersji cyfrowej w formacie JPG i TIF (z kompresją LZW); szczegóły techniczne zostaną uzgodnione w trybie roboczym z Zamawiającym,

- wydruk z obliczenia powierzchni: obrębu, działek, użytków gruntowych i klas bonitacyjnych wraz z ich wyrównaniem;

- Kopię bazy danych:

- pliki danych wygenerowane z bazy EGiB (stan przed modernizacją), zapisany na nośniku informatycznym,

- pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych (wynikowa baza danych ewidencyjnych), zapisane na nośniku informatycznym (2 komplety) zgodnie z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w formacie GML lub SWDE (rozszerzonym), stanowiący podstawę eksportu danych EGiB, o którym mowa w Rozdz. IV ust. 1 pkt. 5;

- Wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczące:

- działek - sporządzone wg numeracji KW,

- budynków,

- lokali.

- Wykaz współrzędnych punktów granicznych, z podaniem atrybutów zgodnie z modelem pojęciowym danych EGiB, zawartym w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

- Inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane lub opracowane przez Wykonawcę, w tym:

- wykaz podmiotów ujawnionych w EGiB, zawierający dane podmiotowe: imię i nazwisko/nazwa, adres/siedziba, nr jednostki rejestrowej

- wykaz osób fizycznych ujawnionych w EGiB, w odniesieniu do których dane zgromadzone w EGiB nie umożliwiają ich jednoznacznej identyfikacji w rejestrze PESEL, o którym mowa w Rozdz. IV ust. 2

- raport porównania zbioru danych EGiB z danymi księgi wieczystej, 
o którym mowa w Rozdz. V ust. 30-32,

- projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami (Wp) – rzeka Potok Sulistrowicki, o którym mowa w Rozdz. V ust. 12 i 13,

- wykaz rozbieżności użytków gruntowych, zgodnie z Rozdz. V ust. 15,

- wydruk mapy ewidencyjnej jako wynik weryfikacji, o której mowa w Rozdz. V ust. 19.

- raport dotyczący dokumentów potwierdzających prawa podmiotów, o którym mowa w Rozdz. V ust. 31;

- raport dotyczący rejestru zabytków, o którym mowa w Rozdz. V ust. 34;

- raporty, o których mowa w § 22 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, dla przedmiotu opracowania:

- rejestr gruntów,

- rejestr budynków,

- rejestr lokali,

- kartoteka budynków,

- kartoteka lokali,

- mapa ewidencyjna (wydruk – kwestie techniczne wydruku uzgodnione w trybie roboczym).

  - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT i bazy BDOT500

- Zakres oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia dotyczącego utworzenia inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500), o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 3 oraz ust. 1b ustawy, zostały zawarte w niniejszym OPZ oraz Załączniku nr 3 do OPZ.

- W ramach zamówienia Wykonawca wykona prace dotyczące utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Zamówienie nie obejmuje pozostałych działań zmierzających do utworzenia bazy danych GESUT, wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 2-4 rozporządzenia.

- Wykaz dokumentów i zbiorów danych podlegających przekazaniu przez Wykonawcę w ramach części zamówienia w zakresie utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT i bazy BDOT500:

- Sprawozdanie techniczne, w tym wykaz materiałów zasobu wykorzystanych do realizacji pracy wraz z charakterystyką ich wykorzystania;

- Spis dokumentów operatu technicznego;

- Szkice polowe i dzienniki pomiarowe;

- Dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym:

- jeżeli zostaną dokonane czynności związane ze wznowieniem lub przeniesieniem punktów osnowy - opisy topograficzne wznowionych lub przeniesionych punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej w wersji analogowej (wydruk 2 szt./znak) i w wersji cyfrowej w formacie JPG i TIF (z kompresją LZW); szczegóły techniczne zostaną uzgodnione w trybie roboczym z Zamawiającym,

- wydruk końcowy w postaci raportu baz danych - opracowanej mapy zasadniczej wraz z redakcją jej treści;

- Pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych (odrębnie dla bazy danych GESUT i BDOT500), stanowiące podstawę eksportu do baz systemu PZGiK, zapisane, z uwzględnieniem Rozdz. III ust. 6 pkt. 3 Załącznika nr 3 do OPZ, na nośniku informatycznym w formacie KCD (2 komplety);

- Inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane lub opracowane przez Wykonawcę, w tym:

          - wyniki wywiadu terenowego uwidocznione kolorem czerwonym na kopii mapy zasadniczej;

          - zestawienie wysokości wszystkich obiektów (pozyskanych na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i materiałów zasobu), w dwóch układach wysokości: PL-EVRF2007-NH i PL-KRON86-NH.

VII.	Odbiór przedmiotu zamówienia

- Wykonawca ma obowiązek wykonania i przekazania projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz operatów technicznych zgodnie z brzmieniem Rozdz. III ust. 10 i 11 niniejszego OPZ.

- Zasilenie baz danych systemu PZGiK Zamawiającego, plikami danych wygenerowanymi z roboczej bazy danych, o których mowa w Rozdz. V ust. 39 pkt. 7 oraz Rozdz. VI ust. 2 pkt. 5, stanowi element kontroli produktów przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do OPZ  	Szkic osnowy geodezyjnej

Załącznik nr 2 do OPZ  	Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Załącznik nr 3 do OPZ  	Warunki techniczne utworzenia inicjalnej bazy GESUT oraz bazy BDOT500

Załącznik nr 4 do OPZ  	Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków 		(szablon)