Załącznik nr 2

do OPZ

Numer sprawy: SP.ZP.272.24.2015.I.GN

PROJEKT MODERNIZACJI 
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Sulistrowiczki, JE Sobótka - obszar wiejski, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 520 ze zm.) wraz z utworzeniem inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych 
o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500), o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 oraz ust. 1b ustawy.

# Przedmiot zamówienia

# Projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków objęty jest obręb Sulistrowiczki, JE Sobótka - obszar wiejski, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie

# Charakterystyka obiektu, na którym przeprowadzana będzie modernizacja.

- Realizacja prac dotyczy obrębu Sulistrowiczki, jednostka ewidencyjna Sobótka – obszar wiejski, o powierzchni około 184 ha.

- Charakterystyka obiektu :

- Nazwa obrębu ewidencyjnego: Sulistrowiczki;

- Numer statystyczny obrębu ewidencyjnego: 022307_5.0019;

- Położenie: woj. dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Sobótka;

- Powierzchnia opracowania – ok. 184  ha;

- Liczba działek ewidencyjnych – ok. 825  szt.;

- Liczba jednostek rejestrowych – ok. 400  szt.;

- Liczba budynków – ok. 384 szt.;

- Liczba lokali – ok. 10 szt.;

- Szacunkowa powierzchnia głównych użytków gruntowych (powyżej 1 ha):

- R - grunty orne - 25  ha,

- S - sady – 2  ha,

- Ps - pastwiska trwałe - 20  ha,

- Ls - lasy –  66  ha,

- Br - grunty rolne zabudowane - 3  ha,

- B - tereny mieszkaniowe -  11  ha,

- Bi - inne tereny zabudowane - 8  ha,

- Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 32  ha,

- dr - drogi - 5  ha,

- Wp – wody płynące 1 ha – rz. Potok Sulistrowicki.

# Podstawowe informacje charakteryzujące sposób prowadzenia zasobu dla obrębu ewidencyjnego objętego projektem modernizacji oraz system teleinformatyczny PZGiK

- Osnowy geodezyjne, w tym bazy PRPOG i BDSOG: w materiałach zasobu dotyczących obszaru opracowania znajdują się dane obejmujące 20 punktów szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy (dawnej III klasy), 4 punkty szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy oraz dane dotyczące punktów pomiarowej osnowy sytuacyjnej.

Dotychczas w obszarze opracowania, dla obiektów przestrzennych znajdujących się w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, stosowany jest układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz układ wysokościowy, o którym mowa w Załączniku nr 2 nieobowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2000 nr 70 poz. 821) - oparty o poziom odniesienia w Kronsztadzie (Kronsztadt 60).

Docelowo, wyniki opracowania należy przedstawić w obowiązującym, państwowym systemie odniesień przestrzennych tj. w geodezyjnym układzie wysokościowym PL-KRON86-NH (Kronsztadt 86) i PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) oraz w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, o których mowa odpowiednio w § 6 i § 7 oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

- Państwowy rejestr granic, w tym bazy PRG: obszar opracowania obejmuje obiekty państwowego rejestru granic. Obręb Sulistrowiczki graniczy z obrębami Słupice i Jaźwina w powiecie dzierżoniowskim, gmina Łagiewniki. W PRG został uzgodniony przebieg granicy powiatów.

Punkty graniczne położone na granicy powiatów zostały oznaczone w obu bazach powiatowych tym samym identyfikatorem, zgodnie z pkt. 33 Załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. PRG aktualnie obejmuje 21 punktów na granicy powiatów.

Punkty graniczne położone na granicach jednostek ewidencyjnych niepokrywających się z granicami powiatu oznaczono identyfikatorami zgodnie z pkt. 35 Załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. PRG aktualnie obejmuje 206 punktów na granicy jednostek ewidencyjnych.

Punkty graniczne położone na granicach obrębów niepokrywających się z granicami jednostek ewidencyjnych oznaczono identyfikatorami zgodnie z pkt. 37 Załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. PRG aktualnie obejmuje 109 punktów na granicy obrębów ewidencyjnych.

- Ewidencja gruntów i budynków, w tym bazy EGiB: w obszarze opracowania, w systemie PZGiK, prowadzona jest wektorowa obiektowa mapa ewidencyjna zawierająca granice działek, kontury użytków gruntowych i klas bonitacyjnych oraz budynków. Zmiany w operacie ewidencyjnym są wprowadzane na bieżąco w zintegrowanej bazie danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Dane w zakresie granic działek zostały pozyskane na podstawie wykazów współrzędnych punktów granicznych zawartych w operatach technicznych PZGiK oraz w drodze digitalizacji rastrów map zasadniczych (skala 1:500 i 1:1000) i mapy ewidencyjnej (skala 1:5000). Dane dotyczące budynków zostały pozyskane w drodze wektoryzacji przetworzonych do postaci rastrowej map zasadniczych, a następnie sukcesywnie modyfikowane na podstawie bieżącej dokumentacji z prac geodezyjnych. Udostępnianie danych z bazy EGiB odbywa się, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w formatach GML i DXF oraz formatach wymiany danych systemu EWID 2007 (SWDE, część geometryczna: KCD).

- Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy GESUT: mapa zasadnicza na terenie objętym opracowaniem prowadzona jest w formie mapy hybrydowej – rastrowo-wektorowej w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000. Mapa aktualizowana jest na bieżąco wynikami pomiarów geodezyjnych przyjętych do PZGiK. Udostępnianie odbywa się w formatach wymiany zbiorów baz danych systemu EWID 2007 (GML, DXF, KCD + GeoTIFF).

- Ortofotomapy, w tym bazy BDORTO: dostępny materiał zasobu stanowi barwna, cyfrowa ortofotomapa z pikselem terenowym równym 10 cm, zrealizowana w roku 2009, 2012 i 2014, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 i PUWG 1965, udostępniana w formacie TIF z georeferencją oraz poprzez usługę sieciową WMS.

- Obiekty sytuacyjno-wysokościowe mapy zasadniczej, w tym BDOT500: mapa zasadnicza na terenie objętym opracowaniem prowadzona jest w formie cyfrowej – rastrowo-wektorowej (mapa hybrydowa) w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000. Mapa aktualizowana jest na bieżąco wynikami pomiarów geodezyjnych przyjętych do PZGiK. Udostępnianie odbywa się w formatach wymiany zbiorów baz danych systemu EWID 2007 (GML, DXF, KCD + GeoTIFF).

- Systemem teleinformatycznym wykorzystywanym m.in. do prowadzenia rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz baz danych PZGiK w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu (PZK) jest system EWID 2007 firmy Geomatyka-Kraków s.c.

- EWID 2007 jest zbudowany w architekturze dwuwarstwowej typu klient-serwer opartej na relacyjnej bazie danych ORACLE wersja 11g. Dane w systemie mogą być modyfikowane w trybie transakcyjnym, za pomocą aplikacji zarządzającej TurboEWID przy użyciu funkcji do modyfikacji jednostkowych oraz za pomocą plików wymiany danych. Na dzień 6 lipca 2015 r. w PZK wykorzystywana była wersja 8.6 aplikacji TurboEWID.

- W okresie realizacji zamówienia możliwa jest zmiana wersji oprogramowania wynikająca m.in. ze zmian przepisów prawa oraz zmian technologicznych systemu.

# Zakres prac geodezyjnych i kartograficznych przewidywanych do wykonania w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

- W ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków:

- Wykonawca dokona zgłoszenia pracy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W imieniu Starosty Powiatu Wrocławskiego, powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny prowadzi Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu (PZK), zgodnie z art. 40 ust. 2 i 3 ustawy.

- Wykonawca przeprowadzi analizę materiałów PZGiK, o której mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  obejmującą w szczególności:

- operaty techniczne zawierające materiały zgromadzone w trakcie zakładania ewidencji gruntów i budynków, w tym mapy ewidencyjne,

- operaty techniczne zawierające wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywane na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych oraz czynności cywilno-prawnych, dotyczące w szczególności: podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, scaleń gruntów, wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości, wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia punktów granicznych, inwentaryzacji budynków, aktualizacji użytków gruntowych, inwentaryzacji gruntów PGL LP,

- operaty techniczne zawierające wyniki prac związanych z regulowaniem własności gospodarstw rolnych,

- operaty techniczne dotyczące geodezyjnych osnów szczegółowych,

- mapy klasyfikacji gruntów,

- raporty z bazy danych PZGiK w postaci mapy zasadniczej,

- zobrazowania lotnicze, ortofotomapy,

- bazę danych obiektów topograficznych (BDOT10k).

- Wykonawca, po przeprowadzonej analizie materiałów PZGiK, o której mowa w pkt. 2, pozyska dane niezbędne do realizacji zamówienia na podstawie:

- materiałów zasobu zgromadzonych w PZGiK, jeżeli po analizie zostały zakwalifikowane jako przydatne do realizacji zamówienia i zawierają wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych zgodnie z obowiązującymi standardami,

- geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych w ramach niniejszego zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdz. V ust. 4–14 i 25–31 OPZ;

- Wykonawca, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdz. V ust. 15–22 OPZ, pozyska dane geometryczne i opisowe dotyczące konturów użytków gruntowych;

- Wykonawca, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdz. V ust. 23 i 24 OPZ, pozyska dane geometryczne i opisowe dotyczące konturów klasyfikacyjnych;

- Wykonawca, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdz. V ust. 36 i 37 OPZ, pozyska dane geometryczne i opisowe dotyczące budynków;

- Wykonawca, na podstawie dokumentacji zgromadzonej przez Starostę Powiatu Wrocławskiego prowadzącego operat ewidencyjny oraz informacji wskazanych w Rozdz. V ust. 38 OPZ, pozyska dane opisowe dotyczące nieruchomości lokalowych;

- Wykonawca przeprowadzi harmonizację danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) z danymi ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA).

- Wykonawca opracuje projekt operatu opisowo–kartograficznego składający się z:

- bazy danych ewidencyjnych, zgodnej z modelem pojęciowym określonym 
w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

- raportów, o których mowa w § 22 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- Na mapie stanowiącej Załącznik nr 1 do Projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków przedstawione zostały granice opracowania wraz z wydzieleniem zwartych obszarów, dla których w celu pozyskania danych niezbędnych do obliczenia współrzędnych punktów granicznych:

- możliwe będzie dokonanie przez Wykonawcę transformacji (przeliczenia) współrzędnych punktów granicznych z materiałów zasobu i wykonanie geodezyjnych pomiarów kartometrycznych, zgodnie z Rozdz. V ust. 4-8 OPZ;

- w przeważającej części, niezbędne będzie przeprowadzenie przez Wykonawcę geodezyjnych pomiarów terenowych, poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych, zgodnie z Rozdz. V ust. 9 OPZ;

- Dane dotyczące podmiotów ewidencyjnych zostaną zweryfikowane i uzupełnione zgodnie z zasadami w Rozdz. IV ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 i 3 OPZ.

- Wykonawca prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zostanie wyłoniony w drodze zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Przewidywany termin zakończenia prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków: 30 listopada 2015 r.

- Przewidywany koszt przedsięwzięcia 100 000 zł.

Opracował zespół w składzie:

Maria Woźna-Moskalik	...................................................

Sabina Szmyt	...................................................

Marek Szuba	...................................................

Ryszard Podczaszyński	...................................................

Maciej Tobjasz

...................................................

..............................................................................

Dyrektor Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu – Marek Stykała

Wrocław, dnia . . . . . . . . . . . . . . . . .  2015 r.

..............................................................................

Geodeta Powiatowy – Zbigniew Narojczyk

Wrocław, dnia . . . . . . . . . . . . . . . . .  2015 r.

Uzgodniono dnia . . . . . . . . . . . . . . . . .  2015 r.

..............................................................................

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Województwa Dolnośląskiego – Alicja Meusz