Załącznik nr 3

do OPZ

Numer sprawy: SP.ZP.272.24.2015.I.GN

WARUNKI TECHNICZNE
UTWORZENIA INICJALNEJ BAZY GESUT 
ORAZ BAZY BDOT500

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Sulistrowiczki, JE Sobótka - obszar wiejski, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.) wraz z utworzeniem inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500), o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 oraz ust. 1b ustawy.

# Informacje o obszarze będącym przedmiotem zamówienia:

- Nazwa obrębu ewidencyjnego: Sulistrowiczki;

- Numer statystyczny obrębu ewidencyjnego: 022307_5.0019;

- Położenie: woj. dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Sobótka;

- Powierzchnia opracowania – ok. 184 ha.

# Podstawowe informacje charakteryzujące sposób prowadzenia zasobu oraz system teleinformatyczny PZGiK

- Osnowy geodezyjne, w tym bazy PRPOG i BDSOG: w materiałach zasobu dotyczących obszaru opracowania znajdują się dane obejmujące 20 punktów szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy (dawnej III klasy), 4 punkty szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy oraz dane dotyczące punktów pomiarowej osnowy sytuacyjnej.

Dotychczas w obszarze opracowania, dla obiektów przestrzennych znajdujących się w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, stosowany jest układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz układ wysokościowy, o którym mowa w Załączniku nr 2 nieobowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2000 nr 70 poz. 821) - oparty o poziom odniesienia w Kronsztadzie (Kronsztadt 60).

Docelowo, wyniki opracowania należy przedstawić w obowiązującym, państwowym systemie odniesień przestrzennych tj. w geodezyjnym układzie wysokościowym PL-KRON86-NH (Kronsztadt 86) i PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) oraz w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, o których mowa odpowiednio w § 6 i § 7 oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

- Państwowy rejestr granic, w tym bazy PRG: obszar opracowania obejmuje obiekty państwowego rejestru granic. Obręb Sulistrowiczki graniczy z obrębami Słupice i Jaźwina w powiecie dzierżoniowskim, gmina Łagiewniki. W PRG został uzgodniony przebieg granicy powiatów.

Punkty graniczne położone na granicy powiatów zostały oznaczone w obu bazach powiatowych tym samym identyfikatorem, zgodnie z pkt. 33 Załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. PRG aktualnie obejmuje 21 punktów na granicy powiatów.

Punkty graniczne położone na granicach jednostek ewidencyjnych niepokrywających się z granicami powiatu oznaczono identyfikatorami zgodnie z pkt. 35 Załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. PRG aktualnie obejmuje 206 punktów na granicy jednostek ewidencyjnych.

Punkty graniczne położone na granicach obrębów niepokrywających się z granicami jednostek ewidencyjnych oznaczono identyfikatorami zgodnie z pkt. 37 Załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. PRG aktualnie obejmuje 109 punktów na granicy obrębów ewidencyjnych.

- Ewidencja gruntów i budynków, w tym bazy EGiB: w obszarze opracowania, w systemie PZGiK, prowadzona jest wektorowa obiektowa mapa ewidencyjna zawierająca granice działek, kontury użytków gruntowych i klas bonitacyjnych oraz budynków. Zmiany w operacie ewidencyjnym są wprowadzane na bieżąco w zintegrowanej bazie danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Dane w zakresie granic działek zostały pozyskane na podstawie wykazów współrzędnych punktów granicznych zawartych w operatach technicznych PZGiK oraz w drodze digitalizacji rastrów map zasadniczych (skala 1:500 i 1:1000) i mapy ewidencyjnej (skala 1:5000). Dane dotyczące budynków zostały pozyskane w drodze wektoryzacji przetworzonych do postaci rastrowej map zasadniczych, a następnie sukcesywnie modyfikowane na podstawie bieżącej dokumentacji z prac geodezyjnych. Udostępnianie danych z bazy EGiB odbywa się, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w formatach GML i DXF oraz formatach wymiany danych systemu EWID 2007 (SWDE, część geometryczna: KCD).

- Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy GESUT: mapa zasadnicza na terenie objętym opracowaniem prowadzona jest w formie mapy hybrydowej – rastrowo-wektorowej w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000. Mapa aktualizowana jest na bieżąco wynikami pomiarów geodezyjnych przyjętych do PZGiK. Udostępnianie odbywa się w formatach wymiany zbiorów baz danych systemu EWID 2007 (GML, DXF, KCD + GeoTIFF).

- Ortofotomapy, w tym bazy BDORTO: dostępny materiał zasobu stanowi barwna, cyfrowa ortofotomapa z pikselem terenowym równym 10 cm, zrealizowana w roku 2009, 2012 i 2014, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 i PUWG 1965, udostępniana w formacie TIF z georeferencją oraz poprzez usługę sieciową WMS.

- Obiekty sytuacyjno-wysokościowe mapy zasadniczej, w tym BDOT500: mapa zasadnicza na terenie objętym opracowaniem prowadzona jest w formie cyfrowej – rastrowo-wektorowej (mapa hybrydowa) w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000. Mapa aktualizowana jest na bieżąco wynikami pomiarów geodezyjnych przyjętych do PZGiK. Udostępnianie odbywa się w formatach wymiany zbiorów baz danych systemu EWID 2007 (GML, DXF, KCD + GeoTIFF).

- Systemem teleinformatycznym wykorzystywanym m.in. do prowadzenia rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz baz danych PZGiK w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu (PZK) jest system EWID 2007 firmy Geomatyka-Kraków s.c.

- EWID 2007 jest zbudowany w architekturze dwuwarstwowej typu klient-serwer opartej na relacyjnej bazie danych ORACLE wersja 11g. Dane w systemie mogą być modyfikowane w trybie transakcyjnym, za pomocą aplikacji zarządzającej TurboEWID przy użyciu funkcji do modyfikacji jednostkowych oraz za pomocą plików wymiany danych. Na dzień 6 lipca 2015 r. w PZK wykorzystywana była wersja 8.6 aplikacji TurboEWID.

- W okresie realizacji zamówienia możliwa jest zmiana wersji oprogramowania wynikająca m.in. ze zmian przepisów prawa oraz zmian technologicznych systemu.

# Zakres prac przewidywanych do wykonania w ramach utworzenia inicjalnej bazy GESUT i bazy BDOT500.

- Zgłoszenie pracy i udostępnienie materiałów zasobu:

- Wykonawca dokona zgłoszenia pracy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W imieniu Starosty Powiatu Wrocławskiego, powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny prowadzi Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu (PZK), zgodnie z art. 40 ust. 2 i 3 ustawy.

- Wykonawca pracy geodezyjnej realizowanej w ramach Umowy jest zwolniony z opłaty za udostępnienie materiałów zasobu, zgodnie z Art. 40a ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- Przygotowanie i przekazanie materiałów do realizacji zamówienia nastąpi jednorazowo lub etapami, w częściach uzgodnionych z Wykonawcą prac;

- Wykonawca uzgodni tryb przekazywania przez PZK materiałów z dokumentacji technicznej wpływającej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w trakcie realizacji zamówienia, a które należy uwzględnić w pracach objętych zamówieniem;

- Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania uzgodnień z PZK w zakresie udostępnienia materiałów zasobu oraz realizacji całości zamówienia w formie pisemnej, w tym fax-em lub pocztą elektroniczną.

- Wykonawca jest zobligowany, celem utworzenia inicjalnej bazy GESUT, do pozyskania danych i informacji z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, zgodnie z art. 28 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Szczegółowa analiza materiałów zasobu.

- Analizę udostępnionych materiałów należy przeprowadzić pod kątem dokładności, aktualności i kompletności, a także sposobu ich wykorzystania do niniejszego opracowania;

- Analizą należy objąć przede wszystkim materiały zasobu dotyczące osnowy geodezyjnej oraz operaty z pomiarów sytuacyjno–wysokościowych, w szczególności budynków i obiektów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w ilości około 300 sztuk.

- Analizą należy objąć również dane i informacje pozyskane z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, pod względem ich aktualności i kompletności, a także sposobu ich wykorzystania do niniejszego opracowania.

- Zagęszczenie osnowy geodezyjnej punktami osnów pomiarowych.

- W przypadku uzasadnionej potrzeby, zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Wykonawca zagęści szczegółową osnowę poziomą 3 klasy (dawna III klasa) jednorzędowymi ciągami pomiarowej osnowy sytuacyjnej lub pomiarowej osnowy sytuacyjno-wysokościowej (dwufunkcyjnej), maksymalnie wykorzystując istniejącą stabilizację wcześniej założonych punktów osnowy;

- W przypadku uzasadnionej potrzeby, Wykonawca zagęści szczegółową osnowę wysokościową 3 klasy punktami pomiarowej osnowy wysokościowej lub pomiarowej osnowy sytuacyjno-wysokościowej (dwufunkcyjnej);

- Nowe punkty osnowy pomiarowej, zlokalizowane w pasach dróg gruntowych, Wykonawca osadzi poniżej poziomu jezdni drogi, tak, aby nie uległy zniszczeniu w trakcie prac urządzeniowych, w tym wyrównujących jej powierzchnię;

- Jeżeli zostaną dokonane czynności związane ze wznowieniem lub przeniesieniem punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej - Wykonawca wykona opisy topograficzne wznowionych lub przeniesionych punktów w wersji analogowej (wydruk 2 szt./znak) i w wersji cyfrowej w formacie JPG i TIF (z kompresją LZW); szczegóły techniczne zostaną uzgodnione w trybie roboczym z Zamawiającym.

- Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).

- Utworzenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) Wykonawca zrealizuje poprzez:

- przetworzenie materiałów zasobu, będących danymi i informacjami źródłowymi, w szczególności stanowiącymi treść geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, mapy zasadniczej oraz innych map wielkoskalowych,

- pomiar elementów naziemnych i nadziemnych sieci uzbrojenia terenu, w tym armatury;

- Wykonawca w ramach zamówienia wykona kontrolny pomiar sytuacyjny i wysokościowy wszystkich obiektów armatury naziemnej i nadziemnej sieci uzbrojenia terenu w obszarze opracowania. Na podstawie pomiaru dokona aktualizacji położenia pomierzonych obiektów w roboczej bazie danych, zgodnie z § 29 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Położenie pozostałych obiektów sieci uzbrojenia terenu Wykonawca pozyska na podstawie geodezyjnych pomiarów kartometrycznych zgodnie z § 46 rozporządzenia. Geodezyjne pomiary kartometryczne zostaną wykonane na podstawie udostępnionych skalibrowanych rastrów mapy zasadniczej będących częścią mapy hybrydowej. Materiał pomocniczy stanowią pozostałe materiały zasobu, w tym operaty techniczne zgromadzone w PZGiK;

- Wykonawca ujawni w bazie danych GESUT podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu na podstawie dokumentów udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego, informacji ujawnionych w dotychczasowej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz informacji z innych rejestrów publicznych i od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu;

- W przypadku braku dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt. 3, Wykonawca w bazie danych GESUT przyjmie dla atrybutu władający wartość atrybutu specjalnego <<template>>;

- W ramach realizacji inicjalnej bazy GESUT Wykonawca:

- założy roboczą bazę danych zgodną z modelami pojęciowymi bazy danych GESUT, określonymi przepisami rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

- dokona aktualizacji roboczej bazy danych wynikami opracowania opisanego w pkt. 2,

- dokona weryfikacji i uzupełnienia roboczej bazy danych brakującymi danymi wymaganymi w modelu pojęciowym GESUT

- jest zobligowany do harmonizacji utworzonej roboczej bazy danych z pozostałymi zbiorami baz danych PZGiK.

- Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500).

- Utworzenie BDOT500 Wykonawca zrealizuje poprzez przetworzenie materiałów źródłowych, zgromadzonych w PZGiK, w szczególności będącymi treścią mapy zasadniczej oraz innych map wielkoskalowych, a także poprzez przetworzenie materiałów pozyskanych z innych rejestrów publicznych. W razie rozbieżności materiałów źródłowych oraz potrzeby uzupełnienia roboczej bazy danych brakującymi  danymi wymaganymi w modelu pojęciowym BDOT500, Wykonawca wykona pomiar aktualizacyjny. Niezależnie od powyższego, dopuszcza się przeprowadzenie nowego pomiaru obiektów BDOT500.

- W ramach realizacji bazy BDOT500 Wykonawca:

        - założy roboczą bazę danych zgodną z modelami pojęciowymi bazy danych BDOT500,

        - dokona aktualizacji roboczej bazy danych wynikami opracowania opisanego w pkt. 1,

        - dokona weryfikacji i uzupełnienia roboczej bazy danych brakującymi danymi wymaganymi w modelu pojęciowym BDOT500,

        - jest zobligowany do harmonizacji utworzonej roboczej bazy danych z pozostałymi zbiorami baz danych PZGiK.

- Kompletowanie i przekazanie dokumentacji w postaci operatu technicznego:

- Wykonawca jest zobligowany do harmonizacji utworzonych roboczych baz danych w zakresie treści bazy BDOT500 oraz inicjalnej bazy GESUT z pozostałymi zbiorami baz danych PZGiK, w tym redakcji treści raportu z baz danych PZGiK w postaci mapy zasadniczej dla skali 1:500.

- Wykonawca, wynikowo w dokumentach operatu technicznego, zobowiązany jest przekazać zestawienie wysokości wszystkich obiektów (pozyskanych na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i materiałów zasobu), w dwóch układach wysokości: PL-EVRF2007-NH i PL-KRON86-NH, o których mowa w § 6 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

- W plikach danych wygenerowanych z roboczej bazy danych zgodnie z § 71 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy przyjąć układ wysokości PL-KRON86-NH (Kronsztad86).

- Całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu zgodnie z zapisem Rozdz. III ust. 10, 11 i  oraz Rozdz. VI ust. 2.