Załącznik do Informacji o Modyfikacji

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

z dnia 16 lipca 2015 r.

OPIS TECHNICZNY

Zadanie 5 – Polepszenie parametrów technicznych drogi  powiatowej nr 2075D na odcinku dł. ok. 1,600 km od miejscowości Maniów do granicy Powiatu, gm. Mietków

Wrocław,  08.07.2015r.

Opracowała: Marta Parusel

WDiT

1.  INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2075D na odcinku około 1600 mb od granicy Powiatu Wrocławskiego z Powiatem Świdnickim do miejscowości Maniów zgodnie z rysunkiem lokalizacji inwestycji. Prace obejmują wykonanie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej w zakresie wykonania częściowego frezowania nawierzchni o grubości do 4cm, a następnie wyrównanie istniejącej podbudowy poprzez  wykonanie warstwy profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm ze wcześniejszym oczyszczeniem oraz skropieniem nawierzchni, a następnie ułożeniem warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm. Należy wzmocnić konstrukcję nawierzchni bitumicznej siatką o wytrzymałości powyżej 100kN/m. Wysokościowo dopasować istniejące zjazdy po ułożeniu nawierzchni. Należy również wykonać pobocza utwardzone z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31.5 mm

2.1.  ZAKRES ROBÓT

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- frezowanie części  istniejącej nawierzchni o grubości 4cm

- wykonanie utwardzenia pobocza z tłucznia kamiennego 0/31.5 mm

- oczyszczenie oraz skropienie podłoża po frezowaniu,

- wykonanie warstwy profilującej nawierzchni o grubości 4 cm

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni o grubości 4cm,

- wykonanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni siatką o wytrzymałości 100kN/m

- wysokościowe dopasowanie istniejących zjazdów po ułożeniu nawierzchni

3.  STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 2075D położony jest na terenie Gminy Mietków.

Bitumiczna nawierzchnia jezdni posiada liczne spękania siatkowe i wykruszenia. Występują ubytki nawierzchni. Pobocze gruntowe wymaga wzmocnienia. Średnia szerokość nawierzchni kształtuje się na poziomie 5,9m.

4. STAN PROJEKTOWY

Zakres prac prowadzonych na drodze powiatowej 2075D zakłada wykonanie prac geodezyjnych, frezowania istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy profilującej o grubości 4cm z masy mineralno-asfaltowej, ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 4cm z masy mineralno-asfaltowej. Gruntowe pobocze zostanie utwardzone na szerokości 0,7m i miąższości 15cm.

4.1.  PARAMETRY TECHNICZNE

- standard techniczny: klasa Z

- kategoria ruchu:  KR-3

- długość remontowanego odcinka: 1600mb

- szerokość jezdni istniejąca: 6,0 m

- spadek poprzeczny nawierzchni: 2%

- szerokość pobocza utwardzonego: 0,7 m

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

4.2.  ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Oś remontowanej drogi przyjęto w osi istniejącej drogi. Zakłada się podniesienia istniejącej niwelety drogi o grubość nałożonych warstw nawierzchni. Łącznie zakłada się wykonanie warstwy profilującej 960 t ,warstwy ścieralnej na powierzchni ok. 9600 m2 , siatki na powierzchni 9600m2, oraz utwardzonych poboczy 336m3.

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

4.3.  WARSTWY KONSTRUKCYJNE

JEZDNIA:

- podbudowa – istniejąca konstrukcja drogi,

- warstwa  profilująca z MMA, grubość po zagęszczeniu 4cm.

- warstwa  ścieralna z MMA, grubość po zagęszczeniu 4cm.

- wzmocnienie konstrukcji siatką o wytrzymałości powyżej 100kN/m

4.4.  ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez normowe spadki poprzeczne nawierzchni jezdni (2%) oraz pobocze 6%.

4.5 ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca ma obowiązek przygotować na własny koszt projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia można wykorzystać gotowe schematy organizacji ruchu. A następnie wprowadzić go w terenie.

4.6.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace budowlane nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ są one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Prace drogowe w tym ułożenie dodatkowych warstw bitumicznych – warstwy profilującej i ścieralnej oraz siatki ma na celu wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni oraz zapewnienie komfortowego przejazdu przedmiotową drogą.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

5.0  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-04.03.01		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.04	PODBUDOWA TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-05.03.05a		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA

D-05.03.05b		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I

WYRÓWNAWCZA

D-02.00.00		ROBOTY ZIEMNE

D-04.04.04	PODBUDOWA TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-05.03.05a		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA

ŚCIERALNA

D-05.03.05b		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA

I WYRÓWNAWCZA

D-05.03.11		FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO