Załącznik Nr 1

SP. ZP.272.33.2015.I.GN

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej mającej na celu aktualizację operatu ewidencyjnego, zgodnie z § 46 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 542);

- utworzenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 3 oraz art. 4 ust. 1b ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

dla kompleksu działek w obrębie Śliwice, jednostka ewidencyjna Długołęka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

- Cel realizacji zamówienia

Celem realizacji zamówienia jest:

- wprowadzenie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych w celu:

- zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub obowiązującymi standardami technicznymi odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym oraz obowiązującymi standardami technicznymi,

- ujawnienia nowych danych ewidencyjnych,

- wyeliminowania danych błędnych,

zgodnie z § 45 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 542);

- utworzenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500).

- Obowiązujące akty prawne.

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w szczególności w:

- ustawach:

- ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.);

- ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.);

- ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.);

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.);

- ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 909);

- ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.);

- ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.);

- ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.);

- ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.);

- ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76 poz. 489 ze zm.);

- rozporządzeniach wykonawczych:

- rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45 poz. 453);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454 ze zm.);

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 542) oraz rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. poz. 1551);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 84, poz. 911);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz. 2663);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości (Dz. U. Nr 86 poz. 736);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 201 poz. 1333);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. Nr 263 poz. 1571 ze zm.);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. Nr 279, poz. 1642) oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. poz.1031);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. poz. 125);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. poz. 199);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 219 ze zm.);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 352);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526 ze zm.);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. 1246);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 249);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 383)
– rozporządzenie uchylone na podstawie art. 14 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183);

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. poz. 914);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. poz. 917).

- Podstawowe dane o obiekcie.

- Przedmiotem opracowania jest kompleks działek leżących w południowo-wschodniej części obrębu Śliwice, jednostka ewidencyjna Długołęka. Mapa poglądowa z zaznaczonym obszarem będącym przedmiotem opracowania stanowi Załącznik Nr 2.

- Charakterystyka obiektu do opracowania:

- Nazwa obrębu ewidencyjnego: Śliwice

- Numer statystyczny obrębu ewidencyjnego: 022302_2.0037;

- Położenie: woj.dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Długołęka;

- Łączna powierzchnia działek: ok. 10 ha;

- Liczba działek ewidencyjnych: 30;

- Liczba budynków: 25.

- Obowiązującymi dla wyników opracowania są:

- geodezyjny układ odniesienia PL-ETRF89,

- układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 (18˚ - pas 6),

- układ wysokości Kronsztadt 60 i geodezyjny układ wysokościowy PL-KRON86-NH (Kronsztadt 86).

- Charakterystyka techniczna materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz baz danych zgodnie ze stanem na dzień 27 lipca 2015 r. w zakresie:

- Osnów geodezyjnych, w tym bazy PRPOG i BDSOG:

W obszarze opracowania znajdują się 3 punkty szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy (dawnej III klasy) oraz 10 punkty osnów pomiarowych.

Dotychczas w obszarze opracowania, dla obiektów przestrzennych znajdujących się w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, stosowany jest układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz układ wysokościowy, o którym mowa w Załączniku nr 2 nieobowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2000 nr 70 poz. 821) - oparty o poziom odniesienia w Kronsztadzie (Kronsztadt 60).

Docelowo wyniki opracowania należy przedstawić w obecnie obowiązującym geodezyjnym układzie wysokościowym PL-KRON86-NH (Kronsztadt 86) i w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, o których mowa odpowiednio w § 7 oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych oraz w dotychczasowym układzie wysokości Kronsztadt 60.

Transformacji współrzędnych płaskich prostokątnych, dotyczących istniejących zbiorów danych PZGiK, do układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, Wykonawca dokona zgodnie z zasadami określonymi w § 47 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w ścisłym porozumieniu z Powiatowym Zakładem Katastralnym we Wrocławiu (PZK).

- Państwowego rejestru granic, w tym bazy PRG:

Obszar opracowania obejmuje trzy obiekty państwowego rejestru granic tj. 3 punkty graniczne położone na granicach obrębów Śliwice i Pietrzykowice (JE Długołęka), niepokrywające się z granicami jednostek ewidencyjnych. Oznaczono je identyfikatorami zgodnie z pkt. 37 Załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków: O.WWPPGG_R.nr.

- Ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy EGiB:

W obszarze opracowania, w systemie PZGiK, prowadzona jest wektorowa obiektowa mapa ewidencyjna zawierająca działki, kontury użytków gruntowych i klasy bonitacyjne oraz budynki. Zmiany w operacie ewidencyjnym są wprowadzane na bieżąco w zintegrowanej bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Dane w zakresie granic nieruchomości zostały pozyskane na podstawie wykazów współrzędnych punktów granicznych oraz w drodze digitalizacji rastrów map zasadniczych i mapy ewidencyjnej. Dane w postaci budynków zostały pozyskane w drodze wektoryzacji istniejących map zasadniczych, częściowo zmodyfikowane na podstawie bieżącej dokumentacji z prac geodezyjnych.

- Geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy GESUT:

Mapa zasadnicza na terenie objętym opracowaniem założona jest operatem geodezyjnym z 1985 roku i jest prowadzona przez PZK w formie mapy hybrydowej – rastrowo-wektorowej w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000 i geodezyjnym układzie wysokości Kronsztadt 60. Mapa aktualizowana jest na bieżąco wynikami pomiarów geodezyjnych przyjętych do PZGiK.

- Ortofotomapy, w tym bazy BDORTO:

Dostępny materiał zasobu stanowi barwna, cyfrowa ortofotomapa z pikselem terenowym równym 10 cm, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „PUWG 2000”, opracowana w 2012 i 2014 roku.

- Obiektów sytuacyjno-wysokościowych mapy zasadniczej, w tym BDOT500:

Mapa zasadnicza na terenie objętym opracowaniem założona jest operatem geodezyjnym z 1985 roku i jest prowadzona przez PZK w formie mapy hybrydowej – rastrowo-wektorowej w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000 i geodezyjnym układzie wysokości Kronsztadt 60. Mapa aktualizowana jest na bieżąco wynikami pomiarów geodezyjnych przyjętych do PZGiK.

- Charakterystyka systemu PZGiK.

1)	Systemem teleinformatycznym wykorzystywanym m.in. do prowadzenia rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz baz danych PZGiK w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu (PZK) jest system EWID 2007 firmy Geomatyka-Kraków s.c.

2)	EWID 2007 jest zbudowany w architekturze dwuwarstwowej typu klient-serwer opartej na relacyjnej bazie danych ORACLE wersja 11g (na dzień 27 lipca 2015 r.). Dane w systemie mogą być modyfikowane w trybie transakcyjnym, za pomocą aplikacji zarządzającej TurboEWID przy użyciu funkcji do modyfikacji jednostkowych oraz za pomocą plików wymiany danych (formaty wymiany zbiorów baz danych TurboEWID: GML i własny KCD). Na dzień 27 lipca 2015 r.  w PZK wykorzystywana jest wersja 8.6 aplikacji TurboEWID.

3)	W okresie realizacji zamówienia możliwa jest zmiana wersji oprogramowania wynikająca z ewentualnych zmian przepisów prawa oraz zmian technologicznych systemu.

- Szczegółowy zakres opracowania.

- Zgłoszenie pracy i pobranie materiałów zasobu.

- Wykonawca dokona zgłoszenia pracy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W imieniu Starosty Powiatu Wrocławskiego, powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny prowadzi Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu (PZK), zgodnie z art. 40 ust. 2 i 3 ustawy;

- Wykonawca pracy geodezyjnej realizowanej w ramach Umowy jest zwolniony z opłaty za udostępnienie materiałów zasobu, zgodnie z Art. 40a ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- Przygotowanie i przekazanie materiałów do realizacji zamówienia nastąpi jednorazowo lub etapami, w częściach uzgodnionych z Wykonawcą prac;

- Wykonawca uzgodni tryb przekazywania przez PZK materiałów z dokumentacji technicznej wpływającej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w trakcie realizacji zamówienia, a które należy uwzględnić w pracach objętych zamówieniem;

- Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania uzgodnień z PZK w zakresie udostępnienia materiałów zasobu oraz realizacji całości zamówienia w formie pisemnej, w tym fax-em lub pocztą elektroniczną;

- Wykonawca jest zobligowany, celem utworzenia inicjalnej bazy GESUT, do pozyskania danych i informacji z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, zgodnie z art. 28 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Szczegółowa analiza materiałów PZGiK.

- Analizę udostępnionych materiałów należy przeprowadzić pod kątem dokładności, aktualności i kompletności, a także sposobu ich wykorzystania do niniejszego opracowania;

- Analizą należy objąć przede wszystkim:

- dane dotyczące osnowy podstawowej i szczegółowej pod kątem możliwości założenia ciągów osnowy pomiarowej, na potrzeby nowego pomiaru granic działek, zaktualizowania użytków gruntowych i budynków objętych opracowaniem,

- operaty pomiarowe dotyczące granicy działek ewidencyjnych w ilości 12 sztuk oraz osnów geodezyjnych, pod kątem możliwości wykorzystania ich do odszukania znaków granicznych oraz wznowienia znaków/wyznaczenia punktów granicznych przyjętych w operacie ewidencyjnym.

- Zagęszczenie poziomej osnowy szczegółowej ciągami osnowy pomiarowej.

- W przypadku uzasadnionej potrzeby, zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Wykonawca zagęści szczegółową osnowę poziomą 3 klasy (dawna III klasa) jednorzędowymi ciągami pomiarowej osnowy sytuacyjnej lub pomiarowej osnowy sytuacyjno-wysokościowej (dwufunkcyjnej), maksymalnie wykorzystując istniejącą stabilizację wcześniej założonych punktów osnowy;

- W przypadku uzasadnionej potrzeby, Wykonawca zagęści szczegółową osnowę wysokościową 3 klasy punktami pomiarowej osnowy wysokościowej lub pomiarowej osnowy sytuacyjno-wysokościowej (dwufunkcyjnej);

- Nowe punkty osnowy pomiarowej, zlokalizowane w pasach dróg gruntowych, Wykonawca osadzi poniżej poziomu jezdni drogi, tak, aby nie uległy zniszczeniu w trakcie prac urządzeniowych, w tym wyrównujących jej powierzchnię;

- Jeżeli zostaną dokonane czynności związane ze wznowieniem lub przeniesieniem punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej - Wykonawca wykona opisy topograficzne wznowionych lub przeniesionych punktów w wersji analogowej (wydruk 2 szt./znak) i w wersji cyfrowej w formacie JPG i TIF (z kompresją LZW); szczegóły techniczne zostaną uzgodnione w trybie roboczym z Zamawiającym.

- Sporządzenie dokumentacji do aktualizacji operatu ewidencyjnego.

- Wykonawca, po przeprowadzonej analizie materiałów PZGiK, o której mowa w ust. 2, pozyska dane niezbędne do realizacji zamówienia na podstawie:

a)	materiałów zasobu zgromadzonych w PZGiK, jeżeli po analizie zostały zakwalifikowane jako przydatne do realizacji zamówienia i zawierają wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych zgodnie z obowiązującymi standardami,

b)	geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych w ramach niniejszego zamówienia;

- Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, Wykonawca dokona na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych;

- Wszystkie przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne w obszarze opracowania, ustalone uprzednio, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia, zostaną wznowione na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do PZGiK, bez przeprowadzania postępowania rozgraniczeniowego. Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządzony zostanie protokół. W przypadku braku znaków granicznych zostanie przeprowadzone wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- W przypadku, gdy właściwe podmioty nie złożą do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2, przebieg granic działek ewidencyjnych, w tym położenie wyznaczających je punktów granicznych, ustala Wykonawca według ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek;

- W przypadku, gdy spokojnego stanu posiadania, o którym mowa w pkt. 4, nie można stwierdzić lub jest on sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów, przebieg granic działek ewidencyjnych obejmujących te grunty, w tym położenie wyznaczających te granice punktów granicznych, ustala Wykonawca po zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków;

- Ustalane punkty graniczne Wykonawca oznacza na gruncie w sposób umożliwiający ich pomiar. Trwała stabilizacja tych punktów może nastąpić wyłącznie z inicjatywy i na koszt zainteresowanych i może dotyczyć wyłącznie punktów ustalonych w oparciu o zgodne oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2;

- Wyniki ustaleń przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca utrwala w protokole, którego wzór z przykładowymi wpisami zawiera Załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

- Wykonawca ma obowiązek objąć pomiarem terenowym wszystkie wznowione/wyznaczone punkty graniczne, a w przypadku zmiany wartości współrzędnych w/w punktów - zmiany ich numerów w uzgodnieniu z PZK. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia wykazu współrzędnych punktów granicznych dla całego obszaru opracowania;

- Integralną częścią protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych są szkice polowe, sporządzone przez Wykonawcę zgodnie z § 39 ust. 6 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

- Wykonawca ujawni w roboczej bazie danych przekazywanej jako wynik opracowania (w operacie technicznym) informacje o spornych odcinkach granic działek ewidencyjnych;

- Wykonawca na podstawie pozyskanych współrzędnych punktów granicznych obliczy powierzchnię obszaru objętego pomiarem aktualizacyjnym (kompleksu działek) a następnie obliczone powierzchnie wszystkich działek wyrówna do powierzchni całego kompleksu;

- Przebieg konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych Wykonawca pozyska na podstawie materiałów zasobu, w tym mapy ewidencyjnej;

- Kontury użytków gruntowych określone na mapie ewidencyjnej oraz w operatach jednostkowych PZGiK podlegają weryfikacji za pomocą ortofotomapy oraz w drodze wywiadu terenowego;

- Wykonawca przy tworzeniu konturów klasyfikacyjnych utworzy obiekty zamknięte w granicach konturów gruntów rolnych lub gruntów leśnych;

- Opis konturów oraz ich powierzchnie w poszczególnych działkach Wykonawca porówna z danymi z rejestru gruntów. W przypadku rozbieżności przeprowadzi badanie dokumentów źródłowych w zakresie klasyfikacji i uzgodni prawidłowy wpis z PZK;

- Pola powierzchni klasoużytków w działkach Wykonawca określi na podstawie danych geometrycznych działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych i wyrówna wyniki tych obliczeń do pól powierzchni działek ewidencyjnych;

- Wprowadzenie ewentualnych zmian w klasyfikacji gruntów wynikających ze zmiany sposobu użytkowania, stwierdzonych i pomierzonych w niniejszym opracowaniu, a wymagających klasyfikacji, może nastąpić wyłącznie na postawie ostatecznych decyzji klasyfikacyjnych wydanych w toku odrębnych postępowań administracyjnych, nie objętych niniejszym opracowaniem;

- Źródłem danych geometrycznych o budynkach są dane materiałów zasobu zgromadzonych w PZGiK jeżeli po analizie materiałów zostały zakwalifikowane jako przydatne do realizacji zamówienia i zawierają wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych zgodnie z obowiązującymi standardami. W pozostałych przypadkach Wykonawca wykona nowy pomiar terenowy budynków;

- Wykonawca przeprowadzi weryfikację i ewentualną korektę, z uzupełniniem danych, dotyczących informacji o wpisaniu nieruchomości do rejestru zabytków oraz informacji o numerze rejonu statystycznego i obwodu spisowego;

- Wykonawca przeprowadzi harmonizację danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) z danymi ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA);

- Wszystkie zmiany dotyczące operatu ewidencyjnego w zakresie zmiany powierzchni działek, użytków gruntowych, klas bonitacyjnych i budynków (zmiany pow. zabudowy, ilości kondygnacji, funkcji budynku itp.) Wykonawca przedstawi w formie wykazów zmian danych ewidencyjnych;

- Wykonawca sporządzi wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków, zgodnie z szablonem zawartym w Załączniku nr 3, na podstawie dokumentacji budowy, wywiadów w jednostkach gromadzących dane o budynkach, informacji uzyskanych od osób zainteresowanych oraz bezpośrednich oględzin.

- Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500).

- Utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT i BDOT500 Wykonawca zrealizuje poprzez:

- przetworzenie materiałów zasobu, będących danymi i informacjami źródłowymi, w szczególności stanowiącymi treść geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, mapy zasadniczej oraz innych map wielkoskalowych, jeżeli po analizie zostały zakwalifikowane jako przydatne do realizacji zamówienia i zawierają wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych zgodnie z obowiązującymi standardami,

- pomiar elementów naziemnych i nadziemnych sieci uzbrojenia terenu, w tym armatury;

- Wykonawca w ramach zamówienia wykona kontrolny pomiar sytuacyjny i wysokościowy wszystkich obiektów armatury naziemnej i nadziemnej sieci uzbrojenia terenu w obszarze opracowania. Na podstawie pomiaru dokona aktualizacji położenia pomierzonych obiektów w roboczej bazie danych, zgodnie z § 29 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Położenie pozostałych obiektów sieci uzbrojenia terenu Wykonawca pozyska na podstawie geodezyjnych pomiarów kartometrycznych zgodnie z § 46 rozporządzenia. Geodezyjne pomiary kartometryczne zostaną wykonane na podstawie udostępnionych skalibrowanych rastrów mapy zasadniczej będących częścią mapy hybrydowej. Materiał pomocniczy stanowią pozostałe materiały zasobu, w tym operaty techniczne zgromadzone w PZGiK;

- Wykonawca ujawni w bazie danych GESUT podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu na podstawie dokumentów udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego, informacji ujawnionych w dotychczasowej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz informacji z innych rejestrów publicznych i od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu;

- W przypadku braku dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt. 3, Wykonawca w bazie danych GESUT przyjmie dla atrybutu władający wartość atrybutu specjalnego <<template>>;

- W ramach realizacji inicjalnej bazy GESUT Wykonawca:

- założy roboczą bazę danych zgodną z modelami pojęciowymi bazy danych GESUT, określonymi przepisami rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej,

- dokona aktualizacji roboczej bazy danych wynikami prac terenowych,

- dokona weryfikacji i uzupełnienia roboczej bazy danych brakującymi danymi wymaganymi w modelu pojęciowym GESUT;

- W ramach realizacji bazy BDOT500 Wykonawca:

        - założy roboczą bazę danych zgodną z modelami pojęciowymi bazy danych BDOT500, określonymi przepisami rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej,

        - dokona aktualizacji roboczej bazy danych wynikami prac terenowych,

        - dokona weryfikacji i uzupełnienia roboczej bazy danych brakującymi danymi wymaganymi w modelu pojęciowym BDOT500.

- Wykonawca jest zobligowany do harmonizacji utworzonych roboczych baz danych w zakresie treści bazy BDOT500 oraz inicjalnej bazy GESUT z pozostałymi bazami danych PZGiK, w tym redakcji treści raportu z baz danych PZGiK w postaci mapy zasadniczej dla skali 1:500.

- Wykonawca, wynikowo w dokumentach operatu technicznego, zobowiązany jest przekazać zestawienie wysokości wszystkich obiektów (pozyskanych na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i materiałów zasobu), w dwóch geodezyjnych układach wysokości: PL-KRON86-NH i Kronsztadt 60.

- W plikach danych wygenerowanych z roboczej bazy danych zgodnie z § 71 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy przyjąć układ wysokości Kronsztadt 60.

- Wymogi formalne i kontrola wykonanych prac.

- Kierownik Pracy, wskazany przez Wykonawcę w zgłoszeniu pracy, jest zobowiązany do nadzoru nad całością prac, kontroli podczas odbiorów wewnętrznych u Wykonawcy i uczestnictwa w odbiorze prac w siedzibie Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom (innym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego), Kierownik Pracy jest odpowiedzialny za działalność podwykonawcy, jak i własną.

- Wzajemne uzgodnienia realizowane będą w formie pisemnej, w tym fax-em i pocztą elektroniczną, za potwierdzeniem odbioru.

- Całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu zgodnie z § 71 ust. 2 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Wykaz dokumentów i zbiorów danych podlegających przekazaniu przez Wykonawcę w ramach części zamówienia:

- Sprawozdanie techniczne, w tym wykaz materiałów zasobu wykorzystanych do realizacji pracy wraz z charakterystyką ich wykorzystania;

- Spis dokumentów operatu technicznego;

- Szkice polowe i dzienniki pomiarowe;

- Protokoły: wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych;

- Dowody doręczeń zawiadomień dotyczących ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych;

- Dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym:

- jeżeli zostaną dokonane czynności związane ze wznowieniem lub przeniesieniem punktów osnowy - opisy topograficzne wznowionych lub przeniesionych punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej w wersji analogowej (wydruk 2 szt./znak) i w wersji cyfrowej w formacie JPG i TIF (z kompresją LZW); szczegóły techniczne zostaną uzgodnione w trybie roboczym z Zamawiającym,

- wydruk końcowy w postaci raportu baz danych - opracowanej mapy zasadniczej wraz z redakcją jej treści;

- Kopie bazy danych:

- pliki danych wygenerowane z bazy EGiB oraz mapa zasadnicza w formie mapy hybrydowej – rastrowo-wektorowej (źródłowe pliki danych), zapisane na nośniku informatycznym (1 szt.),

- pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych (wynikowa baza danych ewidencyjnych) zapisane na nośniku informatycznym (1 szt.) zgodnie z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w formacie GML lub SWDE (rozszerzonym), stanowiący podstawę eksportu danych do bazy EGiB, oraz część geometryczna w formacie KCD;

- pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych (GESUT i BDOT500), stanowiące podstawę eksportu do baz systemu PZGiK, zapisane na nośniku informatycznym w formacie KCD (1 szt.);

- Wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczące:

a)	działek - sporządzone wg numeracji KW,

b)	budynków,

c)	lokali;

- Wykaz współrzędnych punktów granicznych, z podaniem atrybutów zgodnie z modelem pojęciowym danych EGiB, zawartym w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

- Inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane lub opracowane przez Wykonawcę, w tym:

          - wyniki wywiadu terenowego uwidocznione kolorem czerwonym na kopii mapy zasadniczej;

          - zestawienie wysokości wszystkich obiektów (pozyskanych na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i materiałów zasobu), w dwóch układach wysokości: PL-KRON86-NH i Kronsztadt 60

- Zasilenie baz danych systemu PZGiK Zamawiającego, plikami danych wygenerowanymi z roboczej bazy danych, stanowi element kontroli produktów przedmiotu zamówienia.