Załącznik nr 8 do SIWZ

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowa nr 1925D polegająca na budowie chodnika  w miejscowości Jeszkowice

gmina Czernica – Część II

Opracował: Marta Parusel
Wydział Dróg i Transportu 
II piętro, p. 247, ( (71) 72-21-714

OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1925D w miejscowości Jeszkowice gmina Czernica ulica Główna na odcinku od nr 39 ( kapliczka ) do skrzyżowania ulic Słoneczna/Parkowa. Orientacyjna długość odcinka 325mb.

Zakres opracowania:

- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych

- wykonanie nowych ciągów pieszych

- wykonanie nowych i przebudowa istniejących zjazdów na posesje

- wykonanie utwardzenia pobocza z kruszywa łamanego

- wykonanie przykanalików z korytek betonowych

- wykonanie profilowania pobocza

- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz oznakowania poziomego i pionowego

- wykonanie barierek ochronnych chodnikowych.

- wykonanie zatoki autobusowej najazdowej, przestawienie wiaty przystankowej, przestawienie kontenera na odzież używaną oraz słupa ogłoszeniowego.

- wykonanie poszerzenia nawierzchni na długości stawu

- wykonanie robót rozbiórkowych

Zamierzenie to ma na celu polepszenie stanu technicznego oraz walorów funkcjonalnych i użytkowych ul.Głównej, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu przez wprowadzenie ograniczenia prędkości poruszania się pojazdów i budowę ciągów pieszych.

3. STAN ISTNIEJĄCY

Droga powiatowa nr 1925D na odcinku jw. położona jest w miejscowości Jeszkowice, gmina Czernica. Ulica Główna jest centralną ulicą miejscowości. Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem droga biegnie w terenie zabudowanym, posiada nawierzchnię bitumiczną w dobrym stanie technicznym. Ruch pieszych na tym odcinku drogi odbywa się wzdłuż nieregularnego pobocza jezdni. Bitumiczna nawierzchnia jezdni nie jest ograniczona krawężnikami. Szerokość jezdni wynosi od 5,0 do 5,5m, brak prawidłowego odwodnienia, pobocza gruntowe. Zjazdy gruntowe o nie normatywnych wymiarach. W pasie drogowym zlokalizowane są linie telekomunikacyjne, linie energetyczne, wodociąg i kanalizacja sanitarna

4. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE I PROJEKTOWE

Zakres prac przewidzianych do wykonania zakłada budowę chodników o szerokości 1,5 m. na odcinku od kapliczki do końca stawu - zbiornika wody chodnik zlokalizowany w odległości 50 cm od jezdni z krawężnikiem wyniesionym. W chodniku tym umieszczone zostaną  przykanaliki z korytek betonowych umożliwiające odprowadzenie wód opadowych z jezdni do stawu – zbiornika wody. W chodniku umieszczono barierki ochronne chodnikowe z możliwością demontażu.  Na odcinku od stawu do końca opracowania (ul.Słoneczna) chodnik w obrzeżach betonowych biegnie wzdłuż posesji omijając słupy energetyczne i hydranty. Zadanie zakłada budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych o różnej szerokości, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym, profilowanie poboczy. Na wysokości skrzyżowania z ul.Radosną zostanie wybudowane wyniesione przejście dla pieszych. Na skrzyżowaniu z ul.Słoneczną wykonanie zatoki autobusowej otwartej z peronem przystankowym i przestawieniem wiaty przystankowej, słupa ogłoszeniowego i kontenera na używaną odzież.  Dodatkowo oznakowania poziomego i pionowego oraz roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. Włazy i pokrywy infrastruktury podziemnej zostaną wyregulowane wysokościowo.

5. KONSTRUKCJE

Chodnik zlokalizowany w odległości 0,5 m od  krawędzi jezdni - światło 15cm

Warstwa ścieralna – kostka betonowa , kolor szary – 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 3 cm

Podbudowa kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- warstwa górna –

gr 15 cm

Chodnik zlokalizowany przy posesjach

Warstwa ścieralna – kostka betonowa , kolor szary – 8 cm

Podbudowa piasek średni lub drobnoziarnisty – 10 cm

Zjazdy

Warstwa ścieralna – kostka betonowa . kolor czerwony – 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 3 cm

Podbudowa kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- warstwa górna –

gr 20 cm

Utwardzenie poboczy gruntowych

Kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- gr 15 cm

Przejście wyniesione dla pieszych

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej – gr .4 cm

Warstwa  podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej – gr.6 cm

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem miedzy warstwami .Oznakowanie poziome i „kocie oczka „

Zatoka autobusowa o nawierzchni bitumicznej

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej 0/12,8– gr .4 cm

Warstwa  wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej 0/12,8– gr.6 cm

Warstwa podbudowy mieszanki mineralno-bitumicznej – gr.7 cm

Podbudowa kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- warstwa górna –

gr 20 cm

Stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa – gr 20cm

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem między warstwami .

Poszerzenie nawierzchni  na długości stawu

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej – gr .4 cm

Warstwa  wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej – gr.6 cm

Podbudowa kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- warstwa górna –

gr 20 cm

Stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa – gr15cm

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem między warstwami .

Barierki ochronne

Barierki wygrodzeniowo-chodnikowe U-12a z poprzeczką poziomą w kolorze biało-czerwonym

6. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez normowe spadki poprzeczne nawierzchni jezdni (2%) oraz chodnika ( 2%). Wody opadowe odbierane są przez  pobocze gruntowe oraz przykanaliki pod chodnikiem odprowadzające wodę do stawu.

7. TECHNOLOGIA ROBÓT

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich wytyczenia i trwałego oznaczenia w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych .

- usunąć gruz zlokalizowany jako utwardzenie pobocza gruntowego przy posesjach - na odcinku od stawu do posesji nr 51.

Wszystkie pozyskane w ten sposób materiały należy wywieź w miejsce składowania tego typu odpadów.( koszt po stronie Wykonawcy)

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe będą polegać na rozbiórce nawierzchni drogowych brukowych, asfaltowych i betonowych. Wszystkie pozyskane w ten sposób materiały nie pełnowartościowe należy wywieź w miejsce składowania tego typu odpadów.( koszt po stronie Wykonawcy).

Materiały pełnowartościowe przekazać na Obwód Drogowy w Sulimowie.

Zieleń

Usunąć pnie drzew , które pozostały po wycince. Wyciąć i wykarczować krzewy rosnące przy posesjach .Obsiać wykonane pobocza trawą.

Oznakowanie poziome

Wykonać oznakowanie poziome wyniesionego przejścia dla pieszych w technologii grubowarstwowej masami chemoutwardzalnymi w układzie struktury nieregularnej – grubość powłoki 3  mm. oraz zamontować „kocie oczka”

Przejście wyniesione dla pieszych

Należy wykonać przejście z masy mineralno-asfaltowej układanej w dwóch warstwach zgodnie z załączonym szkicem. Na długości 8,0 m, szerokości całej jezdni i wysokości 0,1 m, nadając spadki poprzeczne 2 % w kierunku pobocza. Istniejącą nawierzchnię w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego progu przed wykonaniem przejścia podfrezować na głębokość 2 cm. aby uzyskać płynne połączenie przejścia wyniesionego z istniejącą nawierzchnią.

Oznakowanie pionowe

Należy wykonać  zamontowanie nowych znaków zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Pobocze

Wykonać profilowanie poboczy gruntowych na odcinkach gdzie chodnik przebiega przy posesjach, nadając im odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne.

Wykonać utwardzenie pobocza kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm - gr 15 cm. na całej długości odcinka  z pominięciem stawu .

Chodnik

Należy przyjąć usunięcie warstwy gruntu o szerokości i grubości zgodnej z układem konstrukcyjnym pod nawierzchnią chodnika.

Podbudowa pod chodnik powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości i powinna odpowiadać grubości projektowej. Warstwa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wykonanie nawierzchni z kostki należy rozpocząć od ustawienia krawężników i obrzeży. Nie przewiduje się spoinowania krawężników i obrzeży.  Krawężniki i obrzeża należy układać na ławie betonowej C12/15. Chodnik należy wykonać z kostki betonowej 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3. Po ułożeniu kostki betonowej, szczeliny między kostkami wypełnić należy podsypką cementowo-piaskową, a następnie zamieść wykonaną nawierzchnię przy użyciu szczotek ręcznych i przystąpić do zagęszczenia nawierzchni. Do zagęszczenia ułożonej nawierzchni z kostki betonowej stosować zagęszczarki płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

- Chodnik zlokalizowany w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni

Chodnik o szerokości 1,5m na wyznaczonych odcinkach należy wykonać w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni. Chodnik zamknięty od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30cm wystającym (światło 15cm) z drugiej strony obrzeżem betonowymi gr8cm. Wykonać przykanaliki z korytek ulicznych średnio 1 szt na 10mb, mające na celu odprowadzenie wody opadowej z jezdni na pobocze.  Niweleta dostosowana do terenu, pochylenie poprzeczne w kierunku pobocza 2%.

- Chodnik zlokalizowany przy posesjach

Chodnik o szerokości 1,5m na wyznaczonych odcinkach należy wykonać od strony posesji prostoliniowo omijając słupy energetyczne.

Chodnik zamknięty z obu stron obrzeżami betonowymi gr 8cm zatopionymi na ławie betonowej. Niweleta dostosowana do terenu (nie niżej niż poziom jezdni)  pochylenie poprzeczne w kierunku do jezdni 2%.

Pozostałe elementy znajdujące się na trasie chodnika typu hydranty, studzienki należy wbudować w chodnik dostosowując ich wysokość.

Zjazdy prywatne i publiczne

Zjazdy wykonać na całej szerokości pasa drogowego. Nawierzchnia zjazdów odcięta od strony jezdni i od strony posesji krawężnikiem betonowym „na płask”( światło 2 cm) na bokach obrzeżem betonowym gr 8 cm. Skosy nawierzchni zjazdów 1:1.

Zjazd nr 1 – brawa wjazdowa + furtka  ( całość konstrukcji wykonać jak dla zjazdu)

Zjazd nr 2 – brawa wjazdowa

Zjazd nr 3 – brama wjazdowa + furtka

Zjazd nr 4– brawa wjazdowa + furtka

Zjazd nr 5 –brama wjazdowa + furtka

Zjazd nr 6 - furtka

Zjazd nr 7 - brama wjazdowa + furtka

Zjazd nr 8 – brama wjazdowa + furtka

Zjazd nr 9 – brama wjazdowa + furtka

Zjazd nr 10 – brama wjazdowa + furtka

Zjazd nr 11- brama wjazdowa ( nawierzchnia bitumiczna)

Odwodnienie i studnie

Wykonać profilowanie pobocza mające na celu odprowadzenie wody z chodnika na pobocze, a z jezdni do stawu..

Wykonać przykanaliki z korytek ulicznych w chodniku zlokalizowanym przy krawędzi jezdni średnio w odległości co 10 m.

Należy wyregulować pionowo :

- studzienki  kanalizacyjne,

- studzienki dla zaworów wodociągowych,

- studzienki telekomunikacyjną

Przystanek autobusowy, wiata przystankowa, kontener na odzież, słup ogłoszeniowy

Należy wykonać nową nawierzchnię bitumiczną zatoki autobusowej najazdowej oraz chodnik pełniący funkcję peronu postojowego dla oczekujących na autobus przed wiatą autobusową. Przestawić wiatę autobusową, kontener na odzież używaną oraz słup ogłoszeniowy. Nawierzchnia zatoki bitumiczna na podbudowie stabilizowanej . Należy wykonać frezowanie warstwy ścieralnej istniejącej nawierzchni przylegającej do zatoki na szerokości 0,5 m, głębokości 4 cm i długości zgodnej z zatoką. Warstwę bitumiczną odtworzyć w powiązaniu z zatoką.

Poszerzenie nawierzchni  na długości stawu

Wykonać jednostronne poszerzenie drogi z masy bitumiczno-asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego, na długości stawu Maksymalna szerokość poszerzenia 0,5 m Należy wykonać frezowanie warstwy ścieralnej istniejącej nawierzchni przylegającej do poszerzenia na szerokości 0,5 m, głębokości 4 cm i długości zgodnej z  poszerzeniem. Warstwę bitumiczną odtworzyć w powiązaniu z poszerzeniem.

Barierki ochronne

Barierki wygrodzeniowo-chodnikowe U-12a z poprzeczką poziomą w kolorze biało-czerwonym. Montaż barier w chodniku na długości stawu  bez odstępów.

8. OŚWIETLENIE ULICZNE

Zakładany zakres prac nie obejmuje zmian w zakresie oświetlenia ulicznego.

9. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca ma obowiązek przygotować na własny koszt projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia , a następnie wykonać w terenie.

10.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej 1925D. Przebudowywana droga nie wprowadza negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ jest zlokalizowana w użytkowym pasie drogi. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i normami obowiązującymi w tym zakresie.

11. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-02.00.00		ROBOTY ZIEMNE

D-04.01.01		KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

D-04.03.01		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.04	PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-04.05.01	PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA  STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D-04.07.01	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

D-05.03.05a		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA

ŚCIERALNA

D-05.03.05b		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA

I WYRÓWNAWCZA

D-05.03.11		FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO

D-07.01.01		OZNAKOWANIE POZIOME

D-07.02.01		OZNAKOWANIE PIONOWE

D-08.01.01		KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D-08.02.02		CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

D-08.03.01		BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D-08.04.01		WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

D-08.07.01a		PROGI ZWALNIAJĄCE NA JEZDNIACH

D-09.01.01		ZIELEŃ DROGOWA

Barierka U12a

Odwodnienie realizowane przez przykanaliki z korytek umieszczone w chodniku .