Zamawiający:

Powiat Wrocławski

ul. T. Kościuszki 131,

50-440 Wrocław

Adres obiektu budowlanego:

Początek  przebudowywanej drogi 1942D znajduje się w rejonie skrzyżowania 
ul. Kolejowej z ul. Opolską (DK-94), a koniec przebudowy zlokalizowany przed torami kolejowymi (ul. Prusa)

nr działek: nr 300 w obrębie ewidencyjnym Groblice oraz nr 178 w obrębie ewidencyjnym Zębice, gmina Siechnice w jednostce ewidencyjnej Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu.

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Nazwa obiektu budowlanego:

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z droga DK-94 do torów kolejowych w m. Groblice - Zębice, gm. Siechnice.”

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Kod wg CPV:

71 32 00 00 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

I. Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

II. Część informacyjna

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Załączniki:

Zał. nr 1 Plan Sytuacyjny

Zał. nr 2 Plan zagospodarowania terenu – koncepcja wyjściowa

Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Wrocławski

ul. T. Kościuszki 131

50-440 Wrocław

Program opracował (a): Magdalena Pawlak - Inspektor Wydziały Dróg i Transportu

Listopad 2015 r.

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.3. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

1.4. Rodzaje robót, ich lokalizacja i orientacyjne wielkości tych robót

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Wymagania organizacyjne

2.2. Wymagania techniczne

2.3. Wymagania materiałowe

2.4. Wymagania funkcjonalne

2.5. Wymagania dotyczące opracowań projektowych załączonych do oferty

2.6. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych

2.8. Ustalenia wyjściowe

2.9. Inne ustalenia

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

Budowlanego.

3.1. Przepisy prawne.

3.2 Wytyczne i instrukcje.

3.3.Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi.

Załączniki:

Zał. nr 1 Mapa Orientacyjna lokalizacji inwestycji.

I. Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą DK-94 do torów kolejowych w m. Groblice - Zębice, gm. Siechnice, polegającej na:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Opracowanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej oraz przetargowej wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu do przystąpienia do budowy w zakresie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1942D (ul. Kolejowa i Prusa) w miejscowości Groblice - Zębice.

1.1.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót

Planowane przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1942D w miejscowościach Groblice (ul Kolejowa) - Zębice (ul. Prusa). Początek  przebudowywanej drogi 1942D (ul. Kolejowa): od skrzyżowania z ul. Opolską (zjazdu na dz. nr 9), a koniec przebudowy zlokalizowany na wysokości działki nr 168 (ul. Prusa 66)  (długość około 900 m).  Koniec opracowania należy rozważyć pod względami własnościowymi w dwóch warianty tzn.: I - koniec opracowania zgodnie z dołączonym planem orientacyjnym, II - koniec opracowania doprowadzający pieszych do stacji kolejowej z wykupem cz. działki prywatnej nr 168 w m. Zębice oraz uzyskaniem zgody na wejście na teren PKP.

Zakres robót:

- Przebudowa 25 zjazdów w tym: 18 - ziemnych, 3 - z płyt betonowych do rozbiórki oraz 
4 - z kostki do oceny przez projektanta jaki jest stan techniczny i czy kwalifikują się do pozostawienia czy przełożenia.

- Budowa zatok autobusowych o właściwych parametrach technicznych (konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej - KR3) w miejscach do ustalenia z Zamawiającym (4szt).

Zatoka autobusowa powinna być wykonana o parametrach nie mniejszych niż:

1) długość krawędzi zatrzymania - 20,0 m,
2) szerokość zatoki przy jezdni - 3,0 m,
4) wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni łukami o promieniu - 30,0 m,
5) szerokość peronu - 1,5 m, - peron innym kolorem kostki lub oddzielony znakami poziomymi od chodnika,
6) pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2,0%, skierowane do krawędzi jezdni drogi lub zgodnie z jej pochyleniem, w zależności od warunków odwodnienia.

7) Skos wyjazdowy z drogi nie powinien być większy niż 1 : 8, a skos wjazdowy na drogę nie większy niż 1 : 4.

- Budowa ciągów pieszych (z wymianą krawężników na nowe w miejscach gdzie występują) o minimalnej szerokości 1,5m (lokalizować chodniki przy granicach działek prywatnych w miarę możliwości terenowych, natomiast w miejscach gdzie nie ma możliwości przesunięcia chodnika do granicy działki prywatnych, należy lokalizować chodniki przy krawędzi jezdni (szerokość min 2,0m). Dla chodników oddalonych od jezdni należy ułożyć kostkę betonową na podsypce piaskowo - cementowej o gr. 3 cm (stosunek 3/1), natomiast chodniki przy krawędzi jezdni należy układać na wcześniej wykorygowanym podłożu na głębokość 26 cm, nawierzchnię należy przewidzieć z przeznaczeniem do postoju pojazdów z podbudową grubości 15 cm. Kostka na chodnikach 8 cm - betonowa.

- Budowa normatywnych zjazdów do posesji wzdłuż przebudowywanej drogi (max szerokość zjazdu 5,00 m), należy uwzględniać szerokości istniejących bram wjazdowych na prywatne posesje oraz projektować dojścia do furtek.

- Budowa normatywnych zjazdów publicznych wzdłuż przebudowywanej drogi,

- Oznakowanie poziome i pionowe,

-  Odwodnienie pasa drogowego na wysokości rowów przydrożnych za pomocą dwóch odwróconych do siebie korytek ściekowych, natomiast na terenie bez rowów przydrożnych sposób odwodnienia do rozważenia dla projektanta.

- Budowa nowej oraz zabezpieczenie i przebudowę istniejącej infrastruktury towarzyszącej w zakresie branży: kanalizacyjnej, elektrycznej oraz teletechnicznej - jeżeli wymagane,

- Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z niezbędnymi zezwoleniami (jeśli wymagane),

- Ewentualne kolizje z innym uzbrojeniem (oświetlenie uliczne, kanalizacja sanitarna, linia napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napięcia) należy rozwiązać przez wykonanie projektu uzgodnionego z inwestorem kolizyjnej sieci.

- Udrożnienie istniejących rowów poprzez usuniecie namułu, wyprofilowanie kształtu rowów oraz ewentualne wzmocnienie skarp oraz dna rowów. Ponadto należy ocenić stan istniejących ścian czołowych oraz rur przepustowych pod zjazdami na działki prywatne.

- Rozważenie rozwiązania połączenia istniejącej nawierzchni jezdni z projektowaną nawierzchnią chodnika.

- Koniec opracowania należy rozważyć pod względami własnościowymi w dwóch warianty tzn.: I - koniec opracowania zgodnie z dołączonym planem, II - koniec opracowania doprowadzający pieszych do stacji kolejowej z wykupem cz. działki prywatnej nr 168 w m. Zębice oraz uzyskaniem zgody na wejście na teren PKP

- Projekt należy wykonywać zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem zakazu sprowadzania wód deszczowych z drogi do rowów należących do PKP.

Podstawowe parametry techniczne:

- Klasa techniczna – Z

- Kategoria obciążenia ruchem – KR2

- Istniejąca szerokość jezdni - 6,00m

- Szerokość chodników – 2,00 m (lokalnie 1,5 m)

1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania wszystkich elementów zadania.

Od Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający między innymi oczekuje przygotowania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami, a także przygotowanie dokumentów umożliwiających ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

Ponadto Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:

a/ Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych Specyfikacji Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robót.

b/ Opracowania, uzyskania wymaganych opinii i przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu projektu stałej organizacji ruchu – wg wymagań ustawy [24] 
i rozporządzeń [25] i [26].

1.3. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający oczekuje zaprojektowania przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1942D (ul. Kolejowa i Prusa) w miejscowości Groblice - Zębice od skrzyżowania z ul. Opolską (zjazdu na dz. nr 9), a koniec przebudowy zlokalizowany na wysokości działki nr 168 (ul. Prusa 66) (długość około 900 m).  Dokumentacja winna być przygotowana tak by Inwestor mógł na postawie niniejszego opracowania ogłosić przetarg na wykonanie inwestycji w terenie.

Dokumentacja powinna być zgodna Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia, opis techniczny, niweletę chodnika w odniesieniu do istniejącej niwelety drogi, plan sytuacyjny na mapie do celów projektowych, przekroje poprzeczne w miejscach charakterystycznych, projekt organizacji ruchu oraz kosztorys inwestorski wraz ze ślepym kosztorysem ofertowym w programie Excel. Ponadto należy przedłożyć dokumentację projektową z rozwiązaniami odwodnienia terenu drogi powiatowej nr 1942D np. (jeśli wymagane) kanalizacja deszczowa odwodnienie do istniejących rowów przez odwrócone korytka itp. Należy uwzględnić zapisy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu dotyczące zakazu spływu wód deszczowych do rowów kolejowych.

1.4. Rodzaje robót, ich lokalizacja i orientacyjne wielkości tych robót.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w pkt. 1.4 programu funkcjonalno – użytkowego są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy

kierować się:

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

- wynikami badań i pomiarów własnych,

- wynikami opracowań własnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego

- zapisami z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

1.4a Wymagania dotyczące konstrukcji chodnika.

Na projektowanym odcinku drogi 1942D przewiduje się układ warstw nowej nawierzchni chodnika w korycie wykonanym w poboczu jezdni bez naruszania oraz zarurowania istniejących rowów lub częściowym zarurowaniem pod zatokami autobusowymi.

Konstrukcję chodników należy wykonać zgodnie z Załącznikiem Nr 5 "Projektowanie konstrukcji nawierzchni dróg" do Rozporządzenia Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Sposób konstruowania nawierzchni chodników Ustawa określa w Pkt. 5.7.2) następująco:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm

- podsypka piaskowa grub. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego gr. 15 cm (zastosować wtedy gdy chodnik zlokalizowany będzie przy krawędzi jezdni)

Jeśli warunki terenowe pozwalają chodniki należy zaprojektować przy granicy posesji oddzielając je od jezdni pasem zieleni.

Dla chodników oddalonych od jezdni należy ułożyć kostkę betonową na podsypce piaskowo - cementowej o gr. 3 cm (stosunek 3/1), natomiast chodniki przy krawędzi jezdni należy układać na wcześniej wykorytowanym podłożu na głębokość 26 cm, nawierzchnię należy przewidzieć z przeznaczeniem do postoju pojazdów z podbudową grubości 15 cm. Kostka na chodnikach 8 cm - betonowa.

Chodnik od strony nawierzchni drogi należy obramować krawężnikiem 15x30 na ławie betonowej z betonu C12/15, natomiast od strony rowu obrzeże betonowe z oporem. Chodnik odsunięty od nawierzchni drogi należy z obu stron obramować obrzeżem na ławie betonowej z betonu C12/15.

1.4b Odwodnienie

Spadki nawierzchni chodnika, zjazdów oraz zatok autobusowych należy zaprojektować tak by w celu sprowadzenia wód powierzchniowych wykorzystać istniejące rowy. W miejscach gdzie chodnik będzie przylegał do istniejących rowów wodę z nawierzchni drogi należy odprowadzić do rowów za pomocą odwróconych korytek ściekowych, natomiast w miejscach bez rowu rozwiązanie odwodnieniowe do rozważenia przez projektanta. Istniejące rowy przewidzieć do odmulenia, regulacji oraz ewentualnego wzmocnienia skarp i dna rowu. Przepusty pod zjazdami oraz ścianki czołowe z betonu do oceny przez projektanta - które wymagają wymiany, a które mogą pozostać tylko oczyszczone. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenu zakaz sprowadzania wody deszczowej do rowów należących do PKP.

1.4c Wymagania do wykonania zjazdów indywidualnych

- kostka betonowa wibroprasowana koloru czerwonego – 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa - 3cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie –15cm,

- obramowanie zjazdów krawężnikami ustawionymi na ławie z oporem z betonu C 12/15.

- od strony jezdni krawężniki najazdowe 15x22x100cm.

1.4d Wymagania dotyczące konstrukcji zatoki autobusowej

Konstrukcję zatoki autobusowej należy zaprojektować zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). Nawierzchnia zatoki dostosowana ma być do ruchu o kategorii KR3. Konstrukcja powinna być posadowiona na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 120 MPa.

1.4f Wymagania dotyczące docelowej organizacji ruchu - oznakowanie pionowe 
i poziome

Oznakowanie pionowe i poziome należy zaprojektować i zatwierdzić Projekt organizacji ruchu docelowego.

Należy wykorzystać istniejące oznakowanie pionowe z ewentualnym uzupełnieniem 
o nowe znaki drogowe, drogowskazy, tablice wynikające budowy chodnika.

Nowe oznakowanie pionowe należy zaprojektować zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” Załącznik do Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

Oznakowanie poziome należy zaprojektować jako grubowarstwowe oraz zapisać w projekcie o obowiązku wykonania tego oznakowania m.in. zgodne z wymogami zawartymi w załączniku do Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003.

1.4g Kolizje

Ewentualne kolizje z innym uzbrojeniem (oświetlenie uliczne, kanalizacja sanitarna, linia napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napięcia) należy rozwiązać przez wykonanie projektu uzgodnionego z właścicielem kolizyjnej sieci. W ramach przebudowy linii napowietrznej elektroenergetycznej niskiego napięcia eNN z oprawami oświetleniowymi należy zaprojektować okablowanie położone w gruncie.

1.4h Roboty rozbiórkowe

Należy przewidzieć rozebranie istniejących słupków U-1 w pasie drogi powiatowej przy posesji nr 9 oraz 8, a także rozebranie płyt betonowych, ścian czołowych, przepustów pod zjazdami oraz zjazdów. Roboty rozbiórkowe należy zaplanować zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisów BHP. W dokumentacji projektowane należy zaznaczyć że odkłady, odzyski materiałów z rozbiórek przechodzą na własność Wykonawcy co należy rozumieć, że w przedmiarze robót nie należy ujmować ich odwiezienia z placu budowy.

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1 Wymagania organizacyjne

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych/robót budowlanych/konsultacji z Zamawiającym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym. Aktualizacja harmonogramu prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym powinna się odbywać wg następującej procedury:

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pierwszy harmonogram prac projektowych/robót budowlanych/konsultacji z Zamawiającym w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy. Pierwszy harmonogram prac projektowych będzie odpowiadał nw. Wymaganiom.

W harmonogramie prac projektowych/ konsultacji z Zamawiającym Wykonawca przedstawi:

- poszczególne elementy opracowań projektowych

- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych/ konsultacji z Zamawiającym

- terminy i czas wykonania poszczególnych elementów opracowań projektowych/konsultacji z Zamawiającym w podziale tygodniowym

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane.

Wykonawca będzie wykonywał aktualizację harmonogramu prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym na swój koszt. Zatwierdzenie prac projektowych przez Inwestora nie zwolni Wykonawcy ze zobowiązań umowy.

Harmonogram musi mieścić się w terminie przewidzianym w specyfikacji przetargowej na wykonanie tego zadania.

2.2 Wymagania techniczne

2.2.1 Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Projektant jest odpowiedzialny za zapisanie w projekcie o obowiązku ochrony wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia obowiązku odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne należy opisać w taki sposób by Wykonawca prowadził w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

W projekcie należy uwzględnić zapis mówiący o tym, że przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni należy podłoże gruntowe w korycie zagęścić w celu uzyskania niezbędnych parametrów geotechnicznych:

- wskaźnik zagęszczenia Is = 1,00

- wtórny moduł odkształcenia E2 = 100Mpa.

W razie konieczności doziarnić i zagęścić istniejący grunt w celu uzyskania grupy nośności podłoża G 1 i  wskaźnika zagęszczalności równego 1,00.

Przewiduje się zdjęcie warstwy nasypu. Dno wykonanego koryta należy wyprofilować i zagęścić mechanicznie , w wilgotności gruntu zbliżonej do optymalnej.

Dno koryta należy wyprofilować i zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia
Wz = 1,0 określonego metodą Proctora.

Ponadto należy dopisać, że podczas robót ziemnych związanych z budową nawierzchni należy kontrolować rodzaj gruntów występujących w podłożu. W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych należy w konstrukcji nawierzchni chodnika i zatok autobusowych przewidzieć stabilizację Rm=2,5MPa o grubości 15cm.

W rejonie występowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.

2.2.3. Określenie warunku mrozoodporności

W przypadku występowania w podłożu gruntów wysadzinowych lub wątpliwych należy sprawdzić, czy rzeczywista grubość wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podłoża nie jest mniejsza niż określona na podstawie strefy przemarzania, kategorii ruchu i grupy nośności podłoża.

Dla rozpatrywanego terenu głębokość przemarzania hz przyjmuje się jako 0,80m.

2.2.4. Roboty drogowe

Projekt powinien zawierać informację o tym, że roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach.

2.2.5. Nawierzchnia chodnika

- warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm

2.2.6. Zjazdy indywidualne i publiczne

Projekt powinien zawierać informację o tym, że w czasie wykonywania prac muszą być zapewnione dojazdy do posesji prywatnych mieszkańcom Grobli i Zębic.

2.2.7. Oznakowania

Projekt powinien zawierać informację o tym, że ewentualną wymianę tarcz i tablic znaków pionowych należy przeprowadzić z zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych słupków. Materiałem dla tarcz i tablic powinna być stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych. Oznakowanie poziome zaprojektować jako grubowarstwowe z materiałów wolnych od rozpuszczalników aromatycznych. Zaprojektowane grubowarstwowe oznakowanie poziome musi być wykonywane maszynowo.

2.3. Wymagania materiałowe

Projektant umieści informację w projekcie iż Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

Przyjąć następujące materiały:

- mieszanka mineralno-asfaltowa BA (jeżeli wymagane po cenie projektanta)

- kostka betonowa szara grubości 8cm

- kostka betonowa czerwona grubości 8 cm na zjazdach i dojściach do furtek

- krawężnik betonowy 15x30x100

- obrzeża betonowe 30x8

- kostka kamienna 16 cm - ściek między zatoką autobusową a krawędzią nawierzchni (jeśli wymagane po ocenie projektanta).

Wykonawca jest zobowiązany do roboczych konsultacji z Zamawiającym (terminy ustalone na podstawie harmonogramu konsultacji) w celu akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych, proponowanych materiałów do wbudowania, standardów wykończenia.

2.4. Wymagania funkcjonalne

Przebudowa drogi powiatowej po wykonaniu musi zapewnić funkcje bezpieczeństwa 
i komfortu uczestników ruchu.

2.5. Wymagania dotyczące opracowań projektowych załączanych do oferty

2.5.1. Część ekonomiczna

Kosztorys Inwestorski

Tabela elementów scalonych.

Kosztorys ofertowy w programie Excel

2.5. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie robót wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu do przystąpienia do budowy.

2.6.1. Mapa do celów projektowania dróg

Mapa do celów projektowania dróg w skali 1:500 lub 1:1000.

2.6.2. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak i wszelkie koszty z tym związane, łącznie z ewentualnym  Raportem oceny oddziaływania na środowisko i uzyskanie wszystkich opinii z tym związanych, leżą po stronie Projektanta - jeśli wymagane.

2.6.3. Dokumentacja projektowa

Projekty powinny zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

Projekty te powinny być opracowane na:

- pozyskanych przez Wykonawcę aktualnych mapach sytuacyjno –

wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000,

- na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących

podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

Projekt wykonawczy winien zawierać:

I. Część opisową:

II. Część rysunkową

III. Projekt stałej organizacji ruchu.

IV. Szczegółowe specyfikacje techniczne opracować w układzie stosowanym 
w jednostkach podległych GDDKiA obejmujące wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia roboty.

Dokumentacja musi zawierać :

ad. I Część opisowa drogowa

- opis techniczny z opracowaniami i wynikami badań

ad.II Cześć rysunkowa drogowa

- profil podłużny w skali 1:500/100

- przekroje poprzeczne w skali 1:100;

- plan sytuacyjny 1:500 lub 1:1 000

- mapa do celów projektowych – którą należy przedstawić Zamawiającemu do wglądu zaraz po jej uzyskaniu.

ad. III Część opisowa odwodnieniowa (jeśli wymagane)

- opis techniczny z opracowaniami i wynikami badań

ad.IV Cześć rysunkowa odwodnieniowa (jeśli wymagane)

- profil podłużny w skali 1:500/100

- przekroje poprzeczne w skali 1:100;

- plan sytuacyjny 1:500 lub 1:1 000

2.6.4. Materiały do uzyskania zgody na prowadzenie robót budowlanych

Wykonawca będzie musiał przygotować odpowiednie dokumenty formalno – prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgodę właściwego organu na prowadzenie robót (jeśli wymagane), w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawę z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 207 z późn. zm.). Wykonawca wypełni należycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wyrażający zgodę na prowadzenie robót nałoży szczegółowe warunki w zakresie prowadzenia robót oraz oddania do użytkowania obiektu po zakończeniu robót.

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych

2.7.1. Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego

- Projekt wykonawczy – projekt zagospodarowania terenu z kompletem uzgodnień– 4 egz.

- PW dróg i zieleni – 4 egz.

- PW odwodnienia – 4 egz.

- Dokumentację przetargową (kosztorys Inwestorski, ofertowy, tabelę elementów scalonych oraz kosztorys ofertowy w programie Excel) - 3 egz.

- PW usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu – 4 egz. -(jeżeli wystąpią).

- Projekt organizacji ruchu docelowego – 3 egz.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.

- Operaty wodno-prawne wraz z pozwoleniami wodno-prawnymi – 3 egz. - (jeśli wymagane)

- Wersja elektroniczna wszystkich opracowań – 1 egz.

2.7.2. Obligatoryjne zapisy dotyczące wymagań dla wykonawcy robót budowlanych.

Projekt winien zawierać zapis mówiący o tym, że Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane i materiały stosowane w zakresie wykonywanych robót budowlanych muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające wymagane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążą Wykonawcę.

2.7.3. Wymogi dla wersji elektronicznej dokumentacji projektowej

a) każdy tom opracowania powinien być zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF – nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania;

b) pliki muszą być wgrane do katalogu o nazwie określającej lokalizację opracowania, 
w tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie “SPIS.TXT”, zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych;

c) pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru (wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 50 MB), jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, 
a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych.

d) Organizacja ruchu docelowego w wersji elektronicznej winna być skalibrowana w formach do wyboru:

- grafika wektorowa – DXF, SKAPE,

- grafika rastrowa – pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

2.8. Ustalenia wyjściowe

- Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.

-

- Przed  uzyskaniem zgłoszenia wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu, do przystąpienia do budowy, do odpowiedniego organu kompletny projekt wykonawczy musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

2.9. Odbiór prac

Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonania poszczególnych etapów ujętych w harmonogramie minimum 1 raz w miesiącu. Spotkania kontrole będą zwoływane przez Zamawiającego lub w razie potrzeby przez Wykonawcę w celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów. Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy tj. inspektora Wydziału Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

2.10. Inne ustalenia

1. Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęcie konstrukcji nawierzchni na odcinkach przebudowy, obliczenia wzmocnienia konstrukcji i technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

2. Nadmiar materiałów z frezowania (jeśli będzie), odkłady, odzyski materiałów z rozbiórek zaznaczyć w opisie iż przechodzą na własność Wykonawcy co należy rozumieć, że w przedmiarze robót nie należy ujmować ich odwiezienia z placu budowy.

3. Do dokumentacji wykonawczej dołączyć protokoły z Rad Technicznych.

4. Po rozeznaniu przedmiotu zamówienia i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca winien zorganizować co najmniej trzy Rady Techniczne celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów związanych z realizacją zamówienia.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

1) Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 207 z późn. zm.);

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133);

[3] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod 
i podstaw kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (M.P. z 1996r. Nr 48, poz. 461);

[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133);

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr 126, poz. 839,DZ.U.Nr 74 poz.836 z roku1999);

[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz.430);

[7] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. W sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735).

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.);

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm. tj. );

[10]Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177);.

[11]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

[12]Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22);

[13]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072);

[14]Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997r. Nr 115, z późn. zm.);

[15]Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.);.

[16]Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.);

[17][5.1] Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagań jakim powinien odpowiadać operat wodno-prawny. MP Nr 6 z dnia 25.02.1976r.;

[18]Ustawa z dnia 04.02.1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U. z 2001r. Nr 110, poz.1190 z późn. zm.);

[19]Rozporządzenie Ministra Środowiska 19.12.2001r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac geologicznych (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1777);

[20]Rozporządzenie Ministra Środowiska z 19.12.2001r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1779);

[21] Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach Dz.U. z 1991r. Nr 101 poz. 444, z późn. zm.);

[22] Ustawa z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U.2004r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.);

[23] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. (tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000r. Dz. U. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.);

[24] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58,

poz. 515 z późn. zm.);

[25] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729);

[26] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181);

[27] Ustawa z dnia 05.07.2001r. o cenach (Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.);

[28] Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721);

[29] Ustawa z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy –Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U.z 2001r. Nr 100 poz. 1085).

[30] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

2) Wytyczne i instrukcje

[30] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.

[31] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[32] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000r.

[33] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998r.

[34] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998r., w tym:

[35] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998r.

[36] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych – załącznik nr 1 do rozporządzenia [10.2].

[37] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych – załącznik nr 2 do rozporządzenia [10.2].

[38]Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych – załącznik nr 3 do rozporządzenia [10.2].

[39]Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 4 do rozporządzenia [10.2].

[40]Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r.

[41]Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997r.

[42]Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001r.

[43]PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

[44]Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót.

Wrocław, listopad 2015 r.

Magdalena Pawlak