Załącznik nr 9 do SIWZ

OPIS TECHNICZNY

1.  INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie polepszenia parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Gminy Długołęka:

- odcinek I, droga 1915D relacji Stępin – skrzyżowanie z dawną DK-8, odcinek o długości 1590 mb,

- odcinek II, droga 1480D relacji Borowa - Stępin, odcinek o długości 3370mb.

Ww. odcinki zaznaczono na mapie lokalizacyjnej stanowiącej zał. nr 1.

3.  STAN ISTNIEJĄCY

Drogi powiatowe nr 1915D i 1480D położone są w gminie Długołęka.

Odcinek I - bitumiczna nawierzchnia drogi powiatowej 1915D jest bardzo silnie zdegradowana. Występują liczne wykruszenia sięgające warstw podbudowy, spękania siatkowe i połamane krawędzie. Istniejąca warstwa bitumiczna ma ok. 2-3 cm grubości. Gruntowe pobocza drogowe są na przeważających odcinkach zawyżone, zasypaniu uległy niezbędne odcinki rowów drogowych.

Odcinek II -  Jezdnia bitumiczna drogi powiatowej 1480D na omawianym odcinku posiada liczne spękania siatkowe. Lokalnie, nawierzchnia posiada znaczne zaniżenia świadczące o braku nośności podbudowy, wymagające pełnej wymiany konstrukcji jezdni. Występują obustronne pobocza gruntowe w stanie dobrym oraz lokalnie rowy drogowe. Szerokość jezdni zmienna, od 5,2 do 5,8 m.

4.  ZAKRES ROBÓT

Odcinek I, droga 1915D:

- roboty pomiarowe,

- oczyszczenie oraz skropienie istniejących warstw bitumicznych,

- ułożenie warstwy profilującej nawierzchni jako warstwy docelowej o średniej grubości 5cm,

- ścinka zawyżonych poboczy gruntowych,

- wycinka kolidujących drzew,

- wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem o szer. 0,75m,

- wykonanie nawierzchni z frezowiny na zjazdach indywidualnych,

- odbudowę odcinka rowu drogowego.

Odcinek II, droga 1480D:

- roboty pomiarowe,

- poszerzenie jezdni do 6,0m w m. Stępin,

- profilacyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4cm,

- oczyszczenie oraz skropienie istniejących warstw bitumicznych,

- ułożenie warstwy profilującej nawierzchni o średniej grubości 3 cm,

- ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni o grubości 4cm,

- wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem o szerokości 1,0m,

- wykonanie nawierzchni z frezowiny na zjazdach indywidualnych,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach publicznych,

- odbudowę odcinka rowu drogowego,

- wykonanie chodnika, zatoki autobusowej oraz zjazdów na posesje w m. Borowa,

- przedruki wybranych odcinków chodnika w m. Stępin,

- wykonanie niezbędnych elementów odwodnienia drogowego w obu miejscowościach,

- wykonanie oznakowania poziomego.

Szczegółowy zakres prac dla poszczególnych zadań określają kosztorysy ofertowe.

5.  PARAMETRY TECHNICZNE

Odcinek I, droga powiatowa 1915D:

- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu: KR1

- długość odcinka: 1590mb

- szerokość jezdni: ok. 4,0m

- szerokość poboczy utwardzonych: 0,75 m

- spadek poprzeczny nawierzchni: 2%

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

Odcinek II, droga powiatowa 1480D:

- standard techniczny: klasa Z

- kategoria ruchu: KR2

- długość odcinka: 3370mb

- szerokość jezdni: ok. 5,2 -5,8m

- szerokość poboczy utwardzonych: 1,0 m

- spadek poprzeczny nawierzchni: 2%

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

6.  ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Osie dróg przyjęto w osiach dróg istniejących. Niweleta ulega podniesieniu w wyniku ułożenia dodatkowych warstw bitumicznych. Przewiduje się nawiązanie wysokościowe z istniejącymi zjazdami prywatnym, publicznymi oraz skrzyżowaniami. W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

7.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejących pasach dróg powiatowych. Prace budowlane  nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowych pasach dróg. Ułożenie dodatkowych warstw bitumicznych ma na celu wzmocnienie istniejących konstrukcji jezdni oraz zapewnienie komfortowego przejazdu ww. odcinkami dróg powiatowych.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

8.  ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca ma obowiązek przygotować projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia.

9.  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

D-04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE

D-04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.04 	PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-04.05.01 	PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D-05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA

D-05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA

D-05.03.11	FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO

D-05.03.26a	ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPĘKANIAMI ODBITYMI

D-06.02.01	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

D-06.03.01	ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY

D-06.04.01	ROWY

D-07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME

D-08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D-08.02.02	CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

D-08.03.01	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

Sulimów, 02.03.2016r.

Opracował:  Filip Datko
Wydział Dróg i Transportu