OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka ul.Świdnicka na odcinku od ul.Rubinowej do ul.Bolesława Chrobrego

Opracował: Marta Parusel
Wydział Dróg i Transportu 
II piętro, p. 247, ( (71) 72-21-714

OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1994D w miejscowości Sobótka gmina Sobótka ulica Świdnicka od ul.Rubinowej do ul. Bolesława Chrobrego. Orientacyjna długość odcinka 350 mb.

Zakres opracowania:

- wykonanie robót przygotowawczych

- wykonanie robót rozbiórkowych

- wykonanie nowego ciągu pieszego i miejsca postojowego

- wykonanie nowych i przebudowa istniejących zjazdów

- wykonanie wzmocnienia skarp rowów

- wykonanie oczyszczenia i profilowanie rowów przydrożnych

- wykonanie przepustu pod zjazdem

- wykonanie przejścia dla pieszych oraz oznakowanie poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu ( barierki drogowe-chodnikowe)

- wykonanie przykanalików z korytek betonowych

- wykonanie cięcia piłą mechaniczną nawierzchni bitumicznej

- wykonanie wzmocnienia nawierzchni

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni

- wykonanie wycięcia krzaków

Zamierzenie to ma na celu polepszenie stanu technicznego oraz walorów funkcjonalnych i użytkowych ul.Świdnickiej, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu przez wykonanie ciągów pieszych.

3. STAN ISTNIEJĄCY

Droga powiatowa nr 1994D ul.Świdnicka w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka. Ulica Świdnicka jest jedną z głównych ulic miejscowości. Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem droga biegnie w terenie zabudowanym, posiada nawierzchnię bitumiczną w dobrym stanie technicznym. Droga nie posiada ciągów pieszych. Ruch pieszych na tym odcinku drogi odbywa się wzdłuż nieregularnego pobocza jezdni.

Szerokość jezdni wynosi od 5,5 do 5,8 m brak prawidłowego odwodnienia, pobocza gruntowe. Zjazdy o nie normatywnych wymiarach częściowo gruntowe. W pasie drogowym zlokalizowane są linie telekomunikacyjne, linie energetyczne, wodociąg .

4. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE I PROJEKTOWE

Zakres prac przewidzianych do wykonania zakłada budowę chodników o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej na odcinku od ul.Rubinowej do ul. Bolesława Chrobrego oraz miejsca postojowego, przebudowę 2 zjazdów publicznych i jednego zjazdu na drogę gruntową o różnej szerokości z masy bitumicznej. Wykonanie przepustu pod zjazdem na drogę gruntową wraz ze ściankami czołowymi przepustu,  wykonanie wycinki krzaków znajdujących się w rowie, oczyszczenia i profilowania rowów, wzmocnienie skarp rowów płytami ażurowymi, wykonanie przykanalików z korytem ulicznych,  wykonanie przejścia dla pieszych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego- barierek drogowych-chodnikowych, wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych.

Cięcie piła istniejącej nawierzchni, wzmocnienie konstrukcji jezdni na szerokości 50 cm usunięcie istniejących krawężników i obrzeży granitowych, wykonanie nowej nawierzchni na wzmacnianym odcinku. Włazy i pokrywy infrastruktury podziemnej zostaną wyregulowane wysokościowo.

5. KONSTRUKCJE

Chodnik zlokalizowany przy krawędzi jezdni

Warstwa ścieralna – kostka betonowa , kolor szary – 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 3 cm

Podbudowa kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- warstwa górna –

gr 15 cm

Miejsce postojowe

Warstwa ścieralna – kostka betonowa . kolor czerwony – 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 3 cm

Podbudowa kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- warstwa górna –

gr 20 cm

Zjazdy

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej – gr .4 cm

Warstwa  wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej – gr.8 cm

Podbudowa kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm- warstwa górna –

gr 20 cm

Wzmocnienie konstrukcji jezdni

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej – gr .4 cm

Warstwa  wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej – gr.8 cm

Podbudowa kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm- warstwa górna –

gr 20 cm

Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa – gr15cm

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem miedzy warstwami .

6. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez normowe spadki poprzeczne nawierzchni jezdni (2%) oraz chodnika (2%). Pochylenie projektowanego chodnika w stronę rowu. Wody opadowe odbierane są przez istniejące rowy i pobocze gruntowe.

7. TECHNOLOGIA ROBÓT

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich wytyczenie i trwałego oznaczenia w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych .

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe będą polegać na rozbiórce istniejących zjazdów z nawierzchni bitumicznej, miejsca postojowego z kostki granitowej, krawężników i obrzeży granitowych zlokalizowanych wzdłuż całej jezdni oraz zjazdu na drogę gruntową

Wszystkie pozyskane w ten sposób materiały oprócz pełnowartościowej nie uszkodzonej kostki kamiennej, krawężników i obrzeży kamiennych należy wywieź w miejsce składowania tego typu odpadów i zutylizować na koszt Wykonawcy

Materiały pełnowartościowe należy przekazać - przetransportować na Obwód Drogowy w Mirosławicach

Zieleń

Zakłada się wycięcie krzaków rosnących w rowie przydrożnym.

Oznakowanie poziome

Wykonać oznakowanie poziome przejścia dla pieszych w technologii grubowarstwowej masami chemoutwardzalnymi w układzie struktury nieregularnej – grubość powłoki 3  mm.

Oznakowanie pionowe

Zamontowanie nowych znaków dotyczących oznakowania przejścia dla pieszych zgodnie z projektem organizacji ruchu w miejscach wyznaczonych w projekcie. Rodzaje i lokalizacja znaków zgodnie z projektem organizacji ruchu docelowego.

Elementy bezpieczeństwa ruchu

Na długości całego chodnika zamontować od strony rowu barierki drogowe-chodnikowe

U-12a zgodnie z załączonym zdjęciem

Chodnik

Należy przyjąć usunięcie warstwy gruntu o szerokości i grubości zgodnej z układem konstrukcyjnym pod nawierzchnią chodnika.

Podbudowa pod chodnik powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości i powinna odpowiadać grubości projektowej. Warstwa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wykonanie nawierzchni z kostki należy rozpocząć od ustawienia krawężników i obrzeży. Nie przewiduje się spoinowania krawężników i obrzeży.  Krawężniki i obrzeża należy układać na ławie betonowej C12/15. Chodnik należy wykonać z kostki betonowej układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3. Po ułożeniu kostki betonowej, szczeliny między kostkami wypełnić należy podsypką cementowo-piaskową, a następnie zamieść wykonaną nawierzchnię przy użyciu szczotek ręcznych i przystąpić do zagęszczenia nawierzchni. Do zagęszczenia ułożonej nawierzchni z kostki betonowej stosować zagęszczarki płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. W miejscach zaniżonego pobocza wykonać nasypy pod chodnik z piasku .

Chodnik o szerokości 2,0 m, Chodnik zamknięty od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30cm wystającym (światło 10cm) z drugiej strony obrzeżem betonowym gr8cm . Wykonać przykanaliki z korytek ulicznych mające na celu odprowadzenie wody opadowej z jedni na pobocze średnio co 10m.  Niweleta dostosowana do terenu pochylenie poprzeczne w kierunku rowu 2%..

Zjazdy

Zjazdy wykonać na całej szerokości pasa drogowego. Istniejącą nawierzchnię bitumiczną zjazdów rozebrać nową wykonać zgodnie z zakładaną konstrukcją. Zadbać o prawidłowe połączenie nowej nawierzchni bitumicznej z już istniejącą i uszczelnić połączenie masą zalewową. Na bokach zjazdy odcięte krawężnikami.

Miejsce postojowe

W miejscu obecnego utwardzenia pobocza kostką kamienną należy wykonać miejsce postojowe z kostki betonowej zgodnie z konstrukcją. Od pobocza odcięte krawężnikiem.

Przepust pod zjazdem

Należy wykonać przepust drogowy pod zjazdem na drogę gruntową z rury betonowej o średnicy fi 500 mm na ławie betonowej, naziom, nawierzchnię zgodnie z konstrukcją oraz ścianki czołowe przepustu z elementów prefabrykowanych.

Wzmocnienie konstrukcji jezdni

Wzdłuż całego chodnika należy na szerokości 50 cm rozebrać istniejący krawężnik i obrzeża kamienne ograniczający jezdnię a następnie wykonać wzmocnienie nawierzchni zgodnie z konstrukcją. Należy zadbać o prawidłowe uszczelnienie szwu między nawierzchniami bitumicznymi.

Rowy

Wykonując chodnik oraz krzykanaliki z korytek betonowych należy tak wyprofilować i oczyścić rowy aby uzyskać właściwy odpływ wody. Od strony chodnika skarpę rowu i dno umocnić płytami ażurowymi na betonie.

Odwodnienie i studnie

Chodnik pochylony w stronę rowu o spadku 2%.

Wzdłuż chodnika wykonać umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi od strony chodnika i na dnie, oczyszczenie i profilowanie rowu.

Wykonać przykanaliki z korytek ulicznych w chodniku średnio w odległości co 10 m mają one odprowadzać wodę z jezdni pod chodnikiem do rowu.

Należy wyregulować pionowo :

- studzienki telekomunikacyjne i wodociągowe

8. OŚWIETLENIE ULICZNE

Zakładany zakres prac nie obejmuje zmian w zakresie oświetlenia ulicznego.

9. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca ma obowiązek przygotować projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót, przedłożyć go do zatwierdzenia i wykonać organizację w terenie na własny koszt.

10.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej 1994D. Przebudowywana droga nie wprowadza negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ jest zlokalizowana w użytkowym pasie drogi. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i normami obowiązującymi w tym zakresie.

11. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE

D-02.00.00		ROBOTY ZIEMNE

D-04.01.01		KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

D-04.04.04	PODBUDOWA TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-04.05.01	PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA  STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D-04.07.01	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

D-05.03.05a		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA

ŚCIERALNA

D-05.03.11		FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO

D-06.02.01		PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

D-06.04.01		ROWY

D-07.01.01		OZNAKOWANIE POZIOME

D-07.02.01		OZNAKOWANIE PIONOWE

D-08.01.01		KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D-08.02.02		CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

D-08.03.01		BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D-08.04.01		WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

D-09.01.01		ZIELEŃ DROGOWA

Barierka U12a

Odwodnienie realizowane przez przykanaliki z korytek umieszczone w chodniku .