Załącznik nr 9 do SIWZ

SP.ZP.272.17.2016.II.DT

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1996D w miejscowości Maniów Wielki polegająca na budowie chodnika

Opracował: Marcin Grzesiak
Wydział Dróg i Transportu 
II piętro, p. 247, ( (71) 72-21-681

OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1996D, polegająca na budowie chodnika 
w miejscowości Maniów Wielki, gmina Mietków. Opracowanie obejmuje odcinek od ul. Leśnej (skrzyżowanie - dz. nr 126) do ul. Okulickiej (do ogrodzenia dz. nr 134) w miejscowości Maniów Wielki, w ciągu drogi powiatowej nr 1996D. Droga ta stanowi główny ciąg komunikacyjny łączący miejscowości Proszkowice 
i Okulice. Długość przebudowywanej drogi wynosi około 365 mb. Zamierzenie to ma na celu polepszenie stanu technicznego oraz walorów funkcjonalnych i użytkowych drogi, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu przez wykonanie poszerzenia jezdni oraz budowę ciągów pieszych.

Zakres opracowania:

- wykonanie robót przygotowawczych

- wykonanie robót rozbiórkowych

- wykonanie nowych ciągów pieszych

- wykonanie nowych i przebudowa istniejących zjazdów na posesje

- wykonanie poszerzenia jezdni na łukach

- wykonanie wzmocnienia skarp płytami ażurowymi

- oczyszczenie kanalizacji deszczowej

- wykonanie profilowania poboczy

- wykonanie wpustów ulicznych

- przebudowa studni kanalizacyjnych

- przebudowa ogrodzenia

3. STAN ISTNIEJĄCY

Istniejąca droga powiatowa jest o nawierzchni asfaltowej w złym stanie technicznym o szerokości około 4,5 m 
z poboczami gruntowymi, bez chodników w obrębie miejscowości. Przekrój drogi daszkowy i jednostronny. Wody opadowe spływają z powierzchni drogi na teren działki. Droga nie posiada ciągów pieszych. Ruch pieszych na tym odcinku drogi odbywa się wzdłuż nieregularnego pobocza jezdni. Bitumiczna nawierzchnia jezdni nie jest ograniczona krawężnikami. Brak poszerzeń jezdni na łukach, brak prawidłowego odwodnienia, pobocza gruntowe. Zjazdy o nie normatywnych wymiarach częściowo gruntowe. W pasie zlokalizowane są linie telekomunikacyjne, linie energetyczne, kanalizacja deszczowa oraz  wodociąg.

4. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE I PROJEKTOWE

Zakres prac przewidzianych do wykonania zakłada budowę chodników o szerokości 1,5 m oraz szerokości 2,0 m na dz. nr 239. Od strony jezdni chodnik ograniczony krawężnikiem drogowym (światło 12 cm, , na zjazdach 2 cm)

Od strony działek prywatnych chodnik ograniczony obrzeżami 8x30cm. Spadki poprzeczne chodnika 2 %. Niweleta chodnika zależna od niwelety istniejącej drogi oraz ukształtowania wjazdów na posesje. Przebudowane zostaną zjazdy z wykonaniem nawierzchni z kostki, które połączone z chodnikiem utworzą nieprzerwany ciąg pieszy. Szerokość zjazdów zostanie dostosowana do stanu istniejącego. Zakłada się przebudowę studni kanalizacyjnych poprzez wykonanie nowych pokryw dostosowując ich wysokość do nawierzchni chodnika. Wykonanie przykanalików i wpustów drogowych. Na pewnych fragmentach wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo do istniejącego rowu przydrożnego. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu przewidziano dodatkowo poszerzenia jezdni na łukach oraz profilowanie poboczy. Wykonanie zostanie utwardzenie terenu 
z kostki brukowej przed kościołem.

5. KONSTRUKCJE

Chodnik

Warstwa ścieralna – kostka betonowa , kolor szary – 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 3 cm

Podbudowa kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- warstwa górna –

gr 15 cm

Podbudowa piasek średni lub drobnoziarnisty – 10cm

Chodnik –utwardzenie terenu przed kościołem

Warstwa ścieralna – kostka betonowa , kolor szary – 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 3 cm

Podbudowa kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 2/31,5 mm- warstwa górna –

gr 8 cm

Podbudowa kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm- warstwa dolna –

gr 12 cm

Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa – gr 15cm

Zjazdy

Warstwa ścieralna – kostka betonowa . kolor czerwony – 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 3 cm

Podbudowa kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- warstwa górna –

gr 20 cm

Podbudowa piasek średni lub drobnoziarnisty – 10cm

Poszerzenie jezdni

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej – gr .4 cm

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej – gr .7 cm

Podbudowa kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 2/31,5 mm- warstwa górna –

gr 8 cm

Podbudowa kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm- warstwa dolna –

gr 12 cm

Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa – gr 15cm

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem miedzy warstwami podbudowy i warstwy wiążącej oraz pomiędzy warstwą wiążącą i ścieralną

6. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez normowe spadki poprzeczne nawierzchni jezdni (2%) oraz chodnika (2%). Projektuje się kanalizację deszczową zapewniającą sprawne odprowadzenie wody z jezdni. Częściowo odwodnienie następuje poprzez  istniejące rowy oraz pobocze gruntowe.

7. TECHNOLOGIA ROBÓT

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich wytyczenia i trwałego oznaczenia w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych .

Grunt i humus spod obrysu chodników i zjazdów należy usunąć. Miejsce składowania wskaże wykonawca po uzgodnieniu z inwestorem.

Oznakowanie pionowe w ciągu prowadzonych robót należy zdemontować i zabezpieczyć przed zniszczeniem do czasu ponownego montażu.

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe będą polegać na rozbiórce zjazdów do posesji, rozbiórce nawierzchni drogowych brukowych, asfaltowych i betonowych.

Wszystkie pozyskane w ten sposób materiały oprócz pełnowartościowej nie uszkodzonej kostki kamiennej 
i betonowej należy wywieź w miejsce składowania tego typu odpadów. Destrukt asfaltowy należy wywieźć do utylizacji lub po uzgodnieniu z inwestorem wbudować w pobocze. Materiały pełnowartościowe m.in. krawężniki granitowe przekazać na Obwód Drogowy w Mirosławicach.

Przebudowa ogrodzenia

Należy przebudować ogrodzenie przy dz. nr 242. Należy usunąć podmurówkę i ściąć cokół budynku na wys. 20 cm, nie naruszając głębszych warstw cokołu. Wbudować nowe słupki z siatką i podmurówkę nawiązując do stanu istniejącego. Wykonać podpory przy słupkach pośrednich aby naciągnąć siatkę. Ogrodzenie należy wciągnąć do narożnika budynku. Istniejącą rurę spustową należy przesunąć w sposób umożliwiający wykonanie ogrodzenia.

Zieleń

Usunąć pnie drzew, które pozostały po wycince. Wyciąć i wykarczować krzewy rosnące w pasie prowadzonych robót. Obsiać wykonane rowy i pobocza trawą. Drzewa kolidujące z planowanymi robotami należy wyciąć wraz z wyciągnięciem pni i korzeni. Wywóz drewna leży po stronie wykonawcy.. Należy zapewnić bezpieczne warunki prowadzenia robót.

Oznakowanie pionowe

Nie dotyczy

Pobocze

Wykonać profilowanie poboczy gruntowych szczególnie na odcinkach gdzie chodnik przebiega przy posesjach, nadając im odpowiednie spadki. Podstawowym sposobem umacniania skarp jest humusowanie tych elementów warstwą grubości 10 cm z obsianiem mieszanką traw. Przy granicy z działką nr 241 należy wykonać umocnienie skarpy płytami ażurowymi typu MEBA.

Chodnik

Należy przyjąć usunięcie warstwy gruntu o szerokości i grubości zgodnej z układem konstrukcyjnym pod nawierzchnią chodnika.

Podbudowa pod chodnik powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości i powinna odpowiadać grubości projektowej. Warstwa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wykonanie nawierzchni z kostki należy rozpocząć od ustawienia krawężników i obrzeży. Nie przewiduje się spoinowania krawężników i obrzeży.  Krawężniki i obrzeża należy układać na ławie betonowej C12/15. Chodnik należy wykonać z kostki betonowej układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3. Po ułożeniu kostki betonowej, szczeliny między kostkami wypełnić należy podsypką cementowo-piaskową a następnie zamieść wykonaną nawierzchnię przy użyciu szczotek ręcznych i przystąpić do zagęszczenia nawierzchni. Do zagęszczenia ułożonej nawierzchni z kostki betonowej stosować zagęszczarki płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Niweleta dostosowana do terenu (jeżeli nie przewidziano odwodnienia - nie niżej niż poziom jezdni).

Chodnik o szerokości 1,5-2,0 m, zamknięty od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30cm wystającym (światło 12cm, na zjazdach 2 cm), z drugiej strony obrzeżem betonowym gr. 8cm. Pochylenie poprzeczne 
w kierunku do jezdni 2%. Niweleta dostosowana do terenu. Pozostałe elementy znajdujące się na trasie chodnika m.in. studzienki należy wbudować w chodnik dostosowując ich wysokość.

Zjazdy prywatne i publiczne

Prace wykonywane na zjazdach wykonać zgodnie z poniższym opisem i opracowaniem graficznym. Zjazdy wykonać na całej szerokości pasa drogowego. Nawierzchnia zjazdów odcięta od strony posesji krawężnikiem betonowym zatopionym  (światło 2 cm), od strony posesji krawężnik betonowy „na płask”, na bokach obrzeżem betonowym gr 8 cm.

Skosy nawierzchni zjazdów 1:1 – 1,5 m

Odwodnienie i studnie

Studnie +0,093 +0,240  należy oczyścić, nadmurować ściany, wykonać pokrywę betonową, dostosować kołnierz i wpust uliczny D400 do projektowanego chodnika. Należy dostosować wysokość do projektowanego chodnika. Do studni należy wpiąć studzienki ściekowe z gotowych elementów prefabrykowanych śr. 500 mm (osadnik 0,5m) z wpustem krawężnikowo jezdniowym. Woda deszczowa będzie przepływała z wpustów do studzienek za pomocą przykanalików z rur PVC śr. 200mm. Przejście z rur przez ścianę betonową komory należy wykonać za pomocą tulei ochronnej z uszczelką. Rury PCV SN8 Dn 200 mm kielichowe z uszczelką. Włazy do studzienek typu lekkiego klasy A. Studzienki z prefabrykowanych elementów łączonych na uszczelki gumowe 
z osadnikiem do wód opadowych. Studzienki należy ustawiać na zagęszczonej podsypce gr. 20 cm i warstwie świeżego betonu gr. 10 cm. Rury należy układać na zagęszczonych podsypkach żwirowych grubości minimum 10 cm. Obsypka rur piaskiem o uziarnieniu do 16 mm.

Podziemna infrastruktura techniczna

W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z odpowiednią ostrożnością.

Należy wyregulować pionowo :

- studzienki  kanalizacyjne, (wyregulować właz za pomocą kołnierza, nie wynosić całej pokrywy)

- studzienkę telekomunikacyjną

Poszerzenie jezdni

Na poszerzeniu jezdni wykonać nawierzchnię z asfaltobetonu w dwóch warstwach: warstwa ścieralna 
z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (AC11S) o grubości po zagęszczeniu 4cm oraz warstwa profilująca z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (AC 16W) o grubości po zagęszczeniu 7cm. W celu jej wykonania frezowaniu będzie podlegać istniejąca nawierzchnia na głębokość około 4 cm, szer. 0,5 m. Poszerzenie jezdni od strony działki nr 235ograniczone krawężnikiem betonowym 15x30 zatopionym.

Roboty wykończeniowe

Podstawowym sposobem umacniania skarp jest humusowanie tych elementów warstwą grubości 10 cm 
z obsianiem mieszanką traw.

8. OŚWIETLENIE ULICZNE

Zakładany zakres prac nie obejmuje zmian w zakresie oświetlenia ulicznego.

9. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca ma obowiązek przygotować projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót
 i przedłożyć go do zatwierdzenia.

10.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Przebudowywana droga nie wprowadza negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ jest zlokalizowana w użytkowym pasie drogi. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i normami obowiązującymi w tym zakresie. Wszystkie uzgodnienia w związku z wykonaniem ww. zadania wykonawca jest zobowiązany  uzyskać własnym kosztem i staraniem

11. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

- D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

- D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

D-02.00.00		ROBOTY ZIEMNE

D-04.01.01		KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

D-04.03.01		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.04	PODBUDOWA TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-04.05.01	PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA  STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D-04.07.01	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

D-05.03.05a		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA

ŚCIERALNA

D-05.03.05b		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA

I WYRÓWNAWCZA

D-05.03.11		FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO

D-08.01.01		KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D-08.02.02		CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

D-08.03.01		BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D-08.04.01		WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM