Załącznik nr 9 do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.16.2016.II.DT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w sezonie zimowym 2016/2017 obejmujące obszar działania Obwodu Drogowego w Sulimowie na terenie gmin: Żórawina, Siechnice, Długołęka, Czernica  oraz Obwodu Drogowego w Mirosławicach na terenie gmin: Jordanów Śląski, Mietków, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Sobótka, w podziale na 17 zadań:

| Zadanie 1 | Wynajem ładowarki o pojemności łyżki min. 0,75m3 z możliwością załadunku na wysokość min. 3,2m – dla bazy w Obwodzie Drogowym w Sulimowie, w ilości do 400 godz. |
| --- | --- |
| Zadanie 2 | Wynajem ładowarki o pojemności łyżki min. 0,75m3 z możliwością załadunku na wysokość min. 3,2m – na terenie gminy Długołęka – dla bazy wyłonionej w oddzielnym przetargu, w ilości do 400 godz. |
| Zadanie 3 | Wynajem nośnika piaskarki o ładowności min. 6 Mg, typu Kiper Weiser, Nido (nowej generacji) lub równoważnego, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania i ilościowe podawanie mieszanki do posypywania dróg, w komplecie z pługiem odśnieżnym z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny samochodu), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Długołęka (nośnik oraz piaskarka Wykonawcy), w ilości do 650 godz. |
| Zadanie 4 | Wynajem nośnika piaskarki o ładowności min. 6 Mg, typu Kiper Weiser, Nido (nowej generacji) lub równoważnego, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania i ilościowe podawanie mieszanki do posypywania dróg, w komplecie z pługiem odśnieżnym z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny samochodu), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Długołęka (nośnik oraz piaskarka Wykonawcy), w ilości do 850 godz. |
| Zadanie 5 | Wynajem nośnika piaskarki o ładowności min. 6 Mg, typu Kiper Weiser, Nido (nowej generacji) lub równoważnego, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania i ilościowe podawanie mieszanki do posypywania dróg, w komplecie z pługiem odśnieżnym z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny samochodu), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Czernica i Długołęka (nośnik oraz piaskarka Wykonawcy), w ilości do 550 godz. |
| Zadanie 6 | Wynajem nośnika piaskarki o ładowności min. 6 Mg, typu Kiper Weiser, Nido (nowej generacji) lub równoważnego, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania i ilościowe podawanie mieszanki do posypywania dróg, w komplecie z pługiem odśnieżnym z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny samochodu), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Siechnice i Żórawina (nośnik oraz piaskarka Wykonawcy), w ilości do 650 godz. |
| Zadanie 7 | Wynajem nośnika piaskarki o ładowności min. 6 Mg, typu Kiper Weiser, Nido (nowej generacji) lub równoważnego, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania i ilościowe podawanie mieszanki do posypywania dróg, w komplecie z pługiem odśnieżnym z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny samochodu), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Żórawina i Siechnice (nośnik oraz piaskarka Wykonawcy), w ilości do 600 godz. |
| Zadanie 8 | Wynajem nośnika wraz z pługiem średnim z regulacją szerokości odśnieżania od 3m do 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowanym z kabiny samochodu), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Długołęka (nośnik oraz pług Wykonawcy), w ilości do 400 godz. |
| Zadanie 9 | Wynajem nośnika wraz z pługiem średnim z regulacją szerokości odśnieżania od 3m do 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowanym z kabiny samochodu), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Czernica i Długołęka (nośnik oraz pług Wykonawcy), w ilości do 400 godz. |
| Zadanie 10 | Wynajem nośnika wraz z pługiem średnim z regulacją szerokości odśnieżania od 3m do 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowanym z kabiny samochodu), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Siechnice i Żórawina. (nośnik oraz pług Wykonawcy), w ilości do 400 godz. |
| Zadanie 11 | Wynajem ładowarki Ł-200 lub Stalowa Wola lub równoważnej do prac przy obsłudze dróg powiatowych położonych w gminie Długołęka i Czernica, w ilości do 250 godz. |
| Zadanie 12 | Wynajem ładowarki Ł-200 lub Stalowa Wola lub równoważnej do prac przy obsłudze dróg powiatowych położonych w gminie Siechnice i Żórawina, w ilości do 250 godz. |
| Zadanie 13 | Wynajem nośnika piaskarki o ładowności min. 6 Mg, typu Kiper Weiser, Nido (nowej generacji) lub równoważnego, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania i ilościowe podawanie mieszanki do posypywania dróg, w komplecie z pługiem odśnieżnym z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), do prac na drogach powiatowych położonych w rejonie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach, w ilości do 1200 godz. |
| Zadanie 14 | Wynajem nośnika piaskarki o ładowności min. 6 Mg, typu Kiper Weiser, Nido (nowej generacji) lub równoważnego, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania i ilościowe podawanie mieszanki do posypywania dróg, w komplecie z pługiem odśnieżnym z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), do prac na drogach powiatowych położonych w rejonie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach, w ilości do 1200 godz. |
| Zadanie 15 | Wynajem nośnika wraz z pługiem średnim z regulacją szerokości odśnieżania od 3m do 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (nośnik oraz pług Wykonawcy), do prac na drogach powiatowych położonych w rejonie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach, w ilości do 600 godz. |
| Zadanie 16 | Wynajem nośnika wraz z pługiem ciężkim odśnieżnym z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (nośnik oraz pług Wykonawcy), do prac na drogach powiatowych położonych w rejonie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach, w ilości do 550 godz. |
| Zadanie 17 | Wynajem ładowarki o pojemności łyżki min. 0,75m3 z możliwością załadunku na wysokość min. 3,2m, dla potrzeb Obwodu Drogowego w Mirosławicach, w ilości do 550 godz. |

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wykonania usług sprzętem o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawowa forma wykazania, że urządzenie jest równoważne lub charakteryzuje się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej urządzenia.

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: teren Powiatu Wrocławskiego obejmujący rejon działania:

- Obwodu Drogowego w Sulimowie obejmujący gminy : Żórawina, Siechnice Długołęka  i Czernica.

- Obwodu Drogowego w Mirosławicach obejmujący gminy: Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków i Sobótka.

- Zasady prowadzenia akcji zimowej

- Obowiązek utrzymania przejezdności dróg i szlaków komunikacyjnych spoczywa na zarządcach dróg i szlaków kolejowych.

- Zarządy dróg i szlaków kolejowych prowadzą akcję zimową w oparciu o własny stan zatrudnienia, własne środki materiałowo – techniczne i finansowe.

- W przypadku nadmiernych opadów śnieżnych lub braku własnych środków technicznych Zarządcy Dróg korzystają ze środków obcych (odpłatnie), a kolej dodatkowo z najmu pracowników od podmiotów gospodarczych.

- W wyjątkowo niekorzystnych warunkach atmosferycznych powstałych w wyniku nadmiernych opadów śnieżnych akcja zimowa będzie prowadzona zgodnie z przepisami o działaniach w stanie kryzysu.

- Określenie pojęć

      - Śliskość zimowa to zjawisko występujące na jezdniach na skutek utworzenia się warstwy lodu albo zlodowacenia lub ubitego śniegu. Śliskość zimowa występuje w postaci gołoledzi, lodowicy oraz zlodowacenia lub śliskości śniegowej.

      - Gołoledź to cienka warstwa lodu (ok. 1 mm) powstała na powierzchni drogi na skutek zamarznięcia deszczu, mżawki lub mgły roszącej.

      - Lodowica to pokrywa lodowa o grubości od kilku milimetrów do kilku centymetrów powstała na skutek zamarznięcia na jezdni wody pochodzącej z roztopionego śniegu, lodu lub opadu deszczu.

      - Zlodowacenie lub śliskość pośniegowa tworzy się z nie usuniętego z drogi śniegu 
i zmiennych warunków atmosferycznych – śnieg zostaje ubity, a jego górna warstwa powstaje w skutek kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze.

      - Rosa to zbiór kropli wody tworzących się na powierzchni gruntu, roślin itd. Rosa powstaje w skutek kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze.

      - Szron to osad lodu o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt łusek, igiełek itp. Szron powstaje podobnie jak rosa, ale w temperaturze poniżej 0ºC.

      - Szadź (sadź) jest to osad atmosferyczny o barwie srebrzystobiałej występujący 
w postaci szczotek lodowych lub igiełek, rozdzielonych pęcherzykami powietrza, ozdobionych niekiedy rozgałęzionymi kryształkami. Szadź powstaje przy nagłym zamarznięciu bardzo małych przechłodzonych kropelek wody (mgły) na wyziębionych powierzchniach i narasta niekiedy do znacznej grubości po stronie skąd nadchodzą wilgotne masy powietrza.

      - Standardy zimowego utrzymania to określone cyframi rzymskimi stany utrzymania drogi w okresie zimowym, opisane w poniższej tabeli:

Tab. 1 – Zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej w poszczególnych standardach

| STANDARD | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |
| --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej |
| III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami, - skrzyżowaniach z koleją, - odcinkach o pochyleniu > 4%, - przystankach autobusowych, - innych miejscach ustalonych przez zarząd, | luźny - 6 godz., zajeżdżony - występuje zaspy - lokalnie 6 godz., języki śniegowe - lokalnie 6 godz., | w miejscach wyznaczonych gołoledź - 5 godz. szron - 5 godz. szadź - 5 godz. pośniegowa - 6 godz. lodowica - 5 godz. |
|  |  | dopuszcza się utrudnienia dla samochodów osobowych |  |
| IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | luźny - 8 godz. zajeżdżony - występuje zaspy - 8 godz. języki śnieżne – występują | w miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. pośniegowa - 10 godz. lodowica - 8 godz. |
|  |  | dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. |  |
| V | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp. Odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | luźny - 16 godz. zajeżdżony - występuje nabój śnieżny - występuje zaspy - występują do 24 godz. | w miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. |
|  |  | dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. |  |
| VI | Jezdnia zaśnieżona, prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi. | luźny - występuje zajeżdżony - występuje nabój śnieżny - występuje zaspy - występują do 48 godz. | w miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości poodśnieżaniu - 24 godz. |
|  |  | dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz. |  |

- Zasady zimowego utrzymania dróg

Drogi powiatowe na terenie Powiatu Wrocławskiego podzielone zostały na następujące standardy zimowego utrzymania: III, IV, V, VI, różniące się stanem utrzymania jezdni oraz dopuszczalnymi odstępstwami w zakresie zaśnieżenia jezdni i występowania śliskości.

Wyróżnia się następujące standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych:

III  STANDARD

  - ODŚNIEŻANIE

Drogi odśnieżane będą na całej długości i szerokości.

Dopuszcza się:

- występowanie luźnego śniegu do 6 godz.,

- zaleganie na jezdni zajeżdżonego śniegu, lokalne występowanie zasp i języków śnieżnych do 6 godz. od ustania opadów śniegu,

- możliwość występowania utrudnień w ruchu dla samochodów osobowych.

  - ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI

Zwalczanie śliskości odbywać się będzie mieszaniną środków chemicznych i materiałów uszorstniających lub tylko uszorstniających w takich miejscach jak:

- skrzyżowanie z drogami,

- skrzyżowanie z PKP,

- odcinki o pochyleniu > 4%,

- przystanki autobusowe,

- inne miejsca, w zależności od warunków lokalnych i atmosferycznych.

W miejscach ustalonych do posypywania dopuszcza się występowanie:

- gołoledzi, szronu, lodowicy do 5 godz.,

- śliskości pośniegowej do 6 godz.

IV  STANDARD

- ODŚNIEŻANIE

Drogi odśnieżane będą na całej długości i szerokości.

Dopuszcza się:

- zaleganie na jezdni zajeżdżonego śniegu oraz lokalne wystąpienie języków śnieżnych,

- wystąpienie luźnego śniegu i zasp do 8 godz. od ustania opadów śniegu,

- przerw w komunikacji do 8 godz. od ustania opadów śniegu,

- ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI

Zwalczanie śliskości odbywać się będzie mieszaniną środków chemicznych i materiałów uszorstniających lub tylko uszorstniających w miejscach decydujących o możliwości ruchu tam gdzie występowanie śliskości zimowej mogłoby uniemożliwić ruch pojazdów.

Do takich miejsc zakwalifikowano:

- miejsca o pochyleniu podłużnym > 4%,

- skrzyżowania z drogami krajowymi i wojewódzkimi,

- skrzyżowania z PKP.

W miejscach ustalonych do posypywania dopuszcza się występowanie:

- gołoledzi i lodowicy do 8 godz.,

- śliskości pośniegowej do 10 godz.

V  STANDARD

- ODŚNIEŻANIE

Odśnieżanie odbywać się będzie na całej szerokości jezdni, a w miejscach gdzie występują zaspy śnieżne, odśnieżany będzie jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Dopuszcza się występowanie po ustaniu opadów śniegu:

- luźnego śniegu do 16 godz.,

- zajeżdżonego śniegu,

- naboju śnieżnego,

- zasp i przerw w komunikacji do 24 godz.

- ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI

Zwalczanie śliskości odbywać się będzie mieszanką środków chemicznych i materiałów uszorstniających lub tylko uszorstniających w takich miejscach jak:

- skrzyżowanie z drogami krajowymi i wojewódzkimi,

- skrzyżowanie z PKP,

- odcinki o pochyleniu > 4%.

W miejscach ustalonych do posypywania dopuszcza się występowanie:

- gołoledzi do 8 godz.,

- występowanie śliskości pośniegowej w okresie występowania zjawiska.

VI  STANDARD

- ODŚNIEŻANIE

Odśnieżanie prowadzi się interwencyjnie w zależności od potrzeb.

Dopuszcza się wystąpienie po ustaniu opadów śniegu:

- luźnego śniegu,

- zajeżdżonego śniegu,

- naboju śnieżnego,

- zasp do 48 godz. + przerwy w ruchu

- ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI

Prowadzi się zwalczanie śliskości w miejscach decydujących o możliwości ruchu. W miejscach tych dopuszcza się wystąpienie wszystkich rodzajów śliskości do 24 godz. po ustaniu zjawiska.

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić sprzęt i potencjał kadrowy do realizacji zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi na terenie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia oraz zaleceniami Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest zakupić we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednie wyposażenie sprzętu, takie jak: akumulator, lampy błyskowe, lampy reflektorowe, lampy obrysowe.

- Wykonawca oznakuje sprzęt do realizacji zamówienia we własnym zakresie.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania sprzętu w stałej gotowości technicznej oraz pokrycia wszystkich kosztów naprawy sprzętu, kosztów paliwa i eksploatacji.

- Wykonawca jest zobowiązany, aby obsługa i jednostki sprzętowe, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadały kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia i dopuszczenia niezbędne do wykonywania prac objętych niniejszą umową.

- W razie powstania awarii lub innych istotnych okoliczności uniemożliwiających pracę objętego umową  sprzętu, Wykonawca niezwłocznie telefonicznie lub osobiście powiadomi o tym Zamawiającego i zapewni jednostkę zastępczą, o takich samych parametrach technicznych, bądź obsługę operatorską zastępczą, spełniających wymagania określone w § 2 ust. 1.

- Wykonawca w ramach wykonywania usługi, o której mowa w § 2 zobowiązuje się do:

- pełnienia dyżuru  w bazie Zamawiającego …………………………………...,

- pełnienia gotowości technicznej w czasie, kiedy Wykonawca nie znajduje się w bezpośredniej dyspozycji Zamawiającego; gotowość techniczna liczona będzie od wydania decyzji, o której mowa w § 3 ust.1.

- pełnienie dyżuru domowego,

- na polecenie Zamawiającego wykonywanie prac przez wykazany sprzęt i operatora  związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

- Wykonawca wyposaży w telefon komórkowy operatora jednostki sprzętowej. Koszt zakupu telefonu komórkowego jak również opłat z tytułu korzystania z niego ponosi Wykonawca.

- Operator sprzętu winien posiadać włączony telefon w czasie wykonywania prac zimowego utrzymania dróg.

- Wykonawca po podpisaniu niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

- Wykonanie usług na wniosek Zamawiającego będzie podlegało monitoringowi za pomocą specjalistycznego urządzenia do rejestracji parametrów pracy sprzętu.

- Na wniosek Zamawiającego Wykonawca podstawi oraz udostępni przedmiotową jednostkę sprzętową do montażu lub demontażu ww. urządzenia wraz z oprzyrządowaniem do monitorowania sprzętu, w miejsce montażu/demontażu, wskazane przez Zamawiającego.

- Zamawiający zamontuje w pojeździe Wykonawcy sprawne urządzenie, które podlega zwrotowi        
w terminie 7 dni od dnia zakończenia realizacji niniejszej umowy w stanie nie pogorszonym.

- Koszty ww. montażu  oraz demontażu pokryje Zamawiający.

- Wykonawca po zamontowaniu urządzenia monitorującego zobowiązuje się, do:

- używania go zgodnie z jego przeznaczeniem,

- utrzymania w należytym stanie,

- nie udostępniania osobom trzecim,

- zgłaszania wszelkich usterek urządzenia.

- Koszt naprawy ewentualnych usterek urządzenia powstałych z winy Wykonawcy ponosi  Wykonawca.

- W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną informację powypadkową.

- Obsługujący sprzęt (operatorzy sprzętu) są zobowiązani do:

- realizacji zadań ustalonych przez dysponenta bazy zgodnie z zasadami określonymi w planie zimowego utrzymania dróg.

- meldowania telefonicznie (za pomocą telefonu komórkowego) dysponentowi bazy o realizacji poszczególnych zadań, stwierdzonych utrudnieniach, zmianach warunków atmosferycznych, wypadkach i innych ważniejszych wydarzeniach.

- Terminy realizacji zadań

- Umowa zostaje zawarta na okres: od 01.11.2016r. do 15.04.2017r.

- Czynności, o których mowa w pkt 8 ppkt. 1) – 4), Wykonawca realizować będzie w sezonie zimowym 2016/2017 w  okresie trwania akcji zimowego utrzymania dróg, wyznaczonym przez Zamawiającego w zależności od warunków atmosferycznych.

- Decyzja o rozpoczęciu oraz o zakończeniu akcji zimowego utrzymania dróg w sezonie 2016/2017 zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie oraz drogą mailową za potwierdzeniem odbioru z 48 godzinnym wyprzedzeniem.

- Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, są Panie: Dorota Lepczyńska tel.71/ 72 21 738 lub fax. 71/ 72 21 740 od poniedziałku do piątku w godz. 1000 – 1500 lub pocztą elektroniczną na adres: przetargi-wdit@powiatwroclawski.pl oraz  kierownik Obwodu Drogowego w Sulimowie Pan Tadeusz Wojciechowski tel. 71/ 311 66 16 oraz kierownik Obwodu Drogowego w Mirosławicach Pan Krzysztof Filipiuk tel. 71/316 22 45.

# Text boxes

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG

III.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE