- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest omówienie wyników badań gleb na terenach użytkowanych rolniczo oraz zagrożonych zanieczyszczeniem na obszarze powiatu wrocławskiego.

Tabela 1 - DANE OGÓLNE

| L.p. | Miejsce pobrania próbki |
| --- | --- |
|  | Gmina | Obręb | Nr działki | Współrzędne geograficzne w układzie WGS 84 |
|  |  |  |  | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna |
| 1 | Mietków | Stróża | 267/1 | 51º 0’ 29,20”N | 16º 39’ 26,58”E |
| 2 | Kąty Wrocławskie | Sośnica-Różaniec | 185/4 | 51º 1’ 45,58”N | 16º 48’ 3,48”E |
| 3 | Kobierzyce | Cieszyce | 76 | 50º 55’ 55,3”N | 16º 54’ 21,6”E |
| 4 | Sobótka | Strzegomiany | 377/100 | 50º 53’ 41,05”N | 16º 46’ 13,44”E |
| 5 | Jordanów Śląski | Dankowice | 247/1 | 50º 50’ 46,15”N | 16º 52’ 37,72”E |
| 6 | Jordanów Śląski | Winna Góra | 59/24 | 50º 50’ 14,32”N | 16º 47’ 43,99”E |
| 7 | Żórawina | Brzeście | 52/9 | 50º 55’ 31,88”N | 17º 0’ 34,37”E |
| 8 | Siechnice | Sulęcin-Szostakowice | 19/2 | 50º 59’ 44,4”N | 17º 8’ 25,51”E |
| 9 | Kąty Wrocławskie | Mokronos Dolny | 93/3 | 51º 4’ 9,41”N | 16º 56’ 14,31”E |
| 10 | Kąty Wrocławskie | Nowa Wieś Wrocławska | 51/6 | 51º 2’ 35,78”N | 16º 56’ 16,25”E |
| 11 | Kąty Wrocławskie | Pietrzykowice | 314/1 | 51º 2’ 26,98”N | 16º 53’ 46,67”E |
| 12 | Kąty Wrocławskie | Sośnica-Różaniec | 80/2 | 51º 1’ 58,29”N | 16º 47’ 45,15”E |
| 13 | Kąty Wrocławskie | Sadowice | 131 | 51º 3’ 43,03”N | 16º 48’ 40,58”E |
| 14 | Kobierzyce | Tyniec Mały | 127/14 | 51º 1’ 8,9”N | 16º 54’ 24,29”E |
| 15 | Kobierzyce | Domasław | 46/14 | 51º 0’ 50,73”N | 16º 56’ 37,94”E |
| 16 | Kobierzyce | Małuszów | 138 | 51º 0’ 49,54”N | 16º 52’ 39,01”E |
| 17 | Jordanów Śląski | Jordanów Śląski | 159/39 | 50º 52’ 6,24”N | 16º 51’ 38,26”E |
| 18 | Jordanów Śląski | Jordanów Śląski | 248 | 50º 52’ 36,72”N | 16º 50’ 57,26”E |
| 19 | Czernica | Łany | 45/3 | 51º 5’ 5,57”N | 17º 9’ 52,15”E |
| 20 | Długołęka | Łozina | 171/5 | 51º 13’ 25,88”N | 17º 10’ 2,78”E |
| 21 | Długołęka | Januszkowice | 320/3 | 51º 13’ 43,43”N | 17º 15’ 58,91”E |
| 22 | Siechnica | Zacharzyce | 76/3 | 51º 2’ 0,26”N | 17º 6’ 9,02”E |
| 23 | Siechnica | Siechnice | 285/31 | 51º 2’ 11,51”N | 17º 8’ 19,72”E |

- POBIERANIE I TRANSPORT PRÓBEK

  - Data pobierania

Poboru próbek gleb dokonał pracownik CBiDGP Sp. z o.o. w dniach:

- 26.10.2012 (punkty: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18)

- 27.10.2012 (punkty: 7, 14, 15, 20, 21)

- 30.10.2012 (punkty: 8, 9, 16, 19, 22, 23)

Warunki atmosferyczne

- 26.10.2012 - zachmurzenie umiarkowane, brak opadów

- 27.10.2012 - zachmurzenie duże, opady śniegu z deszczem

- 30.10.2012 - zachmurzenie umiarkowane, brak opadów

Zakres wykonywanych prac

- pobór próbek gleb do badań fizyko-chemicznych

- transport pobranych próbek do laboratorium

Pobieranie próbek

Poboru próbek gleb dokonano do specjalnie przygotowanych pojemników zgodnie z obowiązującą normą PN-R-04031:1997 oraz z procedurą badawczą PB-150/12.2011 wyd. I z dnia 16.12.2012r. obowiązującą w CBiDGP. Sp. z o.o.

Zgodnie ze zleceniem klienta z każdej działki do analizy dostarczono po jednej próbce laboratoryjnej, w której w skład wchodziły uśrednione próbki pierwotne (punkty poboru zaznaczone na mapach ewidencyjnych).

Próbki laboratoryjne uśredniano z minimum pięciu próbek pierwotnych.

Próbki pierwotne zgodnie z uzgodnieniami z przedstawicielem klienta pobrano głównie z obrzeży każdej działki z głębokości 0÷0,2 m.

Podane w tabeli 1 współrzędne geograficzne dotyczą orientacyjnego położenia danej działki.

Transport próbek

Próbki gleb dostarczono do laboratorium w dniu pobrania. W trakcie pobierania jak 
i transportu postępowano zgodnie z PN-ISO 5667-14:2004.

- METODYKA PRAC BADAWCZYCH

Badania laboratoryjne

Zakres badań fizyko-chemicznych gleb obejmował oznaczenie następujących parametrów:

- odczyn, makroelementy (przyswajalny fosfor, przyswajalny potas, przyswajalny magnez) i mikroelementy (przyswajalny mangan, przyswajalny cynk, przyswajalna miedź, przyswajalne żelazo), skład granulometryczny, ogólny węgiel organiczny, metale ciężkie (cynk, miedź, ołów, nikiel, kadm,

chrom, arsen, rtęć), siarka siarczanowa (punkty: 1 ÷ 8),

- odczyn, makroelementy (przyswajalny fosfor, przyswajalny potas, przyswajalny magnez) i mikroelementy (przyswajalny mangan, przyswajalny cynk, przyswajalna miedź, przyswajalne żelazo)skład granulometryczny, ogólny węgiel   organiczny, metale ciężkie (cynk, miedź, ołów, kadm), siarka siarczanowa,  benzo(a)piren (punkty: 9 ÷ 23) oraz tylko w punkcie 13 dodatkowo zasolenie.

Wszystkie wyżej wymienione parametry są parametrami akredytowanymi.

Badanie parametrów takich jak: ogólny węgiel organiczny, metale ciężkie (cynk, miedź, ołów, nikiel, kadm, chrom, arsen, rtęć) zostały wykonane przez Wykonawcę –

CBiDGP Sp. z o. o., akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji – Certyfikat AB-418.

Badane parametry takie jak: odczyn, makroelementy (odczyn, przyswajalny fosfor, przyswajalny potas, przyswajalny magnez) i mikroelementy (przyswajalny mangan, przyswajalny cynk, przyswajalna miedź, przyswajalne żelazo), skład granulometryczny, siarka siarczanowa, zasolenie są parametrami akredytowanymi podzlecanymi. Podzlecenie zostało wykonane w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu, akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji – Certyfikat AB-779

Metodyka badań:

Ogólny węgiel organiczny: PN-EN 13137:2004 „ Charakteryzowanie odpadów. Oznaczanie ogólnego węgla organicznego (OWO) w odpadach, szlamach i osadach”.

Metale ciężkie (cynk, miedź, ołów, nikiel, kadm, chrom, arsen): PB-114/01.2012 wyd. III z dnia 20.01.2012 r. „Oznaczanie wybranych pierwiastków techniką atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie.”

Benzo(a)piren: PB-55/01.2012 wyd V z dnia 30.01.2012 r. „Gleby/grunty, odpady, osady. Oznaczenie w glebach/gruntach, odpadach, osadach metodą HPLC po ekstrakcji w ultradźwiękach.”

Rtęć: PB-76/01.2012 wyd. V z dnia 20.01.2012 r. „Oznaczanie rtęci przy użyciu analizatora AMA 254.”

Przyswajalny fosfor: PN-R-04023:1996 I 01/PN-R-04023:1996 edycja 2, 01.08.2009r. „Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawartości przyswajalnego fosforu w glebach mineralnych”

Przyswajalny potas: PN-R-04022:1996+AZ1:2002 I 01/PN-R-04022:1996 edycja 2, 01.08.2009r „Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawartości przyswajalnego potasu w glebach mineralnych”

Przyswajalny magnez: PN-R-04020:1994+AZ1:2004 „Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawartości przyswajalnego magnezu”

Przyswajalny cynk: PN-93/R-04016 „Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawartości przyswajalnego cynku”

Przyswajalny mangan: PN-92/R-04019 „Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawartości przyswajalnego manganu”

Przyswajalne żelazo: PN-R-04021:1994 „Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawartości przyswajalnego żelaza”

Przyswajalna miedź: PN-92/R-04017 „Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawartości przyswajalnej miedzi”

Skład granulometryczny: PB 42 edycja 3 z dnia 01.05.2010 r.

Siarka siarczanowa: PB 06 edycja 4 z dnia 01.05.2010 r

Zasolenie: PB 20 edycja 4 z dnia 01.05.2010 r.

- WYNIKI, OMÓWIENIE ORAZ OCENA WYNIKÓW BADAŃ GLEB

- Metale ciężkie oraz benzo(a)piren

Oceny stopnia skażenia gleb/gruntów dokonano na podstawie obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165, poz. 1359).

Zgodnie z polskim prawodawstwem wartość dopuszczalną stężeń w glebie lub ziemi ustala się w trzech etapach:

1) etap pierwszy - ustalenie listy substancji, których wystąpienie jest spodziewane ze względu na prowadzoną na danej nieruchomości lub w jej sąsiedztwie działalność;

2) etap drugi - przeprowadzenie pomiarów wstępnych, których celem jest ustalenie czy substancje, o których mowa w pkt 1, faktycznie występują;

3) etap trzeci - badania szczegółowe w celu określenia stężeń substancji ustalonych i wskazanie zakresu i sposobu przeprowadzenia rekultywacji gleby lub ziemi.

Glebę lub ziemię uznaje się za zanieczyszczoną, gdy stężenie co najmniej jednej substancji przekracza wartość dopuszczalną.

W polskim prawodawstwie określa się standardy jakości gleby lub ziemi, z uwzględnieniem ich funkcji aktualnej i planowanej, dla następujących grup rodzajów gruntów:

1) grupa A - nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy – „Prawo wodne” oraz przepisów „O ochronie przyrody”.

2) grupa B - grunty zaliczone do użytków rolnych, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnych oraz terenów komunikacyjnych;

3) grupa C - tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne.

Zgodnie z obowiązującym w rejonie punktu poboru planem zagospodarowania przestrzennego lub studium (w przypadku, gdy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego) działki, z których pobierano próbki gleb klasyfikuje się jako teren zaliczany do grupy „B” oraz do grupy „C”.

Tabela 2 - WARTOŚCI DOPUSZCZALNE STĘŻEŃ W GLEBIE LUB ZIEMI (mg/kg suchej masy)

| Lp. | Zanieczyszczenie | Grupa A | Grupa B | Grupa C | Objaśnienia - Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Głębokość [m ppt] |  |
|  |  |  | 0-0.3 | 0.3-15.0 | >15 | 0-2 | 2-15 |  |
|  |  |  |  | Wodoprzepuszczalność gruntów [m/s] |  |
|  |  |  |  | do | poniżej | do | poniżej |  | do | poniżej |  |
|  |  |  |  | 1x10-7 | 1x10-7 |  | 1x10-7 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. METALE |
| 1 | Arsen | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 55 | 60 | 25 | 100 |  |
| 2 | Chrom | 50 | 150 | 150 | 190 | 150 | 380 | 500 | 150 | 800 |  |
| 3 | Cynk | 100 | 300 | 350 | 300 | 300 | 720 | 1.000 | 300 | 3.000 |  |
| 4 | Kadm | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 | 15 | 6 | 20 |  |
| 5 | Miedź | 30 | 150 | 100 | 100 | 100 | 200 | 600 | 200 | 1.000 |  |
| 6 | Nikiel | 35 | 100 | 50 | 100 | 70 | 210 | 300 | 70 | 500 |  |
| 7 | Ołów | 50 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | 200 | 1.000 |  |
| 8 | Rtęć | 0.5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 30 | 4 | 50 |  |
| III/D WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE |
| 1 | Benzo(a)piren | 0.02 | 0.03 | 5 | 10 | 5 | 40 | 50 | 5 | 40 |  |

Tabela 3 - WYNIKI BADAŃ DOTYCZĄCE METALI CIĘŻKICH ORAZ BENZO(a)PIRENU

| Nr PRÓBKI | OPIS: Nr działki; Gmina; Obręb | OWO | As | Cr | Zn | Cd | Ni | Cu | Pb | Hg | Benzo(a)piren | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/kg s.m. |  |
| 8931/ZL1/12 | 267/1; Mietków; Stróża | <5000 | <5,0 | 26,2 | 21,6 | <0,50 | 7,93 | 9,94 | 15,6 | <0,25 | - | - |
| 8932/ZL1/12 | 185/4; Kąty Wrocławskie; Sośnica-Różaniec | <5000 | <5,0 | 30,7 | 25,1 | <0,50 | 10,2 | 11,7 | 20,1 | <0,25 | - | w tym tereny rolnicze |
| 8933/ZL1/12 | 76; Kobierzyce; Cieszyce | <5000 | <5,0 | 19,3 | 28,9 | <0,50 | 10,2 | 7,10 | 13,2 | <0,25 | - | - |
| 8934/ZL1/12 | 377/100; Sobótka; Strzegomiany | <5000 | <5,0 | 28,2 | 30,2 | <0,50 | 11,7 | 10,8 | 19,3 | <0,25 | - | - |
| 8935/ZL1/12 | 247/1; Jordanów Śląski; Dankowice | <5000 | <5,0 | 25,1 | 32,8 | <0,50 | 10,9 | 13,7 | 20,5 | <0,25 | - | w tym tereny rolnicze |
| 8936/ZL1/12 | 59/24; Jordanów Śląski; Winna Góra | <5000 | <5,0 | 21,2 | 33,2 | <0,50 | 8,91 | 11,5 | 18,6 | <0,25 | - |  |
| 8937/ZL1/12 | 52/9; Żórawina; Brzeście | <5000 | <5,0 | 25,7 | 30,3 | <0,50 | 9,15 | 11,8 | 20,2 | <0,25 | - |  |
| 8938/ZL1/12 | 51/6; Kąty Wrocławskie; Nowa Wieś Wrocławska | <5000 | - | - | 30,4 | <0,50 | - | 17,3 | 19,9 | - | <0,010 |  |
| 8939/ZL1/12 | 314/1; Kąty Wrocławskie; Pietrzykowice | <5000 | - | - | 27,1 | <0,50 | - | 15,2 | 17,8 | - | 0,033 |  |
| 8940/ZL1/12 | 80/2; Kąty Wrocławskie; Sośnica-Różaniec | <5000 | - | - | 31,7 | <0,50 | - | 18,2 | 21,0 | - | 0,072 | działka przy A4 |
| 8941/ZL1/12 | 131; Kąty Wrocławskie; Sadowice | <5000 | - | - | 27,4 | <0,50 | - | 17,3 | 19,1 | - | <0,010 |  |
| 8942/ZL1/12 | 127/14; Kobierzyce; Tyniec Mały | <5000 | - | - | 25,4 | <0,50 | - | 18,2 | 16,4 | - | <0,010 |  |
| 8943/ZL1/12 | 46/14; Kobierzyce; Domasław | <5000 | - | - | 29,1 | <0,50 | - | 17,1 | 15,8 | - | 0,024 |  |
| 8944/ZL1/12 | 159/39; Jordanów Śląski; Jordanów Śląski | <5000 | - | - | 26,0 | <0,50 | - | 14,4 | 16,7 | - | 0,057 | działka przy A8 |
| 8945/ZL1/12 | 248; Jordanów Śląski; Jordanów Śląski | <5000 | - | - | 23,1 | <0,50 | - | 16,1 | 15,4 | - | 0,021 |  |
| 8946/ZL1/12 | 171/5; Długołęka; Łozina | <5000 | - | - | 31,0 | <0,50 | - | 17,2 | 20,1 | - | <0,010 |  |
| 8947/ZL1/12 | 320/3; Długołęka; Januszokwice | <5000 | - | - | 28,3 | <0,50 | - | 16,2 | 19,2 | - | <0,010 |  |
| 9005/ZL1/12 | 19/2; Siechnice; Sulęcin-Szostakowice | <5000 | <5,0 | 26,1 | 30,7 | <0,50 | 12,2 | 18,1 | 18,7 | <0,25 | - |  |
| 9006/ZL1/12 | 76/3; Siechnice; Zacharzyce | <5000 | - | - | 24,1 | <0,50 | - | 14,2 | 15,6 | - | 0,059 | działka przy drodze |
| 9007/ZL1/12 | 285/31; Siechnice; Siechnice | <5000 | - | - | 29,8 | <0,50 | - | 15,6 | 17,1 | - | <0,010 |  |
| 9008/ZL1/12 | 45/3; Czernica; Łany | <5000 | - | - | 33,2 | <0,50 | - | 17,1 | 18,6 | - | <0,010 |  |
| 9009/ZL1/12 | 138; Kobierzyce; Małuszów | <5000 | - | - | 28,7 | <0,50 | - | 15,1 | 17,6 | - | <0,010 |  |
| 9010/ZL1/12 | 93/3; Kąty Wrocławskie; Mokronos Dolny | <5000 | - | - | 30,2 | <0,50 | - | 17,2 | 19,1 | - | 0,041 |  |

Legenda:

Kolor zielony 	– tereny rolnicze: grupa B

Kolor szary 	– tereny przemysłowe: grupa C

- Odczyn gleby

Wskaźnik pH gleby jest wyznacznikiem jej kwasowości lub zasadowości. Odczyn gleby wpływa na rozpuszczalność składników mineralnych w glebie i na ich dostępność dla roślin.

W zakresie odczynu (pH) gleb podział wprowadzony przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze wyodrębnia 5 zakresów wartości pH oznaczonego w roztworze 1 M KCl.

Tabela 4

| Klasa zawartości | Ocena odczynu | Zakres pH |
| --- | --- | --- |
| V | bardzo kwaśny | < 4,5 |
| IV | kwaśny | 4,6 ÷ 5,5 |
| III | lekko kwaśny | 5,6 ÷ 6,5 |
| II | obojętny | 6,6 ÷ 7,2 |
| I | zasadowy | > 7,2 |

- Makroelementy (P, K, Mg)

Rośliny do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują podstawowych makroelementów. Niedobór składników pokarmowych wpływa na gorszą kondycję, wygląd i plonowanie roślin. Polska norma PN-R-04023:1996 podaje wartości graniczne fosforu przyswajalnego dla pięciu klas gleby mineralnej.

Tabela 5

| Klasa zawartości | Ocena zawartości | Zawartość fosforu w mg/100 g gleby |
| --- | --- | --- |
| V | bardzo niska | < 5,0 |
| IV | niska | 5,1 ÷ 10,0 |
| III | średnia | 10,1 ÷ 15,0 |
| II | wysoka | 15,1 ÷ 20,0 |
| I | bardzo wysoka | > 20,1 |

Zawartość przyswajalnego potasu w glebach mineralnych jest przyjmowana w pięciu zakresach wg PN-R-04023:1996.

Tabela 6

| Klasa zawartości | Ocena zawartości | Zawartość potasu w mg/100 g gleby |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bardzo lekkie | Lekkie | Średnie | Ciężkie |
| V | bardzo niska | < 2,5 | < 5,0 | < 7,5 | < 10,0 |
| IV | niska | 2,6÷7,5 | 5,1÷10,0 | 7,6÷12,5 | 10,1÷15,0 |
| III | średnia | 7,6÷12,5 | 10,1÷15,0 | 12,6÷20,0 | 15,1÷25,0 |
| II | wysoka | 12,6÷17,5 | 15,1÷20,0 | 20,1÷25,0 | 25,1÷30,0 |
| I | bardzo wysoka | > 17,6 | > 20,1 | > 25,1 | > 30,1 |

Zawartość przyswajalnego magnezu jest przyjmowana w pięciu zakresach.

Tabela 7

| Klasa zawartości | Ocena zawartości | Zawartość magnezu w mg/100 g gleby |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bardzo lekkie | Lekkie | Średnie | Ciężkie |
| V | bardzo niska | < 1,0 | < 2,0 | < 3,0 | < 4,0 |
| IV | niska | 1,1÷2,0 | 2,1÷3,0 | 3,1÷5,0 | 4,1÷6,0 |
| III | średnia | 2,1÷4,0 | 3,1÷5,0 | 5,1÷7,0 | 6,1÷10,0 |
| II | wysoka | 4,1÷6,0 | 5,1÷7,0 | 7,1÷9,0 | 10,1÷14,0 |
| I | bardzo wysoka | > 6,1 | > 7,1 | > 9,1 | > 14,1 |

- Siarka siarczanowa S-SO4

Siarka występuje w glebach w różnych formach, ale z punktu widzenia rolnictwa i ochrony środowiska najważniejszą formą jest siarka siarczanowa. Ta forma siarki, oprócz azotu, fosforu, potasu i magnezu jest podstawowym składnikiem pokarmowym dla roślin, a zatem decyduje o poziomie i jakości plonów. Jest ona również wskaźnikiem antropogenicznym zanieczyszczenia środowiska glebowego. Wyróżnia się cztery stopnie zawartości siarki siarczanowej w glebach.

Stopnie I, II, III określają (niską, średnią, wysoką) zawartość S-SO4, natomiast stopień IV zawartość podwyższoną wskutek antropopresji, informuje o aktualnym lub dawnym oddziaływaniu nadmiernej emisji SO2 ze źródeł lokalnych, bądź dalekiego transportu.

Tabela 8

| Symbol grupy | Grupa gleb | Stopień zawartości siarki (mg S-SO4/100 g gleby) |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| A | gleby lekkie (0-20 % frakcji 0,02 mm) | < 1,5 | 1,6 ÷ 2,5 | 2,6 ÷ 3,5 | > 3,5 |
| B | gleby średnie (21-35 % frakcji 0,02 mm) | < 2,0 | 2,1 ÷ 3,0 | 3,1 ÷ 4,0 | > 4,0 |
| C | gleby ciężkie (0-35 % frakcji 0,02 mm) | < 2,5 | 2,6 ÷ 3,5 | 3,6 ÷ 5,0 | > 5,0 |
| D | gleby mineralno-organiczne (10-20 % materii organicznej) | < 3,0 | 3,1 ÷ 5,0 | 5,1 ÷ 10,0 | > 10,0 |
| E | gleby organiczne (20 % materii organicznej) | < 5,0 | 5,1 ÷ 10,0 | 10,1 ÷ 15,0 | > 15,0 |

- Mikroelementy (Cu, Zn)

W badaniach gleb wyróżnia się formę całkowitą oraz przyswajalną zawartości mikroelementów. Z punktu widzenia potrzeb pokarmowych roślin podstawowe znaczenie ma zawartość form przyswajalnych.

Tabela 9

| Klasa zawartości | Ocena zawartości | Miedź mg/kg |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bardzo lekkie | Lekkie | Średnie | Ciężkie |
| III | niska | < 0,9 | < 1,6 | < 2,3 | < 5,0 |
| II | średnia | 0,9 – 2,5 | 1,6 – 4,9 | 2,3 – 6,7 | 5,0 – 15,0 |
| I | wysoka | > 2,5 | > 4,9 | > 6,7 | > 15,0 |
| Klasa zawartości | Ocena zawartości | Cynk mg/kg |
| III | niska | < 0,7 | < 1,4 | < 4,6 | < 11,5 |
| II | średnia | 0,7 – 3,3 | 1,4 – 6,3 | 4,6 – 20,5 | 11,5 – 51,1 |
| I | wysoka | > 3,3 | > 6,3 | > 20,5 | > 51,1 |

- Zasolenie

Zasolenie gleb związane jest z występowaniem w roztworze glebowym kationów zasadowych.

- Granulometria

GRUPA GRANULOMETRYCZNA – określa się ją na podstawie procentowego udziału frakcji:
· Utwory kamieniste (kamienie)
· Utwory żwirowe (żwiry)
· Utwory piaszczyste (piaski)
· Utwory gliniaste (gliny)
· Utwory ilaste (iły)
· Utwory pyłowe (pyły)

Podział gleb na tzw. kategorie agronomiczne ze względu na ich skład granulometryczny:
I kategoria - gleby bardzo lekkie (do 10% części spławialnych)
II kategoria - gleby lekkie (10-20% części spławialnych) 
III kategoria - gleby średnie (20-35% części spławialnych) 
IV kategoria - gleby ciężkie (ponad 35% części spławialnych)

Tabela 10- OCENA WYNIKÓW BADAŃ – P, K, Mg przyswajalny

| Numer próbki | OPIS: Nr działki; Gmina; Obręb | Klasa zawartości/ ocena odczytu pH | Formy przyswajalne | Stopień zawartości S-SO4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Klasa zawartości / ocena zawartości P2O5 | Klasa zawartości / ocena zawartości K2O | Klasa zawartości / ocena zawartości Mg |  |
| 8931/ZL1/12 | 267/1; Mietków; Stróża | III – lekko kwaśny | II – wysoka | III – średnia | II – wysoka | I |
| 8932/ZL1/12 | 185/4; Kąty Wrocławskie; Sośnica-Różaniec | III – lekko kwaśny | I – bardzo wysoka | IV – niska | III – średnia | I |
| 8933/ZL1/12 | 76; Kobierzyce; Cieszyce | III – lekko kwaśny | IV – niska | IV – niska | I – bardzo wysoka | I |
| 8934/ZL1/12 | 377/100; Sobótka; Strzegomiany | III – lekko kwaśny | IV – niska | III – średnia | II – wysoka | I |
| 8935/ZL1/12 | 247/1; Jordanów Śląski; Dankowice | II – obojętny | I – bardzo wysoka | III – średnia | III – średnia | I |
| 8936/ZL1/12 | 59/24; Jordanów Śląski; Winna Góra | II – obojętny | IV – niska | V – bardzo niska | III – średnia | I |
| 8937/ZL1/12 | 52/9; Żórawina; Brzeście | II – obojętny | I – bardzo wysoka | I – bardzo wysoka | III – średnia | I |
| 8938/ZL1/12 | 51/6; Kąty Wrocławskie; Nowa Wieś Wrocławska | I – zasadowy | II – wysoka | III – średnia | IV – niska | IV |
| 8939/ZL1/12 | 314/1; Kąty Wrocławskie; Pietrzykowice | II – obojętny | IV – niska | IV – niska | IV – niska | I |
| 8940/ZL1/12 | 80/2; Kąty Wrocławskie; Sośnica-Różaniec | III – lekko kwaśny | III – średnia | V – bardzo niska | III – średnia | I |
| 8941/ZL1/12 | 131; Kąty Wrocławskie; Sadowice | V – bardzo kwaśny | II – wysoka | IV – niska | III – średnia | I |
| 8942/ZL1/12 | 127/14; Kobierzyce; Tyniec Mały | III – lekko kwaśny | IV – niska | III – średnia | II – wysoka | I |
| 8943/ZL1/12 | 46/14; Kobierzyce; Domasław | II – obojętny | I – bardzo wysoka | I – bardzo wysoka | III – średnia | I |
| 8944/ZL1/12 | 159/39; Jordanów Śląski; Jordanów Śląski | III – lekko kwaśny | I – bardzo wysoka | I – bardzo wysoka | II – wysoka | I |
| 8945/ZL1/12 | 248; Jordanów Śląski; Jordanów Śląski | II – obojętny | I – bardzo wysoka | III – średnia | II – wysoka | I |
| 8946/ZL1/12 | 171/5; Długołęka; Łozina | V – bardzo kwaśny | IV – niska | IV – niska | V – bardzo niska | I |
| 8947/ZL1/12 | 320/3; Długołęka; Januszokwice | IV – kwaśny | V – bardzo niska | V – bardzo niska | III – średnia | I |
| 9005/ZL1/12 | 19/2; Siechnice; Sulęcin-Szostakowice | III – lekko kwaśny | III – średnia | III – średnia | II – wysoka | I |
| 9006/ZL1/12 | 76/3; Siechnice; Zacharzyce | IV – kwaśny | IV – niska | IV – niska | III – średnia | I |
| 9007/ZL1/12 | 285/31; Siechnice; Siechnice | II – obojętny | I – bardzo wysoka | III – średnia | III – średnia | I |
| 9008/ZL1/12 | 45/3; Czernica; Łany | I – zasadowy | I – bardzo wysoka | III – średnia | II – wysoka | I |
| 9009/ZL1/12 | 138; Kobierzyce; Małuszów | III – lekko kwaśny | II – wysoka | I – bardzo wysoka | II – wysoka | I |
| 9010/ZL1/12 | 93/3; Kąty Wrocławskie; Mokronos Dolny | I – zasadowy | III – średnia | III – średnia | II – wysoka | I |

Tabela 11 - OCENA WYNIKÓW BADAŃ – Zn, Cu przyswajalna

| Numer próbki | OPIS: Nr działki; Gmina; Obręb | Zn | Cu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zawartość całkowita | Rozpuszczona (przyswajalna) | Stopień wymycia | Klasa zawartości / ocena zawartości Zn | Zawartość całkowita | Rozpuszczona (przyswajalna) | Stopień wymycia | Klasa zawartości / ocena zawartości Cu |
| 8931/ZL1/12 | 267/1; Mietków; Stróża | 21,6 | 8,8 | 40,7 | III – -niska | 9,94 | 5,2 | 52,3 | II – średnia |
| 8932/ZL1/12 | 185/4; Kąty Wrocławskie; Sośnica-Różaniec | 25,1 | 12,8 | 51,0 | II – średnia | 11,7 | 4,8 | 41,0 | III – -niska |
| 8933/ZL1/12 | 76; Kobierzyce; Cieszyce | 28,9 | 8,7 | 30,1 | III – -niska | 7,10 | 5,8 | 81,7 | II – średnia |
| 8934/ZL1/12 | 377/100; Sobótka; Strzegomiany | 30,2 | 11,7 | 38,7 | II – średnia | 10,8 | 6,9 | 63,9 | II – średnia |
| 8935/ZL1/12 | 247/1; Jordanów Śląski; Dankowice | 32,8 | 9,4 | 28,7 | III – -niska | 13,7 | 5,8 | 42,3 | II – średnia |
| 8936/ZL1/12 | 59/24; Jordanów Śląski; Winna Góra | 33,2 | 6,0 | 18,1 | III – -niska | 11,5 | 4,2 | 36,5 | III – -niska |
| 8937/ZL1/12 | 52/9; Żórawina; Brzeście | 30,3 | 10,6 | 35,0 | III – -niska | 11,8 | 5,2 | 44,1 | II – średnia |
| 8938/ZL1/12 | 51/6; Kąty Wrocławskie; Nowa Wieś Wrocławska | 30,4 | 8,8 | 28,9 | III – -niska | 17,3 | 5,6 | 32,4 | II – średnia |
| 8939/ZL1/12 | 314/1; Kąty Wrocławskie; Pietrzykowice | 27,1 | 10,0 | 36,9 | III – -niska | 15,2 | 7,4 | 48,7 | II – średnia |
| 8940/ZL1/12 | 80/2; Kąty Wrocławskie; Sośnica-Różaniec | 31,7 | 12,6 | 39,7 | II – średnia | 18,2 | 5,3 | 29,1 | II – średnia |
| 8941/ZL1/12 | 131; Kąty Wrocławskie; Sadowice | 27,4 | 4,6 | 16,8 | III – -niska | 17,3 | 3,0 | 17,3 | III – -niska |
| 8942/ZL1/12 | 127/14; Kobierzyce; Tyniec Mały | 25,4 | 5,0 | 19,7 | III – -niska | 18,2 | 3,3 | 18,1 | III – -niska |
| 8943/ZL1/12 | 46/14; Kobierzyce; Domasław | 29,1 | 12,9 | 44,3 | II – średnia | 17,1 | 6,9 | 40,4 | II – średnia |
| 8944/ZL1/12 | 159/39; Jordanów Śląski; Jordanów Śląski | 26,0 | 9,1 | 35,0 | III – -niska | 14,4 | 3,9 | 27,1 | III – -niska |
| 8945/ZL1/12 | 248; Jordanów Śląski; Jordanów Śląski | 23,1 | 16,2 | 70,1 | II – średnia | 16,1 | 9,0 | 55,9 | II – średnia |
| 8946/ZL1/12 | 171/5; Długołęka; Łozina | 31,0 | 3,7 | 11,9 | I – wysoka | 17,2 | 1,6 | 9,3 | II – średnia |
| 8947/ZL1/12 | 320/3; Długołęka; Januszokwice | 28,3 | 3,9 | 13,8 | III – -niska | 16,2 | 1,5 | 9,3 | III – -niska |
| 9005/ZL1/12 | 19/2; Siechnice; Sulęcin-Szostakowice | 30,7 | 11,5 | 37,5 | II – średnia | 18,1 | 3,2 | 17,7 | III – -niska |
| 9006/ZL1/12 | 76/3; Siechnice; Zacharzyce | 24,1 | 11,4 | 47,3 | III – -niska | 14,2 | 5,9 | 41,5 | II – średnia |
| 9007/ZL1/12 | 285/31; Siechnice; Siechnice | 61,3 | 47,2 | 77,0 | II – średnia | 15,6 | 7,4 | 47,4 | II – średnia |
| 9008/ZL1/12 | 45/3; Czernica; Łany | 67,7 | 47,5 | 70,2 | I – wysoka | 17,1 | 7,5 | 43,9 | I – wysoka |
| 9009/ZL1/12 | 138; Kobierzyce; Małuszów | 28,7 | 9,6 | 33,4 | III – -niska | 15,1 | 5,0 | 33,1 | II – średnia |
| 9010/ZL1/12 | 93/3; Kąty Wrocławskie; Mokronos Dolny | 30,2 | 13,0 | 43,0 | II – średnia | 17,2 | 9,6 | 55,8 | II – średnia |

PODSUMOWANIE

Zawartość ogólnego węgla organicznego <5000 mg/kg (<0,50%) klasyfikuje wszystkie badane gleby do gleb mineralnych.

Analizowane próbki gleb charakteryzują się naturalną zawartością metali ciężkich (cynku, miedzi, ołowiu, niklu, kadmu, chromu, arsenu, rtęci) i nie przekraczają norm podanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 09.09.2002 r. w sprawie standardów jakości gleby, zarówno dla terenów zaliczanych do grupy „B” jak i dla terenów zaliczanych do grupy „C”.

Zawartość benzo(a)pirenu w badanych próbkach gleb pobranych z działek należących do terenów przemysłowych nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych wartości benzo(a)pirenu dla terenów zaliczanych do grupy „C”. Stwierdzono niewielkie przekroczenia benzo(a)pirenu dla czterech próbek gleb pobranych z działek zaliczanych do terenów rolniczych – grupa „B”. Przekroczenia mogą być przyczyną położenia tych działek w pobliżu dróg krajowych i autostrad (działki: 80/2; Kąty Wrocławskie; Sośnica-Różaniec, 159/39; Jordanów Śląski; Jordanów Śląski, 76/3; Siechnice; Zacharzyce oraz 93/3; Kąty Wrocławskie; Mokronos Dolny).

Analiza odczynu gleb wykazała duże zróżnicowanie zakwaszenia z przewagą gleb lekko kwaśnych i obojętnych. Zakwalifikowano jedną glebę do gleb kwaśnych, dwie gleby do bardzo kwaśnych oraz dwie do gleb zasadowych.

Zawartość makroskładników, tj. fosforu, potasu i magnezu są bardzo zróżnicowane. Stwierdzono dla ośmiu próbek gleb bardzo wysoką zawartość fosforu przyswajalnego, dla czterech wysoką zawartość fosforu przyswajalnego, dla trzech średnią zawartość fosforu przyswajalnego i niską zawartość fosforu przyswajalnego dla siedmiu próbek gleb.

Zawartość potasu w badanych próbkach gleb kształtuje się od wartości bardzo niskich (3 próbki), poprzez niską (6 próbek) i średnią (10 próbek) do bardzo wysokiej

(4 próbki).

Podobnie jest z magnezem, gdzie obserwuje się jego średnią zawartość dla dziesięciu próbek, niską w przypadku dwóch próbek, wysoką dla dziewięciu próbek oraz bardzo wysoką dla jednej próbki.

Dla wszystkich próbek obserwuje się I stopień zawartości siarki siarczanowej, z wyjątkiem jednej próbki, dla której stwierdzono najwyższy IV stopień zawartości siarki siarczanowej – jest to próbka pobrana z działki 51/6 znajdującej się na terenie gminy Kąty Wrocławskie; w obrębie Nowa Wieś Wrocławska.

Dla dwóch metali miedzi i cynku (formy przyswajalnej) zestawiono ich zawartość całkowitą oraz formę rozpuszczoną (przyswajalną) –Tabela 11.

Zawartość przyswajalnego cynku mieści się w granicach od 3,7 do 47,5 mg/kg, przy czym wartość ok. 47 mg/kg obserwuje się tylko w dwóch próbkach, w pozostałych wyniki należą do przedziału od kilku do kilkunastu mg/kg.

Udział formy rozpuszczonej cynku w całkowitej zawartości kształtuje się w granicach od 11,9 do 77%.

Zawartość miedzi w przeanalizowanym materiale glebowym waha się od 1,5 do 9,6 mg/kg. Udział formy rozpuszczonej w całkowitej zawartości kształtuje się na poziomie 9,3 do

81,7 %.

W zbiorze badanych próbek wartość przyswajalnego manganu wykazała zróżnicowanie od 66,1 do 273 mg/kg, natomiast przyswajalnego żelaza od 480 do 2603 mg/kg.

Stwierdzona wartość zasolenia w badanej próbce gleby kształtuje się na poziomie gleb nie zasolonych.

Dla większości próbek obserwuje się IV kategorię agronomiczną gleby – gleby ciężkie, z wyjątkiem jednej próbki, dla której stwierdzono II kategorię agronomiczną gleby – gleby lekkie – jest to próbka pobrana z działki 171/5 znajdującej się na terenie gminy Długołęka; w obrębie Łozina oraz jednej próbki, dla której stwierdzono III kategorię agronomiczną gleby – gleby średnie – jest to próbka pobrana z działki 45/3 znajdującej się na terenie gminy Czernica; w obrębie Łany.