Zamawiający: Powiat Wrocławski we Wrocławiu ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław NIP 897-16-47-961, REGON 931934816 tel. 071/7221700, fax 071/7221706 e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl. strona www: www.powiatwroclawski.pl

Nazwa zadania: Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część I. Główny przedmiot CPV: CPV 45233140 – 2 Roboty drogowe

Stadium opracowania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 225 000 euro

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone pod numerem sprawy:

SP.ZP.272.23.2016.II.DT

ROZDZAIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE

- ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT WROCŁAWSKI reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego z siedzibą przy 
ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław;  tel.+48 71/ 72 21 700, fax. +48 71/72 21 706,

e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl.

adres internetowy: www.powiatwroclawski.pl

NIP: 897-16- 47-961	REGON: 931934816

Godziny urzędowania – możliwość skutecznego porozumiewania się z Zamawiającym: 745 – 1545 od poniedziałku do piątku w dniach pracy Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 
137147 – 2016 w dniu 14.07.2016 r., zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- NUMER POSTĘPOWANIA:

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia oznaczone jest numerem: SP.ZP.272.23.2016.II.DT Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer, a wszelka korespondencja i ewentualne zapytania powinny być kierowane na adres podany powyżej.

- NAZWA ZADANIA:

Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część I.

- KOD CPV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

CPV 452331140 – 2 Roboty drogowe

- TRYB I PODSTAWA PRAWNA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, tj. poniżej 
5 225 000 euro dla robót budowlanych.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ składa się nie tylko 
z zasadniczej części opisowej, ale także ze wszystkich towarzyszących jej załączników, łącznie z projektem umowy dotyczącym realizacji niniejszego zamówienia.

- Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy art. 6a, art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny (Dz. U. 
z 1964 r. Nr 16 poz. 94 ze zm.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2013 poz. 885)

- POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Zadanie 1 – 60 dni od dnia podpisania umowy

Zadanie 2 – 60 dni od dnia podpisania umowy

Zadanie 3 – 60 dni od dnia podpisania umowy

Zadanie 4 – 60 dni od dnia podpisania umowy

- INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA:

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

- Z uwagi na to, że każde zadanie stanowi odrębne zamówienie Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na dowolną ilość zadań.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ II – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych 
w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część I 
w podziale na 4 zadania:

Zadanie 1 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1950D na odcinku dł. ok. 1,500 km od skrzyżowania z drogą 1973D do ulicy Jaśminowej w Małuszowie, gm. Kobierzyce

Podstawowe parametry techniczne:

- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu:  KR-2

- długość remontowanego odcinka: 1500mb

- szerokość jezdni istniejąca: ok. 5,6 m

- spadek poprzeczny nawierzchni do uzyskania: 2%

- szerokość pobocza utwardzonego: 0,7 m

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

Zakres robót:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- frezowanie technologiczne  istniejącej nawierzchni

- wykonanie utwardzenia pobocza tłucznia kamiennego 0-31,5

- oczyszczenie oraz skropienie podłoża bitumicznego,

- wykonanie warstwy profilującej zamkniętej jako docelowej nawierzchni o grubości 5cm,

- wysokościowe dopasowanie istniejących zjazdów ziemnych i o nawierzchni twardej po ułożeniu nawierzchni

- wysokościowe dopasowanie istniejących skrzyżowań dróg gminnych ziemnych i o nawierzchni twardej po ułożeniu nawierzchni

- remonty cząstkowe masą mineralno - asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku 6 cm.

Zadanie 2 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2075D na odcinku dł. ok. 1,300 km od końca terenu zabudowanego w Wawrzeńczycach do granic powiatu wrocławskiego, gm. Mietków

Podstawowe parametry techniczne:

- standard techniczny: klasa Z

- kategoria ruchu:  KR-2

- długość remontowanego odcinka: 1300mb

- szerokość jezdni istniejąca: ok. 6 m

- spadek poprzeczny nawierzchni do uzyskania: 2%

- szerokość pobocza utwardzonego: 0,7 m

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

Zakres robót:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- frezowanie technologiczne  istniejącej nawierzchni

- wykonanie utwardzenia pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5

- oczyszczenie oraz skropienie podłoża bitumicznego,

- wykonanie warstwy profilującej o grubości 4cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm

- wysokościowe dopasowanie istniejących zjazdów ziemnych i o nawierzchni twardej po ułożeniu nawierzchni

- wysokościowe dopasowanie istniejących skrzyżowań dróg gminnych ziemnych i o nawierzchni twardej po ułożeniu nawierzchni

- remonty cząstkowe masą mineralno - asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku 6 cm.

Zadanie 3 – Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych nr 2002D i 2003D na odcinku dł. ok. 4,7 km Mirosławice – Czerńczyce - Zachowice, gm. Kąty Wrocławskie, gm. Sobótka

Podstawowe parametry techniczne:

- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu:  KR-2

- długość remontowanego odcinka: 4700mb

- szerokość jezdni istniejąca:

- droga 2002D Mirosławice – Czerńczyce ok. 4,2 m

- droga 2002D i 2003D Czerńczyce - Zachowice ok. 4,5 m

- droga 2002D Czerńczyce  ( miejscowość) ok. 5 m

- spadek poprzeczny nawierzchni do uzyskania: 2% ( jednostronny)

- szerokość pobocza utwardzonego: 0,7 m

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

Zakres robót:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- frezowanie technologiczne  istniejącej nawierzchni

- wykonanie utwardzenia pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5

- oczyszczenie oraz skropienie podłoża bitumicznego,

- wykonanie warstwy profilującej o grubości 4cm poza terenem zabudowanym

- wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm poza terenem zabudowanym

- wykonanie warstwy profilującej zamkniętej jako docelowej nawierzchni o grubości 5cm w miejscowości Czereńczyce

- wysokościowe dopasowanie istniejących zjazdów ziemnych i o nawierzchni twardej po ułożeniu nawierzchni

- wysokościowe dopasowanie istniejących skrzyżowań dróg gminnych ziemnych i o nawierzchni twardej po ułożeniu nawierzchni

- remonty cząstkowe masą mineralno - asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku 6 cm.

Zadanie 4 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2010D na odcinku dł. ok. 1,0 km od końca chodnika w Nowej Wsi Kąckiej do ronda w Kątach Wrocławskich, gm. Kąty Wrocławskie

Podstawowe parametry techniczne:

- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu:  KR-2

- długość remontowanego odcinka: 1000mb

- szerokość jezdni istniejąca: ok. 5,8 m

- spadek poprzeczny nawierzchni do uzyskania: 2%

- szerokość pobocza utwardzonego: 0,7 m

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

Zakres robót:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- frezowanie technologiczne  istniejącej nawierzchni

- wykonanie utwardzenia pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5

- oczyszczenie oraz skropienie podłoża bitumicznego,

- wykonanie warstwy profilującej o grubości 4cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm

- wysokościowe dopasowanie istniejących zjazdów ziemnych i o nawierzchni twardej po ułożeniu nawierzchni

- wysokościowe dopasowanie istniejących skrzyżowań dróg gminnych ziemnych i o nawierzchni twardej po ułożeniu nawierzchni

- remonty cząstkowe masą mineralno - asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku 6 cm.

- Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1 – droga 1950D gmina Kobierzyce

Zadanie 2 – droga 2075D gmina Mietków

Zadanie 3 – droga 2002D i 2003D gmina Sobótka i gmina Kąty Wrocławskie

Zadanie 4 – droga 2010D gmina Kąty Wrocławskie

- Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:

- Ustalenia i decyzje dotyczące realizacji robót, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

- Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

- Roboty będą zlecane przez kierownika Obwodu Drogowego w Mirosławicach, i/lub kierownika   Obwodu Drogowego w Sulimowie.

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy 
oraz zaplecze budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy 
i w jej obrębie, zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich, ewentualnie wystąpić o warunki przyłączenia dla placu budowy, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, ponosić koszty zużycia wody, energii, zrzutu ścieków, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy.

- Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację.

- Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach.

- Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się 
na odcinku remontowanej drogi.

- Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i gestorów sieci na piśmie o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelności sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury.

- Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach przez służby zewnętrzne.

- Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z użytkownikami infrastruktury.

- Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekaże je Zamawiającemu.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym.

- Wykonawca winien informować Zamawiającego o terminie zakrycia robót zanikających (ulegających zakryciu) oraz o terminie odbioru robót zanikających i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskać potwierdzenie Zamawiającego w dzienniku budowy ich prawidłowego wykonania. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty zanikające lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.

- Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót sporządzić – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do robót sporządzić Program Zapewnienia Jakości 
oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu.

- Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.

- Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zobowiazuje się zapewnić, na czas trwania robót, kierownictwo: kierownika budowy oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działajacych w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku koniecznosci zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić nowego kandydata z Zamawiajacym.

- Wykonawca zobowiazuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usuniecia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia calego terenu budowy 
i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie działek i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z budowy na drogę.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.

- Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy i osób trzecich.

- Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych 
w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiajacemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiajacego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 
i wypadkach.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie.

- Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska jego zatwierdzenie i wdroży projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

- Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, 
o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót.

- Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym 
z Zamawiającym.

- Wykonawca dokona pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących. W przypadku zmiany rzędnych terenu Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania poziomu istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji elektronicznej) przez osobę uprawnioną. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru:

- grafika wektorowa – DXF, SHAPE,

- grafika rastrowa – pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

- Wykonawca zobowiązuje się używać materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji przetargowej i projektowej, a ponadto:

  - oznakowanych CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo

  - umieszczonych w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo

  - oznakowanych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 
z 2014r. poz. 883 z poźn. zm.), znakiem budowlanym, albo

  - wprowadzonych do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjętych zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach przed techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

  - zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca winien uczestniczyć, na żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do końcowego przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorach.

- Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót.

- W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły odbioru od właścicieli urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie oraz oświadczenia właścicieli działek, z których korzystano podczas realizacji zadania.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią załączniki nr 9a – 9d do SIWZ (oddzielny plik).

- Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do wysokości 50% zamówienia podstawowego na poszczególne zadania.

ROZDZIAŁ III – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH 
I DOKUMENTACH JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- Określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z  art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:

- Dla zadania 1 – co najmniej 1 zadanie polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie dróg powiatowych lub wyższej kategorii, o długości min. 1.500,00 mb

- Dla zadania 2 – co najmniej 1 zadanie polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie dróg powiatowych lub wyższej kategorii, o długości min. 1.300,00 mb

- Dla zadania 3 – co najmniej 2 zadania polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie dróg powiatowych lub wyższej kategorii, o długości min. 4.700,00 mb łącznie

- Dla zadania 4 – co najmniej 1 zadanie polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie dróg powiatowych lub wyższej kategorii, o długości min. 1.000,00 mb

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna) powyższy warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

- Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone w celu wykonania zamówienia tj.:

  - Dla zadania 1 – co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia 
do kierowania robotami drogowymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia 
w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej 5 – letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami drogowymi;

  - Dla zadania 4 – co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia 
do kierowania robotami drogowymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia 
w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej 5 – letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami drogowymi;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna) powyższy warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż nie podlega wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna) powyższy warunek musi być spełniony przez każdego z członków konsorcjum – wspólników spółki cywilnej oddzielnie.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne (w oryginale) zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Treść zobowiązania do udostępnienia zasobów na podstawie art. 26 ust. 2b powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać, czego dotyczy zobowiązanie, w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane oraz zawierać oświadczenie podmiotu, który oddaje Wykonawcy swoje zasoby o solidarnej odpowiedzialności z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu 
o dokumenty określone w Rozdz. III Dz. II niniejszej specyfikacji pt. „Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu”.

- INFORMACJE O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMNETACH JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONACY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.

- Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Rozdz. III, Dz. I ust. 1 SIWZ Wykonawca ubiegający się 
o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składa: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – druk stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, do oferty należy dołączyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia tj.

- Dla zadania 1 – co najmniej 1 zadanie polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie dróg powiatowych lub wyższej kategorii, o długości min. 1.500,00 mb

- Dla zadania 2 – co najmniej 1 zadanie polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie dróg powiatowych lub wyższej kategorii, o długości min. 1.300,00 mb

- Dla zadania 3 – co najmniej 2 zadania polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie dróg powiatowych lub wyższej kategorii, o długości min. 4.700,00 mb łącznie

- Dla zadania 4 – co najmniej 1 zadanie polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie dróg powiatowych lub wyższej kategorii, o długości min. 1.000,00 mb

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – druk stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

Dowodami w rozumieniu § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U 2013, poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, są: poświadczenie lub inny dokument – jeżeli z uzasadnionych przyczyn 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego były lub miały zostać wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie 
(w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna) powyższy warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia dla zadania 1 i 4 osobno, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami – druk stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ:

- Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim, i stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne (w oryginale) zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, zgodnie z zapisami Rozdziału III Działu I ust. 2 niniejszej SIWZ.

- w przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394 ze zm.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna) powyższy warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składa następujące dokumenty:

  - oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - druk stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna) powyższy warunek musi być spełniony przez każdego z członków konsorcjum – wspólników spółki cywilnej oddzielnie.

- Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

Stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego postępowania i wymaganym przez Zamawiającego jest informacja Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2015r., poz. 184, 1618 i 1634) lub załączenie do oferty listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której przynależy Wykonawca - druk stanowiący zał. nr 6 do niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w ust. 1 pkt. 4) lit.b.

- Oferta wspólna:

- W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, podmioty te są obowiązane przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę, jako Wykonawców.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- W przypadku złożenia oferty wspólnej, w „Formularzu oferty” pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje.

- Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a nie wynika to bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty, to do oferty musi być załączone pełnomocnictwo.

- Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez pełnomocnika. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Wszelkie pełnomocnictwa uprawniające do reprezentacji winny być złożone w formie oryginału i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone notarialnie lub przez osoby udzielające pełnomocnictwa. Treść pełnomocnictwa powinna zawierać jego zakres oraz określać jego przedmiot.

- Zasady składania oświadczeń i dokumentów przez Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

        - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

        - W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

        - Dokumenty sporządzone  w języku obcym winny być składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Informacja na temat podwykonawców

- Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia poprzez powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.

- W przypadku, gdy Wykonawca zdecyduje się na realizację robót przy udziale podwykonawcy/ców/ będzie on zobowiązany do wykazania w ofercie zakresu robót jakie realizować będzie (będą) podwykonawca/cy/.

- W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonana przez Wykonawcę osobiście.

- Wykonawca będzie zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo i ich ewentualnych zmian.

- Pozostałe postanowienia dotyczące zasad zawierania umów o podwykonawstwo, określenie trybu ich uzgodnień, zasad wypłaty wynagrodzenia oraz bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom, zostały szczegółowo uregulowane w projekcie umowy, stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ.

ROZDZIAŁ IV – OFERTA

- RZYGOTOWANIE OFERT

- Ofertę na poszczególne zadania sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności

- We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu 
o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na dowolną ilość zadań.

- Oferta dla zadania 1 i/lub zadania 2, zadania 3 i/lub zadania 4 winna być przygotowana na Formularzu Oferty stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- W przypadku gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Tylko w przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone własnoręcznym podpisem osoby podpisującej ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.

- Oferta i wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub  pieczątkę nagłówkową firmy.

- Pełnomocnictwo/upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w oryginale lub poświadczone notarialnie, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i zszyte.

- Ofertę dla Zadania 1 lub/i Zadania 2 i/lub Zadania 3 i/lub 4 w formie oryginału należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych kopertach, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperty winny być oznaczone następująco:

- Koperta zewnętrzna:

Powiat Wrocławski

ul. Kościuszki 131

50-440 Wrocław

z wyraźnym dopiskiem: „Postępowanie nr SP.ZP.272.23.2016.II.DT – „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie 
i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część I – zadanie ………….” – nie otwierać przed 02.08.2016 r. godz. 11:00”.

- Koperta wewnętrzna:

nazwa i adres Wykonawcy z dopiskiem „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część I.”

W przypadku braku ww. danych Zamawiający nie podnosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć 
z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą kurierską – jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

- Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany (poprawki, modyfikacje i uzupełnienia)  do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. odpowiednio oznakowanych dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”

- Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a następnie dołączone do oferty.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

- Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.

- w przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie PZP. Oferta Wykonawcy nie zawierająca zastrzeżenia, o którym mowa powyżej, jest ofertą jawną.

- Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola 
i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje 
i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów.

- Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.

- Dokumenty przetargowe, które zostały otwarte w dniu otwarcia ofert zatrzymuje Zamawiający.

- SPOSÓB OBLICZANIA CENY

- Podana w ofercie cena będzie ceną kosztorysową za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, w której należy uwzględnić wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszt dojazdów do miejsca wykonywania prac.

- Cenę ofertową dla zadania 1 i/lub zadania 2 i/lub 3, i/lub 4, za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik  nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- Cena oferty winna uwzględniać okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z uwzględnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku.

- Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy 
o podatku od towarów i usług.

- Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego oraz winna uwzględniać koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane 
z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające 
z wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną oraz umową, której wzór stanowi załącznik Nr 7 
do SIWZ.

- Struktura ceny ofertowej:

    - Cenę jednostkową robót Wykonawca określa na podstawie kalkulacji własnej zawierającej szczegółowo obliczone koszty robocizny, materiałów z kosztami zakupu, pracy sprzętu, niezbędne do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową wraz z kosztami pośrednimi (narzut do R i S) i zyskiem (narzut do R, S 
i Kp).

    - Wartość kosztorysową netto robót objętych przedmiarem robót oblicza się jako sumę iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług.

    - Wyliczone wartości robót muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

    - W celu uniknięcia różnic wynikających z zaokrągleń matematycznych, wyliczenie ceny powinno być sprawdzone w 2 wariantach. Wychodząc od kwoty netto + podatek Vat = kwota brutto oraz od kwoty brutto – podatek Vat = kwota netto. Ma to znaczenie przy wystawianiu faktury, gdzie różnica 1 grosza powoduje, 
że faktura jest wystawiona nieprawidłowo.

    - Cena powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego, powinna uwzględniać wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, wymagane opłaty bez względu na okoliczności i źródła ich powstania oraz opusty, których Wykonawca zamierza udzielić.

    - Cena ostateczna zostanie ustalona na podstawie faktycznie wykonanych robót wg stawek przyjętych 
w kosztorysie ofertowym.

- WADIUM

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć złożoną ofertę wadium w wysokości:

Zadanie 1 – 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100)

Zadanie 2 – 4 100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych 00/100)

Zadanie 3 – 11 500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

Zadanie 4 – 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100)

- Wadium winno być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275z późn. zm.).

- Wadium pieniężne należy wpłacać wyłącznie na konto nr 24 1560 0013 2124 1805 1000 0006 z dopiskiem: „Wadium w przetargu na realizację zamówienia nr SP.ZP.272.23.2016.II.DT – zadanie …………………” a kopię potwierdzenia wpłaty Wykonawca dołączy do oferty.

- Wadium w innej postaci niż pieniężnej należy dołączyć do składanej oferty (w oryginale) nie później niż do dnia składania ofert tj.: do dnia 02 sierpnia 2016 r. do godz. 11:00.

- Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5, lub informacji o tym że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

    - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

    - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

    - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- W treści wadium w innej formie niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:

- w art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych,

- w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych

Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności 
w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.

- Wadium powinno obejmować cały okres związania z ofertą, poczynając od daty składania ofert

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nie mniej niż 8 % ceny ofertowej brutto dla zadania 1 i/lub zadania 2 i/lub zadania 3 i/lub zadania 4. Zabezpieczenie może być wnoszone tylko w formach określonych w art. 148 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy z Zamawiającym. Pozostałe postanowienia dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy z Zamawiającym. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto nr 24 1560 0013 2124 1805 1000 0006 z dopiskiem: „SP.ZP.272.23.2016.II.DT - zabezpieczenie należytego wykonania umowy“.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji, poręczeń winno być bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wzór ww. dokumentów winien być przedłożony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w celu akceptacji zapisów.

- Istotne postanowienia, które muszą być  zawarte w gwarancji:

- klauzula o nieodwołalnym i bezwarunkowym charakterze gwarancji;

- klauzula – płatne na pierwsze pisemne żądanie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania zapłaty;

- klauzule o zapłacie na podstawie wyłącznie pisemnego oświadczenia Beneficjenta o tym, 
że żądana kwota jest mu należna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, bez konieczności dołączania do żądania dodatkowych dokumentów wskazujących na zasadność lub podstawę żądania zapłaty;

- Klauzule o braku obowiązku powiadamiania Gwaranta o zmianach do umowy oraz braku wpływu dokonywanych zmian na zobowiązanie Gwaranta;

- Klauzule o poddaniu ewentualnych sporów jakie mogą wyniknąć na tle realizacji gwarancji pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby jednostki organizacyjnej Beneficjenta.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy w dacie jej zawarcia z terminem ważności 30 dni ponad terminem określony w umowie, w tym 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością na okres rękojmi za wady – gwarancji.

- 70% (siedemdziesiąt procent) wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane

- 30% (trzydzieści procent) wartości zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone 
w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady – gwarancji.

- TERMIN ZWIĄZANIA ZŁOŻONĄ OFERTĄ

- Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania z ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

- DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

W skład oferty wchodzą następujące dokumenty i oświadczenia w określonej kolejności:

- Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Ewentualne pełnomocnictwo/upoważnienie do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – druk – załącznik nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania  w związku z art. 24  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych– załącznik nr 3 do SIWZ.

- Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 4 do SIWZ.

- Dowody czy roboty budowlane wykazane w wykazie robót (zał. nr 4 do SIWZ) zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- Wykaz  osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ.

- Informacja Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) wraz z załączeniem do oferty listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której przynależy Wykonawca lub informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SIWZ.

- Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 8a – 8d do SIWZ

- Dowód wniesienia wadium

- Ewentualne zobowiązanie podmiotu trzeciego o udostępnieniu niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (oryginał).

ROZDZIAŁ V – WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE

- Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

A – cena oferty: 90 % (waga)

B – przedłużenie okresu gwarancji: 10 % (waga)

- Punkty w poszczególnych kryteriach będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt

- Kryterium cena:

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalnie 90 punktów

Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru.

C min

A =  -------------------------------------- x 90

C ob

A – ilość punktów za kryterium ceny

Cmin – najniższa cena oferowana brutto

Cob – cena brutto oferty badanej

- Kryterium przedłużenie okresu gwarancji:

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji, tj 60 m-cy otrzyma maksymalną ilość punktów 10, oferta 
z minimalnym okresem gwarancji, tj. 24 miesięcy otrzyma 0 punktów

Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru.

Gob - 24

B =  --------------------------------------   x 10

Gn - 24

B – ilość punktów za kryterium gwarancji

Gob – okres gwarancji oferty badanej

Gn – oferta z najdłuższym okresem gwarancji (jednak nie dłuższym niż 60 m-cy)

Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące wg zasady 1 rok = 12 miesięcy.

Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny (wymagany) 36 - miesięczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy okres ten zostanie uwzględniony w umowie.

Uwaga:

Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej wymaganego maksimum Zamawiający do oceny ofert przyjmie 60 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.

- Ostateczny ranking ofert przeprowadzony zostanie według wzoru A + B gdzie:

A – ilość punktów za cenę badaną

B – ilość punktów za gwarancję

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ostatecznym rankingu.

- W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie o zamówieniach publicznych oraz niniejszej SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny i uzyska na tej podstawie największą ilość punktów obliczoną według podanych w pkt. 2 wzorów.

- Obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a ocena punktowa dotyczyć będzie wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

ROZDZIAŁ VI – UMOWA W SPRAWIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w SIWZ oraz, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających  z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

- Przyjmuje się, że zapisy umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące projektu umowy będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Rozliczenia z tytułu zawartej umowy nastąpi na podstawie faktury VAT.

- Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie określonym w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

- WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja, dokonywane będą w PLN.

ROZDZIAŁ VII – SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

- TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

- Wykonawca składa jedną ofertę. Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy 
ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w Biurze Obsługi na parterze, nie później niż do dnia 02 sierpnia 2016r. do godz. 11:00

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie bez otwierania.

- OTWARCIE I OCENA OFERT

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 02 sierpnia 2016r. do godz. 11:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w sali konferencyjnej Nr 105 , I p.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich wpływu do Zamawiającego.

- Podczas otwierania ofert Zamawiający będzie podawał nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące wartości wszystkich kryteriów oceny ofert określonych w postępowaniu.

- Zamawiający w części niejawnej dokona badania czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz czy oferty Wykonawców nie podlegają odrzuceniu.

- Następnie Zamawiający dokona oceny nie odrzuconych ofert.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Protokół lub załączniki do protokołu Zamawiający udostępni niezwłocznie na wniosek Wykonawcy.

- W wyjątkowych przypadkach w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania oferty zastrzegł (na formularzu ofertowym), że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie dowodów potwierdzających, że:

-  Informacje nie są ujawnione do widomości publicznej,

- Informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny, o ile ma wartość gospodarczą,

Wykonawca poczynił działania w celu zachowaniu poufności tych  informacji poprzez ochronę fizyczną lub prawną.

Brak elementu wykazania, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, będzie powodował, że zastrzeżenie nie będzie miało zastosowania.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako „tajemnica przedsiębiorstwa” były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte, zszyte, oddzielone od pozostałych, jawnych części oferty.

ROZDZIAŁ VIII – CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO ZWIĄZANE Z WYBOREM I OGŁOSZENIEM WYNIKU POSTEPOWANIA

- WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4 Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4 zostanie uznana za najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą ilość punktów.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania zgodnie z wymogami art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego odpowiednio dla Zadania 1 i/lub Zadania 2 i/lub Zadania 3 i/lub Zadania 4 z Wykonawcą/Wykonawcami, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane Wykonawcom faksem lub drogą elektroniczną i został potwierdzony fakt ich otrzymania.

- Stosownie  do art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 4, jeżeli w niniejszym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, lub jeżeli spełnione zostaną, jednocześnie warunki: nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Przed podpisaniem umowy przedstawiciel Wykonawcy winien przedstawić pełnomocnictwo do jej podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów.

- W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych żąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed podpisaniem umowy.

- WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW I ODRZUCENIE OFERT

- Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy:

- podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  lub nie zaproszonego do składania ofert,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, 
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  (złożenia ofert dodatkowych),zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- O czynności unieważnienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali  się  o  udzielenie  zamówienia  –  w  przypadku  unieważnienia   postępowania   przed   terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

ROZDZIAŁ IX – ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY

        - Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej 
w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

        - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie:

      - Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:

          - konieczności zlecenia zamówień dodatkowych w trybie zgodnym z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych;

          - zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

          - zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;

          - wystąpienia zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności:

            - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

            - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,

            - zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają 
lub powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

            - gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy;

          - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd.;

          - natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót;

          - innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności braku możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudową dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg;

          - odmiennych od przyjętych w specyfikacji technicznej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

          - odmiennych od przyjętych w specyfikacji technicznej warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;

          - odmiennego od przyjętego w dokumentacji technicznej stanu istniejącego remontowanej/ przebudowywanej konstrukcji – możliwego do stwierdzenia dopiero po odkopaniu/odsłonięciu, a skutkującego korektami 
w opisie wykonania robót;

          - konieczności wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych; wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

      - Zmian osobowych w przypadku:

- zmiany osób realizujących zamówienie, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone 
w SIWZ;

- zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, a na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP - zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy Podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej jak dotychczasowy Podwykonawca;

- powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawcy (ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, 
w szczególności, gdy posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych 
w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.

3) Zmian umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach:

    - wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

    - wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

    - wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

    - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

4) Pozostałych zmian:

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);

- będących następstwem wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych;

- urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu 
do umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego tytułu;

- zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia niewynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy w kolejnych latach budżetowych;

- wystąpienia przypadków losowych (np. kataklizmów, awarii urządzeń wywołanych przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwych do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji;

- obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanego rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

- zmiany przewidzianych postanowieniami § 7 niniejszej umowy;

- zmian przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ X – INFORMACJE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE POSTEPOWANIA

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

  - wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta elektroniczna),

  - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres Zamawiającego podany w pkt. I ust. 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej Zamawiającego podany w Dz. I ust. 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na numer faksu Zamawiającego podany w Dz. I ust. 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

- Wyjaśnienie treści SIWZ:

- każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (całości). Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,

- jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania,

- przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1,

- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszcza na stronie internetowej.

- Zmiana treści specyfikacji :

- w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz umieszcza na stronie internetowej.

- wszelkie uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

- jeżeli wprowadzona zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych,

- niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ”ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

- Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa  w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając  o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą upoważnioną przez  Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, są Pani: Beata Kaczka - Folaron fax. 071/ 72 21 740 od poniedziałku do piątku w godz. 745 – 1545 lub pocztą elektroniczną na adres: wdit@powiatwroclawski.pl

- w sprawach dotyczących procedury jest Pani Katarzyna Jelinek lub fax. 071/ 72 21 706 od poniedziałku do piątku w godz. 745 – 1545 lub pocztą elektroniczną na adres zp@powiatwroclawski.pl, katarzyna.jelinek@powiatwroclawski.pl

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia, poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest obowiązany na podstawie ustawy.

- W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określając żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 
w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4 i 5  wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

- O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej" (art. 179-198g).

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu.

- Udostępnienie protokołu lub załączników odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi 
w § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

- Formularz Oferty – załącznik nr 1

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy – załącznik nr 3

- Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 4

- Wykaz osób – załącznik nr 5

- Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP – załącznik nr 6

- Umowa (projekt) – załącznik nr 7

- Kosztorysy ofertowe – załącznik nr 8a – 8d

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Załącznik nr 9a – 9d

- Lokalizacje stanowią odrębne pliki pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ

……………………….

( miejscowość, data )

SP.ZP.272.23.2016.II.DT

FORMULARZ OFERTY

Powiat Wrocławski

ul. Kościuszki 131

50-440 Wrocław

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….

siedziba Wykonawcy...………………………………………………………………………………………..

nr tel./fax………………………………………………………………………………………………………..

e-mail:…………………………………………………………………………………………………………..

NIP …………………………………… ; REGON ……………………………

Na podstawie uzyskanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia podejmuję się wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością i składam ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) na realizację niżej wymienionych części przedmiotu zamówienia dotyczącego:

Polepszenia parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na części – część I w podziale na 4 zadania.

UWAGA: Należy wypełnić tylko te zadania, na które Wykonawca składa ofertę.

  - CENA OFERTOWA

Zadanie 1 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1950D na odcinku dł. ok. 1,500 km od skrzyżowania z drogą 1973D do ulicy Jaśminowej w Małuszowie, gm. Kobierzyce

netto……………………………….zł

+  .... % VAT ………………………zł

brutto……………………………….zł

słownie: …………………………………………………………………………………………………………….

Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i odpowiadają wartościom wynikającym z załączonego kosztorysu ofertowego.

Zadanie 2 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2075D na odcinku dł. ok. 1,300 km od końca terenu zabudowanego w Wawrzeńczycach do granic powiatu wrocławskiego, gm. Mietków

netto……………………………….zł

+  .... % VAT ………………………zł

brutto……………………………….zł

słownie: …………………………………………………………………………………………………………….

Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i odpowiadają wartościom wynikającym z załączonego kosztorysu ofertowego.

Zadanie 3 – Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych nr 2002D i 2003D na odcinku dł. ok. 4,7 km Mirosławice – Czerńczyce - Zachowice, gm. Kąty Wrocławskie, gm. Sobótka

netto……………………………….zł

+  .... % VAT ………………………zł

brutto……………………………….zł

słownie: …………………………………………………………………………………………………………….

Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i odpowiadają wartościom wynikającym z załączonego kosztorysu ofertowego.

Zadanie 4 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2010D na odcinku dł. ok. 1,0 km od końca chodnika w Nowej Wsi Kąckiej do ronda w Kątach Wrocławskich, gm. Kąty Wrocławskie

netto……………………………….zł

+  .... % VAT ………………………zł

brutto……………………………….zł

słownie: …………………………………………………………………………………………………………….

Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i odpowiadają wartościom wynikającym z załączonego kosztorysu ofertowego.

  - PRZEDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI:

Oświadczamy, ze na wykonane prace objęte zamówieniem udzielamy:

*

Dla zadania 1 - …………………miesięcy gwarancji.

Dla zadania 2 - …………………miesięcy gwarancji

Dla zadania 3 - …………………miesięcy gwarancji

Dla zadania 4 - …………………miesięcy gwarancji

  - TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3, Zadanie 4, Zadanie 5 – 60 dni od dnia podpisania umowy

Jednocześnie:

- Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

- Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z projektem umowy i nie wnoszę/simy żadnych zastrzeżeń.

- Do niniejszego formularza oferty załączam/y ponadto wymagane w Rozdziale IV ust. 6 SIWZ dokumenty.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, ze na wykonane prace objęte zamówieniem udzielamy ……… miesięcy gwarancji.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej/mojej* oferty, zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone w SIWZ, zostanie wniesione najpóźniej w dacie zawarcia umowy.

- Wadium w kwocie

- Zadanie 1 – 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100) zostało wniesione 
w formie ………………………………………… w dniu ……………………..  zwolnienie wadium prosimy dokonać na konto …………………………………………………………………………………..

- Zadanie 2 – 4 100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych 00/100) zostało wniesione w formie ………………………………………… w dniu ……………………..  zwolnienie wadium prosimy dokonać na konto ……………………………………………………………………..

- Zadanie 3 – 11 500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100) zostało wniesione w formie ………………………………………… w dniu ……………………..  zwolnienie wadium prosimy dokonać na konto …………………………………………………………………………………..........

- Zadanie 4 – 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100) zostało wniesione 
w formie ………………………………………… w dniu ……………………..  zwolnienie wadium prosimy dokonać na konto …………………………………………………………………………..........

- Oświadczam/y, że przedmiotowe zamówienie wykonam/y: *

- Samodzielnie

- Przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………..

- Przy udziale podwykonawcy, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, będą wykonywać:

Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………………..

Część zamówienia: ……………………………………………………………………………………………

- Ofertę niniejszą wraz załącznikami stanowiącymi jej integralną część, składam/y na ………kolejno ponumerowanych stronach.

* niepotrzebne skreślić

........................................                                                                            	      .......................................

pieczątka Wykonawcy	czytelny podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

SP.ZP.272.23.2016.II.DT

……………………………………..

pieczęć wykonawcy/pełnomocnika

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

/warunek udziału w postępowaniu/

na podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.
 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164)

Nazwa Wykonawcy: 	...............................................................................................

Nazwa zadania: Polepszenia parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego 
w obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na części – część I 
w podziale na 4 zadania.

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywanej określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami) - świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego.

| ..................., dnia............. | .......................................... podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

# Załącznik Nr 3 do SIWZ

SP.ZP.272.23.2016.II.DT

……………………………………..

pieczęć wykonawcy/pełnomocnika

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Z POSTĘPOWANIA

/warunek udziału w postępowaniu/

na podst. art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.

(tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164)

Nazwa Wykonawcy: 	...............................................................................................

...............................................................................................

Nazwa zadania: Polepszenia parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego 
w obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na części – część I 
w podziale na 4 zadania.

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami) - świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego.

| ..................., dnia............. | .......................................... podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 4 do SIWZ

SP.ZP.272.23.2016.II.DT

……………………………………..

pieczęć wykonawcy/pełnomocnika

Nazwa zadania: Polepszenia parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego 
w obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na części – część I 
w podziale na 4 zadania.

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT DLA ZADANIA …………..**

/warunek udziału w postępowaniu/

| Lp. | Nazwa zadania, Zamawiający | Data wykonania | Rodzaj robót potwierdzający spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ | Wartość zadania (zł brutto) | Doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | ........................................... ........................................... ........................................... nazwa zadania ........................................ Zamawiający | od ………………. (dzień-miesiąc-rok) do ………………. (dzień-miesiąc-rok) |  | ……………………… w tym w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu drogi klasy Z: ................................... | Własne*/ innych podmiotów – Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego* |
| 2. | ........................................... ........................................... ........................................... nazwa zadania ........................................ Zamawiający | od ………………. (dzień-miesiąc-rok) do ………………. (dzień-miesiąc-rok) |  | ……………………… w tym w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu drogi klasy Z: ................................... | Własne*/ innych podmiotów – Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego* |
| 3. | ........................................... ........................................... ........................................... nazwa zadania ........................................ Zamawiający | od ………………. (dzień-miesiąc-rok) do ………………. (dzień-miesiąc-rok) |  | ……………………… w tym w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu drogi klasy Z: ................................... | Własne*/ innych podmiotów – Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego* |
| 4. | ........................................... ........................................... ........................................... nazwa zadania ........................................ Zamawiający | od ………………. (dzień-miesiąc-rok) do ………………. (dzień-miesiąc-rok) |  | ……………………… w tym w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu drogi klasy Z: ................................... | Własne*/ innych podmiotów – Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego* |

*niepotrzebne skreślić

** wypełnić numery zadań, na które składana jest oferta

Oświadczamy, iż powyższe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami) - świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego.

| ..................., dnia............. | .......................................... podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

# Załącznik Nr 5 do SIWZ

SP.ZP.272.23.2016.II.DT

……………………………………..

pieczęć wykonawcy/pełnomocnika

Nazwa zadania: Polepszenia parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego 
w obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na części – część I 
w podziale na 4 zadania.

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

DLA ZADANIA …………………**

/warunek udziału w postępowaniu/

| L.p. | Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia | Branża | Rodzaj i nr uprawnień budowlanych | Doświadczenie | Informacja o podstawie dysponowania wymienioną osobą przez Wykonawcę** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | ……………………… kierownik budowy w specjalności drogowej |  | Uprawnienia bud. bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* Nr ………………........ w specjalności ……………………… w zakresie ……………………… Data uzyskania uprawnień: ……………………… |  | dysponuje - Wykonawca winien podać podstawę dysponowania* …………………....... (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub będzie dysponował - Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego* |

* - niepotrzebne skreślić

** wypełnić numery zadań, na które składana jest oferta

W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji zadania korzystał będzie z kadry innych podmiotów winien przedstawić oryginał pisemnego zobowiązania tychże podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Oświadczam, że w/w osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

..................., dnia.............

..........................................

podpis i  pieczęć Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

SP.ZP.272.23.2016.II.DT

INFORMACJA WYKONAWCY

na podst. art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Nazwa Wykonawcy: 	...............................................................................................

Nazwa zadania: Polepszenia parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 5 zadań.

Informuję/my, że: (

- nie przynależę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331)

- przynależę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331) i załączam/y do oferty wykaz/listę podmiotów będących w stosunku do mnie/nas podmiotami dominującymi lub zależnymi.

( niepotrzebne skreślić

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami) - świadom(i) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.  
z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

| ..................., dnia............. | .......................................... podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 10 do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.23.2016.II.DT

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH

PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA NA:

Nazwa zadania: Polepszenia parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego 
w obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na części – część I 
w podziale na 4 zadania.

Oświadczam, iż:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

zobowiązuję się do oddania na rzecz:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

niezbędny zasób (udostępniane zasoby należy zaznaczyć właściwie):

- wiedza,

- doświadczenie,

- potencjał techniczny,

- osoby zdolne do wykonania zamówienia,

- zdolności finansowe,

na okres ....................................................................................................................................................

(wskazać okres na jaki udostępniany jest zasób)

forma, w jakiej przedmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia:

...................................................................................................................................................................

(wskazać formę, np. podwykonawstwo, użyczenie, inne)

stosunek łączący wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób:

...................................................................................................................................................................

(wskazać charakter stosunku, np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt, inne)

Oświadczam, iż oddając swoje zasoby przyjmuję solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponoszę winy.

...........................................................	...................................................................................

(miejsce i data złożenia oświadczenia)	(podpis podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

Uwaga:

Powyższe zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału i podpisane przez podmiot udostępniający zasób.