Załącznik 9c do SIWZ

SP.PZ.272.23.2016.II.DT

OPIS TECHNICZNY

Wrocław,  20.06.2016r.

Opracowała: Beata Kaczka-Folaron

WDiT

1.  INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych nr 2002D i 2003D na odcinku około 4700m od drogi krajowej K35 (gm. Sobótka) do początku terenu zabudowanego w miejscowości Zachowice, gm. Kąty Wrocławskie wraz z wykonaniem poboczy zgodnie z rysunkiem lokalizacji inwestycji. Prace w terenie niezabudowanym obejmują wykonanie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej w zakresie wykonania frezowania istniejącej nawierzchni o grubości do 4cm na włączeniach technologicznych, wykonanie remontu cząstkowego bez cięcia asfaltobetonu istniejącej nawierzchni, a następnie ułożenie warstwy profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm. Należy również wykonać obustronne pobocza, zjazdy ziemne oraz zjazdy o nawierzchni i twardej według wskazania inwestora.

W miejscowości Czerńczyce zakłada się frezowanie nawierzchni na grubość do 5cm, wykonanie warstwy profilującej zamkniętej jako docelowej nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 5cm.

2.1.  ZAKRES ROBÓT

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- frezowanie technologiczne  istniejącej nawierzchni

- wykonanie utwardzenia pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5

- oczyszczenie oraz skropienie podłoża bitumicznego,

- wykonanie warstwy profilującej o grubości 4cm poza terenem zabudowanym

- wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm poza terenem zabudowanym

- wykonanie warstwy profilującej zamkniętej jako docelowej nawierzchni o grubości 5cm w miejscowości Czereńczyce

- wysokościowe dopasowanie istniejących zjazdów ziemnych i o nawierzchni twardej po ułożeniu nawierzchni

- wysokościowe dopasowanie istniejących skrzyżowań dróg gminnych ziemnych i o nawierzchni twardej po ułożeniu nawierzchni

- remonty cząstkowe masą mineralno - asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku 6 cm.

3.  STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowy odcinek dróg powiatowych 2002D i 2003D położony jest na obszarze dwóch gmin, gminy Sobótka i gminy Kąty Wrocławskie

Bitumiczna nawierzchnia jezdni posiada spękania siatkowe i wykruszenia oraz obniżenie krawędzi przy poboczach. Występują ubytki nawierzchni. Pobocze gruntowe wymaga wzmocnienia. Średnia szerokość nawierzchni kształtuje się na poziomie 6m.

4. STAN PROJEKTOWY

Zakres prac prowadzonych na drogach powiatowych 2002D i 2003D zakłada wykonanie prac geodezyjnych, frezowania technologicznego istniejącej nawierzchni oraz frezowania pełnego w miejscowości Czereńczyce, ułożenie warstwy profilującej i ścieralnej o grubości 4cm każda z warstw z masy mineralno-asfaltowej, ułożenie warstwy profilującej zamkniętej w miejscowości Czerńczyce jako warstwy docelowej. Gruntowe pobocze zostanie utwardzone na szerokości 0,7m i miąższości 15cm.

4.1.  PARAMETRY TECHNICZNE

- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu:  KR-2

- długość remontowanego odcinka: 4700mb

- szerokość jezdni istniejąca:

- droga 2002D Mirosławice – Czerńczyce ok. 4,2 m

- droga 2002D i 2003D Czerńczyce - Zachowice ok. 4,5 m

- droga 2002D Czerńczyce  ( miejscowość) ok. 5 m

- spadek poprzeczny nawierzchni do uzyskania: 2% ( jednostronny)

- szerokość pobocza utwardzonego: 0,7 m

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

4.2.  ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Oś remontowanej drogi przyjęto w osi istniejącej drogi. Zakłada się podniesienie istniejącej niwelety drogi poza terenem zabudowanym. W miejscowości Czerńczyce nie zakłada się zmiany wysokości niwelety jezdni. Łącznie zakłada się wykonanie warstwy ścieralnej na powierzchni ok. 20640 m2 oraz utwardzonych poboczy na powierzchni około 6216m2.

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

4.3.  WARSTWY KONSTRUKCYJNE

JEZDNIA:

- podbudowa – istniejąca konstrukcja drogi,

- w. profilująca z MMA, gr. po zagęszczeniu 4cm,

- w. ścieralna z MMA, gr. po zagęszczeniu 4cm,

- w. ścieralna z MMA, gr. po zagęszczeniu 5cm.

4.4.  ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni jezdni w sposób obecnie funkcjonujący  oraz pobocze 6%.

4.5 ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca ma obowiązek przygotować na własny koszt projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia - można wykorzystać gotowe schematy organizacji ruchu. A następnie wprowadzić go w terenie.

4.6.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace budowlane  nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Prace drogowe w tym ułożenie nowej nawierzchni jezdni mają poprawę parametrów technicznych drogi oraz zapewnienie komfortowego przejazdu przedmiotową drogą.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

5.0  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D- 01.01.00		ROBOTY POMIAROWE

D-02.01.00        		ROBOTY ZIEMNE

D- 05.03.11	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ZIMNO

D-04.03.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-05.03.05a		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA

D-05.03.05b		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I   WYRÓWNAWCZA