Załącznik nr 9 do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.32.2016.II.GN

WARUNKI TECHNICZNE DLA ZADANIA NR 2

Przedmiot zamówienia: dostawa 1 sztuki zapory sieciowej typu UTM (rozwiązanie sprzętowo-programowe) zabezpieczającej infrastrukturę wewnętrzną przed zagrożeniami sieci Internet.

Urządzenie STORMSHIELD SN710 lub równoważne:

- Musi być wyposażone w dysk twardy o pojemności co najmniej 320 GB.

- Musi być wyposażone w minimum 8 portów Ethernet 10/100/1000 z możliwością rozbudowy do minimum 16.

- Musi być wyposażone w minimum 2 porty Ethernet 10 Gb SFP+.

- Musi być wyposażone w minimum 2 interfejsy światłowodowe Dual Speed 1G/10Gigabit-LR/LX transceiver (long distance).

- W cenie urządzenia musi być wliczone wdrożenie i konfiguracja urządzenia w siedzibie Zamawiającego.

- W cenie urządzenia musi być wliczone szkolenie 1 osoby przez minimum 3 dni robocze i 1 osoby przez minimum 7 dni roboczych.

- Urządzenie musi posiadać serwis UTM Security Pack (FW+IPS, VPN, filtr URL, AV, AS) na okres minimum 5 lat.

- Urządzenie musi posiadać gwarancję producenta na okres minimum 5 lat.

- Urządzenie musi posiadać pakiet suportowy Premium 4h na okres minimum 1 roku.

- Urządzenie musi posiadać funkcjonalność budowania połączeń z Internetem za pomocą modemu 3G.

- Urządzenie musi posiadać przepustowość Firewalla – min. 10 Gbps

- Urządzenie musi posiadać przepustowość Firewalla wraz z włączonym systemem IPS – min. 7 Gbps.

- Urządzenie musi posiadać przepustowość filtrowania Antywirusowego – min. 1,6 Gbps.

- Urządzenie musi posiadać minimalną przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES min. 2,4 Gbps.

- Urządzenie musi posiadać maksymalną liczbę tuneli VPN IPSec nie mniejszą niż 1 000.

- Urządzenie musi posiadać maksymalną liczbę tuneli typu Full SSL VPN nie mniejszą niż 150.

- Urządzenie musi obsługiwać min. 280VLAN.

- Urządzenie musi obsługiwać min. 1.000.000 równoczesnych sesji i nie mniej niż 40.000 nowych sesji/sekundę.

- Urządzenie musi dawać możliwość budowania klastrów wysokiej dostępności HA co najmniej w trybie Active-Passive.

- Urządzenie nie może być limitowane na użytkowników.

- Urządzenie musi być wyposażone w Firewall klasy Stateful Inspection.

- Urządzenie musi  obsługiwać translacje adresów NAT n:1, NAT 1:1 oraz PAT.

- Urządzenie musi mieć możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako bridge warstwy drugiej oraz hybrydowo (część jako router, a część jako bridge).

- Interface (GUI) do konfiguracji firewalla musi umożliwiać tworzenie odpowiednich reguł przy użyciu prekonfigurowanych obiektów. Przy zastosowaniu takiej technologii osoba administrująca musi mieć możliwość określania  parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie.

- Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych, niezależnie konfigurowalnych, zestawów reguł na firewall’u.

- Edytor reguł na firewallu musi posiadać wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów).

- Firewall musi umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer RADIUS, LDAP (wewnętrzny i zewnętrzny) lub przy współpracy 
z uwierzytelnieniem Windows 2k (Kerberos).

- System detekcji i prewencji włamań (IPS) musi być zaimplementowany w jądrze systemu 
i musi wykrywać włamania oraz anomalia w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe.

- Moduł IPS musi być opracowany przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się aby moduł IPS pochodził od zewnętrznego dostawcy.

- Moduł IPS musi zabezpieczać przed co najmniej 10 000 ataków i zagrożeń.

- Moduł IPS musi nie tylko wykrywać ale również usuwać szkodliwą zawartość w kodzie HTML oraz Javascript żądanej przez użytkownika strony internetowej.

- Urządzenie musi mieć możliwość inspekcji ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu SSL, co najmniej w zakresie analizy HTTPS, FTPS, POP3S oraz SMTPS.

- Administrator urządzenia musi mieć możliwość konfiguracji jednego z trybów pracy urządzenia, to jest: IPS, IDS lub Firewall dla wybranych adresów IP (źródłowych 
i docelowych), użytkowników, portów (źródłowych i docelowych) oraz na podstawie pola DSCP.

- Urządzenie musi mieć możliwość kształtowania pasma w oparciu o priorytetyzację ruchu oraz minimalną i maksymalną wartość pasma.

- Ograniczenie pasma lub priorytetyzacja musi być określana względem reguły na firewallu w odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika oraz pola DSCP.

- Urządzenie musi umożliwiać tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływu na kształtowanie pasma a jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring).

- Urządzenie musi zezwalać na zastosowanie jednego z co najmniej dwóch skanerów antywirusowych dostarczonych przez firmy trzecie (innych niż producent rozwiązania) i co najmniej jeden z dwóch skanerów antywirusowych musi być dostarczany w ramach podstawowej licencji..

- Administrator musi mieć możliwość określenia maksymalnej wielkości pliku jaki będzie poddawany analizie skanerem antywirusowym.

- Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania treści komunikatu dla użytkownika o wykryciu infekcji, osobno dla infekcji wykrytych wewnątrz protokołu POP3, SMTP i FTP. W przypadku SMTP i FTP ponadto musi być możliwość zdefiniowania 3-cyfrowego kodu odrzucenia.

- Urządzenie musi udostępniać mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą niechcianą (SPAM).

- Ochrona antyspam musi działać w oparciu o:

  - białe/czarne listy,

  - DNS RBL,

  - heurystyczny skaner.

- W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator musi mieć możliwość modyfikować listę serwerów RBL lub skorzystać z domyślnie wprowadzonych przez producenta serwerów. Może także definiować dowolną ilość wykorzystywanych serwerów RBL.

- Wpis w nagłówku wiadomości zaklasyfikowanej jako spam musi być w formacie zgodnym z formatem programu Spamassassin.

- Urządzenie musi posiadać wbudowany serwer VPN umożliwiający budowanie połączeń VPN typu client-to-site (klient mobilny – lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja).

- Urządzenie musi zapewniać kanały VPN w oparciu o:

  - PPTP VPN,

  - IPSec VPN,

  - SSL VPN

- SSL VPN musi działać w trybach Tunel i Portal.

- Urządzenie musi posiadać funkcjonalność przełączenia tunelu na łącze zapasowe na wypadek awarii łącza dostawcy podstawowego (VPN Failover).

- Urządzenie musi posiadać wsparcie dla technologii XAuth, Hub ‘n’ Spoke oraz modconf.

- Urządzenie musi umożliwiać tworzenie tuneli w oparciu o technologię Route Based.

- Urządzenie musi posiadać wbudowany filtr URL.

- Filtr URL musi działać w oparciu o klasyfikację URL zawierającą co najmniej 50 kategorii tematycznych stron internetowych.

- Administrator musi mieć możliwość dodawania własnych kategorii URL.

- Urządzenie nie może być limitowane pod względem kategorii URL dodawanych przez administratora.

- Moduł filtra URL, musi być wspierany przez HTTP PROXY, musi być zgodny z protokołem ICAP co najmniej w trybie REQUEST.

- Administrator musi posiadać możliwość zdefiniowania akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony do konkretnej kategorii. Do wyboru musi być jedna z trzech akcji:

- blokowanie dostępu do adresu URL,

- zezwolenie na dostęp do adresu URL,

- blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML zdefiniowanej przez administratora.

- Filtrowanie URL musi uwzględniać także komunikację po protokole HTTPS.

- Urządzenie musi posiadać możliwość identyfikacji oraz blokowanie przesyłanych danych z wykorzystaniem typu MIME.

- Urządzenie musi posiadać możliwość stworzenia białej listy stron dostępnych poprzez HTTPS, które nie będą deszyfrowane.

- Urządzenie musi posiadać możliwość włączenia pamięci cache dla ruchu http.

- Urządzenie musi zezwalać na uruchomienie systemu uwierzytelniania użytkowników w oparciu o:

  - lokalną bazę użytkowników (wewnętrzny LDAP),

  - zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP),

  - usługę katalogową Microsoft Active Directory.

- Urządzenie musi zezwalać na uruchomienie specjalnego portalu, który umożliwia 
autoryzacje w oparciu o protokoły:

  - SSL,

  - Radius,

  - Kerberos.

- Urządzenie musi posiadać co najmniej dwa mechanizmy transparentnej autoryzacji użytkowników w usłudze katalogowej Active Directory.

- Co najmniej jedna z metod transparentnej autoryzacji nie może wymagać instalacji dedykowanego agenta.

- Autoryzacja użytkowników z Microsoft Active Directory nie może wymagać modyfikacji schematu domeny.

- Urządzenie musi posiadać wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet (tzw. Load Balancing).

- Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego musi działać w oparciu o następujące dwa mechanizmy:

  - równoważenie względem adresu źródłowego,

  - równoważenie względem adresu źródłowego i docelowego (połączenia).

- Mechanizm równoważenia łącza musi uwzględniać wagi przypisywane osobno dla każdego z łączy do internetu.

- Urządzenie musi posiadać mechanizm przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego.

- Urządzenie musi posiadać mechanizm statycznego trasowania pakietów.

- Urządzenie musi posiadać możliwość trasowania połączeń dla IPv6 co najmniej w zakresie trasowania statycznego oraz mechanizmu przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego.

- Urządzenie musi posiadać możliwość trasowania połączeń względem reguły na firewallu w odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika oraz pola DSCP.

- Rozwiązanie musi zapewniać obsługę routingu dynamicznego w oparciu co najmniej o protokoły: RIP, OSPF oraz BGP.

- Rozwiązanie musi wspierać technologię Link Aggregation.

- Producent musi dostarczać w podstawowej licencji narzędzie administracyjne pozwalające na podgląd pracy urządzenia, monitoring w trybie rzeczywistym stanu urządzenia.

- Konfiguracja urządzenia musi być możliwa z wykorzystaniem polskiego interfejsu graficznego.

- Interfejs konfiguracyjny musi być dostępny poprzez przeglądarkę internetową a komunikacja musi być zabezpieczona za pomocą protokołu https.

- Komunikacja może odbywać się na porcie innym niż https (443 TCP).

- Urządzenie musi być zarządzane przez dowolną liczbę administratorów z różnymi (także nakładającymi się) uprawnieniami.

- Urządzenie musi mieć możliwość eksportowania logów na zewnętrzny serwer (syslog).

- Urządzenie musi pozwalać na automatyczne wykonywanie kopii zapasowej ustawień (backup konfiguracji) do chmury producenta lub na dedykowany serwer zarządzany przez administratora.

- Urządzenie musi pozwalać na odtworzenie backupu konfiguracji bezpośrednio z serwerów chmury producenta lub z dedykowanego serwera zarządzanego przez administratora.

- Urządzenie musi posiadać wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglądania logów zebranych na urządzeniu.

- System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system nie może wymagać dodatkowej licencji do swojego działania.

- System raportowania musi posiadać predefiniowane raporty dla co najmniej ruchu WEB, modułu IPS, skanera Antywirusowego i Antyspamowego.

- System raportujący musi umożliwiać wygenerowanie co najmniej 25 różnych raportów.

- System raportujący musi dawać możliwość edycji konfiguracji z poziomu raportu.

- W ramach podstawowej licencji zamawiający musi otrzymać możliwość korzystania z dedykowanego systemu zbierania logów i tworzenia raportów w postaci wirtualnej maszyny.

- Producent rozwiązania musi posiadać Certyfikację NATO.

- Producent rozwiązania musi posiadać Certyfikację EU Restricted.

Wykonawca zapewnia, że dostarczany sprzęt będzie pochodził z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta oraz będzie sprzętem nowym, wolnym od wad i roszczeń osób trzecich. Ponadto Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt będzie posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji producenta sprzętu. Z dostawą sprzętu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokument wydany przez producenta lub jego polskiego przedstawiciela, potwierdzający że sprzęt jest nowy, pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucji, pochodzi z bieżącej produkcji i objęty jest wsparciem serwisowym producenta przez okres wymaganym w SIWZ.

Gwarancyjna usługa serwisowa będzie realizowana przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.

Szkolenie odbędzie się przez osobę certyfikowaną przez producenta rozwiązania.

…………………………………………….

data i podpis osoby upoważnionej/Wykonawcy