Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Numer sprawy: SP.ZP.30.2016.II.DT

Specyfikacja Techniczna (ST)

- Wstęp

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru prac polegających na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych zadrzewień związanych z usunięciem drzew oraz wykonaniem cięć pielęgnacyjno – technicznych w koronach drzew obejmujących zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne, techniczne i podkszesania koron drzew, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji ww. prac.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na zadania:

ZADANIE 1 - "Wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew w ilości do 175 sztuk rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego." CPV: 77 21 14 00-6

ZADANIE 2 - "Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew w ilości do 550 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego." CPV: 77 21 15 00-7

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 12 grudnia 2016 r.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:

- na terenie Obwodu Drogowego Sulimów Pan Tadeusz Wojciechowski – Kierownik (tel. 71 311 66 16),

- na terenie Obwodu Drogowego Mirosławice Pan Krzysztof Filipiuk – Kierownik (tel. 71 316 22 45),

- oraz Pani Karolina Mioduszewska – inspektor w Wydziale Dróg i Transportu (tel. 71 72 21 874).

- Przedmiot zamówienia

  - Zakres prac przy wykonywaniu wycinki drzew, obejmuje :

- wycinkę drzew na terenie pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego zgodnie 
z posiadanymi zezwoleniami, oraz wskazaniami Zamawiającego wraz z wywozem dłużycy, konarów i gałęzi,

- wykonanie wycinki drzew w koronie drogi na głębokość 5 cm poniżej istniejącego poziomu pobocza (frezowanie-oznaczone literą „F” w tabeli kosztorysu ofertowego), a pozostałych równo 
z gruntem,

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu pasa drogowego po wycince,

- zakup pozyskanego drewna z wycinki drzew od Zamawiającego.

  - Zakres prac przy wykonywaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew, w wymiarze nieprzekraczającym 30% korony zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, obejmuje:

- cięcia sanitarno-pielęgnacyjne: prześwietlenie koron, usunięcie gałęzi obumarłych, nadłamanych stanowiących zagrożenie,

- cięcia techniczne: usuwanie gałęzi i konarów, zagrażających i kolidujących z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, tj.: linie energetyczne, lampy oświetlenia ulicznego,

- podkrzesanie koron: podcięcie koron drzew w ciągach ulicznych i pieszych w celu poprawienia widoczności i umożliwienia swobodnego poruszania się pojazdów – w przypadku ruchu ulicznego wyznaczenie tzw. skrajni drogowej,

- wywóz ściętych konarów i gałęzi oraz uporządkowanie terenu, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla ludzi, mienia i ruchu drogowego,

- wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych i ich zakres, należy każdorazowo ustalić 
z Zamawiającym z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa oraz warunków estetycznych,

- zabiegi należy wykonywać przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu podnośnika bądź wysięgnika, metodą alpinistyczną bez narażania drzew na ewentualne uszkodzenie.

  - Usługa będzie wykonywana na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego zarządzającym jest Zarząd Powiatu Wrocławskiego.

  - Wycinka drzew odbywać się będzie na podstawie otrzymanej decyzji właściwego Wójta/Burmistrza gminy zezwalającej na usunięcie drzew.

  - Drzewostan istniejący w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac, nie przeznaczony do usunięcia czy cięć w koronie, powinien być przez Wykonawcę zabezpieczony przed uszkodzeniem. Jeżeli zadrzewienie, które ma być zachowane, zostanie uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę w trakcie prac, to powinno zostać odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

  - Przy kalkulowaniu ceny za wycinkę jednego drzewa o określonej pierśnicy bądź przycince korony 
w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić:

- wykonanie prac przy użyciu właściwego sprzętu specjalistycznego (podnośnik,wysięgnik/sprzęt alpinistyczny),

- zabezpieczenie przejezdności wraz z regulacją ruchu (Wykonawca opracuje na własny koszt uproszczony projekt – schemat organizacji ruchu na czas trwania prac, uzgodni i zatwierdzi go z właściwym organem),

- ewentualne wyłączenia, zabezpieczenia przed uszkodzeniem linii napowietrznych (w tym stosowne uzgodnienia),

- powiadomienie o utrudnieniach właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzenia prac,

- zabezpieczenie przed zniszczeniem ogrodzeń, budynków itp., a w przypadku ewentualnych zniszczeń szkodę pokrywa Wykonawca,

- uprzątnięcie terenu i wywóz pozostałości po wycince.

  - Ustala się, że materiał z wycinki drzew Wykonawca odkupi za cenę 67 zł (brutto) za 1 m3 pozyskanego drewna. Cena za drewno ustalona została na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego 
Nr 131/2010 z dnia 28 września 2010 roku.

  - Ustala się obmiar pozyskanego drewna dla 1 szt. wyciętego drzewa:

- dla obwodu pnia 20÷100 cm, w ilości 0,5 m3

- dla obwodu pnia 101÷200 cm, w ilości 1,0 m3,

- dla obwodu pnia 201÷300 cm, w ilości 1,6 m3,

- dla obwodu powyżej 300 cm, w ilości 2,0 m3.

  - Wykonawca oraz cały personel zobowiązani są do dyspozycyjności i gotowości po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego.

- Materiały

Nie występują.

- Sprzęt

Do wykonania niniejszych prac należy stosować urządzenia, tj.:

- piły mechaniczne, ręczne;

- maszyny przeznaczone do frezowania pni (wycinka);

- ciągniki z osprzętem do prowadzenia prac związanych z wycinką/przycinką drzew;

- sprzęt umożliwiający dostęp do korony drzewa /podnośnik, wysięgnik/ sprzęt alpinistyczny.

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu i środków transportowych, który nie powoduje ujemnego wpływu na jakość wykonywanej pracy.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania przedmiotowych zadań winien być w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt ma być zgody z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

- Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac, przy ruchu po drogach publicznych będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Kłody w całości lub pocięte, oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym lub ciągnikami. Ładunek musi być załadowany równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczony przed możliwością przesuwania się podczas transportu, bądź zsunięcia podczas jazdy, co mogłoby być przyczyną zagrożenia dla ruchu drogowego.

- Wykonywanie prac

Usługi będą prowadzone zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i sztuki w zakresie usuwania 
i pielęgnacji drzew, zasadami i wymogami BHP oraz p-poż. a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji przedmiotu umowy norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie Wykonawca.

Wykonawca zapewnia, że realizacja zamówienia będzie przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy udziale osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, a także posiadających wymagane prawem uprawnienia.

Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac stanowiących przedmiot umowy do wykonania i uzgodnienia projektu zastępczej organizacji ruchu (schemat) zatwierdzonym przez Zarządcę dróg na czas wykonywania prac.

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac w taki sposób aby nie stwarzać zagrożenia na drodze. Bezwzględnie stosować tablice informacyjne: "Uwaga! Wycinka drzew"/żółta tablica, czarne napisy/.

Jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne – to nie wolno ścinać drzew: przed świtem i po zmierzchu, 
w czasie mgły i porywistych wiatrów, przy zawiejach śnieżnych i silnych mrozach (poniżej -20oC i ulewnych deszczach). Drzewa obkopanego, podpiłowanego (podciętego) lub opartego o sąsiednie drzewa nie wolno pozostawiać na noc i podczas dłuższych przerw.

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego.

Wycinkę drzew rosnących w koronie drogi, należy dokonywać na głębokość 5 cm poniżej istniejącego poziomu pobocza (frezowanie), a pozostałe drzewa równo z poziomem gruntu.

Teren powinien być dokładnie oczyszczony z pozostałości po wycince, nie przewiduje się możliwości spalenia pozostałości po wycince na miejscu prowadzonych prac.

Cięcia pielęgnacyjne, techniczne i podkrzesania koron, należy prowadzić z uwzględnieniem art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody. Cięcia nie mogą, spowodować zniszczenia korony drzewa, bowiem w takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie drzew.

Przewiduje się możliwość wykonania dokumentacji fotograficznej przed wykonywanymi pracami i po wykonaniu zabiegów w obrębie koron drzew.

Należy unikać niepotrzebnych zranień drzewa.

Podczas wykonywania prac na drzewach, należy wykluczyć zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, samochodów, urządzeń oraz uszkodzeń samych drzew przez swobodne zrzucanie gałęzi. Należy w tym wypadku zastosować technikę cięcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gałęzi za pomocą lin.

Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn.zm.), ma obowiązek gospodarowania powstałymi podczas realizacji zadania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach.

Roślinność istniejąca w bezpośrednim sąsiedztwie prac, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem (np. deskami amortyzującymi ewentualne uderzenia, wiązanymi do drzewa). Nie dopuszcza się: - składowania materiałów w obrębie systemu korzeniowego, - wbijania jakichkolwiek elementów (drutów, żerdzi, haków itp.) w pnie.

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych prac, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie organy.

- Odbiór robót

Odbiór prac odbędzie się na podstawie protokołu odbioru, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu zakresu prac do odbioru przez Wykonawcę. Zasady i warunki odbioru określone będą w umowie.

- Obmiar prac

Jednostką obmiarową jest ilość sztuk usuniętych/przyciętych drzew /szt./

Obmiar ilości usuniętych drzew powinien być dokonany w terenie, w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

Drewno pochodzące z wycinki drzew nie jest drewnem pełnowartościowym, tylko opałowym.

Zmiana ilości odzyskanego drewna (np. ze wzgledu na fakt, iż po wycieciu okaże się, że pień ściętego drzewa jest wewnątrz wypróchniały lub pusty), musi byc potwierdzona przez Kierownika Obwodu Drogowego w Sulimowie/Mirosławicach w protokole obmiaru ilości pozyskanego drewna. Drobne konary, gałezie i liście pozostałe po wycince drzew Wykonawca wywiezie na własny plac składowy i zagospodaruje we własnym zakresie.

- Warunki płatności

Podstawą do rozliczenia będzie kosztorys ofertowy i protokół odbioru wykonanych prac. Warunki płatności określone będą w umowie.

Rozliczenie za drewno opałowe nastąpi na podstawie faktury VAT, którą Zamawiający wystawi Wykonawcy, po spisaniu protokołu obmiaru pozyskanego drewna.

- Przepisy związane

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 627 
z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn.zm.)