Załącznik 5.1. do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.35.2016.II.DT

OPIS TECHNICZNY

Zadanie 1 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej  nr 1939D na odcinku 900mb w m. Żerniki Wrocławskie – ul.Parkowa  gm. Siechnice

Wrocław, 30.09.2016r.

Opracowała: Marta Parusel

WDiT

1.  INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych nr 1939D i  na odcinku około 900m w m. Żerniki Wrocławskie – ul.Parkowa gm.Siechnice.  Od skrzyżowania z ul.Akacjową do skrzyżowania z ul.Wrocławską i ul.Kolejową. W pierwszej kolejności należy wykonać prace geodezyjne i wytyczyć zadanie w terenie ustalając granicę pasa drogowego. Na całym odcinku należy frezować nawierzchnie na średnią głębokość 6cm, następnie wykonać warstwę profilującą z mieszanki  mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 3m oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4m. W związku z podniesieniem niwelety jezdni należy wykonać regulację wysokościowej wpustów ulicznych oraz studni teletechnicznych. Należy podnieść krawężnik i obrzeżą oraz ułożyć nowe. Należy wysokościowo dopasować poszczególne istniejące zjazdy do posesji wykonane z kostki betonowej i kostki kamiennej w różnych rozmiarach. Zjazdy gruntowe należy utwardzić frezowaną, zjazd z drogi gminnej wykonać w mieszance mineralno-asfaltowej. Należy również wykonać utwardzenie poboczy gruntowych frezowiną po wcześniejszej ścince poboczy. Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu należy wykonać wyniesione przejście dla pieszych wraz z oznakowanie poziomym i pionowym

3  ZAKRES ROBÓT

Zakres robót dla odcinka obejmuje:

- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,

- frezowanie istniejącej nawierzchni

- wyrównanie istniejącej podbudowy

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni

- regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i studni rewizyjnych

- przebudowa istniejących zjazdów z kostki betonowej i kamiennej

- wykonanie robót rozbiórkowych ( krawężniki , obrzeża)

- wykonanie nowych zjazdów na posesje i drogi gminne

- wykonanie mechanicznej ścinki poboczy

- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z oznakowaniem poziomym i kocimi oczkami

- montaż nowego oznakowania pionowego

Zamierzenie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz osób niepełnosprawnych przez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych i poprawę stanu nawierzchni .

4  STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowy odcinek dróg powiatowych 1939D położony jest na obszarze gminy Siechnice miejscowość Żerniki Wrocławskie.

Bitumiczna nawierzchnia jezdni posiada spękania siatkowe i wykruszenia oraz zawyżone pobocza. Występują ubytki nawierzchni. Pobocze gruntowe wymaga wzmocnienia. Średnia szerokość nawierzchni kształtuje się na poziomie 5,80 m. Zjazdy na posesje z kostki betonowej, kamiennej oraz gruntowe.

5. STAN PROJEKTOWY

Zakres prac prowadzonych na drodze powiatowej 1939D zakłada wykonanie prac geodezyjnych, frezowania technologicznego istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy profilującej o gr 3cm i ścieralnej o grubości 4cm każda z warstw z masy mineralno-asfaltowej, Gruntowe pobocze zostanie utwardzone frezowiną. Prace brukarskie oraz regulacja wysokościowa studzienek i wpustów .

6. PARAMETRY TECHNICZNE

- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu:  KR-2

- długość remontowanego odcinka: 900mb

- szerokość jezdni istniejąca: 5,80 m

- spadek poprzeczny nawierzchni do uzyskania: 2%

- szerokość pobocza utwardzonego: 0,7 m

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

7.  ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Oś remontowanej drogi przyjęto w osi istniejącej drogi. Zakłada się podniesienie istniejącej niwelety drogi. Łącznie zakłada się wykonanie warstwy ścieralnej na powierzchni ok. 5220 m2

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

- WARSTWY KONSTRUKCYJNE

1.Zjazdy oraz skrzyżowania z drogami gminnymi

- frezowina -10 cm

2. Zjazdy z drogi gminnej

- w. ścieralna z MMA, gr. po zagęszczeniu 4cm,

3. Jezdnia

- w. profilująca z MMA, gr. po zagęszczeniu 3cm,

- w. ścieralna z MMA, gr. po zagęszczeniu 4cm,

9.  TECHNOLOGIA ROBÓT

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich wytyczenia i trwałego oznaczenia w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych .

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe będą polegać na rozbiórce nawierzchni drogowych brukowych, asfaltowych i betonowych. Wszystkie pozyskane w ten sposób materiały niepełnowartościowe należy wywieź w miejsce składowania tego typu odpadów. (koszt po stronie Wykonawcy).

Materiały pełnowartościowe należy do przekazać do Obwodu Drogowego w Mirosławicach.

Oznakowanie poziome

Należy wykonać oznakowanie poziome przejścia dla pieszych w technologii grubowarstwowej masami chemoutwardzalnymi linie gładkie – grubość powłoki 3  mm oraz zamontować „kocie oczka”.

Oznakowanie pionowe

Należy wykonać  zamontowanie nowych znaków zgodnie z projektem organizacji ruchu docelowego

Zjazdy prywatne i publiczne

Przebrukować zjazdy z kostki betonowej i kostki kamiennej. Rozebrać istniejący bruk na szerokość wskazaną w terenie podnieść krawężnik od strony jezdni i wykonać ponowne zabrukowanie, w taki sposób aby uniemożliwić wpływanie wody z jezdni na posesje.

Odwodnienie i studnie

Należy wyregulować pionowo :

- studzienki  kanalizacyjne,

- studzienki telekomunikacyjne

Nawierzchnia bitumiczna

Wykonać w dwóch warstwach. Warstwa profilująca 3cm , warstwa ścieralna 4 cm, skropienie między warstwami.

10. OŚWIETLENIE ULICZNE

Zakładany zakres prac nie obejmuje zmian w zakresie oświetlenia ulicznego.

11.  ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni jezdni w sposób obecnie funkcjonujący  oraz pobocze 6%.

12. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca ma obowiązek przygotować na własny koszt projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia - można wykorzystać gotowe schematy organizacji ruchu. A następnie wprowadzić go w terenie.

Po stronie Wykonawcy leży wprowadzenie nowej organizacji ruchu docelowego zgodnie z projektem, który stanowi załącznik do specyfikacji.

13.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace budowlane  nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Prace drogowe w tym ułożenie nowej nawierzchni jezdni mają na celu poprawę parametrów technicznych drogi oraz zapewnienie komfortowego przejazdu przedmiotową drogą. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

14.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace budowlane  nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Prace drogowe w tym ułożenie nowej nawierzchni jezdni mają poprawę parametrów technicznych drogi oraz zapewnienie komfortowego przejazdu przedmiotową drogą.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

15. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-04.03.01		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.04	PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-05.03.05a		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA

ŚCIERALNA

D-05.03.05b		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA

I WYRÓWNAWCZA

D-05.03.11		FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO

D-07.01.01		OZNAKOWANIE POZIOME

D-07.02.01		OZNAKOWANIE PIONOWE

D-08.01.01		KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D-08.02.02		CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

D-08.03.01		BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D-08.04.01		WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM