Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Ścinka poboczy wraz z wywozem urobku

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na mechanicznym ścinaniu poboczy w ciągu  dróg powiatowych  na terenie Powiatu Wrocławskiego na odcinkach wskazanych przez zarządcę drogi, protokołem typowania robót .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  na drogach Powiatu Wrocławskiego.

1.3 . Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczącą  zasad prowadzenia  robót związanych z wykonaniem ścinki zawyżonych poboczy przy grubości  ścinania od 10 do 20 cm , przy  średniej  szer. ścinki 1,50m, transportem urobku na  miejsce wybrane przez Wykonawcę i zagospodarowaniem urobku  we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami, uporządkowaniem pasa drogowego po wykonanych robotach, tymczasowym oznakowaniem robót w pasie drogowym.

1.4. Określenia podstawowe

- Pobocze gruntowe drogi :  część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. wykonana z gruntu odpowiednio wyrównanego i ukształtowanego w profilu poprzecznym i podłużnym oraz zagęszczonego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót .

Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

2.Materiały

Materiały nie występują

3.SPRZĘT

3.1 .Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ścinkę poboczy należy wykonać ścinarkami do poboczy.

3. 2. Wykonawca przystępujący do wykonania ścinki poboczy powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu ,który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanej pracy.

3. 3. Sprzęt wykorzystany do robót polegających na ścince poboczy gruntowych powinien umożliwiać ścięcie gruntowych poboczy oraz wywóz urobku po wykonanej ścince.

4. TRANSPORT

4.1 .Przy wykonywaniu robót polegających na ścince poboczy można korzystać z dowolnych środków transportowych.

4.2.Wykonawca odpowiada za uszkodzenia nawierzchni dróg spowodowane przekroczeniem dopuszczalnych obciążeń i jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na koszt własny, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu wykonywania robót.

5. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ROBÓT:

5.1  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z umową, specyfikacją  techniczną  oraz poleceniami inspektora nadzoru - przedstawicielem zarządcy drogi.

5.2  Zamawiający przekaże Wykonawcy teren wykonania robót wraz z lokalizacją na podstawie protokołów typowania robót.

5.3  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę urządzeń inżynieryjnych znajdujących się w pasach drogowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone urządzenia oraz znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na koszt własny.

5.4 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych robót i do utrzymania ruchu publicznego w ich obrębie zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu  nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową. Zabezpieczenie terenu budowy obowiązuje w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru.

5.5 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego jak również bezpieczeństwa i higieny pracy.

5.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne w obrębie prowadzonych robót.

5.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę terenu wykonywanych robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do wykonywania zamówienia od daty rozpoczęcia, aż do daty zakończenia (ostatecznego odbioru).

6. WYKONANIE ROBÓT

6.1. Ogólne zasady wykonania robot.

6.1.1 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robot zgodnie z umową, niniejszą ST oraz poleceniami  zarządcy drogi.

6.1.2. Ścinanie poboczy:

a)  ścięcie zawyżonych poboczy przy grubości  ścinania od 10 do 20 cm  średnia  szer. ścinki 1,50 m,

b) Ścinanie poboczy powinno być wykonywane sprzętem wykazanym warunkach przetargowych.

c) Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni. Podczas ścinania należy sprawdzić spadek poprzeczny za pomocą łaty. Spadek poprzeczny poboczy na odcinku prostym ma wynosić od 6-8 % a na łukach z jednostronną przechyłką na szerokości 1 mb jak istniejący spadek na jezdni, a pozostała część pobocza 2% w kierunku przeciwnym, jeżeli jest to pobocze po wewnętrznej stronie.

6.1.3  Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć na najbliższe składowisko odpadów lub zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.1.4 transport urobku na  miejsce wybrane przez Wykonawcę 
i zagospodarowanie we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6.1.5 uporządkowanie pasa drogowego po wykonanych robotach,

6.1.6  oznakowanie tymczasowe robót w pasie drogowym.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

7.1.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót aby osiągnąć założoną jakość.

7.1.2. Spadki poprzeczne poboczy zgodnie z pkt. 6.1.2.c. z tolerancją ± 1 %

7.1.3. Pobocza nie powinny posiadać na długości wykonywanych robót żadnych nierówności, zaniżeń,  itp.

7.1.4. Teren po wykonaniu robót w tym jezdnia winien zostać uporządkowany i posprzątany.

6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady obmiaru robot.

6.1.1 Obmiaru dokonuje Wykonawca wraz z przedstawicielem zarządcy drogi  w ustalonym terminie.

6.1.2 Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonanej pracy zgodnie z ST w ustalonych jednostkach.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1m2  wykonanego ścięcia zawyżonych  poboczy.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1 Odbioru robot dokonuje zarządca drogi  wraz z Wykonawcą

7.2 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją ST jeżeli wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z protokołem typowania i wymaganiami Zamawiającego.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa  skalkulowana przez Wykonawcę na jednostkę obmiarową, określoną w formularzu oferty.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 ściętego pobocza obejmuje  wszystkie koszty niezbędne dla właściwego wykonania robót zgodnie z umową oraz niniejszą ST w tym m. innymi:

-  prace pomiarowe i przygotowawcze,

-  tymczasowe oznakowanie robót

-  ścięcie poboczy wraz z  wywozem  urobku i  uprzątnięciem nawierzchni jezdni,

- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej