Załącznik 5.1. do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.6.2017.II.GN

OPRACOWANIE CYFROWEJ ORTOFOTOMAPY 
TERENU POWIATU WROCŁAWSKIEGO – „ORTOFOTO 2017”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I  WARUNKI  TECHNICZNE

I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla obszaru powiatu wrocławskiego następujących produktów:

- Wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, a w tym:

  - sygnalizacja i pomiar punktów polowej osnowy fotogrametrycznej,

  - wykonanie kamerą cyfrową typu kadrowego zdjęć fotogrametrycznych o wielkości piksela terenowego równej 0,10 m,

  - proces kontroli jakości zdjęć.

- Wykonanie aerotriangulacji.

- Opracowanie numerycznego modelu terenu (NMT) w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 
PL-2000.

- Opracowanie cyfrowej ortofotomapy z pikselem terenowym równym 0,10 m w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000.

II. 	ZASIĘG OPRACOWANIA

Przestrzenny zakres opracowania obejmuje cały obszar powiatu wrocławskiego, którego powierzchnia 
w granicach administracyjnych wynosi około 1117 km2.

Tak zdefiniowany obszar opracowania obejmie około 830 arkuszy mapy w skali 1:2000 w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000.

Szkic obszaru opracowania na tle podziału sekcyjnego map, wraz z granicami administracyjnymi powiatu i gmin, stanowi załącznik do Warunków technicznych: Załącznik nr 1 do Warunków Technicznych – obszar opracowania, układ PL-2000. Szkic ten jest również dostępny u Zamawiającego w formacie shapefile (shp).

III. 	SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

Obowiązującymi układami odniesienia dla produktów niniejszego zamówienia jest układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000. Zasady podziału na arkusze map w skali 1:2000 w tym układzie znajdują się w  „Instrukcji technicznej O-1/O-2 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych”  (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych - Dz. U. 
z 2000 r. Nr 70, poz. 821).

Obowiązującym układem wysokościowym jest układ wysokości Kronsztad - oznaczenie: PL-KRON86-NH (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247)).

IV.	WYKONANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH

1. Założenia i wymagania wstępne do wykonania zdjęć lotniczych

- Zdjęcia lotnicze przewidziane w ramach niniejszego zamówienia posłużą do wykonania na ich podstawie kilku produktów pochodnych, spośród których najważniejszym jest cyfrowa ortofotomapa o przestrzennej rozdzielczości (pikselu terenowym) równej 0,10 m. Wymagania do jakości zdjęć należy tu rozumieć jako wymagania do ich jakości geometrycznej (projektowane parametry zdjęć, jakość kamery i inne czynniki) jak 
i jakości fotograficznej (przestrzenna zdolność rozdzielcza, jakość radiometryczna, inne parametry).

- Przed przystąpieniem do nalotu Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego Projekt lotu wraz 
z projektem polowej osnowy fotogrametrycznej.	
Na zatwierdzenie lub odrzucenie dostarczonego Projektu lotu Zamawiający będzie miał 7 dni kalendarzowych. W przypadku odrzucenia Wykonawca wykona nowy projekt uwzględniający uwagi Zamawiającego, który przedstawi do powtórnej akceptacji.

- Wykonawca wykona kamerą cyfrową typu kadrowego fotogrametryczne zdjęcia lotnicze o GSD równym 0,10 m (terenowy wymiar piksela) o jakości fotograficznej i geometrycznej gwarantującej prawidłowe wykonanie cyfrowej ortofotomapy o żądanej dokładności i jakości, określonej w punkcie VII.1. Warunków technicznych.

- Przedmiot zamówienia w części dotyczącej wykonania zdjęć lotniczych wymaga zgłoszenia w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kopię zgłoszenia należy przekazać Zamawiającemu.

2. Wybór kamery

Wykonawca wykona zdjęcia lotnicze kamerą spełniającą następujące warunki:

- Wielogłowicowa kamera cyfrowa typu kadrowego, oparta o prostokątne matryce CCD, o dużej zdolności rozdzielczej (tzw. kamera wielkoformatowa).	
Wyklucza się kamery typu skaner elektrooptyczny, oraz tzw. średnioformatowe kamery kadrowe, 
z kolorowymi matrycami RGB.

- Synchroniczna rejestracja w zakresach panchromatycznych i 4 zakresach spektralnych (R, G, B 
i IR).

- Kamera na stabilizowanym zawieszeniu.

- Elektroniczny system kompensacji rozmazania typu TDI (Time Delayed Integration).

- Możliwość obrazowania z terenowym pikselem (GSD) w zakresie panchromatycznym nie większym niż 0,10 m, oraz w zakresach R, G, B i IR z pikselem większym nie więcej niż 5 razy liniowo (tj. nie większym niż 0,50 m).

3. Określenie współrzędnych środków rzutów kamery (technologia DGPS)

Podczas realizacji zdjęć Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego pomiaru współrzędnych środków rzutów kamery w trakcie nalotu w technologii GPS.	
Pożądany jest pomiar w locie wszystkich elementów orientacji zewnętrznej zdjęć przez zintegrowane systemy GPS/INS.

4. Parametry nalotu i parametry zdjęć lotniczych

- Wykonane fotogrametryczne zdjęcia lotnicze muszą spełniać następujące warunki:

  - Powierzchnia obiektu fotografowania  –  jak w Załączniku nr 1 do Warunków Technicznych z układem PL-2000, tj. cały obszar powiatu wrocławskiego, którego powierzchnia w granicach administracyjnych wynosi około 1117 km2.

  - Zdjęcia wykonane wielkoformatową kamerą cyfrową na stabilizowanym zawieszeniu, synchronicznie 
w zakresach: panchromatycznym (czarno-białe) oraz wielospektralne w kanałach: niebieski, zielony, czerwony i podczerwony.

  - Zdjęcia prawie pionowe (tj. o odchyleniu osi kamery od linii pionu poniżej 3º).

  - Terenowy piksel obrazowania (GSD) 	
w zakresie panchromatycznym: 			( 0,10 m

  - Pokrycie podłużne zdjęć:			p = 60 %

  - Pokrycie poprzeczne zdjęć:			q = 30 %

  - Na wlotach i wylotach należy wykonać po dwa dodatkowe zdjęcia przed i za granicą obszaru opracowania.

  - Komentarz do Projektu lotu:	
Obszar opracowania jest ilustrowany w Załączniku nr 1 do Warunków Technicznych.  Projektowane zdjęcia muszą pokryć ten obszar. Obszar ten nie tworzy figury o regularnym kształcie. Z punktu widzenia rozkładu punktów polowej osnowy fotogrametrycznej oraz jej wpływu na jakość aerotriangulacji, optymalnym i zasadnym ekonomicznie może okazać się „wygładzenie” kształtu bloku zdjęć poprzez zwiększenie ich zasięgu poza obszar opracowania. Te „dodatkowe” zdjęcia weszłyby do procesu aerotriangulacji, ale mogłyby być wyłączone z dalszego, właściwego opracowania pochodnych produktów, tj. NMT i ortofotomapy. Powyższą kwestię pozostawia się do decyzji i własnych doświadczeń Wykonawcy.

- Nie jest wymagane powiązanie osi szeregów i miejsc wyzwalania kamery z podziałem sekcyjnym map (tzw. zdjęcia celowane). Nie narzuca się również kierunku lotów (wschód-zachód czy północ-południe). Szczegółowy układ szeregów, miejsca wyzwolenia kamery oraz wysokość lotu zależą od użytej kamery. Wymagane jest jedynie takie zaprojektowanie zdjęć, aby spełniały powyższe warunki dotyczące rozdzielczości i wzajemnego pokrycia.

5. Projekt i pomiar polowej osnowy fotogrametrycznej

- Założenia projektu osnowy.

Przedmiotem zamówienia jest - oprócz wykonania samych cyfrowych zdjęć lotniczych - również sygnalizacja 
i pomiar polowej osnowy fotogrametrycznej.

Projekt i sygnalizację osnowy fotogrametrycznej, należy wykonać zgodnie z zasadami Wytycznych technicznych K-2.7.

Wykonawca wykona projekt polowej osnowy fotogrametrycznej zakładający uprzedni pomiar współrzędnych środków rzutów kamery w locie, przy założeniu równoczesnego wyrównania obserwacji GPS z obserwacjami fotogrametrycznymi (tzw. metoda CBA – wspólne wyrównanie obserwacji fotogrametrycznych i GPS, pozwalające na indywidualne dla każdego szeregu modelowanie przesunięcia i dryftu pomierzonych w locie współrzędnych środków rzutów).

Liczba i rozmieszczenie fotopunktów w bloku zdjęć lotniczych oraz ich lokalizacja na zdjęciach lotniczych muszą zapewniać wymaganą dokładność opracowania, wyznaczenie dodatkowych parametrów wyrównania kompensujących błędy systematyczne oraz wyznaczenie błędów systematycznych pomiaru elementów orientacji zewnętrznej zdjęć.

Zalecenia rozmieszczenia punktów polowej osnowy fotogrametrycznej – przypadek z pomiarem położenia środków rzutów kamery w locie – technika GPS (bez pomiaru elementów kątowych):

  - na załamaniach granicy bloku zdjęć lotniczych po jednym F-punkcie,

  - na brzegach bloku zdjęć lotniczych, wzdłuż kierunku nalotu, F-punkty rozmieszczone równomiernie średnio co 8 baz, w pasach potrójnego pokrycia,

  - na brzegach, na początku i na końcu bloku zdjęć lotniczych, w każdym pasie pokrycia poprzecznego szeregów po jednym fotopunkcie, przy czym co drugi z nich to F-punkty, a pozostałe to Z-punkty;

  - W przypadku pomierzonych środków rzutów wszystkich zdjęć lotniczych, ze względu na konieczność wyznaczenia dodatkowych parametrów wyrównania i błędów systematycznych pomiaru elementów orientacji zewnętrznej zdjęć lotniczych, Wykonawca zaprojektuje fotopunkty wewnątrz bloku zdjęć tak, aby łączna liczba fotopunktów XYZ na obszarze opracowania była nie mniejsza niż 1 fotopunkt na 25 zdjęć bloku;

  - Wykonawca zaprojektuje i pomierzy punkty kontrolne w obszarze bloku, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc o spodziewanej najniższej dokładności wyniku w ilości 1 punkt kontrolny na 100 zdjęć bloku zdjęć lotniczych, jednak nie mniej niż 12 punktów kontrolnych w bloku;

  - Wykonawca może pomierzyć dodatkowe punkty osnowy, zgodnie z własnym doświadczeniem w tym zakresie.

- W przypadku pomiaru wszystkich elementów orientacji zewnętrznej zdjęć w locie techniką GPS/INS Wykonawca może zmniejszyć liczbę fotopunktów w bloku, w porównaniu z wariantem pomiaru tylko współrzędnych środków rzutów (technika GPS), o 30%. Ta redukcja nie dotyczy wymaganej liczby punktów kontrolnych.

- Sygnalizacja i pomiar polowej osnowy fotogrametrycznej

  - Sygnalizowane punkty należy lokalizować:

    - w płaskim i odkrytym terenie tak, aby w promieniu  45o od zenitu nie było przeszkód (drzew, budynków, innych, odległość od takiego obiektu musi być nie mniejsza niż jego wysokość),

    - na płaskim gruncie,

    - w miejscach nie narażonych na zniszczenie punktu i sygnału,

    - w miejscach gwarantujących pożądaną trwałość sygnalizacji (w miarę możliwości na podłożu twardym, umożliwiającym sygnalizację poprzez malowanie, bez potrzeby stabilizacji nowych punktów i sygnalizacji poprzez wyłożenie).

  - Jako punkty osnowy polowej wybierać punkty wg następujących priorytetów:

    - punkty istniejącej osnowy geodezyjnej,

    - stabilizowane punkty graniczne,

    - punkty na trwałym podłożu (beton, asfalt), dające się sygnalizować poprzez malowanie farbą,

    - elementy sytuacyjne, dające się jednoznacznie i precyzyjnie zidentyfikować na zdjęciach (np. środek okrągłego włazu, inne elementy armatury sygnalizowane farbą),

    - w przypadku braku jednej z powyższych możliwości stabilizować i sygnalizować nowy punkt.

  - Kształt, wielkość i kolor znaków sygnalizacyjnych powinny gwarantować odfotografowanie się na zdjęciach i jednoznaczną ich identyfikację. Wszystkie punkty należy sygnalizować krzyżem 
z wydzielonym elementem centralnym (kwadrat) i ramionach. Krzyż powinien tworzyć duży kontrast 
z tłem (biały lub jaskrawopomarańczowy na czarnym tle). Wielkość znaków należy zaprojektować zgodnie z Wytycznymi technicznymi K-2.7 „Zasady wykonywania prac fotolotniczych”. Kształt znaku sygnalizacyjnego ilustruje poniższy rysunek.

Zgodnie z Wytycznymi technicznymi K-2.7, dla projektowanej rozdzielczości zdjęć cyfrowych, sugerowana wielkość wydzielonego elementu zasadniczego wynosi d=0,30 m.

Dopuszcza się:

- zmniejszenie rozmiaru elementu zasadniczego do d=25 cm,

- zmniejszenie liczby elementów pomocniczych (ramion krzyża) z czterech do dwóch, ułożonych pod kątem prostym, lub ułożonych z elementem zasadniczym w linii prostej,

- zmniejszenie rozmiaru elementów pomocniczych wg własnego doświadczenia.

Dobrą praktyką jest również użycie sygnału w kształcie tzw. krzyża maltańskiego. Krzyż taki nie ma ramion, dokładność jego pomiaru na stacji fotogrametrycznej mniej zależy od rozmiaru.

  - Do sygnalizacji należy stosować:

    - sygnały malowane farbą bezpośrednio na twardym podłożu (asfalt, chodnik betonowy itp.),

    - sygnały wykładane (malowane na papie izolacyjnej, sklejce, płycie pilśniowej, płycie z tworzywa sztucznego itp.).

Znaki wykładane należy umocować centrycznie nad punktem i przytwierdzić gwoździami do czterech palików wbitych równo z ziemią.

Zdecydowanie preferowane są znaki malowane jako mniej narażone na zniszczenie.

  - Do malowania znaków stosować farby matowe, odporne na działanie warunków atmosferycznych (farby emulsyjne, chlorokauczukowe, nitrocelulozowe itp.).

  - Znaki sygnalizacyjne powinny być wykładane lub malowane centrycznie w stosunku do znaku osnowy z dokładnością  1 cm.

  - Wykonawca sporządzi Operat techniczny pomiaru polowej osnowy fotogrametrycznej, wraz z opisami topograficznymi punktów.

  - Dla każdego punktu osnowy polowej Wykonawca sporządzi opis topograficzny, wzbogacony 
o szczegóły, które odfotografują się na zdjęciach lotniczych (granice upraw i użytków, krzewy, drzewa itp.) wraz ze zdjęciami stanowisk pomiarowych, dokładnie określające położenie fotopunktu.

  - Współrzędne punktów powinny być wyznaczone metodami geodezyjnymi. Zalecaną metodą, gwarantującą uzyskanie współrzędnych w jednolitym układzie i jednorodnej dokładności jest pomiar GPS dowiązany do stacji referencyjnych sieci ASG lub stacji referencyjnych umieszczonych na punktach POLREF. Współrzędne mają być przetransformowane do układu współrzędnych PL – 2000.

6. Pora wykonania zdjęć

- Ze względu na charakter obiektu i zastosowanie zdjęć (wielkoskalowa ortofotomapa) preferowaną porą wykonania zdjęć jest okres od ustąpienia pokrywy śnieżnej do zazielenienia się drzew, tj. w okresie wczesnej wegetacji roślin, przed pełnym rozwojem liści na drzewach, przy spełnieniu wymaganych w tym zakresie warunków pogodowych, zgodnie z Wytycznymi technicznymi K-2.7 „Zasady wykonywania prac fotolotniczych”. Oznacza to przeciętnie porę od trzeciej dekady marca do początku maja. Zamawiający ustala termin wykonania zdjęć do dnia 15 maja 2017 roku. W szczególnym przypadku (potwierdzonym informacjami IMGW) wobec braku warunków pogodowych do wykonania nalotów, możliwe jest przedłużenie, za zgodą Zamawiającego, terminu wykonywania zdjęć lotniczych (nalotów) do 15 czerwca 2017 r.

- W celu uzyskania jak najlepszej jakości ortofotomapy zaleca się wszystkie zdjęcia wykonać 
w jednym terminie. Przy braku takiej możliwości warunkiem koniecznym jest wykonanie wszystkich zdjęć przy zbliżonych warunkach oświetleniowych.

- Porę dnia (godziny fotografowania) należy dobrać tak, aby wysokość słońca nad horyzontem była nie mniejsza niż 25o. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zdjęć „bezcieniowych”, tj. przy pełnym zachmurzeniu i pułapie chmur powyżej wysokości lotu.

7. Kontrola jakości zdjęć

- Wykonawca zleci Centralnemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK) 
w Warszawie wykonanie rutynowej kontroli fotograficznej i geometrycznej zdjęć lotniczych.

- Wyniki kontroli zdjęć lotniczych będą udokumentowane właściwymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymaganych parametrów.

8. Zapis cyfrowy zdjęć

Wykonawca przekaże Zamawiającemu cyfrowe fotogrametryczne zdjęcia w następującej postaci i formacie:

- Kompozycje barwne w barwach rzeczywistych RGB, „wyostrzone” (”pan-sharpened”).	
Format: TIFF, rozdzielczość radiometryczna 24 bit/piksel (8 bit/piksel dla każdego z kanałów RGB), 
z piramidą obrazową (overview), tajlowane 256, z kompresją objętościową 4-5 razy.

- Kompozycje barwne w barwach fałszywych CIR, „wyostrzone” (”pan-sharpened”).	
Format: TIFF, rozdzielczość radiometryczna 24 bit/piksel (8 bit/piksel dla każdego z kanałów), 
z piramidą obrazową (overview), tajlowane 256, z kompresją objętościową 4-5 razy.

9. Operat techniczny wykonania zdjęć lotniczych

Wykonawca opracuje „Operat techniczny wykonania cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych dla obszaru powiatu wrocławskiego” zawierający m.in.:

- Sprawozdanie techniczne z opisem procesu wykonania zdjęć lotniczych,

- Kopię zgłoszenia do CODGiK,

- Plan lotu,

- Wykaz wykonanych zdjęć ze wszystkimi danymi: liczba, skala, data nalotu.

- Wykaz użytego sprzętu i oprogramowania,

- Metrykę kamery,

- Mapę przeglądową fotopunktów,

- Operat techniczny wyznaczenia współrzędnych środków rzutów kamery (technika DGPS) zawierający m.in.:

  - Współrzędne środków rzutów kamery (ściślej: współrzędne anteny GPS) przetransformowane do układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, wraz z informacją o momentach wyzwolenia migawki kamery,

  - Szkic ekscentru anteny GPS w samolocie względem kamery.

- Wyniki kontroli jakości zdjęć lotniczych.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „Operat techniczny wykonania cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych dla obszaru powiatu wrocławskiego” po wykonaniu zdjęć lotniczych, lecz nie później niż w terminie 30 dni od daty wykonania zdjęć.

V.	WYKONANIE  AEROTRIANGULACJI

- Aerotriangulację przestrzenną należy rozwinąć na bazie polowej osnowy fotogrametrycznej pomierzonej 
w terenie techniką GPS. W procesie aerotriangulacji wymaga się wykorzystania precyzyjnych środków rzutów pomierzonych w locie technologią DGPS i ewentualnie wszystkich elementów orientacji zdjęć (liniowych i kątowych) pomierzonych GPS/INS. Oznacza to obligatoryjne wykorzystanie oprogramowania umożliwiającego na etapie wyrównania aerotriangulacji włączenie pomierzonych elementów orientacji zewnętrznej kamery.

- Zaleca się połączenie i wyrównanie wszystkich zdjęć w jednym bloku aerotriangulacji. Odstąpienie od tego wymogu wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Zalecaną metodą aerotriangulacji jest aerotriangulacja blokowa, równoczesna, automatyczna.

- Wykonawca przeprowadzi wyrównanie aerotriangulacji w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych: układzie PL-2000.

- Wymagana dokładność wyrównania bloku zdjęć nie powinna być gorsza niż (błąd średni obserwacji po wyrównaniu – „sigma”) σo=3 µm.

- Dla poszczególnych grup obserwacji wymagana jest zgodność wartości błędów przed wyrównaniem i po wyrównaniu, nie gorsza niż:

  - 10% wartości błędu dla błędu współrzędnych tłowych;

  - 20% wartości błędu dla błędów współrzędnych fotopunktów;

  - 20% wartości błędu dla współrzędnej środka rzutów, która jest zgodna z kierunkiem nalotu.

- Błędy średnie wpasowania bloku w polową osnowę fotogrametryczną powinny spełniać następujące kryteria (xy w rozumieniu wypadkowej):

  - RMSXY ≤ 0.08 m

  - RMSZ ≤ 0.10 m

RMS rozumiany jest tutaj jako błąd średni średniokwadratowy.

- Błędy średnie wpasowania bloku na punktach kontrolnych powinny spełniać następujące kryteria (xy 
w rozumieniu wypadkowej):

  - RMSXY ≤ 0.12 m,

  - RMSZ ≤ 0.15 m,

- Różnice współrzędnych (DX, DY, DZ) między pomiarem fotogrametrycznym, a pomiarem terenowym na żadnym z punktów kontrolnych nie mogą przekraczać:

  - DX, DY ≤ 0,25 m

  - DZ ≤ 0,30 m.

- Wykonawca opracuje „Operat aerotriangulacji”, w wersji cyfrowej oraz w wersji drukowanej, zawierający:

  - Sprawozdanie techniczne zawierające opis obiektu, charakterystykę użytych materiałów, opis procesu technologicznego,

  - Wykaz współrzędnych punktów osnowy wraz z charakterystyką dokładności,

  - Szkic bloku w formie graficznej zawierający schemat rozmieszczenia zdjęć, podział na arkusze map 
w skali 1:2000, rozmieszczenie punktów osnowy i punktów kontrolnych wraz z numerami i wektorami błędów,

  - Statystykę procesu wyrównania,

  - Charakterystykę wyrównania zawierającą:

    - Błąd średni a’priori pomiarów fotogrametrycznych,

    - Błąd średni a’priori na punktach osnowy,

    - Odchyłki sytuacyjne i wysokościowe na punktach osnowy i punktach kontrolnych w jednostkach terenowych,

    - Błąd średni obserwacji po wyrównaniu – „sigma”,

    - Błąd średni kwadratowy wpasowania bloku w punkty osnowy,

    - Błąd średni na punktach kontrolnych.

  - Wykaz współrzędnych punktów osnowy po wyrównaniu,

  - Wyznaczone elementy orientacji zewnętrznej każdego zdjęcia.

  - Projekt fotogrametryczny po wyrównaniu,

  - Dane obserwacyjne GPS, wyniki wyrównania i obliczeń.

VI. 	AKTUALIZACJA NUMERYCZNEGO MODELU TERENU (NMT)

- Wyjściowym numerycznym modelem terenu (NMT) dla obszaru opracowania jest NMT opracowany 
w ramach projektu ISOK na podstawie danych wysokościowych z lotniczego skaningu laserowego (LiDAR). Większość obszaru opracowania pokrywa NMT z 2011 roku, cześć (około 20%) z 2012 roku i dwa mniejsze fragmenty z 2013 i 2014 roku. Zamawiający zwrócił się do CODGiK o udostępnienie tego modelu. Model ten zostanie przekazany Wykonawcy.

- NMT o którym mowa w punkcie powyżej, został opracowany w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992. Ma strukturę GRID o rozdzielczości (rozmiar „oczka siatki”) 1 m.	
Zadaniem Wykonawcy jest przetransformowanie istniejącego NMT na układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, struktura GRID o rozdzielczości (rozmiar „oczka siatki”) 1 m.

- Przetransformowany NMT z danych lotniczego skaningu laserowego należy zaktualizować w obszarach na których nastąpiły zmiany ukształtowania terenu na skutek prowadzonych robót ziemnych w okresie po wykonaniu skaningu laserowego. 	
Takie prawdopodobne zmiany związane z robotami drogowymi zostały wskazane w formie graficznej 
w Załączniku nr 2 do Warunków Technicznych. Dla Wykonawcy będzie również dostępny plik w formacie shp. Wskazanie miejsc prawdopodobnych zmian ukształtowania terenu nie zwalnia Wykonawcy z przeglądu całego obszaru opracowania pod tym kątem.

- Aktualizację NMT należy wykonać w oparciu o zdjęcia lotnicze wykonane w ramach niniejszego zamówienia poprzez stereodigitalizację na modelu fotogrametrycznym. Aktualizacje należy wykonać w taki sposób, aby zapewnić osiągnięcie wymaganej dokładności ortofotomapy.

- Przedmiotem zamówienia i odbioru jest numeryczny model terenu w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000. NMT zostanie przygotowany w dwóch formach:

  - „danych pomiarowych NMT” w miejscach aktualizacji wraz z mapą przeglądową zakresów aktualizacji,

  - „użytkowego NMT” w strukturze regularnej siatki ESRI GRID o rozmiarze boku siatki równym 1 m,

  - NMT zwizualizowany w formie cieniowanego reliefu (hillshade).

- Modułem archiwizacji wynikowego NMT są obszary odpowiadające sekcji mapy w skali 1:2 000 
w układzie PL-2000 (bez marginesów).

- Pomiar odbywać się musi w układzie współrzędnych PL-2000. Odbiorowi podlegać będzie numeryczny model rzeźby terenu zapisany w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych: PL-2000. Proces pomiarowy NMT, ocena jakości oraz zawartość metryki i metadanych muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

- NMT zwizualizowany w formie cieniowanego reliefu (hillshade) należy przygotować i zapisać w układzie współrzędnych PL-2000, w postaci jednego zbioru, obejmującego cały obszar opracowania.	
Szczegóły dotyczące palety barw, skali wysokości, przyjętego kierunku oświetlenia itp. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w trybie roboczym.

- Zbiory metadanych NMT sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych 
i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu. 	
Zbiory danych NMT, metryki modułów oraz metadane będą przedmiotem odbioru.

- Wykorzystanie istniejącego NMT (ISOK) w jakimkolwiek stopniu nie zwalnia Wykonawcy z wykonania wewnętrznej oceny jakości NMT i ewentualnej jego poprawie tak aby było możliwe wygenerowanie ortofotomapy o wymaganej dokładności.

VII.	OPRACOWANIE  CYFROWEJ  ORTOFOTOMAPY

1. Cyfrowa ortofotomapa z pikselem terenowym 0.10 m

- Przedmiot zamówienia w części dotyczącej wykonania ortofotomapy wymaga zgłoszenia w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu. Kopię zgłoszenia należy przekazać Zamawiającemu.

- Wykonawca opracuje ortofotomapę będącą przedmiotem zamówienia w wersji „wyostrzonej” w barwach rzeczywistych – RGB w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych - układ PL-2000.

- Opracowana ortofotomapa musi się charakteryzować następującymi parametrami technicznymi 
i dokładnościowymi:

  - Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000.

  - Terenowy rozmiar piksela ortofotomapy: 	0,10 m.	 
Poprzez rozmiar piksela rozumie się wielkość jednego piksela (długość i szerokość) w jednostkach terenowych.

  - Średni błąd lokalizacyjny: 2,5 piksela (tj. 0,25 m),

  - Zapis w trybie trójwarstwowym z głębią 24 bit/piksel (8 bit/piksel dla każdego wyciągu).

  - Archiwizacja w modułach obszarowych:

Dla układu PL-2000 należy ortofotomapę archiwizować w dwóch niezależnych kompletach modułów obszarowych:

- modułach odpowiadających prostokątnym obszarom sekcji mapy w skali 1:2000, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, bez marginesu,

- modułach odpowiadających prostokątnym obszarom sekcji mapy w skali 1:500, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, bez marginesu.

Zasady podziału i oznaczenia arkuszy są zgodne z zapisami w Instrukcji technicznej O-1/O-2 – „Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych”.

  - Zapis modułów ortofotomapy:

    - dla modułów odpowiadających prostokątnym obszarom sekcji mapy w skali 1:2000, w formacie GeoTIFF z kompresją objętościową 4-5 razy, z pełną piramidą obrazową i tajlowaniem 256. Dla każdego pliku należy dołączyć plik w formacie TFW, zawierający dane georeferencyjne pozwalające na odczytanie pliku przez narzędzia nie obsługujące GeoTIFF,

    - dla modułów odpowiadających prostokątnym obszarom sekcji mapy w skali 1:500, w formacie TIF, kompresja LZW, bez tajlowania i bez piramidy obrazów, z georeferencją TFW, GEO lub GEOTIFF.

  - Z uwagi na zdefiniowany obszar opracowania, zgodny z granicami administracyjnymi powiatu, oraz modułami obszarowymi ortofotomapy, granica obszaru opracowania ortofotomapy nie pokrywa się 
z granicami sekcji mapy w skalach 1:2000 i 1:500 w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000. Oznacza to w konsekwencji, że na granicach opracowania pojawią się moduły przez które przejdzie granica opracowania, tj. granica powiatu. Moduły te należy wypełnić danymi obrazowymi poza obszar opracowania w zakresie pokrycia ortoobrazami.

- Wykonawca wykorzysta do ortorektyfikacji wszystkie zdjęcia pokrywające obszar opracowania, niedopuszczalna jest ortorektyfikacja tylko co drugiego zdjęcia w szeregu.

- Dla wytworzenia ortofotomapy w układzie współrzędnych PL-2000 Wykonawca dokona ortorektyfikacji 
w oparciu o wyniki aerotriangulacji i z wykorzystaniem NMT w układzie współrzędnych PL-2000.

- Do ortorektyfikacji Wykonawca wykorzysta NMT wytworzony zgodnie z opisem jak w punkcie VI Warunków technicznych. Model ten dla celów ortorektyfikacji zostanie uzupełniony o pomiar elementów „wystających” ponad teren (takich jak wiadukty, mosty), dla prawidłowego ich odwzorowania na ortofotomapie.

- W procesie ortorektyfikacji zaleca się wykorzystać bilinearną metodę interpolacji wartości pikseli ortofotomapy.

- Wszystkie zdjęcia podlegające ortoprzetworzeniu należy poddać procesowi korekcji radiometrycznej, tzn. wprowadzić korekcję wyrównującą kontrast w obszarze zdjęcia. Wykonawca ujednolici zdjęcia radiometrycznie także w ramach całego bloku tak, aby zminimalizować różnice sąsiadujących ortoobrazów pod względem tonalnym, barw i kontrastów tak, aby można je łączyć bez niekorzystnych efektów wizualnych.

- Ortoobrazy należy mozaikować tak, aby pod względem radiometrycznym tworzyły jednolitą powierzchniowo całość.

- Linie mozaikowania ortoobrazów należy definiować tak by maksymalnie wykorzystać nadirową część zdjęcia i jednocześnie wykorzystać naturalne obiekty liniowe. Linie mozaikowania powinny biec po obrazie terenu, omijając obiekty wysokie (np. budynki, drzewa) oraz cienie. Podczas definiowania linii mozaikowania należy brać pod uwagę przesunięcia radialne, pochylenia budynków, drzew, kierunek cieni, aby wykonana ortofotomapa charakteryzowała się jak najlepszą jakością.

- Wykonawca wykona mozaikowanie i wyrównanie tonalne ortofotomapy tak, aby:

  - nie było różnic tonalnych pomiędzy modułami (arkuszami) ortofotomapy dla całego obszaru opracowania,

  - nie było różnic tonalnych i geometrycznych na granicach modułów ortofotomap,

  - nie było błędów mozaikowania w pasach mozaikowania w postaci zniekształceń, czy rozciągnięć obiektów.

- Wykonawca ustali odpowiednią kolorystykę, jasność, kontrast zbiorów ortofotomapy (zgodnie z zaleceniami rozdziału IX Wytycznych technicznych K-2.8 – Zasady wykonywania ortofotomap w skali 1:10 000) tak aby zapewnić bardzo dobrą czytelność treści ortofotomapy.

- Wykonawca dokona podziału na moduły ortofotomapy w procesie wtórnym, przeprowadzanym po uzyskaniu jednego ciągłego ortoobrazu na całym obszarze opracowania.

- Proces technologiczny tworzenia ortofotomapy podlega wewnętrznej kontroli jakości.

- Dla wszystkich opracowanych ortofotomap należy przygotować metadane zawierające co najmniej:

  - numer zgłoszenia pracy kartograficznej,

  - godło arkusza lub modułu ortofotomapy,

  - układ współrzędnych płaskich prostokątnych,

  - układ wysokości,

  - terenową wielkość piksela,

  - błąd średni położenia punktu,

  - przestrzeń barwną,

  - rodzaj zobrazowania wykorzystanego do opracowania zbioru danych,

  - skalę lub terenową wielkość piksela wykorzystanego zobrazowania,

  - datę wykonania wykorzystanego zobrazowania,

  - datę wykonania ortofotomapy,

  - format zbioru danych.

- Zbiory finalne cyfrowych ortofotomap, metryki modułów oraz metadane będą przedmiotem odbioru.

2. Ortofotomapa całego obszaru opracowania

Na podstawie ortofotomapy z pikselem 0,10 m w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, Wykonawca przygotuje cyfrowe wersje ortofotomapy całego obszaru opracowania (bez podziału na arkusze), 
o wielkości piksela: 0,50 m, 1 m, 4 m, 8 m, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000. Wykonawca zapisze ortofotomapy w formacie GeoTIFF z kompresją objętościową 4-5 razy, z pełną piramidą obrazową i tajlowaniem 256. Dla każdego pliku należy dołączyć plik w formacie TFW, zawierający dane georeferencyjne pozwalające na odczytanie pliku przez narzędzia nie obsługujące GeoTIFF.

3. Wykonanie mapy przeglądowej

Wykonawca opracuje w postaci cyfrowej mapę przeglądową całego obszaru opracowania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, w formacie shp, zawierającą na poszczególnych warstwach: kontury i numery zdjęć lotniczych, godła arkuszy ortofotomap w układzie współrzędnych PL-2000, granice i nazwy gmin na tle ortofotomapy obszaru opracowania.

Przygotowane mapy będą wykorzystywane zarówno w postaci cyfrowej jak i w postaci wydruków.

4. Wykonanie map ściennych całego Powiatu i gmin

Wykonawca, na bazie ortofotomapy w układzie PL-2000, dodatkowo opracuje zbiory rastrowe ortofotomap wraz 
z ich wydrukiem, obejmujące cały obszar Powiatu Wrocławskiego oraz oddzielnie każdą z 9 gmin wchodzących 
w obszar powiatu.

Parametry wydruku ortofotomapy całego obszaru opracowania i poszczególnych gmin:

- Wydruk przygotowany powinien być w skali i formacie umożliwiającym powieszenie na ścianie. Zalecany format to około 2,5 m x 2,0 m. Sugerowana skala mapy całego Powiatu to 1:30 000. Skalę map poszczególnych gmin należy dobrać tak, aby wkomponować je w zalecany, docelowy format map ściennych.

- Wydruk obejmujący cały opracowywany obszar:

Treść obrazowa musi być uzupełniona standardową ramką i treścią pozaramkową, zgodnie 
z „Wytycznymi technicznymi K-2.8 – Zasady wykonywania ortofotomap w skali 1:10 000”, zawierającą: godło powiatu, siatkę geograficzną i kilometrową wraz z opisem, dane Zamawiającego i Wykonawcy, informacje 
o aktualności materiałów źródłowych i dacie wykonania, skorowidz z podziałem administracyjnym powiatu 
i powiatów sąsiadujących. W opisie pozaramkowym należy umieścić herb Powiatu Wrocławskiego, herby poszczególnych gmin oraz logo systemu wroSIP. Zapisane w formacie wektorowym ramka, treść pozaramkowa i konieczne do prawidłowego wyświetlenia tych danych definicje wszystkich elementów graficznych będą przedmiotem odbioru. Kontrolne pliki w formacie PDF należy przedstawić Zamawiającemu przed wydrukiem.

- Na ortofotomapach należy oznaczyć następujące obiekty:

  - granice Powiatu Wrocławskiego i nazwy powiatów sąsiadujących,

  - granice i nazwy gmin,

  - nazwy miejscowości (plik shp dostarczy Zamawiający),

  - nazwy rzek, kanałów, zbiorników wodnych,

  - opisy wylotów głównych dróg,

  - oznaczenie linii i stacji kolejowych.

- Zbiory rastrowe zawierające powyższy zakres treści (treść obrazowa oraz zrasteryzowana ramka wraz 
z opisem pozaramkowym) muszą być zapisane w formacie TIFF 6.0 oraz PDF.

- Należy wykonać 4 egzemplarze wydruku ortofotomapy całego Powiatu Wrocławskiego, oraz po jednym wydruku ortofotomap dla każdej z 9-ciu gmin. Wydruki należy wykonać na ploterze na papierze fotograficznym półmatowym o gramaturze nie mniejszej niż 150g/m2, z rozdzielczością nie gorszą niż 600 dpi. 	
Dopuszcza się inną formę druku gwarantującą porównywalną jakość.

- Wszystkie wydruki należy poddać wykończeniu introligatorskiemu, umożliwiającemu zawieszenie na ścianie w formie plakatów o formacie 2,5 m x 2,0 m, podklejonych na twardych płytach piankowych (np. spienione PCW).

Szczegóły dotyczące zakresu treści i formy graficznej mapy zostaną uzgodnione z Zamawiającym w trybie roboczym.

VIII.	POZOSTAŁE  USTALENIA

- Na etapie wykonywania zdjęć lotniczych oraz opracowania produktów pochodnych (tj. aerotriangulacji, NMT 
i ortofotomapy) Wykonawca będzie na bieżąco wyjaśniał i ustalał z Zamawiającym niedopowiedziane 
w niniejszych Warunkach technicznych szczegóły dotyczące opracowania, działając na rzecz osiągnięcia celu stawianego przez Zamawiającego przed niniejszym zamówieniem.

- Wszelkie uzgodnienia w trybie roboczym, pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wymagają formy pisemnej i podpisania przez obie Strony.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu co miesiąc Raportów ze stanu zaawansowania prac.

IX.	KONTROLA  I  ODBIÓR  OPRACOWANIA

- Opracowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia produkty podlegają procesowi wewnętrznej kontroli przez Wykonawcę na różnych etapach technologicznych procesu wytwarzania tych produktów. Kontrola produktów dotyczy zarówno poprawności technologicznej, tj. sposobu zapisu danych, parametrów technicznych, zgodności ze standardami jak i poprawności merytorycznej tj. kompletności danych, spełnienia wymogów dokładnościowych i zgodności danych z rzeczywistą sytuacją terenową, jak również zgodności wykonania z zapisami Warunków technicznych. Wyniki kontroli wewnętrznej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w postaci protokołów kontroli wewnętrznej. Poszczególne protokoły powinny być podpisane przez upoważnionych Kierowników Pracowni odpowiedzialnych za wytworzenie poszczególnych produktów.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość bieżącego kontrolowania przebiegu i poprawności wykonywania przedmiotu umowy, w drodze wezwania do przedstawienia wyników cząstkowych prac. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić ww. wyniki prac w terminie 7 dni od wezwania.

X.	WYKAZ MATERIAŁÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU ZAMAWIAJĄCEMU:

- Wykaz materiałów podlegających przekazaniu:

W zakresie wykonania zdjęć lotniczych:

  - Kopia zgłoszenia pracy do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

  - Operat techniczny pomiaru polowej osnowy fotogrametrycznej zgodnie z punktem IV.5 Warunków technicznych.

  - Wyniki kontroli fotograficznej i geometrycznej zdjęć lotniczych, o którym mowa w punkcie IV.7  Warunków technicznych.

  - Kompozycje barwne „wyostrzone” w barwach rzeczywistych RGB i barwach fałszywych CIR, zapisane w formacie zgodnie z punktem IV.8  Warunków technicznych.

  - Operat techniczny wykonania cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych dla obszaru Powiatu Wrocławskiego zgodnie z punktem IV.9  Warunków technicznych.

W zakresie wykonania aerotriangulacji:

  - Operat aerotriangulacji o zawartości zgodnie z punktem V.10) Warunków technicznych.

W zakresie opracowania numerycznego modelu terenu:

  - Numeryczny model terenu w układzie współrzędnych PL-2000 w formie „danych pomiarowych NMT”, oraz „użytkowego NMT”, zapisany zgodnie z punktem VI.6) Warunków technicznych.

  - NMT zwizualizowany w formie cieniowanego reliefu (hillshade) w układzie współrzędnych: PL-2000, 
w postaci jednego zbioru, obejmującego cały obszar opracowania,  zgodnie z punktem VI.8) Warunków technicznych.

  - Zbiory metadanych NMT przygotowane zgodnie z punktem VI.9) Warunków technicznych,

  - Sprawozdanie techniczne z opisem procesu technologicznego i analizy dokładności w zakresie opracowania NMT, w postaci zapisu cyfrowego i wydruku.

W zakresie opracowania cyfrowej ortofotomapy:

  - Kopia zgłoszenia pracy do Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu (ortofotomapa).

  - Ortofotomapa z pikselem 0,10 m w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 
w podziale na moduły, zapisana zgodnie z punktem VII.1.3) Warunków technicznych.

  - Cyfrowe ortofotomapy całego obszaru opracowania, o wielkości piksela: 0,50 m, 1 m, 4 m, 8 m 
w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, zapisane zgodnie z punktem VII.2  Warunków technicznych.

  - Mapy przeglądowe w postaci cyfrowej, opracowane zgodnie z punktem VII.3 Warunków technicznych.

  - 4 egzemplarze cyfrowej ortofotomapy ściennej całego Powiatu Wrocławskiego, oraz 9  egzemplarzy cyfrowych ortofotomap ściennych, po jednej dla każdej gminy, przygotowanych zgodnie z punktem VII.4 Warunków technicznych.

  - Zbiory metadanych modułów ortofotomap zgodnie z  punktem VII.1.15) Warunków technicznych.

  - Sprawozdanie techniczne z opisem procesu technologicznego i analizy dokładności w zakresie opracowania cyfrowej ortofotomapy, w postaci zapisu cyfrowego i wydruku.

oraz:

  - Wykaz materiałów źródłowych oraz materiałów powstałych w ramach realizacji zadania.

  - Raporty miesięczne ze stanu zaawansowania prac.

  - Protokoły wewnętrznej kontroli technicznej.

- Wszystkie cyfrowe materiały zostaną przekazane, w trzech egzemplarzach, zapisanych na osobnych twardych dyskach zewnętrznych z wyjściem USB 2.0, z wentylowaną obudową wraz z niezbędnymi licencjami oraz dokumentacją techniczną i instrukcją obsługi programów.

XI.	OBOWIĄZUJĄCE NORMY PRAWNE I PRZEPISY TECHNICZNE

- Ustawa z dnia 18 marca 2015 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. Nr 263, poz. 1571)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014r. poz. 917)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do pzgik (Dz.U. z 2014r. poz. 924)

Ponadto Wykonawca powinien stosować się do zapisów poniższych Instrukcji technicznych i Wytycznych technicznych w kwestiach dotyczących zakresu zamówienia:

- Instrukcja techniczna O-1/O-2 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,

- Instrukcja techniczna O-3 – Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

- Instrukcja techniczna G-4 – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe,

- Wytyczne techniczne G-1.8 – Aerotriangulacja analityczna,

- Wytyczne techniczne K-2.7 – Zasady wykonywania prac fotolotniczych,

- Wytyczne techniczne K-2.8 – Zasady wykonywania ortofotomap w skali 1:10 000.

- Wytyczne techniczne „Baza Danych Topograficznych (TBD)” – wersja 1.0-uzupełniona (Główny Geodeta Kraju, Warszawa, maj 2008),

- Wytyczne techniczne G-1.10 „Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych” (Główny Geodeta Kraju, Warszawa 2001),

# Text boxes

Załącznik nr 2 do Warunków Technicznych

Szkic obszarów z  prawdopodobnymi zmianami ukształtowania terenu w stosunku do materiałów z lotniczego skaningu laserowego (LiDAR)