OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1989D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Glinica, gmina Jordanów Śląski

Opracował: Magdalena Pawlak
Wydział Dróg i Transportu 
II piętro, p. 247, ( (71) 72-21-714

OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika przy drodze powiatowej  nr 1989D w miejscowości Glinica gmina Jordanów Śląski, obejmującego odcinki:

- Odcinek I - (chodnik po stronie północnej) na odcinku od dz. nr 73/2 do skrzyżowania z działkami gminnymi 140 i 147 z dz. Nr 145. Orientacyjna długość odcinka 335mb.

- Odcinek II - (chodnik po stronie południowej) - na odcinku od dz. nr 81/1 do dz. nr 63/3. Orientacyjna długość odcinka 200mb.

Dane Ogólne

Zakres robót dla odcinka I i II obejmuje:

- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- wykonanie nowych nawierzchni ciągów pieszych,

- wykonanie nowych i przebudowa istniejących zjazdów na posesje/nieruchomości,

- wykonanie przejścia dla pieszych oraz oznakowania poziomego i pionowego,

- regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych oraz wpustów ulicznych,

- mechaniczne oczyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej,

- oczyszczenie rowów z namułu

- umocnienie rowów płytami ażurowymi

- wykonanie trawników

Zamierzenie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz osób niepełnosprawnych przez budowę i przebudowę ciągów pieszych oraz budowę przejścia dla pieszych łączącego projektowane odcinki chodników.

3. STAN ISTNIEJĄCY

Droga powiatowa nr 1989D odcinku jw. położona jest w miejscowości Glinica, gmina Jordanów Śląski. Droga ta jest centralną ulicą miejscowości. Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem droga zlokalizowana jest w terenie zabudowanym, posiada nawierzchnię bitumiczną w dostatecznym stanie technicznym. Ruch pieszych na tym odcinku drogi odbywa się po starym - o nierównej i zmiennej nawierzchni (kostka betonowa, płyty betonowe, asfalt) -chodniku (odcinek 2 po stronie południowej brak wydzielonego chodnika). Bitumiczna nawierzchnia jezdni jest ograniczona krawężnikami po stronie północnej natomiast po stronie południowej w części nieutwardzone pobocze przechodzące w rów przydrożny. Szerokość jezdni wynosi ok. 5,0m. Droga posiada studnie kanalizacyjne wraz z wpustami ulicznymi dzięki czemu droga jest prawidłowo odwodniana. Kanalizacja wymaga mechanicznego oczyszczenia. Na przedmiotowym odcinku drogi zlokalizowane są: zjazdy z kostki betonowej, z płyt betonowych, ziemne oraz z asfaltu o nienormatywnych wymiarach, a także linie telekomunikacyjne, linie energetyczne, wodociąg i kanalizacja deszczowa. Rowy przydrożne są wypłycone.

4. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE I PROJEKTOWE

Zakres prac przewidzianych do wykonania zakłada:

- na odcinek I (chodnik po stronie północnej): budowę chodników po śladzie istniejącego chodnika o szerokości 2,0 m –na odcinku od dz. nr 73/2 do skrzyżowania z działkami gminnymi 140 i 147 z dz. Nr 145. Orientacyjna długość odcinka 335mb.

- na odcinku II (chodnik po stronie południowej) budowę chodnika przy krawędzi jezdni wzdłuż rowu przydrożnego o szerokości 2,0m - na odcinku od dz. nr 81/1 do dz. nr 63/3. Orientacyjna długość odcinka 200mb.

Odwodnienie chodnika po stronie północnej odbywać się będzie poprzez sprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej, którą należy oczyścić, natomiast po stronie południowej woda z drogi będzie sprowadzana do rowu za pomocą odwróconych prefabrykowanych dwóch korytek ściekowych (przykanaliki). Chodnik zlokalizowany przy krawędzi jezdni należy wykonać w krawężniku na ławie betonowej z oporem (min. światło 10 cm), natomiast od strony posesji  w obrzeżach betonowych na ławie betonowej z oporem. Chodnik zlokalizowany przy posesjach należy wykonać w obrzeżach betonowych. Natomiast trawnik zlokalizowany przy jezdni należy ograniczyć krawężnikiem na ławie betonowej z oporem. Zadanie zakłada budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych o różnej szerokości oraz dojścia do furtek. Na dz. Nr 67/1 w miejscu zmiany lokalizacji chodnika zostanie wykonane przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym. Uwzględniając osoby niepełnosprawne krawężniki w miejscu przejścia dla pieszych należy wykonać ze światłem 0 cm oraz należy zastosować kostki z wypustkami wyraźnie wyczuwalnymi pod butami, które pokażą fizyczną granicę przed przejściem dla pieszych, w kontrastowym kolorze będące wskazówką dla pozostałych uczestników ruchu. Dodatkowo zakres prac zakłada oznakowanie poziome i pionowe oraz roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. Włazy i pokrywy infrastruktury podziemnej oraz wpusty uliczne zostaną wyregulowane wysokościowo. Istniejący rów oczyszczony i wzmocniony płytami ażurwymi.

5. KONSTRUKCJE

- Chodnik zlokalizowany przy krawędzi jezdni:

  - warstwa ścieralna – kostka betonowa, kolor szary – 8 cm

  - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 3 cm

  - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- warstwa górna – gr 20 cm

- Chodnik zlokalizowany przy posesjach:

  - warstwa ścieralna – kostka betonowa, kolor szary – 8 cm

  - podbudowa - z piasku średniego lub drobnoziarnistego – 15 cm

- Zjazdy:

  - warstwa ścieralna – kostka betonowa, kolor czerwony – 8 cm

  - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 3 cm

  - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- warstwa górna – gr 20 cm

6. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez normowe spadki poprzeczne nawierzchni jezdni (2%) oraz chodnika ( 2%). Wody opadowe odbierane są przez  istniejącą kanalizację deszczową oraz rowy.

7. TECHNOLOGIA ROBÓT

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich wytyczenia i trwałego oznaczenia w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych .

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe będą polegać na rozbiórce nawierzchni drogowych brukowych, asfaltowych i betonowych. Wszystkie pozyskane w ten sposób materiały niepełnowartościowe należy wywieź w miejsce składowania tego typu odpadów. (koszt po stronie Wykonawcy).

Materiały pełnowartościowe należy do przekazać do Obwodu Drogowego w Mirosławicach.

Zieleń

Należy wykonać trawniki dywanowe siewem z nawożeniem.

Oznakowanie poziome

Należy wykonać oznakowanie poziome przejścia dla pieszych w technologii grubowarstwowej masami chemoutwardzalnymi w układzie struktury nieregularnej – grubość powłoki 3  mm oraz zamontować „kocie oczka”.

Oznakowanie pionowe

Należy wykonać  zamontowanie nowych znaków zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Chodnik

Po rozebraniu istniejącej nawierzchni chodnika należy przyjąć usunięcie warstwy gruntu o szerokości i grubości zgodnej z układem konstrukcyjnym pod nawierzchnią chodnika. Podbudowa pod chodnik powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości i powinna odpowiadać grubości projektowej. Warstwa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wykonanie nawierzchni z kostki należy rozpocząć od ustawienia krawężników i obrzeży. Nie przewiduje się spoinowania krawężników i obrzeży.  Krawężniki i obrzeża należy układać na ławie betonowej C12/15. W związku z tym, że zakłada się wykonanie nowej nawierzchni poprzez sfrezowanie starej na grubość 4 cm oraz ułożenie nowej nawierzchni o grubości 4+4, istniejąca nawierzchnia podniesie się o 4 cm. Układając krawężnik należy dostosować się do nowozakładanej wysokości jezdni. Minimalne światło chodnika - 10 cm. Chodnik należy wykonać z kostki betonowej 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3. Po ułożeniu kostki betonowej szczeliny między kostkami wypełnić należy podsypką cementowo-piaskową, a następnie zamieść wykonaną nawierzchnię przy użyciu szczotek ręcznych i przystąpić do zagęszczenia nawierzchni. Do zagęszczenia ułożonej nawierzchni z kostki betonowej należy stosować zagęszczarki płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

Chodnik zlokalizowany przy krawędzi jedzeni

Chodnik o szerokości 2,0m na wyznaczonych odcinkach należy wykonać po śladzie istniejącego chodnika. Chodnik zamknięty od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30cm wystającym (światło min.10cm) z drugiej strony obrzeżem betonowym gr. 8cm. Spadek poprzeczny chodnika należy skierować tak by wody opadowe odprowadzane były z jezdni do istniejących wpustów ulicznych.  Niweletę należy dostosować do nowozakładanej wysokości nawierzchni drogi powiatowej, pochylenie poprzeczne w kierunku 2%.

Chodnik zlokalizowany przy posesjach

Chodnik o szerokości 1,5m na wyznaczonych odcinkach należy wykonać od strony posesji prostoliniowo omijając słupy energetyczne.

Chodnik zamknięty z obu stron obrzeżami betonowymi gr 8cm zatopionymi na ławie betonowej. Niweletę należy dostosować do terenu (nie niżej niż poziom jezdni),  pochylenie poprzeczne w kierunku do jezdni 2%.

Pozostałe elementy znajdujące się na trasie chodnika typu hydranty, studzienki należy wbudować w chodnik, dostosowując ich wysokość.

Zjazdy prywatne i publiczne

Zjazdy należy wykonać na całej szerokości pasa drogowego. Nawierzchnia zjazdów oddzielona od strony jezdni i od strony posesji krawężnikiem betonowym „na płask”( światło 2 cm) na bokach obrzeżem betonowym gr 8 cm. Skosy nawierzchni zjazdów 1:1. Należy wykonać wszystkie dojścia do furtek.

Odwodnienie i studnie

Należy wykonać ciśnieniowe oczyszczenie kanalizacji deszczowej

Należy wyregulować pionowo :

- studzienki  kanalizacyjne,

- studzienki dla zaworów wodociągowych,

- studzienki telekomunikacyjne

Na odcinku II wykonać odwodnienie do rowu za pomocą przykanalików z dwóch odwróconych,

prefabrykowanych korytek. Należy oczyścić rowy i wzmocnić płytami ażurowymi.

8. OŚWIETLENIE ULICZNE

Zakładany zakres prac nie obejmuje zmian w zakresie oświetlenia ulicznego.

9. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca ma obowiązek przygotować na własny koszt projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia , a następnie wykonać w terenie.

10.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej 1989D. Przebudowywana droga nie wprowadza negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ jest zlokalizowana w użytkowym pasie drogi. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i normami obowiązującymi w tym zakresie.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

11. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-02.00.00		ROBOTY ZIEMNE

D-04.01.01		KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

D-04.03.01		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.04	PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-04.05.01	PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA  STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D-04.07.01	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

D-07.01.01		OZNAKOWANIE POZIOME

D-07.02.01		OZNAKOWANIE PIONOWE

D-08.01.01		KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D-08.02.02		CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

D-08.03.01		BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D-08.04.01		WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

D-09.01.01		ZIELEŃ DROGOWA