OPIS TECHNICZNY

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1989D w miejscowości Glinica, gmina Jordanów Śląski w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1989D w m. Glinica, gm. Jordanów Śląski

Opracował: Magdalena Pawlak
Wydział Dróg i Transportu 
II piętro, p. 247, ( (71) 72-21-714

OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni przy drodze powiatowej nr 1989D 
w miejscowości Glinica gmina Jordanów Śląski, obejmującego odcinek drogi powiatowej nr 1989D od skrzyżowania drogi powiatowej 2075D z drogą powiatową 1989D Obręb Glinica do końca dz. nr 145 dr i obrębu Glinica (na wysokości dz. nr 40/1, obręb Glinica). Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w województwie dolnośląskim, powiat wrocławski, gmina Jordanów Śląski.

Lokalizacja

Łączna długość wynosi ok. 2,00 km.

Dane Ogólne

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- prac przygotowawczych i pomiarowych,

- prace rozbiórkowe (frezowanie nawierzchni)

•	Nawierzchnie zjazdów ziemnych

- warstwa ścieralna: z kruszywa łamanego 0/63 o ciągłym uziarnieniu stabilizowane mechanicznie

- warstwa wzmacniająca: doprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G1

•	Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

- warstwa ścieralna: beton asfaltowy MMA

- oczyszczenie oraz skropienie podłoża bitumicznego

- warstwa profilująca z MMA

•	Pobocza

- pobocza z tłucznia kamiennego

•	Odwodnienie

- istniejące rowy przydrożne,

- kanalizacja deszczowa (odbiornikami wód opadowych będą rowy przydrożne, melioracyjne, otwarte) regulacja pionowa wpustów ulicznych.

- odwodnienie powierzchniowe

•	wysokościowe dopasowanie istniejących zjazdów i skrzyżowań dróg gminnych

•	w miejscach niezagospodarowanych nawierzchniami drogowymi: chodnikami, zjazdami, poboczami – planuje się pozostawienie nawierzchni trawiastej.

Zamierzenie to ma na celu polepszenie stanu technicznego nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami.

3. STAN ISTNIEJĄCY

Droga powiatowa nr 1989D w m. Glinica łączy powiat wrocławski z powiatem sąsiednim Dzierżoniowski jako alternatywna droga dla drogi krajowej nr 8. Obsługuje ruch lokalny dla pojazdów dojeżdżających do Wrocławia i okolicznych wsi. Droga powiatowa nr 1989D jest drogą klasy Z – zbiorcza. Pasy drogowe posiadają zmienną szerokość od 12 m do 14,00 m. Jednia drogi o średniej szerokości od 5,8 mb, o nawierzchni asfaltowej oraz pobocza o nawierzchni gruntowej lub nawierzchni trawiastej. W miejscowości Glinica występuje chodnik jednostronny, który odrębnym opracowaniem planuje się przebudować. Na odcinkach drogi występują jedno- lub obustronne rowy przydrożne. Jezdnia odwadniania jest powierzchniowo, poprzez spływ wody opadowej do rowów przydrożnych, lub do poboczy o nawierzchni trawiastej, a następnie infiltrację do podłoża gruntowego – na odcinkach gdzie rowy przydrożne nie występują. W miejscowości występuje kanalizacja deszczowa. Wzdłuż drogi zlokalizowane są przystanki autobusowe, występują oznakowane przejścia dla pieszych, zjazdy na posesję, wloty na drogi gminne. Zjazdy o nawierzchni asfaltowej,  gruntowej oraz z kostki brukowej. Rowy są zarośnięte i zdeformowane. Na jezdni występują spękania siatkowe oraz koleiny, poprzeczne pofałdowanie pod wpływem ruchu ciężkiego, oraz łaty bitumiczne. W pasie drogowym zlokalizowane są elementy wyposażenia technicznego: urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę z jezdni i chodników (rowy, kanalizacja deszczowa, przepusty), urządzenia oświetleniowe (oświetlenie uliczne), urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z drogą (linia energetyczna eNN, eS, eWN i  telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa). Teren, którego dotyczy opracowanie ma charakter wiejski. W obrębie miejscowości Glinica po obu stronach ulic zlokalizowane są posesje zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, gospodarczymi, handlowo-usługowymi i użyteczności publicznej (kościół).

Teren planowanej inwestycji usytuowany jest na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Szerokość jezdni nie ulegnie zmianie, ponieważ Zarządca drogi planuje wykonać remont wykonując tzw. nakładkę asfaltową.

4. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE I PROJEKTOWE

Zakres prac przewidzianych do wykonania zakłada:

- odcinek drogi powiatowej nr 1989D od skrzyżowania w drogi powiatowej 2075D z drogą powiatową 1989D Obręb Glinica do końca dz. nr 145 dr i obrębu Glinica (na wysokości dz. nr 40/1, obręb Glinica).

W ramach remontu drogi powiatowej planuje się wykonanie nowej nawierzchni drogi poprzez ułożenie dwóch warstw asfaltu. Na odcinku poza terenem zabudowanym planuje się wykonanie 4 cm warstwy asfaltowej profilującej oraz 4 cm warstwy asfaltu ścieralnego, natomiast w terenie zabudowanym, frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość 3 cm a następnie ułożenie 3cm warstwy asfaltowej profilującej oraz 4 cm warstwy asfaltu ścieralnego. Pobocza zostaną utwardzone na szerokości 1,0 m i głębokości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Istniejące wpusty uliczne zostaną wyregulowane pionowo.

5. KONSTRUKCJE

1. Nawierzchnia w terenie zabudowanym:

  - Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 3 cm na w miejscowości (5,8x700)

  - Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych o uziarnieniu 0-11,2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (w tym oczyszczenie i skropienie nawierzchni) \

  - Wyrównanie istniejącej podbudowy (tj. nawierzchni bitumicznej) poprzez wykonanie warstwy profilującej  z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości po zagęszczeniu do 4 cm  (w tym oczyszczenie i skropienie nawierzchni) w miejscowości

  - Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka wstępnie przesączona asfaltem, wytrzymałość na rozciąganie min. 100kN/m w obu kierunkach przy wydłużeniu max. 3%, min. Jedno badanie Leutnera na 1000 m kw.

- Nawierzchnia w poza terenem zabudowanym:

  - Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 8 cm na połączeniach technologicznych (5,8x20x4) +(240) włączenia dróg gminnych

  - Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych o uziarnieniu 0-11,2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (w tym oczyszczenie i skropienie nawierzchni) \

  - Wyrównanie istniejącej podbudowy (tj. nawierzchni bitumicznej) poprzez wykonanie warstwy profilującej  z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości po zagęszczeniu do 3 cm  (w tym oczyszczenie i skropienie nawierzchni) poza terenem zabudowanym

  - Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka wstępnie przesączona asfaltem, wytrzymałość na rozciąganie min. 100kN/m w obu kierunkach przy wydłużeniu max. 3%, min. Jedno badanie Leutnera na 1000 m kw.

- Zjazdy:

  - Przebudowa zjazdów o nawierzchni twardej oraz skrzyżowań z drogami gminnymi w zakresie przełożenia kostki betonowej, regulacji krawężnika i regulacji grubości podbudowy)

  - Przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi o nawierzchni bitumicznej w zakresie dostosowania rzędnych drogi gminnej

  - Wykonanie zjazdów ziemnych z tłucznia o frakcji 0- 31,5mm gr. 10 cm po zagęszczeniu

- Pobocza:

- Pobocza zostaną utwardzone na szerokości 1,0 m i głębokości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

6. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez normowe spadki poprzeczne nawierzchni jezdni (2%) oraz chodnika ( 2%). Wody opadowe odbierane są przez  istniejącą kanalizację deszczową oraz rowy. Zachodzi konieczność wykonania regulacji pionowej wpustów ulicznych.

7. TECHNOLOGIA ROBÓT

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich wytyczenia i trwałego oznaczenia w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych .

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe będą polegać na rozbiórce nawierzchni drogi asfaltowej poprzez częściowe frezowanie. Wszystkie pozyskane w ten sposób materiały niepełnowartościowe należy wywieź w miejsce składowania tego typu odpadów. (koszt po stronie Wykonawcy).

Materiały pełnowartościowe należy przekazać do Obwodu Drogowego w Mirosławicach.

Zjazdy prywatne i publiczne

Zjazdy należy wykonać na całej szerokości pasa drogowego. Nawierzchnia zjazdów Nawierzchnie zjazdów ziemnych - warstwa ścieralna: z kruszywa łamanego 0/63 o ciągłym uziarnieniu stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia bitumiczna

Na odcinku poza terenem zabudowanym planuje się wykonanie frezowanie za włączeniach w celu dostosowania istniejącej nawierzchni do remontowanego odcinka oraz wykonanie 4 cm warstwy asfaltowej profilującej oraz 4 cm warstwy asfaltu ścieralnego, natomiast w terenie zabudowanym, frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość 3 cm, a następnie ułożenie 3cm warstwy asfaltowej profilującej oraz 4 cm warstwy asfaltu ścieralnego.

8. OŚWIETLENIE ULICZNE

Zakładany zakres prac nie obejmuje zmian w zakresie oświetlenia ulicznego.

9. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca ma obowiązek przygotować na własny koszt projekt organizacji ruchu tymczasowego (dopuszcza się schematy poza miejscowością) na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia , a następnie wykonać w terenie.

10.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej 1989D. Przebudowywana droga nie wprowadza negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ jest zlokalizowana w użytkowym pasie drogi. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i normami obowiązującymi w tym zakresie.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

11. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-02.00.00		ROBOTY ZIEMNE

D-04.01.01		KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

D-04.03.01		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.04	PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-04.05.01	PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA  STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D-04.07.01	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

D-05.03.05a		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA

ŚCIERALNA

D-05.03.05b		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA

I WYRÓWNAWCZA

D-05.03.11		FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO