OPIS TECHNICZNY

Zadanie nr 2  – Modernizacja drogi powiatowej              nr 1941D na odcinku dł. ok. 1,74 km od m. Święta Katarzyna do m. Łukaszowice, gmina Siechnice

Wrocław,10.03.2017r.

Wykonał:

Tadeusz Wojciechowski

Kierownik Referatu, WDiT

II piętro, p. 247, Tel. 71-72-21-714

1.  INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji nawierzchni drogi w celu polepszenia parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1941D na odcinku 1.740mb od wylotu z m. Święta Katarzyna                      ( od skrzyżowania z ul. Lipową ) do m. Łukaszowice ( w pobliżu wysokości  dz. 29W ), gmina Siechnice. Remont wykonany będzie na istniejących szerokościach jezdni, zjazdów i poboczy w pasie drogowym            ( w obrębie Świętej Katarzyny: na dz.505/1dr /- na wysokości dz.568dr i dz. 479dr/, dz.445dr i obrębu Łukaszowice dz.42dr, dz.22/3dr /- w pobliżu dz.29W/). Remont polegać będzie na sfrezowaniu na początku i końcu odcinka istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni, a następnie ułożeniu na całym odcinku warstwy profilującej z mieszanki  mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 3cm ( 75 kg/m2), ułożeniu siatki- warstwy przeciwspękaniowej oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm. W związku z podniesieniem niwelety jezdni należy wykonać regulację wysokościową       4 szt. studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej od 3cm do 7 cm . Należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy do posesji i na pola, które wykonane są z masy asfaltowej i wykonać w masie asfaltowej. Zjazdy gruntowe należy utwardzić kruszywem kamiennym o frakcji 0-31,5, zjazd na drogi gminne wykonać w mieszance mineralno-asfaltowej. Należy również wykonać utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym 0-31,5 dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni.

LOKALIZACJA  : POWIAT WROCŁAWSKI – GMINA SIECHNICE ,  odcinek od m. ŚWIĘTA KATARZYNA do m. ŁUKASZOWICE.

Łączna długość drogi wynosi ok. 1,74 km

3.  STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej 1941D położony jest na obszarze gminy Siechnice, od miejscowości Święta Katarzyna od skrzyżowania z ul. Lipową do miejscowości Łukaszowice    do wysokości leżącej w pobliżu działki nr 29W.

Bitumiczna nawierzchnia jezdni posiada na całej długości gęste spękania siatkowe, wykruszenia, zaniżenia w profilu podłużnym i poprzecznym oraz łaty bitumiczne po wykonanych remontach cząstkowych.  Pobocze gruntowe po obu stronach na odcinku początkowym na długości ok. 200m od m. Święta Katarzyna są zawyżone o ok. 10cm, na dalszym odcinku ich stan jest dobry – nawiązują się do krawędzi jezdni. W związku z ułożeniem warstw mineralno asfaltowych jezdni pobocza wymagać będą wzmocnienia kruszywem kamiennym 0-31,5. Średnia szerokość nawierzchni kształtuje się na poziomie 5,60 m. W m. Święta Katarzyna w jezdni znajdują się 4 – studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej. Zjazdy na drogi gminne są o nawierzchni tłuczniowej.

Zjazd do 1- posesji i 4 zjazdy do gruntów ornych są o nawierzchni bitumicznej, pozostałe zjazdy do gruntów ornych są o nawierzchni gruntowej.

4.  ZAKRES ROBÓT

Zakres robót dla odcinka obejmuje:

- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,

- frezowanie technologiczne istniejącej nawierzchni na początku i końcu odcinka,

- wyprofilowanie istniejącej podbudowy bitumicznej masą asfaltową w ilości 75 kg/m2,

- ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z siatki o wytrzymałości na rozciąganie min. 100kN/m w obu kierunkach,

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy asfaltowej grubości 4cm,

- regulacja wysokościowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej,

- remont istniejących zjazdów na drogi gminne /w granicy pasa drogi 1941D/ - wymiana nawierzchni i   podbudowy,

- utwardzenie kruszywem kamiennym 0-31,5 o grubości 15cm zjazdów gruntowych,

- odtworzenie zjazdów bitumicznych do  posesji i na działki rolne w masie asfaltowej,

- wykonanie korytowania odcinków z zawyżonymi poboczami gruntowymi na szerokości 1m  i grubości 25 cm ( 200m* 2 str.) i wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego 0- 31,5 o grubości 15cm,

- utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym 0- 31,5 o średniej grubości 7cm,

- wywóz urobku we własnym zakresie Wykonawcy.

Szczegółowy zakres prac dla poszczególnych zadań określa kosztorys ofertowy.

Zamierzenie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz pojazdów pomiędzy miejscowościami Święta Katarzyna i Łukaszowice .

5. STAN PROJEKTOWY

Zakres prac modernizacyjnych drogi głównie ma na celu ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej szerokości zdegradowanej jezdni. Szerokość jezdni, oś jezdni przyjęto w istniejących szerokościach i osi jezdni.  Zakres prac polegać będzie na zfrezowaniu na początku i końcu 20m odcinków istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni na głębokość 4cm, a następnie ułożeniu za tymi odcinkami warstwy profilującej z mieszanki  mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/11,2 o grubości po zagęszczeniu średnio 3cm  ( 75 kg/m2), oraz na całym odcinku ułożenie siatki- warstwy przeciwspękaniowej o wytrzymałości na rozciąganie min. 100kN/m w obu kierunkach, oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/11,2 o grubości po zagęszczeniu 4cm (dla KR 3). W związku z podniesieniem niwelety jezdni należy wykonać regulację wysokościową  4 szt. studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej od 3cm do 7 cm, które znajdują się w jezdni  . Należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy do posesji i na pola, które wykonane są z masy asfaltowej i wykonać nawierzchnie w masie asfaltowej o uziarnieniu 0/11,2   i grubości średniej 5 cm. Zjazdy gruntowe należy wykorytować na głębokość 15 cm i o takiej grubości utwardzić kruszywem kamiennym o frakcji 0-31,5 dopasowując je wysokościowo do krawędzi jezdni. Zjazdy na drogi gminne na długości 4 m od krawędzi jezdni na ich powierzchniach należy wykorytować z istniejących kruszyw i gruntu na głębokość 25cm i wykonać podbudowę dolnej warstwy z kruszywa 0-63 gr. 15cm i  górnej warstwy z kruszywa 0-31,5 o grubości 10cm, dokonać skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 i ułożyć nawierzchnię z masy asfaltowej o grubości 4 cm dopasowując ją do krawędzi jezdni. Należy również wykonać utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym 0-31,5 dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (o warstwie od 7cm do 15 cm po zagęszczeniu).

6. PARAMETRY TECHNICZNE

- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu:  KR-3

- długość remontowanego odcinka: 1,74 km

- szerokość jezdni istniejąca: 5,60 m

- spadek poprzeczny nawierzchni do uzyskania: 2%

- szerokość pobocza utwardzonego: 1,0 m

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

7.  ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Oś remontowanej drogi przyjęto w osi istniejącej drogi. Zakłada się podniesienie istniejącej niwelety drogi. W związku z podniesieniem niwelety jezdni należy wykonać regulację wysokościową  4 szt. studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej od 3cm do 7 cm, które znajdują się w jezdni  . Łącznie zakłada się wykonanie warstwy ścieralnej na istniejącej szerokości jezdni na powierzchni ok. 9739 m2 dla długości 1740mb.

Pobocza i zjazdy wykonać wg opisu jak wyżej i połączyć je z nowymi wysokościowo krawędziami jezdni.

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

- WARSTWY KONSTRUKCYJNE

1. Zjazdy do posesji i do gruntów ornych o nawierzchniach bitumicznych

- warstwa ścieralna z masy mineralno asfaltowej 0/11,2, gr. po zagęszczeniu średnio 5cm.

2. Zjazdy z dróg gminnych

- podbudowa z kruszywa kamiennego o ciągłym uziarnieniu o frakcjach 0/63 i 0/31,5 o łącznej grubości 25cm,

- warstwa ścieralna z masy mineralno asfaltowej 0/11,2, gr. po zagęszczeniu 4cm.

3. Zjazdy gruntowe:

- nawierzchnie z kruszywa kamiennego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0-31,5 , gr. po zagęszczeniu 15cm.

4. Pobocza:

- nawierzchnie z kruszywa kamiennego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0-31,5, gr. po zagęszczeniu 15cm na odcinku 200m drogi po stronie prawej i lewej, oraz o średniej grubości 7 cm na pozostałym odcinku drogi.

5.Jezdnia:

- warstwa profilująca z masy mineralno asfaltowej 0/11,2, gr. po zagęszczeniu średnio 3cm (75kg/m2),

- warstwa ścieralna masy mineralno asfaltowej 0/11,2, gr. po zagęszczeniu 4cm.

9.  TECHNOLOGIA ROBÓT

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich wytyczenia i trwałego oznaczenia w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych .

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe będą polegać na rozbiórce nawierzchni drogowych asfaltowych o grubości     od 4cm do 5cm i z kruszyw kamiennych o grubości 20cm. Roboty rozbiórkowe gruntu w poboczach i zjazdach gruntowych o głębokości od 15cm do 25 cm. Wszystkie pozyskane w ten sposób materiały niepełnowartościowe należy wywieź w miejsce składowania tego typu odpadów. (koszt po stronie Wykonawcy).

Materiały pełnowartościowe należy przekazać do Obwodu Drogowego w Sulimowie.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome będzie ujęte do wykonania w ramach bieżącego utrzymania dróg Obwodu Drogowego w Sulimowie.

Oznakowanie pionowe

Należy utrzymać istniejące oznakowanie pionowe.

Zjazdy prywatne i publiczne

Rozebrać istniejącą nawierzchnię bitumiczną na całej szerokości zjazdu (6m) przed bramą wjazdową na posesję działki nr 477 na szerokość 30cm w celu zamontowania cieku liniowego z korytka odwadniającego z rusztem o wymiarach 150*130*1000 klasy C-250 w taki sposób aby uniemożliwić wpływanie wody z jezdni na posesje.

Odwodnienie i studnie

Należy wyregulować pionowo :

-pokrywy studzienek  kanalizacji sanitarnej,

Nawierzchnia bitumiczna

Wykonać w dwóch warstwach nawierzchnię z masy mineralno asfaltowej. Warstwa profilująco –wiążąca 3cm, warstwa ścieralna 4 cm, skropienie między warstwami emulsją asfaltową i wzmocnienie siatką przeciwspękaniową.

10. OŚWIETLENIE ULICZNE

Zakładany zakres prac nie obejmuje zmian w zakresie oświetlenia ulicznego.

- ODWODNIENIE DROGI

Odcinek drogi ujęty do remontu nie ma kanalizacji deszczowej, posiada rowy otwarte w dobrym stanie dla odbioru wód opadowych. Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni jezdni oraz pobocze w sposób obecnie funkcjonujący  do istniejących rowów przydrożnych.

12. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca ma obowiązek przygotować na własny koszt projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia - można wykorzystać gotowe schematy organizacji ruchu. A następnie wprowadzić go w terenie.

13.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace remontowo-budowlane  nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Prace drogowe w tym ułożenie nowej nawierzchni jezdni mają poprawę parametrów technicznych drogi oraz zapewnienie komfortowego przejazdu przedmiotową drogą.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

14. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.01.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-04.03.01		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.04	PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-05.03.05a		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA

ŚCIERALNA

D-05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA

D-05.03.11		FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO

D-08.04.01		WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

D-06.03.01	           ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY

Wrocław,10.03.2017r.

Wykonał:

Tadeusz Wojciechowski

Kierownik Referatu, WDiT

II piętro, p. 247, Tel. 71-72-21-714