Załącznik 5.4. do SIWZ

SP.ZP.272.16.2017.II.DT

OPIS TECHNICZNY

Zadanie nr 3  – Modernizacja drogi powiatowej nr 1928D

na odcinku dł. ok. 775 m od skrzyżowania z drogą nr 1535D

do skrzyżowania z drogą nr 1930D,obręb miejscowości 
Chrząstawa Mała, gmina Czernica

Wrocław,25.04.2017r.

Wykonał:

Tadeusz Wojciechowski

Kierownik Referatu, WDiT

II piętro, p. 247, Tel. 71-72-21-714

1.  INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji nawierzchni drogi w celu polepszenia parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1928D na odcinku 775mb od skrzyżowania z drogą nr 1535D (od krawędzi jezdni) do skrzyżowania z drogą nr 1930D (do krawędzi jezdni), gmina Czernica.

Zakres robót wykonany będzie na istniejących szerokościach jezdni, zjazdów i poboczy w pasie drogowym ( w rejonie skrzyżowania z drogą 1535D: na dz.405/2dr – obręb Wojnowice oraz na działkach obrębu Chrząstawa Mała o numerach: 510dr, 459dr i w rejonie skrzyżowania z drogą 1930D na dz.130dr, a także w ciągu jezdni bitumicznej na dz. 508TK). Remont polegać będzie na sfrezowaniu na początku i końcu odcinka (po 15mb)  istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni,  a także sfrezowaniu grubości 4 cm istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni w ciągu dr 1928D              na dz. nr 508TK (po 15mb) kończąc frezowanie (dla wymiany nawierzchni) 2m przed płytami najazdowymi dla skrajnych szyn przejazdu kolejowego, a następnie ułożeniu na odcinkach frezowanych nowych warstw ścieralnych o grubości 4cm, na pozostałym całym odcinku ułożeniu warstwy profilująco - wiążącej z mieszanki  mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm  ( 100kg/m2), oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm. W związku z podniesieniem niwelety jezdni (odc. nie frezowane) należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy na drogi gminne, które wykonane są z masy asfaltowej i wykonać w masie asfaltowej, a zjazdy gruntowe należy utwardzić kruszywem kamiennym o frakcji 0-31,5. Należy również wykonać utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym o frakcji o ciągłym uziarnieniu od 0 do 31,5mm dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (ze spadkiem  do 6%).

Dane Ogólne

Zakres robót dla odcinka obejmuje:

- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,

- frezowanie technologiczne istniejącej nawierzchni na początku i końcu odcinka, oraz przed i za przejazdem kolejowym,

- cięcie piłą nawierzchni bitumicznej

- wyprofilowanie istniejącej podbudowy bitumicznej masą asfaltową w ilości 100 kg/m2,

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy asfaltowej grubości 4cm,

- remont istniejących zjazdów na drogi gminne /w granicy pasa drogi 1928D/ - wymiana nawierzchni bitumicznej,

- utwardzenie kruszywem kamiennym 0-31,5 o grubości 20cm zjazdów gruntowych,

- wykonanie korytowania poboczy gruntowych na szerokości 1m  i grubości do 10 cm                   w celu wykonania utwardzonych poboczy z kruszywa kamiennego o ciągłym uziarnieniu                 0-:- 31,5  o grubości 15 cm,

- wywóz urobku we własnym zakresie Wykonawcy.

Szczegółowy zakres prac dla Zadania nr 3  określają kosztorys ofertowy i opis techniczny.

Zamierzenia te mają na celu polepszenie stanu technicznego oraz walorów funkcjonalnych i użytkowych drogi, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu.

Lokalizacja drogi nr 1928D

od skrzyżowania z dr 1535D (obręb Wojnowice) do skrzyżowania z dr 1930D ( Chrząstawa Mała).

Długość odcinka – 775 mb.

3.  STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej 1928D położony jest na obszarze gminy Czernica                                od skrzyżowania z drogą nr 1535D (od krawędzi jezdni) do skrzyżowania z drogą nr 1930D         (do krawędzi jezdni), gmina Czernica.

Bitumiczna nawierzchnia jezdni posiada na całej długości gęste spękania siatkowe, wykruszenia, zaniżenia w profilu podłużnym i poprzecznym oraz łaty bitumiczne po wykonanych remontach cząstkowych.  Pobocze gruntowe lokalnie jest zawyżone 2cm, do 5cm a na większości odcinków ich stan jest dobry – nawiązują się do krawędzi jezdni. W związku z ułożeniem warstw mineralno asfaltowych jezdni pobocza wymagać będą wzmocnienia kruszywem kamiennym 0-31,5. Średnia szerokość nawierzchni kształtuje się na poziomie 6,0 m. Zjazdy na drogi gminne są o nawierzchni bitumicznej i gruntowej.

W ciągu przebiegu drogi znajduje się skrzyżowanie z linią kolejową (km linii 5,126), Kategorii D       na działce nr 508TK

4.  ZAKRES ROBÓT

Zakres robót dla odcinka obejmuje:

- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,

- frezowanie technologiczne istniejącej nawierzchni na początku i końcu odcinka, oraz przed i za przejazdem kolejowym,

- cięcie piłą nawierzchni bitumicznej w miejscu zakończeń frezowania,

- wyprofilowanie istniejącej podbudowy bitumicznej masą asfaltową w ilości 100 kg/m2,

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy asfaltowej grubości 4cm,

- remont istniejących zjazdów na drogi gminne /w granicy pasa drogi 1928D/ - wymiana nawierzchni bitumicznych,

- utwardzenie frezowiną i kruszywem kamiennym 0-31,5 o grubości 20cm zjazdów gruntowych,

- wykonanie korytowania poboczy gruntowych na szerokości 1m  i grubości do 10 cm                   w celu wykonania utwardzonych poboczy z kruszywa kamiennego o ciągłym uziarnieniu                 0-:- 31,5  o grubości 15 cm,

- wywóz urobku we własnym zakresie Wykonawcy.

Szczegółowy zakres prac dla zadania określa kosztorys ofertowy.

Zamierzenie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz pojazdów pomiędzy miejscowością Chrząstawą Małą a drogą 1535D (ruch z: Miłoszyc, Czernicy,  Nadolic Wlk.) .

5. STAN PROJEKTOWY

Zakres prac modernizacyjnych drogę głównie ma na celu ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej szerokości zdegradowanej jezdni. Szerokość jezdni, oś jezdni przyjęto w istniejących szerokościach i osi jezdni.  Zakres prac polegać będzie na sfrezowaniu na początku i końcu 15m odcinków istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni na głębokość 4cm a także sfrezowaniu grubości 4 cm istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni w ciągu dr 1928D na dz. nr 508TK (po 15mb), a następnie ułożeniu na odcinkach frezowanych nowych warstw ścieralnych o grubości 4cm z masy mineralno – asfaltowej o uziarnieniu 0/11,2, na pozostałym całym odcinku ułożeniu warstwy profilująco - wiążącej z mieszanki  mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 o grubości średniej po zagęszczeniu 4cm  ( 100kg/m2), oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm z masy j.w. 0/11,2 (dla KR-3) . Dokonać oczyszczenia nawierzchni jezdni przed każdorazowym ułożeniem warstwy asfaltowej oraz wykonać skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 istniejącej podbudowy bitumicznej i warstwy profilującej.

W związku podniesieniem niwelety jezdni (odc. nie frezowane) należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy na drogi gminne, te które wykonane są z masy asfaltowej należy wykonać            w masie asfaltowej,  a zjazdy gruntowe należy utwardzić pozyskaną frezowiną i kruszywem kamiennym o frakcji 0-31,5 na grubości 20 cm. Należy również wykonać utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym o frakcji o ciągłym uziarnieniu od 0 do 31,5mm i o grubości 15cm dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (ze spadkiem  do 6%).

6. PARAMETRY TECHNICZNE

- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu:  KR-3

- długość remontowanego odcinka: 0.775 km

- szerokość jezdni istniejąca: 6,0 m (lok.5,2 m)

- spadek poprzeczny nawierzchni do uzyskania: 2%

- szerokość pobocza utwardzonego: 1,0 m

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

7.  ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Oś remontowanej drogi przyjęto w osi istniejącej drogi. Nie podnosi się niwelety jezdni na 15 m odcinkach włączeń przy skrzyżowaniach z dr nr 1535D i dr 1930D oraz przed i za przejazdem kolejowym to jest na całej długości jezdni znajdującej się na dz.508TK. Zakłada się podniesienie istniejącej niwelety drogi od 2 cm do ok. 8cm na pozostałym ciągu drogi. W związku                        z podniesieniem niwelety jezdni należy wykonać regulację wysokościową poboczy i zjazdów wg opisu jak wyżej i połączyć je z nowymi wysokościowo krawędziami jezdni. . Łącznie zakłada się wykonanie warstwy ścieralnej na istniejącej szerokości jezdni na powierzchni ok. 4918 m2             dla długości 775mb.

Pobocza i zjazdy wg opisu jak wyżej należy połączyć je z nowymi wysokościowo krawędziami jezdni.

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

- KONSTRUKCYJNE WARSTWY

1. Zjazdy na drogi gminne o nawierzchniach bitumicznych

- warstwa ścieralna z masy mineralno asfaltowej 0/11,2, gr. po zagęszczeniu średnio 6cm.

2. Zjazdy z dróg gminnych o nawierzchni gruntowej

- z pozyskanej frezowany i kruszywa kamiennego o ciągłym uziarnieniu o frakcji 0/31,5 o łącznej grubości 20cm po zagęszczeniu,

3. Pobocza:

- nawierzchnie z kruszywa kamiennego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0-31,5, gr. po zagęszczeniu 15cm

4. Jezdnia:

- warstwa profilująca z masy mineralno asfaltowej 0/16, gr. po zagęszczeniu średnio 4cm (100kg/m2),

- warstwa ścieralna masy mineralno asfaltowej 0/11,2 dla KR 2, gr. po zagęszczeniu 4cm.

9.  TECHNOLOGIA ROBÓT

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich wytyczenia i trwałego oznaczenia w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych .

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe będą polegać na rozbiórce nawierzchni drogowych asfaltowych o grubości  4cm. Roboty rozbiórkowe gruntu w poboczach i zjazdach gruntowych będą  o głębokości od 7cm do 15 cm. Wszystkie pozyskane w ten sposób materiały niepełnowartościowe należy wywieź w miejsce składowania tego typu odpadów. (koszt po stronie Wykonawcy).

Materiały pełnowartościowe należy przekazać do Obwodu Drogowego w Sulimowie.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome będzie ujęte do wykonania w ramach bieżącego utrzymania dróg Obwodu Drogowego w Sulimowie.

Oznakowanie pionowe

Należy utrzymać istniejące oznakowanie pionowe.

Zjazdy prywatne i publiczne

Rozebrać istniejące przy krawędzi jezdni ułożone na płask krawężniki betonowe 15*30*100 na całej szerokości 2-ch zjazdów na drogi gminne i ponownie je ułożyć na ławie betonowej C12/15 dopasowując ich wysokość do nowej krawędzi jezdni dr. 1928D w taki sposób aby uniemożliwić wpływanie wody z jezdni       na drogi gminne.

Odwodnienie i studnie

W ciągu drogi nie ma studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

Nawierzchnia bitumiczna

Wykonać w dwóch warstwach nawierzchnię z masy mineralno asfaltowej. Warstwa profilująco –wiążąca       w ilości 100 kg/m2 (średnio ok. 4 cm), warstwa ścieralna 4 cm, skropienie między warstwami emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2.

10. OŚWIETLENIE ULICZNE

Zakładany zakres prac nie obejmuje zmian w zakresie oświetlenia ulicznego.

- ODWODNIENIE DROGI

Odcinek drogi ujęty do remontu nie ma kanalizacji deszczowej, posiada rowy otwarte w dobrym stanie dla odbioru wód opadowych. Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni jezdni oraz pobocze w sposób obecnie funkcjonujący  do istniejących rowów przydrożnych.

12. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca ma obowiązek przygotować na własny koszt projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia - można wykorzystać gotowe schematy organizacji ruchu. A następnie po akceptacji wprowadzić go w terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zdemontuje oznakowanie zabezpieczające roboty drogowe.

13.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej, oraz przewiduje się zakres robót w ciągu jezdni drogi przebiegającej przez działkę kolejową nr 508TK w celu poprawy przejazdu pojazdów przez skrzyżowanie kolejowe. Prace remontowo-budowlane  nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Prace drogowe w tym ułożenie nowej nawierzchni jezdni mają na celu poprawę parametrów technicznych drogi oraz zapewnienie komfortowego przejazdu przedmiotową drogą.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający

informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

14. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.01.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-04.03.01		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.04	PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-05.03.05a		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA

ŚCIERALNA

D-05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA

D-05.03.11		FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO

D-06.03.01	               ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY

Wrocław,25.04.2017r.

Wykonał:

Tadeusz Wojciechowski

Kierownik Referatu, WDiT

II piętro, p. 247, Tel. 71-72-21-714