Załącznik 5.1. do SIWZ

SP.ZP.272.20.2017.II.DT

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług sprzętowych i transportowych wraz z obsługą operatorską w roku 2017 przy robotach drogowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i w Mirosławicach – w podziale na zadania

ZADANIE 1 – usługi transportowych samochodem ciężarowym samowyładowczym z trójstronnym wywrotem 
o ładowności od 8 do 10 ton, do prac na terenie Obwodu Drogowego w Sulimowie.

ZADANIE 2 – usługi transportowych samochodem ciężarowym samowyładowczym z trójstronnym wywrotem 
o ładowności od 8 do 10 ton, do prac na terenie Obwodu Drogowego w Mirosławicach.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym samowyładowczym 
z trójstronnym wywrotem o ładowności od 8 do 10 ton wraz z obsługą operatorską.

Prawidłową realizację zamówienia zapewnić może Wykonawca posiadający aktualne na czas obowiązywania umowy zezwolenie/licencję na wykonywanie zawodu przewoźnika rzeczy oraz ważną przez cały okres obowiązywania umowy polisę OC.

Przykładowy zakres usług do zrealizowania:

- przewóz materiałów pochodzących ze ścinki poboczy, odmulania rowów, sprzątania pasa drogowego,

- przewóz kruszyw drogowych,

- przewóz materiałów budowlanych na paletach

Wymagane parametry techniczne:

- samochód ciężarowy o ładowności od 8 do 10t,

- wyposażenie samochodu w platformę samo-wyładowczą -  samochód ma mieć możliwość załadunku  i wyładunku z boku i z tyłu,

- odpowiednie zabezpieczenia transportowe, np. w postaci przekładek styropianowych, pasów ściągających, plandek, w celu dbałości o prawidłowe rozmieszczenie, zabezpieczenie i nieuszkodzenie transportowanych materiałów.

Przewidywana ilość godzin pracy i termin realizacji:

- dla Zadania 1: 400 godzin, od zawarcia umowy do 22.12.2017r.

- dla Zadania 2: 1200 godzin, od zawarcia umowy do 22.12.2017r.

Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług samochodem ciężarowym samowyładowczym o ładowności od 8 do 10 ton, z trójstronnym wywrotem wraz z obsługą operatorską do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w obszarze działania Obwodu Drogowego w Sulimowie lub Mirosławicach.

- Zakres świadczonych usług będzie ustalany sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca pozostawał w dyspozycji Zamawiającego w czasie trwania umowy  przez minimum dwa tygodnie w miesiącu.

- Zamawiający będzie informował Wykonawcę do 25 dnia miesiąca poprzedzającego o zaangażowaniu maszyny na miesiąc następny.

- Zamawiający nie zapewnia ciągłego zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. przez 8 godzin we wszystkie dni robocze w okresie obowiązywania umowy.

- Rodzaje i zakresy prac do wykonania wraz ze wskazaniem dokładnej lokalizacji ich wykonania oraz określeniem żądanego terminu ich wykonania będą zlecane przez kierownika Obwodu Drogowego lub dysponenta – pracownika Obwodu Drogowego, wyznaczonego przez kierownika Obwodu Drogowego, który poda dokładną datę i godzinę zlecenia z co najmniej 16 godzinnym wyprzedzeniem.

- Powiadomienie ze strony Zamawiającego będzie odbywało się za pośrednictwem pisemnego (faks lub mail) lub ustnego (telefonicznego) zlecenia przez ww. osoby.

- Czas pracy sprzętu, wezwanego przez Zamawiającego nie powinien być krótszy niż 3 godziny i nie powinien przekraczać 12 godzin w ciągu doby. Do czasu pracy wlicza się okres pracy, montażu i demontażu urządzenia do rejestracji parametrów pracy sprzętu oraz przestoju technologicznego, nie zalicza się natomiast czasu dojazdu. Czas pracy sprzętu potwierdza kierownik Obwodu Drogowego lub dysponent – pracownik Obwodu Drogowego, wyznaczony przez kierownika Obwodu Drogowego na kartach drogowych lub innych dokumentach Wykonawcy oraz w dzienniku pracy sprzętu.

Od czasu pracy odliczony będzie czas awarii i niesprawności sprzętu bądź obsługi, jak również czas dojazdu do miejsca pracy i powrót z pracy (miejsca realizacji usługi)

- Ponieważ ilości godzin pracy sprzętu Wykonawcy wraz z obsługą operatora podanych w materiałach przetargowych jest ilością szacunkową,  zmniejszenie zakresu zamówienia nie będzie stanowić podstaw do dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę.

- W sytuacjach awaryjnych, takich jak podmycie jezdni, powstanie wyrwy w jezdni, nagromadzenie błota na jezdni oraz innych nie przewidzianych sytuacji stwarzających zagrożenie życia i bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych w obszarze działania Obwodu Drogowego, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić podstawienie sprzętu wraz z obsługą operatora w ciągu do 8 godz. od otrzymania wezwania od Zamawiającego.

Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi na terenie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie 
z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się być w dyspozycji Zamawiającego w czasie trwania realizacji zamówienia przez minimum dwa tygodnie w miesiącu z zastrzeżeniem sytuacji awaryjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania sprzętu w stałej gotowości technicznej oraz pokrycia wszystkich kosztów naprawy sprzętu, kosztów paliwa i eksploatacji.

- Wykonawca jest zobowiązany, aby obsługa i jednostki sprzętowe, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadały kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia i dopuszczenia niezbędne do wykonywania prac objętych niniejszą umową, m. in. ważnego na czas obowiązywania umowy zezwolenia/ licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy.

- W razie powstania awarii lub innych istotnych okoliczności uniemożliwiających pracę objętego zamówieniem  sprzętu, Wykonawca niezwłocznie telefonicznie lub osobiście powiadomi o tym Zamawiającego i zapewni jednostkę zastępczą, o takich samych parametrach technicznych, bądź obsługę operatorską zastępczą, spełniających wymagania określone w ust.4.

- Wykonawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji przejazdów z wyszczególnieniem daty, celu i trasy przejazdu, 
w postaci kart drogowych, dziennika pracy sprzętu lub innych dokumentów.

- Wykonawca zobowiązany zachowywać szczególną ostrożność i zapewnić ochronę ładunku przed uszkodzeniem podczas transportu oraz załadunku i rozładunku. Wymagane szczególne zapewnienie dbałości o prawidłowe rozmieszczenie, zabezpieczenie i nieuszkodzenie transportowanych materiałów przy wykorzystaniu odpowiednich zabezpieczeń transportowanych materiałów w postaci m.in. przekładek styropianowych, pasów ściągających, plandek.

- Wykonawca wyposaży w telefon komórkowy operatora jednostki sprzętowej.

- Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

- Wykonanie usług na wniosek Zamawiającego będzie podlegało monitoringowi za pomocą specjalistycznego urządzenia do rejestracji parametrów pracy sprzętu.

- Na wniosek Zamawiającego Wykonawca podstawi oraz udostępni przedmiotową jednostkę sprzętową do montażu lub demontażu ww. urządzenia wraz z oprzyrządowaniem do monitorowania sprzętu, w miejsce montażu/demontażu, wskazane przez Zamawiającego.

- Zamawiający zamontuje w pojeździe Wykonawcy urządzenia do rejestracji parametrów pracy sprzętu wraz 
z oprzyrządowaniem, które podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia realizacji niniejszej umowy 
w stanie nie pogorszonym.

- Koszty ww. montażu  oraz demontażu pokryje Zamawiający.

- Wykonawca po zamontowaniu urządzenia monitorującego zobowiązuje się, do:

- używania go zgodnie z jego przeznaczeniem,

- utrzymania w należytym stanie,

- nie udostępniania osobom trzecim,

- zgłaszania wszelkich usterek urządzenia.

- Koszt naprawy ewentualnych usterek urządzenia powstałych z winy Wykonawcy ponosi  Wykonawca.

- W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną informację powypadkową.

- Wykonawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usług i zapewnienie warunków bezpieczeństwa na terenie wykonywania usługi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przewożonych materiałów powstałe w transporcie, wynikające z przyczyn dotyczących Wykonawcy lub powstałych w wyniku innych zdarzeń drogowych, np. nagłego hamowania pojazdu będącego w dyspozycji Zamawiającego, a także powstałe w czasie załadunku i rozładunku.

- Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób z pomocą których zobowiązanie wykonuje, jak również pracowników, którym wykonanie umowy powierza, jak za własne działania.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.

- Wykonawca w okresie trwania realizacji zamówienia zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności od szkód, jakie mogą ponieść osoby trzecie wskutek wykonywania niniejszego zamówienia.

- W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowego ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i do przedłożenia Zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionego ubezpieczenia w terminie 4 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia.

Zatrudnienie osób na umowę o pracę:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia dotyczącym

wykonywanych usług, tzn. osób wykonujących usługi, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono we Wzorze umowy

Zamówienia podobne:

Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, do usług realizowanych w zakresie zamówienia podstawowego, w wysokości do 50% wartości zadania podstawowego.