ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH POWIATU WROCŁAWSKIEGO

W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018

Załącznik 5.1. do SIWZ

SP.ZP.272.29.2017.II.DT

ZAMAWIAJĄCY

POWIAT WROCŁAWSKI

Ul. T. Kościuszki 131

50-440 Wrocław

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sulimów, 26-06-2017

Opracowała: Renata Wołkowska przy współpracy Renaty Hain- Kamfonik

PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA:

CPV 90 62 00 00 – 9 usługi odśnieżania

CPV 90 63 00 00 – 2 usługi usuwania oblodzeń

- Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zmomwej pojazdami wraz z osprzetem Wykonawct, z zapewnieniem obsługi operatorskiej przez Wykonawcę, w sezonie zimowym 2017/2018 na obszarze  działania Obwodu Drogowego w Sulimowie obejmującego teren gmin: Żórawina, Siechnice, Długołęka, Czernica  oraz Obwodu Drogowego w Mirosławicach obejmującego teren  gmin: Jordanów Śląski, Mietków, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Sobótka, w podziale na 14 zadań:

| Zadanie 1 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 0,75m3 z możliwością załadunku na wysokość min. 3,2m – dla bazy w Obwodzie Drogowym w Sulimowie, w ilości do 400 godz. |
| --- | --- |
| Zadanie 2 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 0,75m3 z możliwością załadunku na wysokość min. 3,2m – na terenie gminy Długołęka – dla bazy wyłonionej w oddzielnym przetargu, w ilości do 400 godz. |
| Zadanie 3 | Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 8 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających /mieszanka piaskowo – solna/, o regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego /od 50g/m2 do 200g/m2/, w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Długołęka (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 650 godz. |
| Zadanie 4 | Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 12 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających /mieszanka piaskowo – solna/, o regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego /od 50g/m2 do 200g/m2/, w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Długołęka (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 850 godz. |
| Zadanie 5 | Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających /mieszanka piaskowo – solna/, o regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego /od 50g/m2 do 200g/m2/, w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Długołęka i Czernica (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 550 godz. |
| Zadanie 6 | Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających /mieszanka piaskowo – solna/, o regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego /od 50g/m2 do 200g/m2/, w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Siechnice i Żórawina (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 650 godz. |
| Zadanie 7 | Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających /mieszanka piaskowo – solna/, o regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego /od 50g/m2 do 200g/m2/, w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Siechnice i Żórawina (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 600 godz. |
| Zadanie 8 | Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem wraz z pługiem średnim z regulacją szerokości odśnieżania od 2,5m do 3,0m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowanym z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Długołęka (nośnik oraz pług Wykonawcy), w ilości do 400 godz. |
| Zadanie 9 | Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem wraz z pługiem średnim z regulacją szerokości odśnieżania od 2,5m do 3,0m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowanym z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Czernica i Długołęka (nośnik oraz pług Wykonawcy), w ilości do 400 godz. |
| Zadanie 10 | Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 2,0m3 do odśnieżania dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka, w ilości do 250 godz. |
| Zadanie 11 | Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających /mieszanka piaskowo – solna/, o regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego /od 50g/m2 do 200g/m2/, w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w rejonie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 1150 godz. |
| Zadanie 12 | Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających /mieszanka piaskowo – solna/, o regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego /od 50g/m2 do 200g/m2/, w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w rejonie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 1150 godz.. |
| Zadanie 13 | Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających /mieszanka piaskowo – solna/, o regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego /od 50g/m2 do 200g/m2/, w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w rejonie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 1150 godz. |
| Zadanie 14 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 0,75m3 z możliwością załadunku na wysokość min. 3,2m – dla bazy w Obwodzie Drogowym w Mirosławice, w ilości do 550 godz. |

- DANE OGÓLNE

  - OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Odśnieżanie drogi - usuwanie śniegu z jezdni oraz obiektów towarzyszących (zatok autobusowych, parkingów itp.).

Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

Śnieg luźny - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

Śnieg zajeżony - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

Nabój śnieżny - nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

Błoto pośniegowe - topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

Zwalczanie śliskości zimowej - zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz zabiegi likwidujące powstałą śliskość zimową.

Rosa to zbiór kropli wody tworzących się na powierzchni gruntu, roślin itd. Rosa powstaje w skutek kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze

Gołoledź - cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnie o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu.

Lodowica - warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej, nie usuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.

Zlodowaciały lub ubity śnieg - warstwa śniegu w postaci:

a) przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku	milimetrów,

b) przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej, nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku centymetrów,

c) zlodowaciałej lub ubitej powierzchniowo warstwy śniegu o znacznej grubości.

Śliskość zimowa to zjawisko występujące na jezdniach na skutek utworzenia się warstwy lodu albo zlodowacenia lub ubitego śniegu. Śliskość zimowa występuje w postaci gołoledzi, lodowicy oraz zlodowacenia lub śliskości śniegowej.

Śliskość pośniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów.

Śliskość śniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni nie usuniętej warstwy śniegu grubości powyżej kilku centymetrów, którego górna warstwa lodowacieje (ruch pojazdów tworzy na niej zwykle różnej głębokości koleiny i wyboje pogarszające bezpieczeństwo i prędkość ruchu).

Szron - osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0oC.

Szadź - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0oC.

2.2 OPIS STANDARDÓW DRÓG I DOPUSZCZALNYCH ODSTĘPST OD STANDARDÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA DROGACH POWIATU WROCŁAWSKIEGO

| STANDARD | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |
| --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej |
| III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami, - skrzyżowaniach z koleją, - odcinkach o pochyleniu > 4%, - przystankach autobusowych, - innych miejscach ustalonych przez zarząd, | luźny - 6 godz., zajeżdżony - występuje zaspy - lokalnie 6 godz., języki śniegowe - lokalnie 6 godz., | w miejscach wyznaczonych gołoledź - 5 godz. szron - 5 godz. szadź - 5 godz. pośniegowa - 6 godz. lodowica - 5 godz. |
|  |  | dopuszcza się utrudnienia dla samochodów osobowych |  |
| IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | luźny - 8 godz. zajeżdżony - występuje zaspy - 8 godz. języki śnieżne – występują | w miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. pośniegowa - 10 godz. lodowica - 8 godz. |
|  |  | dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. |  |
| V | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp. Odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | luźny - 16 godz. zajeżdżony - występuje nabój śnieżny - występuje zaspy - występują do 24 godz. | w miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. |
|  |  | dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. |  |
| VI | Jezdnia zaśnieżona, prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi. | luźny - występuje zajeżdżony - występuje nabój śnieżny - występuje zaspy - występują do 48 godz. | w miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 24 godz. |
|  |  | dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz. |  |

- WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY :

3.1 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić sprzęt i potencjał kadrowy do realizacji zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3.2.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi na terenie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia oraz zaleceniami Zamawiającego.

3.3 Wykonawca zobowiązany jest zakupić we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednie wyposażenie sprzętu, takie jak: akumulator, lampy błyskowe, lampy reflektorowe, lampy obrysowe.

3.4.Wykonawca oznakuje sprzęt do realizacji zamówienia we własnym zakresie.

3.5.Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania sprzętu w stałej gotowości technicznej oraz pokrycia wszystkich kosztów naprawy sprzętu, kosztów paliwa i eksploatacji.

3.6. Wykonawca jest zobowiązany, aby obsługa i jednostki sprzętowe, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadały kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia i dopuszczenia niezbędne do wykonywania prac objętych niniejszą umową.

3.7 W razie powstania awarii lub innych istotnych okoliczności uniemożliwiających pracę objętego umową  sprzętu, Wykonawca niezwłocznie telefonicznie lub osobiście powiadomi o tym Zamawiającego i zapewni jednostkę zastępczą, o takich samych parametrach technicznych, bądź obsługę operatorską zastępczą.

3.8 Wykonawca / operator sprzętu/ w ramach wykonywania usługi, zobowiązany jest do realizacji zadań ustalonych przez dysponenta bazy zgodnie z zasadami określonymi w planie zimowego utrzymania dróg oraz do meldowania telefonicznie (za pomocą telefonu komórkowego) dysponentowi bazy o realizacji poszczególnych zadań, stwierdzonych utrudnieniach, zmianach warunków atmosferycznych, wypadkach i innych ważniejszych wydarzeniach.

3.9 Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia dyżuru  w bazie Zamawiającego, pełnienia gotowości technicznej w    czasie, kiedy Wykonawca nie znajduje się w bezpośredniej dyspozycji Zamawiającego, przy czym  gotowość techniczna liczona będzie od powiadomienia pisemnego lub drogą elektroniczną o rozpoczęciu prac przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2017/2018,. pełnienie dyżuru domowego oraz na polecenie Zamawiającego wykonywanie prac przez wykazany sprzęt i operatora  związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

3.10 Wszystkie nośniki piaskarek i pługów, Wykonawcy, muszą być wyposażone w     telefony komórkowe na koszt  Wykonawcy. Opłaty z tytułu korzystania z niego ponosi Wykonawca. Wykonawca po podpisaniu niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i adresów e-mail oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

3.11 Wykonanie usług w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na wniosek Zamawiającego będzie podlegało monitoringowi za pomocą specjalistycznego      urządzenia do rejestracji parametrów pracy sprzętu. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca podstawi oraz udostępni przedmiotową jednostkę sprzętową do        montażu lub demontażu ww. urządzenia wraz z oprzyrządowaniem do monitorowania sprzętu, w miejsce montażu/demontażu, wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający zamontuje w pojeździe Wykonawcy sprawne urządzenie, które podlega zwrotowi         w terminie 7 dni od dnia zakończenia realizacji  umowy w stanie nie pogorszonym. Koszty ww. montażu  oraz demontażu pokryje Zamawiający. Wykonawca po zamontowaniu urządzenia monitorującego zobowiązuje się, do używania go zgodnie z jego przeznaczeniem, utrzymania w należytym stanie, nie udostępniania osobom trzecim, zgłaszania wszelkich usterek urządzenia. Koszt naprawy ewentualnych usterek urządzenia powstałych z winy Wykonawcy ponosi  Wykonawca.

3.12. W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy w trakcie wykonywania prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną informację powypadkową.

3.13 Przed rozpoczęciem pracy Wykonawca /operator sprzętu/ powinien dokonać:

- sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu,

- sprawdzenie zamocowania sprzętu na nośniku,

- sprawdzenie stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidłowości działania:

- układu hydraulicznego,

- układu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nośnika,

- zaczepu nośnika,

- oświetlenia pojazdu,

- lampy błyskowej koloru żółtego.

Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte.

3.14 Wykonawca powinien prowadzić wyłącznie czynności związane z obsługa sprzętu i prowadzeniem nośnika oraz w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy i zwracać baczna uwagę na bezpieczeństwo osób i po znajdujących się w pobliżu, jak również przestrzegać obowiązujących przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

3.15 Do wykonawcy należy oznakowanie sprzętu / nośnika pługa i piaskarki/ lampami ostrzegawczymi barwy żółtej,

podniesienie na wspornikach reflektorów samochodu reflektory, umieszczenie kierunkowskazów na wspornikach.,

oznakowanie biało-czerwonymi  odblaskowymi pasami końców  odkładnicy, lampą białą widoczną z przodu i czerwoną widoczną z tyłu pojazdu

3.16 Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć pracę   o wskazanej godzinie , lecz nie później niż w ciągu:

a)  1 godziny- gdy wezwanie przekazano w godzinach pracy Wykonawcy oraz w czasie dyżuru domowego

b) 3 godzin – gdy wezwanie przekazano w innym czasie.

Za czas dyspozycyjnej pracy sprzętu uznaje się okres od zgłoszenia sprawnego sprzętu w wyznaczonej bazie do chwili zwolnienia przez dysponenta  . Czas pracy  nie będzie krótszy niż 3 godziny oraz nie może przekraczać 12 godzin w ciągu doby. Do czasu pracy wlicza się okres pracy na drogach  oraz dyżur w bazie Zamawiającego , nie wlicza się czas dojazdu do bazy Zamawiającego.

- MATERIAŁY UŻYTE DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH

Materiałem do zwalczania śliskości i zapobiegania śliskości jest mieszanka piaskowo – solna ( 30%) składowana w bazach Obwodów , którą zapewni Zamawiający.

- MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

teren Powiatu Wrocławskiego obejmujący rejon działania:

- Obwodu Drogowego w Sulimowie działającego na terenie gmin : Żórawina, Siechnice Długołęka  i Czernica.

- Obwodu Drogowego w Mirosławicach działającego na terenie gmin: Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków i Sobótka.

- SPOSÓB ZAWIADAMIANIA WYKONAWCY

Zamawiający drogą elektroniczną lub telefonicznie przekaże Wykonawcy informację o zapotrzebowaniu na sprzęt, rodzaju i godzinach dyżurów oraz gotowości technicznej z wyprzedzeniem 24 godzinnym.

- WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Jednostkami rozliczeniowymi są: godzina pracy sprzętu, godzina dyżuru w bazie, godzina dyżuru domowego, gotowość techniczna. Wynagrodzenie za usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego  stanowi iloczyn ilości wykonanych i potwierdzonych na karcie pracy sprzętu    jednostek rozliczeniowych oraz wartości godziny pracy  lub procentowej wartości godziny.

- Terminy realizacji zadań

- okres: od 01.11.2017r. do 15.04.2018r.

- ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Wymóg zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę i/lub podwykonawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z późn. zm.):

Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia dotyczący wykonywanych usług, tzn. osób wykonujących obsługę operatorską sprzętu do zimowego utrzymania dróg, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem, a w szczególności czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia”.

Powyższe wymaganie nie dotyczy prac wykonywanych przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby będące wspólnikami spółek osobowych.

ZAMÓWIENIA PODOBNE:

Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, do usług realizowanych w zakresie zamówienia podstawowego, w wysokości do 50% wartości zadania podstawowego.

Zamawiający określi następujące warunki udziału wykonawcy w postępowaniu, które powinien spełniać:

1.    Wykonawca ma być w dobrej kondycji finansowej i jego sytuacja ekonomiczna lub finansowa pozwalać na zrealizowanie zamówienia z wolnej ręki.

2.    Wykonawca ma posiadać zaplecze techniczne, kadrowe oraz sprzętowe do zrealizowania zamówienia z wolnej ręki w terminie określonym w projekcie umowy.

3.    Wykonawca ma dysponować, na czas określony umową, kadrą pracowniczą z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania zamówienia z wolnej ręki.

Wykonawca oświadczeniem potwierdza spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp ewentualne zamówienie na usługi zostaną zlecane w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Sulimów, dnia 26-06-2017

Opracowała : Renata Wołkowska

Współpraca z P. Renatą Hain- Kamfonik