Załącznik 5.2. do SIWZ

SP.ZP.272.29.2017.II.DT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Przedmiotem specyfikacji  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej na na terenie Powiatu Wrocławskiego w sezonie zimowym 2017/2018 na obszarze  działania Obwodu Drogowego w Sulimowie obejmującego teren gmin: Żórawina, Siechnice, Długołęka, Czernica  oraz Obwodu Drogowego w Mirosławicach obejmującego teren  gmin: Jordanów Śląski, Mietków, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Sobótka, w podziale na 14 zadań:

| Zadanie 1 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 0,75m3 z możliwością załadunku na wysokość min. 3,2m – dla bazy w Obwodzie Drogowym w Sulimowie, w ilości do 400 godz. |
| --- | --- |
| Zadanie 2 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 0,75m3 z możliwością załadunku na wysokość min. 3,2m – na terenie gminy Długołęka – dla bazy wyłonionej w oddzielnym przetargu, w ilości do 400 godz. |
| Zadanie 3 | Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 8 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających /mieszanka piaskowo – solna/, o regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego /od 50g/m2 do 200g/m2/, w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Długołęka (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 650 godz. |
| Zadanie 4 | Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 12 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających /mieszanka piaskowo – solna/, o regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego /od 50g/m2 do 200g/m2/, w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Długołęka (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 850 godz. |
| Zadanie 5 | Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających /mieszanka piaskowo – solna/, o regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego /od 50g/m2 do 200g/m2/, w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Długołęka i Czernica (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 550 godz. |
| Zadanie 6 | Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających /mieszanka piaskowo – solna/, o regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego /od 50g/m2 do 200g/m2/, w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Siechnice i Żórawina (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 650 godz. |
| Zadanie 7 | Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających /mieszanka piaskowo – solna/, o regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego /od 50g/m2 do 200g/m2/, w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Siechnice i Żórawina (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 600 godz. |
| Zadanie 8 | Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem wraz z pługiem średnim z regulacją szerokości odśnieżania od 2,5m do 3,0m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowanym z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Długołęka (nośnik oraz pług Wykonawcy), w ilości do 400 godz. |
| Zadanie 9 | Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem wraz z pługiem średnim z regulacją szerokości odśnieżania od 2,5m do 3,0m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowanym z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w gminie Czernica i Długołęka (nośnik oraz pług Wykonawcy), w ilości do 400 godz. |
| Zadanie 10 | Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 2,0m3 do odśnieżania dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka, w ilości do 250 godz. |
| Zadanie 11 | Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających /mieszanka piaskowo – solna/, o regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego /od 50g/m2 do 200g/m2/, w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w rejonie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 1150 godz. |
| Zadanie 12 | Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających /mieszanka piaskowo – solna/, o regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego /od 50g/m2 do 200g/m2/, w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w rejonie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 1150 godz.. |
| Zadanie 13 | Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nośnikiem piaskarki o ładowności min. 6 Mg, wyposażonego w sterownik regulujący szerokość rozsypywania materiałów uszorstniających /mieszanka piaskowo – solna/, o regulowanej szerokości rozsypywania od 2,0 do 6,0m i regulowanej gramaturze rozsypywania materiału uszorstniającego /od 50g/m2 do 200g/m2/, w komplecie z pługiem odśnieżnym o szerokości roboczej przy odśnieżaniu min. 2,5m z dociskiem hydraulicznym, pneumatycznym lub mechanicznym (sterowany z kabiny), do prac na drogach powiatowych położonych w rejonie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach (nośnik oraz pług i piaskarka Wykonawcy), w ilości do 1150 godz. |
| Zadanie 14 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 0,75m3 z możliwością załadunku na wysokość min. 3,2m – dla bazy w Obwodzie Drogowym w Mirosławice, w ilości do 550 godz. |

- Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: teren Powiatu Wrocławskiego obejmujący rejon działania:

- Obwodu Drogowego w Sulimowie działającego na terenie gmin : Żórawina, Siechnice, Długołęka  
i Czernica.

- Obwodu Drogowego w Mirosławicach działającego na terenie gmin: Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków i Sobótka.

- Określenia podstawowe

Odśnieżanie drogi - usuwanie śniegu z jezdni oraz obiektów towarzyszących (zatok autobusowych, parkingów itp.).

Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

Śnieg luźny - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

Śnieg zajeżony - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

Nabój śnieżny - nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

Błoto pośniegowe - topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

Zwalczanie śliskości zimowej - zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz zabiegi likwidujące powstałą śliskość zimową.

Rosa to zbiór kropli wody tworzących się na powierzchni gruntu, roślin itd. Rosa powstaje w skutek kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze

Gołoledź - cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnie o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu.

Lodowica - warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej, nie usuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.

Zlodowaciały lub ubity śnieg - warstwa śniegu w postaci:

a) przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku	milimetrów,

b) przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej, nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku centymetrów,

c) zlodowaciałej lub ubitej powierzchniowo warstwy śniegu o znacznej grubości.

Śliskość zimowa to zjawisko występujące na jezdniach na skutek utworzenia się warstwy lodu albo zlodowacenia lub ubitego śniegu. Śliskość zimowa występuje w postaci gołoledzi, lodowicy oraz zlodowacenia lub śliskości śniegowej.

Śliskość pośniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów.

Śliskość śniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni nie usuniętej warstwy śniegu grubości powyżej kilku centymetrów, którego górna warstwa lodowacieje (ruch pojazdów tworzy na niej zwykle różnej głębokości koleiny i wyboje pogarszające bezpieczeństwo i prędkość ruchu).

Szron - osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0oC.

Szadź - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0oC.

- Materiały do zwalczania śliskości zimowej

Materiały do zwalczania śliskości zimowej tj. materiały uszorstniające - mieszanka piaskowo-solna, zapewnia Zamawiający. Materiały do zwalczania śliskości składowane będą na terenie baz Obwodów Drogowych i dodatkowo w bazie na terenie Długołęki wyłonionej w oddzielnym przetargu

- Zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej w podziale na standardy dróg obowiązujące na terenie Powiatu Wrocławskiego

Drogi powiatowe na terenie Powiatu Wrocławskiego podzielone zostały na następujące standardy zimowego utrzymania: III, IV, V, VI, różniące się stanem utrzymania jezdni oraz dopuszczalnymi odstępstwami w zakresie zaśnieżenia jezdni i występowania śliskości.

| STANDARD | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |
| --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej |
| III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami, - skrzyżowaniach z koleją, - odcinkach o pochyleniu > 4%, - przystankach autobusowych, - innych miejscach ustalonych przez zarząd, | luźny - 6 godz., zajeżdżony - występuje zaspy - lokalnie 6 godz., języki śniegowe - lokalnie 6 godz., | w miejscach wyznaczonych gołoledź - 5 godz. szron - 5 godz. szadź - 5 godz. pośniegowa - 6 godz. lodowica - 5 godz. |
|  |  | dopuszcza się utrudnienia dla samochodów osobowych |  |
| IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | luźny - 8 godz. zajeżdżony - występuje zaspy - 8 godz. języki śnieżne – występują | w miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. pośniegowa - 10 godz. lodowica - 8 godz. |
|  |  | dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. |  |
| V | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp. Odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | luźny - 16 godz. zajeżdżony - występuje nabój śnieżny - występuje zaspy - występują do 24 godz. | w miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. |
|  |  | dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. |  |
| VI | Jezdnia zaśnieżona, prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi. | luźny - występuje zajeżdżony - występuje nabój śnieżny - występuje zaspy - występują do 48 godz. | w miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 24 godz. |
|  |  | dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz. |  |

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

5.1 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić sprzęt i potencjał kadrowy do realizacji zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

5.2.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi na terenie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia oraz zaleceniami Zamawiającego.

5.3 Wykonawca zobowiązany jest zakupić we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednie wyposażenie sprzętu, takie jak: akumulator, lampy błyskowe, lampy reflektorowe, lampy obrysowe.

5.4.Wykonawca oznakuje sprzęt do realizacji zamówienia we własnym zakresie.

5.5.Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania sprzętu w stałej gotowości technicznej oraz pokrycia wszystkich kosztów naprawy sprzętu, kosztów paliwa i eksploatacji.

5.6. Wykonawca jest zobowiązany, aby obsługa i jednostki sprzętowe, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadały kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia i dopuszczenia niezbędne do wykonywania prac objętych niniejszą umową.

5.7 W razie powstania awarii lub innych istotnych okoliczności uniemożliwiających pracę objętego umową  sprzętu, Wykonawca niezwłocznie telefonicznie lub osobiście powiadomi o tym Zamawiającego i zapewni jednostkę zastępczą, o takich samych parametrach technicznych, bądź obsługę operatorską zastępczą.

5.8 Wykonawca / operator sprzętu/ w ramach wykonywania usługi, zobowiązany jest do:

a.realizacji zadań ustalonych przez dysponenta bazy zgodnie z zasadami określonymi w planie zimowego utrzymania dróg.

b. meldowania telefonicznie (za pomocą telefonu komórkowego) dysponentowi bazy o realizacji poszczególnych zadań, stwierdzonych utrudnieniach, zmianach warunków atmosferycznych, wypadkach i innych ważniejszych wydarzeniach.

c. pełnienia dyżuru  w bazie Zamawiajacego

d. pełnienia gotowości technicznej w czasie, kiedy Wykonawca nie znajduje się w bezpośredniej dyspozycji Zamawiającego; gotowość techniczna liczona będzie od powiadomienia pisemnego lub drogą elektroniczną o rozpoczęciu prac przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2017/2018

e. pełnienie dyżuru domowego,

f. na polecenie Zamawiającego wykonywanie prac przez wykazany sprzęt i operatora  związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

g. wszystkie nośniki piaskarek i pługów, Wykonawcy, muszą być wyposażone w telefony komórkowe na koszt Wykonawcy. Opłaty z tytułu korzystania z niego ponosi Wykonawca. Wykonawca po podpisaniu niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i adresów e-mail oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

h. Wykonanie usług w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na wniosek Zamawiającego będzie podlegało monitoringowi za pomocą specjalistycznego      urządzenia do rejestracji parametrów pracy sprzętu.

i. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca podstawi oraz udostępni przedmiotową jednostkę sprzętową do montażu lub demontażu ww. urządzenia wraz z oprzyrządowaniem do monitorowania sprzętu, w miejsce montażu/demontażu, wskazane przez Zamawiającego.

j. Zamawiający zamontuje w pojeździe Wykonawcy sprawne urządzenie, które podlega zwrotowi        
         w terminie 7 dni od dnia zakończenia realizacji niniejszej umowy w stanie nie pogorszonym. Koszty ww. montażu  oraz demontażu pokryje Zamawiający. Wykonawca po zamontowaniu urządzenia monitorującego zobowiązuje się, do:

używania go zgodnie z jego przeznaczeniem, utrzymania w należytym stanie, nie udostępniania osobom trzecim,

zgłaszania wszelkich usterek urządzenia. Koszt naprawy ewentualnych usterek urządzenia powstałych z winy Wykonawcy ponosi  Wykonawca.

k. W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy w trakcie wykonywania niniejszej umowy,   Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną informację powypadkową.

l. Przed rozpoczęciem pracy Wykonawca /operator sprzętu/ powinien dokonać:

- sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu,

- sprawdzenie zamocowania sprzętu na nośniku,

- sprawdzenie stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidłowości działania:

- układu hydraulicznego,

- układu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nośnika,

- zaczepu nośnika,

- oświetlenia pojazdu,

- lampy błyskowej koloru żółtego.

Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte.

m. Wykonawca powinien wykonywać  wyłącznie czynności związane z obsługa sprzętu i prowadzeniem nośnika,w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy i zwracać baczna uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu,przestrzegać obowiązujących przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

- OZNAKOWANIE SPRZĘTU / NOŚNIKA PŁUGA I PIASKARKI/

- lampa ostrzegawcza barwy żółtej,

- reflektory samochodu podniesione na wspornikach,

- kierunkowskazy umieszczone na wspornikach,

- biało-czerwone odblaskowe pasy na końcach odkładnicy pługa,

- lampa biała widoczna z przodu i czerwona widoczna z tyłu (pług).

- SPOSÓB ZAMAWIANIA SPRZĘTU

Wykonawca ma obowiązek podstawić do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego    zamówiony sprzęt:

- w przeciągu 1 godziny od chwili otrzymania wezwania – gdy wezwanie przekazano w godzinach pracy Wykonawcy oraz w czasie dyżuru domowego

- w ciągu 3 godzin – gdy wezwanie przekazano w innym czasie

- ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Przed przystąpieniem do usług Wykonawca uzyska od Zamawiającego: aktualne standardy utrzymania drogi w sezonie zimowym 2017/2018- sporządzoną mapę z naniesionymi standardami dróg, trasami przejazdu , lokalizacją odśnieżania i zwalczania śliskości .

- Wprowadzanie i odwoływanie dyżurów przy z.u.d.

- OBMIAR ROBÓT I ROZLICZANIE USŁUG

Wynagrodzenie za usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego  stanowi iloczyn ilości wykonanych i odebranych   jednostek rozliczeniowych oraz cen jednostkowych, w pozycjach zgodnych z kosztorysem  ofertowym

Stosowanymi jednostkami obmiarowymi są:

godzina pracy sprzętu

godzina dyżuru w bazie

godzina dyżuru domowego

1 doba / gotowość techniczna/

Zamawiający nie będzie płacił Wykonawcy za dojazdy do miejsca podstawienia sprzętu, tj. na właściwy dla zadania Obwód Drogowy.      Ilości godzin pracy, dyżuru, gotowości technicznej dla  Wykonawcy zud będą potwierdzane przez pracownika   Obwodu Drogowego      odpowiedzialnego w danym dniu za koordynowanie prac zud na kartach pracy sprzętu. Karty pracy potwierdzające ilości  godzin pracy , dyżurów, gotowości technicznej  przy realizacji usług stanowi podstawę do wystawienia faktury i stanowią  jej załącznik.

- Terminy realizacji zadań

- okres: od 01.11.2017r. do 15.04.2018r.

Sulimów, 26-06-2017

Opracowała Renata Wołkowska

Współpraca: Renata Hain - Kamfonik

# Text boxes

W ZAKRESIE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZACYCH   ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH POWIATU WROCŁAWSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018 NA TERENIE DZIAŁANIA OBWODU DROGOWEGO W MIROSŁAWICACH I SULIMOWIE