Powiat Wrocławski

ul. T. Kościuszki

50- 440 Wrocław

Załącznik 6.2. do SIWZ

SP.ZP.272.41.2017.II.DT

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Wykonanie mechanicznej ścinki poboczy w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie wraz z wywozem urobku, w podziale na 2 zadania

Opracowała: Renata Hain - Kamfonik

Dnia: 04 września 2017r.

1. WSTĘP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na mechanicznym ścinaniu poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego wraz z wywozem urobku, w podziale na 2 zadania, na odcinkach wskazanych przez Zamawiającego protokołem typowania robót .

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach Powiatu Wrocławskiego.

1.3.  ZAKRES SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczącą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ścinki zawyżonych poboczy przy grubości ścinania od 10 do 20 cm, przy średniej szer. ścinki 1, 50 m, transportem urobku na miejsce wybrane przez Wykonawcę i zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami, uporządkowaniem pasa drogowego po wykonanych robotach, tymczasowym oznakowaniem robót w pasie drogowym.

1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE.

Pobocze gruntowe drogi: część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. Wykonana z gruntu odpowiednio wyrównanego 
i ukształtowanego w profilu poprzecznym i podłużnym oraz zagęszczonego.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

2.  MATERIAŁY.

Materiały nie występują.

3. SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu:

- Ścinkę poboczy należy wykonać ścinarkami do poboczy.

- Wykonawca powinien dysponować przynajmniej 1 ścinarką do poboczy na każde z zadań.

- Wykonawca przystępujący do wykonania ścinki poboczy powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość robót, tj.

  - sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy,

  - sprzęt powinien odpowiadać, o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom 
i standardom,

  - sprzęt wykorzystany do robót polegających na ścince poboczy gruntowych powinien umożliwiać ścięcie gruntowych poboczy oraz wywóz urobku po wykonanej ścince.

4.  TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu:

- Przy wykonywaniu robót polegających na ścince poboczy Wykonawca powinien dysponować min. dwoma samochodami samowyładowczymi przeznaczonymi do przewozu urobku ze ścinania

- Wykonawca odpowiada za uszkodzenia nawierzchni dróg spowodowane przekroczeniem dopuszczalnych obciążeń i jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na koszt własny,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu wykonywania robót.

5. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ROBÓT:

  - Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z umową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy teren wykonania robót wraz z lokalizacją na podstawie pisemnych protokołów typowania prac zawierających: miejsce prac, zakres rzeczowy, termin przekazania terenu prac, termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

  - Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę urządzeń inżynieryjnych znajdujących się 
w pasach drogowych do chwili odbioru ostatecznego robót. 	Uszkodzone lub zniszczone urządzenia oraz znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na koszt własny.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych robót i do utrzymania ruchu publicznego w ich obrębie zgodnie z zatwierdzonym przez zarządzającego uproszczonym projektem organizacji ruchu zastępczego zatwierdzony na czas prowadzenia robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową. Zabezpieczenie terenu budowy obowiązuje w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia 
i końcowego odbioru robót.

  - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego jak również bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne w obrębie prowadzonych robót.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę terenu wykonywanych robót i za wszelkie urządzenia używane do wykonywania zamówienia od daty rozpoczęcia, aż do daty zakończenia (końcowego odbioru).

6. WYKONANIE ROBÓT:

  - Ogólne zasady wykonania robót.

    - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robot zgodnie z umową, niniejszą ST oraz poleceniami Zamawiającego.

    - Ścinanie poboczy:

- Ścięcie zawyżonych poboczy przy grubości ścinania od 10 do 20 cm średnia szer. ścinki 1, 50 m.

- Ścinanie poboczy powinno być wykonywane sprzętem wykazanym w warunkach przetargowych, tj.

na zadanie  1 - przynajmniej 1 ścinarka do poboczy i 2 samochody samowyładowcze,

na zadanie  2 - przynajmniej 1 ścinarka do poboczy i 2 samochody samowyładowcze,

- Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni.

Podczas ścinania należy sprawdzić spadek poprzeczny za pomocą łaty.

Spadek poprzeczny poboczy na odcinku prostym ma wynosić od 6-8 % a na łukach z jednostronną przechyłką na szerokości 1 mb jak istniejący spadek na jezdni, a pozostała część 	pobocza 2% w kierunku przeciwnym, jeżeli jest to pobocze po wewnętrznej stronie.

    - Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć na najbliższe składowisko odpadów lub zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    - Transport urobku na miejsce wybrane przez Wykonawcę i zagospodarowanie we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    - Uporządkowanie pasa drogowego po wykonanych robotach.

    - Oznakowanie tymczasowe robót w pasie drogowym.

7. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT:

7.1. 	Ogólne zasady kontroli, jakości robót

7.1.1  Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót, aby osiągnąć założoną, jakość.

7.1.2. Spadki poprzeczne poboczy zgodnie z pkt. 6.1.2.c. z tolerancją ± 1 %

7.1.3. Pobocza nie powinny posiadać na długości wykonywanych robót żadnych nierówności, zaniżeń, itp.

7.1.4. Teren po wykonaniu robót w tym jezdnia winien zostać uporządkowany i posprzątany.

8. OBMIAR ROBÓT:

8.1. 	Ogólne zasady obmiaru robót.

8.1.1 	Obmiaru dokonuje Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego w ustalonym terminie.

8.1.2 Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonanej pracy zgodnie z ST w ustalonych jednostkach.

8.2.  	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanego ścięcia zawyżonych poboczy.

9. ODBIÓR ROBÓT:

9.1. 	Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego wraz z Wykonawcą.

9.2. 	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją ST, jeżeli wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z protokołem typowania i wymaganiami Zamawiającego.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI:

10.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę na jednostkę obmiarową, określoną w formularzu oferty.

10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 ściętego pobocza obejmuje wszystkie koszty niezbędne dla właściwego wykonania robót zgodnie z umową oraz niniejszą ST w tym m. innymi:

-  prace pomiarowe i przygotowawcze,

-  tymczasowe oznakowanie robót

-  ścięcie poboczy wraz z  wywozem  urobku i  uprzątnięciem nawierzchni jezdni,