Załącznik 6.1. do SIWZ

SP.ZP.272.44.2017.II.DT

Zamawiający:

Powiat Wrocławski

ul. Tadeusza Kościuszki 131

50-440 Wrocław

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie remontów poboczy polegających na ich umocnieniu kostką granitową

na odcinkach dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego wraz z wywozem urobku, 
w podziale na 2 zadania

Zadanie nr 1 – Wykonanie remontów poboczy polegających na ich umocnieniu kostką granitową na odcinkach dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach w ilości 288 m² wraz z wywozem urobku

Zadanie nr 2 – Wykonanie remontów poboczy polegających na ich umocnieniu kostką granitową na odcinkach dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie w ilości 372 m² wraz z wywozem urobku

Wrocław, wrzesień 2017

Opracował: Jan Sawzdargo

OD Mirosławice

- Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów poboczy polegających na ich umocnieniu kostką granitową na odcinkach dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego wraz z wywozem urobku, 
w podziale na 2 zadania

Zadanie nr 1 – Wykonanie remontów poboczy polegających na ich umocnieniu kostką brukową na odcinkach dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach 
w ilości 288 m² wraz z wywozem urobku

Zadanie nr 2 – Wykonanie remontów poboczy polegających na ich umocnieniu kostką brukową na odcinkach dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie w ilości 372 m² wraz z wywozem urobku

UWAGA:

W zakresie Zadania 1 – przedmiot zamówienia należy wykonać przy użyciu kostki granitowej Zamawiającego

W zakresie Zadania 2 – kostkę granitową zapewni Wykonawca

Wykonanie remontów poboczy na odcinkach dróg powiatowych obejmuje:

- w zakresie Zadania 1 - zabrukowanie pobocza drogi na łukach o wymiarach 70m x 0,6m oraz 2 x 80m x 0,6m i na odcinku prostym o wymiarach 250m x 0,6m, razem 288 m² pobocza do wybrukowania,

- w zakresie Zadania 2 - zabrukowanie poboczy dróg na: 6 łukach o wymiarach 70m x 0,6m 
i 2 łuki o wymiarach 100m x 0,6m, razem 372 m² pobocza do wybrukowania

Miejsce realizacji prac:

ZADANIE 1:

- droga powiatowa nr 2075D Maniów – Mietków (przy sortowni kruszywa), gmina Mietków 70m x 0,6m = 42 m²

- droga powiatowa nr 2075D Maniów – Mietków (między mostami), gmina Mietków 250m x 0,6m = 150 m²

- droga powiatowa nr 1994D Sobótka- ul. Świdnicka skrzyżowanie z ul. Polną, gmina Sobótka 80m x 0,6m = 48 m²

- droga powiatowa nr 2075D Wawrzeńczyce ul. Kątecka 9, gmina Mietków 80m x 0,6m = 48 m²

ZADANIE 2:

- droga powiatowa nr 1341D Łosice, gmina Długołęka 70m x 0,6 = 42m2

- droga powiatowa nr 1972D – Żórawina, gmina Żórawina 70m x 0,6m = 42m2

- droga powiatowa nr 1341D – Szczodre (stawy), gmina Długołęka 70m x 0,6m = 42m2

- droga powiatowa nr 1535D – Dobrzykowice, gmina Czernica

100m x 0,6m = 60m2

100m x 0,6m = 60m2

- droga powiatowa nr 1535D – Miłoszyce, gmina Siechnice

70m x 0,6m = 42m2

70m x 0,6m = 42m2

- droga powiatowa nr 1939D – Radomierzyce, gmina Siechnice

70m x 0,6m = 42m2

Zamierzenie to ma na celu polepszenie walorów funkcjonalnych i użytkowych drogi, a przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Stan istniejący

Miejsca poboczy dróg zaplanowanych do umocnienie kostką granitową są w bardzo złym stanie technicznym. Szczególnie na łukach dróg tworzą się bardzo duże ubytki, co powoduje, że woda z powierzchni jezdni nie jest prawidłowo odprowadzana do rowów odwadniających, a powstające zastoiny wody powodują rozmiękczenie pobocza oraz wykruszanie się nawierzchni bitumicznej jezdni przy krawędzi drogi. Taki stan powoduje szybkie niszczenie drogi i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa jej użytkowników. Aby droga spełniała warunki bezpiecznej eksploatacji, należy niezwłocznie wykonać umocnienia poboczy przy krawędzi jezdni kostką granitową na zagrożonych odcinkach, co wzmocni pobocze i zapewni bezpieczeństwo użytkownikom dróg.

- Dane ogólne wykonania robót

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie korytowania pobocza drogi,

- transport ziemi z korytowania do 5 km,

- wykonanie podbudowy z pospółki i klińca razem gr. 30 cm,

- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 18/20 na podsypce piaskowo-cementowej,

- porządkowanie terenu robót.

Roboty należy wykonywać i oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu i sposobu zabezpieczania terenu pasa drogowego na czas wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.

2.1. Przygotowanie podłoża i podbudowy

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w OST D- 02.00.00. „Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. Podbudowa z tłucznia kamiennego powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.04.04 ”Podbudowa z tłucznia kamiennego”. Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto zakładaną grubość. Jeżeli przewidywana grubość warstwy kruszywa wynosi powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodawanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczania nie mniejszego od 1, 0 według normalnej próby Prochora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12.

Do wykonania podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 należy użyć kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń 
i kliniec, wg PN-B-11112. Do zagęszczania należy użyć zagęszczarkę płytową- wibracyjną o nacisku jednostkowym, co najmniej16 kN/m².

Wykonawca dostarczy protokoły z pomiarów zagęszczenia podbudowy Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego. Protokoły z pomiarów będą załącznikiem do protokołu końcowego.

  - Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przy wykonywaniu robót transportowych Wykonawca powinien dysponować przynajmniej 1 samochodem samowyładowczym na jedno zadanie spełniającym ww. warunki.

  - Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilością potrzebom do wykonania umowy.

Przy wykonywaniu robót polegających na korytowaniu pobocza Wykonawca powinien dysponować, co najmniej jedną koparko – ładowarką samojezdną na jedno zadanie.

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do wejścia na teren robót w terminie do 2 dni od dnia przekazania protokołu typowania robót pod rygorem naliczenia kar umownych.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami .

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować oraz należycie zabezpieczyć miejsce robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg oraz osób przebywających w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

- Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP oraz p-poż., zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

- Wykonawca zapewni, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizował przedmiot umowy będą ubrane w odzież umożliwiającą identyfikację.

- Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i o ewentualnych utrudnieniach.

- Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.

- Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca , co oznacza , że nie są one uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Wykonawca na czas trwania robót zobowiązuje się zapewnić kierownika robót, działającego w granicach umocowań określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane, a w przypadku konieczności zmiany uzgodnić nowego kandydata z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania ładu i porządku na terenie robót, a po zakończeniu robót pozostawienie całego terenu uporządkowanego, nadającego się do użytkowania.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zachowania osób i podmiotów przy pomocy, których realizuje przedmiot umowy odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.

- Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy i osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

- Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt organizacji ruchu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem( Dz.U. Nr 177 poz.1729 z późń. zm.). Za prawidłowość oznakowania robót w obrębie odcinka, na którym są wykonywane , od chwili rozpoczęcia robót, aż do zakończenia , odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy złoży w siedzibie Zamawiającego, celem zatwierdzenia, projekt organizacji ruchu tymczasowego(w 2 egz.) wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym wymaganymi opiniami), zgodnie z ww. rozporządzeniem. Wykonawca może wykorzystać gotowe schematy organizacji ruchu, które również podlegają zatwierdzeniu na warunkach jak wyżej.

- Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych.

- Wykonawca odpowiada za uszkodzenia nawierzchni dróg spowodowane przekroczeniami dopuszczalnych obciążeń.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru końcowego po zakończeniu prac.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego prac w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

- Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.

- W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru prac wad w ich wykonaniu Zamawiającemu przysługują uprawnienia:

- Odmowa ich odbioru do czasu usunięcia wad;

- Obniżenia wynagrodzenia za wykonane prace;

- Odstąpienia od zapłaty wynagrodzenia do chwili dokonania odbioru prac.

- Potwierdzeniem odbioru końcowego stanowić będzie protokół spisany przez strony zawierający ustalenia dokonane podczas odbioru prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo przekazać Wykonawcy teren prac na podstawie pisemnych protokołów typowania prac zawierających: miejsce prac, zakres rzeczowy, termin przekazania terenu prac, termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej(faks, mail) o terminie przekazania terenu robót- podpisania protokołów typowań z 2-dniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiający zobowiązuje się zapewnić nadzór nad tokiem prac.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego odbioru przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.

- Za odebrane roboty Zamawiający zobowiązuje się zapłacić w umówionym terminie.

Zatrudnienie osób na umowę o pracę

- Zamawiający wymaga a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca, 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 1666 z późn. zm.) pracowników wykonujących nw. czynności:

- wykonywanie oraz formowanie wykopów i nasypów ( ręcznie i mechanicznie),

- profilowanie i zagęszczanie podłoża,

- układanie podbudowy z kruszywa,

- układanie nawierzchni z kostki granitowej,

- cięcie kostki granitowej,

- zasypanie wykopów,

- wywózka urobku,

- sprzątanie terenu robót

Wymóg zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących powyższe czynności będących wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

- Obowiązek określony w pkt. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowę 
o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający/koordynator Zamawiającego uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu robót oświadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1 z zastrzeżeniem pkt. 5. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt. 1 będą wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W ww. oświadczeniu należy wyszczególnić osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 5, będące wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

- Uzupełnienie/zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowane oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4 (z zastrzeżeniem, że ww. dokumenty mają być skutecznie dostarczone do Zamawiającego przed dopuszczeniem pracownika do pracy).

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, o którym mowa 
w pkt. 4;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy).

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności.

- Wykonawca poinformuje pracowników, o których mowa w pkt. 1 o uprawnieniach Zamawiającego, tj. możliwości kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiązku poddania się kontroli.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do organów kontrolnych uprawnionych do wglądu 
do dokumentacji pracowniczej z wnioskiem o weryfikację zawartych umów o pracę.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Wymagania dotyczące zastosowania wyrobów budowlanych i technologii wykonania robót

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia, technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub znaków pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładem i dla Wykonawcy stanowi wyłącznie wskazanie cech wyrobów budowlanych użytych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie wyrobów budowlanych o parametrach równoważnych. Przez podanie nazw własnych produktów Zamawiający określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetykę itp.), jakim powinny odpowiadać wyroby budowlane równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm europejskich, ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 tej ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych wiarygodnych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

Roboty podobne

Zamawiający przewiduje udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, do robót określonych w zakresie robót dla zamówienia podstawowego, zgodnego z opisem technicznym oraz zakresem ujętym w kosztorysie ofertowym dla zadania podstawowego.

Zamówienia podobne(art. 67 ust. 1 pkt. 6) do 50 % wartości zadania podstawowego.

Zamawiający określa następujące warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu, które powinien spełniać:

- Wykonawca ma być w dobrej kondycji finansowej i jego sytuacja ekonomiczna lub finansowa ma pozwalać na zrealizowanie dodatkowego zamówienia z wolnej ręki.

- Wykonawca ma posiadać zaplecze techniczne, kadrowe oraz sprzętowe do zrealizowania zamówienia z wolnej ręki w terminie określonym, w projekcie umowy.

- Wykonawca ma dysponować, na czas określony umową, kadrą pracowniczą z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania zamówienia z wolnej ręki.

Wykonawca oświadczeniem potwierdza spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ewentualne zamówienie na roboty zostaną zlecone w trybie postępowania w trybie z wolnej ręki.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Wykonywany zakres prac nie spowoduje pogorszenia użytkowania pobocza dróg dla osób niepełnosprawnych. Wykonywane wybrukowania poboczy będą na tym samym poziomie, co jezdnia drogi.