SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 03.01.01  PRZEPUST  POD  KORONĄ   DROGI   /ANALOGIA/

NAJWAŻNIEJSZE  OZNACZENIA  I  SKRÓTY

OST         - ogólna specyfikacja techniczna

SST         - szczegółowa specyfikacja techniczna

IBDiM     - Instytut Badawczy Dróg i Mostów

ITB          - Instytut Techniki Budowlanej

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przepustu o średnicy 100 cm pod chodnikiem z rur betonowych prefabrykowanych, oraz ścianek czołowych jako samodzielnych elementów dla przepustu pod chodnikiem, w pasie drogowym drogi powiatowej 1923D.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania  szczegółowej  specyfikacji technicznej  (SST),  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem przepustów pod koroną drogi oraz ścianek czołowych jako samodzielnych  elementów, oraz przepustów pod zjazdami indywidualnymi.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element  prefabrykowany)  -  część konstrukcyjna  wykonana w zakładzie  przemysłowym,  z której po zmontowaniu na budowie, można wykonać przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, którego konstrukcja nośna tworzy jednolitą całość, z wyjątkiem przerw dylatacyjnych i wykonana jest w całości na mokro.

1.4.4. Przepust  prefabrykowany  -  przepust,  którego konstrukcja nośna wykonana jest z   elementów prefabrykowanych.

1.4.5. Przepust betonowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z betonu.

1.4.6. Przepust żelbetowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z żelbetu.

1.4.7. Przepust ramowy  - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest w kształcie ramownicy pracującej na obciążenie pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w którym można wydzielić górną konstrukcję łukową przenoszącą obciążenie pionowe i poziome oraz fundament łuku.

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub żelbetowych.

1.4.10. Ścianka czołowa przepustu  -  element  początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian równoległych do osi drogi (lub głowic kołnierzowych), służący do możliwie łagodnego (bez  dławienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu drogowego,  ustabilizowania stateczności całego przepustu i częściowego zabezpieczenia elementów środkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11. Skrzydła  wlotu  lub  wylotu  przepustu  -  konstrukcje  łączące  się ze ściankami  czołowymi przepustu, równoległe, prostopadłe lub ukośne do osi drogi,  służące  do  zwiększenia  zdolności  przepustowej  przepustu  i podtrzymania stoków nasypu.

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi  normami  i  z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Żelbetowe elementy prefabrykowane

Kształt  i  wymiary żelbetowych  elementów  prefabrykowanych ścianek  czołowych  powinny  być zgodne  z  SST.

Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać  PN-B-02356 [2].

Powierzchnie  elementów  powinny  być gładkie  i  bez  raków,  pęknięć i  rys.  Dopuszcza  się drobne  pory  jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie do głębokości 5 mm.

Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 10 mm i długości do 50 mm w  liczbie  2  sztuk  na  1  m  krawędzi  elementu,  przy  czym  na  jednej  krawędzi  nie  może  być więcej  niż 5 wyszczerbień.

Składowanie elementów powinno  odbywać się na  wyrównanym,  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu. Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie.

2.3. Materiały na ławy fundamentowe

Część przelotowa przepustu i ścianki powinny być posadowione na:

−ławie fundamentowej z podsypki cementowo – piaskowej.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 3.2. Sprzęt do wykonywania przepustów

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  przepustu  i ścianki  czołowej  powinien  wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

−koparki do wykonywania wykopów,

−sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych,

−żurawi samochodowych,

−innego sprzętu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Transport cementu

Przewóz  cementu  powinien  odbywać się dostosowanymi  do  tego  celu środkami  transportu  w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,   uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.2. Transport prefabrykatów. Transport wewnętrzny. Transport zewnętrzny

Elementy prefabrykowane  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  w  sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

−odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem,

−regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według SST,

−czasowego przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg SST lub wskazówek Inspektora.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z SST „Roboty ziemne”. Ściany   wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg SST i zaleceń Inspektora nadzoru. W szczególności zabezpieczenie może polegać na:

−stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,

−podparciu lub rozparciu ścian wykopów,

−ewentualnym stosowaniu ścianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów można stosować drewno, elementy stalowe lub inne  materiały zaakceptowane przez Inspektora. Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego użytku. Typ ścianki oraz sposób jej zagłębienia w grunt musi być zgodny z zaleceniami Inspektora nadzoru. Po wykonaniu robót ściankę szczelną należy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać gruntem i zagęścić.

Przy  mechanicznym  wykonywaniu  wykopu  powinna  być pozostawiona  niedobrana  warstwa  gruntu, o grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu.

Odchyłki rzędnej wykonanego podłoża od rzędnej wymaganej nie może przekraczać +1,0 cm i -3,0 cm.

5.3.2. Zasypka przepustu

Jako materiał zasypki przepustu należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej średnie.

Zasypkę nad przepustem  należy układać jednocześnie z obu stron przepustu,  warstwami  jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczeniem według SST. Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy przyjmować wg PN-S-02205 [34].

5.4. Ławy fundamentowe pod przepustami

Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z niniejszą SST. Różnice w niwelecie  wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą spowodować spiętrzenia wody w przepuście.

5.5. Montaż betonowych elementów prefabrykowanych przepustu i ścianek czołowych

Elementy  przepustu i ścianki czołowej z prefabrykowanych elementów powinny być ustawiane  na przygotowanym podłożu zgodnie z SST.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych

Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnieniem   wymagań podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.4. Kontrola wykonania ławy fundamentowej

Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić:

−rodzaj materiału użytego do wykonania ławy,

−usytuowanie ławy w planie,

−rzędne wysokościowe,

−zgodność wykonania z SST.

6.5. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane należy sprawdzać w zakresie:

−kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki),

−wyglądu zewnętrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

−m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,

−szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji ścianki czołowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty  uznaje  się za  wykonane  zgodnie  z  SST  i  wymaganiami  Inspektora nadzoru, jeżeli  wszystkie  pomiary  i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

−wykonanie wykopu,

−wykonanie ław fundamentowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

−roboty pomiarowe i przygotowawcze,

−wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

−dostarczenie materiałów,

−wykonanie ław fundamentów i ich pielęgnację,

−montaż konstrukcji przepustu wraz ze ściankami czołowymi,

−wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z SST,

−uporządkowanie terenu,

−wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 szt. ścianki czołowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:

−roboty pomiarowe i przygotowawcze,

−wykonanie wykopów,

−dostarczenie materiałów,

−wykonanie ścianki czołowej: dla wszystkich rodzajów ścianek czołowych:

−wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej,

−zasypka ścianki czołowej,

−uporządkowanie terenu,

−wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080             Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg

własności fizyczno-mechanicznych

2.PN-B-02356              Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów

budowlanych z betonu

3. PN-B-04101              Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą

4. PN-B-04102              Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią

5. PN-B-04110              Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie

6. PN-B-04111              Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego

7. PN-B-06711              Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8. PN-B-06250              Beton zwykły

9. PN-B-06251              Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne