Załącznik nr 6.2. do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Lp. | Parametr |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 lub 2018 | tak |
| 2. | Waga operacyjna maszyny min. 14 000 kg (w tym ramię 3-krotnie łamane, koła bliźniacze, lemiesz i podpory) | tak |
| 3. | Krótki tył maszyny tj. o promieniu zataczania mniejszym niż 1900 mm | tak |
| 4. | Silnik wysokoprężny, 4-cylindrowy, spełniający wymagane w 2018 roku normy emisji spalin | tak |
| 5. | Moc maksymalna silnika wg normy ISO 14396 min. 85 kW | tak |
| 6. | Maksymalna prędkość jazdy min. 30 km/h | tak |
| 7. | Napęd 4x4 | tak |
| 8. | Koła bliźniacze | tak |
| 9. | Lemiesz (na osi skrętnej) i podpory | tak |
| 10. | Pompa hydrauliki ramienia wielotłoczkowa o wydajności min. 220 l/min | tak |
| 11. | Maksymalna siła odspajania na łyżce (dopuszcza się wartość dla funkcji zwiększającej moc) min. 80 kN przy łyżce ISO | tak |
| 12. | Ramię koparkowe 3-krotnie łamane, ostatni człon o długości min. 2400 mm | tak |
| 13. | Szybkozłącze koparkowe min. mechaniczne | tak |
| 14. | Głowica wychylno-obrotowa tzw. rototilt montowana na szybkozłącze z pkt 13 i spełniająca poniższe parametry: - obrót w płaszczyźnie poziomej minimum +/ - 180* - obrót w płaszczyźnie pionowej min. +/- 45* - wbudowany chwytak - szybkozłącze hydrauliczne | tak |
| 15. | Łyżka kopiąca z zębami o szer. w przedziale 500-650 mm, wykonana ze stali trudnościeralnej, montowana na szybkozłącze z pkt 14 i pkt. 13 | tak |
| 16. | Łyżka kopiąca bez zębów, o szer. min. 1200 mm i ściętych narożnikach, dedykowana do głowicy opisanej w pkt 14, wykonana ze stali trudnościeralnej, montowana na szybkozłącze z pkt 14 i pkt. 13 | tak |
| 17. | Łyżka kopiąca tzw. skarpówka o szer. min. 1800 mm, wykonana ze stali trudnościeralnej, montowana na szybkozłącze z pkt 14 i pkt 13 | tak |
| 18. | Dodatkowa linia hydrauliczna o wydajności min. 140 l/min i ciśnieniu min. 220 Bar | tak |
| 19. | Kabina z wentylacją, ogrzewaniem i klimatyzacją | tak |
| 20. | Fotel operatora z amortyzacją pneumatyczną i pasem bezpieczeństwa | tak |
| 21. | Radio oraz głośniki | tak |
| 22. | Wycieraczka szyby czołowej i osłona przeciwsłoneczna | tak |
| 23. | Oświetlenie drogowe maszyny oraz dodatkowe oświetlenie robocze z przodu (min. 2 lampy) i z tyłu maszyny (min 1 lampa) | tak |
| 24. | Lampa ostrzegawcza LED barwy pomarańczowej | tak |
| 25. | Urządzenie GPS monitorujące parametry maszyny w tym: - aktualną lokalizację, - dzienne zużycie paliwa, -dzienne zestawienie pracy (mtg) | tak |
| 26. | System antykradzieżowy umożliwiający lokalizację maszyny z abonamentem na 3 lata | tak |
| 27. | Gwarancja na koparkę kołową wraz z osprzętem i wyposażeniem min. 36 miesięcy(przy założeniu przebiegu do 4500 mtg) | tak |
| 28. | W cenie maszyny przeglądy serwisowe wykonywane zgodnie z instrukcją eksploatacji maszyny do przebiegu 4500 mtg włącznie (koszt dojazdu, części oraz pracy serwisantów), realizacja przeglądów przez okres 3 lat od daty dostarczenia koparki kołowej wraz z osprzętem i wyposażeniem, | tak |

Dodatkowe informacje:

- Dla koparki wymagany certyfikat bezpieczeństwa CE (deklaracje zgodności);

- Do  przedmiotu  umowy  Wykonawca  obowiązuje  się dostarczyć dokumentację techniczną (wraz z instrukcją obsługi w języku polskim i katalogiem części, wykaz punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski uprawnionych do napraw gwarancyjnych) karty gwarancyjne koparki kołowej, osprzętu, wyposażenie w języku polskim.

- Koparka kołowa musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) -  w zakresie pojazdu wolnobieżnego.

- W ramach dostawy maszyny Wykonawca przeprowadzi szkolenie wyznaczonych osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia w uzgodnionym terminie jednak nie później niż 14 dni od daty dostarczenia w/w przedmiotu umowy. Czas trwania szkolenia minimum 3 godziny;

- Realizacja przeglądów gwarancyjnych – w terminie 5 dni roboczych od otrzymania 
e-mailowego zgłoszenia, na terenie bazy Obwodu Drogowego w Sulimowie;

- Jeżeli wykonanie przeglądu technicznego lub naprawy gwarancyjnej wymaga prac realizowanych w autoryzowanym serwisie, koszty transportu w obie strony ponosi Wykonawca umowy;

- Dostawa koparki do bazy Obwodu Drogowego w Sulimowie – Sulimów, ul. Kochanowskiego 36a, 55-10 Święta Katarzyna.

- Termin dostawy - maksymalnie do 90 dni od daty zawarcia umowy.