Załącznik III.1.1 do Załącznika 6.1. do SIWZ

SP.ZP.272.8.2018.II.FR

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa i wdrożenie e-usług publicznych z oprogramowaniem dziedzinowym wraz ze środowiskiem przetwarzania danych dla Powiatu Wrocławskiego oraz 5 Gmin: Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Mietkowa i Żórawiny

Zadanie 1. Powiat Wrocławski

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;

Oś Priorytetowa 2 Technologie Informacyjno - Komunikacyjne; Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkurs horyzontalny.

Wrocław, dnia  …………………….. 2018 r.

Spis treści

1.	Wstęp	3

1.1	Ogólne wymagania	3

1.1.1	Wymagania prawne	6

1.1.2	Praca z systemem	7

1.1.3	Bezpieczeństwo	8

1.1.4	Obszary Integracji	8

1.1.5	Licencjonowanie	8

2.	Wymagania funkcjonalne	8

2.1	Platforma Usług Publicznych/Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta	8

2.1.1	System Płatności Elektronicznych (SPE)	9

2.1.2	System Autoryzacji i Rozliczeń (SAiR)	10

2.1.3	System E-sprawy:	11

2.2	Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)	11

2.3	Aplikacja Mobilna (AM)	18

2.4	Szyna Usług (ESB)	18

2.5	System bazodanowy (SBD)	19

2.6	Wymagania szczegółowe minimalne dla sprzętu ujętego w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia	23

2.6.1	Serwer do wirtualizacji – 3 szt.	23

2.6.2	Macierz dyskowa – 1 szt.	25

2.6.3	Przełącznik Fibre Channel – 2 szt.	27

2.6.4	Serwer dedykowany do backup – System Backup – 2 szt.	28

2.6.5	Oprogramowanie do backup-u licencja na 6 CPU	32

2.6.6	Oprogramowanie do wirtualizacji – 1 szt.	36

2.6.7	Wdrożenie środowiska wirtualnego  – 1 szt.	37

2.7	Dokumentacja powdrożeniowa	38

2.7.1	Aktualizacja środowiska active-directory.	39

2.7.2	Zasilacz awaryjny UPS – 4 szt.	40

2.8	Wymagania dotyczące gwarancji	41

3	Sposób realizacji zamówienia	42

3.1	Etap 1: Przygotowanie organizacyjne i opracowanie „Planu Realizacji Zamówienia”	42

3.1.1	Zadanie: Opracowanie „Planu Realizacji Zamówienia”	42

3.1.2	Etap 2: Dostawa infrastruktury technicznej i systemowej	43

3.1.3	Etap 3: Opracowanie „Projektu Technicznego Usług Systemu”	44

3.1.4	Etap 4: Opracowanie i Wdrożenie Systemu	44

3.1.5	Etap 4: Przeprowadzenie procedury Odbioru Końcowego	52

3.2	Wymagania wobec dostarczanej przez Wykonawcę dokumentacji	53

3.2.1	Wymagania ogólne	53

3.2.2	Dokumentacja Administratora „Rozwiązania”	53

3.2.3	Dokumentacja użytkownika „Rozwiązania”	54

3.2.4	Dokumentacja powykonawcza „Rozwiązania”	54

3.2.5	Dokumentacja Migracji danych	55

3.2.6	Kody źródłowe	55

3.3	Migracja danych	55

3.4	Formularze elektroniczne ePUAP	56

4	Gwarancja i serwis	58

# Wstęp

Niniejszy rozdział określa minimalne wymagania dla platformy informatycznej, która powinna zostać uruchomiona w ramach realizacji projektu pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, celem projektu jest wdrożenie nowych jakościowo elektronicznych usług publicznych o wysokim stopniu dojrzałości.

## Ogólne wymagania

- Wymagania wobec technologii

- wszystkie dane w systemie są obsługiwane w relacyjnej transakcyjnej bazie danych, umożliwiającej dostęp do danych za pomocą języka zapytań SQL;

- system musi być zbudowany w architekturze otwartej, umożliwiającej późniejszą integrację z innymi systemami informatycznymi;

- posiadanie polskojęzycznego interfejsu użytkownika oraz polskojęzyczne wartości danych przechowywanych w systemie (sortowanie, reprezentacja dat, liczb);

- system zapewni kontrolę wprowadzanych danych oraz pomoc dla użytkownika.

- Wymagania dotyczące administracji systemem

- zakładanie nowych użytkowników systemu bez ograniczeń) i modyfikacja istniejących;

- nadawanie identyfikatora systemowego;

- rejestracja daty założenia;

- wprowadzanie i modyfikacja opisu użytkownika systemu;

- ustawianie i zmiana hasła; definiowanie i modyfikacja czasu ważności hasła, definiowanie i modyfikacja liczby; przechowywanych haseł historycznych, definiowanie i modyfikacja okresu przechowywania haseł historycznych, definiowanie liczby nieudanych prób zalogowania, definiowanie złożoności hasła (m. in. ilości znaków, wykorzystania małych, dużych liter, cyfr i znaków specjalnych).

- wymuszanie zmiany hasła przy pierwszym zalogowaniu do bazy danych;

- blokowanie i odblokowywanie konta użytkownika;

- przydzielanie podsystemów - nadawanie i odbieranie uprawnień do modułów;

- możliwość generowania zestawień typu: ewidencja użytkowników systemu, lista użytkowników Wybranego systemu;

- wykonywanie kopii zapasowych bazy danych, automatyzacja wykonywania kopii (z poziomu serwera SQL),

- możliwość definiowania harmonogramu wykonywania kopii.

- możliwość samodzielnego usuwania dokumentów przez użytkownika z prawami administratora systemu. System powinien zapewniać wskazaną możliwość bez konieczności kontaktu z suportem producenta. W innym przypadku Wykonawca nie może limitować takich zdarzeń oraz żądać za ich obsługę dodatkowych opłat, poza udostępnionym wsparciem (umową serwisową).

- Wymagania dla systemu

- SYSTEM powinien współpracować z relacyjną bazą danych SQL w wersji komercyjnej lub darmowej.

- SYSTEM musi posiadać budowę modułową, a jednocześnie stanowić kompleksowy zintegrowany system zarządzania obejmujący swoim zakresem określoną powyżej funkcjonalność. Wymagane jest wzajemne współdziałanie aplikacji programowych poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych w serwerze bazy danych.

- SYSTEM musi pracować w środowisku sieciowym oraz pozwalać na jednoczesny dostęp do danych wielu użytkownikom z zapewnieniem ochrony tych danych przed niepowołanym dostępem, zniszczeniem czy też utratą spójności.

- SYSTEM w części wymiarowej posiada mechanizm workflow umożliwiający definiowanie przepływów danych. Ścieżki (tj. mechanizm workflow w ramach systemu EZD) muszą dopuszczać rozwidlanie oraz łączenie się podścieżek (ścieżek w obrębie innych ścieżek)

- Wymaga się, aby była możliwość grupowania elementów (mechanizm drag&drop) na listach danych poprzez mechanizmy list przestawnych (grupowania zagnieżdżonego co najmniej do 20 poziomów). SYSTEM musi umożliwiać zapamiętywanie zdefiniowanych grup dla konkretnego użytkownika.

- SYSTEM musi umożliwiać elastyczne zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami to znaczy:

- aktywowanie oraz dezaktywowanie (bez usuwania) kont użytkowników,

- możliwość podglądu aktualnie zalogowanych użytkowników,

- przypisywanie (lub odbieranie) uprawnień dla użytkowników do poziomu jednostkowej funkcji,

- grupowanie dowolnie wybranych funkcji w zbiory uprawnień (grupy funkcji) i przypisywanie (lub odbieranie) ich użytkownikom,

- brak możliwości zmiany danych historycznych w ramach systemu, uwzględniając archiwizowanie działań poszczególnych użytkowników,

- możliwość zmiany hasła użytkownika oraz jego resetowania,

- Razem z systemem powinny być dostarczone predefiniowane role (grupy funkcji), które umożliwiają szybkie rozpoczęcie pracy w wybranym obszarze.

- SYSTEM musi posiadać wbudowane słowniki wewnętrzne dla usprawnienia pracy w poszczególnych obszarach funkcyjnych.

- SYSTEM musi zawierać narzędzia do tworzenia pliku XML dla dowolnego zestawu danych - generator XML lub CSV.

- SYSTEM musi umożliwić zapisywanie raportów w różnych formatach m.in.

- XLS,

- RTF,

- PDF,

- CSV,

- XML,

- HTML,

- DOC.

- system musi umożliwiać edycję raportów oraz modyfikacje ich we wbudowanym narzędziuraportującym.

- SYSTEM musi umożliwić obsługę kontrahentów - osób fizycznych i prawnych:

- wprowadzanie, edycję i usuwanie danych osobowych kontrahentów - osób fizycznych:

- nazwisko,

- imię,

- PESEL,

- NIP,

- adres zamieszkania,

- adres do korespondencji,

- adres mailowy,

- adres skrzynki e-puap

- pozostałych danych ewidencyjnych m.in. miejsce urodzenia, dokument tożsamości, obywatelstwo, stan cywilny.

- SYSTEM musi umożliwiać obsługę gromadzenie danych o podmiotach gospodarczych:

- nazwa firmy,

- nazwa skrócona,

- regon,

- NIP,

- kraj pochodzenia,

- adres siedziby.

- adres mailowy,

- adres skrzynki e-puap

- SYSTEM dla każdej osoby fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane musi oferować możliwość odnotowania informacji o sprzeciwie (nie udostępnianiu danych osobowych), o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych.

- SYSTEM musi umożliwić ewidencję i wydruk źródeł pochodzenia wprowadzonych i zmienianych danych w systemie dla osób fizycznych:

- data zmian,

- pochodzenie danych,

- użytkownik wprowadzający dane do systemu

- SYSTEM musi umożliwić odnotowanie informacji o odbiorcach danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia, a także sporządzenia właściwego raportu.

- SYSTEM musi umożliwić otrzymanie zestawienia odbiorców danych dla wybranego zakresu kontrahentów uwzględniając zgodność z Ustawą o ochronie danych osobowych.

- SYSTEM musi posiadać mechanizmy wspierające utrzymanie wysokiej jakości danych: umożliwić obsługę scalania kontrahentów ze wskazaniem na kontrahenta głównego.

- SYSTEM musi posiadać mechanizmy dowolnego grupowania kontrahentów, według różnych kryteriów np. podatnicy, dostawcy, urzędy skarbowe, pracodawcy itp. i wykorzystywanie tych grup do automatycznego generowania kont w systemie finansowo księgowym. (np. w oparciu o grupę kontrahentów typu dostawcy automatyczne generowanie analityki do konta 201, bez konieczności pojedynczego tworzenia poszczególnego konta).

- Oferowany system w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub z wsparcia technicznego i musi być objęty wsparciem producenta przez okres min. 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu niniejszego Zamówienia.

- Wymaga się, aby dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień składania ofert.

- Wymagania wobec dostaw urządzeń informatycznych

- wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w IV kwartale 2017 roku,

- wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub równoważnymi normami jakościowymi przez które Zamawiający rozumie takie, które spełniają co najmniej te parametry jakości jakie zostały opisane w normie ISO 9001:2000,

- urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych,

- do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej,

- do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu,

- urządzenia muszą posiadać serwis gwarancyjny zgodny z opisem dla poszczególnych urządzeń,

- wszystkie urządzenia zostaną dostarczone z niezbędnym okablowaniem zasilającym i transmisyjnym,

- wszystkie dostarczone w ramach niniejszego postępowania programy komputerowe muszą zostać zainstalowane i uaktywnione/zarejestrowane przez Wykonawcę,

- dostarczone w ramach niniejszego postępowania, serwery  i pamięć masowa muszą być wyposażone w okablowanie umożliwiające połączenie całości systemu

- Wszystkie dostarczone urządzenia teleinformatyczne maja być zainstalowane, podłączone i uruchomione w jednostkach samorządowych zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.

- Wszystkie wskazania z nazwy urządzeń występujących w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć, jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie urządzeń równoważnych opisanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

### Wymagania prawne

Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej oraz usług urzędowych realizowanych drogą elektroniczną. Oferowane rozwiązania muszą być zgodne w szczególności z następującymi przepisami:

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579).

- Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1506, 1948 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. 2002 r. Nr 167 poz. 1375)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 206 poz. 1517).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. 2006 r. Nr 206 poz. 1518).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. 2006 r. Nr 206 poz. 1519).

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz.U.2011.289.1699).

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2016 r. z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim muszą odpowiadać urządzenia i Systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100 poz. 1024).

- Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.)..

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr 10 poz. 68).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, 1579).

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2017 poz.570).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. 2005 r. Nr 205 poz. 1692).

- Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 183).

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. (t.j  Dz.U. 2016, poz. 113)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych z dnia 14 września 2011 r. (t.j. Dz.U. 2015, poz. 971)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy z dnia 6 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 250). lub innymi, które zastąpią ww. w dniu wdrożenia rozwiązania.

- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników (Dz.U. z 2016 r. poz. 1627)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/W.

- Ustawa o prawie zamówień publicznych tekst jednolity z dnia 22.12.2015 r. z późn. zmianami,

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23)

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827)

- USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U.2017.935

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

### Praca z systemem

- System musi cechować się przyjaznym interfejsem użytkownika wykorzystującym: menu, moduły, listy, formularze, przyciski, referencje (linki), itp.

- System musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim. W języku polskim muszą być również wyświetlane wszystkie komunikaty, włącznie z komunikatami o błędach. Całość dokumentacji określonej w podrozdziale 2.7  – wymagana dokumentacja również powinna być w języku polskim (z wyłączeniem oryginalnych dokumentacji producenckich)

- Komponenty Systemu użytkowane wewnątrz Jednostki powinny posiadać wbudowany mechanizm zdalnej asysty technicznej pozwalającej na wsparcie użytkowników systemu przez uprawnionych do tego administratorów.

### Bezpieczeństwo

- Wdrożone rozwiązanie powinno docelowo zapewniać możliwość tworzenia kopii zapasowych danych. Backup musi być wykonywany nie rzadziej niż raz dziennie zgodnie z opracowaną Procedurą wykonywania kopii zapasowych.

- Poszczególne komponenty Systemu umieszczone w różnych lokalizacjach  muszą komunikować się ze sobą oraz z systemami zewnętrznymi w sposób zapewniający poufność danych. Dopuszcza się jako rozwiązanie wykorzystanie protokołu SSL lub połączenia VPN.

- Dla komponentów udostępnionych dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego zakłada się w celu zapewnienia poufności wykorzystanie protokołu SSL (HTTPS).

- Uwierzytelnianie użytkowników w ramach komponentów wykorzystywanych przez Jednostkę powinno odbywać się za pomocą loginu i hasła (powinna być możliwość ustawiania siły hasła jak i możliwość wymuszania zmiany hasła). Dodatkowo w ramach tych komponentów powinna istnieć możliwość wyświetlenia zdarzeń wykonywanych przez danego użytkownika – rozliczalność i niezaprzeczalność wykonywanych czynności przez danego użytkownika.

- Wdrożone rozwiązanie musi posiadać mechanizmy zapewniające autentyczność, poufność i integralność danych wewnątrz dostarczonego Systemu.

- Wdrożone rozwiązanie musi posiadać możliwość ograniczenia dostępu do danych i funkcji Systemu przez nieuprawnionych użytkowników.

### Obszary Integracji

Wdrożone rozwiązanie powinno docelowo składać się z komponentów zintegrowanych ze sobą. Zakres integracji powinien odbywać w poniżej wymienionych obszarach:

| Lp. | Opis |
| --- | --- |
|  | EZD<-> wymiana danych z EBOI i ePUAP (w zakresie opisanym w specyfikacji) |
|  | EZD<-> edytor aktów prawnych XML (współpraca w zakresie sporządzania i publikacji aktów prawnych) |
|  | Wdrożone rozwiązanie powinno zostać zintegrowane z bramką SMS – należy przyjąć, iż Powiat planuje wykorzystać 10.000 SMS-ów rocznie. Wykonawca dostarczy wszelkie komponenty niezbędne do działania bramki. |
|  | Formularze elektroniczne ePUAP – integracja z EZD |
|  | EZD<-> BIP w zakresie umożliwiającym publikację informacji na BIP bezpośrednio z poziomu funkcjonalności systemu EZD |

### Licencjonowanie

- Licencje powinny zostać udzielone na czas nieograniczony

- Licencje powinny zostać udzielone na nieograniczoną liczbę użytkowników

- Licencje nie powinny wprowadzać ograniczeń, co do ilości wprowadzanych rekordów

- Licencje na systemy bazodanowe powinny zostać dostarczone w ilości umożliwiającej prawidłowe działanie systemu (Ilość licencji nie mniejsza niż na 8 wirtualnych rdzeni) w środowisku wirtualnym Zamawiającego (środowisko wirtualne stanowi klaster wysokiej dostępności – (3 serwery fizyczne z oprogramowaniem VMware ESXi 6.0 lub wyżej) z zapewnieniem możliwości swobodnego przenoszenia licencji pomiędzy serwerami fizycznymi oraz podstawowej funkcjonalności wysokiej dostępności systemu bazodanowego. Dostarczone licencje na systemy bazodanowe nie mogą wprowadzać ograniczeń na wykorzystanie ich z innymi programami jakie posiada i wykorzystuje Zamawiający.

- Licencje na  systemy operacyjne powinny zostać dostarczone w ilości umożliwiającej prawidłowe działanie Systemu w środowisku wirtualny.

- Mając na uwadze nadrzędność celu, jakim jest uruchomienie Platformy Informatycznej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie niezbędne oprogramowanie, które będzie konieczne do osiągnięcia zakładanego celu.

# Wymagania funkcjonalne

## Platforma Usług Publicznych/Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

| Lp. | Opis wymagania |
| --- | --- |
|  | PUP/EBOI powinna wykorzystywać elementy architektury opartej na usługach (ang. Service-Oriented Architecture, SOA). |
|  | PUP/EBOI udostępni API na potrzeby wymiany danych z dowolnym systemem zasilającym. |
|  | PUP/EBOI powinna zapewnić komunikację z ESP ePUAP oraz wykorzystywać usługę ESP platformy ePUAP. Klient raz zalogowany do PUP/EBOI danymi ePUAP nie powinien logować się ponownie do platformy ePUAP. |
|  | PUP/EBOI musi umożliwiać założenie konta Klienta poprzez system EZD oraz poprzez interfejs PUP/EBOI dostępny przez stronę www. Konto powinno być wykorzystywane w celu uwierzytelniania Klienta celem dostępu np. do informacji na temat sprawy. |
|  | PUP/EBOI powinna pozwalać rozróżniać Klientów na osoby fizyczne, osoby prawne i podmioty gospodarcze (firmy) |
|  | PUP/EBOI powinna pozwalać weryfikować adres e-mail Klienta poprzez link weryfikujący. |
|  | PUP/EBOI powinna pozwalać na ponowne wysłanie linku weryfikującego na konto e-mail Klienta (z poziomu panelu administratora). |
|  | PUP/EBOI powinna pozwalać na zablokowanie konta Klienta (z poziomu panelu administratora). |
|  | PUP/EBOI powinna pozwalać na odzyskanie dostępu do konta Klienta |
|  | PUP/EBOI powinna pozwalać na zmianę hasła z poziomu konta Klienta. |
|  | PUP/EBOI powinna pozwalać na zmianę danych adresowych Klienta z poziomu jego konta, dane synchronizowane są z bazą Klientów Systemu EZD |
|  | PUP/EBOI powinna pozwalać na alfabetyczne przeszukiwanie treści kart usług |
|  | PUP/EBOI powinna pozwalać na wyszukiwanie treści po opisie usługi, po nazwie usługi. |
|  | PUP/EBOI powinna pozwalać na pobranie dokumentów powiązanych z kartami usług np. wniosków do pobrania. |
|  | PUP/EBOI powinna pozwalać na udostępnienie (po uwierzytelnieniu Klienta) co najmniej informacji o statusie oraz znaku prowadzonej sprawy i jednostce prowadzącej. |
|  | PUP/EBOI musi integrować się z platformą ePUAP (logowanie ePUAP, logowanie profilem zaufanym, pobieranie e-usług ePUAP, synchronizacja formularzy ePUAP). |
|  | PUP/EBOI powinna pozwalać na grupowanie e-usług na poziomie lokalnym (Urząd i Jednostki Organizacyjne). |
|  | PUP/EBOI powinna współpracować z relacyjną bazą danych SQL w wersji komercyjnej oraz darmowej. |
|  | PUP/EBOI powinna współpracować z ePłatnościami zgodnie z opisem zawartym w niniejszym dokumencie |
|  | PUP/EBOI powinna udostępniać dane (stan sprawy, dane podatkowe) dla zalogowanych użytkowników aplikacji mobilnej. |
|  | PUP/EBOI musi być zgodny ze standardem WCAG 2.0. |
|  | PUP/EBOI powinna umożliwiać pobieranie i wyświetlanie danych obywatela (wymiarowych i księgowych) z dowolnego systemu dziedzinowego poprzez udostępnione API. |
|  | PUP/EBOI powinna umożliwiać generowanie statystyk co najmniej dla: założenia konta klienta , złożenia wniosku w postaci plików , złożenia wniosku w postaci e- formularzy, itp. w tym zapewnić uzyskanie wymaganych danych dla potwierdzenia osiągnięcia wskaźników produktu projektu |

### System Płatności Elektronicznych (SPE)

| Lp. | Opis wymagania |
| --- | --- |
|  | SPE powinien współpracować z PUP/EBOI w zakresie dokonywania wpłat, pozwalając na uregulowanie drogą elektroniczną opłat skarbowych, opłat za czynności urzędowe oraz innych opłat w zakresie realizowanych Usług Elektronicznych |
|  | SPE będzie prezentował zalogowanemu Klientowi listę opłat, jaką Interesant powinien wnieść w związku z założoną w jednostce sprawą/złożonym wnioskiem. Lista opłat będzie pozwalała na wyszukiwanie oraz filtrowanie. Minimalny zakładany zakres kolumn dla listy to: Tytuł płatności Kwota do zapłaty Numer konta (jeżeli występuje) – dot. konta szczegółowego służącego do rozliczeń podatków i opłat |
|  | SPE powinien być dostępny z poziomu aplikacji mobilnej na 3 platformy systemowe (Android, iOS, Windows Phone) w przypadku, gdy wybrany SAiR będzie umożliwiał taką obsługę. |
|  | SPE powinien pobierać dane z platformy i dla zalogowanych użytkowników wyświetlając następujące informacje: dane wymiarowe i wymagane płatności. |
|  | SPE powinien pozwalać na wnoszenie opłat drogą elektroniczną w oparciu o SAiR. |
|  | SPE powinien generować przypomnienia o zbliżających/zaległych płatnościach za pomocą powiadomień mail/sms. |
|  | SPE w odrębnej sekcji będzie prezentował Historie Płatności. Historia Płatności będzie w prosty sposób (lista) prezentowała wszystkie opłaty wniesione przez Interesanta. Minimalny zakres kolumn to: Tytuł płatności Kwota Data wniesienia opłaty Status Wybór danej pozycji z listy pozwoli na wyświetlenie szczegółowych danych generowanych przez SAiR. Lista danych (identyfikator opłaty, status) uzależniona od możliwości wybranego usługodawcy. |
|  | SPE powinien umożliwiać Klientom opłacanie należności za wykonywane czynności administracyjne, z następujących grup: rejestracja pojazdów prawa jazdy licencje TAXI oraz licencje przewozowe nadzór nad stacjami kontroli pojazdów budowa geodezja zaświadczenia o niezaleganiu opłaty skarbowe i inne opłaty Lista grup oraz czynności administracyjnych, za które mogą być przyjmowane opłaty, powinna być w pełni edytowalna i zawsze pozostawać do indywidualnej decyzji Zamawiającego |
|  | SPE łączy się z kartami usług PUP/EBOI do których przypisane są odpowiednie kwoty opłat, ustalone przepisami nadrzędnymi. |
|  | SPE powinien umożliwiać także wywołanie (otwarcie) formularza z predefiniowaną opłatą, na podstawie ID opłaty, zawartego w adresie URL formularza |
|  | SPE powinien umożliwiać dokonywanie płatności tzw. „koszykowych”. W ramach jednej transakcji Klient ma możliwość opłacenia kilku opłat (np. Opłata za pełnomocnictwo x N). |
|  | SPE powinien generować potwierdzenia dokonanych transakcji, które są wysyłane w formie elektronicznej (email) na adres podany przez użytkownika, a także zamieszczane w formacie pliku PDF w panelu administracyjnym bramki płatniczej |
|  | SPE powinien umożliwiać definiowanie numeru rachunku bankowego do wypłaty, a także tytułu wypłaty, na najniższym poziomie – dla każdej pojedynczej sprawy |
|  | SPE powinien byćudostępniana w technologii RWD, przez co może funkcjonować na urządzeniach mobilnych |

### System Autoryzacji i Rozliczeń (SAiR)

Wybór samego operatora Systemu Autoryzacji i Rozliczeń Zamawiający dokona po podpisaniu umowy. Jednocześnie zakłada się, iż zintegrowany z Platformą SAiR będzie spełniał przynajmniej poniższe wymogi:

| Lp. | Opis wymagania |
| --- | --- |
|  | SAiR powinien umożliwiać Klientom uiszczenie płatności na rzecz Odbiorcy z wykorzystaniem następujących Instrumentów Płatniczych: przelewy Pay-by-link (predefiniowane przelewy wewnątrzbankowe) płatności automatyczne BLIK karty płatnicze (VISA, MasterCard) szybkie przelewy (dla banków nieposiadających płatności PBL) |
|  | SAiR powinien pozwalać na implementację w systemie otwartym, nie wymagającym autoryzacji po stronie Klienta. |
|  | Autoryzacja Klienta może następować poprzez ręczne wpisanie danych identyfikujących oraz import danych ze skorelowanej bazy. |
|  | SAiR powinien umożliwiać także implementację w systemach zamkniętych, autoryzowanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. |
|  | SAiR powinien umożliwiać Odbiorcy weryfikację statusu płatności (w czasie rzeczywistym) oraz odbiór płatności. |
|  | SAiR powinien pozwalać na zdefiniowanie strony ponoszącej koszt obsługi płatności. Płatnikiem prowizji za obsługę płatności może być Klient. |
|  | SAiR powinien umożliwiać zdefiniowanie prowizji za obsługę płatności w postaci kwotowej lub procentowej. |
|  | SAiR powinien umożliwiać dokonywanie płatności tzw. „koszykowych”. W ramach jednej transakcji Klient ma możliwość opłacenia kilku zobowiązań (np. podatek od nieruchomości, opłata za wywóz nieczystości, opłata za psa). |
|  | SAiR powinien umożliwiać rozliczenie transakcji koszykowej w postaci kilku przelewów i przekazanie ich do Odbiorcy na wskazane subkonta. |
|  | SAiR powinien pozwalać na wypłatę środków do odbiorcy przelewem zbiorczym. |
|  | SAiR powinien pozwalać na definiowanie tytułu transakcji na poziomie pojedynczej transakcji. |
|  | SAiR powinien pozwalać na definiowanie danych Odbiorcy na poziomie pojedynczej transakcji. |
|  | SAiR powinien pozwalać na definiowanie rachunku NRB Odbiorcy na poziomie pojedynczej transakcji. |
|  | SAiR powinien pozwalać na definiowanie danych Płatnika na poziomie pojedynczej transakcji. |
|  | SAiR powinien umożliwiać przekazywanie dodatkowego opisu dla każdej realizowanej transakcji. |
|  | SAiR powinien pozwalać na filtrowanie danych w panelu administracyjnym, na podstawie wielu parametrów. |
|  | SAiR powinien posiadać funkcjonalność generowania raportów syntetycznych w formie plików pozwalających na łatwy import przez inne aplikacje zewnętrzne. |
|  | SAiR powinien być udostępniany w technologii RWD, przez co może funkcjonować na urządzeniach mobilnych. |

### System E-sprawy:

| Lp. | Opis wymagania |
| --- | --- |
|  | e-Sprawy powinien w pełni współpracować z PUP |
|  | e-Sprawy powinien pozwalać na udostępnienie (po uwierzytelnieniu Klienta) informacji o prowadzonej sprawie. e-Sprawy dostarcza następujących informacji: status sprawy, znak sprawy, osoba prowadząca, dokumenty w sprawie. |
|  | e-Sprawy powinien byś bezpośrednio zintegrowany z Systemem EZD w celu pobierania danych danej sprawy |
|  | e-Sprawy powinien pozwalać Klientowi na złożenie wniosku i zainicjowanie sprawy, usługa powinna być realizowana bezpośrednio przez platformę ePUAP gdzie Klient powinien mieć możliwość podpisywania wniosków/formularzy zaufanym profilem ePUAP. |
|  | e-Sprawy powinien wyświetlać informacje o osobie prowadzącej daną sprawę (dane będą pobierane z Systemu EZD) |

## Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)

| Lp. | Opis wymaganej funkcjonalności |
| --- | --- |
|  | EZD powinien spełniać wszystkie warunki określone dla systemu EZD w rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) i wszystkie jego funkcje będą działać zgodnie z tym rozporządzeniem. |
|  | EZD powinien realizować pełną funkcjonalność przewidzianą przepisami prawa dla systemu EZD, co pozwoli jednostkom użytkującym ten EZD wykorzystywać go jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw. |
|  | Jeśli jakaś czynność kancelaryjna jest obsługiwana przez EZD (np. dołączenie dokumentu do sprawy), to struktura systemu umożliwia wykonywanie wszystkich wariantów tego zadania dopuszczalnych instrukcją kancelaryjną (np. dołączenie praktycznie dowolnej ilości dokumentów do sprawy – tzn. liczby na tyle dużej, by w praktyce nie napotkać ograniczeń systemu). Zarówno liczba dopuszczalnych dokumentów jak i ich łączny rozmiar są parametrami konfigurowalnymi systemu. |
|  | Jeśli instrukcja kancelaryjna wprost wskazuje na możliwość automatyzacji jakiegoś zadania w systemie EZD, EZD umożliwia automatyzację tego zadania. Jeśli instrukcja kancelaryjna dopuszcza różne warianty jego wykonania, EZD zapewnia pełną konfigurowalność sposobu wykonania tego zadania (np. w zakresie rozdziału przesyłek przychodzących, opatrywania przesyłek metadanymi, archiwizacji). EZD umożliwia także konfigurowanie maksymalnej wielkości pliku załączanego do sprawy. |
|  | EZD umożliwi definiowanie i wykorzystywanie wartości domyślnych dla wybranych pól w formularzach opisujących przesyłki, pisma, dokumenty i sprawy oraz sposób ich przetwarzania, tam gdzie wykorzystanie ustawień domyślnych znacznie usprawni pracę. Ustalenie takiej konfiguracji ma być możliwe zarówno globalnie dla całego systemu, jak i na poziomie stanowiska lub użytkownika |
|  | EZD powinien pozwalać na dodawanie dowolnej liczby metadanych dla pism, spraw, teczek, interesantów, zadań (liczba, tekst, słownik, data i godzina, wartość z e-formularzy ePUAP) z możliwością wykorzystania ich: na listach, w raportowaniu we wbudowanym edytorze tekstu jako pola auto podstawialne |
|  | EZD powinien umożliwiać wykorzystanie skrótów klawiszowych do wywoływania często użytkowanych funkcji. EZD powinien zawierać zestaw predefiniowanych skrótów klawiszowych i umożliwiać zdefiniowanie własnych (nadpisanie predefiniowanych i zdefiniowanie dodatkowych) na poziomie całego systemu. |
|  | EZD powinien obsługiwać rejestrację przesyłek przychodzących w formie papierowej (składane osobiście, przysyłane pocztą) i elektronicznej (składane osobiście na nośnikach, przesyłane przez elektroniczną skrzynkę podawczą oraz pocztą elektroniczną) wraz z załącznikami zgodnie z wymogami Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67). |
|  | w ramach procesu rejestracji przesyłek przychodzących w formie papierowej EZD powinien umożliwiać zeskanowanie (z poziomu interfejsu aplikacji) poszczególnych dokumentów, wchodzących w skład przesyłki. |
|  | EZD powinien umożliwiać skanowanie wsadowe przesyłek (np. przychodzących pocztą). |
|  | EZD powinien umożliwiać generowanie potwierdzenia przyjęcia przesyłki przychodzącej przez punkt kancelaryjny i opatrzonej kodem kreskowym. |
|  | EZD powinien umożliwiać rejestrację przesyłek w wielu punktach kancelaryjnych. |
|  | EZD powinien umożliwiać opatrywanie przesyłek przychodzących metadanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dodatkowymi (konfigurowalny zakres), przy czym metadane są zesłownikowane co najmniej w zakresie rodzaju dokumentu, sposobu dostarczenia oraz danych teleadresowych. |
|  | EZD powinien umożliwiać odróżnienie, jednoznaczną identyfikację i odrębne przetwarzanie (np. niezależne udostępnianie) poszczególnych dokumentów, przechowywanych w postaci skanów, wchodzących w skład przesyłki, przy zachowaniu ich powiązania z przesyłką. |
|  | EZD powinien umożliwiać opcjonalne dodawanie przez użytkownika informacji opisujących poszczególne dokumenty, przesyłki lub sprawy w postaci notatek, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. |
|  | Dla dokumentów papierowych nie podlegających skanowaniu oraz dokumentów na nośnikach elektronicznych nie podlegających kopiowaniu do systemu EZD (wymaganie dotyczy zarówno całych przesyłek, jak i dokumentów wchodzących w skład przesyłki), EZD powinien umożliwiać sporządzenie metryki, zawierającej podstawowe informacje o dokumencie (co najmniej – tytuł, identyfikator, notatka). |
|  | EZD powinien umożliwiać prawidłową obsługę przychodzącej poczty elektronicznej, zgodnie z wymogami przepisów w zakresie instrukcji kancelaryjnych (rejestracja w rejestrze przesyłek wpływających lub bezpośrednie dołączenie wiadomości z załącznikami do akt sprawy); w sposób niezależny od użytkowanego programu pocztowego. |
|  | EZD powinien automatycznie pobierać przesyłki, które przyszły przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu ePUAP, i umożliwiać ich rejestrację w systemie. |
|  | Dla przesyłek, które przyszły przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu ePUAP, EZD powinien umożliwiać realizację rozdziału w sposób automatyczny (w zależności od kategorii usługi). |
|  | Rozdział przesyłek przychodzących do właściwych komórek merytorycznych powinien odbywać się poprzez przekazanie uprawnień do plików i informacji zawartych w systemie. |
|  | EZD powinien umożliwiać generowanie i drukowanie kodów kreskowych na dokumentach/kopertach lub nalepek z kodami kreskowymi na dokumenty papierowe oraz nośniki i odnajdywanie na podstawie zeskanowanej nalepki odwzorowania cyfrowego bądź metryki danego dokumentu. Skanery kodów kreskowych oraz drukarki kodów kreskowych powinny być dostarczone razem z EZD w ilości nie mniejszej niż dla 7 stanowisk komputerowych. |
|  | EZD powinien umożliwiać rejestrację obiegu (lokalizacja, czas przemieszczenia, użytkownik) dokumentów papierowych (dla których istnieje odwzorowanie cyfrowe oraz dla których nie zostało ono wykonane) oraz nośników. |
|  | EZD powinien umożliwiać sporządzanie odwzorowań cyfrowych dokumentów poprzez skanowanie dostępne z poziomu aplikacji EZD, zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji kancelaryjnej |
|  | EZD powinien umożliwiać wykonanie OCR w języku polskim dla skanowanych dokumentów i jego wykorzystanie w późniejszym przetwarzaniu sprawy lub przeszukiwaniu pełnotekstowym dokumentów (dotyczy pisma maszynowego a nie odręcznego). |
|  | EZD powinien umożliwiać rejestrację, przechowywanie, procedowanie oraz dołączanie do akt sprawy dokumentów elektronicznych, dokumentów papierowych w postaci odwzorowań, jak również metryk (dla dokumentów papierowych nie skanowanych i elektronicznych na nośnikach). |
|  | EZD powinien umożliwiać wszczynanie, prowadzenie i załatwianie spraw, przechowywanie akt sprawy i prowadzenie spisów spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami. EZD automatycznie nadaje znak sprawy i zapewnia jego zgodność z wymogami instrukcji kancelaryjnej. |
|  | EZD powinien umożliwiać ręczne przenumerowanie sprawy wyłącznie w przypadkach dopuszczonych instrukcją kancelaryjną. |
|  | EZD powinien umożliwiać prowadzenie rejestrów kancelaryjnych, w tym rejestru przesyłek wpływających, wychodzących oraz pism wewnętrznych, definiowanie i prowadzenie dowolnych innych rejestrów kancelaryjnych dopuszczonych instrukcją kancelaryjną |
|  | EZD powinien umożliwiać numerację i klasyfikację pism oraz spraw w oparciu o JRWA zgodnie z instrukcją kancelaryjną |
|  | EZD od strony technicznej powinien umożliwiać stworzenie odrębnych podrzędnych EZD dla jednostek podległych, z odrębnym JRWA i odrębną hierarchią użytkowników. |
|  | EZD powinien umożliwiać procedowanie i dekretację spraw oraz pism z wykorzystaniem mechanizmu procedowania według definiowalnych ścieżek (mechanizm przepływu pracy — workflow) w pełni zgodnie z instrukcją kancelaryjną. |
|  | EZD powinien umożliwiać akceptację dokumentów z wykorzystaniem mechanizmu procedowania według zdefiniowanych ścieżek (mechanizm przepływu pracy — workflow) w pełni zgodnie z instrukcją kancelaryjną. EZD obsługuje akceptację jedno – lub wielostopniową |
|  | Akceptacja pism elektronicznych przeznaczonych do wysyłki powinna odbywać się z wykorzystaniem podpisu elektronicznego zgodnie z wymogami prawa. |
|  | EZD powinien umożliwiać zapis projektów pism przekazywanych pomiędzy użytkownikami lub komórkami w trakcie załatwiania sprawy, a także zamieszczanie adnotacji odnoszących się do projektów pism. |
|  | EZD powinien zapewniać prowadzenie i wydruk metryki sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
|  | EZD powinien umożliwiać opisywanie spraw i akt sprawy metadanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
|  | EZD powinien umożliwiać dokumentowanie wyjęcia dokumentacji ze składu chronologicznego lub ze składu informatycznych nośników danych. |
|  | EZD powinien umożliwiać wiązanie dowolnych dokumentów ze sobą oraz ze sprawami oraz dodawanie konfigurowalnych atrybutów (opisów, notatek) do tych powiązań. |
|  | EZD powinien umożliwiać sporządzanie i wydruk raportów, statystyk i zestawień, w szczególności wymaganych przepisami prawa. EZD powinien umożliwiać monitorowanie liczby spraw i terminowości ich załatwiania (globalnie, przez poszczególne komórki i osoby) w zadanych przedziałach czasu, także w podziale na kategorie spraw. Możliwość generowania raportów będzie zależna od uprawnień i będzie dotyczyła pracy osób i komórek podległych oraz pracy osoby sporządzającej raport. |
|  | EZD powinien umożliwiać sporządzenie raportu w postaci pliku .pdf, .xls, .rtf, .csv, .xml, .html,.doc, |
|  | EZD powinien umożliwiać przeszukiwanie i sortowanie pism i spraw według złożonych kryteriów, w szczególności wg znaku sprawy, identyfikatora przesyłki, osoby lub komórki odpowiedzialnej, kategorii JRWA, dat wpłynięcia lub załatwienia, terminu załatwienia, statusu pisma lub sprawy, danych klienta urzędu, nadawcy, adresata. |
|  | EZD powinien umożliwiać użytkownikowi dostęp do: zestawienia spraw, za które jest odpowiedzialny, zestawienia aktualnych zadań wynikających z przepływu pracy (sprawy i korespondencja, w odniesieniu do których użytkownik ma aktualnie coś do zrobienia), zestawienia korespondencji otrzymanej i wysłanej w podziale na korespondencję wewnętrzną i z podmiotami zewnętrznymi |
|  | EZD powinien umożliwiać pełnotekstowe przeszukiwanie dokumentów w obrębie wyszukanego wcześniej zbioru, w tym co najmniej dokumentów w formatach .txt, .pdf (zawierający tekst), rtf, .doc, .docx. |
|  | EZD powinien posiadać funkcję automatycznej wysyłki pism za potwierdzeniem odbioru przez platformę ePUAP. |
|  | EZD powinien posiadać funkcję automatycznej wysyłki pism wg właściwości za potwierdzeniem odbioru przez platformę ePUAP. |
|  | EZD powinien umożliwiać automatyczną wysyłkę korespondencji pocztą elektroniczną poprzez pobranie adresu odbiorcy i wysłanie treści pisma w treści poczty oraz załączników w formie załączników do poczty. |
|  | EZD powinien umożliwiać odnotowanie wysyłki wszelkich przesyłek wychodzących w rejestrze i opatrzenie ich metadanymi zgodnie z przepisami. EZD powinien w miarę możliwości automatyzować te czynności. |
|  | EZD powinien umożliwiać generowanie korespondencji seryjnej i automatyzację jej wysyłki (do zdefiniowanych, konfigurowalnych grup odbiorców). |
|  | EZD powinien umożliwiać generowanie pism na podstawie gotowych e-szablonów. Pismo do wysyłki wygenerowane na podstawie e-szablonu musi być w formacie edytowalnym (co najmniej *.doc, *.odt, *.rtf). |
|  | EZD powinien zapewniać automatyczne przejmowanie dokumentacji przez archiwum zakładowe po upływie okresu przewidzianego w instrukcji kancelaryjnej. Przejęcie dokumentacji polega na przekazaniu archiwiście uprawnień do tej dokumentacji w systemie EZD i ograniczeniu uprawnień komórki merytorycznej, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. |
|  | EZD powinien posiadać dedykowane funkcje do udostępniania i wycofywania dokumentacji elektronicznej z archiwum zakładowego. |
|  | EZD powinien posiadać funkcje wspierające proces porządkowania dokumentacji w archiwum zakładowym (wskazanie dokumentacji wymagającej uzupełnienia). |
|  | EZD powinien realizować brakowanie akt elektronicznych oraz przekazanie akt do archiwum państwowego oraz umożliwiać sporządzenie i przechowywanie odpowiedniej dokumentacji. EZD powinien wspierać pracę archiwisty poprzez automatyczne typowanie dokumentacji do brakowania lub przekazania do archiwum państwowego (po upływie terminów związanych z danymi kategoriami archiwalnymi) oraz funkcjonalność automatycznych przypomnień) |
|  | EZD powinien zapewniać wsparcie dla procesu archiwizacji informatycznych nośników danych oraz dokumentów papierowych dla których nie wykonano pełnego odwzorowania cyfrowego, w tym umożliwi: - sporządzanie spisu zdawczo-odbiorczego, - zapis miejsca ich przechowywania i kategorii archiwalnej, - wsparcie procedury brakowania akt, wypożyczeń oraz przekazania do archiwum państwowego poprzez odnotowywanie tych zdarzeń, sporządzanie i przechowywanie odpowiedniej dokumentacji. |
|  | EZD powinien umożliwiać tworzenie i obsługę podścieżek (mechanizm przepływu pracy — workflow), w szczególności umożliwiać użytkownikowi procedującemu korespondencję lub sprawę zdefiniowanie podścieżki, która zaczyna się i kończy w jego węźle. |
|  | Ścieżki (mechanizm przepływu pracy — workflow) powinny dopuszczać rozwidlanie oraz łączenie się podścieżek (ścieżek w obrębie innych ścieżek). |
|  | Ścieżki (mechanizm przepływu pracy — workflow) powinny zawierać także warunki określone dla dokumentów XML wymaganych na dowolnym etapie sprawy (np. wariant ścieżki uruchamiany jest w zależności od zawartości jednego z pól wniosku). |
|  | EZD powinien umożliwiać import, eksport i wykorzystanie schematów ścieżek. |
|  | EZD powinien zapewniać przydzielanie spraw i korespondencji, przekazanych na dane stanowisko, konkretnym użytkownikom, pracującym na tym stanowisku. |
|  | EZD powinien umożliwiać przekazywanie korespondencji/sprawy na stanowisko lub bezpośrednio do wskazanego Użytkownika. |
|  | EZD powinien umożliwiać ewidencjonowanie i wersjonowanie ścieżek obiegu (mechanizm przepływu pracy — workflow). |
|  | EZD powinien umożliwiać podgląd ścieżki obiegu sprawy (w formie grafu). |
|  | EZD powinien umożliwiać procedowanie sprawy lub korespondencji trybem „ad hoc” poprzez określanie na bieżąco kolejnych stanowisk zajmujących się sprawą/korespondencją bez wykorzystywania uprzednio zdefiniowanych ścieżek procedowania sprawy/korespondencji. Użytkownik może przejść do trybu „ad hoc” w dowolnym momencie przetwarzania sprawy/korespondencji. |
|  | EZD powinien umożliwiać modelowanie ścieżek w narzędziu graficznym. |
|  | EZD powinien umożliwiać monitorowanie i kontrolę obiegu dokumentów z wykorzystaniem konfigurowalnych raportów, zestawień, statystyk i alertów – w zakresie pracy własnej oraz osób podległych. |
|  | EZD powinien umożliwiać przypisywanie (w ramach ścieżki lub „ad-hoc”) procesom i zadaniom terminów realizacji, monitorowanie terminowości ich realizacji, automatyczne konfigurowalne przypomnienia i alerty. |
|  | EZD powinien posiadać funkcjonalność kalendarza i zadań (z terminami i priorytetami) oraz notatek dla użytkowników. |
|  | EZD powinien umożliwiać obsługę wielu kalendarzy z możliwością ich łącznego udostępniania w terminarzu użytkownika, włączania i wyłączania subskrypcji i podglądu wybranych kalendarzy. |
|  | Dostęp do kalendarzy powinien być regulowany przez system uprawnień do ich tworzenia, edycji, publikowania, podglądu i subskrypcji. |
|  | EZD powinien umożliwiać definiowanie zdarzeń kalendarza i zadań dla innych osób oraz ich grup przez osoby uprawnione (np. przełożonego dla podwładnych). |
|  | kalendarz powinien umożliwiać podgląd zadań w siatce o rozdzielczości co najmniej 15 minut, zaś ich definiowanie z dokładnością do 5 minut. |
|  | EZD powinien być wyposażony w funkcjonalność komunikatora tekstowego. Komunikator powinien być wewnętrznym oprogramowaniem dla urzędu i uniemożliwiać komunikację z zewnętrznymi komunikatorami dostępnymi publicznie. |
|  | EZD powinien umożliwiać użytkownikowi podgląd przypisanych do niego spraw i korespondencji, z możliwością sortowania, filtrowania i przeszukiwania. |
|  | EZD powinien umożliwiać składanie i weryfikowanie podpisu elektronicznego na każdym dokumencie elektronicznym w dowolnej liczbie podpisów elektronicznych. |
|  | EZD powinien przyjmować dokumenty elektroniczne złożone przez klientów za pośrednictwem platformy ePUAP i umożliwiać automatyczne kierowanie ich na właściwą ścieżkę zgodnie z e-usługą, której dotyczą |
|  | EZD powinien umożliwiać doręczanie dokumentów poprzez ePUAP. |
|  | EZD powinien być zintegrowany z ePUAPw zakresie słowników. |
|  | EZD powinien umożliwiać integrację z edytorem aktów prawnych. Proces przygotowania i publikacji aktu prawnego powinien obejmować przygotowanie wersji roboczej oraz jej akceptację, która może lecz nie musi obejmować podpisanie aktu prawnego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Akt prawny powinien być po akceptacji automatycznie eksportowany do systemu zewnętrznego obsługującego publikację (dziennik urzędowy). |
|  | EZD powinien umożliwiać wprowadzanie zmian kadrowych, urlopów, zwolnień lekarskich i zastępstw bez konieczności modyfikacji ścieżek procedowania i umożliwia przekazanie osobie zastępującej części lub całości uprawnień osoby zastępowanej. Uprawnienia są przekazane na określony czas dat lub bezterminowo. |
|  | Funkcjonalność obsługi zastępstw, zmian kadrowych, urlopów i zwolnień lekarskich powinna umożliwiać ustalenie, która osoba faktycznie realizowała daną czynność w systemie (każdy z użytkowników zachowuje swoją tożsamość i działa w oparciu o swoje konto użytkownika). Ponadto możliwe musi być planowanie, ustalanie wymiaru i wnioskowanie wraz z akceptacją urlopów |
|  | EZD powinien umożliwiać ewidencjonowanie struktury instytucji oraz jej pracowników, które umożliwią przypisanie pracowników (osób) do stanowisk (funkcji). |
|  | EZD powinien umożliwiać definiowanie uprawnień, w tym delegowanie części lub całości posiadanych uprawnień. |
|  | EZD powinien umożliwiać zarządzanie uprawnieniami w oparciu o grupy uprawnień i grupy zasobów, jakich dotyczą. System uprawnień jest zdolny do odzwierciedlenia uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych urzędników, stosowany w jednostkach samorządu terytorialnego i wynikający z Instrukcji Kancelaryjnych oraz struktury stanowisk. |
|  | EZD powinien umożliwiać definiowanie sposobu logowania dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników. Udostępnione są co najmniej następujące metody logowania: użytkownik/hasło, karta kryptograficzna, jednokrotne logowania przez domenę. |
|  | przy logowaniu EZD powinien prezentować użytkownikowi informację o dacie i czasie ostatniego udanego logowania oraz ostatniego nieudanego logowania. |
|  | EZD także powinien umożliwiać generowanie raportu dotyczącego logowań użytkownika (przez użytkownika i administratora) oraz wykrywać zachowania określone jako podejrzane i uruchamiać konfigurowalne alerty w tym zakresie. Konfiguracja dotyczy tego, kto ma być informowany (np. użytkownik, administrator), w jakich przypadkach, w jakiej formie (np. sms, mail, alert w systemie). |
|  | hasła powinny być przechowywane w systemie w formie zaszyfrowanej i nie ma możliwości ich odtworzenia, lecz jedynie zresetowania. Po zresetowaniu hasła użytkownika przez administratora systemu zmusza użytkownika do zdefiniowania nowego hasła przy pierwszym logowaniu |
|  | EZD powinien umożliwiać administratorowi wymuszenie okresowej zmiany haseł (i zdefiniowanie odpowiedniego interwału czasowego) oraz wspiera wykrywanie kont nieużywanych poprzez odpowiednie alerty. |
|  | EZD powinien umożliwiać wykonywanie kopii bezpieczeństwa (backup) z wykorzystaniem dostarczonego, w tym celu sprzętu. EZD powinien umożliwiać automatyzację wykonywania backupu w określonych interwałach czasu lub pod określonymi warunkami i umożliwiać ustawienie częstotliwości backupu. Zaoferowane rozwiązanie powinno być zdolne do tworzenia kopii zapasowych danych(backupu) dokonywanych codziennie. |
|  | EZD powinien umożliwiać tworzenie backupu pełnego |
|  | zakres wartości w słownikach prowadzonych przez system powinien być konfigurowalny przez administratora lub pochodzić z rejestrów centralnych (np. TERYT). Zmiana wartości w słownikach nie powinna powodować zmian w dokumentach sporządzonych z wykorzystaniem poprzednich wersji słowników. |
|  | EZD powinien umożliwiać prowadzenie książki teleadresowej interesantów i wspierać wykorzystywanie jej w procesie rejestracji i wysyłce przesyłek, tworzeniu pism, rejestracji spraw. |
|  | EZD powinien umożliwiać tworzenie grup interesantów (np. poprzez dodatkowe atrybuty) na podstawie książki teleadresowej z nią zsynchronizowanej. Grupy powinny być wykorzystywane do wyszukiwania i korespondencji seryjnej. |
|  | EZD powinien umożliwiać nadawanie i ograniczanie uprawnień do danych osobowych interesantów – osób fizycznych, zapewniając ochronę tych danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024). |
|  | słowniki prowadzone i wykorzystywane w systemie powinny obejmować w szczególności: słownik dekretacji, słownik lokalizacji, słownik rodzajów nośników, słownik kategorii archiwalnych, JRWA. |
|  | EZD powinien umożliwiać zdefiniowanie dodatkowych metadanych do opisu spraw, akt sprawy, przesyłek wchodzących i wychodzących oraz dowolnych dokumentów. |
|  | EZD powinien umożliwiać zdefiniowanie dodatkowych słowników. |
|  | EZD powinien posiadać wewnętrzny edytor, służący do sporządzania notatek, załączanych do akt sprawy. |
|  | EZD powinien posiadać architekturę trójwarstwową. |
|  | EZD powinien być w pełni transakcyjny i zabezpieczać dane przed zniszczeniem lub przypadkowym nadpisaniem w przypadku równoczesnego korzystania z tych danych przez wielu użytkowników. |
|  | EZD od strony technicznej powinien zapewniać skalowalność w zakresie wydajności, pojemności oraz dołączania dodatkowych użytkowników i elementów infrastruktury sprzętowej. |
|  | EZD powinien zapewniać możliwość rozbudowy warstw poprzez zwiększenie zasobów komputerów obsługujących warstwę poprzez rozbudowę pamięci, zwiększenie liczby procesorów, zwiększanie liczby maszyn oraz zwiększenie pojemności pamięci masowych. |
|  | EZD powinien umożliwiać rozpraszanie repozytorium dokumentów w ramach jednego systemu elektronicznego obiegu dokumentów na wiele komputerów rozmieszczonych w różnych lokalizacjach geograficznych (np. budynki urzędu). |
|  | EZD powinien cechować się interfejsem użytkownika opartym na intranetowych nowoczesnych rozwiązaniach: wykorzystywać menu, listy, formularze, przyciski, referencje (linki), itp. |
|  | Interfejs użytkownika EZD powinien stosować oznaczanie pól wymaganych na formularzu ekranowym w sposób wyróżniający te pola. |
|  | organizacja pracy w ramach interfejsu użytkownika EZD powinna opierać się na zestawieniach podstawowych, prezentujących informacje znajdujące się w Systemie w formie syntetycznej (jako podsumowania, listy, zestawienia, grupy opcji, itp.) oraz na zestawieniach szczegółowych, tworzonych przez EZD w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba zaprezentowania wskazanej przez użytkownika jednostki danych np. konkretnego dokumentu elektronicznego, słownika parametrów systemowych, itp. |
|  | interfejs użytkownika EZD powinien posiadać widok indywidualny, w ramach którego prezentowane będą tylko te składniki zawartości informacyjnej Systemu, za które odpowiedzialny jest węzeł struktury organizacyjnej, do którego przypisany jest dany użytkownik. |
|  | Widok indywidualny powinien zawierać odnośniki do zestawień udostępniających wszystkie zadania realizowane przez pracowników danego węzła struktury organizacyjnej, dla których to zadań: - termin zakończenia realizacji zadania już minął, - termin zakończenia realizacji zadania mija za określoną w konfiguracji systemowej liczbę dni kalendarzowych. |
|  | Interfejs użytkownika powinien zawierać informację o węźle struktury organizacyjnej, w którym aktualnie pracuje użytkownik. |
|  | Powinna istnieć możliwość konfiguracji widoków indywidualnych np. wysokość wiersza listy zawierającej sprawy, dokumenty, zadania (najmniejsza, mała, średnia, największa). |
|  | Powinna istnieć możliwość grupowania elementów (mechanizm drag&drop) na listach pism, spraw, zadań poprzez mechanizmy list przestawnych (grupowania zagnieżdżonego co najmniej do 20 poziomów). EZD umożliwia zapamiętywanie zdefiniowanych grup dla konkretnego użytkownika. |
|  | Powinna istnieć możliwość przechodzenia z własnych list dokumentów i spraw na listy wskazanych osób., do których podglądu dany użytkownik jest uprawniony. |
|  | Powinna istnieć możliwość dowolnego ustawiania kolumn oraz zapamiętywania tych ustawień. |
|  | Powinna istnieć możliwość wyświetlania bądź ukrywania kolumn na listach spraw, dokumentów, zadań. |
|  | Powinna istnieć możliwość wykorzystania na listach spraw, dokumentów, zadań mechanizmów szybkiej filtracji po dowolnie wybranej kolumnie. |
|  | EZD powinien posiadać mechanizm kontroli dostępu do usług pozwalający na dostęp do danej usługi ze względu na użytkownika oraz grupę (jednostkę organizacyjną) do której należy. |
|  | EZD powinien rejestrować wszystkie czynności dostępu do usług i zasobów w systemie, w zakresie dostępu przez użytkowników oraz aplikacje współpracujące z EZD. |
|  | EZD powinien być zgodny z przepisami prawa, obowiązującymi na dzień ostatecznego odbioru systemu oraz opublikowanymi aktami prawnymi z określoną datą wejścia w życie (nawet, jeżeli ta data jest po dniu ostatecznego odbioru systemu). |
|  | EZD powinien umożliwiać obsługę plików (dokumentów) w dowolnym formacie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa (pliki te są otwierane i modyfikowane przez użytkowników w odrębnych aplikacjach, jednak mogą być przedmiotem obiegu w EZD). |
|  | EZD powinien posiadać wbudowany mechanizm zdalnej asysty technicznej pozwalający na wsparcie użytkowników systemu przez uprawnionych do tego administratorów. |
|  | EZD powinien współpracować z relacyjną bazą danych SQL w wersji komercyjnej oraz darmowej. |

## Aplikacja Mobilna (AM)

| Lp. | Opis wymagania |
| --- | --- |
|  | Powinna być dostępna na 3 platformy systemowe iOS, Android, Windows Phone |
|  | Powinna być zintegrowana z PUP/EBOI w obszarze dostępu do danych obywatela (wymagana autoryzacja). |
|  | Powinna zapewniać możliwość wnoszenia opłat drogą elektroniczną za pośrednictwem zintegrowanej bramki płatniczej. |
|  | Powinna zapewniać obsługa komunikatów PUSH w zakresie wiadomości z systemów zasilających (powiadamianie o płatnościach, zaległych płatnościach, wystawionych dokumentów w sprawie). Funkcjonalność dotyczy modułu e-Podatki/e-Odpady. |
|  | Powinna zapewniać dostęp do danych z systemu EZD: Numer sprawy Status sprawy Nazwa JST Data otwarcia Data załatwienia (jeżeli jest) |
|  | Powinna zapewniać powiadamianie mieszkańców o występujących lub przewidywanych zagrożeniach, oraz dająca możliwość́ przekazania informacji oraz zdjęcia do Urzędu: awarii drogi, chodnika, wiaty przystankowej itp. |

## Szyna Usług (ESB)

| Lp. | Opis wymagania |
| --- | --- |
| 1. | W ramach zamówienia Wykonawca uruchomi ESB oraz dokona jej implementacji w systemie EZD. |
| 2. | ESB powinna umożliwić podłączanie, katalogowanie i wzajemne udostępnianie usług pomiędzy EZD, PUP/EBOI a Systemami zasilającymi. ESB dodatkowo pozwoli na integrację z dowolnymi systemami dziedzinowymi niebędącymi przedmiotem zamówienia (Wykonawca nie ma obowiązku dostosować zewnętrznych systemów do korzystania z udostępnionych usług). |
| 3. | ESB musi wspomagać definiowanie, implementację, wdrażanie i zarządzanie mechanizmami automatycznych importów/exportów. |
| 4. | Usługi publiczne powinny być widoczne dla klientów platformy integracyjnej 1) punkt dostępu do usługi stanowiący adres sieciowy usług w ramach infrastruktury modułu 2) punkt dostępu do definicji usługi (adres URL) – stanowiący adres sieciowy dokumentu WSDL opisującego usługę. |
| 5. | ESB musi posiadać mechanizm umożliwiający planowe i cykliczne uruchamianie importów i eksportów. Zarządzanie planowanymi do uruchomienia usługami musi odbywać się w sposób spójny z jednego miejsca na zasadzie definiowania harmonogramu wywołań. |
| 6. | W ramach obsługi protokołu SOAP i Web Services dla usług konsumowanych jak i udostępnianych ESB musi zapewniać: 1) możliwość konsumowania oraz udostępniania usług w standardzie webservices (WSDL 1.1, SOAP 1.2); 2) zgodność ze standardem WS-Security; 3) zgodność ze standardem WS-AtomicTransaction; |
| 7. | ESB musi dostarczać usługi transformacji komunikatów XML w modelach jeden do wielu i wiele do jednego, co najmniej przy wykorzystaniu języka XSLT 1.0. |
| 8. | ESB musi wspierać standard JMS. |
| 9. | ESB musi umożliwiać realizację procesów integracyjnych w oparciu o model synchroniczny i asynchroniczny. |
| 10. | ESB musi wspierać co najmniej następujące standardy komunikacji: SOAP, JMS, HTTP, HTTPS oraz obsługiwać translację komunikatów pomiędzy tymi protokołami. ESB musi umożliwiać tworzenie własnych skryptów pozwalających na rozszerzenie standardów komunikacji. |
| 11. | Warstwa komunikacyjna ESB musi umożliwiać zachowanie: 1) integralności, 2) niezaprzeczalności, 3) poufności; 4) autentyczności komunikacji. |
| 12. | ESB powinna umożliwiać przeszukiwanie, podgląd i zarządzanie aktywnymi importami/eksportami. |

## System bazodanowy (SBD)

| Lp. | Opis wymagania |
| --- | --- |
| 1. | Możliwość wykorzystania SBD jako silnika relacyjnej bazy danych, analitycznej, wielowymiarowej bazy danych, platformy bazodanowej dla wielu aplikacji. SBD powinien zawierać serwer raportów, narzędzia do: definiowania raportów, wykonywania analiz biznesowych, tworzenia procesów ETL. |
| 2. | Zintegrowane narzędzia graficzne do zarządzania systemem – SBD musi dostarczać zintegrowane narzędzia do zarządzania i konfiguracji wszystkich usług wchodzących w skład systemu (baza relacyjna, usługi analityczne, usługi raportowe, usługi transformacji danych). Narzędzia te muszą udostępniać możliwość tworzenia skryptów zarządzających systemem oraz automatyzacji ich wykonywania. |
| 3. | Zarządzanie serwerem za pomocą skryptów - SBD musi udostępniać mechanizm zarządzania systemem za pomocą uruchamianych z linii poleceń skryptów administracyjnych, które pozwolą zautomatyzować rutynowe czynności związane z zarządzaniem serwerem |
| 4. | Dedykowana sesja administracyjna - SBD musi pozwalać na zdalne połączenie sesji administratora systemu bazy danych w sposób niezależny od normalnych sesji klientów. |
| 5. | Możliwość automatycznej aktualizacji systemu - SBD musi umożliwiać automatyczne ściąganie i instalację wszelkich poprawek producenta oprogramowania (redukowania zagrożeń powodowanych przez znane luki w zabezpieczeniach oprogramowania). |
| 6. | SBD musi umożliwiać tworzenie klastrów niezawodnościowych. |
| 7. | Wysoka dostępność - SBD musi posiadać mechanizm pozwalający na duplikację bazy danych między dwiema lokalizacjami (podstawowa i zapasowa) przy zachowaniu następujących cech: bez specjalnego sprzętu (rozwiązanie tylko programowe oparte o sam SBD), niezawodne powielanie danych w czasie rzeczywistym (potwierdzone transakcje bazodanowe), klienci bazy danych automatycznie korzystają z bazy zapasowej w przypadku awarii bazy podstawowej bez zmian w aplikacjach, |
| 8. | Kompresja kopii zapasowych - SBD musi pozwalać na kompresję kopii zapasowej danych (backup) w trakcie jej tworzenia. Powinna to być cecha SBD niezależna od funkcji systemu operacyjnego ani od sprzętowego rozwiązania archiwizacji danych. |
| 9. | Możliwość automatycznego szyfrowania kopii bezpieczeństwa bazy danych przy użyciu między innymi certyfikatów lub kluczy asymetrycznych. System szyfrowania musi wspierać następujące algorytmy szyfrujące: AES 128. AES 192, AES 256, Triple DES. Mechanizm ten nie może wymagać konieczności uprzedniego szyfrowania bazy danych. |
| 10. | Możliwość zastosowania reguł bezpieczeństwa obowiązujących w przedsiębiorstwie - wsparcie dla zdefiniowanej w przedsiębiorstwie polityki bezpieczeństwa (np. automatyczne wymuszanie zmiany haseł użytkowników, zastosowanie mechanizmu weryfikacji dostatecznego poziomu komplikacji haseł wprowadzanych przez użytkowników), możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z Active Directory. |
| 11. | Możliwość definiowania reguł administracyjnych dla serwera lub grupy serwerów - SBD musi mieć możliwość definiowania reguł wymuszanych przez system i zarządzania nimi. Przykładem takiej reguły jest uniemożliwienie użytkownikom tworzenia obiektów baz danych o zdefiniowanych przez administratora szablonach nazw. Dodatkowo wymagana jest możliwość rejestracji i raportowania niezgodności działającego systemu ze wskazanymi regułami, bez wpływu na jego funkcjonalność. |
| 12. | Rejestrowanie zdarzeń silnika bazy danych w czasie rzeczywistym - SBD musi posiadać możliwość rejestracji zdarzeń na poziomie silnika bazy danych w czasie rzeczywistym w celach diagnostycznych, bez ujemnego wpływu na wydajność rozwiązania, pozwalać na selektywne wybieranie rejestrowanych zdarzeń. Wymagana jest rejestracja zdarzeń: odczyt/zapis danych na dysku dla zapytań wykonywanych do baz danych (w celu wychwytywania zapytań znacząco obciążających system), wykonanie zapytania lub procedury trwające dłużej niż zdefiniowany czas (wychwytywanie długo trwających zapytań lub procedur), para zdarzeń zablokowanie/zwolnienie blokady na obiekcie bazy (w celu wychwytywania długotrwałych blokad obiektów bazy). |
| 13. | Zarządzanie pustymi wartościami w bazie danych - SBD musi efektywnie zarządzać pustymi wartościami przechowywanymi w bazie danych (NULL). W szczególności puste wartości wprowadzone do bazy danych powinny zajmować minimalny obszar pamięci. |
| 14. | Definiowanie nowych typów danych - SBD musi umożliwiać definiowanie nowych typów danych wraz z definicją specyficznej dla tych typów danych logiki operacji. Jeśli np. zdefiniujemy typ do przechowywania danych hierarchicznych, to obiekty tego typu powinny udostępnić operacje dostępu do „potomków” obiektu, „rodzica” itp. Logika operacji nowego typu danych powinna być implementowana w zaproponowanym przez Dostawcę języku programowania. Nowe typy danych nie mogą być ograniczone wyłącznie do okrojenia typów wbudowanych lub ich kombinacji. |
| 15. | Wsparcie dla technologii XML - SBD musi udostępniać mechanizmy składowania i obróbki danych w postaci struktur XML. W szczególności musi: udostępniać typ danych do przechowywania kompletnych dokumentów XML w jednym polu tabeli, udostępniać mechanizm walidacji struktur XML-owych względem jednego lub wielu szablonów XSD, udostępniać język zapytań do struktur XML, udostępniać język modyfikacji danych (DML) w strukturach XML (dodawanie, usuwanie i modyfikację zawartości struktur XML), udostępniać możliwość indeksowania struktur XML-owych w celu optymalizacji wykonywania zapytań. |
| 16. | Wsparcie dla danych przestrzennych - SBD musi zapewniać wsparcie dla geometrycznych i geograficznych typów danych pozwalających w prosty sposób przechowywać i analizować informacje o lokalizacji obiektów, dróg i innych punktów orientacyjnych zlokalizowanych na kuli ziemskiej, a w szczególności: zapewniać możliwość wykorzystywania szerokości i długości geograficznej do opisu lokalizacji obiektów, oferować wiele metod, które pozwalają na łatwe operowanie kształtami czy bryłami, testowanie ich wzajemnego ułożenia w układach współrzędnych oraz dokonywanie obliczeń takich wielkości, jak pola figur, odległości do punktu na linii, itp., obsługa geometrycznych i geograficznych typów danych powinna być dostępna z poziomu języka zapytań do systemu SBD, typy danych geograficznych powinny być konstruowane na podstawie obiektów wektorowych, określonych w formacie Well-Known Text (WKT) lub Well-Known Binary (WKB), (powinny być to m.in. takie typy obiektów jak: lokalizacja (punkt), seria punktów, seria punktów połączonych linią, zestaw wielokątów, itp.). |
| 17. | Możliwość tworzenia funkcji i procedur w innych językach programowania - SBD musi umożliwiać tworzenie procedur i funkcji z wykorzystaniem innych języków programowania, niż standardowo obsługiwany język zapytań danego SBD. System musi umożliwiać tworzenie w tych językach m.in. agregujących funkcji użytkownika oraz wyzwalaczy. Dodatkowo musi udostępniać środowisko do debugowania. |
| 18. | Możliwość tworzenia rekursywnych zapytań do bazy danych - SBD musi udostępniać wbudowany mechanizm umożlwiający tworzenie rekursywnych zapytań do bazy danych bez potrzeby pisania specjalnych procedur i wywoływania ich w sposób rekurencyjny. |
| 19. | Obsługa błędów w kodzie zapytań - język zapytań i procedur w SBD musi umożliwiać zastosowanie mechanizmu przechwytywania błędów wykonania procedury (na zasadzie bloku instrukcji TRY/CATCH) – tak jak w klasycznych językach programowania. |
| 20. | Raportowanie zależności między obiektami - SBD musi udostępniać informacje o wzajemnych zależnościach między obiektami bazy danych. |
| 21. | Mechanizm zamrażania planów wykonania zapytań do bazy danych - SBD musi udostępniać mechanizm pozwalający na zamrożenie planu wykonania zapytania przez silnik bazy danych (w wyniku takiej operacji zapytanie jest zawsze wykonywane przez silnik bazy danych w ten sam sposób). Mechanizm ten daje możliwość zapewnienia przewidywalnego czasu odpowiedzi na zapytanie po przeniesieniu systemu na inny serwer (środowisko testowe i produkcyjne), migracji do innych wersji SBD, wprowadzeniu zmian sprzętowych serwera |
| 22. | System transformacji danych - SBD musi posiadać narzędzie do graficznego projektowania transformacji danych. Narzędzie to powinno pozwalać na przygotowanie definicji transformacji w postaci pliku, które potem mogą być wykonywane automatycznie lub z asystą operatora. Transformacje powinny posiadać możliwość graficznego definiowania zarówno przepływu sterowania (program i warunki logiczne) jak i przepływu strumienia rekordów poddawanych transformacjom. Powinna być także zapewniona możliwość tworzenia własnych transformacji. Środowisko tworzenia transformacji danych powinno udostępniać m.in.: mechanizm debugowania tworzonego rozwiązania, mechanizm stawiania „pułapek” (breakpoints), mechanizm logowania do pliku wykonywanych przez transformację operacji, możliwość wznowienia wykonania transformacji od punktu, w którym przerwano jej wykonanie (np. w wyniku pojawienia się błędu), możliwość cofania i ponawiania wprowadzonych przez użytkownika zmian podczas edycji transformacji (funkcja undo/redo) mechanizm analizy przetwarzanych danych (możliwość podglądu rekordów przetwarzanych w strumieniu danych oraz tworzenia statystyk, np. histogram wartości w przetwarzanych kolumnach tabeli), mechanizm automatyzacji publikowania utworzonych transformacji na serwerze bazy danych (w szczególności tworzenia wersji instalacyjnej pozwalającej automatyzować proces publikacji na wielu serwerach), mechanizm tworzenia parametrów zarówno na poziomie poszczególnych pakietów, jak też na poziomie całego projektu, parametry powinny umożliwiać uruchamianie pakietów podrzędnych i przesyłanie do nich wartości parametrów z pakietu nadrzędnego, mechanizm mapowania kolumn wykorzystujący ich nazwę i typ danych do automatycznego przemapowania kolumn w sytuacji podmiany źródła danych. |
| 23. | Wbudowany system analityczny - SBD musi posiadać moduł pozwalający na tworzenie rozwiązań służących do analizy danych wielowymiarowych (kostki OLAP). Powinno być możliwe tworzenie: wymiarów, miar. Wymiary powinny mieć możliwość określania dodatkowych atrybutów będących dodatkowymi poziomami agregacji. Powinna być możliwość definiowania hierarchii w obrębie wymiaru. Przykład: wymiar Lokalizacja Geograficzna. Atrybuty: miasto, gmina, województwo. Hierarchia: Województwo->Gmina. |
| 24. | Wbudowany system analityczny musi mieć możliwość wyliczania agregacji wartości miar dla zmieniających się elementów (członków) wymiarów i ich atrybutów. Agregacje powinny być składowane w jednym z wybranych modeli (MOLAP – wyliczone gotowe agregacje rozłącznie w stosunku do danych źródłowych, ROLAP – agregacje wyliczane w trakcie zapytania z danych źródłowych). Pojedyncza baza analityczna musi mieć możliwość mieszania modeli składowania, np. dane bieżące ROLAP, historyczne – MOLAP w sposób przezroczysty dla wykonywanych zapytań. Dodatkowo powinna być dostępna możliwość drążenia danych z kostki do poziomu rekordów szczegółowych z bazy relacyjnych (drill to detail). |
| 25. | Wbudowany system analityczny musi pozwalać na dodanie akcji przypisanych do elementów kostek wielowymiarowych (np. pozwalających na przejście użytkownika do raportów kontekstowych lub stron www powiązanych z przeglądanym obszarem kostki). |
| 26. | Wbudowany system analityczny musi posiadać narzędzie do rejestracji i śledzenia zapytań wykonywanych do baz analitycznych. |
| 27. | Wbudowany system analityczny musi obsługiwać wielojęzyczność (tworzenie obiektów wielowymiarowych w wielu językach – w zależności od ustawień na komputerze klienta). |
| 28. | Wbudowany system analityczny musi udostępniać rozwiązania Data Mining, m.in.: algorytmy reguł związków (Association Rules), szeregów czasowych (Time Series), drzew regresji (Regression Trees), sieci neuronowych (Neural Nets oraz Naive Bayes). Dodatkowo system musi udostępniać narzędzia do wizualizacji danych z modelu Data Mining oraz język zapytań do odpytywania tych modeli. |
| 29. | Tworzenie głównych wskaźników wydajności KPI (Key Performance Indicators - kluczowe czynniki sukcesu) - SBD musi udostępniać użytkownikom możliwość tworzenia wskaźników KPI (Key Performance Indicators) na podstawie danych zgromadzonych w strukturach wielowymiarowych. W szczególności powinien pozwalać na zdefiniowanie takich elementów, jak: wartość aktualna, cel, trend, symbol graficzny wskaźnika w zależności od stosunku wartości aktualnej do celu. |
| 30. | System raportowania - SBD musi posiadać możliwość definiowania i generowania raportów. Narzędzie do tworzenia raportów powinno pozwalać na ich graficzną definicję. Raporty powinny być udostępnianie przez system protokołem HTTP (dostęp klienta za pomocą przeglądarki), bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania po stronie serwera. Dodatkowo system raportowania musi obsługiwać: raporty parametryzowane, cache raportów (generacja raportów bez dostępu do źródła danych), cache raportów parametryzowanych (generacja raportów bez dostępu do źródła danych, z różnymi wartościami parametrów), współdzielenie predefiniowanych zapytań do źródeł danych, wizualizację danych analitycznych na mapach geograficznych (w tym import map w formacie ESRI Shape File), możliwość opublikowania elementu raportu (wykresu, tabeli) we współdzielonej bibliotece, z której mogą korzystać inni użytkownicy tworzący nowy raport, możliwość wizualizacji wskaźników KPI, możliwość wizualizacji danych w postaci obiektów sparkline. |
| 31. | Środowisko raportowania powinno być osadzone i administrowane z wykorzystaniem mechanizmu Web Serwisów (Web Services). |
| 32. | Wymagane jest generowanie raportów w formatach: XML, PDF, Microsoft Excel, Microsoft Word, HTML, TIFF. Dodatkowo raporty powinny być eksportowane w formacie Atom data feeds, które można będzie wykorzystać jako źródło danych w innych aplikacjach. |
| 33. | SBD musi umożliwiać rozbudowę mechanizmów raportowania m.in. o dodatkowe formaty eksportu danych, obsługę nowych źródeł danych dla raportów, funkcje i algorytmy wykorzystywane podczas generowania raportu (np. nowe funkcje agregujące), mechanizmy zabezpieczeń dostępu do raportów. |
| 34. | SBD musi umożliwiać wysyłkę raportów drogą mailową w wybranym formacie (subskrypcja). |
| 35. | Wbudowany system raportowania musi posiadać rozszerzalną architekturę oraz otwarte interfejsy do osadzania raportów oraz do integrowania rozwiązania z różnorodnymi środowiskami IT. |
| 36. | W celu zwiększenia wydajności przetwarzania system bazy danych musi posiadać wbudowaną funkcjonalność pozwalającą na rozszerzenie cache’u przetwarzania w pamięci RAM o dodatkową przestrzeń na dysku SSD |
| 37. | System bazy danych, w celu zwiększenia wydajności, musi zapewniać możliwość asynchronicznego zatwierdzania transakcji bazodanowych (lazy commit). Włączenie asynchronicznego zatwierdzania transakcji powinno być dostępne zarówno na poziomie wybranej bazy danych, jak również z poziomu kodu pojedynczych procedur/zapytań. |
| 38. | W celu zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności system bazy danych musi udostępniać komendę pozwalającą użytkownikowi na utrwalenie na dysku wszystkich zatwierdzonych asynchronicznych transakcji (lazy commit). |
| 39. | System bazodanowy przeznaczony jest na potrzeby uruchomienia różnych systemów zasilających. |
| 40. | Dostarczony system bazodanowy musi pracować w środowisku wirtualnym Zamawiającego i spełniać wymagania wskazane w punkcie Licencjonowanie: „Licencje na systemy bazodanowe powinny zostać dostarczone w ilości umożliwiającej prawidłowe działanie systemu (Ilość licencji nie mniejsza niż na 8 wirtualnych rdzeni) w środowisku wirtualnym Zamawiającego (środowisko wirtualne stanowi klaster wysokiej dostępności – (3 serwery fizyczne z oprogramowaniem VMware ESXi 6.0 lub wyżej) z zapewnieniem możliwości swobodnego przenoszenia licencji pomiędzy serwerami fizycznymi oraz podstawowej funkcjonalności wysokiej dostępności systemu bazodanowego. Dostarczone licencje na systemy bazodanowe nie mogą wprowadzać ograniczeń na wykorzystanie ich z innymi programami jakie posiada i wykorzystuje Zamawiający.” |

## Wymagania szczegółowe minimalne dla sprzętu ujętego w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia

### Serwer do wirtualizacji – 3 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji dysków 2.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory dwunasto-rdzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 989 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. (W przypadku dostarczenia procesorów z większą liczbą rdzeni niż wskazane powyżej, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednio większą ilość licencji określnych w pkt. 2.7.1) Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu serwera. |
| RAM | 192GB. Płyta główna powinna obsługiwać do 1.5TB pamięci RAM. |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep |
| Gniazda PCI | - minimum jeden slot x8 generacji 3 - minimum jeden slot x16 generacji 3 |
| Interfejsy sieciowe/FC | Wbudowane cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: - cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT. - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+. Zainstalowana karta dwuportowa 10Gb Direct Attach/SFP+ wraz z modułami nadawczo-odbiorczymi 10Gb/s SR ze złączem LC oraz jedna karta dwuportowa FC 8Gb/s. wraz z modułami i okablowaniem do podłączenia z przełącznikami Fibre Channel dostarczanymi w ramach tego postępowania. |
| Napęd optyczny | Wbudowany DVD-RW. |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 2x200GB SSD SATA lub moduł dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażeny w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności min. 16GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, Rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 10, 50. |
| Wbudowane porty | min. 3 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 4 porty RJ45, min. 1 port VGA , min. 1 port RS232 |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |
| Wentylatory | Redundantne |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W każdy. |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. |
| Diagnostyka | Panel umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |
| System Operacyjny | Brak systemu operacyjnego. |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, , Linux SSH Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach Szybki podgląd stanu środowiska Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu Możliwość podmontowania wirtualnego napędu Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich Możliwość definiowania ról administratorów Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej). Możliwość instalacji karty flash min. 16GB z możliwością podziału na partycję. |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2 x64, Microsoft Windows 2016. |
| Warunki gwarancji | Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x5x8 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |

### Macierz dyskowa – 1 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Macierz | Macierz powinna posiadać dwa redundantne kontrolery macierzowe wraz z możliwością instalacji 48 dysków o maksymalnej wysokość 4U, Macierz musi umożliwiać rozbudowę o moduły 12 dysków 3,5” , 24 dyski 2,5”. Obsługa minimum 168 dysków SAS/NLSAS lub SSD. |
| Wymagana przestrzeń | Macierz musi być wyposażona w: 14 dysków 2,5” o pojemności min. 480GB (SAS 12Gb/s, SSD) oraz 34 dyski 2,5” o pojemności min. 1.2TB (SAS 12Gb/s, 10k RPM) |
| Pamięć podręczna (Cache) | Pamięć podręczna (cache) – 8 GB pojemności użytkowej dla danych oraz informacji kontrolnych na każdy kontroler (sumarycznie 16 GB),. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań rozszerzających pamięć podręczną cache dyskami SSD/Flash. |
| Interfejsy zewnętrzne | Macierz musi być wyposażona w min. 4 porty FC 8 Gbit wraz z min. 2 wkładkami i patchcordami min. 1,5m FC8 multimode na pojedynczy kontroler. Kontrolery macierzy mają pracować w trybie Active-Active . |
| Dostępność | Odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię zasilacza macierzy (redundancja układu zasilania). |
|  | Możliwość łączenia w macierzy różnych poziomów RAID: możliwość zastosowania RAID10, możliwość zastosowania RAID5, możliwość zastosowania RAID6 |
|  | Podwójne niezależne przyłącza SAS 6Gb/s do wewnętrznych napędów dyskowych. |
|  | Odporność na awarię pamięci cache – lustrzany zapis danych oraz technologia zapewniająca ochronę danych z pamięci cache w razie utraty zasilania. |
|  | Możliwość wykonywania wszystkich napraw, rekonfiguracji, rozbudowy i upgrade’ów (zarówno sprzętu jak i oprogramowania macierzy) w trybie online (bez przerywania pracy systemu). |
|  | Możliwość zdefiniowania min. 4 dysków zapasowych dla każdego typu dysków w zaoferowanej macierzy lub odpowiednia zapasowa przestrzeń dyskowa. |
|  | Wymagane wsparcie dla różnych systemów operacyjnych, co najmniej MS Windows, VMware oraz Linux |
| Wspierane systemy operacyjne | Wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich mechanizmów oferowanych przez producentów systemów operacyjnych: MS Windows, Vmware, Linux. |
|  | Wykonywanie rozbudowy sprzętowej w trybie online umożliwia rozbudowę do minimum 168 dysków 2,5”, 3,5”. |
| Skalowalność | Możliwość rozbudowy macierzy za pomocą nowych dysków o większych pojemnościach oraz dysków typu SSD/Flash – zoptymalizowanych pod kątem zapisu bądź odczytu |
|  | Macierz musi umożliwiać mieszanie dysków o różnych prędkościach obrotowych w ramach jednej półki dyskowej. |
|  | Oprogramowanie do zarządzania macierzą przez administratora klienta – graficzny interfejs do monitorowania stanu i konfiguracji macierzy, , diagnostyki mapowania zasobów do serwerów (zarówno podłączanych bezpośrednio jak i przez sieć SAN – LUN Masking). |
| Zarządzanie | Monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wolumenów logicznych LUN, oraz kontrolerów. Wymagana możliwość zbierania i przechowywania informacji o wydajności macierzy bez ograniczeń czasowych. |
|  | Możliwość konfigurowania wolumenów logicznych LUN o pojemności użytkowej 250TB. |
|  | Macierz musi posiadać wbudowaną funkcjonalność typu thin provisioning umożliwiającą alokację wirtualnej przestrzeni dyskowej, do której fizyczne dyski mogą być dostarczone w przyszłości. |
|  | Macierz musi posiadać funkcjonalność automatycznej konwersji bloków danych skonfigurowanych w RAID 10 na RAID 5 lub RAID 6. |
|  | Macierz musi mieć możliwość migracji wolumenów logicznych LUN pomiędzy różnymi grupami dyskowymi RAID w obrębie macierzy. Migracja musi być wykonywana w trybie on-line. Jeżeli funkcjonalność taka wymaga dodatkowej licencji, to należy je uwzględnić w ofercie. |
| Możliwość migracji danych w obrębie macierzy | Macierz musi umożliwiać tworzenie jednego wolumenu logicznego LUN w obrębie wszystkich produkcyjnych dysków macierzy. Jeżeli funkcjonalność taka wymaga dodatkowej licencji, to należy je uwzględnić w ofercie. |
|  | Możliwość tworzenia kopii danych z poziomu macierzy i wewnątrz macierzy bez angażowania systemu operacyjnego hosta. |
|  | Możliwość tworzenia i utrzymywania jednocześnie minimum ośmiu lokalnych kopii danych wewnątrz macierzy dla każdego urządzenia LUN (tzw. kopie point-in-time) przez administratora. |
| Lokalna replikacja danych | Oferowana macierz dyskowa musi umożliwiać wykonanie lokalnej kopii danych na całej zaoferowanej przestrzeni dyskowej. |
|  | Kopie migawkowe muszą być wykonywane metodą tzw. bez prealokacji przestrzeni dyskowej (ang. allocate-on-write, a.k.a redirect-on-write). Kopie migawkowe nie mogą być wykonywane metodą COW (ang. Copy On Write) |
|  | Kopie migawkowe muszą mieć możliwość prezentacji, jako urządzenia LUN w trybie do odczytu i zapisu. Jeżeli ta funkcjonalność wymaga dodatkowej licencji należy ja dostarczyć. |
|  | Macierz musi posiadać możliwość zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie asynchronicznym bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń. Macierz musi posiadać dedykowany port 10Gbit/s Ethernet do replikacji |
| Zdalna replikacja danych (Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji) | Wymagane do replikacji jest użycie protokołu iSCSI. |
|  | Oferowana macierz dyskowa musi umożliwiać wykonanie w trybie asynchronicznym zdalnej kopii danych całej powierzchni użytkowej macierzy. |
| Warunki gwarancji | Pięć lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii 8/5. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością zamawiającego. |
|  | Wymiana dysków może być dokonywana przez klienta. |

### Przełącznik Fibre Channel – 2 szt.

| Wymagania dla przełącznika |
| --- |
|  | Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC 8 Gb/s i posiadać możliwość pracy portów FC z prędkościami 8, 4, 2 Gb/s z funkcją autonegocjacji prędkości. |
|  | Przełącznik FC musi posiadać minimum 24 sloty na moduły FC. Wszystkie wymagane funkcje muszą być dostępne dla minimum 8 portów FC przełącznika. |
|  | Przełącznik musi być dostarczony wraz z minimum 8 modułami SFP FC 8 Gb/s. |
|  | Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 1 RU (jednostka wysokości szafy montażowej) i szerokość 19” oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19”. |
|  | Przełącznik FC musi posiadać nadmiarowe wentylatory N+1. |
|  | Przełącznik FC musi być wykonany w tzw. architekturze „non-blocking” uniemożliwiającej blokowanie się ruchu wewnątrz przełącznika przy pełnej prędkości pracy wszystkich portów. |
|  | Przełącznik musi posiadać mechanizm balansowania ruchu między grupami połączeń tzw. „trunk” oraz obsługiwać grupy połączeń „trunk” o różnych długościach. |
|  | Przełącznik FC musi udostępniać usługę Name Server Zoning - tworzenia stref (zon) w oparciu bazę danych nazw serwerów. |
|  | Przełącznik FC musi posiadać możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zarówno na wersję wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia, bez wymogu ponownego uruchomienia urządzeń w sieci SAN. |
|  | Przełącznik FC musi posiadać wsparcie dla następujących mechanizmów zwiększających poziom bezpieczeństwa: Listy Kontroli Dostępu definiujące urządzenia (przełączniki i urządzenia końcowe) uprawnione do pracy w sieci Fabric Możliwość uwierzytelnienia (autentykacji) przełączników z listy kontroli dostępu w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP Możliwość uwierzytelnienia (autentykacji) urządzeń końcowych z listy kontroli dostępu w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP Kontrola dostępu administracyjnego definiująca możliwość zarządzania przełącznikiem tylko z określonych urządzeń oraz portów Szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla SSHv2, Wskazanie nadrzędnych przełączników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sieci typu Fabric. Konta użytkowników definiowane w środowisku RADIUS lub LDAP Szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS Obsługa SNMP v3 |
|  | Przełącznik FC musi posiadać możliwość konfiguracji przez komendy tekstowe w interfejsie znakowym oraz przez przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym. |
|  | Przełącznik FC musi mieć możliwość instalacji jednomodowych SFP umożliwiających bezpośrednie połączenie (bez dodatkowych urządzeń pośredniczących) z innymi przełącznikami na odległość minimum 10km. |
|  | Przełącznik FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port Ethernet, RS232 oraz inband IP-over-FC |
|  | Przełącznik FC musi zapewniać wsparcie dla standardu zarządzającego SMI-S v1.1 (powinien zawierać agenta SMI-S zgodnego z wersją standardu v1.1) |
|  | Przełącznik FC musi zapewniać możliwość nadawania adresu IP dla zarządzającego portu Ethernet za pomocą protokołu DHCP |
|  | Maksymalny dopuszczalny pobór mocy przełącznika FC to 60 W |
|  | Przełącznik FC musi zapewniać możliwość dynamicznego aktywowania portów za pomocą zakupionych kluczy licencyjnych. |
|  | Przełącznik FC musi zapewniać opóźnienie przy przesyłaniu ramek FC między dowolnymi portami nie większe niż 700ns. |
|  | Przełącznik FC musi zapewniać sprzętową obsługę zoningu na podstawie portów i adresów WWN |
|  | Urządzenie musi wspierać mechanizm balansowania ruchem w połączeniach wewnątrz wielodomenowych sieci fabric w oparciu OXID. |
|  | Możliwość wymiany w trybie „na gorąco”: minimum w odniesieniu do modułów portów Fibre Channel (SFP). |
|  | Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Obsługa co najmniej 255 wirtualnych urządzeń na pojedynczym porcie przełącznika. |
|  | Być objęty gwarancją na sprzęt przynajmniej na pięć lat. Gwarancja powinna być świadczona w trybie co najmniej 365x5x8, w następnym dniu roboczym.. |
|  | Produkt musi być fabrycznie nowy i dostarczony przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju. |
|  | Szyny do montażu w szafie rack. |

### Serwer dedykowany do backup – System Backup – 2 szt.

| Lp. | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
|  | Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie urządzenia do de-duplikacji i przechowywania kopii zapasowych. Urządzenie musi spełniać wymagania wyspecyfikowane w niniejszej tabeli. |
|  | Dostarczone urządzenie musi posiadać, co najmniej 4TB (podstawa liczenia 10) powierzchni netto (po odjęciu przestrzeni wykorzystywanej na zabezpieczenie RAID) przeznaczonej na przechowywanie unikalnych segmentów danych (backupów). |
|  | Oferowane urządzenie musi posiadać minimum (wymagane w urządzeniu): 4 porty Ethernet 1 Gb/s i możliwość obsługi każdym portem Ethernet protokołów CIFS, NFS, BOOST, OST |
|  | Oferowane urządzenie musi mieć możliwość (przyszła rozbudowa) rozszerzenia o dodatkowe porty. Zamawiający musi mieć możliwość rozszerzenia o dowolną z możliwości: 4 portów Ethernet 1 Gb i możliwość obsługi każdym portem Ethernet protokołów CIFS, NFS, BOOST, OST 2 porty FC 8Gb i możliwość obsługi każdym portem FC protokołów VTL, BOOST, OST 2 porty Ethernet 10 Gb i możliwość obsługi każdym portem Ethernet protokołów CIFS, NFS, BOOST, OST |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość jednoczesnego dostępu wszystkimi poniższymi protokołami czyli dla Ethernet: CIFS, NFS OST, BOOST oraz jednocześnie dla FC VTL, BOOST, OST |
|  | Wymagane jest dostarczenie licencji, pozwalającej na jednoczesną obsługę protokołów CIFS, NFS, BOOST, OST do pełnej pojemności urządzenia. |
|  | Oferowane pojedyncze urządzenie musi osiągać zagregowaną wydajność protokołami CIFS, NFS, VTL co najmniej 3 TB/h (dane podawane przez producenta) oraz co najmniej 4 TB/h z wykorzystaniem de-duplikacji na źródle OST/BOOST (dane podawane przez producenta). |
|  | Urządzenie musi pozwalać na jednoczesną obsługę minimum 60 strumieni w tym jednocześnie: zapis danych minimum 30 strumieniami odczyt danych minimum 5 strumieniami pochodzących z różnych aplikacji oraz dowolnych protokołów (CIFS, NFS, VTL, OST, BOOST) oraz dowolnych interfejsów (FC, LAN) w tym samym czasie. Wymienione wartości 60 jednoczesnych strumieni dla wszystkich protokołów (30 dla zapisu i jednocześnie 5 strumieni dla odczytu) musi mieścić w przedziale oficjalnie rekomendowanym i wspieranym przez producenta urządzenia. Wszystkie zapisywane strumienie muszą podlegać globalnej de-duplikacji przed zapisem na dysk (in-line) jak opisano w niniejszej specyfikacji. |
|  | Oferowane urządzenie musi mieć możliwość emulacji następujących bibliotek taśmowych: StorageTek L180 Adic Scalar i2000 Adic Scalar i6000 IBM 3500 |
|  | Oferowane urządzenie musi mieć możliwość emulacji napędów taśmowych LTO1, LTO2, LTO3, LTO4. LTO-5 |
|  | Urządzenie musi (przyszła rozbudowa) eksportować i importować definicje bibliotek taśmowych. Musi być możliwość eksportu / importu definicji bibliotek taśmowych między różnymi modelami urządzeń producenta. |
|  | Oferowane urządzenie musi de-duplikować dane in-line przed zapisem na nośnik dyskowy. Na wewnętrznych dyskach urządzenia nie mogą być zapisywane dane w oryginalnej postaci (niezdeduplikowanej) z jakiegokolwiek fragmentu strumienia danych przychodzącego do urządzenia. |
|  | Technologia de-duplikacji musi wykorzystywać algorytm bazujący na zmiennym, dynamicznym bloku. Algorytm ten musi samoczynnie i automatycznie dopasowywać się do otrzymywanego strumienia danych. Oznacza to, że urządzenie musi dzielić otrzymany pojedynczy strumień danych na bloki o różnej długości. |
|  | Proces de-duplikacji powinien odbywać się in-line – w pamięci urządzenia, przed zapisem danych na nośnik dyskowy. Zapisowi na system dyskowy muszą podlegać tylko unikalne bloki danych nie znajdujące się jeszcze w systemie dyskowym urządzenia. Dotyczy to każdego fragmentu przychodzących do urządzenia danych. |
|  | Wszystkie unikalne bloki przed zapisaniem na dysk muszą być dodatkowo kompresowane. |
|  | Oferowany produkt musi posiadać obsługę mechanizmów globalnej de-duplikacji dla danych otrzymywanych jednocześnie wszystkimi protokołami (CIFS, NFS, VTL, OST, BOOST) przechowywanych w obrębie całego urządzenia. Raz otrzymany i zapisany w urządzeniu fragment danych nie powinien nigdy więcej zostać zapisany bez względu na to, jakim protokołem zostanie ponownie otrzymany. |
|  | Powyższe oznacza również, że oferowany produkt musi również posiadać obsługę mechanizmów globalnej de-duplikacji pomiędzy wirtualnymi bibliotekami. Blok danych otrzymany i zapisany w wirtualnej bibliotece A, nie powinien nigdy więcej zostać zapisany bez względu do jakiej wirtualnej biblioteki trafi. |
|  | Oferowane urządzenie musi wspierać (wymagane formalne wsparcie producenta urządzenia), co najmniej następujące aplikacje backupujące bezpośrednio na oferowane urządzenie: HP Data Protector, IBM TSM, Symantec NetBackup, EMC Networker, EMC, Avamar, Oracle RMAN, IBM BRMS, IBM DB2, VMware VDP-A, SAP, SAP HANA, MSSQL, Veeam. |
|  | W przypadku współpracy z dowolną z aplikacji: VMware VDPA Symantec NetBackup Symantec BackupExec HP Data Protector VEEAM EMC NetWorker EMC Avamar urządzenie musi umożliwiać de-duplikację na źródle (de-duplikację na zabezpieczanej maszynie) i przesłanie nowych, nieznajdujących się jeszcze na urządzeniu bloków poprzez sieć LAN. De-duplikacja danych odbywa się na dowolnym serwerze posiadającym funkcjonalność Media Servera NetBackup’a / Agenta Avamara / maszyny VDPA / klienta systemu NetWorker nie posiadającego licencji Storage Node. De-duplikacja w wyżej wymienionych przypadkach musi zapewniać by z serwerów do urządzenia były transmitowane poprzez sieć LAN tylko fragmenty danych nie znajdujące się dotychczas na urządzeniu. W ramach postępowania jest wymagane dostarczenie licencji na powyższa funkcjonalność. |
|  | W przypadku przyjmowania backupów od aplikacji Symantec NetBackup, EMC NetWorker, Oracle RMAN, Microsoft MSSQL, IBM DB2, SAP/Oracle, SAP HANA urządzenie musi umożliwiać de-duplikację na źródle (de-duplikację na zabezpieczanej maszynie) i przesłanie nowych, nieznajdujących się jeszcze na urządzeniu bloków poprzez sieć FC. De-duplikacja w wyżej wymienionych przypadkach musi zapewniać by z serwerów do urządzenia były transmitowane poprzez sieć FC tylko fragmenty danych nie znajdujące się dotychczas na urządzeniu. W ramach postępowania nie jest wymagane dostarczenie licencji na powyższa funkcjonalność. |
|  | Dla aplikacji Symantec NetBackup, EMC NetWorker, urządzenie musi pozwalać na łączenie backupów pełnych i inkrementalnych bez odczytu danych z urządzenia. Zarządzanie łączeniem backupów pełnych i inkrementalnych musi być wykonywane z poziomu aplikacji Symantec NetBackup, EMC NetWorker |
|  | Przestrzeń składowania zde-duplikowanych danych musi być jedna dla wszystkich protokołów dostępowych. |
|  | Urządzenie nie może zmniejszać swojej wydajności w czasie przybywania kolejnych danych. |
|  | Proponowane rozwiązanie nie może w żadnej fazie korzystać (w całości lub częściowo) z dodatkowego bufora na składowanie danych w postaci oryginalnej (niezdeduplikowanej). |
|  | Oferowane urządzenie musi umożliwiać replikację (przyszła rozbudowa) danych do drugiego urządzenia. Konfiguracja replikacji powinna być możliwa w trybie jeden do jednego i wiele do jednego. Replikacja musi się odbywać w trybie asynchronicznym. Transmitowane mogą być tylko te fragmenty danych (bloki) które nie znajdują się na docelowym urządzeniu. |
|  | W przypadku wykorzystania portów Ethernet do replikacji urządzenie musi umożliwiać przyjmowanie backupów, odtwarzanie danych, przyjmowanie strumienia replikacji, wysyłanie strumienia replikacji tymi samymi portami. |
|  | W przypadku replikacji danych między dwoma urządzeniami kontrolowanej przez systemy Oracle RMAN / Symantec NetBackup / Symantec BackupExec / HP Data Protector / EMC Avamar / EMC NetWorker muszą być możliwe do uzyskania jednocześnie następujące funkcjonalności: replikacja odbywa się bezpośrednio między dwoma urządzeniami bez udziału serwerów pośredniczących replikacji podlegają tylko te fragmenty danych, które nie znajdują się w docelowym urządzeniu replikacja zarządzana tylko jest z poziomu aplikacji backupowej aplikacja backupowa posiada informację o obydwu kopiach zapasowych znajdujących się w obydwu urządzeniach |
|  | Narzut na wydajność związany z replikacją nie może zmniejszyć wydajności urządzenia o więcej niż 10%. |
|  | Musi istnieć możliwość ograniczenia pasma używanego do replikacji między dwoma urządzeniami. |
|  | Zdeduplikowane i skompresowane dane przechowywane w obrębie podsystemu dyskowego urządzenia muszą być chronione za pomocą technologii RAID 6. |
|  | Każda grupa RAID 6 musi mieć przynajmniej 1 dysk hot-spare automatycznie włączany do grupy RAID w przypadku awarii jednego z dysków produkcyjnych. |
|  | Oferowane urządzenie musi umożliwiać wykonywanie SnapShot’ów, czyli możliwość zamrożenia obrazu danych (stanu backupów) w urządzeniu na określoną chwilę. Oferowane urządzenie musi również umożliwiać odtworzenie danych ze Snapshot’u. Odtworzenie danych ze Snapshot’u nie może wymagać konieczności nadpisania danych produkcyjnych jak również nie może oznaczać przerwy w normalnej pracy urządzenia (przyjmowania backupów / odtwarzania). |
|  | Urządzenie musi pozwalać na przechowywanie minimum 500 Snapshotów jednocześnie. |
|  | Urządzenie musi pozwalać na podział na logiczne części. Dane znajdujące się w każdej logicznej części muszą być między sobą de-duplikowane (globalna de-duplikacja między logicznymi częściami urządzenia). |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość podziału na minimum 15 logicznych części pracujących równolegle. Producent musi oficjalnie wspierać pracę minimum 15 logicznych części pracujących równolegle. |
|  | Dla każdej z logicznych części oferowanego urządzenia musi być możliwość zdefiniowania oddzielnego użytkowników zarządzającego daną logiczną częścią de-duplikatora. Użytkownicy zarządzający logiczną częścią A muszą widzieć tylko i wyłącznie zasoby logicznej części i nie mogą widzieć żadnych innych zasobów oferowanego urządzenia. |
|  | Musi być możliwość zaprezentowania każdej z logicznych części oferowanego urządzenia, jako niezależnego urządzenia: CIFS NFS VTL BOOST/OST |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość trzymania danych niezmienialnych: Video Grafika Nagrania dźwiękowe Pliki pdf … na udziałach CIFS/NFS. Wymagane jest formalne wsparcie producenta dla trzymania powyższych danych na urządzeniu. |
|  | Urządzenie musi weryfikować ewentualne przekłamanie (zmianę danych) w wyniku działań: systemu plików RAID zaimplementowanych w urządzeniu. Wymaga się by urządzenie sprawdzało sumy kontrolne zapisywanych fragmentów danych po przejściu danych przez system plików / RAID. |
|  | Urządzenie musi weryfikować dane po zapisie. Każda zapisana na dyskach porcja danych musi być odczytana i porównana z danymi otrzymanymi przez urządzenie. Wymagane potwierdzenie faktu weryfikacji danych po zapisie w dokumencie producenta. |
|  | Urządzenie musi automatycznie (samoczynnie) wykonywać sprawdzanie spójności danych po zapisaniu danych da dysk oraz rozpoznawać i naprawiać błędy w locie. Każde zapisane na fizycznych dyskach dane muszą być odczytane i porównane z danymi otrzymanymi. Proces ten musi dziać się w locie – musi być elementem procesu zapisu danych przez urządzenie. |
|  | Urządzenie musi automatycznie usuwać przeterminowane dane (bloki danych nie należące do backupów o aktualnej retencji) w procesie czyszczenia. |
|  | Proces usuwania przeterminowanych danych (czyszczenia) nie może uniemożliwiać pracę procesów backupu / odtwarzania danych (zapisu / odczytu danych z zewnątrz do systemu). |
|  | Musi istnieć możliwość zdefiniowania maksymalnego obciążenia urządzenia procesem usuwania przeterminowanych danych (poziomu obciążenia procesora) |
|  | Musi istnieć możliwość zdefiniowania czasu w którym wykonywany jest proces usuwania przeterminowanych danych (czyszczenia). |
|  | Musi być możliwość by usuwanie przeterminowanych danych (czyszczenie) odbywało się raz na tydzień minimalizując czas w którym backupy / odtworzenia narażone są na spowolnienie. |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez Interfejs graficzny dostępny z przeglądarki internetowej Poprzez linię komend (CLI) dostępną z poziomu ssh (secure shell) |
|  | Oprogramowanie do zarządzania musi rezydować oferowanym na urządzeniu de-duplikacyjnym. |
|  | Oferowane urządzenie musi mieć możliwość sprawdzenia pakietu upgrade’ującego firmware urządzenia (GUI lub CLI), to znaczy sprawdzenia czy nowa wersja systemu nie spowoduje problemów z urządzeniem. |
|  | Oferowany produkt musi mieć zaimplementowaną funkcjonalność wewnętrznego mechanizmu szyfrowania danych przed zapisaniem na dysk realizowany na poziomie urządzenia – długość klucza minimum 256-bit. Ewentualna licencja szyfrowania nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. |
|  | Urządzenie musi być rozwiązaniem kompletnym. Zamawiający nie dopuszcza stosowania rozwiązań typu gateway z uwagi na brak miarodajnych danych dotyczących ich wydajności oraz dostępności. Zamawiający dopuszcza możliwość rozbudowy urządzenia przez dodanie modułów dyskowych |
|  | Dostarczone urządzenie musi być serwisowane w miejscu instalacji sprzętu przez autoryzowany serwis producenta ze wsparciem na 5 lat. Z czasem reakcji na zgłoszenia awarii NBD 8x5. |

### Oprogramowanie do backup-u licencja na 6 CPU

Wymagania ogólne

- Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 4.1, 5.0, 5.1, 5.5, 6.0 oraz Microsoft Hyper-V 2012, 2012 R2 i 2016. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej

- Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami.

- Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manger, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami.

- Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V

- Oprogramowanie musi być licencjonowanie w modelu “per-CPU”. Wszystkie funkcjonalności zawarte w tym dokumencie powinny być zapewnione w tej licencji. Jakiekolwiek dodatkowe licencjonowanie (per zabezpieczony TB, dodatkowo płatna deduplikacja) nie jest dozwolone

- Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej

- Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków

- Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji

- Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu.

- Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania

- Oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia

- Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błędzie zadania poprzez email lub SNMP. W środowisku VMware musi mieć możliwość akutalizacji pola „notatki” na wirtualnej maszynie

- Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota w środowisku VMware.

- Oprogramowanie musi zapewniać bezpośrednią integrację z VMware vCloud Director 5.5, 5.6, 8.0, 8.10 i archiwizować również metadane vCD. Musi też umożliwiać odtwarzanie tych metadanych do vCD

- Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji

- Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji

- Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX)

- Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych.

Wymagania RPO

- Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej

- Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora

- Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie plików na taśmy

- Oprogramowanie musi mieć możliwość wydzielenia osobnej roli typu tape server

- Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej

- Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son)

- Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 2016 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu.

- Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere, pomiędzy hostami ESXi, włączając asynchroniczną replikację ciągłą.

- Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji.

- Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik

- Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding)

- Oprogramowanie musi posiadać takie same funkcjonalności replikacji dla Hyper-V

- Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN)

- Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z klienta webowego vSphere

- Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel processing)

Wymagania RTO

- Oprogramowanie musi umożliwić uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. Dla srodowiska vSphere powinien być wykorzystany wbudowany w oprogramowanie serwer NFS. Dla Hyper-V powinna być zapewniona taka sama funkcjonalność realizowana wewnętrznymi mechanizmami oprogramowania

- Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami

- Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków

- Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny bezpośrednio do Microsoft Azure.

- Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików

- Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy VIX API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy Hyper-V.

Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików:

- Linux

- ext, ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS, Btrfs

- BSD

- UFS, UFS2

- Solaris

- ZFS, UFS

- Mac

- HFS, HFS+

- Windows

- NTFS, FAT, FAT32, ReFS

- Novell OES

- NSS

Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows Storage Spaces.

Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej.

Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie obiektów Active Directory takich jak konta komputerów, konta użytkowników, grupy oraz pozwalać na odtworzenie haseł.

Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects").

Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowsze.

Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowsze.

Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia.

Oprogramowanie musi indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania plików w plikach backupowych.

Oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows

Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN

Monitoring

- System musi zapewnić możliwość monitorowania środowiska wirtualizacyjnego opartego na VMware vSphere i Microsoft Hyper-V bez potrzeby korzystania z narzędzi firm trzecich

- System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware w wersji 4.1, 5.x oraz 6.0 – zarówno w bezpłatnej wersji ESXi jak i w pełnej wersji ESX/ESXi zarządzane przez konsole vCenter Server lub pracujące samodzielnie

- System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2 oraz 2016 zarówno w wersji darmowej jak i zawartej w płatnej licencji Microsoft Server zarządzane poprzez System Center Virtual Machine Manager lub pracujące samodzielnie.

- System musi mieć status „VMware Ready” i być przetestowany i certyfikowany przez VMware

- System musi mieć możliwość instalacji na systemach operacyjnych w wersjach 64 bitowych:

  - Microsoft Windows 2008 SP2

  - Microsoft Windows 2008 R2 SP1

  - Microsoft Windows 7 SP1

  - Microsoft Windows 8

  - Microsoft Windows 2012

  - Microsoft Windows 2012 R2

  - Microsoft Windows 8.1

  - Microsoft Windows 10

  - Microsoft Windows 2016

- System musi obsługiwać następujące bazy danych w wersjach 32 i 64 bitowych:

  - Microsoft SQL Server 2008

  - Microsoft SQL Server 2008 R2

  - Microsoft SQL Server 2012 R2

  - Microsoft SQL Server 2014

  - Microsoft SQL Server 2016

- System musi umożliwiać kategoryzacje obiektów infrastruktury wirtualnej niezależnie od hierarchii stworzonej w vCenter

- System musi umożliwiać tworzenie alarmów dla całych grup wirtualnych maszyn jak i pojedynczych wirtualnych maszyn

- System musi dawać możliwość układania terminarza raportów i wysyłania tych raportów przy pomocy poczty elektronicznej w formacie HTML oraz Excel

- System musi dawać możliwość podłączenia się do kilku instancji vCenter Server i serwerów Hyper-V jednocześnie, w celu centralnego monitorowania wielu środowisk

- Silnik raportowania powinien być oparty o SQL Server Reporting Services w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do raportów dla wielu użytkowników z uwzględnieniem ról, jakie pełnią w organizacji

- System musi mieć wbudowane predefiniowane zestawy alarmów wraz z możliwością tworzenia własnych alarmów i zdarzeń przez administratora

- System musi mieć wbudowane połączenie z bazą wiedzy opisującą problemy z predefiniowanych alarmów

- System musi mieć centralną konsolę z sumarycznym podglądem wszystkich obiektów infrastruktury wirtualnej (ang. Dashboard)

- System musi mieć możliwość monitorowania platformy sprzętowej, na której jest zainstalowana infrastruktura wirtualna

- System musi zapewnić możliwość podłączenia się do wirtualnej maszyny (tryb konsoli) bezpośrednio z narzędzia monitorującego

- System musi mieć możliwość integracji z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych

- System musi mieć możliwość monitorowania obciążenia serwerów backupowych, ilości zabezpieczanych danych oraz statusu zadań kopii zapasowych, replikacji oraz weryfikacji odzyskiwalności maszyn wirtualnych.

- System musi mieć możliwość granularnego monitorowania infrastruktury, zależnego od uprawnień nadanych użytkownikom dla platformy VMware

- System musi mieć możliwość monitorowania instancji VMware vCloud Director w wersji 5.5, 5.6, 8.0 oraz 8.10

- Raportowanie

  - System raportowania musi umożliwić tworzenie raportów z infrastruktury wirtualnej bazującej na VMware ESX/ESXi 4.1, 5.x oraz 6.0, vCenter Server 4.1, 5.x oraz 6.0 jak również Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2i 2016.

  - System musi wspierać wiele instancji vCenter Server i Microsoft Hyper-V jednocześnie bez konieczności instalowania dodatkowych modułów.

  - System musi być certyfikowany przez VMware i posiadać status „VMware Ready”

  - System musi instalować się na następujących systemach operacyjnych:

  - Microsoft Windows 2008 SP2

  - Microsoft Windows 2008 R2 SP1

  - Microsoft Windows 7 SP1

  - Microsoft Windows 8

  - Microsoft Windows 2012

  - Microsoft Windows 2012 R2

  - Microsoft Windows 8.1

  - Microsoft Windows 10

  - Microsoft Windows 2016

- System musi wspierać jako silnik bazodanowy następujące bazy danych:

  - Microsoft SQL Server 2008

  - Microsoft SQL Server 2008 R2

  - Microsoft SQL Server 2012

  - Microsoft SQL Server 2014

  - Microsoft SQL Server 2016

- System do prezentacji raportów powinien używać SQL Server Reporting Services w celu jednoczesnego dostępu do raportów wielu użytkowników z określonymi przez administratora systemu uprawnieniami.

- System musi być systemem bezagentowym. Nie dopuszcza się możliwości instalowania przez system agentów na monitorowanych hostach ESXi i Hyper-V

- System musi mieć możliwość eksportowania raportów do formatów Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio, Adobe PDF

- System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu kolekcji danych z monitorowanych systemów jak również możliwość tworzenia zadań kolekcjonowania danych ad-hoc

- System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu generowania raportów i dostarczania ich do odbiorców w określonych przez administratora interwałach

- Minimalny interwał czasowy dla zadań kolekcjonowania i raportowania musi wynosić min 1 godzinę

- System w raportach musi mieć możliwość uwzględniania informacji o zmianach konfiguracji monitorowanych systemów

- System musi mieć możliwość generowania raportów z dowolnego punktu w czasie zakładając, że informacje z tego czasu nie zostały usunięte z bazy danych

- System musi posiadać predefiniowane szablony z możliwością tworzenia nowych jak i modyfikacji wbudowanych

- System musi mieć możliwość analizowania „przeszacowanych” wirtualnych maszyn wraz z sugestią zmian w celu optymalnego wykorzystania fizycznej infrastruktury

- System musi mieć możliwość generowania raportów na podstawie danych uzyskanych z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta

- System musi mieć możliwość generowania raportu dotyczącego zabezpieczanych maszyn wirtualnych, zdefiniowanych zadań tworzenia kopii zapasowych oraz replikacji jak również wykorzystania zasobów serwerów backupowych.

- System musi mieć możliwość generowania raportu planowania pojemności (capacity planning) bazującego na scenariuszach ‘what-if’.

- System musi mieć możliwość granularnego raportowania infrastruktury, zależnego od uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy VMware

- System musi mieć możliwość generowania raportów dotyczących tzw. migawek-sierot (orphaned snapshots)

- System musi mieć możliwość generowania personalizowanych raportów zawierających informacje z dowolnych predefiniowanych raportów w pojedynczym dokumencie.

### Oprogramowanie do wirtualizacji – 1 szt.

W ramach tego zadania Zamawiający wymaga dostarczenia jednej licencji oprogramowania do wirtualizacji  VMware vSphere 6 Essentials Plus. Zamawiający posiada już jedną licencję VMware vSphere 6 Essentials Plus. Nowa licencja ma umożliwiać rozszerzenie dotychczasowego środowiska.

### Wdrożenie środowiska wirtualnego  – 1 szt.

#### Ogólny opis wdrażanego rozwiązania

#### Zamawiający rozbudowuje infrastrukturę wirtualnych serwerów w oparciu o dostarczoną przez wykonawcę kolejną licencję  VMware vSphere 6 Essentials Plus Budowane środowisko wirtualne ma posłużyć zarówno pod wdrażany system dziedzinowy, ale też pod inne serwery, które zamawiający planuje uruchomić na tej platformie. Infrastruktura wirtualnych serwerów wdrażana będzie na dostarczonych przez Wykonawcę serwerach.Serwery korzystać będą z przestrzeni dyskowej na dostarczonej przez wykonawcę  macierzy dyskowej, podłączonej redundantnie do przełączników agregujących przy pomocy linków 8Gb/s z wykorzystaniem protokołu FC. Projekt przewiduje także wdrożenie systemu wykonującego kopie zapasowe istniejących serwerów wirtualnych w oparciu o serwery backup-u przy użyciu oprogramowania dostarczone przez wykonawcę. Istniejąca jak i dostarczana w ramach odrębnego zamówienia infrastruktura sieciowa dla zasobów serwerowych umożliwia wykorzystanie sieci lokalnej o prędkości przesyłu danych 1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet). W rdzeniu planuje się natomiast połączenia z prędkością 10 Gbit/s

#### Opis ogólny prac wdrożeniowych

#### W etapie pierwszym Zamawiający wymaga od Wykonawcy rozbudowy i instalacji fizycznej w szafach rack 19” urządzeń dostarczonych przez wykonawcę. Wykona niezbędne połączenia urządzeń i ich konfigurację zgodną z oczekiwaniami Zamawiającego oraz zaleceniami producenta danego urządzenia.W drugim etapie Wykonawca przygotuje na zainstalowanych urządzeniach kompletną infrastrukturę, wymaganą do rozpoczęcia projektu wirtualizacji, a także określi wszelkiego rodzaju wymagane do jego rozpoczęcia parametry. Kolejnym etapem będzie wdrożenie dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania do wirtualizacji, backup-u, aktualizacja środowiska active-directory  wdrożenie systemu dziedzinowego oraz elektronicznych formularzy. W ostatnim etapie Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej opisane przez Zamawiającego wymogi dotyczące wdrożenia infrastruktury oraz oprogramowania. Dokumentacja powykonawcza zawierać musi protokoły z przeprowadzonych testów, opisanych przez Zamawiającego. Testy muszą być przeprowadzane przy wskazanych pracownikach Zamawiającego, którzy w sposób czynny będą w nich uczestniczyć. Przeprowadzone testy mają na celu wykazać poprawność konfiguracji urządzeń i poprawne działanie systemów na nich działających. Zamawiający zastrzega, iż od zrealizowanego poprawnie procesu wdrożenia, wraz z dostarczeniem pełnej dokumentacji powykonawczej i przeprowadzeniem testów budowanej infrastruktury, zależy podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru. Protokół odbioru potwierdza ostateczne przejęcie infrastruktury przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podpisania protokołu odbioru z uwagami lub realizację  części funkcjonalności w terminie późniejszym. Zamawiający zastrzega, iż nie opisuje pełnego zakresu wdrożenia - wskazuje tylko istotne jego elementy. Przedstawione minimalne wymagania konfiguracyjne zakładają rodzaj urządzeń i ich ilość oraz założenia dotyczące planowanej konfiguracji systemów na nich działających. Zamawiający wymaga, aby wszelkie konfiguracje, które są działaniami pośrednimi w celu osiągnięcia wymaganej funkcjonalności były wykonane w sposób zalecany przez producenta dostarczanych urządzeń i oprogramowania.

#### Minimalny zakres wdrożenia

Prace przygotowawcze

| LP | Minimalny zakres prac |
| --- | --- |
| 1 | Szczegółowa analiza posiadanego przez Zamawiającego środowiska, zawierająca w sobie zdefiniowanie zagrożeń związanych z instalacją i wdrożeniem zasobów serwerowych oraz budowanego środowiska wirtualnego. |
| 2 | Wykonanie projektu przedwdrożeniowego, opisującego wszystkie zakładane parametry budowanego środowiska, uzgodnione z Zamawiającym; |

Instalacje sprzętowe

| LP | Minimalny zakres prac |
| --- | --- |
| 1 | Instalacja w szafach rack 19” dostarczonych przez Wykonawcę trzech serwerów wraz z okablowaniem; |
| 2 | Instalacja w szafach rack 19” dostarczonych przez Wykonawcę dwóch przełączników FC, wraz z okablowaniem; |
| 3 | Instalacja w szafach rack 19” dostarczonych przez Wykonawcę dwóch serwerów backup-owych, wraz z okablowaniem |
| 4 | Instalacja w szafach rack 19” dostarczonej przez Wykonawcę jednej macierzy dyskowej, wraz z okablowaniem |
| 5 | Podłączenie okablowania sieciowego pomiędzy urządzeniami z punktu 1 -4 niniejszej tabeli w sposób redundantny i zgodny z zaleceniami producenta; |
| 6 | Inicjalna konfiguracja zainstalowanych urządzeń, wraz ze stworzeniem profili serwisowych i testami poprawności konfiguracji (przypisanie / migracja profilu serwisowego serwera) |
| 7 | Konfiguracja macierzy dyskowej w taki sposób, aby przestrzeń udostępniana serwerom przez macierz była widoczna z ich poziomu; |

Instalacja oprogramowania infrastrukturalnego

| LP | Minimalny zakres prac |
| --- | --- |
| 1 | Instalacja dostarczonego przez Wykonawcę ESXi VMware vSphere 6 Essentials Plus na serwerach |
| 2 | Instalacja dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania zarządzającego VMware vCenter vSphere 6 Essentials Plus, wraz z przygotowaniem odpowiedniej maszyny wirtualnej dla tego zastosowania; |
| 3 | Konfiguracja oprogramowania zainstalowanego w pkt. 1 i 2 niniejszej tabeli w taki sposób, aby stworzyć gotową infrastrukturę potrzebną do prac nad wirtualizacją serwerów (utworzenie klastra HA, konfiguracja przestrzeni dyskowej, konfiguracja łączności sieciowej, alarmy i raportowanie etc.) |
| 5 | Przygotowanie minimum 2 obrazów maszyn wirtualnych z przeznaczeniem na master image (obraz źródłowy) zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; |
| 6 | Przygotowanie przestrzeni dyskowej z przeznaczeniem na serwer plików CIFS, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; |
| 7 | Instalacja i konfiguracja na 3 serwerach wirtualizacyjnych oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych w tym utworzenie harmonogramu wykonywania kopii zapasowych; |
| Dokładną ilość obrazów maszyn wirtualnych, aplikacji, usług na nich pracujących oraz potencjalne zagrożenia określić należy precyzyjnie na etapie tworzenia dokumentacji przedwdrożeniowej; |

Testy poprawności działania środowiska

Testy poprawności działania wdrożonego środowiska mają potwierdzić właściwą jego konfigurację, zgodność z przyjętymi założeniami i razem z dokumentacją powdrożeniową są podstawą do przeprowadzenia odbioru technicznego rozwiązania.

Minimalny zakres przeprowadzonych testów

| LP | Element | Zakres testów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serwery | Symulacja awarii pojedynczego zasilacza w serwerze; |
| 2 |  | Symulacja awarii pojedynczego uplinku pomiędzy serwerem a urządzeniem interconnect; |
| 3 |  | Symulacja awarii pojedynczego serwera; |
| 4 |  | Symulacja awarii pojedynczego przełącznika agregującego Fabric Interconnect; |
| 5 | Macierz | Symulacja awarii pojedynczego kontrolera macierzy dyskowej; |
| 6 |  | Symulacja awarii pojedynczego dysku w udostępnionej serwerom wirtualizacyjnym puli dysków / grupie RAID; |
| 7 |  | Symulacja awarii pojedynczego uplinku pomiędzy macierzą a przełącznikiem agregującym / serwerem; |

## Dokumentacja powdrożeniowa

Dokumentacja powykonawcza ma być wykonana w sposób spójny, zgodnie z dobrymi praktykami i zaleceniami budowy tego typu dokumentów. Ma zawierać spis treści, strony mają być ponumerowane, a załączniki opisane w sposób jasny i ułatwiający ich identyfikacje. Całość dostarczona w segregatorze umożliwiającym wypięcie dowolnej strony z dokumentacji i wpięcie jej z powrotem oraz w wersji elektronicznej w postaci pliku tekstowego w popularnym formacie (Microsoft Office, OpenOffice etc.).

Wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji przedsięwzięcia charakteryzować się muszą wysoką jakością, na którą będą miały wpływ takie czynniki jak:

- Czytelna i zrozumiała struktura zarówno poszczególnych dokumentów jak i całej dokumentacji z podziałem na rozdziały, podrozdziały i sekcje;

- Zachowanie standardów, a także sposób pisania, rozumianych jako zachowanie jednolitej i spójnej struktury, formy i sposobu prezentacji  treści poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu jak również całej dokumentacji;

- Kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia. Oznacza to w szczególności jednoznaczne i wyczerpujące przedstawienie wszystkich zagadnień w odniesieniu do systemu.

- Spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu.

- Cała dokumentacja, o której mowa powyżej, podlegała będzie akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do stworzonej dokumentacji.

Minimalna zawartość  dokumentacji

| LP | Zawartość dokumentacji |
| --- | --- |
| 1 | Spis zainstalowanych urządzeń: nazwa, model, IP, numer seryjny, dane dostępowe do urządzeń na konta z najwyższymi uprawnieniami; |
| 2 | Spis najważniejszych parametrów wdrożonych systemów, umożliwiający odtworzenie konfiguracji w przypadku awarii danego komponentu; |
| 3 | Dane kontaktowe, procedury zgłaszania awarii, warunki gwarancji i wsparcia technicznego |
| 4 | Zarchiwizowane na CD konfiguracje wszystkich urządzeń aktualne na dzień podpisania protokołu odbioru przygotowane w sposób umożliwiający odtworzenie urządzenia z ustawień fabrycznych do postaci w pełni funkcjonalnej; |
| 5 | Procedury konfiguracji i odtwarzania backupu maszyn wirtualnych; |

### Aktualizacja środowiska active-directory.

W ramach tego zadania zamawiający oczekuje dostawy nowych licencji systemów oraz ich wdrożenia.

Licencje na serwerowy system operacyjny muszą być dostarczone w najnowszej dostępnej wersji i być przypisane do każdego rdzenia procesora fizycznego na serwerze. Wymagana przez Zamawiającego licencja musi obejmować licencjonowanie grupowe typu: OPEN, MPSA oraz uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i nielimitowanej liczbie wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. Dodatkowo musi pozwalać na uruchamianie wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego w usłudze hostowanej platformy producenta.

W zakresie ilości  fizycznych rdzeni w klastrze wymagane jest zapewnienie licencji dla następującej konfiguracji:

3 serwery fizyczne x 2 procesory fizyczne x 12 fizycznych rdzeni – 72 rdzenie fizyczne.

W zakresie licencjonowania środowiska serwerowego dla platformy klienta końcowego wymagane jest zapewnienie licencji Windows Server User  CAL lub równoważnej w zakresie 185 sztuk.

Poniżej podano przykładowy zestaw licencji wymagany do dostarczenia:

| PN | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 9EA-00234 | WinSvrDCCore 2016 OLP 2Lic NL Gov CoreLic (Podniesienie poziomu domeny do Windows 2016 Server Datacenter (licencje serwerowe dla maszyn wirtualnych) | 36 |
| R18-05159 | WinSvrCAL 2016 OLP NL Gov UsrCAL (Podniesienie poziomu domeny do Windows 2016 Server (licencje dostępowe CAL) | 185 |

Zakres prac w ramach aktualizacji usługi katalogowej Active Directory

- W ramach aktualizacji usługi katalogowej Zamawiający wykona następujące czynności:

  - Migracja AD z aktualnego środowiska systemowego na wdrażane wirtualne środowisko serwerowe.

  - Dostosowanie usługi AD.

- Migracja Active Directory będzie obejmowała:

  - Wykonanie projektu technicznego (dokument) migracji usługi katalogowej AD. Projekt techniczny ma zawierać minimum następujące elementy:

    - Założenia projektu.

    - Schemat rozwiązania.

    - Konfigurację replikacji.

    - Konfigurację systemów operacyjnych.

    - Projekt usługi rozwiązywania nazw DNS.

    - Projekt usługi DHCP.

  - Usunięcie błędów występujących w konfiguracji usługi katalogowej, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym uprzednio raportem (np.: polisy GPO, replikacja, błędy w logach itp.).

  - Podniesienie poziomu funkcjonalnego domeny.

  - Testy poprawności wykonania operacji.

- Dostosowanie usługi AD

  - Po wykonaniu migracji usługi katalogowej Wykonawca wykona następujące prace:

    - Konfiguracja usługi DHCP

    - Rozszerzenie schematu AD dla nowych usług.

    - Dokumentacja usługi AD.

### Zasilacz awaryjny UPS – 4 szt.

| L.P. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Minimalne wymagania techniczne dla jednostki UPS | Moc znamionowa jednostki nie mniej niż 3000VA / 2700W Obudowa przystosowana do montażu w szafie rack (szyny w komplecie) Wysokość w szafie rack: 2U Technologia Line Interactive Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95 % Wysokość n.p.m. podczas pracy 0-3000metry Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia 55,0dBA Rozpraszanie ciepła w trybie online 348,0BTU/godz Sprawność: Praca on-line ≥ 98,9% przy pełnym obciążeniu Klasa ochrony IP 20 Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego 320J Czas przełączania 4ms |
| 2. | Parametry wejściowe | Nominalne napięcie wejściowe 230VAC Częstotliwość wejściowa 50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie) Typ gniazda wejściowego IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 160 - 286 VAC (pełne obciążenie) Inne napięcia wejściowe 220, 240 (nastawa z wyświetlacza) |
| 3. | Parametry wyjściowe | Napięcie wyjściowe 230VAC Zniekształcenia napięcia wyjściowego ≤2% Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą) 50/60Hz ±3 Hz Inne napięcia wyjściowe 220, 240 Współczynnik szczytu 3: 1 Typ przebiegu sinusoida Złącza/gniazda wyjściowe |
| 4. | Akumulatory i czas podtrzymania | Typ akumulatora bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny Czas autonomii: ≥ 3,2 minuty dla pełnego obciążenia ≥ 11 minut dla połowy obciążenia Typowy czas ładowania ≤3 godziny Oczekiwana żywotność akumulatora (lata) 3 – 5 Baterie wymieniane na gorąco |
| 5. | Komunikacja i zarządzanie | Smart Slot x1 Karta WEB/SNMP obsługiwane protokoły komunikacyjne: IP v.4 i v.6 SNMP v.3 HTTPS/SSL, SSH z kluczem do 2048 bit TLS wersja 1.2 SMTP, NTP, FTP, Telnet Modbus TCP Port uniwersalny do podłączenia np. czujnika temperatury (jeden czujnik temperatury dostarczyć w komplecie z UPS) Porty komunikacyjne: RJ45 RS-232 Panel sterowania: Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD Alarm dźwiękowy Alarmy dźwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia Awaryjny wyłącznik zasilania (EPO) Tak Darmowe oprogramowanie do zamykania systemów operacyjnych |
| 6. | Certyfikaty, zgodności oraz gwarancja | CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (UE), GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulatory Z możliwością przedłużenia o 3 lata. |

## Wymagania dotyczące gwarancji

Dostarczone, zainstalowane i uruchomione urządzenia mają być objęte 5-letnią gwarancją, świadczoną na miejscu u klienta z czasem reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego zgodnie z opz.

Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru całego zainstalowanego i uruchomionego systemu.  Szczegółowy zakres gwarancji został ujęty w Umowie.

Dostarczone przez Wykonawcę urządzenia zostaną podłączone do zasilania udostępnionego przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, technologii oraz programów równoważnych innych niż określone w SIWZ. Ciężar udowodnienia, że urządzenia oraz oferowana technologia jest równoważna w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

Urządzenia równoważne muszą pracować w tej samej technologii co urządzenia określone w dokumentacji.

# Sposób realizacji zamówienia

## Etap 1: Przygotowanie organizacyjne i opracowanie „Planu Realizacji Zamówienia”

### Zadanie: Opracowanie „Planu Realizacji Zamówienia”

- W ramach zadania, Wykonawca zobowiązany jest opracować „Plan Realizacji Zamówienia” stanowiący uszczegółowienie sposobu prowadzenia i koordynacji prac przez Wykonawcę – spójny z wymaganiami dot. Metodyki Zarządzania Projektem wdrożonym przez Lidera Projektu.

- Wymagania Zamawiającego wobec zakresu oraz treści opracowanego przez Wykonawcę „Planu Realizacji Zamówienia” odnoszą się wyłącznie do wybranych, kluczowych zagadnień jakie są rekomendowane przez powszechnie uznane metodyki zarządzania projektami takie jak np.: PMBOK, czy też PRINCE2 lub inne im równoważne.

Opracowany przez Wykonawcę „Plan Realizacji Zamówienia” musi zawierać co najmniej:

opis struktury organizacyjnej (projektu) powołanej do realizacji niniejszego zamówienia, przez zdefiniowanie ról i przydzielenie do nich zakresu zadań oraz odpowiedzialności, uwzględniając przy tym uwarunkowania wskazane przez Zamawiającego we wzorze umowy oraz zakres niezbędnego współdziałania stron;

opis procedur w zakresie co najmniej takich procedur jak:

komunikacji;

zarzadzania zagadnieniami projektowymi w zakresie zarządzania zmianą;

zarządzania ryzykiem;

Harmonogram Prac zawierający czytelny podział zamówienia na etapy, zadania i podzadania, wskazujący następstwo określonych zdarzeń projektowych, uwzględniający istotne uwarunkowania wykonawcze, jak planowane zobowiązania Stron ujęte w określone czynności np. jak przeprowadzenie testów akceptacyjnych przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy, przygotowanie i przeprowadzanie procedury odbioru, czy też udostępnienie określonych zasobów przez Zamawiającego itp. Zaproponowany przez Zamawiającego podział na etapy oraz zadania jest wiążący dla Wykonawcy z punktu widzenia zakresu określonych tam zobowiązań oraz wymagań – i może podlegać zmianie

Podczas opracowania Harmonogramu Prac Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić fakt, iż Zamawiający:

nie dopuszcza zmiany czasu trwania oraz terminu wykonania etapów, dla których czas lub termin określono w niniejszym dokumencie lub umowie poprzez podanie określonej daty lub wskazanie określonej liczby dni, z wyłączeniem okoliczności jakie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuścił dla przedmiotu realizacji niniejszego zamówienia.

dopuszcza zmianę kolejności, czyli zmianę następstwa określonych zdarzeń jakie wskazano w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia oraz uzyskania w tym zakresie akceptacji ze strony Zamawiającego.

Zamawiający oczekuje opracowania Harmonogramu Prac w formie schematu Gantta w programie MS Project 2007-2016 lub innym oprogramowaniu równoważnym w taki sposób, aby wspomagało to proces kontroli planowania i realizacji zadań oraz przypisania do nich niezbędnych zasobów.

Rejestr Ryzyka oparty o zaproponowane przez Wykonawcę procedury zarządzania ryzykiem.

Plan Wdrożenia będący opisem istotnych zdarzeń realizacyjnych jakie wskazano w Harmonogramie prac, a które mogą wpłynąć na przebieg i sposób realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub wskazywać będą na powiązane z nimi podejmowane działania przez Zamawiającego.

Uszczegółowiony konspekt „Projektu Technicznego Usług Integracji Systemu”.

Opcjonalnie:

Opis procedury świadczenia usługi gwarancji jakości wykonania Umowy w zakresie świadczenia usług serwisowych dla dostarczonego i Wdrożonego Systemu, dostosowany do uwarunkowań systemu HelpDesk (umożliwiającego rejestrację oraz śledzenie zgłoszenia online przez Zamawiającego) Wykonawcy, zapewniający warunki nie gorsze niż określone w Umowie.

Inne uwarunkowania zidentyfikowane przez Wykonawcę jako profesjonalistę w realizacji tego rodzaju zamówień, mającego doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi, a tym samym w opracowaniu tego rodzaju dokumentów, które zostały przez niego wskazywane jako niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i spełnienia całości wymagań Zamawiającego z punktu widzenia celu zamówienia oraz szczegółowych wymagań określonych w niniejszej specyfikacji technicznej.

### Etap 2: Dostawa infrastruktury technicznej i systemowej

- W ramach tego etapu Wykonawca jest zobowiązany do dostawy, instalacji i konfiguracji Oprogramowania Systemowego i Narzędziowego na potrzeby wdrożenia System wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury przetwarzania danych zgodnie z niniejszym OPZ.

Zakres dostawy obejmuje serwery sprzętowe, przełącznik fc, macierz, serwery backup-u,  urządzenia UPS i inne akcesoria, oraz niezbędne Oprogramowanie Systemowe i Narzędziowe spełniające szczegółowe wymagania określone niniejszą specyfikacją.

Wszystkie prace montażowe oraz instalacyjne jak również prace w zakresie konfiguracji dostarczonych urządzeń i oprogramowania muszą być prowadzone zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę Specyfikacją Prac Instalacyjno – Montażowych (SPIM), która powinna zawierać:

opis konfiguracji dostarczanych urządzeń (serwerów sprzętowych oraz macierzy);

plan adresacji IP;

opis opcjonalnej rekonfiguracji sieci oraz systemów teleinformatycznych Zamawiającego – o ile jest to niezbędne do poprawnego uruchomienia Infrastruktury Technicznej Zamawiającego;

plan instalacji tj. czynności instalacji, konfiguracji i uruchomienia poszczególnych dostarczonych urządzeń z uwzględnieniem braku uwarunkowań dostępności sieci komputerowej i energetycznej w godzinach pracy Zamawiającego i zapewniania pracy aktualnie użytkowanych systemów informatycznych Zamawiającego;

opis rozmieszczenia urządzeń w szafach teleinformatycznych wraz z ich oznakowaniem;

opis zastosowanych mechanizmów podnoszących niezawodność i skalowalności rozwiązania (np. klaster na poziomie środowiska maszyn wirtualnych);

Wszystkie ww. prace Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z opracowaną przez niego i zatwierdzoną przez Zamawiającego Specyfikacją Prac Instalacyjno – Montażowych, przy czym:

W związku z tym, iż czynności montażu, instalacji i konfiguracji urządzeń oraz oprogramowania mogą spowodować czasową niedostępność systemów informatycznych Zamawiającego i / lub sieci LAN, prace należy wykonywać poza godzinami pracy Zamawiającego według uzgodnionego harmonogramu prac będącego częścią powyższej specyfikacji prac lub za zgodą Zamawiającego w godzinach pracy zgodnie z ustaleniami stron dotyczącymi czasu i sposobu prowadzenia prac.

Oprogramowanie będące przedmiotem dostawy, instalacji i konfiguracji (Oprogramowanie Systemowe, Bazodanowe, Narzędziowe oraz Standardowe) czy to w ramach niniejszego etapu prac – jak również innych etapów - Wykonawca jest zobowiązany instalować zgodnie z zaleceniami producenta z uwzględnieniem tzw. modyfikacji („łatek”) na podstawie publikowanej przez danego producenta listy aktualizacji lub listy aktualizacji wskazanej przez CERT www.cert.pl (co w szczególności dotyczy "łatek" obejmujących aktualizacje mechanizmów zabezpieczeń dla danego Oprogramowania - ang. security patch).

Każde odstępstwo od ww. reguły będące wynikiem praktycznych doświadczeń Wykonawcy, wiążące się z zapewnieniem według Wykonawcy większej stabilności pracy danego urządzenia powinno być uzasadnione i uzgodnione z Zamawiającym oraz powinno zostać zawarte w ramach podpisanego protokołu z instalacji lub protokołu odbioru.

Z uwagi na fakt, iż docelowo Specyfikacja Prac Instalacyjno – Montażowych powinna stanowić element dokumentacji powykonawczej, Wykonawca jest zobowiązany SPIM dodatkowo uzupełnić w formie suplementu o:

opis konfiguracji oraz opis procedur oprogramowania przeznaczonego do wykonywania automatycznych backup’ów obrazu serwerów i bazy danych, opartych o dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie do wirtualizacji

Opis  licencji bazy danych zawierające narzędzia do tworzenia kopii bazy danych - opcjonalnie za zgodą Zamawiającego w oparciu o opracowane przez Wykonawcę skrypty systemowe.

szczegółowy opis procedury odtwarzania systemu po awarii, ze wskazaniem scenariuszy działań dla różnych zdarzeń, rodzajów awarii oraz urządzeń;

Prace w zakresie konfiguracji, parametryzacji Systemu powinny być ukierunkowane na uzyskanie maksymalnego poziomu wydajności określonego przez wymagania niefunkcjonalne, w ramach których dla wybranych cech Systemu określono wymierne progowe parametry wydajnościowe, jakie powinien osiągnąć System.

Dla każdego Oprogramowania Systemowego, Bazodanowego, Narzędziowego oraz Standardowego będącego przedmiotem dostawy Wykonawca jest zobowiązany udzielić lub przekazać stosowne licencje uprawniające Zamawiającego do korzystania z dostarczonego przez Wykonawcę Oprogramowania.

Zamawiający nie dopuszcza instalacji i konfiguracji środowiska systemowego Wykonawcy w konfiguracji, w której baza danych (lub bazy danych) będą zainstalowane na jednym, odrębnym serwerze fizycznym.

### Etap 3: Opracowanie „Projektu Technicznego Usług Systemu”

#### Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej

- W ramach tego zadania Wykonawca jest zobowiązany wykonać niezbędne prace analityczne oraz projektowe związane z:

  - Przygotowaniem oraz uruchomieniem usług oferowanego przez siebie rozwiązania (Systemów Dziedzinowych Wykonawcy).

- Zamawiający zakłada, iż Wykonawca posiada opracowane i wdrożone we własnym rozwiązaniu usługi integracji i wymiany danych w ramach systemu SEOD zapewniające komunikację z innymi systemami dziedzinowymi i na bazie tych rozwiązań oraz zdobytych doświadczeń we wdrażaniu podobnych rozwiązań jak planowany do wdrożenia przez Zamawiającego System, dokona docelowego zaimplementowania usług oferowanego rozwiązania w obszarze wymagań Zamawiającego.

  - Zakres i koszt usługi związanej z uruchomieniem usług integracji po stronie Wykonawcy jak również po stronie dostawców, producentów Systemów Dziedzinowych Zamawiającego jest po stronie zobowiązań Wykonawcy i stanowi przedmiot jego oferty.

  - W realizacji tej części zamówienia Wykonawca musi uwzględnić fakt, iż Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej Systemów Dziedzinowych Zamawiającego wskazanych do integracji, która w jakikolwiek sposób przybliżałaby lub określiłaby techniczne zasady funkcjonowania tych systemów.

Wymagany przez Zamawiającego minimalny zakres niniejszego opracowania obejmuje opis zastosowanych lub zaprojektowanych usług integracji oraz wymiany danych pomiędzy rozwiązaniem Wykonawcy a Systemami Dziedzinowymi Zamawiającego, zawierający definicje dokumentów XSD oraz usług sieciowych w formie definicji WSDL lub ogólny model danych dla opcjonalnego rozwiązania integracji systemów na poziomie baz danych poszczególnych systemów informatycznych oraz dostarczonych modułów odpowiedzialnych w szczególności za e-usługi.

Wymagany przez Zamawiającego sposób implementacji usług integracji określa niniejsza specyfikacja.

### Etap 4: Opracowanie i Wdrożenie Systemu

#### Zadanie: Dostawa, instalacja i konfiguracja (całości) Oprogramowania

- W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany:

dostarczyć, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, niezbędne Oprogramowanie do uruchomienia i wdrożenia Systemu, co obejmuje przede wszystkim Oprogramowanie Standardowe oraz Oprogramowanie Aplikacyjne Wykonawcy również niezbędne oraz opcjonalne Oprogramowanie Systemowe, Bazodanowe oraz Narzędziowe, zgodne z Ofertą Wykonawcy;

zapewnić dokumentację do dostarczonego Oprogramowania w postaci papierowej lub elektronicznej w liczbie egzemplarzy odpowiednio zgodnej ze specyfikacją dostawy i / lub specyfikacją dystrybutora Oprogramowania oraz odpowiednio liczbą przekazanych licencji Oprogramowania;

udzielić lub przekazać licencje do dostarczonego Oprogramowania;

zainstalować i skonfigurować dostarczone Oprogramowanie w środowisku dostarczonym przez Wykonawcę

W ramach wszystkich prac związanych z instalacją i konfiguracją Oprogramowania Wykonawca jest zobowiązany:

instalować i konfigurować Oprogramowanie zgodnie z zaleceniami jego producenta z uwzględnieniem tzw. modyfikacji („łatek”) na podstawie publikowanej przez danego producenta listy aktualizacji oraz listy aktualizacji wskazanej przez CERT www.cert.pl (co w szczególności dotyczy "łatek" obejmujących aktualizacje mechanizmów zabezpieczeń dla danego Oprogramowania - ang. security patch);

każde odstępstwo od ww. reguły będące wynikiem praktycznych doświadczeń Wykonawcy, wiążące się z zapewnieniem według Wykonawcy większej stabilności pracy danego urządzenia powinno być uzasadnione i uzgodnione z Zamawiającym oraz powinno zostać zawarte w ramach podpisanego protokołu z instalacji lub protokołu odbioru;

zapewnić udokumentowanie czynności instalacji, konfiguracji Oprogramowania w formie dokumentacji powykonawczej zawierającej opis przeprowadzonej konfiguracji Systemu.

#### Zadanie: Opracowanie nowych e-usług Systemu

- W ramach tego Zadania, na podstawie wcześniej opracowanego i odebranego przez Zamawiającego „Projektu technicznego Usług Integracji Systemu”, a także niniejszej specyfikacji oraz przeprowadzonych uzgodnień z Zamawiającym, Wykonawca jest zobowiązany:

Dostarczyć i zaimplementować wymaganą funkcjonalność Systemu, co obejmuje również usługi integracji i wymiany danych, w tym usługi integracji z platformą e-PUAP w zakresie związanym z zapewnieniem uwierzytelnienia osoby fizycznej, osoby prawnej poprzez profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Dla dostarczonych i / lub opracowanych funkcji Systemu oraz usług systemowych w zakresie integracji i wymiany danych, Wykonawca jest zobowiązany przygotować Plan Testów zawierający opisy scenariuszy testowych będących podstawą do przeprowadzenia testów akceptacyjnych pokrywających kluczowe przypadki użycia Systemu.

Plan Testów musi obejmować scenariusze dla ścieżki podstawowej oraz przynajmniej jednej ścieżki alternatywnej.

Zamawiający wymaga, aby przed zgłoszeniem gotowości do odbioru Systemu Wykonawca przeprowadził (i udokumentował) fazę testów wewnętrznych w zakresie integracji i wymiany danych.

#### Zadanie: Przygotowanie i przeprowadzenie testów akceptacyjnych

- W ramach tego zadania, na podstawie Planu Testów Wykonawca jest zobowiązany:

Opracować scenariusze testów akceptacyjnych oraz dane testowe;

Przekazać Zamawiającemu scenariusze testów akceptacyjnych, co najmniej na 5 dni roboczych poprzedzających datę przeprowadzenia testów akceptacyjnych;

Przeprowadzić przy udziale Zamawiającego testy akceptacyjne celem zweryfikowania i potwierdzenia poprawności działania Systemu, w tym metod integracji i wymiany danych;

testy akceptacyjne winny być przeprowadzone za pomocą narzędzi informatycznych, co pozwoli w łatwy sposób raportować wyniki testów.

Na koniec każdego dnia testów wykonawca powinien uzgodnić z zamawiającym zgłoszone błędy i ustalić termin ich poprawy.

Opracować raport z testów akceptacyjnych.

Negatywne wyniki testów akceptacyjnych, identyfikujące przyczyny leżące po stronie dostarczonego lub opracowanego przez Wykonawcę rozwiązania zobowiązują Wykonawcę do wprowadzenia niezbędnych korekt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, lecz nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy podpisanego przez Zamawiającego raportu z testów akceptacyjnych.

Nie dotrzymanie terminu, o którym mowa powyżej może skutkować naliczeniem kar umownych jakie określa w tym zakresie odpowiednio wzór umowy.

Podczas prowadzenia testów akceptacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do:

instalowania nowych wersji oprogramowania pozbawionych błędów i umożliwiających dalsze prowadzenie fazy testów, co dotyczy: Systemu, w tym jego komponentów i usług sieciowych, o ile były przedmiotem prac Wykonawcy;

zapewnienia gotowości opracowanych przez siebie i dostarczonych rozwiązań do prowadzenia testów;

udzielania wyjaśnień oraz konsultacji technicznych Zamawiającemu;

usuwania błędów opracowanych rozwiązań programowych,

opcjonalnie, przedstawienia na żądanie Zamawiającego, wyników przeprowadzonych przez siebie wewnętrznych testów regresyjnych, które potwierdzą usunięcie zidentyfikowanych wcześniej błędów;

Na potrzeby procesu związanego z przeprowadzeniem testów, jak również późniejszej eksploatacji Zamawiający wprowadza określoną poniżej klasyfikację błędów:

B1 – błędy krytyczne uniemożliwiające działanie Systemu, modułu lub dostarczonych przez Wykonawcę komponentów i usług sieciowych np. dotyczących integracji i wymiany danych lub powodujące niepoprawne funkcjonowanie Systemu w określonym obszarze zadaniowym, niezgodnie z dokumentacją Systemu w zakresie więcej niż jednej funkcji systemu, wymagające bezwzględnej interwencji Wykonawcy związanej z zidentyfikowaniem przyczyny takiego stanu rzeczy oraz usunięciem błędu lub wprowadzeniem rozwiązania zastępczego w formie tzw. „obejścia” problemu przez rekonfigurację, wymianę oprogramowania lub inne zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie;

B2 – błędy istotne, powodujące niepoprawne funkcjonowanie Systemu lub dostarczonych przez Wykonawcę komponentów i usług sieciowych, niezaliczone do klasy B1 jak np. niepoprawne działanie wyłącznie w zakresie jednej funkcji Systemu;

B3 – usterki / wady przejawiające się niewłaściwą ergonomią pracy lub błędną logiką obsługi Systemu, niewpływające na rezultat działania funkcji Systemu, niezaliczane do kategorii błędów B1 lub B2 np. wydłużenie czasu autoryzacji lub uwierzytelnienia usługi, brak spełnienia wymagań wydajnościowych, niespełnienie wymagań dot. ergonomii pracy, inne.

Powinny być przeprowadzone przynajmniej dwie iteracje testów w przypadku, jeżeli w pierwszej iteracji występują błędy kategorii B1,B2. Druga iteracja testów powinna się odbyć po poprawie błędów z I iteracji testów.

Z ww. klasyfikacji wyłączone są błędy leżące po stronie infrastruktury systemowej podmiotu trzeciego, jak np. platforma ePUAP.

W każdym przypadku, kiedy źródło powstania błędu leży po stronie trzeciej, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania (udowodnienia) Zamawiającemu, iż niepoprawne funkcjonowanie Systemu leży po stronie rozwiązań i zobowiązań strony trzeciej, i nie zależy od dostarczonego, opracowanego przez niego rozwiązania.

Brak takich działań i nie wykazanie jednoznacznie zależności danego zdarzenia, powodującego powstanie danego błędu B1-B3 po stronie trzeciej będzie traktowane jako błąd Systemu dostarczonego przez Wykonawcę, leżący w zakresie jego zobowiązań gwarancyjnych i serwisowych.

Zakończenie procedury testów z wartością wskaźnika liczby błędów mieszczącą się dla określonych kategorii błędów w dopuszczalnym przedziale progowym, określonym w Planie Testów, daje tytuł Zamawiającemu do (warunkowej) akceptacji wykonania danego zadania i rozpoczęcia normalnej eksploatacji rozwiązania, pod warunkiem usunięcia zidentyfikowanych błędów przez Wykonawcę w terminie nie później niż 5 dni roboczych od daty podpisania protokołu z testów.

Zamawiający dopuszcza odbiór oraz warunkowe zakończenie fazy testów akceptacyjnych (pod warunkiem braku występowania błędów krytycznych), w którym dla poszczególnych kategorii błędów określono następujące wartości progowe dla poszczególnych kategorii błędów:

B1 – liczba błędów jest równa zero;

B2 – liczba błędów nie jest większa niż 5% ogółu wszystkich przypadków testowych;

B3 – liczba zidentyfikowanych usterek nie jest większa niż 10% ogółu wszystkich przypadków testowych.

- Wymagania szczególne:

  - Wymagane jest przeprowadzenie testów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, co pozwoli raportować wyniki testów.

  - Wykonawca zobowiązany będzie na koniec każdego dnia prowadzenia testów do uzgodnienia z zamawiającym zgłoszonych błędów i ustalenia termin na ich poprawę.

  - W przypadku kiedy w ramach pierwszej iteracji testów występują błędy kategorii B1, B2. Druga iteracja testów powinna się odbyć po poprawie błędów z I iteracji testów.

#### Zadanie: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego

- W ramach tego zadania Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników Zamawiającego z dostarczonych modułów i komponentów Systemu.

Szkolenia obejmować muszą zakres podstawowych funkcji i usług Systemu, których właściwe poznanie jest niezbędne do prawidłowego użytkowania Systemu.

Dla każdego wydzielonego pakietu szkoleń Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć oraz uzgodnić z Zamawiającym szczegółowy program szkoleń, który powinien przedłożyć do akceptacji.Zamawiający zaakceptuje i uzgodni program szkoleń nie później niż  w ciągu dwóch tygodni .od dostarczenia

Każde szkolenie musi być przeprowadzone według poniższych zasad:

Przed szkoleniem Wykonawca:

potwierdza plan i program szkolenia u Zamawiającego;

uzgadnia ostateczny termin szkolenia z Zamawiającym, zgodnie z wstępnie określonym planem szkolenia;

przygotowuje i aktualizuje dokumentacje użytkownika i / lub Systemu pomocy (instrukcje obsługi), zapewniając tym samym uczestnikom szkolenia dostęp do uzupełniającej lub podstawowej wiedzy nt. funkcji oraz zasad działania danego oprogramowania;

przygotuje „infrastrukturę szkoleniową”, co w szczególności obejmuje:

przygotowanie bazy szkoleniowej zawierającej załadowane rzeczywiste, produkcyjne dane z bazy danych Systemu;

instalację i konfigurację niezbędnego Systemu;

Zakres szkolenia obejmować będzie łącznie 185 użytkowników, z zastrzeżeniem przeszkolenia wszystkich pracowników w obszarze EZD, natomiast w zakresie pozostałych komponentów – delegowanych do pracy na określonych stanowiskach pracowników merytorycznych.

Osoby do szkolenia wskaże Zamawiający.

Przed rozpoczęciem każdego szkolenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację do każdego modułu / komponentu w języku polskim w postaci elektronicznej.w celu akceptacji Zamawiający zaakceptuje dokumentację nie później niż w ciagu14 dni od dostarczenia

Szkolenia zostaną przeprowadzone w pomieszczeniach i na sprzęcie udostępnionym przez Zamawiającego, w tym głównie w formie szkoleń przy stanowisku prac szkolonego przez Wykonawcę pracownika, przy czym nie dopuszcza się możliwości przeprowadzania szkoleń typu e-learning w zastępstwie szkoleń tradycyjnych. Szkolenia prowadzone będą w siedzibie Zamawiającego. W przypadku tradycyjnych szkoleń realizowanych w innej formie niż szkoleń przy stanowisku pracownika szkolonego przez Wykonawcę, sprzęt niezbędny na potrzeby szkolenia zapewni Wykonawca.

Z uwagi na uwarunkowania logistyczne (dostępność komputerów) oraz konieczność zapewnianie ciągłości w prowadzeniu normalnej działalności Zamawiającego w terminie zaplanowanego szkolenia, szkoleniem może być objętych nie więcej niż 10 pracowników Zamawiającego w zakresie systemu EOD, natomiast w obszarze szkoleń z modułów dziedzinowych wymagane jest zaplanowanie szkoleń dla max 3 osób w toku prowadzonego szkolenia.

Szkolenia będą przeprowadzone w odniesieniu do każdego dostarczanego komponentu w wymiarze wskazanym poniżej,

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym Harmonogramu szkoleń z uwzględnieniem komórek organizacyjnych oraz uwzględnieniem możliwości dodatkowego zapewnienia sprzętu przez Wykonawcę w przypadku braku stosownej liczby terminali dla przeprowadzenia szkoleń.

Szkolenia użytkowników:

do każdego modułu wspomagającego obsługę obszarów działalności urzędu, Wnioskodawca (jako Zamawiający) wskaże osoby, które to Wykonawca przeszkoli,

szkolenia będą realizowane w pomieszczeniach i na sprzęcie udostępnionym przez urząd z zastrzeżeniem ewentualnego zapewnienia wymaganego sprzętu przez wykonawcę w obszarze szkoleń dla EZD,

nie przewiduje się przeprowadzania szkoleń typu e-learning w zastępstwie szkoleń tradycyjnych,

dopuszcza się po uzgodnieniu z Zamawiającym przeprowadzenie szkoleń grupowych w wybranych obszarach tematycznych.

Szczegółowe wymagania Wnioskodawca (jako Zamawiający) określi na etapie realizacji Projektu w opracowanej w tym celu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Po każdym szkoleniu Wykonawca przeprowadzi testy sprawdzające umiejętności uczestników szkolenia i na podstawie ustalonych kryteriów potwierdzi, wystawionym certyfikatem uzyskanie przez uczestnika szkolenia niezbędnych umiejętności w posługiwaniu się określonym oprogramowaniem.

Wykonawca w ramach zamówienia przeprowadzi prace wdrożeniowe wraz ze szkoleniami użytkowników zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp. | Nazwa | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | e-Biuro Obsługi Interesanta | szt. | 1 |
|  | Zakup licencji dla Urzędu | szt. | 1 |
|  | Wdrożenie | godz. | 12 |
|  | Szkolenia | godz. | 12 |
|  | Zintegrowany System Płatności elektronicznych e-płatności | szt. | 1 |
|  | Licencja na system e-płatności | szt. | 1 |
|  | Wdrożenie | godz. | 6 |
|  | Szkolenie | godz. | 6 |
|  | Wymiana BIP z modułem e-rejestry systemu EZD | szt. | 1 |
|  | Licencja na BIP i darmowe utrzymanie na serwerze wykonawcy w trakcie trwania gwarancji. | szt. | 1 |
|  | Wdrożenie | godz. | 12 |
|  | Szkolenie | godz. | 6 |
|  | Broker integracyjny Profilu Zaufanego |  | 1 |
|  | Wdrożenie funkcji obsługi profilu zaufanego | godz. | 3 |
|  | Szkolenia z wdrożonej funkcjonalności | godz. | 3 |
|  | Integracja systemów dziedzinowych z PUP/EBOI |  | 1 |
|  | Integracja systemów dziedzinowych - wdrożenie | godz. | 48 |
|  | Szkolenia | godz. | 48 |
|  | Szyna usług integrująca usługi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe | szt. | 1 |
|  | Licencja | szt. | 1 |
|  | Wdrożenie | godz. | 50 |
|  | Szkolenie | godz. | 50 |
|  | Platforma usług publicznych (EBOI) udostępniająca dane z systemów dziedzinowych | szt. | 1 |
|  | Licencja | szt. | 1 |
|  | Wdrożenie | godz. | 72 |
|  | Formularze (deklaracja podatkowe, odpady, opłaty lokalne) | szt. | 10 |
|  | Szkolenia | godz. | 36 |
|  | Aplikacja mobilna na 3 platformy systemowe |  | 1 |
|  | Licencja | szt. | 1 |
|  | Wdrożenie | godz. | 12 |
|  | Szkolenia | godz. | 12 |
|  | Wymiana i wdrożenie EZD |  | 1 |
|  | Wdrożenie | godz. | 48 |
|  | Szkolenia | godz. | 222 |

Szkolenia mogą być przeprowadzane w grupach max 10 osobowych. Wykonawca zapewni szkolenia dla pracowników merytorycznych wdrażanego rozwiązania.

| Lp. | Opis wymagania |
| --- | --- |
| 1. | Szczegółowy plan szkolenia wraz z harmonogramem przygotowany zostanie na etapie planu realizacji projektu. |
| 2. | Do każdego modułu wspomagającego obsługę obszarów działalności urzędu, Zamawiający wskaże osoby, które Wykonawca przeszkoli |
| 3. | Szkolenia będą realizowane w pomieszczeniach i na sprzęcie udostępnionym przez Zamawiającego |
| 4. | Zamawiający nie dopuszcza przeprowadzania szkoleń typu e-learning w zastępstwie szkoleń tradycyjnych |
| 5. | Zamawiający dopuszcza przeprowadzanie szkoleń grupowych, w grupach do 10 użytkowników oraz szkoleń indywidualnych przy stanowiskowych dla grup jedno-, dwu- lub trzyosobowych. |
| 6. | Uzgodnieniu pomiędzy stronami podlegają: - Minimalne wymagania dla uczestników szkoleń, - Harmonogram szkoleń grupowych i indywidualnych, - Materiały szkoleniowe dla szkoleń grupowych, - Listy obecności ze szkoleń grupowych i indywidualnych, - Protokoły Odbioru Zadania dot. Szkoleń. |
| 7. | Zamawiający oczekuje, że ilość oraz program szkoleń powinny gwarantować użytkownikom systemu zapoznanie się z wszystkimi funkcjonalnościami jakie system oferuje. |

#### Szkolenia dla Administratorów

#### W ramach przedmiotowego działania Wykonawca będzie miał obowiązek przeszkolić administratora (administratorów) systemów pracujących w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu w zakresie koniecznym do prawidłowej obsługi i kontroli działania zaimplementowanych rozwiązań: dostarczonego systemu dziedzinowego, środowiska domenowego, bazy danych SQL oraz z wirtualizacji i elementów jakie zostały zaoferowane w ramach przedmiotowego postępowania.

#### System dziedzinowy i jego moduły

#### Wykonawca przeszkoli w uzgodnionym terminie 2 administratorów Zamawiającego z dostarczonych modułów i komponentów Systemu

#### Zakres obejmować będzie szkolenie rozszerzone z systemu dziedzinowego oraz z administracji i konfiguracji zaoferowanego systemu, w tym instalację, konfigurację bazy danych, obsługę narzędzi administratora, architekturę systemu, zagadnienia związane z zachowaniem bezpieczeństwa, integralności i zabezpieczenia przed utratą danych, przywracaniem danych po awarii, konfiguracji dostarczonego sprzęt

#### Zakres szkolenia powinien być tak dobrany, aby zapewnić Zamawiającemu samodzielne zarządzanie opracowanym przez Wykonawcę rozwiązaniem.

#### Przed przeprowadzeniem szkolenia Wykonawca jest zobowiązany opracować i dostarczyć Zamawiającemu tzw. dokumentację administratora, która powinna zawierać opis instrukcji, procedur jakie są niezbędne do zarządzania dostarczoną infrastrukturą Systemu oraz dostarczonym Oprogramowaniem.

#### Szkolenie w zakresie administrowania bazą danych

#### Opis szkolenia

#### Dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do utrzymania bazy danych serwera zaoferowanych w przedmiotowym postępowaniu. Wskazanie również jak używać funkcji i narzędzi związanych z utrzymaniem bazy danych serwera SQL. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla 2 administratorów

Minimalny zakres szkolenia powinien obejmować:

- Wprowadzenie do administracji bazami danych serwera SQL.

  - przegląd administrowania bazami danych

  - wprowadzenie do platformy serwera SQL

  - techniki i narzędzia zarządzania bazami danych

- Instalacja i konfiguracja serwera SQL

  - planowanie instalacji serwera SQL

  - instalacja serwera SQL

  - konfiguracja po instalacji.

- Praca z bazami danych i storage-m

  - wprowadzenie do składowania danych w serwerze SQL

  - zarządzanie storage-m baz danych systemowych

  - zarządzanie storage-m baz danych użytkowników

  - przenoszenie plików bazy danych

  - konfiguracja rozszerzenia puli bufora

- Planowanie i wdrażanie strategii wykonywania kopii zapasowych

  - zrozumienie modeli odzyskiwania serwera SQL

  - planowanie strategii tworzenia kopii zapasowych

  - tworzenie kopii zapasowych baz danych i logów transakcji

  - korzystanie z opcji tworzenia kopii zapasowych

  - zapewnienie wiarygodności kopii zapasowej.

- Przywracanie baz danych serwera SQL

  - zrozumienie procesu przywracania

  - przywracanie baz danych

  - zaawansowane scenariusze przywracanie baz danych

  - praca z przywracaniem do "punktu w czasie".

- Importowanie i eksportowanie danych

  - wprowadzenie do przesyłanie danych

  - importowanie i eksportowanie danych tabelarycznych

  - kopiowanie lub przenoszenie bazy danych

- Monitorowanie serwera SQL

  - wprowadzenie do monitorowania serwera SQL

  - dynamiczne widoki i funkcje zarządzania

  - monitor wydajności

- Śledzenie aktywności serwera SQL

  - śledzenie aktywności obciążenia serwera SQL

  - korzystanie z trace-ów

- Zarządzanie bezpieczeństwem serwera SQL

  - wprowadzenie do bezpieczeństwa serwera SQL

  - zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie serwera

  - zarządzanie bytami na poziomie bazy danych

  - zarządzanie uprawnieniami w bazie danych

- Audyt dostępu do danych i szyfrowania danych

  - audyt dostępu do danych w serwerze SQL

  - wdrożenie SQL Server Audit

  - szyfrowanie bazy danych

- Wykonywanie bieżącej konserwacji bazy danych

  - zapewnienia integralności bazy danych

  - utrzymanie indeksów

  - automatyzację rutynowych czynności konserwacyjnych bazy danych

- Automatyzacja zarządzania serwera SQL

  - automatyzacja zarządzania serwerem SQL

  - wdrożenie prac SQL Server Agent-a

  - zarządzanie pracami SQL Server Agent-a

  - zarządzanie kontekstem bezpieczeństwa kroków pracy

  - zarządzanie pracami na wielu serwerach

- Monitorowanie SQL Server przy użyciu alertów i powiadomień

  - monitorowanie błędów serwera SQL

  - konfigurowanie klienta poczty serwera SQL konfigurowanie operatorów, powiadomień i alertów.

Środowisko domenowe

Szkolenie dla administratorów odpowiedzialnych za zarządzanie, zabezpieczanie i monitorowanie środowiska domenowego opartego o zainstalowany na serwerach system operacyjny. Minimalny zakres szkolenia powinien obejmować poniższe elementy:

- Szkolenie dla administratorów odpowiedzialnych za zarządzanie, zabezpieczanie i monitorowanie środowiska domenowego opartego o zainstalowany na serwerach system operacyjny.

  - Szkolenie powinno być realizowane przez certyfikowany ośrodek szkoleniowy. Należy dostarczyć voucher/bon na szkolenia dla 2 administratorów.

  - Szkolenie musi być zrealizowane w ośrodku na terenie Dolnego Śląska.

  - Czas na zrealizowanie voucherów musi wynosić co najmniej 1 rok.

  - Szkolenia mają objąć następujące komponenty merytoryczne:

    - Course 20740B: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016,

    - Course 20741B: Networking with Windows Server 2016,

    - Course 20742B: Identity with Windows Server 2016

Szkolenie z wirtualizacji

Wykonawca ma obowiązek zapewnić szkolenie administratora systemu w zakresie wirtualizacji zaoferowanych urządzeń i elementów systemu w postaci vouchera dla 2 osób z możliwością ich realizacji w okresie co najmniej 1 roku od daty dostarczenia.

Szkolenie musi być zrealizowane w certyfikowanym ośrodku na terenie Dolnego Śląska i obejmować przykładowo następujące komponenty merytoryczne :

  - Szkolenia mają objąć następujące komponenty merytoryczne:

    - VMware vSphere: Install, Configure, Manage (VV6.5ICM)

W szczególności:

- Planowanie wirtualizacji

- przegląd technologii wirtualizacji;

- ocena stanu środowiska za pomocą zestawu narzędzi do oceny i planowania;

- zapoznanie z zasadami projektowania środowisk wirtualnych (w tym wysokodostępnych) z wykorzystaniem roli oprogramowania do wirtualizacji.

- Wdrażanie wirtualizacji serwerów z wykorzystaniem oprogramowania do wirtualizacji

- instalowanie i konfigurowanie roli serwera;

- planowanie, konfigurowanie i zarządzanie wirtualnymi przełącznikami sieciowymi

- zarządzanie wirtualną składnicą danych.

- Tworzenie i konfigurowanie wirtualnych dysków twardych i maszyn wirtualnych

- tworzenie i konfigurowanie wirtualnych dysków twardych;

- tworzenie i konfigurowanie maszyn wirtualnych;

- zarządzanie migawkami maszyn wirtualnych;

- importowanie maszyn wirtualnych.

- Konfigurowanie sieci w oprogramowaniu do wirtualizacji

- omówienie zaawansowanych funkcji wirtualnych interfejsów sieciowych;

- wirtualizacja sieci;

- rozszerzony przełącznik funkcji oprogramowania.

- Skalowalność maszyn wirtualnych

- przegląd opcji umożliwiających skalowanie w systemie operacyjnym serwera;

- omówienie technologii niejednolitego dostępu do pamięci (Non-uniform memory access – NUMA);

- porównanie dostępnych w oprogramowaniu do wirtualizacji opcji umożliwiających skalowanie.

- Funkcje oprogramowania oraz odzyskiwanie awaryjne

- tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie w środowisku oprogramowania do wirtualizacji;

- Migracja w oprogramowaniu do wirtualizacji

- konfigurowanie klastra trybu pracy awaryjnej;

- konfigurowanie wysokodostępnej maszyny wirtualnej;

- migracja na żywo maszyn wirtualnych i magazynów danych.

Czas trwania: 5 dni.

### Etap 4: Przeprowadzenie procedury Odbioru Końcowego

- W ramach tego etapu Wykonawca razem z Zamawiającym przeprowadzi czynności związane z procedurą Odbioru Końcowego, podczas których Zamawiający dokona weryfikacji oraz potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań, jakie były przedmiotem realizacji niniejszego zamówienia.

W trakcie tych czynności, Wykonawca celem umożliwienia Zamawiającemu skutecznego przeprowadzenia procedury Odbioru Końcowego jest zobowiązany do ścisłego współdziałania z Zamawiającym i udzielania jemu niezbędnych wyjaśnień, przeprowadzenie czynności odbioru potencjalnie zaległych zadań, podzadań lub nawet, o ile to wynika z ustaleń Stron, wypełnienia innych niezrealizowanych przez Wykonawcę zobowiązań.

W trakcie Odbioru Końcowego, Wykonawca:

Udzieli gwarancji jakości wykonania zamówienia na okres:

Minimum 36 miesięcy od daty Odbioru Końcowego, w zakresie określonym wzorem Umowy, na oprogramowanie dziedzinowe, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, uwzględniające wymaganie dla rozwiązania systemowego, iż musi być niezależne od wersji oprogramowania, a w przypadku istotnych zmian wersji, koszt wdrożenie zmodernizowanych usług integracji i wymiany danych ponosi Wykonawca na swój koszt w ramach usług gwarancji jakości wykonania zamówienia.

W zakresie oprogramowania dziedzinowego wymagana przez Zamawiającego Gwarancja obejmuje okres minimum 36 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty protokolarnego odbioru produktu projektu z uwzględnieniem deklarowanego przez Wykonawcę okresu zgodnego ze złożoną Ofertą;

Powyższe wymagania dotyczące oprogramowania dziedzinowego uwzględniać będą w zakresie oraz zgodnie z:

niniejszą specyfikacją,

opracowaną i dostarczoną przez Wykonawcę dokumentacją Oprogramowania (instrukcją użytkownika, instrukcją administratora, dokumentacją powykonawczą).

„Projektem Technicznym Usług Integracji Systemu”;

Przekaże kody źródłowe dla dostarczonego Oprogramowania Dziedzinowego. Czynności te zostaną przeprowadzone zgodnie z procedurą zawartą w projekcie Umowy.

Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości wykonanej usługi liczony będzie od daty Odbioru Końcowego. Gwarancja obejmuje również dostarczanie nowych wersji Systemu w zakresie związanym ze zmiana przepisów prawa. Zakres i sposób świadczenia tak rozumianej rozszerzonej gwarancji zawarty został w projekcie Umowy.

Warunki świadczenia gwarancji, w tym czas reakcji oraz czas usunięcia określonej kategorii błędów, jak również opis procedury zgłoszenia oraz naprawy błędu, zawiera projekt Umowy będący integralną częścią SIWZ.

## Wymagania wobec dostarczanej przez Wykonawcę dokumentacji

- W każdym przypadku, kiedy następować będzie przekazanie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, musi być ona przekazana w formie papierowej, w liczbie jednego egzemplarza z każdego rodzaju opracowania oraz w formie elektronicznej przekazana drogą elektroniczną, na adres Zamawiającego lub na nośniku CD-ROM przynajmniej w dwóch różnych formatach: edytowalnym w formacie odf. lub doc. oraz zabezpieczonym przed edycją formacie PDF dla programu Acrobat Reader.

Dla dokumentacji związanej z przedmiotem dostawy oprogramowania, do którego Wykonawca nie posiada autorskich praw majątkowych, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji zgodnie ze specyfikacją tego produktu, określoną przez producenta produktu lub przez jego dystrybutora.

Zamawiający nie akceptuje użycia do realizacji zamówienia licencji oprogramowania, dla którego nie jest dostępna dokumentacja użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej np. formacie PDF.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Dokumentacji i Kodów źródłowych i ich aktualizacji w trakcie trwania Umowy.

### Wymagania ogólne

- Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim chyba, że dotyczy kodów źródłowych, języka SQL, fragmentów kodów oprogramowania.

- Każda Dokumentacja powstała w wyniku realizacji zamówienia i przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę stanowi własność Zamawiającego. Zamawiający ma prawo udostępniać Dokumentację osobom trzecim w sposób nie naruszający praw autorskich.

- Aktualizacja Dokumentacji następuje po wprowadzeniu przez Wykonawcę zmian w Rozwiązaniu nie rzadziej niż raz na kwartał.

- Wykonawca dostarczy szczegółową Dokumentację komponentów firm trzecich użytych w dostarczanym Systemie, w tym także dostarczaną przez ich producentów. Dokumentacja ta może występować w języku angielskim, jeśli nie ma tłumaczenia na język polski.

- Dokumentacja musi być dostarczona w jednym egzemplarzu w formie papierowej i elektronicznej (.pdf, .doc) na nośniku elektronicznym, w postaci umożliwiającej uzyskanie jej wydruku przy pomocy powszechnie używanych narzędzi.

- Dokumentacja musi gwarantować kompletność dokumentu rozumianą jako pełne, bez wyraźnych i ewidentnych braków, przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego rozpatrywanego zakresu zagadnienia.

- Zawartość Dokumentacji musi być zgodna z wytworzonym Rozwiązaniem.

### Dokumentacja Administratora „Rozwiązania”

- Dokumentacja Administratora Rozwiązania musi opisywać kolejność czynności i zakres możliwych danych do wprowadzenia oraz sposób postępowania w sytuacjach szczególnych i awaryjnych.

- Dokumentacja Administratora Rozwiązania powinna być dostępna w postaci elektronicznej umożliwiającej przeszukiwanie oraz odnajdywanie konkretnych tematów.

- Dokumentacja Administratora Rozwiązania obejmować będzie, co najmniej:

- szczegółową (krok po kroku) instrukcję instalacji i konfiguracji Rozwiązania

- opis parametrów instalacyjnych i konfiguracyjnych Rozwiązania wraz z opisem dopuszczalnych wartości i ich wpływem na działanie rozwiązania,

- szczegółową (krok po kroku) instrukcję wgrywania nowych wersji Rozwiązania,

- szczegółowy opis możliwych do zastosowania ról i uprawnień wraz z ich wpływem na działania rozwiązania,

- Dokumentacja Administratora musi uwzględniać Podręcznik ESB.

### Dokumentacja użytkownika „Rozwiązania”

- Wykonawca dostarczy Dokumentację użytkownika oraz opis Ścieżek Postępowania.

- Dokumentacja użytkownika musi zawierać opis pełnej funkcjonalności Rozwiązania w sposób przejrzysty umożliwiający samodzielne użytkowanie Rozwiązania.

- Dokumentacja musi opisywać kolejność czynności i zakres możliwych danych do wprowadzenia oraz sposób postępowania w sytuacjach szczególnych.

- Dostarczona przez Wykonawcę Dokumentacja użytkownika, w tym „Ścieżki Postępowania” zostaną przygotowane w sposób umożliwiający Zamawiającemu dodanie ich, jako odrębnych artykułów do bazy wiedzy.

### Dokumentacja powykonawcza „Rozwiązania”

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w ramach zamówienia Dokumentację powykonawczą Rozwiązania.

- Dokumentacja powykonawcza musi być sporządzona w języku polskim chyba, że dotyczy oprogramowania narzędziowego obcego pochodzenia (Produktu), wykorzystywanego w Rozwiązaniu, dla którego nie ma dokumentacji w języku polskim, w takim przypadku Dokumentacja może zostać przekazana w języku angielskim.

- Aktualizacja Dokumentacji powykonawczej następuje w okresie przewidzianym dla asysty technicznej po wprowadzeniu przez Wykonawcę zmian w Rozwiązaniu (co najmniej raz na kwartał).

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Dokumentację powykonawczą, która musi być sporządzona zgodnie z poniższym szablonem, przy czym szablon może zostać uzupełniony o dodatkowe elementy przez Wykonawcę:

- Wstęp.

- Cel dokumentu.

- Słowniki.

- Terminy i skróty specyficzne dla Rozwiązania.

- Używane skróty technologiczne.

- Używane terminy.

- Rodzaje środowisk Rozwiązania.

- Projekty poszczególnych środowisk.

- Architektura Rozwiązania (opisy wraz ze szczegółowymi schematami graficznymi).

  - Architektura sieciowa Rozwiązania.

  - Wymagania komunikacyjne dla sieci LAN.

  - Adresacja interfejsów sieciowych komponentów Rozwiązania.

  - Połączenia wymagane podczas eksploatacji Rozwiązania.

  - Platforma aplikacyjna Rozwiązania.

  - Zależność pomiędzy wszystkimi elementami Rozwiązania.

- Usługi:

  - aplikacyjne,

  - bazodanowe,

  - systemy operacyjne.

- Opis każdego z WebSerwisów i/lub plików wymiany wraz ze wskazaniem danych wejściowych oraz danych wyjściowych.

- Opis przepływu danych pomiędzy poszczególnymi Modułami wraz ze schematami graficznymi.

- Wykaz wszystkich słowników Systemu.

- Dodatkowe oprogramowanie wymagane w Rozwiązaniu:

  - urządzenia klienckie i peryferyjne w Rozwiązaniu

  - rodzaje użytkowników Rozwiązania,

  - stacje klienckie,

  - oprogramowanie,

  - urządzenia peryferyjne.

- System backup’u:

  - koncepcja rozwiązania,

  - wymagania środowiska dla systemu backupowego,

  - wymagania na polityki tworzenia kopii bezpieczeństwa,

  - zabezpieczane elementy środowiska,

  - system zabezpieczeń danych,

  - koncepcja rozwiązania,

  - wymagania środowiska dla systemu zabezpieczeń danych,

  - sposób odtwarzania poszczególnych składników Rozwiązania.

- Sposób instalacji i konfiguracji Rozwiązania:

  - wykaz parametrów Systemu wraz z podaniem możliwych ich wartości z określeniem konsekwencji ich ustawienia,

  - szczegóły ustawień parametrów środowiska dla Rozwiązania,

  - sposób zmiany ustawień parametrów środowiska Rozwiązania.

- Wymagania środowiska dla systemu wirtualizacji zasobów:

  - koncepcja rozwiązania wirtualizacji zasobów,

  - wykaz wymaganych maszyn wirtualnych,

  - wymagania środowiska dla systemu zarządzania infrastruktury serwerowej oraz aplikacyjnej.

- Sposób realizacji Rozwiązania dla systemu monitorowania usług.

- Opis przypadków użycia niezbędnych do zarządzania Rozwiązaniem (Opis w tym punkcie jest odrębnym opisem przygotowanym przez Wykonawcę, w którym może odwoływać się zapisów dokumentacji technicznej).

- Infrastruktura fizyczna:

  - serwery,

  - macierz dyskowa,

- Możliwości współpracy systemu z platformami sprzętowymi i systemowymi.

- Wymagane licencje  - wykaz niezbędnych licencji.

### Dokumentacja Migracji danych

- Szczegółowy opis procedury wykonania Migracji i weryfikacji danych (w tym opis produktów przejściowych i końcowych Migracji danych).

- Określenie źródeł Migracji danych.

- Analizę Danych Źródłowych i określenie sposobu Migracji danych.

- Opis narzędzi do Migracji.

- Wyniki Migracji

### Kody źródłowe

Wykonawca zdeponuje Kod Źródłowy Rozwiązania wraz dokumentacją we wskazanym przez Zamawiającego depozycie lub zapewni depozyt we własnym zakresie zlokalizowany na terenie Dolnego Śląska. Kod źródłowy Rozwiązania opatrzony komentarzami zawierającymi krótki opis jego działania, definicje użytych zmiennych oraz numer wersji Rozwiązania, w której dokonano ostatnich modyfikacji. Depozyt Kodu Źródłowego składa się ze zbioru Kodów Źródłowych, elementów tworzących interfejs użytkownika zainstalowanej u Zamawiającego Wersji Rozwiązania. W skład tego zbioru wchodzą: formularze, menu, raporty, biblioteki, ikony, szablony dokumentów, biblioteki dynamiczne (DLL) i inne jednostki programowe oraz skrypty tworzące baz danych czyli: tabele, perspektywy, wyzwalacze, indeksy, role bazodanowe, które są składowane w bazie danych w postaci pakietów, funkcji i procedur. W razie potrzeby przekształcenia danych (zawartych w tabelach baz danych przed modyfikacją) tak, by spełnione były wymogi aktualnego Rozwiązania, Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przekazać odpowiednie skrypty w ramach depozytu Kodu Źródłowego.

## Migracja danych

Wykonawca w ramach zamówienia wykona prace niezbędne do poprawnego uruchomienia Rozwiązania. Prace wdrożeniowe obejmują niezbędny zakres prac integracyjno-konfiguracyjno-instalacyjnych wraz z migracją danych dla poniższych obszarów:

| Lp. | Obszar migracji danych | Producent obecnego rozwiązania |
| --- | --- | --- |
|  | Zasilanie danymi, migracja danych | BIP - Maxus Net Comunications |

W celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia migracji danych oraz integracji Zamawiający zapewni dostęp do baz danych rozwiązań obecnie wykorzystywanych (dla wymienionych obszarów podlegających migracji i integracji).

## Formularze elektroniczne ePUAP

Wykonawca w ramach zamówienia wykona i uruchomi dla Powiatu Wrocławskiego następujące formularze elektroniczne ePUAP:

| Lp. | Obszar | Nazwa usługi / Poziom dojrzałości |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wniosek o wydanie decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa w trybie art. 19 ust.3 ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach | Wniosek o wycinkę drzew (dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Wrocławskiego) - Wydział Geodezji i Gospodarki nieruchomościami / Usługa na poziomie 4 - Transakcja |
| 2. | Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów | Zezwolenie na wycinkę lub przesadzanie drzew lub krzewów - Wydział Ochrony środowiska Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie sieci technicznego uzbrojenia terenu w granicach działki Skarbu Państwa/Powiatu Wrocławskiego / Usługa na poziomie 4 - Transakcja |
| 3. | Wniosek o udostępnieniu informacji o środowisku na podstawie ustawy z dn. 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko | Wniosek o udostępnieniu informacji o środowisku na podstawie ustawy z dn. 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Usługa na poziomie 4 - Transakcja |
| 4. | Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie sieci technicznego uzbrojenia terenu | Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie sieci technicznego uzbrojenia terenu w granicach działki Skarbu Państwa/Powiatu Wrocławskiego / Usługa na poziomie 4 - Transakcja |
| 5. | Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (usługa A2B/A2C) / Usługa na poziomie 4 - Transakcja |
| 6. | Wniosek o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali (usługa A2B/A2C) | Wniosek o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali / Usługa na poziomie 4 - Transakcja |

W ramach projektu Wykonawca zapewni poprawne działanie formularzy elektronicznych z wyłączeniem sytuacji za które nie odpowiada (błędy ePUAP, zmiany technologii ePUAP wymagające budowy kompletnie nowych formularzy). Publikacja formularzy na ePUAP realizowana będzie przez Wykonawcę we współpracy z  oddelegowanym pracownikiem Zamawiającego  w okresie realizacji umowy.

W zakresie tworzenia nowych lub edycją istniejących formularzy, Wykonawca zapewni funkcjonalność do przedmiotowej realizacji po stronie Zamawiającego.

Wykonawca zapewni aktualność uruchomionych formularzy elektronicznych przez okres trwania gwarancji i asysty technicznej.

| Lp. | Opis wymagania |
| --- | --- |
| 1. | Formularze stosowane na ePUAP tworzone są z wykorzystaniem języka XForms oraz XPath. |
| 2. | Wykonawca opracuje formularze elektroniczne (zgodnie z właściwymi przepisami prawa) na podstawie przekazanych przez JST, których dotyczy przedmiotowe zamówienie, kart usług z formularzami w formacie MS Word. |
| 3. | Wszystkie formularze elektroniczne Wykonawca przygotuje z należytą starannością tak, aby pola do uzupełnienia w tych formularzach zgadzały się z polami formularzy w formacie MS Word. |
| 4. | Pola wskazane przez JST jako pola obowiązkowe w formularzach w formacie MS Word, musza zostać polami obowiązkowymi również w formularzach elektronicznych. |
| 5. | Układ graficzny wszystkich formularzy powinien być w miarę możliwości jednolity |
| 6. | Wizualizacja formularzy elektronicznych nie musi być identyczna ze wzorem w formacie MS Word, ale musi zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji, w sposób zgodny ze wzorem |
| 7. | Przygotowując formularze Wykonawca musi dążyć do maksymalnego wykorzystania słowników |
| 8. | W budowanych formularzach należy wykorzystać mechanizm automatycznego pobierania danych z profilu – celem uzupełnienia danych o wnioskodawcy |
| 9. | Formularze muszą zapewniać walidację wprowadzonych danych po stronie klienta i serwera zgodnie z walidacją zawartą w schemacie dokumentu |
| 10. | Jeśli w formularzu elektronicznym występują pola PESEL, REGON lub kod pocztowy, to pola te muszą być walidowane pod kątem poprawności danych wprowadzanych przez wnioskodawcę |
| 11. | Każdy opracowany przez Wykonawcę formularz (w postaci pliku XML) musi zostać przekazany JST na okres 7 dni roboczych w celu dokonania sprawdzenia i wykonania testów na formularzu Wykonawca uzyska od Zamawiającego uprawnienia/dodanie kolejnego użytkownika do profilu zaufanego, za pomocą narzędzi udostępnionych na ePUAP, przygotuje formularz i poinformuje Zamawiającego o gotowości do jego weryfikacji. |
| 12. | Po okresie testów, o których mowa w wymaganiu poprzednim, JST przekaże Wykonawcy ewentualne poprawki i uwagi dotyczące poszczególnych formularzy, które Wykonawca usunie bez zbędne zwłoki |
| 13. | Wykonawca przygotuje wzory dokumentów elektronicznych w CRD zgodnie ze standardem ePUAP w formacie XML zgodnym z formatem Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów |
| 14. | Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania przez Wykonawcę wzorów, które są już opublikowane w CRD |
| 15. | Wygenerowane dla poszczególnych formularzy wzory dokumentów elektronicznych, składające się z plików: Wyróżnik (wyróżnik.xml) Schemat (schemat.xml) Wizualizacja (styl.xsl) muszą zostać dostosowane do wymogów formatu dokumentów publikowanych w CRD i spełniać założenia interoperacyjności. |
| 16. | W ramach projektu Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu wszystkie wzory dokumentów elektronicznych w celu złożenia wniosków o ich publikację w CRD. |
| 17. | Wykonawca udzieli wsparcia Zamawiającemu w przejściu procesu publikacji na ePUAP |
| 18. | Bazując na przygotowanych wzorach dokumentów elektronicznych oraz opracowanych na platformie ePUAP formularzach elektronicznych Wykonawca przygotuje instalacje aplikacji w środowisku ePUAP |
| 19. | Aplikacje muszą być zgodne z architekturą biznesową ePUAP oraz architekturą systemu informatycznego ePUAP |
| 20. | Zainstalowane aplikacje muszą spełniać wymogi ePUAP oraz pozytywnie przechodzić przeprowadzone na ePUAP walidacje zgodności ze wzorami dokumentów |
| 21. | Na czas realizacji projektu Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do części administracyjnej platformy ePUAP konta JST z uprawnieniami do konsoli administracyjnej Draco, ŚBA i usług. |
| 22. | W przypadku zwłoki w publikacji wzorów dokumentów CRD realizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji (administrator ePUAP) dopuszcza się dokonanie odbioru tej części zamówienia w ramach lokalnych publikacji w CRD z zastrzeżeniem, że Wykonawca dokona przekonfigurowania aplikacji po pomyślnej publikacji CRD przez Ministerstwo Cyfryzacji |
| 23. | Zamawiający przekaże Wykonawcy opisy usług w formacie MS Word |
| 24. | Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykorzystał opisy usług umieszczone na platformie ePUAP |
| 25. | Zadaniem wykonawcy jest odpowiednie powiązanie opisów usług zamieszczonych na ePUAP z odpowiednimi usługami opracowanymi przez JST |
| 26. | Wykonawca przygotuje definicję brakujących opisów usług na ePUAP. Zamawiający zwróci się do Ministerstwa Cyfryzacji w celu akceptacji i umieszczenia ich na platformie ePUAP |
| 27. | Wszystkie opisy usług zostaną przyporządkowane do jednego lub więcej zdarzenia życiowego z Klasyfikacji Zdarzeń, a także do Klasyfikacji Przedmiotowej Usług ePUAP |
| 28. | Zadaniem Wykonawcy jest udostępnienie na platformie ePUAP listy formularzy koniecznej do realizacji e-usług opisanych w niniejszym Projekcie – wskazanych w tabeli powyżej.. |

# Gwarancja i serwis

Szczegółowy zakres gwarancji został ujęty w Umowie.