Załącznik 6.1. do SIWZ

SP.ZP.272.20.2018.II.DT

Adres obiektu budowlanego:

Droga powiatowa nr 1930D, 1535D

w miejscowości Nadolice Wielkie, 
gmina Czernica

nr działek: 
- nr 94, 183, 336, AM-1, 
  obręb Nadolice Wielkie
- nr 130 AM-1 obręb Chrząstwa Mała

Gmina: Czernica

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w m. Nadolice Wielkie

w systemie zaprojektuj i wybuduj

Kod wg CPV:

71 32 00 00 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45 23 31 40 - 2 Roboty drogowe

Opracowała: Joanna Pisarska, Wydział Dróg i Transportu

Wrocław, marzec 2018 r.

Załącznikiem do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia jest Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)

- Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Opracowanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1930D (ul. Wrocławska) w miejscowości Nadolice Wielkie, oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, w tym - jeśli jest taka konieczność – uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz odstępstwa od warunków technicznych (jeśli wymagane). Przedmiotem zamówienia jest ponadto uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie bez sprzeciwu zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

- Wykonanie dokumentacji projektowej - projektów wykonawczych dla wszystkich branż oraz opracowań towarzyszących niezbędnych dla wykonania robót budowlanych

- Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1930D 
(ul. Wrocławska) w miejscowości Nadolice Wielkie w oparciu o wykonaną dokumentację.

- Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia w zakresie dokumentacji projektowej

- Wykonawca zobowiązany jest – na etapie opracowywania dokumentacji – do roboczych konsultacji 
z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, proponowanych materiałów do wbudowania, standardów wykonania.

- Wykonawca uzgodni datę pierwszego spotkania roboczego z Zamawiającym w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty zawarcia umowy, do tego czasu Wykonawca ma obowiązek dokonania szczegółowej wizji lokalnej.

- W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia konsultacji społecznych (min. jeden raz) dla planowanego przedsięwzięcia. Potwierdzeniem 
ww. czynności będzie protokół sporządzony przez Wykonawcę, opatrzony datą i podpisami osób uczestniczących w konsultacjach.

- Wykonawca uzyska wszystkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia, zatwierdzenia i sprawdzenia wymagane przepisami prawa, z terminem ważności minimum 6 miesięcy ponad termin realizacji dokumentacji projektowej i poniesie wynikające z uzyskanych ww. dokumentów opłaty.

- Wykonawca przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót budowlanych uzyska akceptację Zamawiającego co do formy i treści projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu.

- Wykonawca zobowiązany jest sprawnie prowadzić proces projektowania i zapewnić właściwą koordynację międzybranżową projektu, co winno zostać odzwierciedlone na mapie do celów projektowych.

- Wykonacwca wykona dokumentację w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiającym i Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz wymienione w nim dokumenty, w szczególności:

- uzgodnienie PKP PLK S.A. nr IZDK-1a-2100/611/216/2017 z dnia 03 sierpnia 2017r.,

- decyzję nr OiSO.6220.5.21.2013.2014.MD z dnia 03.09.2014r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia,

- decyzję – pozwolenie wodnoprawne nr WSR-E.6341.49.2014.BK. z dnia 23.05.2014r.

- zalecenia konserwatorskie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WZA.5183.689.2014.MP z dnia 06.03.2014 r.

- Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu na bieżąco kserokopie wszelkich wystąpień, uzgodnień, w szczególności tych, które mają wpływ na złożenie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

- Wykonawca uzyska wszystkie konieczne odstępstwa od obowiązujących przepisów.

- Wykonawca uwzględni w dokumentacji rozwiązania zabezpieczenia obszaru prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca uzupełni i poprawi dokumentację wg zaleceń jednostek opiniujących i uzgadniających w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zaopatrzy dokumentację w następujące załączniki:

- wykaz opracowań;

- pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- pisemne oświadczenie projektantów i sprawdzających o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

- oświadczenie, że dokumentacja projektowa została opisana w sposób zgodny z art. 29 oraz 30 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 12) ważne są bezterminowo.

- Wykonawaca na min. 14 dni przed złożeniem zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych przedłoży do oceny przez Zamawiającego projekty wykonawcze w formie papierowej i elektronicznej.

- Wykonawca usunie ewentualne wady dokumentacji, wskazane przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego, w trakcie prowadzenia robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia.

- Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych

- Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca na czas realizacji umowy zobowiązuje się do prowadzenia dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem prac, sporządzić i przedstawić Zamawiającemu inwentaryzację stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną oraz przedłożyć zestawienie elementów przeznaczonych do rozbiórki, przebudowy, regulacji itp., z podaniem ich ilości oraz parametrów charakterystycznych (np. długość, średnica, itp.).

- Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni systematyczne bieżące odprowadzanie wody (odwodnienie) z terenów wykopów.

- W pobliżu drzew i krzewów Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem ostrożności i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy oraz zaplecze budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jej obrębie, zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich, ewentualnie wystąpić o warunki przyłączenia dla placu budowy, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, ponosić koszty zużycia wody, energii, zrzutu ścieków, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy.

- Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację.

- Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach.

- Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku przebudowywanej drogi.

- Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i gestorów sieci na piśmie o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelności sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury.

- Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach służb zewnętrznych odpowiednich gestorów sieci.

- Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory 
z użytkownikami infrastruktury.

- Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekaże je Zamawiającemu.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym.

- Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych będzie skutecznie informować  Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego o planowanym terminie zakrycia robót zanikających (ulegających zakryciu), celem przeprowadzenia/dokonania ich odbioru. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskać potwierdzenie Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy ich prawidłowego wykonania. Jeżeli Wykonawca skutecznie nie poinformował o tych terminach Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty zanikające lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu zgodnego z wymogami technicznymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.

- Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót sporządzić - zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do robót sporządzić Program Zapewnienia Jakości oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.

- Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, na czas trwania robót, kierownictwo: kierownika budowy oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić nowego kandydata z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, 
a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie działek i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z budowy na drogę.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.

- Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy i osób trzecich.

- Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego 
i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać 
w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego 
o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi 
w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie.

- Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

- Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót.

- Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych 
w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca dokona pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących. W przypadku zmiany rzędnych terenu Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania poziomu istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt inwentaryzacji powykonawczej 
(w wersji elektronicznej) przez osobę uprawnioną. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru:

- grafika wektorowa - DXF, SHAPE;

- grafika rastrowa - pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

- Wykonawca zobowiązuje się używać materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji przetargowej i projektowej, a ponadto:

- dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP;

- nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego;

- zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu umowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. zm.).

- Wykonawca przedstawi osobom sprawującym nadzór nad realizacją przedmiotu mowy 
z ramienia Zamawiającego i inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe  z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów wraz 
z wymaganymi świadectwami, atestami itp., przed wykonaniem robót lub wbudowaniem materiałów.

- Wykonawca winien uczestniczyć, na żądanie Zamawiającego i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu i/lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty obrazujące realizację przedmiotu umowy:

- inwentaryzację fotograficzną ogrodzeń;

- raporty codwutygodniowe, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, zawierające planowany zakres prac do realizacji, z podziałem na każdy dzień, z zaznaczeniem wykonanych już robót oraz problemów realizacyjnych do rozwiązania,

- raporty codwutygodniowe uwzględniające zakres oraz stan zaawansowania prac, charakter i zakres wykonanych robót, zakłócenia w budowie wraz z ich dokumentowaniem.

- Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą i odbiorową dla całego przedmiotu umowy oraz przekaże ją Zamawiającemu i/lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego w 1 egz. (operat kolaudacyjny).

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej zakończenie wykonania części I i części II (końcowej)  przedmiotu umowy, a tym samym gotowość do częściowego lub końcowego odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorach.

- Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót.

- W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu i/lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokoły odbioru od właścicieli urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie oraz oświadczenia właścicieli działek, z których korzystano podczas realizacji zadania.

- Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy 
z nowych materiałów własnych, o których mowa w dokumentacji projektowej.

- Na każde żądanie Zamawiającego i / lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego i / lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów budowlanych uzyskać od inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane i dokumentacją projektową.

- Na każde żądanie Zamawiającego i / lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy, oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania ww. badań obciąża Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest to załatwienia wszelkich spraw formalno - technicznych związanych między innymi z budową i przebudową odwodnienia i innej infrastruktury występującej na terenie prowadzonych robót.

- Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaże je Zamawiającemu / przedstawicielowi Zamawiającego.

- W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na niezinwentaryzowane urządzenia podziemne Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac, powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego oraz przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z zapisami uzgodnienia PKP PLK S.A. nr IZDK-1a-2100/611/216/2017 z dnia 03 sierpnia 2017r., w tym m.in.:

- Na 126 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do PKP Polskie Linie kolejowe S.A. zakładu Linii kolejowych we Wrocławiu ul. Joannitów 13 o zwołanie komisji, celem opracowania Tymczasowego Regulaminu prowadzenia ruchu pociągów na czas wykonywania robót, załączając technologię prowadzenia robót i opracowany harmonogram.

Wniosek do PKP celem opracowania Tymczasowego Regulaminu prowadzenia ruchu pociągów na czas wykonywania robót Wykonawca złoży w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy

- Na 21 dni przed przystąpieniem do robót (po opracowaniu Tymczasowego Regulaminu prowadzenia ruchu pociągów na czas wykonywania robót) Wykonawca robót powiadomi pisemnie:

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław

- TK Telekom Sp. Z o.o., ul. Kijowska 12/12a, 03-743 Warszawa,

- PKP utrzymanie SA Oddział w Warszawie Dystrybucja Energii Elektrycznej Dolnośląski Rejon Dystrybucji ul. Paczkowska 26, 50-503 Wrocław,

celem przekazania terenu budowy, wyznaczenia nadzoru nad robotami, ochrony swoich urządzeń oraz wskazania ich dokładnej lokalizacji w terenie.

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy dokonać zgłoszenia prac geodezyjnych w kolejowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uzyskać zezwolenie na prawo wstępu na teren kolejowy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei. Wykonawca na własny koszt dokona zgłoszeń i uzyska ww. dokumenty.

- Prace ziemne na terenie PKP należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego.

- Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zezwolenie na prawo wstępu na teren kolejowy w PKP Polskie Linie Kolejowe SA Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei.

- Należy zgłosić prace geodezyjne na terenie kolejowym w Kolejowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław.

- Należy wykonać geodezyjne pomiary powykonawcze na terenie PKP S.A. i w odległości 20 m od granicy terenu PKP oraz przekazać operat powykonawczy do PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu ul. Joannitów 13. W dokumentacji powykonawczej winien się znaleźć numer i data uzgodnienia z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu wraz z klauzulą podpisaną przez uprawnionego geodetę o zrealizowaniu inwestycji zgodnie lub niezgodnie z projektem budowlanym.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty i opłaty z tytułu realizacji robót na terenie PKP, m.in.:

- naniesienie pomiaru powykonawczego na mapy sytuacyjno – wysokościowe będące w zasobie Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- kaucja w wysokości 10 000 zł (warunek rozpoczęcia robót)

- koszt nadzór PKP Polskie Linie Kolejowe

- koszt nadzór TK Telekom Sp. Z o.o., ul. Kijowska 12/12a, 03-743 Warszawa,

- koszt nadzór PKP utrzymanie SA.

- Rozpoczęcie robót  i ich wykonanie należy skoordynować z prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa pracami w ramach inwestycji: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF".

- Zakończenie robót Wykonawca zgłosi na piśmie PKP PLK SA Zakładu Linii kolejowych we Wrocławiu celem zwołania komisji odbioru robót (w protokole zakończenia robót i odbioru terenu należy wpisać ilość godzin pełnionego nadzoru przez przedstawicieli PKP PLK SA.)

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z zapisami decyzji nr OiSO.6220.5.21.2013.2014.MD z dnia 03.09.2014r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia w tym m.in. pod nadzorem herpetologa, w okresie gwarancji przegląd drożności przepustów pełniących funkcję przejść dla zwierząt, wywieszenie skrzynek lęgowych dla nietoperzy i ich konserwację i inne.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z zapisami Decyzji – pozwolenia wodnoprawnego nr WSR-E.6341.49.2014.BK. z dnia 23.05.2014r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

- Wykonawca uzgodni warunki gwaranyjne na obszarze realizacji początkowego odcinka w zakresie ciągów pieszych i poboczy z firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp.z o.o. - Wykonawcą zadania zakończonego w 2016r.: ,,Przebudowa dróg powiatowych nr 1535D i 1930D w miejscowości Nadolice Wielkie w gminie Czernica”

- Wykonawca robót budowlanych zapewni (w zakresie organizacyjnym i finansowym) nadzór archeologiczny podczas prowadzenia przez siebie prac ziemnych na całym odcinku robót – jeśli będzie konieczny oraz w razie konieczności przeprowadzenie ratowniczych badań wykopaliskowych. Przed przystąpieniem do prac ziemnych Wykonawca musi wystąpić do MWKZ o wydanie decyzji określającej zakres nadzoru archeologicznego i zezwalającej na jego prowadzenie przez zgłoszoną, uprawnioną osobę zgodnie z art. 31 i art. 36 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  z dnia 23.07.2003 r. Zamawiający otrzyma kopię decyzji WKZ i 1 egzemplarz sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru.

Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WZA.5183.689.2014.MP z dnia 06.03.2014 r. wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz zabytkowe nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej w myśl przepisów ustawy z dnia 23 lipca 20013 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017 poz. 2187 z późniejszymi zmianami) i wymagają zgłoszenia DWKZ.

- Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.

- Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie robót w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu robót przez Wykonawcę do daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę

- Zamawiający wymaga a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 1666 
z późn. zm.) pracowników wykonujących nw. czynności:

- prace przygotowawcze, rozbiórkowe,

- wycinanie kolidujących z inwestycją drzew i krzewów z wykarczowaniem, wywiezieniem, zasypaniem dołów i usunięciu pozostałości po wykarczowaniu

- frezowanie warstw bitumicznych nawierzchni z odwiezieniem destruktu,

- rozbiernaie podbudowy z kruszywa z odwiezieniem materiału do węzła,

- zabezpieczenie drzew na czas robót nieprzeznaczonych do wycinki,

- korytowania pod wykonanie infrastruktury sieciowej,

- przygotowania podłoża pod ułożenie infrastruktury sieciowej,

- wykonania kanalizacji deszczowej,

- wykonania przepustu rurowego z wylotami, umocnieniem dna i skarpy brukiem kamiennym,

- wykonania wlotów i wylotów odwodnienia kd do rowów,

- likwidacji kolizji,

- zasypania wykopów i ich zagęszczenie,

- wykonania koryta pod budowę drogi, chodnika, zatok autobusowych, peronu przystankowego, dojścia do przejścia dla pieszych, poszerzenia jezdni, zjazdów, chodników,

- doprowadzenia podłoża gruntowego pod konstrukcję drogi, chodnika, zatok autobusowych, peronu przystankowego, zjazdów, dojścia do przejścia dla pieszych do grupy nośności G1,

- wykonania warstwy odsączającej z gruntu niewysadzinowego pod drogę i poszerzenia, zatoki autobusowe,

- wykonania podbudowy pod drogę, chodnik, peron przystankowy, zjazdy, dojście do przejścia dla pieszych, poszerzenia,

- wykonania podbudowy z betonu cementowego zatok autobusowych,

- wykonania podbudowy drogi z mieszanki MCE,

- ułożenia krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem jako ograniczenie jezdni,

- ułożenia ścieku płaskiego z dwóch rzędów kostki betonowej na ławie z betonu,

- wykonania obramowania chodników, dojść do przejścia dla pieszych, peronu przystankowego poprzez ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem lub krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem,

- ułożenia nawierzchni chodnika, dojść do przejścia dla pieszych - nawierzchnia z kostki betonowej szarej na podsypce piaskowej/miał kamienny,

- ułożenia nawierzchni zjazdów- nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce piaskowej/miał kamienny,

- ułożenia nawierzchni zatok autobusowych – nawierzchnia z kostki betonowej szarej na podsypce cementowo-piaskowej,

- ułożenia nawierzchni drogi i skrzyżowań z innymi drogami – nawierzchnia w dwóch warstwach: ścieralnej z makstyksu grysowego modyfikowanego gumą SMA-G 8S i wiążącej z betonu asfaltowego wraz ze skropieniem  międzywarstwowym,

- wykonania poboczy jezdni z kruszywa po obu stronach jezdni,

- wykonania pasów zieleni (trawników) – na obszarach przyległych do chodnika,

- regulacji wysokościowej urządzeń infrastruktury podziemnej w pasie przebudowywanej drogi i budowanego chodnika,

- wywozu i utylizacji odpadów oraz ziemi wraz z ich posegregowaniem

- odtworzenia nawierzchni po robotach rozkopowych dla obszarów wykraczających poza przebudowywany pas drogowy, np. w miejscach wpięcia sieci itp.

- wyrównania i uporządkowania terenu wokół drogi, chodnika, dojścia do przejścia dla pieszych, peronu przystankowego,

- montażu wiat z profili stalowych,

- montażu barierek zabezpieczających ruch pieszych i wiat przystankowych z profili stalowych,

- wykonania nasadzeń rekompensujących wycinkę drzew i krzewów,

- oznakowania poziomego i pionowego drogi, chodnika, przejść dla pieszych, zatok przystankowych itp.,

- przebudowy istniejących rowów przydrożnych, oczyszczanie i pogłębienie rowów melioracyjnych,

- zasypania części istniejących rowów przydrożnych pod budowę chodników i zatok autobusowych,

- wykonania i odtworzenia terenów zielonych i poboczy na całej powierzchni, która uległa zniszczeniu podczas prowadzonych robót.

- sprzątania terenu budowy.

Wymóg zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących powyższe czynności będące wspólnikami spółki osobowej i / lub osób  fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

- Obowiązek określony w pkt. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający/koordynator Zamawiającego uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy oświadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1 z zastrzeżeniem pkt. 5. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt. 1 będą wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W ww. oświadczeniu należy wyszczególnić osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt.1, będące wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

- Uzupełnienie/zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. 
W przypadku dokonania takiej zmiany/uzupełnienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowane oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4 (z zastrzeżeniem, że ww. dokumenty mają być skutecznie dostarczone do Zamawiającego przed dopuszczeniem pracownika do pracy).

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w pkt. 4, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy;).

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności.

- Wykonawca poinformuje pracowników, o których mowa w pkt. 1 o uprawnieniach Zamawiającego, tj. możliwości kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiązku poddania się kontroli.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do organów kontrolnych uprawnionych do wglądu do dokumentacji pracowniczej z wnioskiem o weryfikację zawartych umów o pracę.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby Wykonawca celem zapewnienia należytego wykonania  umowy, zapewnił na etapie jej wykonywania udział następujących ekspertów:

- geotechnik;

- geolog;

- geodeta;

- archeolog.

5. 	Prawa autorskie i zależne

- Wykonawca, oświadcza, iż będzie posiadał autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do opracowań projektowych, zwanych w dalszej części tego paragrafu utworami, wykonanych w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie pisemnej, będzie dysponował prawami do każdego utworu w zakresie określonym postanowieniami niniejszej umowy i potwierdza, że prawa te nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

- W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca:

  - przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury,

  - zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 3, nastąpi:

  - z chwilą faktycznego wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, oraz

  - bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

      - użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

      - utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

      - zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

      - wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

      - wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,

      - nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

      - nadawania za pośrednictwem satelity,

      - reemisji,

      - wymiany nośników, na których utwór utrwalono,

      - wykorzystania w utworach multimedialnych,

      - wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,

      - wprowadzania zmian, skrótów,

      - sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

      - publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw autorskich do utworu w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw oraz upoważnia osobę trzecią do wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad dokumentacji, jeżeli Wykonawca odmówi Zamawiającemu ich wykonania.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od realizacji przedmiotowego zamówienia w całości lub części, na Zamawiającego przechodzą prawa autorskie do dokumentacji, w tym także nieukończonej dokumentacji, pomimo niedokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności niezbędnych dla przejścia tych praw na Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca upoważnia, wybranego przez Zamawiającego innego projektanta, do wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokończenia dokumentacji, w tym usunięcia jej wad, a także w zakresie dokonywania nadzoru autorskiego.

- Zapłata wynagrodzenia umownego wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

6. 	Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Należy zaprojektować udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, obniżenie krawężników zastosowanie płytek chodnikowych z wypustkami dla niewidomych i niedowidzących oraz inne rozwiązania mające poprawić komfort i bezpieczeństwo poruszania się osób niepełnosprawnych w pasie drogowym.

7. 	Roboty podobne

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, które będzie polegało na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i / lub usług, zgodnych co do zakresu z zakresem zamówienia podstawowego, tj.:

        - opracowanie dokumentacji projektowej w sposób analogiczny jak dla zadania podstawowego,

        - wykonanie robót przygotowawczych w sposób analogiczny jak w dokumentacji projektowej dla zadania podstawowego,

        - wykonanie robót ziemnych w zakresie podobnym jak w zadaniu podstawowym,

        - wykonanie odwodnienia w zakresie podobnym jak w zadaniu podstawowym,

        - wykonanie podbudów w zakresie podobnym jak w zadaniu podstawowym,

        - wykonanie poboczy w zakresie podobnym jak w zadaniu podstawowym,

        - wykonanie jezdni w zakresie podobnym jak w zadaniu podstawowym,

        - wykonanie zjazdów i zatok autobusowych w zakresie podobnym jak w zadaniu podstawowym,

        - wykonanie chodników w zakresie podobnym jak w zadaniu podstawowym,

        - usunięcie kolizji w zakresie podobnym jak w zadaniu podstawowym,

        - wykonanie robót wykończeniowych w zakresie podobnym jak w zadaniu podstawowym,

        - wykonanie oraz montaż oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, koszów ulicznych 
w zakresie podobnym jak w zadaniu podstawowym.

Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na warunkach podobnych do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą (art. 66 ust. 1 ustawy Pzp).

Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

Załączniki:

- PFU – stanowiący integralną część OPZ

Opracowała: Joanna Pisarska, WDiT Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

Wrocław, marzec 2018 r.